## Приложение

## к решению Думы города

## от 26.10.2006 № 216

Информация

о готовности объектов энергетического, жилищно-коммунального, транспортного и дорожного хозяйства к зиме 2006 – 2007 годов

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства города к осенне-зимнему периоду 2006 - 2007 годов производится  на основании распоряжения главы города Радужный от 05.05.2006 № 774

На основании разработанных коммунальными предприятиями города мероприятий по подготовке к зиме 2006 – 2007 годов, подготовлен и утвержден план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2006-2007 годов. (Приложение 1)

Еженедельно под председательством главы города проводятся технические совещания с руководителями предприятий ЖКХ по подготовке предприятий к осенне-зимнему периоду 2006 - 2007 годов.

МУП "Радужныйтеплосеть"

Теплоснабжением города Радужный занимается МУП «Радужныйтеплосеть». В хозяйственном ведении 6 котельных, 10 микрорайонных центральных тепловых пункта, 3 насосные станции, 5 артезианских скважин, 107 км магистральных и внутриквартальных сетей, 383 км внутридомовых тепловых сетей, 9,6 км газопроводов. Среднесписочная численность составляет 370 человек.

На реализацию мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период требовалось 123, 87 млн. руб. Так как в цене на выработку 1 Гкал не предусмотрены затраты на капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию,  предприятие по согласованию с Администрацией и Думой города (решение от 31.03.2006 № 134) открыло кредитную линию под залог муниципальной собственности в ОАО «Ханты-Мансийский банк» в размере 100 млн. руб. на реконструкцию центральных тепловых пунктов 1,2,3,4,5 микрорайонов и реконструкцию тепловых сетей на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм. На основании распоряжения Правительства ХМАО-Югры  от 04.09.2006  № 262-рп. Департамент финансов автономного округа выделил муниципальному образованию город Радужный средства в размере 89 млн. руб. на проведение восстановительных работ на тепловых сетях города.

По состоянию на 20.09.2006  выполнены следующие работы по подготовке к отопительному периоду 2006 - 2007 годов:

- РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ.

- Закуплено оборудование на пять ЦТП в сумме 66 млн. руб.

- Проведен открытый конкурс на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 15 млн. руб.

- В настоящий момент произведена реконструкция 2 и 5 ЦТП.

- До декабря 2006 года работы будут выполнены в полном объеме, проводимая реконструкция ЦТП не влияет на текущий режим работы теплоснабжения города.

- Из 100 млн. руб. полученного кредита освоено 81 млн. руб., 19 млн. руб. возврат кредитной линии.

1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ.

Была проведена диагностика магистральных трубопроводов. По результатам диагностики проведена шурфовка аварийных участков и приборное обследование. Составлен план на замену 7,663 тыс. п.м. тепловых сетей.

Закуплены материалы (труба в ППУ изоляции, отводы, задвижки, затворы, переходники) для выполнения работ на сумму 53 млн. руб. Проведен открытый конкурс на выполнение строительно-монтажных работ.

На данный момент выполнены монтажно-строительные работы на сумму 14 млн. руб., в том числе:

- магистральные трубопроводы по ул. Нефтяник, возле администрации, гаражно-строительного кооператива "Нефтяник", в 4-микрорайоне  диаметром – 325, 426, 530, 700 мм – 3339 п.м.;

- внутриквартальные сети в 3-м, 6-м, 2-м микрорайонах – 1737 п.м.;

- произведена замена запорной арматуры в 10 тепловых камерах, заменено 40 задвижек.

Из 89 млн. рублей полученных средств округа на восстановление тепловых сетей освоены 67 млн. руб. Остаток денежных средств  будет освоен до ноября 2006 года. Проводимые работы на тепловых сетях не повлияют на текущий режим теплоснабжения города.

13 сентября 2006 года  проведена  опрессовка магистральных тепловых сетей давлением 12,5 кгс/см2.

2. КОТЕЛЬНЫЕ.

Для выполнения мероприятий и планово-предупредительных ремонтов по подготовке котельных к отопительному сезону за счет средств предприятия выделено 4 млн. рублей.

Закуплен 1 комплект конвективных секций и провели ремонт котла КВГМ-50 №3.

Проведены плановый и текущий ремонты всего котельного оборудования.

На 20.09.2006 года на подготовку к зиме израсходовано из всех источников 167,2 млн. руб.

# МУП «Горводоканал»

Водоснабжением города Радужный занимается МУП «Горводоканал». В хозяйственном ведении находится водоочистные сооружения ВОС – 1500 м3/сут., ВОС – 8000 м3/сут., канализационные очистные КОС – 1500 м3/сут., 6 КНС, ГКНС, водозабор «Кедровый».

Протяженность водопроводных сетей 83,9 км.

1) Проведена замена ветхих водопроводных сетей 0,45 км, что немного больше запланированного.

2) Проведены ремонт и промывка магистральных и внутриквартальных водопроводных (75 км) и канализационных (40 км) сетей. Произведена замена и капитальный ремонт  запорной арматуры диаметром 500 мм водопроводных камер в количестве 5 штук. Также ревизия запорной арматуры водопроводных камер различного диаметра в количестве 16 штук. Водопроводные камеры очищены от песка, покрашены, забетонированы полы камер. Произведен монтаж ограждений камер с установкой указательных знаков магистрального водовода и охранной зоны инженерных сетей.

3) Завершены работы по капитальному ремонту внутридомовых сетей водоснабжения в ж/д. №1 7 мкр. Заменено 573 п.м. сетей. В стадии завершения работы по капитальному ремонту внутридомовых сетей водоснабжения  ж/д. 2-23. Общий объем работ выполнен на сумму 1,3 млн.

Работы по подготовке к осенне-зимнему периоду 2006 – 2007 годов ведутся на основании плана мероприятий и включают в себя ревизию и ремонт технологического оборудования.

На реализацию мероприятий по подготовке МУП «Горводоканал» из запланированных 18,443 млн. рублей было освоено 14,5 млн. рублей.

# ОАО «РГЭС»

В настоящее время в электрохозяйство ОАО «РГЭС» входят:

- 15 подстанций 35/10/6 кВт

- 12 распределительных пунктов (РП) 6,10 кВт.

- 137 трансформаторных подстанций(ТП) 10/6/0,4 кВт.

- общая протяженность кабельных и воздушных линий составляет 367 км.

Для надежного электроснабжения потребителей электроэнергии выполнены запланированные мероприятия по подготовке электросетей и электрооборудования к работе в осенне-зимний период 2006 - 2007 годов.

Для обеспечения надежной защиты оборудования и безопасности при эксплуатации на ячейках в РП-10 были смонтированы устройства релейной защиты и установлены электронные приборы учета электроэнергии.

Для непрерывного сбора и контроля информации о телесигнализации, телеизмерениях текущих значений напряжения токов была установлена система телемеханики «Омь» в РП-10.

Для повышения надежности электроснабжения 2 и 3 мкр. на 20.09.2006 новые кабельные линии 6 кВт:

- 2 КЛ от РП-5 до ТП-26;

- 2КЛ от ПС 35/6кВ «Город-2» до ТП-31;

- 2КЛ от ПС 35/6кВ «Город-2» до Тп-33.

Персоналом предприятия проделана большая работа по реконструкции, техническому перевооружению и модернизации инженерных сетей и оборудования.

В целях повышения надежности электроснабжения потребителей, улучшения технико-экономических показателей объектов, условий труда за счет амортизационных отчислений проводилась реконструкция следующих объектов:

- для улучшения надежности электроснабжения выполнен монтаж дополнительных ячеек в РУ-10,6 кВт РП-5, РП-10;

- в январе-феврале 2006 года понижение температуры наружного воздуха сверх критических параметров  вызвало повышение нагрузки в сетях электроснабжения и трансформаторных подстанциях, что вызвало необходимость замену трансформаторов на более мощные;

- выполнен большой объем работ по капитальному ремонту кабельных и воздушных линий общей протяженностью 13,842 км, что на 4,72 км больше запланированного.

Общая сумма выполненных работ составляет 13,135 млн. руб.

Согласно программе аварийного электроснабжения была опробована под нагрузкой аварийная электростанция.

Подготовка жилого фонда к осенне-зимнему периоду 2006 - 2007 годов.

Основной упор при подготовке жилого фонда делался на соблюдение теплового контура помещений общего пользования, целостность кровельного покрытия, предотвращение попадания влаги в чердачные и подвальные помещения. В этих целях было

- утеплено 1138 кв. метров стен;

- отремонтировано 2424 кв. метров мягкой и 2428 м2 шиферной и металлической кровли;

- заменено 200 штук оконных рам и 1314 м2 остекления;

- утеплено 745 кв. метров чердачных перекрытий. Выполнена гидроизоляция мест выхода фановых стояков;

- в общей сложности, в рамках подготовки к зиме, произведен ремонт 98 подъездов и тамбуров. Заменены 200 штук оконных рам и 1314 кв. метров остекления, 223 шт дверных коробок и 1050,8 кв. метров дверных полотен;

- произведен ремонт 1261 кв. метров отмостки жилых домов;

- произведен ремонт ограждения кровли в количестве 753 п.м.

Из местного бюджета на подготовку жилого фонда к зиме 2006 - 2007 годов было выделено 29,8 млн. руб.

Работы проводились согласно плану мероприятий, утвержденному после весеннего осмотра жилого фонда, и корректировались в процессе эксплуатации, устранения недостатков и поступления жалоб от жителей обслуживаемых домов.        Работы, заложенные в план и выполненные не в полном объеме, планируется закончить до конца текущего года.

Городское автохозяйство.

Обслуживанием и содержанием дорог муниципального значения города Радужный, организацией пассажирских перевозок занимается УМСАП по ООГХ.

На основании распоряжения главы города от 28.08.2006 № 1411-р «О проверке готовности объектов ЖКХ города к работе в осенне-зимний период 2006 - 2007 годов» проведена проверка готовности. В хозяйственном ведении предприятия находится 66 единиц автотранспорта. Из них:

- 15 автобусов и 5 микроавтобусов для пассажирских перевозок;

- 3 пескоразбрасывателя на базе автомобиля ЗИЛ;

- 14 единиц снегоуборочного спецавтотранспорта и 5 единиц техники для ремонта автодорог.

Муниципальным специализированным предприятием по обслуживанию городского хозяйства были проведены работы по подготовке улично-дорожной сети к эксплуатации в осенне-зимний период 2006 - 2007 годов.    Произведен ямочный ремонт городских дорог и внутриквартальных проездов в размере 707,28 м2 на сумму 728 тыс. рублей.

Для предотвращения обледенения дорог  применяются химические реагенты и абразивный песок. К зимнему периоду 2006 - 2007 годов заготовлено 230 тонн соли на сумму 300 тыс. рублей и 1135 куб. метров песка.

__________________________________________________