Приложение

к решению Думы города

от 24.06.2010 № 43

Информация

об итогах работы предприятий жилищно-коммунального

хозяйства в осенне-зимний период 2009 – 2010 годов

Всего на выполнение мероприятий по подготовке к работе в зимний период 2009 – 2010 годов запланировано финансирование в сумме 84,732 млн. рублей, которые по источникам финансирования распределяются следующим образом:

- бюджет города – 38,012 млн. рублей

- средства предприятий – 46,727 млн. рублей, из них на формирование  аварийного запаса – 3,984 млн. рублей.

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта осуществляется от 5 котельных, работающих на газообразном топливе.

Регламентные работы по подготовке котельных и теплосетей прошли в соответствии с графиком, утвержденным на предприятиях. Работы текущего характера были выполнены в полном объеме. По окончанию работ проведена опрессовка тепловых сетей и технологического оборудования котельных.

На основании результатов опрессовки выполнены работы капитального характера (замена ветхих теплосетей, капитальный ремонт котельного оборудования) в объеме 1,028 км ветхих тепловых сетей в 2-х трубном исполнении и текущий ремонт 61,766 км тепловых сетей.

Проведены ревизия и ремонт технологического оборудования систем водоснабжения (водозабор «ВОС-5000», водозабор «Кедровый», ВОС-5000, ВОС-8000, ВОС-15000, водозабор Южный).

Заменены 3500 п.м. ветхих внутриквартальных сетей водоснабжения города за счет средств предприятия, ревизия и промывка сетей водоснабжения г. Радужный и мкр. Южный при общей протяженности 85,97 км.

Выполнены ревизия и ремонт технологического оборудования КОС-1500, ГКНС, КНС-4, КНС-8. Выполнены ремонт и промывка канализационных сетей города Радужный (41,7 км) и мкр. Южный (8,8 км).

Жилищный фонд города Радужный к осенне-зимнему периоду 2009 – 2010 годов был подготовлен в полном объеме, что составляет 785,4 тыс. кв.м. (865 домов).

Выполнены регламентные работы по проведению ППР электрических сетей в количестве 7,21 км. Проведены регламентные работы по капитальному ремонту 18 трансформаторных подстанций.

Для работы в осенне-зимний период было подготовлено 35 единиц техники.

Данный объем работ позволил предприятиям жилищно-коммунального хозяйства отработать в безаварийном режиме.

За осенне-зимний период 2009 – 2010 годов на сетях теплоснабжения была устранена 1 авария в микрорайоне  «Южный», вызванная износом сетей. Аварийного отключения от непрерывного водоснабжения потребителей не осуществлялось. Однако был устранен 61 порыв как на сетях горячего, так и холодного водоснабжения.

___________________________________