Приложение № 2

к решению Думы города

от 22.12.2008 № 534

Инвестиционная программа

унитарного муниципального предприятия «Горводоканал»

по реконструкции, модернизации и развитию систем

водоснабжения и водоотведения города Радужный

на 2008 – 2018 годы

# Паспорт

инвестиционной программы   унитарного муниципального

предприятия «Горводоканал» по реконструкции,

модернизации и развитию системы водоснабжения и водоотведения  города Радужный на 2008-2018 гг.

| Наименование Программы | Инвестиционная программа унитарного муниципального предприятия «Горводоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Радужный на 2008-2018 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007г. № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». Распоряжение администрации города Радужный от 10.11.2008 г. № 2002р «Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ УМП «Радужныйтеплосеть» и УМП «Горводоканал». |
| Заказчик Программы | Унитарное муниципальное предприятие «Горводоканал» |
| Разработчик Программы | Унитарное муниципальное предприятие «Горводоканал» |
| Исполнители Программы | Унитарное муниципальное предприятие «Горводоканал» |
| Цели Программы | повышение надежности работы систем водоснабжения и канализации в соответствии с нормативными требованиями; повышение качества предоставления коммунальных услуг населению. |
| Задачи Программы | разработка мероприятий по реконструкции, направленных на обеспечение потребностей города Радужный в водоснабжении и водоотведении с учетом развития систем коммунальной инфраструктуры; реконструкция существующей системы водоснабжения и водоотведения города Радужный; определение необходимой финансовой потребности УМП «Горводоканал» на реализацию мероприятий инвестиционной программы; |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2008-2018 годы |
| Основные Мероприятия Программы | Реконструкция существующих очистных сооружений водоснабжения. Реконструкция существующих сетей водоснабжения и канализации. Реконструкция существующих очистных сооружений водоотведения. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы за период 2008-2018 гг. – 287,7 млн руб., в т.ч.: в части водоснабжения – 117,2 млн руб.: бюджет округа -10,8 млн.руб погашение кредита – 46,7 млн руб.; погашение процентов –51,4 млн руб. погашение процентов за счет средств окружного бюджета – 25,7 млн руб.; погашение процентов за счет средств городского бюджета – 25,7 млн руб.; прочие непредвиденные расходы за счет амортизационных отчислений – 8,3 млн руб. в части водоотведения –170,5 млн руб.: бюджет округ - 4,2 млн.руб погашение кредита – 73,3 млн руб.; погашение процентов –80,7 млн руб. погашение процентов за счет средств окружного бюджета – 40,4 млн руб.; погашение процентов за счет средств городского бюджета – 40,4 млн руб.; прочие непредвиденные расходы за счет амортизационных отчислений – 12,3 млн руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Технологические результаты: достижение безаварийного водоснабжения и водоотведения потребителей; сокращение потерь воды при транспортировке на 113 тыс.м3 за 2009-2018 гг. Экономические результаты: Общий экономический эффект от реализации мероприятий Инвестиционной программы УМП «Горводоканал» за 2008-2018 гг. составит 5,613 млн. руб., в т.ч. по мероприятиям: реконструкция внутриквартальных водопроводных сетей – 2,443млн руб.; внедрение АСУ систем водоснабжения 1,403млн. руб. внедрение АСУ систем водоотведения 1,047млн. руб. строительство КОС-400 м3/сут в мкр. Южный – 0,720млн руб.; 3. Социальные результаты: повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания в части водоснабжения и водоотведения населения и организаций в городе Радужный; сдерживание роста тарифов для населения и организаций за счет реконструкции и модернизации системы водоснабжения и водоотведения. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на территории города Радужный. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется УМП «Горводоканал». Контроль исполнения Программы осуществляют Дума города Радужный и Администрация города Радужный в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

# Описание действующих систем водоснабжения, водоотведения

1.1 Системы водоснабжения

Система водоснабжения города Радужный представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три стадии:

1.  подъём и транспортировка природных вод до станции обезжелезивания;

2. подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

3. транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники водоснабжения.

## Технические показатели

Основные технологические показатели системы водоснабжения:

- Протяженность водопроводных сетей – 85,97 км;

- Насосная станция II-го подъема – 1 шт.;

- Артезианские скважины – 43 шт.;

Наружные сети водоснабжения г. Радужный находятся в удовлетворительном состоянии. Сети выполнены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 10704-91.

Установленная мощность водоводов города Радужный за 2004-2008 гг. увеличилась  на 8,6 %  в связи с застройкой новых микрорайонов.

Протяженность водопроводных сетей города Радужный в 2004 г. составила 74 км (темп роста  2004/2008 гг. – на 8,6 %).

Таблица 1

Сведения о развитии водоснабжения города Радужный в 2004-2008 гг.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность водопроводных сетей | км. | 74 | 83,2 | 83,9 | 85,25 | 85,97 |
| 2 | Добыча воды | тыс. м3 | 4624 | 4775 | 4788 | 4511 |  |
| 4 | Отпуск воды всем потребителям | тыс. м3 | 3897 | 4078 | 4016 | 3767 |  |
| 10 | Неучтенный расход воды, техно-логические нужды | тыс. м3 | 727 | 697 | 772 | 744 |  |

За  2007 год добыча воды составила 4511 тыс. м3.Отпуск воды всем потребителям 3767 тыс.м3. Утечка и неучтенный расход воды в 2007 г. составили 744 тыс.м3 (16 % от объема поданной воды в сеть).

## Качество воды и технология очистки

Водозабор воды на хозяйственно – питьевые нужды г.Радужного осуществляется 43 – ми артезианскими скважинами из подземного Алтым – Новомихайловского и Куртамышского горизонтов.

Вода с артезианских скважин характеризуется высоким содержанием железа, поэтому перед подачей потребителю обрабатывается на станции обезжелезывания ВОС – 15000 м3/сут, построенной по проекту итальянской фирмы «Сальфра». Вода со скважин поступает на  аэроционно - дегазационные установки, где происходит насыщение воды кислородом и удаление сопутствующих газов, после чего поступает вода в камеру реакции для окисления железа посредством химреагентов. После прохождения процесса окисления в осветлителях, вода поступает в камеру осветленной воды, затем с помощью группы насосов вода подается на группу фильтров с кварцевой загрузкой в количестве 10 штук. Фильтра первой степени очистки служат  для уменьшения содержания железа, взвесей. После чего поступает на группу фильтров с угольной загрузкой в количестве 10 штук. Фильтра с угольной загрузкой служат для улучшения органолептических свойств воды.  На ВОС – 8000 м3/сут происходит механическая очистка воды посредством дегазаторов – аэраторов, напорных осветительных фильтров с кварцевой и угольной загрузкой.

Очищенная вода после фильтров второй ступени направляется в резервуары  чистой воды, откуда насосами второго подъема подаются в распределительную сеть города.

1.2 Системы водоотведения

Основные технологические показатели системы водоотведения:

- протяженность канализационных сетей – 49,8 км;

- канализационные насосные станции - 4 шт.;

- очистные сооружения:

  - КОС 15000 Q= 15 тыс.м3/сут.;

Уличная канализационная сеть г. Радужный нуждаются в замене, аварии на канализационных сетях, обслуживаемых УМП «Горводоканал» отсутствуют, требуется проведение санации с телевизионным мониторингом состояния  сетей.

Очистные сооружения канализации УМП «Горводоканал» предназначены для приема и очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод от населения и промышленных предприятий г. Радужный.

Сброс сточных вод в результате хозяйственной деятельности осуществляется в централизованную канализационную сеть. Транспортировка стоков осуществляется на главную канализационную насосную станцию (ГКНС). С нее сточные воды направляются на канализационно- очистные сооружения, установленная пропускная способность которых 15,0 тыс. м3 в сутки.

Протяженность канализационной сети города Радужный в 2007 г. составила 49,3 км.

За  2007 год объем принятых сточных вод в сеть составил  4201 тыс. м3.

Сведения о развитии водоотведения города Радужный в 2004-2008 гг.

Таблица 2

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность канализационной сети | км | 35 | 38 | 48,2 | 49,3 | 49,8 |
| 2 | Пропущено сточных вод | тыс., м3 | 4326 | 4420 | 4372 | 4201 |  |

2. Анализ существующих проблем  систем водоснабжения и водоотведения

Основные проблемы эксплуатации системы водоснабжения:

- сети водоснабжения:

- старение сетей водоснабжения;

- увеличение протяженности сетей с нарастающим износом и в связи с этим рост аварий;

- отсутствие гидравлической модели сети и достоверного контроля для оптимизации её работы;

- водозаборные  сооружения

- отсутствие достоверного контроля и оперативного управления за процессом добычи воды;

- очистные сооружения

- трубопроводы реагентного хозяйства выполнены в стальном исполнении, подвержены коррозии;

- группа насосов второго подъема воды и станции КНС (расположенной на территории водоочистных сооружений)  выработали срок эксплуатации, что приводит к повышению эксплуатационных затрат и снижению надежности работы технологического оборудования

-для улучшения качества воды применяются дорогостоящие химические реагенты.

-в настоящее время питьевая вода в микрорайоне «Южный» по содержанию железа и цветности не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Средний срок службы стальной трубы в нормальных условиях (отсутствие агрессивной среды, блуждающих токов) составляет 20 лет при условии наличия качественной изоляции, а фактически - 10-15 лет. Для поддержания сетей в надлежащем техническом состоянии доля ежегодно заменяемых сетей должна составлять 4-5 % от их общей протяженности.

Требуется поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой  износ с использованием современных материалов.

В настоящее время потребность в реконструкции существующих очистных сооружений возникает по следующим причинам:

- несоответствие качества питьевой воды (СанПиН 2.1.4.1074-01)

- снижение эксплуатационных затрат и надежность работы технологического оборудования

- снижение объема потребляемых дорогостоящих химических реагентов;

- снижение объема потерь воды;

Основные проблемы эксплуатации системы водоотведения:

- сети водоотведения

- старение сетей канализации,

- увеличение протяженности сетей с нарастающим износом и в связи с этим рост аварий;

- попадание дождевых и паводковых вод в сети канализации и далее на очистные сооружения.

- очистные сооружения

- требуемый капитальный ремонт систем биологической очистки.

## Обоснование необходимости решения проблем эксплуатации

Выбор приоритетных проблем эксплуатации системы водоснабжения города Радужный на период до 2018 г. основан на первоочередных мероприятиях, выполнение которых необходимо для надлежащего функционирования системы водоснабжения.

Сети водоснабжения

В плане реконструкции сетей и предупреждения аварийности приоритет отдается  применению неметаллических трубопроводов. Это обеспечит продление срока службы труб и исключит внутреннюю коррозию и вторичное загрязнение воды.

Конечная цель – бесперебойная доставка потребителю питьевой воды без потерь, гарантированного качества, возможность подключения  к системе водоснабжения новых потребителей при уплотнении застройки и развитии городской инфраструктуры.

Водозаборные и очистные сооружения

Для обеспечения развития инфраструктуры города, освоения новых площадок под строительство, роста прогнозируемой численности населения планируется модернизация насосов второго подъема воды, насосов канализационно – насосной станции, замена фильтрующего материала нового поколения, реконструкция блока дегазаторов – аэраторов на ВОС города. В микрорайоне «Южный» планируется закупка и строительство дополнительного блока очистных сооружений.

# 3 Мероприятия инвестиционной программы по развитию   системы водоснабжения и водоотведения

Для решения указанных проблем системы водоснабжения и водоотведения города Радужный с целью обеспечения доступности и бесперебойности услуг водоснабжения и водоотведения, разработаны мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения и водоотведения в составе Инвестиционной программы на  2008-2010 гг.

## 4   Цели, задачи и результаты инвестиционной программы

Цели инвестиционной программы:

- повышение надежности работы систем  водоснабжения и канализации в соответствии с нормативными требованиями;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг населению.

Задачи инвестиционной программы:

- разработка мероприятий по реконструкции, направленных на обеспечение потребностей муниципального образования г. Радужный в водоснабжении и водоотведении с учетом развития систем коммунальной инфраструктуры;

- реконструкция существующей системы  водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Радужный;

- определение необходимой финансовой потребности УМП «Горводоканал» на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расчет надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса по водоснабжению и водоотведению.

Результаты инвестиционной программы

Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических результатов:

- достижение безаварийного водоснабжения и водоотведения потребителей.

2. Социально-экономических результатов:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения и водоотведения) населения и организаций города Радужный.

## 5  Срок реализации инвестиционной программы

Инвестиционная программа УМП «Горводоканал» по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Радужный на 2008-2018 гг. в части услуг водоснабжения и водоотведения разрабатывается на период с 2008 по 2018 годы. Инвестиционная программа разрабатывается на сроком на  10 лет.

# Организационный план реализации инвестиционной   программы

Разработанные мероприятия Инвестиционной программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Радужный на 2008-2018 гг. в части услуг водоснабжения и водоотведения сформированы в соответствии с существующими проблемами систем водоснабжения и водоотведения, обоснованием необходимости решения проблем эксплуатации.

Мероприятия инвестиционной программы сгруппированы отдельно по видам услуг (водоснабжение и водоотведение) и по источникам финансирования.

Мероприятия Инвестиционной программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Радужный на 2008-2018 гг. в части услуг водоснабжения предусматривают:

- Внедрение автоматизированной системы управления скважинами водозаборов с установкой погружных насосов: Кедровый, Южный

- Монтаж узлов учета на ВОС-5000, ВОС-8000, ВОС-15000

- Строительство ограждения санитарной зоны территории водозабора «Южный»

- Усовершенствование хим.реагентного хозяйства.

- Модернизация производства с внедрением энергосберегающего оборудования

- Реконструкция ВОС – 8000 с заменой блока дегазаторов-аэраторов для улучшения качества воды

- строительство дополнительного блока очистных сооружений в микрорайоне Южный;

- реконструкция водопроводных сетей с использованием полиэтиленовых труб

Мероприятия Инвестиционной программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Радужный на 2008-2018 гг. в части услуг водоотведения предусматривают:

- Закупку канализационно – очистных сооружений блочного типа мкр. Южный

- Модернизация технологического оборудования КНС-4, КНС-8, ГКНС (закупка мех.решеток, замена насосного оборудования, замена запорной арматуры с электроприводом, усовершенствование вентиляционной системы)

- Реконструкция канализационно – очистных сооружений (КОС-15000 м3/сут), включающая в себя модернизацию блока фильтров доочистки с внедрением биозагрузки, реконструкцию цеха обезвоживания осадка с внедрением ситового фильтр – пресса, модернизацию технологического оборудования

- Бестраншейный метод  реконструкция канализационных сетей с использованием полиэтиленовых труб

|  | Программа комплексного развития систем водоснабжения на 2008-20018гг. |
| --- | --- |
| № п/п |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |
|  | Перечень мероприятий | тыс.руб |  |  |
|  | Амортизационные отчисления (прогноз 2009г) | 3500 |  |  |
|  | Амортизационные отчисления (прогноз 2010г) | 9900 |  |  |
| 1 | Внедрение автоматизированной системы управления предприятием (АСУП) | 2698,87 |  |  |
|  | Водозаборные сооружения |  |  |  |
| 2 | Внедрение автоматизированой системы управления скважинами водозаборов с установкой погружных насосов: Кедровый, Южный | 10230,356 |  |  |
| 2.1 | Строительно-монтажные работы по автоматизации системы водоснабжения: |  |  |  |
| 2.1.1 | Водозабор "Кедровый" | 5330,2 |  |  |
| 2.1.2 | Водозабор "ВОС-5000" | 1628,814 |  |  |
| 2.1.3 | Монтаж узлов учета на ВОС-5000, ВОС-8000, ВОС-15000 | 1771,342 |  |  |
| 2.2 | Закупка погружных насосов СVRU 1006 3FEE6 производительностью 36м3/ч, в-р "Кедровый" | 1500 |  |  |
| 3 | Ограждение территории водозабора "Южный" | 550 |  |  |
|  | Водоочистные сооружения |  |  |  |
| 3 | Усовершенствование хим.реагентного хозяйства | 700 |  |  |
| 3.1 | Замена трубопроводов химреагентного хозяйства - ф32мм -600 п.м и замена труб из ПВХ обвязки насосов-дозаторов и баков, аппарат для сварки труб из полиэтилена | 700 |  |  |
| 4 | Модернизация производства с внедрением энергосберегающего оборудования | 6721,2 |  |  |
|  | станция второго подъема воды на распределительную сеть города: насосы фирмы QRUNDFOS - 6 шт с ЧРП | 4058 |  |  |
|  | накопитель дегазированной воды - регулятор прямого действия Ду250мм - 1 шт | 1915 |  |  |
|  | станция КНС на территории водоочистных сооружений г.Радужный:насосы вакуумного типа - 3 шт | 748,2 |  |  |
| 5 | Реконструкция ВОС-8000 | 996 |  |  |
| 5.1 | Реконструкция ВОС-8000-блока дегазаторов-аэраторов для улучшения очистки воды |  |  |  |
| 5.1.1 | Разработка проектной документации | 196 |  |  |
| 5.1.2 | Изготовление эжекционных колонок ВЭК - 72 шт * 5м3/ч | 800 |  |  |
| 6 | Замена фильтрующего материала нового поколения типа АГ в количестве 15 тн.на ВОС-15000 г.Радужный | 1890 |  |  |
| 7 | Реконструкция ВОС мкр.Южный Реконструкция блока фильтров (закупка модульных установок). Реконструкция блока дегазаторов-аэраторов, с внедрением установки FE 1.050.000, включающей в себя аэратор и гидроробот для улучшения очистки воды | 21394,209 |  |  |
| 7.1 | Разработка проектной документации | 1940 |  |  |
| 7.2 | Закупка оборудования для блока очистных сооружений ЮЖНЫЙ | 14455 |  |  |
| 7.3 | Строительно-монтажные работы по устройству здания блока очистных сооружений ЮЖНЫЙ | 4999,209 |  |  |
| 8 | Реконструкция сетей водоснабжения | 12361,65 |  |  |
|  | Реконструкция существующих сетей |  |  |  |
|  | Закупка сварочного оборудования для сварки полиэтиленовых труб - ф75-250мм - 1шт; ф90-315мм - 1 шт | 735 |  |  |
|  | Закупка сварочного аппарата для электросварных фитингов | 180 |  |  |
|  | Закупка запорной арматуры в комплекте с фланцами: Ду50*16мм-20 шт; Ду80*16мм-15 шт; Ду100*16мм-15 шт; ДУ150*16мм-10 шт; Ду200*16мм-5 шт; Ду250*16мм-4шт; Ду300*16мм-4шт; Ду400*16мм-2 шт | 1297,65 |  |  |
|  | Закупка полиэтиленовых труб и фасонных частей и реконструкции сетей холодного и горячего водоснабжения г.Радужный(разработка проектной документации) | 10149 |  |  |
|  | Итого кредит и бюджетные средства | 57542 |  |  |
|  | Процентные ставки | 51400 |  |  |
|  | :прочие непредвиденные расходы ( за счет амортизационных отчислений предприятия) | 8300 |  |  |
|  | 2009 год | 3500 |  |  |
|  | 2010год | 4800 |  |  |
|  | Всего по водоснабжению с учетом, кредита, бюджетных средств, амортизационных отчислений предприятия и процентных ставок | 117242 |  |  |
|  | Справочно: в прочие непредвиденные расходы входят: проектные работы, строительно-монтажные работы, транспортные расходы,шеф-монтаж, пуско-наладка и другие) |  |  |  |

| Программа комплексного развития систем водоотведения на 2008-2018гг. |
| --- |
|  | Наименование мероприятий | Всего тыс.руб |
| № п/п |  |  |
|  | Амортизационные отчисления на 2009г (прогноз) | 5100 |
|  | Амортизационные отчисления на 2010г (прогноз) | 12400 |
| 1 | Закупка канализационно-очистных сооружений блочного типа в мкр. Южный | 27060 |
|  | Канализационные насосные станции |  |
| 2 | Модернизация технологического оборудования (закупка механических решеток, замена насосного оборудования замена запорной арматуры с эл.приводом, усовершенствование вентиляционной системы Модернизация технологического оборудования КНС-4, КНС-8, ГКНС |  |
| 2.1 | Модернизация технологического оборудования КНС-4, в том числе: | 3403,787 |
| 2.1.1 | Закупка насосов фирмы "ГРЮНДФОС" - 3 шт , производительность насоса 150 м3/ч | 1199,1 |
| 2.1.2 | Закупка механических решеток РКЭ 0509 | 1208,627 |
| 2.1.3 | Закупка пресса отжимного винтового марки ПВОЭ 2007 |  |
| 2.1.4 | Закупка запорной арматуры с электроприводом: Ду200*16мм -4 шт; Ду150*16мм-6шт; Ду350*16мм-1шт | 996,06 |
| 2.2 | Модернизация технологического оборудования КНС-8, в том числе: | 3403,787 |
| 2.2.1 | Закупка насосов фирмы "ГРЮНДФОС" - 3 шт, производительность насоса 150 м3/ч | 1199,1 |
| 2.2.2 | Закупка механических решеток РКЭ 0509 | 1208,627 |
| 2.2.3 | Закупка пресса отжимного винтового марки ПВОЭ 2007 |  |
| 2.2.4 | Закупка запорной арматуры с электроприводом: Ду200*16мм -4 шт; Ду150*16мм-6шт; Ду350*16мм-1шт | 996,06 |
| 2.3 | Модернизация технологического оборудования ГКНС, в том числе: | 3799,757 |
| 2.3.1 | Закупка насосов фирмы "ГРЮНДФОС" - 1 шт , производительность насоса 600 м3/ч | 2444,881 |
| 2.3.2 | Закупка механических решеток РКЭ - 0912 | 1354,876 |
| 2.3.3 | Закупка пресса отжимного винтового марки ПВОЭ 2007 |  |
| 3 | Автоматизированная система управления системы водоотведения, включая ГКНС, КНС-4, КНС-7, КНС-8 | 3484,76 |
| 4 | Реконструкция канализационно - очистных |  |
|  | сооружений (КОС-15000м3/сут) |  |
| 4.1 | Модернизация блока фильтров доочистки с внедрением биозагрузки ершового типа | 11259,146 |
| 4.1.1 | Строительно-монтажные работы | 7326,301 |
| 4.1.3 | Устройство вентиляционной системы | 911 |
| 4.1.4 | Закупка метериалов: уголок 45*4-2000 п.м; лист металлический 5мм - 30м2; щиты ПВХ 1,4*1 - 130 шт | 626,438 |
| 4.1.4 | Антикоррозийная обработка технологич.оборудов., общая площадь 1000 м2 | 2395,407 |
| 4.2 | Реконструкция цеха обезвоживания осадка с внедрением ситового фильтр-пресса | 966 |
| 4.2.1 | Закупка установки приготовления растворов из сухих и жидких материалов MixLine МХ7300 | 485 |
| 4.2.2 | Закупка винтового конвеера КВЭ 3/4, производительностью 3 м3/ч | 481 |
| 4.3 | Внешняя обшивка резервуара РОО профлистом, общ.площадь - 1400 м2. Утепление шахты резервуара, общ.площадь 150 м2 | 4129,84 |
| 4.4 | Модернизация технологического оборудования ( мех.решеток, воздуходувок насосного оборудования) | 8 906 |
| 4.4.1 | Закупка винтового конвеера КВЭ- 1 шт, производительностью 0,5м3/ч | 2732,278 |
| 4.4.2 | Закупка отжимного пресса марки ПВОЭ 2007-2 шт, производительностью 1 м3/ч |  |
| 4.4.3 | Закупка воздуходувок на КОС-1500, в количестве 2 шт, приозводительностью 6000 м3/ч | 3950 |
| 4.4.3 | Реконструкция КНС КОС-15000м3/сут: закупка и монтаж оборудования - насос Т4А-В-4 серии Super Т " Gorman -Rupp" с эл. Двигателем 7,5кВТ.Производительность Q =90м+C57/час Н=11,5м - 4шт. Шкаф управления -2шт, запорная арматура | 2 223 |
| 4.5 | Реконструкция КНС в мкр.Южный:приобретение и установка КНС блочного типа, производительностью 40м3/ч, в полиэтиленовом исполнении | 824,497 |
| 4.6 | Устройство кровли здания АБК (КОС-15000) | 1903,244 |
| 5 | Реконструкция сетей канализации | 8 317 |
| 5 . 1 | Закупка вакуумно-водопонижающей установки УВВ-3А-6КМ | 2100 |
| 5.2 | Закупка материалов и производство работ по безтраншейному методу реконструкции сетей канализации г.Радужный (изготовление проектной документации) | 6 217 |
|  | Итого кредит и бюджетные средства города : | 77458 |
|  | проценты за кредит | 80700 |
|  | прочие непредвиденные расходы ( за счет амортизационных отчислений предприятия) | 12300 |
|  | 2009 год | 5100 |
|  | 2010год | 7200 |
|  | Всего по водоснабжению с учетом, кредита, бюджетных средств, амортизационных отчислений предприятия и процентных ставок | 170458 |
|  | Справочно: в прочие непредвиденные расходы входят: проектные работы, строительно-монтажные работы, транспортные расходы,шеф-монтаж, пуско-наладка и другие) |  |

| Финансирование инвестиционной программы УМП « Горводоканал» на 2008-2018 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (млн. рублей) |
| Наименование | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Итого |
| Поступление денежных | 105,8 | 14,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
| средств (кредита) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплата денежных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств | 7,3 | 19,2 | 19,2 | 34,2 | 31,8 | 29,4 | 27,0 | 24,6 | 22,2 | 19,8 | 17,4 | 252,1 |
| - процентные ставки по кредиту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14% | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,3 |
| 16% |  | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 16,8 | 14,4 | 12,0 | 9,6 | 7,2 | 4,8 | 2,4 | 124,8 |
| источники погашения процентных ставок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - за счет средств окружного | 3,7 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 8,4 | 7,2 | 6,0 | 4,8 | 3,6 | 2,4 | 1,2 | 66 |
| бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - средств бюджета города | 3,7 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 8,4 | 7,2 | 6,0 | 4,8 | 3,6 | 2,4 | 1,2 | 66 |
| погашение основного долга (кредита) |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 120 |
| в т.ч за счет амортизационных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отчислений предприятия |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 120 |
| Итого выплата денежных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| округом | 3,7 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 8,4 | 7,2 | 6,0 | 4,8 | 3,6 | 2,4 | 1,2 | 66 |
| Итого выплата денежных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городского бюджета | 3,7 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 8,4 | 7,2 | 6,0 | 4,8 | 3,6 | 2,4 | 1,2 | 66 |
| Итого выплата денежных средств УМП « Горводоканал» (без учета компенсации из бюджета города и окружного бюджета) | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 120 |

Справочно: прочие непредвиденные расходы по инвестиционной программе будет финансироваться за счет амортизационных отчислений предприятия в

сумме 20,6 млн. рублей, а также часть расходов по мероприятиям будут финансироваться за счет средств бюджета округа в сумме 15 млн. рублей.

Организационный план реализации инвестиционной программы УМП "Горводоканал" по  водоснабжению на 2008-2018гг.

| № п/п | Наименование объекта | Ед изм | Объем работ | Срок реализации | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | Технологическое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение автоматизированной системы управления предприятием (АСУП) | объект | 1 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будет достигнуто оперативное управление и достоверный контроль за ходом технологических процессов, предотвращение аварийных ситуации, улучшение качества воды, улучшение условий труда |
|  | Водозаборные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Внедрение автоматизированой системы управления скважинами водозаборов с установкой погружных насосов: Кедровый, Южный | объект | 3 | 2009г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Будет достигнуто оперативное управление и достоверный контроль за ходом технологических процессов, предотвращение аварийных ситуации, улучшение качества воды, улучшение условий труда |
| 2.1 | Строительно-монтажные работы по автоматизации системы водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Водозабор "Кедровый" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Водозабор "ВОС-5000" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Монтаж узлов учета на ВОС-5000, ВОС-8000, ВОС-15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Закупка погружных насосов СVRU 1006 3FEE6 производительностью 36м3/ч, в-р "Кедровый" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ограждение территории водозабора "Южный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоочистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Усовершенствование хим.реагентного хозяйства |  |  | 2009г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена трубопроводов химреагентного хозяйства - ф32мм -600 п.м и замена труб из ПВХ обвязки насосов-дозаторов и баков, аппарат для сварки труб из полиэтилена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация производства с внедрением энергосберегающего оборудования |  |  | 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | станция второго подъема воды на распределительную сеть города: насосы фирмы QRUNDFOS - 6 шт с ЧРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | накопитель дегазированной воды - регулятор прямого действия Ду250мм - 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | станция КНС на территории водоочистных сооружений г.Радужный:насосы вакуумного типа - 3 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция ВОС-8000 |  |  | 2009г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ддля улучшения качества очистки питьевой воды без применения дорогостоящих химических реагентов. В результате чего снизится объем потребляемых хим.реагентов на 10%. |
| 5.1 | Реконструкция ВОС-8000-блока дегазаторов-аэраторов для улучшения очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Изготовление эжекционных колонок ВЭК - 72 шт * 5м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена фильтрующего материала нового поколения типа АГ в количестве 15 тн.на ВОС-15000 г.Радужный |  |  | 2009г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для улучшения качества очистки питьевой воды |
| 7 | Реконструкция ВОС мкр.Южный Реконструкция блока фильтров (закупка модульных установок). Реконструкция блока дегазаторов-аэраторов, с внедрением установки FE 1.050.000, включающей в себя аэратор и гидроробот для улучшения очистки воды |  |  | 2009г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для улучшения качества очистки питьевой воды |
| 7.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Закупка оборудования для блока очистных сооружений ЮЖНЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Строительно-монтажные работы по устройству здания блока очистных сооружений ЮЖНЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция сетей водоснабжения |  |  | 2009-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция существующих сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В связи с износом существующих сетей |
|  | Закупка сварочного оборудования для сварки полиэтиленовых труб - ф75-250мм - 1шт; ф90-315мм - 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закупка сварочного аппарата для электросварных фитингов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закупка запорной арматуры в комплекте с фланцами: Ду50*16мм-20 шт; Ду80*16мм-15 шт; Ду100*16мм-15 шт; ДУ150*16мм-10 шт; Ду200*16мм-5 шт; Ду250*16мм-4шт; Ду300*16мм-4шт; Ду400*16мм-2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закупка полиэтиленовых труб и фасонных частей и реконструкции сетей холодного и горячего водоснабжения г.Радужный(разработка проектной документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Организационный план реализации инвестиционной программы УМП "Горводоканал" по  водоотведению на 2008-2018гг.

| № п/п | Наименование объекта | Ед изм | Объем работ | Срок реализ | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | Технологическое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупка канализационно-очистных сооружений блочного типа в мкр. Южный | объект | 1 | 2009г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для производства очистки принятых сточных вод до требований нормативов в мкр.Южный, необходима закупка КОС блочного типа, которая позволит исключить влияние выпуска на водоем, тем самым, повысить эпидемилогическую безопасность населения при отведении очищенных сточных вод в водный объект сарицу р.Аган |
|  | Канализационные насосные станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация технологического оборудования (закупка механических решеток, замена насосного оборудования замена запорной арматуры с эл.приводом, усовершенствование вентиляционной системы Модернизация технологического оборудования КНС-4, КНС-8, ГКНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация технологического оборудования КНС-4, в том числе: | объект | 1 | 2009г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение надежности работы технологического оборудования и снижение эксплуатационных затрат. |
| 2.1.1 | Закупка насосов фирмы "ГРЮНДФОС" - 3 шт , производительность насоса 150 м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Закупка механических решеток РКЭ 0509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Закупка пресса отжимного винтового марки ПВОЭ 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Закупка запорной арматуры с электроприводом: Ду200*16мм -4 шт; Ду150*16мм-6шт; Ду350*16мм-1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Модернизация технологического оборудования КНС-8, в том числе: |  |  | 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение надежности работы технологического оборудования и снижение эксплуатационных затрат. |
| 2.2.1 | Закупка насосов фирмы "ГРЮНДФОС" - 3 шт, производительность насоса 150 м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Закупка механических решеток РКЭ 0509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Закупка пресса отжимного винтового марки ПВОЭ 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Закупка запорной арматуры с электроприводом: Ду200*16мм -4 шт; Ду150*16мм-6шт; Ду350*16мм-1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Модернизация технологического оборудования ГКНС, в том числе: | объект | 1 | 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение надежности работы технологического оборудования и снижение эксплуатационных затрат. |
| 2.3.1 | Закупка насосов фирмы "ГРЮНДФОС" - 1 шт , производительность насоса 600 м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Закупка механических решеток РКЭ - 0912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Закупка пресса отжимного винтового марки ПВОЭ 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Автоматизированная система управления системы водоотведения, включая ГКНС, КНС-4, КНС-7, КНС-8 | объект | 1 | 2009г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение надежности работы технологического оборудования и снижение эксплуатационных затрат. |
| 4 | Реконструкция канализационно - очистных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сооружений (КОС-15000м3/сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Модернизация блока фильтров доочистки с внедрением биозагрузки ершового типа | объект | 1 | 2009г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение экологической безопасности процесса водоотведения |
| 4.1.1 | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Электрическая часть и автоматизация технологического процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Устройство вентиляционной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Закупка метериалов: уголок 45*4-2000 п.м; лист металлический 5мм - 30м2; щиты ПВХ 1,4*1 - 130 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Антикоррозийная обработка технологич.оборудов., общая площадь 1000 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Реконструкция цеха обезвоживания осадка с внедрением ситового фильтр-пресса | объект | 1 | 2009г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение экологической безопасности процесса водоотведения |
| 4.2.1 | Закупка установки приготовления растворов из сухих и жидких материалов MixLine МХ7300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Закупка винтового конвеера КВЭ 3/4, производительностью 3 м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Внешняя обшивка резервуара РОО профлистом, общ.площадь - 1400 м2. Утепление шахты резервуара, общ.площадь 150 м2 | объект | 1 | 2009г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Модернизация технологического оборудования ( мех.решеток, воздуходувок насосного оборудования) |  |  | 2009г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение надежности работы технологического оборудования |
| 4.4.1 | Закупка винтового конвеера КВЭ- 1 шт, производительностью 0,5м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | Закупка отжимного пресса марки ПВОЭ 2007-2 шт, производительностью 1 м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 | Закупка воздуходувок на КОС-1500, в количестве 2 шт, приозводительностью 6000 м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 | Реконструкция КНС КОС-15000м3/сут: закупка и монтаж оборудования - насос Т4А-В-4 серии Super Т " Gorman -Rupp" с эл. Двигателем 7,5кВТ.Производительность Q =90м+C57/час Н=11,5м - 4шт. Шкаф управления -2шт, запорная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Реконструкция КНС в мкр.Южный:приобретение и установка КНС блочного типа, производительностью 40м3/ч, в полиэтиленовом исполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция сетей канализации | п.м | 1210 | 2010-2012гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В связи с износом существующих сетей |
| 5 . 1 | Закупка вакуумно-водопонижающей установки УВВ-3А-6КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Закупка материалов и производство работ по безтраншейному методу реконструкции сетей канализации г.Радужный (изготовление проектной документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица

Оценка экономической эффективности результатов реализации инвестиционной программы

УМП «Горводоканал» на 2008-2018 годы (без НДС)

| № п/п | Показатели | Экономический эффект за период реализации Инвестиционной программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Итого 2008-2018 гг. |
| 1. Снижение затрат от реконструкции внутриквартальных водопроводных сетей |
| 1 | Снижение потерь в сетях | тыс.м3 | 3 | 5 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 113 |
|  | ИТОГО по п. 1: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2443 |
| 2. Снижение затрат от внедрения АСУ на водозаборных сооружениях |
| 2 | Снижение затрат по электроэнергии | тыс.кВт. |  | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1020 |
|  | ИТОГО по п. 2: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1403,52 |
| 3. Снижение затрат от внедрения АСУ на системах водоотведения (КНС,ГКНС) |
| 3.1 | Снижение затрат по электроэнергии | тыс.кВт./т. |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80/132 |
| 3.1 | Снижение эксплуатационных затрат | тыс.руб. |  | 915 |  |  |  |  |  |  |  |  | 915 |
|  | ИТОГО по п. 3: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1047 |

| 4. Снижение затрат по строительству КОС -400м3/сут в мкр. Южный |
| --- |
| 4 | Снижение затрат по оплате за загрязнение окружающей природной среды, сокращение транспортных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по п. 4: | тыс.руб. |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 720 |

|  | ИТОГО экономический эффект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5613,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Оценка социальной эффективности результатов реализации инвестиционной программы

УМП «Горводоканал»» на 2008-2018 годы

| № п/п | Наименование объекта | Социальный эффект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение АСУ скважинами водозаборов с установкой погружных насосов | -предотвращение аварийных ситуаций, улучшение качества воды за счет оптимизации процессов очистки -улучшение условия работы обслуживающего персонала за счет повышения уровня автоматизации |
| 2 | Усовершенствование хим.реагентного хозяйства. Модернизация производства с внедрением энергосберегающего оборудования | - выполнение нормативных требований к показателям очистки воды |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей города, в т.ч.: | - бесперебойная доставка потребителям питьевой воды; - повышение качества питьевой воды, доставляемой потребителю, за счет предотвращения вторичного загрязнения воды при транспортировке. |
| 3 | Строительство ограждения санитарной зоны по периметру водозабора «Южный» | - обеспечение нормативных требований к безопасности источников водоснабжения |
| 4 | Реконструкция ВОС-8000 | -улучшение качества очистки питьевой воды |
| 5 | Реконструкция ВОС мкр. Южный | - выполнение нормативных требований к показателям очистки воды |
| 6 | Реконструкция и модернизация объектов КОС, КНС | - обеспечение экологической безопасности процесса водоотведения; - обеспечение необходимого объема и качества услуг по водоотведению; - улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий |

Анализ себестоимости продукции

Основным видом хозяйственной деятельности УМП  « Горводоканал» является    добыча, очистка и транспортировка воды ; транспортировка , перекачка, очистка и утилизация  и сточных вод.

Проверка фактических затрат на услуги по подачи воды и отвода сточных вод УМП « Горводоканал» за 2006-2008 гг. проводилась по натуральным и стоимостным показателям с учетом специфики производственной деятельности предприятия. Для проверки использован метод сравнительной оценки отдельных показателей, в частности: сравнения фактических данных с плановой калькуляцией, выявление отклонений.

Для анализа себестоимости использовалась сводная калькуляция расходов УМП  « Горводоканал», связанных с подачей воды до потребителя.

При формировании плановых и фактических затрат на услуги по водоснабжению УМП « Горводоканал» использует группировку затрат по статьям калькуляции.

В экономически обоснованный тариф на водоснабжение включены следующие статьи расходов:

- материалы;

- электроэнергия;

- амортизационные отчисления;

- ремонт и техническое обслуживание;

- оплата труда;

- единый социальный налог;

- прочие расходы.

Таблица 2

Калькуляция расходов УМП « Горводоканал» на услуги по водоснабжению

тыс.руб.

| Статьи затрат | Факт 2006 год | Факт 2007 год | План 2008 | Темп роста 2008/2007 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы | 2482,1 | 2049,5 | 1588,8 | 77,5 |
| Электроэнергия | 6865,8 | 7397,8 | 9485 | 128,2 |
| Амортизационные отчисления | 5717 | 6354,2 | 7094,5 | 111,7 |
| Ремонт и тех. обслуживание | 3,5 | 0,3 | 0 |  |
| Оплата труда | 14603,7 | 17074,3 | 21012,4 | 123,1 |
| Единый социальный налог | 3749,4 | 4288,6 | 5337,2 | 124,5 |
| Прочие расходы | 25131,4 | 26790,3 | 33502,9 | 125,1 |
| Итого полная себестоимость | 58552,9 | 63955 | 78020,8 | 122 |
| Объем, реализуемых услуг, тыс. м3 | 4015,8 | 3766,78 | 3822,31 | 101,5 |
| Себестоимость 1 м3, руб. | 14,58 | 16,98 | 20,41 | 120 |
| Расходы за счет прибыли | 4031,4 | 4567,6 | 4617,5 | 101,1 |
| Налог на прибыль | 0 |  | 571,2 |  |
| ИТОГО расходы | 62584,3 | 68522,6 | 82638,3 | 120,6 |
| Выручка |  | 70815,4 | 82638,3 | 116,7 |
| Цена за 1 м3, руб. | 15,58 | 18,19 | 21,62 | 118,9 |
| Утвержденная цена на 1 м3, руб. | 16,49 | 18,80 | 21,62 | 115 |

Производственные расходы УМП «Горводоканал» по оказанию услуг по водоснабжению в 2008 г. составят 82638,3 тыс. руб. (темп роста 2008/2007 гг. – 120,6 %). Рост расходов произошел по следующим основным статьям себестоимости (табл. 15):

- затраты на электроэнергию (128,2 %);

- амортизационные отчисления (111,7 %);

- оплата труда (123,1 %);

- единый социальный налог (124,5 %).

Необходимая валовая выручка УМП « Горводоканал» на услуги по водоснабжению в 2008 году запланирована в размере 82638,3 тыс. руб., что на 16,7% выше величины 2007 г.  При этом планируемый полезный отпуск воды увеличился на 1,5 % по сравнению с данными 2007 г.

В течение 2007-2008 гг. рост тарифа на водоснабжение составил 115 %.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УПМ «Горводоканал» ПО МЕТОДИКЕ ФСФО.

Проведение анализа финансового состояния по методике ФСФО РФ производится с использованием коэффициентного анализа. При этом показатели, характеризующие различные аспекты деятельности организации разбиваются на 7 групп.

1 группа – общие показатели

Значения общих показателей УМП «Горводоканал» приведены в табл. 1.

Табл. 1

| Показатель | 1 кв. 2007 | 1 полуг. 2007 | 9 мес. 2007 | 2007 год | 1 кв. 2008 | 1 полуг. 2008 | 9 мес. 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная выручка (К1) | 16752 | 15694 | 15061 | 15556 | 15846 | 17400 | 18687 |
| Доля денежных средств в выручке (К2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Среднесписочная численность работников (К3) | 271 | 269 | 267 | 270 | 265 | 269 | 272 |

Таким образом, на основании данных табл. 1 можно сделать следующие выводы:

- В 2007 г. наблюдается тенденция снижения среднемесячной выручки до октября-месяца. В среднем каждый квартал среднемесячная выручка уменьшалась на 5 – 6 % (исключая четвертый квартал). А в 2008 г. наблюдается устойчивая тенденция роста среднемесячной выручки. В среднем каждый квартал среднемесячная выручка увеличивалась на 8 – 9 %. В целом с начала 2008 г. среднемесячная выручка выросла на 20%;

- Доля денежных средств в выручке составляет 1, т.к. вся выручка в организации поступает в виде денежных средств;

- Среднемесячная численность работников до конца 3 квартала 2007 г. уменьшалась, но начиная с 4 квартала 2007 г. начала увеличиваться в соответствии с темпом роста объема производства и за 9 мес. 2008 г. численность составила 272 работника. Именно за счет привлечения дополнительной рабочей силы УМП «Горводоканал» удалось повысить выручку за 9 месяцев 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Таким образом, увеличение выручки за период 9 мес. 2008 г. скорее всего произошло за счет чисто экстенсивного фактора – увеличения численности работников.

2 группа – показатели платежеспособности и финансовой устойчивости

Табл. 2

| Показатель | 1 кв. 2007 | 1 полуг. 2007 | 9 мес. 2007 | 2007 год | 1 кв. 2008 | 1 полуг. 2008 | 9 мес. 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень платежеспособности общая (К4) | 3,31 | 3,35 | 3,39 | 3,37 | 3,82 | 6,06 | 8,59 |
| Коэффициент задолженности по кредитам банков и займам (К5) | 1,08 | 1,06 | 0,52 | 1,15 | 1,13 | 3,28 | 5,81 |
| Коэффициент задолженности другим организациям (К6) | 1,37 | 1,39 | 1,71 | 1,51 | 1,68 | 1,71 | 1,73 |
| Коэффициент задолженности фискальной системе (К7) | 0,34 | 0,37 | 0,60 | 0,23 | 0,53 | 0,64 | 0,60 |
| Коэффициент внутреннего долга (К8) | 0,50 | 0,54 | 0,56 | 0,48 | 0,49 | 0,43 | 0,46 |
| Степень платежеспособности по текущим обязательствам (К9) | 2,85 | 2,85 | 2,87 | 2,86 | 3,32 | 3,35 | 3,32 |
| Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами (К10) | 1,26 | 1,36 | 1,40 | 1,55 | 1,47 | 2,14 | 2,73 |
| Собственный капитал в обороте (К11) | 4611 | 8235 | 9238 | 16442 | 16798 | 19292 | 8505,00 |
| Доля собственного капитала в оборотных средствах (К12) | 0,08 | 0,14 | 0,15 | 0,24 | 0,22 | 0,15 | 0,05 |
| Коэффициент автономии (К13) | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,84 | 0,82 | 0,72 | 0,61 |

- Степень платежеспособности общая (К4) характеризует общую ситуацию с платежеспособностью организации, объемами ее заемных средств и сроками возможного погашения задолженности организации перед ее кредиторами.  Величина заемных средств в среднемесячной выручке имеет тенденцию к увеличению. При этом максимум показателя приходится на 3 квартал 2008г.  Организация, увеличив выручку в периоде 9 мес. 2008г., была вынуждена привлечь заемные средства.  Показатель «степень платежеспособности общая» распределяется на коэффициенты задолженности по кредитам банков и займам, другим организациям, фискальной системе, внутреннему долгу. У УМП «Горводоканал» структура «собственный капитал – заемные средства» имеет значительный перекос в сторону задолженности по кредитам банков и займам. Задолженность другим организациям, фискальной системе, внутреннему долгу не значительная, что положительно характеризует хозяйственную деятельность УМП «Горводоканал».

- Степень платежеспособности по текущим обязательствам (К9) – основной коэффициент в оценке финансового состояния, т.к. по его численному значению несостоятельность организации. В соответствии с ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» для обеспечения платежеспособности значение коэффициента должно быть ≤ 3. На основании динамики изменения показателя наблюдается тенденция к увеличению коэффициента и ослаблению платежеспособности предприятия. В 2007 г. УМП «Горводоканал» соблюдалось «условие платежеспособности», но за период 9 мес. 2008 г. значение коэффициента не удовлетворяет нормативному условию, что свидетельствует о низком уровне платежеспобности. Максимальное значение коэффициента достигнуто во 2 квартале 2008 г. и составило 3,35.

- Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами (К10) – вычисляется как отношение стоимости всех оборотных средств в виде запасов, дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и прочих оборотных активов к текущим обязательствам организации.   Как видно в табл. 2 текущие обязательства организации полностью покрываются оборотными активами. Но во 2 и 3 кварталах 2008 г. значение коэффициента К10 резко возрастает, что может  свидетельствовать об «излишнем» запасе оборотных средств, об их «замораживании», низкой деловой активности УМП «Горвдоканал» и слабой работе снабженческо-сбытовой службы. Поэтому необходимо рассмотреть структуру активов по степени ликвидности.

- Собственный капитал в обороте (К11)  вычисляется как разность между собственным капиталом организации и ее внеоборотными активами. Наличие собственного капитала в обороте УМП «Горводоканал», является одним из важных условий финансовой устойчивости организации. У предприятия имеется собственный капитал в обороте, что является положительным аспектом, но его уровень за период 9 мес. 2008 г. ниже, чем за аналогичный период 2007 г. и составляет 8 505 тыс. рублей.

- Доля собственного капитала в оборотных средствах (коэффициент обеспеченности собственными средствами) (К12) рассчитывается как отношение собственных средств в обороте ко всей величине оборотных средств. Рекомендуемой значение коэффициента не менее 0,1. В 3 квартале 2008 г. уровень коэффициента К12 значительно снизился и не удовлетворяет рекомендуемому значению. Доля собственного капитала в оборотных средствах составляет всего лишь 5% при рекомендуемом значении ≥ 0,1. Это означает. Что в УМП «Горводоканал» значительно снизилась эффективность использования оборотного капитала и возросла убыточность продаж.

- Коэффициент автономии (финансовой независимости) (К13) вычисляется как частное от деления собственного капитала на сумму активов организации. Коэффициент определяет долю активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала. Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств. Считается, что чем выше значения этого коэффициента, тем выше финансовая устойчивость. Рекомендуемое значение коэффициента не менее 0,5. Как видно по данным табл. 2, у УМП «Горводоканал» к 9 мес. 2008 г. доля активов, покрывае6мая за счет собственного капитала имеет значение 0,61. Таким образом, 39% активов покрывается за счет заемных средств. В целом организация характеризуется достаточной финансовой устойчивостью, стабильностью и независимостью от внешних кредиторов. Но в тот же момент, следует обратить внимание, что по сравнению с тем же периодом 2007 г., показатель финансовой независимости в абсолютной величине уменьшился на 0,21.

3 группа – показатели эффективности использования оборотного капитала

Табл. 3

| Показатель | 1 кв. 2007 | 1 полуг. 2007 | 9 мес. 2007 | 2007 год | 1 кв. 2008 | 1 полуг. 2008 | 9 мес. 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент обеспеченности оборотными средствами (К14) | 3,58 | 3,87 | 4,01 | 4,42 | 4,89 | 7,16 | 9,04 |
| Коэффициент оборотных средств в производстве (К15) | 1,47 | 1,68 | 1,74 | 1,66 | 1,92 | 1,91 | 1,75 |
| Коэффициент оборотных средств в расчетах (К16) | 2,12 | 2,20 | 2,27 | 2,76 | 2,97 | 5,25 | 7,29 |

Как видно из табл. 3, обеспеченность УМП «Горводокнал» оборотными средствами характеризуется как излишняя.  Достижение большого объема оборотных средств за период 9 мес. 2008 г. означает, что у предприятия увеличилась кредиторская задолженность, что в свою очередь привело к ухудшению платежеспособности. Наивысшие значения коэффициента обеспеченности оборотными средствами (К 14) приходится ко 2  и 3 кварталам 2008 г.

Показатель К14 дополняется коэффициентами оборотных средств в производстве и в расчетах. Рекомендуемое соотношение коэффициентов К15 к К16 как 60% к 40%. В УМП «Горводоканал» соотношение между К15 и К16 за период 9 мес. 2008 г. равно приблизительно 20% к 80%, т.е. больший удельный вес в сумме общих оборотных средств занимают оборотные средства в расчетах, в частности дебиторская задолженность (краткосрочная). Это означает, что существует вероятность возникновения сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности и ее списания в результате непоступления платежей, т.е. присутствует коммерческий риск. В цело это характеризует неэффективность политики УМП «Горводоканал» с точки зрения получения платежей за оказанные услуги. Предприятию необходимо оптимизировать политику управления денежными потоками и улучшить контроль за дебиторской задолженностью. Приток денежных средств от дебиторов повлечет уменьшение кредиторской задолженности и позволит улучшить платежеспособность УМП «Горводоканал».

4 группа показателей – показатели рентабельности.

Табл. 4

| Показатель | 1 кв. 2007 | 1 полуг. 2007 | 9 мес. 2007 | 2007 год | 1 кв. 2008 | 1 полуг. 2008 | 9 мес. 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рентабельность оборотного капитала (К17) | 0,01 | 0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | -0,07 |
| Рентабельность продаж (К18) | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | -0,03 |

- Рентабельность оборотного капитала (К17) вычисляется как частное от деления чистой прибыли на сумму оборотных средств. Показатель отражает эффективность использования оборотного капитала организации и определяет, сколько рублей прибыли приходится на один рубль, вложенный в оборотные активы.  Как видно из табл. 4, значения исследуемого показателя у УМП «Горводоканал» начиная с 3 квартала 2007 г. по сегодняшний день отрицательные. К периоду 9 мес. 2008 г. на 1 рубль, вложенной в оборотные активы, приходится 7 копеек убытков. Как уже говорилось, УМП «Горводоканал» необходимо пересмотреть политику управления оборотными активами.

- Рентабельность продаж (К18) вычисляется как частное от деления прибыли (убытка) от продаж на выручку организации за анализируемый период. Показатель определяет, сколько рублей прибыли получено организацией в результате реализации продукции на один рубль выручки.  До 1 полугодия 2008 г. значение рентабельности продаж УМП «Горводоканал» удовлетворительное. Но к 9 мес. 2008 г. показатель значительно ухудшился, и предприятие получило 3 копейки убытков в результате реализации своих услуг на 1 рубль выручки. УМП «Горводоканал» необходимо оптимизировать политику управления себестоимостью и осуществлять свою деятельность в режиме жесткой экономии.

5 группа – показатели интенсификации производства

Табл. 5

| Показатель | 1 кв. 2007 | 1 полуг. 2007 | 9 мес. 2007 | 2007 год | 1 кв. 2008 | 1 полуг. 2008 | 9 мес. 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная выработка на одного работника (К19) | 61,82 | 58,34 | 56,41 | 57,61 | 59,80 | 64,68 | 68,70 |
| Эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача) (К20) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |

- Среднемесячная выработка на одного работника (К19) вычисляется как частное от деления среднемесячной выручки на среднесписочную численность работников. Показатель  определяет эффективность использования трудовых ресурсов организации и уровень производительности труда и характеризует развитие производства за счет интенсивных факторов. На основании данных табл. 5 можно сделать вывод, что показатель выработки за 2007 год не стабилен. Это объясняется тем, что выработка УМП «Горводоканал» зависит от численности работающих. За период 9 мес. 2008 г.  выработка стабильная, т.е. эффективность использования трудовых ресурсов организации не меняется. УМП «Горводоканал» плохо использует возможности интенсификации производства услуг, а наращивает объем продаж только за счет количественного фактора – численности работающих.

- Эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача) (К20) определяется как соотношение среднемесячной выручки к стоимости внеоборотного капитала. Показатель характеризует эффективность использования основных средств организации, определяя насколько соответствует общий объем имеющихся основных средства масштабу бизнеса организации. Фондоотдача является качественным показателем, увеличение которого характеризует рост производственных процессов. Показатель фондоотдачи у УМП «Горводоканал» на протяжении 2007 и за 9 мес. 2008 г. стабилен и остается почти на одном и том же уровне, изменения  незначительные.  Данная ситуация означает, что организация не приобрела новых дорогостоящих основных средств.  Это свидетельствует о снижении интенсификации производства.

Для интенсификации процесса производства рекомендуется:

- увеличить показатели производительности труда за счет более эффективных форм оплаты труда и привлечения более квалифицированных кадров;

- увеличить показатели фондоотдачи за счет увеличения загрузки (насколько это возможно) либо приобретения более совершенного оборудования.

6 группа – показатель инвестиционной активности

Табл. 6

| Показатель | 1 кв. 2007 | 1 полуг. 2007 | 9 мес. 2007 | 2007 год | 1 кв. 2008 | 1 полуг. 2008 | 9 мес. 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент инвестиционной активности (К21) | 0,38 | 0,39 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,17 |

Коэффициент инвестиционной активности (К21)  характеризует инвестиционную активность и определяет объем средств, направленных организацией на модернизацию и усовершенствование собственности и на финансовые вложения в другие организации. Как показывает табл. 6, в УМП «Горводоканал» объем средств, направляемых на модернизацию и усовершенствование собственности и финансовые вложения в другие организации, нестабилен и с каждым кварталом уменьшается.  Это свидетельствует о неправильной стратегии развития УМП «Горводоканал» и недостаточном контроле за управлением активами предприятия.

7 группа -  Показатели исполнения обязательств перед бюджетами различных уровней и государственными внебюджетными фондами

Коэффициенты исполнения текущих обязательств перед федеральным бюджетом (К22), бюджетом субъекта Российской Федерации (К23), местным бюджетом (К24), а также перед государственными внебюджетными фондами (К25) и Пенсионным фондом Российской Федерации (К26) вычисляются как отношение величины уплаченных налогов (взносов) к величине начисленных налогов (взносов) за отчетный период.  Они характеризуют состояние расчетов организации с бюджетами соответствующих уровней и государственными внебюджетными фондами, также  отражают ее платежную дисциплину.

Табл. 7

| Показатель | 1 кв. 2007 | 1 полуг. 2007 | 9 мес. 2007 | 2007 год | 1 кв. 2008 | 1 полуг. 2008 | 9 мес. 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент исполнения текущих обязательств перед федеральным бюджетом (К22) | 0,84 | 0,92 | 0,85 | 1,00 | 0,52 | 0,64 | 0,80 |
| Коэффициент исполнения текущих обязательств перед окружным бюджетом (К23) | 1,03 | 1,03 | 0,90 | 0,99 | 0,75 | 1,01 | 0,98 |
| Коэффициент исполнения текущих обязательств перед местным бюджетом (К24) | 0,95 | 0,78 | 0,71 | 1,13 | 0,00 | 0,48 | 0,65 |
| Коэффициент исполнения текущих обязательств перед гос. внебюдж. фондами (К25) | 0,66 | 0,95 | 0,92 | 1,09 | 1,12 | 0,91 | 1,00 |
| Коэффициент исполнения текущих обязательств перед пенсионным фондом РФ (К26) | 0,81 | 0,90 | 0,90 | 0,99 | 0,83 | 0,92 | 0,46 |

По данным табл. 7 состояние расчетов УМП «Горводоканал» с бюджетами соответствующих уровней и государственными внебюджетными фондами за 2007 год  можно охарактеризовать как положительную. К концу 2007 г. предприятие рассчиталось по всем своим обязательствам фискальной системе. Ситуацию, сложившуюся за 9 мес. 2008 г.  можно охарактеризовать как среднюю,  самый наибольший долг у предприятия перед пенсионным фондом РФ (уплачено всего лишь 46% от начисленного), но в тот же самый момент предприятие рассчиталось по текущим обязательствам перед гос. внебюджетными фондами. По 2008 г. выводы делать рано, в полной мере ситуацию можно охарактеризовать только после окончания года.

Анализ ликвидности и платежеспособности

Задача анализа ликвидности и платёжеспособности баланса возникает в связи с необходимостью давать оценку кредитоспособности предприятия, то есть его способности своевременно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам.

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств организации её активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств. От ликвидности баланса следует отличать ликвидность активов, которая определяется как величина, обратная времени, необходимому для превращения их в денежные средства. Чем меньше время, которое потребуется, чтобы данный вид активов превратился в деньги, тем выше их ликвидность.

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в  порядке  возрастания  сроков.

В зависимости от степени ликвидности, т.е. скорости превращения в денежные средства, активы организации разделяются на следующие группы:

Наиболее ликвидные активы А1:

- Суммы по всем статьям денежных средств, которые могут быть использованы для проведения расчетов немедленно

- Краткосрочные финансовые вложения

А1 = строка 260+строка 250

Быстрореализуемые активы А2: активы, для обращения которых в наличные средства требуется определенное время:

- Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

- Прочие дебиторские активы

А2 = строка 240+ строка270

Медленно реализуемые активы Аз — наименее ликвидные активы —

- запасы, кроме строки «Расходы будущих периодов»;

- налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям;

- дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты).

А3  = строка 210 + строка 220 + строка 230 — строка 216.

Труднореализуемые активы А4 — все статьи раздела I баланса «Внеоборотные активы»

А4   =  строка 190.

Эти активы предназначены для использования в хозяйственной деятельности в течение достаточно длительного периода времени.

Первые три группы активов могут постоянно меняться в течение хозяйственного периода и относятся к текущим активам организации. Они более ликвидны, чем остальное имущество фирмы.

Обязательства организации (статьи пассива баланса) также группируются в четыре группы и располагаются по степени срочности их оплаты.

Наиболее срочные обязательства П1:

- кредиторская задолженность;

- задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов;

- прочие краткосрочные обязательства;

- ссуды, не погашенные в срок

П1 = строка 620 + строка 630 + строка 660.

Краткосрочные пассивы П2  —

- краткосрочные займы и кредиты;

- прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты,

П2  =  строка 610.

Долгосрочные пассивы П3  —

•	долгосрочные кредиты и займы, статьи раздела IV баланса.

П3 = 	 строка 590.

Постоянные пассивы  П4 —

- статьи раздела III баланса «Капитал и резервы»;

- отдельные статьи раздела V баланса «Краткосрочные обязательства», не вошедшие в предыдущие группы;

- доходы будущих периодов;

- резервы предстоящих расходов.

Для сохранения баланса актива и пассива итог данной группы следует уменьшить на сумму по статье «Расходы будущих периодов».(11)

П4   =  строка 490 + строка 640 + строка 650 – строка 216

Агрегированный баланс ликвидности УМП «Горводоканал»

Табл. 8

| АКТИВ | Сумма тыс.руб | ПАССИВ | Сумма тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9 мес. 2007 | 9 мес. 2008 |  | 9 мес. 2007 | 9 мес. 2008 |
| Наиболее ликвидные активы А1 | 132 | 5426 | Наиболее срочные обязательства П1 | 37781 | 49085 |
| Быстрореализуемые активы А2 | 34046 | 130763 | Краткосрочные пассивы П2 | 0 | 10000 |
| Медленно реализуемые активы Аз | 26166 | 32780 | Долгосрочные пассивы П3 | 7871 | 98498 |
| Труднореализуемые активы А4 | 229530 | 245191 | Постоянные пассивы П4 | 247222 | 256577 |
| БАЛАНС | 289874 | 414160 |  | 292874 | 414160 |

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеет место следующие соотношения:

Оценка ликвидности  баланса УМП «Горводоканал»

Табл. 9

| Абсолютно ликвидный баланс | 9 мес. 2007 | 9 мес. 2008 | Платежный излишек (недостаток) средств 9 мес. 2007 | Платежный излишек (недостаток) средств 9 мес. 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А1П1; | А1 < П1 | А1 < П1 | -37649 | -43659 |
| А2 П2; | А2 > П2 | А2 > П2 | 34046 | 120763 |
| А3 П3; | А3 > П3 | А3 < П3 | 18295 | -65718 |
| А4 > П4 | А4 < П4 | А4 < П4 | -17692 | -11386 |

Исходя от данных табл. 9 можно охарактеризовать ликвидность баланса  за период 9 мес. 2007 г. и аналогичный период 2008 г. как недостаточную. Но 2007 г. у предприятия был более ликвидный баланс, чем за аналогичный период 2008г.

Особенно тревожная ситуация сложилась за период 9 мес. 2008 г.  Как видим, предприятие не в состоянии будет рассчитаться по своим наиболее срочным обязательствам с помощью наиболее ликвидных активов, так как платежный недостаток составляет 43 659 тыс. рублей и в случае такой необходимости придется задействовать другие виды активов или заемные средства.

По второму неравенству имеется огромный платежный излишек, который составляет 120763 тыс. руб., т.к. краткосрочные пассивы практически отсутствуют.  Неравенство А2 > П2 показывает тенденцию увеличения текущей ликвидности в недалеком будущем.

Платежный недостаток по третьему неравенству  составляет 65718  тыс. руб.

Минимальное требование к абсолютной ликвидности  тоже не выполняется – А4 < П4, платежный недостаток составляет 11 386 тыс. рублей.

Таким образом, за анализируемый период 9 мес. 2008г. УМП «Горводоканал» имеет перспективную ликвидность баланса.

Проводимый по вышеизложенной схеме анализ ликвидности баланса является приближенным. Более детальным является анализ платежеспособности при помощи финансовых коэффициентов.

Показатели платежеспособности УМП «Горводоканал»

Табл. 10

| Показатель | 9 мес. 2007 | 9 мес. 2008 | Нормативное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 2,86 | Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Рекомендуемое значение: Клт >2,0 |
| Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности | 0,98 | 2,30 | Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Рекомендуемое значение: Клб ≥ 1 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,004 | 0,09 | Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Рекомендуемое значение: Кла ≥ 0,2 |

На 01.10.2008 г. значение коэффициента текущей ликвидности (2,86) соответствует норме. При этом за рассматриваемый период коэффициент текущей ликвидности повысился на 1,14.

Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности соответствует норме (2,30), что свидетельствует о наличии у УМП «Горводоканал» ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее срочные обязательства.

Коэффициент абсолютной ликвидности не соответствует нормативному значению, это означает что предприятие неплатежеспособно на дату составления баланса. Исходя из расчетов показателей ликвидности платежеспособности, можно сделать вывод, что у предприятия УМП «Горводоканал» неудовлетворительная структура баланса.

Анализ вероятности банкротства

В качестве одного из показателей вероятности банкротства предприятия широко используется пятифакторная модель прогнозирования банкротства, предложенная Эдвардом Альтманом:

Zа = 1,2 К1 + 1,4 К2 + 3,3 К3 + 0,6 К4 + 1,0 К5

Где К1 – собственный оборотный капитал / величина всех активов

(К1 = Стр. 490 – стр. 190 формы №1/ стр. 300 формы №1);

К2 – нераспределенная прибыль/ величина всех активов

(К2 = стр. 470 формы №1/ стр. 300 формы № 1);

К3 – прибыль до налогообложения / величина всех активов

(К3 = стр. 140 формы №2 / стр. 300 формы № 1);

К4 – собственный капитал / заемный капитал

(К4 = стр. 490 формы №1 /  (стр. 590 + стр. 690) формы №) 1;

К5 – объем продаж (выручка) / величина всех активов;

(К4 = стр. 010 формы №2 / стр. 300 формы № 1).

Прогноз банкротства

Табл. 11

| Коэф-т | Расчет | Значение | Множитель | Произведение (гр. 3 х гр. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | Отношение оборотного капитала к величине всех активов | 0,02 | 1,2 | 0,024 |
| К2 | Отношение нераспределенной прибыли и фондов спец. назначения к величине всех активов | -0,061 | 1,4 | -0,085 |
| К3 | Отношение фин. результата от продаж к величине всех активов | -0,033 | 3,3 | -0,01 |
| К4 | Отношение собственного капитала к заемному | 1,581 | 0,6 | 0,948 |
| К5 | Отношение выручки от продаж к величине всех активов | 0,344 | 1 | 0,344 |
| Zа: | 1,221 |

Если значение Zа < 1,81, то это признак высокой вероятности банкротства, тогда как значение Zа > 2,7 и более свидетельствует о малой его вероятности. Как видно из табл. 11 для УМП «Горводоканал» значение Z-счета на 30.09.2008 г. составило 1,221, что свидетельствует о высокой вероятности банкротства предприятия.