ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

## от 19 декабря 2019 года	                № 518

О внесении изменений в решение Думы города Радужный

от 25.12.2014 № 526 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования»

Руководствуясь частью 6 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 24 части 1 статьи 6 Устава города Радужный, пунктами 2.2, 2.5 Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и внесения в них изменений, утвержденных постановлением администрации города Радужный от 21.03.2017 № 357, в целях приведения Местных нормативов градостроительного проектирования города Радужный в соответствие с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.06.2019 № 190-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2014 года № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Дума города решила:

- Внести в приложение к решению Думы города Радужный от 25.12.2014 № 526 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования» следующие изменения:

1) раздел «Оглавление» исключить;

2) В таблице 2 строку

«

Примечания: *Норматив средней жилищной обеспеченности на территории муниципального жилищного фонда следует принимать в соответствии с действующим законодательством. **Показатель приведен для функциональной зоны. ***Минимальный размер земельного участка - 100 кв. м. ****Застройка с плотностью выше 10 тыс. кв. м зданий на 1 га должна иметь специальные обоснования обеспечения объектами обслуживания. Минимальный и максимальный размер земельного участка, предназначенного для индивидуального строительства, на территории округа устанавливается в соответствии с нормативно-правовыми актами муниципального образования. При расчетах минимальный размер земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства принят равным 400 кв. м (0,04 га)

»

заменить строкой

«

Примечания: *Норматив средней жилищной обеспеченности на территории муниципального жилищного фонда следует принимать в соответствии с действующим законодательством. **Показатель приведен для функциональной зоны. ***Минимальный размер земельного участка - 100 кв. м. ****Застройка с плотностью выше 10 тыс. кв. м зданий на 1 га должна иметь специальные обоснования обеспечения объектами обслуживания. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель: для ведения личного подсобного хозяйства: - максимальный – 0,10 га; - минимальный – 0,02 га. Для индивидуального жилищного строительства: - максимальный – 0,15 га; - минимальный – 0,04 га.

»;

3) таблицу 4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого УО ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| Общедоступные библиотеки | УО, объект | 1 на 20 тыс. жителей |
|  | размер земельного участка, га/1 тыс. ед. хранения | по заданию на проектирование |
| Детские библиотеки | УО, объект | 1 на 10 тыс. детей |
|  | размер земельного участка, га/тыс. ед. хранения | по заданию на проектирование |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | УО, объект | 2 независимо от количества населения |
| Примечание: Библиотеки в городских округах целесообразно размещать с учетом не только норматива минимально допустимого уровня обеспеченности, но и с учетом показателя территориальной доступности. Общедоступная, детская библиотеки, филиалы общедоступных библиотек могут размещаться в отдельно стоящем здании или в блок-пристройке к жилому или общественному зданию, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания |
| Краеведческий музей | УО, объект | 1 независимо от количества населения |
|  | размер земельного участка, га | по заданию на проектирование |
| Тематический музей | УО, объект | 1 независимо от количества населения |
|  | размер земельного участка, га | по заданию на проектирование |
| Примечание: Данные требования не распространяются на музеи, расположение которых связано с определенным местом: мемориальные музеи, археологические музеи на месте раскопок, музеи предприятий, учреждений и учебных заведений, музеи в памятниках, музеи под открытым небом, требующие больших по площади незастроенных территорий, с ландшафтом, характерным для данного региона |
| Театр по видам искусств | УО, место | 1 с населением от 100 до 200 тыс. чел. |
|  | размер земельного участка, га/объект | по заданию на проектирование |
| Примечания: При кооперировании 2 и более театров в одном здании площадь участка может составлять 0,8 - 0,85 суммарной площади земельных участков отдельных театров. В условиях стесненной городской застройки возможно сокращение размеров земельного участка за счет уменьшения площадок перед входами на 15 - 20% и сокращения состава зон участка за счет хозяйственного двора и площадки для стоянок автомобилей путем перевода их на подземные или наземные уровни |
| Концертный зал | УО, объект | 1 независимо от количества населения |
|  | размер земельного участка, га/объект | по заданию на проектирование |
| Концертный творческий коллектив | УО, объект | 1 независимо от количества населения |
| Примечание: Необходимое количество зрительских мест для концертных залов устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс. чел. |
| Цирковая площадка (цирковой коллектив) | УО | 1 с населением от 100 до 500 тыс. чел. |
|  | размер земельного участка, га/объект | по заданию на проектирование |
| Дом культуры | УО | 1 на 20 тыс. чел. при населении до 100 тыс. чел. |
|  | размер земельного участка, га/объект | 5,0 |
| Парк культуры и отдыха | УО | 1 на 30 тыс. чел. |
|  | размер земельного участка, га/объект | по заданию на проектирование |
| Зоопарк (ботанический сад) | УО | 1 с населением от 250 тыс. чел. |
|  | размер земельного участка, га/объект | по заданию на проектирование |
| Кинозал | УО | 1 на 20 тыс. чел. |
|  | размер земельного участка, га/объект | по заданию на проектирование |

»;

4) в таблице 6 строку

«

| Размер земельного участка для размещения газораспределительной станции (ГРС), га | Производительность ГРС, м3/час | Размер участка, га |
| --- | --- | --- |
|  | до 100 включительно | 0,01 |
|  | 100-3 000 | 0,07 |
|  | 3000 - 10000 | 0,11 |
|  | 10000 - 100000 | 0,13 |
|  | 100000 - 300000 | 0,38 |
|  | 300000 - 500000 | 0,65 |
|  | свыше 500000 | 1 |

» исключить;

5) в таблице 8 слова «дорога IV категории» заменить словами «дорога шириной не менее 6,0 метров»;

6) в таблице 8.2 строку

«

| Садоводческие и огороднические объединения | на 10 участков | 7 |
| --- | --- | --- |

»

заменить строкой

«

| Территории садоводства или огородничества | на 10 участков | 7 |
| --- | --- | --- |

»;

7) в таблице 10 строку

«

| Кладбища для погребения после кремации | Минимальные расстояния, м | 100 |
| --- | --- | --- |
|  | Примечание: до жилой застройки, включая отдельные жилые дома; до ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; спортивных сооружений, детских площадок, общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, лечебно-профилактических медицинских организаций |
|  | Размер земельного участка, га/тыс. чел. | 0,02 |

»

заменить строкой

«

| Кладбища для погребения после кремации | Минимальные расстояния, м | 100 |
| --- | --- | --- |
|  | Примечание: до жилой застройки, включая отдельные жилые дома; до ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, санаториев и домов отдыха, территорий садоводства или огородничества и коттеджной застройки; спортивных сооружений, детских площадок, общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, лечебно-профилактических медицинских организаций |
|  | Размер земельного участка, га/тыс. чел. | 0,02 |

»;

8) в таблице 12 строки

«

| Предприятия по обезвреживанию токсичных промышленных отходов мощностью 100 тыс. т и более отходов в год | Минимальные расстояния, м | до жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий санаториев, домов отдыха, садоводческих товариществ, дачных и садово-огородных участков, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских организаций, лечебно-профилактических и оздоровительных организаций | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия по обезвреживанию токсичных промышленных отходов мощностью менее 100 тыс. т отходов в год |  |  | 500 |

»

заменить строками

«

| Предприятия по обезвреживанию токсичных промышленных отходов мощностью 100 тыс. т и более отходов в год | Минимальные расстояния, м | до жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий санаториев, домов отдыха, территорий садоводства и огородничества, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских организаций, лечебно-профилактических и оздоровительных организаций | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия по обезвреживанию токсичных промышленных отходов мощностью менее 100 тыс. т отходов в год |  |  | 500 |

»;

9) в строке «Кинотеатры» таблицы 15 слова «2 объекта на территории города» заменить словами «1 на 20 тыс. чел.»;

10) таблицу 17 изложить в следующей редакции:

«Таблица 17

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого УТД ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| Библиотеки | УТД для населения, мин. | транспортная доступность: 30-40 |
| Учреждения культуры клубного типа |  |  |
| Музеи |  |  |
| Театры |  | транспортная доступность: 30-40 (Театр может быть создан в населенном пункте с населением менее 100 тыс. чел. при условии, что до ближайшего театра транспортная доступность составляет более 3 часов) |
| Концертные организации |  | транспортная доступность: 30-40 |
| Цирки |  |  |
| Парки культуры и отдыха |  |  |
| Зоопарки. Ботанические сады |  |  |

»;

11) в таблице 27 строку

«

| 19 | Размер земельного участка специальные учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением | га | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»

заменить строкой

«

| 19 | Размер земельного участка специальных учебно-воспитательных учреждений | га | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

- Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Радужного. Официальная среда».

- Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы города                                   Временно исполняющий

полномочия главы города

____________    Г.П. Борщёв                                   __________   Ю.П. Анохин