Городской округ Радужный

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

# РЕШЕНИЕ

# от 24 ноября 2022 года	          № 216

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Радужный

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период

до 2040 года (актуализация на 2023 год)

В соответствии с подпунктом 9 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 6.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктами 2, 3 Требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502, подпунктом 9 пункта 2 статьи 19 Устава города Радужный, Дума города Радужный решила:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2040 года (Актуализация на 2023 год) в составе:

1.1. Книга 1. «Программный документ» (Приложение № 1).

1.2. Книга 2. «Обосновывающие материалы» (Приложение № 2).

2. Признать утратившим силу решение Думы города Радужный от 22.06.2020 № 580 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный на период до 2034 года (актуализация)».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Радужного. Официальная среда».

Председатель Думы города	Глава города

______________ Г.П. Борщев	____________ Н.А. Гулина

«___» ____________ 2022 года	«___» ___________2022 года

Приложение № 1

к решению Думы города

от 24.11.2022 № 216

# Программа комплексного развития систем

# коммунальной инфраструктуры городского округа Радужный Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на период до 2040 года

# (актуализация на 2023 год)

## Книга 1. Программный документ

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	1

1. Паспорт программы	3

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	8

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения	8

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения	13

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения	30

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжение	35

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения	49

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО	56

2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	65

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	67

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	74

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	82

5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	82

5.2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	99

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоотведении	103

5.4. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	107

5.5. Программа инвестиционных проектов ливневой канализации	123

5.6. Программа инвестиционных проектов в системе сбора и утилизации ТКО	125

5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях	127

5.8. Взаимосвязанность проектов	127

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	128

6.1. Краткое описание форм организации проектов	128

6.2. Источники и объемы инвестиций по проектам	129

6.3. Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы	130

6.4. Прогноз доступности коммунальных услуг для населения	132

7. Управление программой	134

7.1. Ответственный за реализацию Программы	134

7.2. План-график работ по реализации Программы	134

7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	137

7.4. Порядок и сроки корректировки Программы	138

# Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2040 года (актуализация на 2023 год) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Федеральный закон от 26.03.2003 № 35 «Об электроэнергетике» Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.03.1999 № № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» Ведомственный проект Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Умный город» в составе национальной программы «Цифровая экономика» Генеральный план города Радужный, утвержденный решением Думы города Радужный от 28.04.2022 № 177 постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» иные документы, относящиеся к выполняемым работам |
| Заказчик Программы | Администрация города Радужный |
| Разработчик Программы | ООО «Корпус» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация города Радужный |
| Соисполнители Программы | Организации коммунального комплекса |
| Цель Программы | Разработка единого комплекса мероприятий, обеспечивающих сбалансированное перспективное развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, обеспечение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры, повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и размещению (захоронению) твердых коммунальных отходов, газоснабжения на технологические нужды, улучшение экологической ситуации на территории города Радужный |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем и объектов коммунальной инфраструктуры. 2. Взаимоувязанное перспективное планирование развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры. 3. Разработка плана мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения; 5. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг. 7. Внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспортировки и распределения коммунальных ресурсов и услуг; 8. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 9. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели Программы | Перспективная обеспеченность и потребность застройки: общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, – 26,3 м2 ввод объектов жилищного фонда – 429,1 тыс. м2 Надежность систем коммунальной инфраструктуры (износ коммунальных систем): электроснабжения – 49%; теплоснабжения – 53%; водоснабжения – 45%; водоотведения – 39%; Энергоэффективность систем коммунальной инфраструктуры (удельное потребление коммунальных ресурсов): электроснабжения – 6,54 тыс. кВт/чел. в год; теплоснабжения – 11,35 Гкал/чел. в год; водоснабжения – 54,75 м3/чел. в год; водоотведения – 57,87 м3/чел. в год; ТКО – 1,9 м3/чел. в год. Показатели развития систем коммунальной инфраструктуры (величина потребления, прирост на 2040 г.): электроснабжения – 11,32 млн. кВт*ч; теплоснабжения – 145530,1 Гкал; водоснабжения – 611,02 тыс. м3; водоотведения – 670,17 тыс. м3; ТКО – 2,85 тыс. м3. Показатель качества коммунальных ресурсов и услуг по обращению и захоронению отходов: бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (напряжение, расход, частота); бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (давление, расход); бесперебойное круглосуточное теплоснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (давление, расход, температура); бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (давление, расход, качество воды); бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года и постоянное соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (расход, качество очистки стоков); обеспечение в течение года услугой по обращению и захоронению отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды. |
| Финансовые потребности в капитальных вложениях для реализации общей программы проектов | Финансовые потребности в капитальных вложениях для реализации общей программы проектов – 7 273,032 млн. руб. (без учета НДС): а) в том числе. по годам: 2022 г. – 196,623 млн руб.; 2023 г. – 212,915 млн руб.; 2024 г. – 1 402,137 млн руб.; 2025 г. – 660,457 млн руб.; 2026 г. – 380,074 млн руб.; 2027 г. – 290,288 млн руб.; 2028 г. – 315,058 млн руб.; 2029 г. – 519,319 млн руб.; 2030 г. – 471,546 млн руб.; 2031 г. – 372,957 млн руб.; 2032 г. – 401,821 млн руб.; 2033 г. – 324,576 млн руб.; 2034 г. – 255,096 млн руб. 2035 г. – 164,770 млн руб.; 2036 г. – 305,803 млн руб.; 2037 г. – 296,623 млн руб.; 2038 г. – 298,063 млн руб.; 2039 г. – 291,323 млн руб.; 2040 г. – 113,583 млн руб. б) в т. ч. по источникам финансирования: федеральный бюджет – 0,00 млн. руб.; бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 68,457 млн. руб.; бюджет города Радужный – 615,410 млн. руб.; иные источники финансирования – 6 589,165 млн. руб. в) в том числе по направлениям: потребность на реализацию проектов по электроснабжению – 1 873,864 млн руб. в том числе: федеральный бюджет – 0,000 млн. руб.; бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 0,000 млн. руб.; бюджет города Радужный – 0,000 млн. руб.; иные источники финансирования – 1 873,864 млн. руб. потребность на реализацию проектов по теплоснабжению – 3 341,447 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 0,000 млн. руб.; бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 8,242 млн. руб.; бюджет города Радужный – 0,916 млн. руб.; иные источники финансирования – 3 332,289 млн. руб. потребность на реализацию проектов по водоснабжению – 1 318,408 млн. руб. в т.ч.: федеральный бюджет – 0,000 млн. руб.; бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 60,215 млн. руб.; бюджет города Радужный – 161,939 млн. руб.; иные источники финансирования – 1 096,254 млн. руб. потребность на реализацию проектов по водоотведению – 286,758 млн. руб. в т.ч.: федеральный бюджет – 0,000 млн. руб.; бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 0,000 млн. руб.; бюджет города Радужный – 0,000 млн. руб.; иные источники финансирования – 286,758 млн. руб. потребность на реализацию проектов по обращению ТКО – 46,290 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 0,000 млн. руб.; бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 0,000 млн. руб.; бюджет города Радужный – 46,290 млн. руб.; иные источники финансирования – 0,000 млн. руб. потребность на реализацию проектов по ливневой канализации – 406,265 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет – 0,000 млн. руб.; бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 0,000 млн. руб.; бюджет города Радужный – 406,265 млн. руб.; иные источники финансирования – 0,000 млн. руб. Примечание: * – Финансовые потребности на реализацию инвестиционных проектов и периоды их выполнения носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов, средств и степени фактической реализации мероприятий |
| Срок и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: 2022-2040 гг. Этапы реализации Программы: 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028-2035 гг. 2036-2040 гг. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Обеспечение снабжения энергоресурсами и услугами потребителей г. Радужный с учетом перспективы развития; - Обеспечение относительно равных условий для организаций при капитальном строительстве; - Снижение аварийности, снижение среднего процента износа всех видов инженерных коммуникаций; - Обеспечение повышения качества оказываемых потребителям коммунальных услуг; - Улучшение экологической обстановки в городе |

# Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

## Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

Электроснабжение городского округа Радужный Ханты–Мансийского автономного округа – Югры (далее - г. Радужный) является централизованным и осуществляется от Нижневартовской энергосистемы. Системообразующая сеть представлена высоковольтными линиями электропередачи (ЛЭП) 220 кВ. Покрытие электрических нагрузок г. Радужный осуществляется от понизительных подстанций (ПС) напряжением 35, 110 кВ через 2 опорные ПС 220 кВ, расположенные в границах города: ПС 220/110/35/6 кВ «Варьеган» и ПС 220/110/10 кВ «Мачтовая».

Также на территории г. Радужный находятся ПС 220/10 кВ «Компрессорная» и ПС 220/10/10 кВ «Зима», обеспечивающие электроэнергией промышленные объекты и объекты добычи и транспортировки нефти и газа.

Основными источниками питания системы электроснабжения г. Радужный являются понизительные подстанции ПС 220/110/35/6 кВ «Варьеган», ПС 110/35/10 кВ «Промзона», ПС 110/35/10 кВ «Радужная».

Резервными источниками питания являются подстанция ПС 110/35/10 кВ «Истоминская», ПС 110/35/6 кВ «КНС-1», «КНС-2».

Основными эксплуатирующими организациями в г. Радужный являются:

- Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири (сети и объекты напряжением 220 кВ);

- АО «Тюменьэнерго» (сети и объекты напряжением 110 кВ);

- Филиал акционерного общества «Городские электрические сети» «Радужнинские городские энергетические сети» (сокращенное наименование – Филиал АО «Горэлектросеть» «РГЭС») (далее – «РГЭС») (сети и объекты напряжением 35-0,4 кВ).

Основные показатели системы электроснабжения «РГЭС» для потребителей в г. Радужный» за 2017-2021 годы, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные показатели системы электроснабжения «РГЭС» для потребителей в г. Радужный за 2017-2021 гг.

| Наименование показателя | Значение показатели по годам, тыс. кВт*ч |
| --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Объем полученной электроэнергии | 336 058,495 | 319 313,370 | 297363,11 | 189972,24 | 171829,403 |
| Потери электроэнергии в электрических сетях среднего напряжения 1-го уровня (35 кВ) | 10 252,252 | 2 814,905 | 2168,123 | 1977,321 | 2333,211 |
| Полезно используемая (реализованная) электроэнергия потребителями среднего напряжения 1-го уровня (35 кВ) | 172 837,311 | 164 891,054 | 158836,96 | 67822,872 | 45346,986 |
| Потери электроэнергии в электрических сетях среднего напряжения 2-го уровня (6,10 кВ) | 5 315,081 | 3 659,070 | 3745,539 | 3613,354 | 3798,639 |
| Полезно используемая (реализованная) электроэнергия потребителями среднего напряжения 2-го уровня (6,10 кВ) | 76 018,785 | 78 850,305 | 73147,294 | 60415,521 | 65998,868 |
| Потери электроэнергии в электрических сетях низкого напряжения (0,4 кВ) | 1 860,343 | 1 408,256 | 1359,847 | 1315,711 | 1673,188 |
| Полезно используемая (реализованная) электроэнергия потребителями низкого напряжения (0,4 кВ) | 44 081,403 | 43 311,246 | 41026,859 | 40020,471 | 37739,129 |
| Общее количество электроэнергии, полезно реализованной потребителям, в том числе: | 292 937,499 | 287 052,605 | 273011,113 | 168258,864 | 149084,983 |
| Населению | 41 696,172 | 41 074,871 | 39020,700 | 38093,185 | 36078,838 |
| Бюджетным потребителям | 9 824,006 | 9 634,671 | 9336,566 | 8215,204 | 8775,725 |
| Промышленным потребителям | 195 619,738 | 191 025,163 | 181969,616 | 98779,885 | 84426,640 |
| Прочим потребителям | 45 797,583 | 45 317,900 | 42684,231 | 23170,590 | 19803,780 |
| Суммарные потери электроэнергии в системе электроснабжения, в том числе: | 17 995,063 | 17 427,676 | 7 882,231 | 7273,509 | 6906,386 |
| Технические потери электроэнергии | 17 995,063 | 17 427,676 | 7 882,231 | 7273,509 | 6906,386 |

Отпуск электрической энергии потребителям осуществляется на основании двухсторонних договоров на передачу электрической энергии, заключенных в установленном порядке, по ценам (тарифам) утвержденным регулирующим органом. Зоны ответственности между «РГЭС» и потребителями в г. Радужный устанавливаются на основании актов о технологическом присоединении, актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

Сведения о потребителях электрической энергии «РГЭС» в г. Радужный за 2017-2021 годы, представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Сведения о потребителях «РГЭС» в г. Радужный за 2017-2021 гг.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество потребителей электрической энергии, в т. ч.: | ед. | 1453 | 1517 | 1596 | 1626 | 1708 |
| Население |  | 1014 | 1070 | 1138 | 1172 | 1249 |
| Бюджетные потребители |  | 69 | 69 | 69 | 67 | 66 |
| Промышленные потребители |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Прочие потребители |  | 366 | 374 | 385 | 383 | 389 |
| Электрические нагрузки (установленные мощности) потребителей электрической энергии, в т. ч.: | МВт | 98,627 | 100,063 | 101,499 | 102,395 | 101,386 |
| Население |  | 33,021 | 33,535 | 33,658 | 33,884 | 32,96 |
| Бюджетные потребители |  | 8,612 | 8,600 | 8,867 | 8,872 | 8,833 |
| Промышленные потребители |  | 27,355 | 28,004 | 28,308 | 28,627 | 28,605 |
| Прочие потребители |  | 29,639 | 29,923 | 30,667 | 31,013 | 30,988 |
| Электрические нагрузки (установленные мощности) потребителей электрической энергии (по уровню напряжения), в т. ч.: | МВт | 98,627 | 100,063 | 101,499 | 102,395 | 101,386 |
| Потребители среднего напряжения 1-го уровня (СН-1): 35 кВ. |  | 23,853 | 23,876 | 23,876 | 23,876 | 23,876 |
| Потребители среднего напряжения 2-го уровня (СН-2): 6,10 кВ |  | 41,064 | 41,951 | 42,871 | 43,465 | 43,328 |
| Потребители низкого напряжения (НН): 0,4 кВ |  | 33,711 | 34,235 | 34,753 | 35,054 | 34,182 |

В г. Радужный 2 центра питания – ПС 220/110/10кВ «Мачтовая» и ПС 220/110/10кВ «Варьеган» принадлежащих филиалу ОАО «ФСК ЕЭС» Восточное ПМС. Питающие транзитные линии ВЛ-110кВ Варьеган-Мачтовая.

В центральной части г. Радужный для нужд жилой и административной застройки задействованы 9 понизительных подстанций.

Наименование и основные характеристики подстанций (ПС) в центральной части г. Радужный представлены в таблице 3

Таблица 3 – Характеристики РС 35/6 (10) кВ в центральной части г. Радужный

| № п/п | Наименование понизительных подстанций | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Кирпичная» | 35/6 | 2х4,0 |
| 2 | ПС «Котельная-2» | 35/6 | 2х6,3 |
| 3 | ПС «Город-1» | 35/10 | 2х6,3 |
| 4 | ПС «Город-2» | 35/6 | 2х10 |
| 5 | ПС «Город-3» | 35/10 | 2х10 |
| 6 | ПС «Перевертыш» | 10/6 | 2х1,6 |
| 7 | ПС «Дачная» | 35/10 | 2х6,3 |
| 8 | ПС «Причал» | 35/6 | 2х4,0 |
| 9 | ПС «Аэропорт» | 35/6 | 2х4,0 |

В южной части г. Радужный для нужд жилой и административной застройки эксплуатируются 3 понизительные подстанции.

Наименование и основные характеристики подстанций (ПС) 35/6 (10) кВ в южной части г. Радужный представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристика ПС 35/6 (10) кВ в южной части г. Радужный

| № п/п | Наименование источников электроэнергии и понизительных подстанций | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Поселок» | 35/6 | 2х4,0 |
| 2 | ПС «Котельная-3» | 35/10 | 2х6,3 |
| 3 | ПС «Котельная-4» | 35/6 | 2х4,0 |

В северной части г. Радужный для нужд жилой и административной застройки эксплуатируется 1 понизительная подстанция

Наименование и основные характеристики подстанций (ПС) 35/6 (10) кВ в северной части г. Радужный представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Характеристика ПС 35/6 (10) в северной части г. Радужный

| № п/п | Наименование источников электроэнергии и понизительных подстанций | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «ГТЭС» | 35/6/10 | 1х6,3+1х1,6 |

Питание электрических сетей г. Радужный осуществляется от ПС 110/35/10 кВ «Промзона», ПС 110/35/10 кВ «Радужная», ПС 220/110/35/6 кВ «Варьеган». В случае одновременного отключения (полного погашения) ПС 110/35/10кВ «Промзона» и ПС 110/35/10 кВ «Радужная» существует возможность резервного питания г. Радужный по сети 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «КНС-1» и «КНС-2».

От ПС 220/110/35/6 кВ «Варьеган» ВЛ-35 кВ ф.ф.№№1,3 технологически подключены объекты «РГЭС» для электроснабжения мкр. Южный и промышленной зоны, а именно: ПС 35/6 кВ «Котельная-4», ПС 35/6 кВ «Поселок».

От ПС 35/6 кВ «Котельная-4», ПС 35/6 кВ «Поселок» запитаны ТП, РП, КТПН непосредственно к которым подключены электроустановки потребителей.

К РУ-6 кВ ПС 220/110/35/6 кВ «Варьеган» подключены фидеры 2,8,10,16,18,22, от которых запитаны ВЛ-6 кВ для передачи электроэнергии промышленным предприятиям промзоны.

От ПС 110/35/10 кВ «Радужная» технологически подключены объекты «РГЭС» для электроснабжения города, а именно:

- по ВЛ-35 кВ ф.ф. №№1,3 – ПС 35/10 кВ «Город-1», ПС 35/10 кВ «Город-3», ПС 35/10 кВ «Дачная»;

- по ВЛ-35 кВ ф.1 – ПС 35/10/6 кВ «ГТЭС»;

- по ВЛ-35 кВ ф.ф. №№ 2,4 – ПС 35/6 кВ «Город-2»;

- по ВЛ-35 кВ ф. № 4 – ПС 35/6 кВ «Кирпичная»;

- по ВЛ-35 кВ ф. № 2 – ПС 35/6 кВ «Котельная-2».

От указанных подстанций запитаны РП, ТП, КТПН, непосредственно к которым подключены электроустановки потребителей.

От РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Радужная» к ф.ф.№№ 101, 201, 102, 202 подключены ВЛ-10 кВ, от которых также запитаны ТП, РП, КТПН города с целью возможного резервирования электроснабжения г. Радужный.

От ПС 110/35/10 кВ «Промзона» технологически запитаны объекты «РГЭС»:

- по ВЛ-35 кВ ф.ф. №№ 3, 6 ПС 35/6 кВ «Причал», ПС 35/6 кВ «Аэропорт»;

- по ВЛ-35 кВ ф. №3 – ПС 35/6 кВ «Кирпичная», ПС «Котельная-3»;

- по ВЛ-35 кВ ф. №6 – ПС «Котельная-2»;

- по ВЛ-35 кВ ф. №2 – ПС «Котельная-3»;

- по ВЛ-35 кВ ф.ф. №№ 2, 5 – ПС «Новоаганская», ПС «Лесная».

От РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Промзона» к ф.ф. №№ 106, 112, 204, 205, 206, 211 подключены ВЛ-10 кВ, от которых запитаны ТП, КТПН и электроустановки потребителей.

От ПС 110/35/10 кВ «Истоминская» технологически запитаны объекты «РГЭС»:

- по ВЛ 35 кВ ф.ф. №№1,3 ПС 35/6 кВ Рославльская;

- по ВЛ 35 кВ ф.ф. №№2,4 ПС 35/6 кВ Новоаганская, Лесная (для резервного питания потребителей г. Радужный ч/з ВЛ 35 кВ ф.ф. №№ 2, 5 ПС Промзона).

Все объекты имеют между собой электрические связи с целью возможного секционирования и перевода питания в аварийных и ремонтных режимах электроснабжения.

Сведения о оснащении потребителей г. Радужный системами (приборами) учета за 2017-2021 гг. представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Сведения о потребителей г. Радужный системами (приборами) учета

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля потребителей электрической энергии, оснащенных приборами учета расхода электроэнергии, в т.ч: | % | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
| Население |  | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Бюджетные потребители |  | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| Промышленные потребители |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Прочие потребители |  | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 |
| Количество потребителей электрической энергии, оснащенных АСКУЭ (АИИСКУЭ), в т. ч.: | ед. | 1449 | 1449 | 1596 | 1626 | 1708 |
| Население |  | 1020 | 1020 | 1138 | 1172 | 1249 |
| Бюджетные потребители |  | 68 | 68 | 69 | 67 | 66 |
| Промышленные потребители |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Прочие потребители |  | 357 | 357 | 389 | 387 | 393 |

Анализ финансового состояния «РГЭС» в г. Радужный за 2015-2017 гг. в объеме информации размещенной на сайте организации представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Анализ финансового состояния «РГЭС» в г. Радужный за 2015-2017 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт за 2015 г. | утвержденное на 2016 г. | предложения на 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели эффективности деятельности организации |  |  |  |  |
| 1.1. | Выручка | тыс. руб. | 448 988,00 | 467 831,34 | 557 972,06 |
| 1.2. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | 32 252,00 | 49 780,75 | 60 021,36 |
| 1. 3. | EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. руб. | 87 645,00 | 106 475,33 | 128 762,08 |
| 1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 19 894,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 % и более | % | 7,0 | 11,0 | 11,0 |
| 3.3. | Заявленная мощность | МВт | 44,73 | 43,49 | 44,50 |
| 3. | Объем полезного отпуска электроэнергии — всего | кВт*ч | 304 300 | 287 390 | 298 770 |
| 3.5 | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей3 | тыс. кВт | 44 483 | 47 550 | 45 042 |
| 3.6. | Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) | % | 5,209 | 5,193% с учетом приказа Минэнерго России от 30.09.2014 № 674 | 5,193% с учетом приказа Минэнерго России от 30.09.2014г. № 674 |
| 3.7. | Реквизиты программы энергоэффек- тивности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)3 |  | долгосрочная программа на 2015-2019 гг., утверждена ген. директором ОАО "РГЭС" 02.09.2014 | долгосрочная программа на 2015-2019 гг., утверждена ген. директором ОАО "РГЭС" 02.09.2014 | долгосрочная программа на 2015-2019 гг., утверждена ген. директором ОАО "РГЭС" 02.09.2014 |
| 4. | Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации — всего | тыс. руб. | 263 353,12 | 344 142,75 | 398 557,26 |
| 4. | Расходы, связанные с производством и реализацией; подконтрольные расходы — всего | тыс. руб. | 155 005,60 | 148 079,71 | 176 788,42 |
|  | в том числе: оплата труда |  | 124 383,86 | 117 046,16 | 140 167,29 |
|  | ремонт основных фондов |  | 524,09 | 0,00 | 0,00 |
|  | материальные затраты |  | 16 951,96 | 16 504,14 | 18 842,03 |
| 4.2 | Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1; неподконтрольные расходы — всего | тыс. руб. | 130 147,59 | 149 453,76 | 187 881,88 |
| 4. | Выпадающие, излишние доходы(расходы) прошлых лет | тыс. руб. | -21 800,07 | 46 609,28 | 33 886,96 |
| 4. | Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников | тыс. руб. | 17 408,13 | 35 127,46 | 34 998,76 |
| 4.4.1. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) |  | Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры от 27.08.2015 г. № 95-П | Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры от 27.08.2015 г. № 95-П | Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры от 27.08.2015 г. № 95-П |
|  | Справочно: |  |  |  |  |
|  | Объем условных единиц | у. е. | 5 489,63 | 5 508,47 | 5 528,82 |
|  | Операционные расходы на условную единицу | тыс. руб. (у. е.) | 47,97 | 62,48 | 72,09 |
| 5. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности |  |  |  |  |
| 5. | Среднесписочная численность персонала | чел. | 178 | 186 | 186 |
| 5.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. руб. на чел. | 58 134 | 52 440 | 62 799 |
| 5.3. | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) |  | Коллективный договор на 2014-2016 гг. | Коллективный договор на 2014-2016 гг. | Коллективный договор на 2014-2016 гг. |
|  | Справочно: |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. руб. | 1 064 | 1 064 | 1 064 |
|  | Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |

Расчет необходимой валовой выручки сетевой организации на технологическое присоединение «РГЭС» в г. Радужный за 2015-2016 годы в объеме информации размещенной на сайте организации представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Расчет необходимой валовой выручки «РГЭС» в г. Радужный на технологическое присоединение

|  | Показатели | Ожидаемые данные за текущий период (2015 год), тыс. руб. | Плановые показатели на следующий период (2016 год), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению - всего | 1 934 | 2 107 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | вспомогательные материалы | 46 | 64 |
|  | энергия на хозяйственные нужды | 4 | 6 |
|  | оплата труда | 1 357 | 1 337 |
|  | отчисления на страховые взносы | 353 | 405 |
|  | прочие расходы - всего | 166 | 220 |
|  | из них: |  |  |
|  | работы и услуги производственного характера | 0 | 0 |
|  | налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций | 1 | 1 |
|  | работы и услуги непроизводственного характера - всего | 165 | 219 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | услуги связи | 13 | 13 |
|  | расходы на охрану и пожарную безопасность | 2 | 1 |
|  | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 8 | 9 |
|  | плата за аренду имущества | 0 | 0 |
|  | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 142 | 196 |
|  | внереализационные расходы - всего | 8 | 75 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | расходы на услуги банков | 7 | 29 |
|  | процент за пользование кредитом | 0 | 0 |
|  | прочие обоснованные расходы | 0 | 0 |
|  | денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) | 1 | 46 |
| 2. | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0 | 3 359 |
| 3. | Выпадающие доходы (экономия средств) Итого (размер необходимой валовой выручки) | 1 911 | 839 |

## Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

Зоной действия источника теплоснабжения является территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Н территории города Радужный централизованное теплоснабжение потребителей обеспечивают 11 котельных, находящиеся в эксплуатации организаций: МУП «РТС» города Радужный, АО «Негуснефть», НВФ ПАО НК «РуссНефть», и ООО «Росна». Услуги и тарифы перечисленных организаций регулируются Региональным контролирующим государственным органом - Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Зона действия системы теплоснабжения от котельных КВГМ, № 159, № 160 МУП «РТС» города Радужный охватывает северную часть города Радужный, включающую следующие микрорайоны: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 10, № 22, микрорайон «жилой поселок «СУ-968», Северо-Западную коммунальную зону.

Зона действия системы теплоснабжения от котельной Центральная МУП «РТС» города Радужный охватывает южную часть города Радужный, включающую микрорайон Южный.

Зона действия системы теплоснабжения от котельной Южная промзона ООО «Росна» охватывает промышленную зону Южной части города Радужный.

Зона действия системы теплоснабжения от котельной БПО «ВН» ООО «Росна» охватывает промышленную зону Южной части города Радужный.

Зона действия системы теплоснабжения от котельной ПМК ООО «Росна» охватывает промышленную зону Южной части города Радужный.

Зона действия системы теплоснабжения от котельной ВПК ООО «Росна» охватывает промышленную зону Южной части города Радужный.

Зона действия системы теплоснабжения от котельной ВРМЗ ООО «Росна» охватывает промышленную зону Южной части города Радужный.

Зона действия системы теплоснабжения от котельной ВУТТ НВФ ПАО НК «РуссНефть» охватывает промышленную зону Южной части города Радужный.

Зона действия системы теплоснабжения от котельной № 2 «БПО» АО «Негуснефть» охватывает промышленную зону Южной части города Радужный.

Зоны действия централизованных источников теплоснабжения изображены на рисунке 9.

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории городского округа Радужный отсутствуют.

Рисунок 1 – Зоны действия источников тепловой энергии г. Радужный

Функциональная структура теплоснабжения г. Радужный представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя, разделенное между разными юридическими и физическими лицами.

В г. Радужный преобладает централизованное теплоснабжение от крупных городских котельных, в эксплуатации организаций:

1. Муниципальное унитарное предприятие «Радужныйтеплосеть» городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее по тексту – МУП «РТС» города Радужный);

2. Акционерное общество «Негуснефть» (далее по тексту – АО «Негуснефть»);

3. Нижневартовский филиал Публичного акционерного общества Нефтегазовой компании «РуссНефть» (далее по тексту – НВФ ПАО НК «РуссНефть»);

Теплоснабжающая организация, в том числе единая теплоснабжающая организация до 01.06.2021 ПАО «Варьеганнефть», с 01.06.2021 НВФ ПАО НК «РуссНефть».

4. Общество с ограниченной ответственностью «Росна» (далее по тексту – ООО «Росна»).

Услуги и тарифы перечисленных организаций регулируются Региональным контролирующим государственным органом - Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В хозяйственном ведение МУП «РТС» города Радужный на основании приказов комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный находятся объекты: шесть котельных: КВГМ, № 159, № 160, «Центральная», «Южная» (на консервации) с общим количеством котлов – 23 шт., фактическая протяженность действующих тепловых сетей отопления и ГВС по городу на момент актуализации Схемы теплоснабжения составляет 95,85 км в двухтрубном исчислении, 11 ЦТП и другое имущество, относящееся к процессу производства и передачи тепловой энергии. Общая установленная мощность источников теплоснабжения составляет 275 Гкал/ч, в том числе 35 Гкал/ч на консервации. Присоединенная тепловая нагрузка – 147,38 Гкал/ч.

Котельная «Южная» на момент актуализации Схемы теплоснабжения находятся на консервации. Далее в Схеме теплоснабжения данная котельная учитываться не будет.

Котельная «ИМПАК» выведена из эксплуатации в 2017 году. Котельная «ИМПАК» изъята из хозяйственного ведения МУП «РТС» города Радужного на основании приказа К по УМИ № 09 от 18.01.2022 г.

Котельные МУП «РТС» города Радужный вырабатывает тепловую энергию в виде горячей воды, осуществляя переработку, передачу и распределение тепловой энергии конечным потребителям Конечные потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения города Радужный через централизованные тепловые пункты (далее – ЦТП) по зависимой схеме теплоснабжения на отопление и вентиляцию, по закрытой схеме на ГВС.

В эксплуатации АО «Негуснефть» на территории города Радужный находится котельная № 2 «БПО» с тремя котлами, общая протяженность тепловых сетей 5,47 км в двухтрубном исчислении. Все объекты, входящие в систему теплоснабжения от котельной № 2 «БПО» и находящиеся в эксплуатации АО «Негуснефть», являются собственностью организации. Котельная № 2 «БПО» осуществляет отпуск тепловой энергии, как на собственные нужды организации, так и коммерческим предприятиям, находящимся на территории Южной промышленной зоны города Радужный.

В эксплуатации НВФ ПАО НК «РуссНефть» на территории города находится котельная ВУТТ. Имущество организации находится в собственности ПАО «Варьеганнефть» и передано во временное пользование по договору аренды НВФ ПАО НК «РуссНефть» состоящее из объектов: 1 котельная ВУТТ с четырьмя котлами и тепловыми сетями общей протяженность 4,728 км в двухтрубном исчислении. Котельная ВУТТ осуществляет отпуск тепловой энергии, как на собственные нужды организации, так и коммерческим предприятиям, находящимся на территории Южной промышленной зоны города Радужный.

В эксплуатации ООО «Росна» на территории города находятся котельные: Южная Промзона, БПО «ВН», ПМК, ВПК и ВРМЗ. Имущество в эксплуатационной ответственности ООО «Росна» находится в собственности стороннего юридического лица и передано во временное пользование организации. Перечень эксплуатируемых объектов состоит из 5 котельных с 24 котлами и тепловых сетей общей протяженность 11,30 км в двухтрубном исчислении. Котельные осуществляют отпуск тепловой энергии, как на собственные нужды организации, так и коммерческим предприятиям, находящимся на территории Южной промышленной зоны города Радужный.

В отдельно рассматриваемой системе теплоснабжения в эксплуатационной ответственности какой-либо из организации: МУП «РТС» города Радужный, АО «Негуснефть», НВФ ПАО НК «РуссНефть», ООО «Росна» эксплуатирующая организация является единственной организацией, исполняющей функции теплоснабжающей и теплосетевой организации. Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Источник тепловой энергии | Тепловые сети | Осуществление регулируемой деятельности | № ЕТО | ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | техническое обслуживание | собственник | техническое обслуживание |  |  |  |
| 1 | Котельная КВГМ | 628462, ХМАО-Югра, г. Радужный, ул. Новая, строение 6, корпус 1 | Администрация города Радужный | МУП «РТС» города Радужный | Администрация города Радужный | МУП «РТС» города Радужный | да | 1 | МУП «РТС» города Радужный |
| 2 | Котельная №159 | 628462, ХМАО-Югра, г. Радужный, ул. Новая, строение 6, корпус 10 | Администрация города Радужный | МУП «РТС» города Радужный | Администрация города Радужный | МУП «РТС» города Радужный | да | 1 | МУП «РТС» города Радужный |
| 3 | Котельная №160 | 628462, ХМАО-Югра, г. Радужный, ул. Новая, строение 6, корпус 7 | Администрация города Радужный | МУП «РТС» города Радужный | Администрация города Радужный | МУП «РТС» города Радужный | да | 1 | МУП «РТС» города Радужный |
| 4 | Котельная Центральная | 628462, ХМАО-Югра, г. Радужный, микрорайон Южный, ул. Ломоносова 24А | Администрация города Радужный | МУП «РТС» города Радужный | Администрация города Радужный | МУП «РТС» города Радужный | да | 1 | МУП «РТС» города Радужный |
| 5 | Котельная Южная промзона | Варьеганское м/р, г. Радужный, Промзона | Стороннее юридическое лицо | ООО «Росна» | Стороннее юридическое лицо | ООО «Росна» | да | 2 | ООО «Росна» |
| 6 | Котельная БПО «ВН» | Варьеганское м/р, г. Радужный, Промзона | Стороннее юридическое лицо | ООО «Росна» | Стороннее юридическое лицо | ООО «Росна» | да | 2 | ООО «Росна» |
| 7 | Котельная ПМК | Варьеганское м/р, г. Радужный, Промзона | Стороннее юридическое лицо | ООО «Росна» | Стороннее юридическое лицо | ООО «Росна» | да | 2 | ООО «Росна» |
| 8 | Котельная ВПК | Варьеганское м/р, г. Радужный, Промзона | Стороннее юридическое лицо | ООО «Росна» | Стороннее юридическое лицо | ООО «Росна» | да | 2 | ООО «Росна» |
| 9 | Котельная ВРМЗ | Варьеганское м/р, г. Радужный, Промзона | Стороннее юридическое лицо | ООО «Росна» | Стороннее юридическое лицо | ООО «Росна» | да | 2 | ООО «Росна» |
| 10 | Котельная ВУТТ | Южная промышленная зона, панель 17, территория производственной базы УТТ № 3 | ПАО «Варьеганнефть» | НВФ ПАО НК «РуссНефть» | ПАО «Варьеганнефть» | НВФ ПАО НК «РуссНефть» | да | 3 | НВФ ПАО НК «РуссНефть» |
| 11 | Котельная №2 «БПО» | Южная промышленная зона | АО «Негуснефть» | АО «Негуснефть» | АО «Негуснефть» | АО «Негуснефть» | да | 4 | АО «Негуснефть» |

Теплоснабжающие организации, предоставляющие услуги по теплоснабжению, представлены в таблице 10

Таблица 10 – Эксплуатирующие компании

| Название организации | Адрес организации |
| --- | --- |
| МУП «РТС» города Радужный | 628462, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Радужный, промышленная зона Северо-западная коммунальная зона, Новая улица, дом 22 корпус 1 |
| АО «Негуснефть» | 628463, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Радужный, промышленная зона Южная промышленная зона, Индустриальная улица, строение 60 |
| НВФ ПАО НК «РуссНефть» | 628463, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Радужный, Южная Промышленная зона |
| ООО «Росна» | 628462, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Радужный, Южная Промышленная зона, улица суслика, производственная база ДДН ОАО "ВНГ" |

Территориальные зоны эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающих организации представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Территориальные зоны эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающих организации

Сведения об основных финансово-хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций представлены в таблицах 11-14.

Таблица 11 – Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП «РТС» г. Радужный

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - наименование отсутствует |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 29.03.2022 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 308 470,10 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 271 679,12 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2.1 | прочее | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | млн.мз | 38,72 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 1 085,23 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 57 519,14 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 5,90 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 9 752,8700 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 792,41 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 205,58 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 79 432,72 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 24 088,02 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 23 216,69 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 6 672,54 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 22 859,25 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 755,25 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 28 843,16 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 13 494,89 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 256,37 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 13 543,10 |
| 3.15.1 | ТМЦ, услуги производственного характера, работы и услуги по договорам со сторонними организациями, и другие | тыс. руб. | 13 543,10 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -5 226,22 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 832,05 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 13 270,10 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 13 270,10 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 16 037,00 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 2 767,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9cd1fcfb-3e37-4ee8-9bf0-b26e11645c8f |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 240,00 |
| 8.1 | котельная "КВГМ" | Гкал/ч | 150,00 |
| 8.2 | котельная №159 | Гкал/ч | 27,00 |
| 8.3 | котельная №160 | Гкал/ч | 27,00 |
| 8.4 | котельная "Центральная" | Гкал/ч | 36,00 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 147,38 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 436,4830 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 308,0950 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 244,9192 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 63,1758 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 0,00 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 123,13 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 44,18 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 166,00 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 34,00 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 160,1700 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 160,1700 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 150,5900 |
| 18.1 | котельная "КВГМ" | кг усл. топл./Гкал | 149,1620 |
| 18.2 | котельная №159 | кг усл. топл./Гкал | 142,4830 |
| 18.3 | котельная №160 | кг усл. топл./Гкал | 118,7100 |
| 18.4 | котельная "Центральная" | кг усл. топл./Гкал | 171,4580 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,03 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,35 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=a61429e6-08e4-4ec5-af1b-bf3c572fd385 |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=a61429e6-08e4-4ec5-af1b-bf3c572fd385 |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=a61429e6-08e4-4ec5-af1b-bf3c572fd385 |

Таблица 12 – Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО «Росна»

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия. Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - Регулируемый вид деятельности: котельные Южная Промзона, ВРМЗ, ВПК, БПО ВН, ПМК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 29.03.2022 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 78 042,32 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 63 571,80 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс. м3 | 4 300,31 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 3,32 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 7 989,39 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 6,05 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 1 321,3900 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 1 458,71 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 36 644,21 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 10 844,87 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 415,39 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 1 463,29 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 3 726,66 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 3 726,66 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 1 029,28 |
| 3.15.1 | Другие расходы, связанные с производством тепловой энергии | тыс. руб. | 1 029,28 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 14 470,53 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 14 470,53 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=aa73515f-9d5d-41d9-82b6-ba604e35f573 |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 80,20 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 14,11 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 41,2900 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 34,3700 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 8,86 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 3,58 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 3,58 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 67,00 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел. | 0,00 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг.у.т./ Гкал | 160,0400 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг.у.т./ Гкал | 160,0400 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг.у.т./ Гкал | 160,0400 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 32,00 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | м3/Гкал | 0,50 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x |  |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x |  |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  |

Таблица 13 – Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности НВФ ПАО НК «РуссНефть»

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия. Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - наименование отсутствует |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 29.03.2022 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 2 397,44 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 1 656,46 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2.1 | газ природный по нерегулируемой цене | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс. м3 | 896,36 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 0,45 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х | Прочее |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,39 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 6,26 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 216,8800 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 1,13 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 637,67 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 198,75 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 7,04 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2,06 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 1,16 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 599,26 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 209,00 |
| 3.15.1 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 209,00 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 740,98 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 617,48 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x |  |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 13,00 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 6,14 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 8,9636 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 2,4469 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1,9880 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,0610 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,4589 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 0,00 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,00 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,00 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 11,00 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел. | 1,90 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг.у.т./ Гкал | 159,1800 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг.у.т./ Гкал | 159,1800 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг.у.т./ Гкал | 143,3000 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,02 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | м3/Гкал | 0,04 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x |  |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x |  |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  |

Таблица 14 – Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «Негуснефть»

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия. Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - наименование отсутствует |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 29.03.2022 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 7 765,40 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 7 122,25 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2.1 | газ природный по нерегулируемой цене | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс. м3 | 916,30 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 3,20 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 701,54 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 6,02 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 116,6000 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 110,49 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 2 630,95 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 789,74 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1 037,95 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 300,29 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 1 319,20 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 78,37 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 105,97 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 85,63 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 38,14 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 9,61 |
| 3.15.1 | налог на имущество | тыс. руб. | 9,61 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 643,15 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 643,15 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=08b437da-9afd-4f92-80d6-142104156067 |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 6,54 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 0,11 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 6,0580 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 0,7440 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,7440 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 0,00 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,28 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,00 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 4,00 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел. | 1,00 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг.у.т./ Гкал | 156,0300 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг.у.т./ Гкал | 0,0000 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг.у.т./ Гкал | 196,6309 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 19,25 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | м3/Гкал | 0,06 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=029f41b5-a75f-46c0-8ab8-a15dfb07f6d5 |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e8f9f5d5-5dff-4724-b598-a36aeb520b83 |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=b5768d53-1553-4a80-98a7-69c52a1a423f |

## Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

Системе газоснабжения г. Радужный удовлетворяет основным требованиям, предъявляемым к системе газоснабжения – надежность и бесперебойность подачи ресурса, безопасность, простота и удобство в эксплуатации, возможность строительства и ввода в эксплуатацию объектов системы по частям.

Источником газоснабжения городского округа Радужный является попутный нефтяной газ, поставляемый ООО «ННК Северо-Варьеганское» и Нижневартовский филиал ПАО НК «РуссНефть» (микрорайон «Южный»).

Жилая застройка и общественные здания в г. Радужный – не газифицированы.

Отпуск газа потребителям осуществляется на основании двухсторонних договоров на поставку газа, заключенных в установленном порядке, по ценам (тарифам) утвержденным регулирующим органом. Зоны ответственности между газораспределительной организацией и потребителем устанавливаются на основании актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон в сетях газоснабжения.

Газоснабжение потребителей г. Радужный осуществляется от 2-х независимых источников, которые для надежности соединены между собой газопроводом:

- Городская часть снабжается попутным нефтяным газом с первой ступени сепарации ДНС-2 Северо-Варьеганского месторождения на котельные «КВГМ», №159, №160, МУП «РТС».

- Поселковая часть г. Радужный (мкр. Южный) источником снабжения попутным газом является Нижневартовский филиала ПАО НК «РуссНефть» с Варьеганского месторождения для снабжения котельных МУП «РТС» и котельных ООО «Росна».

Попутный нефтяной газ, имеет низкую стоимость для потребителей. Однако использование попутного нефтяного газа не позволяет произвести газификацию индивидуальной жилой застройки.

Попутный нефтяной газ, имеет низкую стоимость для потребителей. Однако использование попутного нефтяного газа не позволяет произвести газификацию индивидуальной жилой застройки.

Сведения о доле потребителей газа, оснащенных приборами учета и количестве потребителей газа, оснащенных программно-аппаратными комплексами в г. Радужный за 2017-2021 гг. представлено в таблице 15.

Таблица 15 – Сведения о доле потребителей газа. Оснащенных приборами учета и количестве потребителей газа, оснащенных программно-аппаратными комплексами в г. Радужный

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля потребителей газа, оснащенных приборами учета расхода тепла, в т.ч: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Население |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные потребители |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество потребителей газа, оснащенных программно-аппаратными комплексами, в т. ч.: | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Население |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные потребители |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Общая протяженность газовых сетей составляет 26 км. Обслуживание городских сетей осуществляет МУП «РТС» (14,249 км), подающие сети находятся на балансе снабжающих организаций и обслуживаются ими самостоятельно.

Генеральная схема сетей газоснабжения г. Радужный и ее основные характеристики отображены на рисунке 70.

Попутный нефтяной газ, извлекаемый в процессе добычи нефти, является высококалорийным топливом, но еще большую ценность представляет, как сырье для нефтехимической и химической промышленности. Он содержит много этана, пропана, бутана и т.д. идущих на получение пластмасс, синтетических каучуков и др. продуктов.

Химический анализ проб газа представлен на рисунках 4-5.

Рисунок 3 – Генеральная схема газоснабжения

| Рисунок 4 – Химический анализ проб газа (начало) | Рисунок 5 – Химический анализ проб газа (окончание) |
| --- | --- |

Характеристика технических параметров и состояния. Надежность систем газоснабжения характеризуется также их долговечностью и ремонтопригодностью. Практика эксплуатации систем газоснабжения показывает, что для газовых труб и оборудования сетей понятие долговечности не является определяющим, так как фактический срок эксплуатации оводов значительно меньше их физических возможностей. Исходя из требований безопасности использования газа, срок эксплуатации газопроводов выбирают таким, чтобы исключить фактор старения газопровода.

Резервирование. Основным элементом распределительных систем является возможность резервирования. Газовые сети имеют ничтожно малую аккумулирующую способность, поэтому связь между подачей газа в сеть и его потреблением – жесткая. Следовательно, емкость газовой сети не может служить резервом для повышения надежности системы. Рассредоточенность потребителей газа у распределительных систем существенно ограничивает использование аварийных источников газа.

В связи с отсутствием резервного топлива на данных котельных, требующего емкости для хранения, расчет запасов топлива не производился.

В соответствии с требованиями СП 89.13330.2016 «Котельные установки» п. 13.45 приемные емкости для хранения жидкого топлива на газовых котельных при доставке резервного топлива автомобильным транспортом должны обеспечивать 5-суточный расход жидкого топлива. На основании предоставленных данных резервное топливо на котельных в рассматриваемый период не использовалось.

Применяемые графики работы и их обоснованность. Одним из главных требований, предъявляемых к системе газоснабжения, – бесперебойность и безаварийность снабжения природным газом потребителей муниципального образования г. Радужный. Штатный режим работы источников газоснабжения, газовых сетей и оборудования не предполагает технологических перерывов. Усилиями снабжающих организаций достигается требуемая бесперебойность и надежность газоснабжения в соответствии с категорийностью потребителей в части надежности.

Статистика отказов и среднего времени восстановления работы. Надежная и безотказная работа источников и сетей газоснабжения является важным фактором нормального функционирования системы газоснабжения. В связи с этим в г. Радужный предусмотрены меры по повышению надежности ГРС, сводящие к минимуму возможность полных отказов, приводящих к срыву газоснабжения.

Качество эксплуатации. Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, снабжающие организации выполняют необходимые регламентные работы, предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающий содержание опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии.

Качество диспетчеризации. Диспетчеризация системы газоснабжения на источниках тепловой энергии в г. Радужный предусматривает:

- отслеживание состояния загазованности в помещении и вывод информации на единый диспетчерский пульт;

- активация светозвуковой сигнализации при превышении нормы загазованности;

- автоматическое включение вытяжного вентилятора и перекрытие подачи газа при повышении уровня загазованности в помещении;

- подача сигнала тревоги на единый диспетчерский пульт при аварийной ситуации;

- возможность управления системой как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Состояние учета. В настоящее время потери, обусловленные погрешностями системы учета газоснабжения, включаются в состав коммерческих потерь, что не обеспечивает ясного представления о структуре потерь в целом и целесообразных направлениях работ по их снижению.

Проблемы и направления их решения.

Проблемами в системе газоснабжения г. Радужный являются:

- отсутствие систем газоснабжения для целей развития коммунально-бытовых и промышленных предприятий.

Направлениями решения проблем сетей газоснабжения г. Радужный являются:

- строительство газопровода высокого давления, предназначенного для подачи газа коммунально-бытовым и промышленным предприятиям.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжение

Снабжение водой питьевого качества жителей и прочих потребителей г. Радужный, контроль качества питьевой воды, подаваемой потребителям, и эксплуатацию водопроводных сетей и сооружений осуществляет единственная организация, занятая в сфере водоснабжения – филиал акционерного общества «Городские электрические сети» «Радужнинские городские энергетические сети» (далее – «РГЭС») на основании концессионного соглашения и лицензий на право пользования недрами.

Для осуществления централизованного холодного водоснабжения на территории г. Радужный с целевым назначением добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения Департаментом недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для АО «Горэлектросеть» выданы лицензии на пользование недрами:

- ХМН № 03332 ВЭ, сроком действия до 01.07.2033 года (водозабор № 1 (ВОС-5000), водозабор №2 («Кедровый»)). Лицензия оформлена на основании приказа Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 62-вд от 14.03.2017 г.;

- ХМН №03333 ВЭ, сроком действия до 01.07.2033 года (водозабор № 3 («Южный»)). Лицензия оформлена на основании приказа Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 61-вд от 14.03.2017.

Между Комитетом по управлению муниципальным имуществом («Концедент»), УП «Гороводоканал» г. Радужный («Предприятие») и АО «Горэлектросеть» («Концессионер») заключено концессионное соглашение в отношении объектов централизованной системы холодного водоснабжения г. Радужный № 01564.16 от 24.10.2016.

Основными видами деятельности «РГЭС» являются:

- забор, сбор, очистка и распределение воды;

- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность.

Деятельность «РГЭС» в системе централизованного холодного водоснабжения г. Радужный эксплуатирует:

а) Водозаборные сооружения:

- №1 (ВОС-5000) производительностью 5,795 тыс. м3/сут.;

- №2 («Кедровый); производительностью 21,1 тыс. м3/сут.;

- №3 («Южный») производительностью 1,0 тыс. м3/сут.

б) Водоочистные сооружения:

- ВОС-8000, производительностью 4,0 тыс. м3/сут.;

- ВОС-15000, производительностью 15,0 тыс. м3/сут.;

- ВОС-1000, производительностью 1,0 тыс. м3/сут.

в) Водопроводные сети:

- Общая протяженность водопроводных сетей составляет 94739 п.м.

Отпуск воды питьевого качества потребителям осуществляется «РГЭС» на основании двухсторонних договоров водоснабжения, заключенных в установленном порядке, по ценам (тарифам) утвержденным регулирующим органом. Зоны ответственности между «РГЭС» и потребителем устанавливаются на основании актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон в сетях водоснабжения.

Численность населения, пользующегося услугой водоснабжения включая потребителей, пользующихся водоразборными колонками в г. Радужный, составляла в 2020 году – 41981 чел.; в 2021 году. – 43879 чел.

Подъем воды из недр на территории г. Радужный осуществляется на 3 водозаборах:

а) Водозабор № 1 (ВОС-5000), в состав которого входят артезианских 15 скважин;

б) Водозабор № 2 («Кедровый»), в состав которого входят 24 артезианских скважин;

в) Водозабор № 3 («Южный»), в состав которого входят 9 артезианских скважин.

Схема расположения водозаборов на территории г. Радужный приведена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Схема расположения водозаборов на территории г. Радужный

а) Водозабор № 1 (ВОС-5000)

Водозабор № 1 (ВОС-5000), площадного типа с расстоянием между скважинами 75,0-100,0 м, расположен в городской черте в северо-западной коммунальной зоне, ул. Новая, 20.

Артезианские скважины пробурены в период 1981-2006 г.г. Эксплуатацию водозабора № 1 (ВОС-5000) осуществляет ««РГЭС». Учет поднятой воды организован на всех скважинах.

Режим работы водозабора – круглогодичный, круглосуточный. Одновременно на водозаборе находятся в работе 3-4 скважины, остальные – в резерве.

Схема расположения скважин на водозаборе № 1 (ВОС-5000) приведена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Схема расположения скважин на водозаборе №1 (ВОС-5000)

Сведения о геолого-техническом состоянии артезианских скважин водозабора № 1 (ВОС-5000) представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Геолого-техническое состояние скважин водозабора № 1 (ВОС-5000)

| № п/п | Номер скважины по паспорту | Водоносный горизонт | Состояние скважины | Ввод в эксплуатацию | Глубина, м | Интервал установки фильтра, м | Дебит л/сек / м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7-763 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1984 г. | 152 | 130-150 | 9,7/838 |
| 2 | 7-762 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1984 г | 180 | 130-170 | 12,78/1104 |
| 3 | 7-771 | Атлым-новомихайловский | в ремонте | 1984 г . | 152 | 130-150 | 13,89/1200 |
| 4 | 7-998 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1985 г. | 162 | 130-160 | 13,89/1200 |
| 5 | 7-997 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1985 г. | 162 | 130-160 | 13,89/1200 |
| 6 | 7-302 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1981 г. | 135 | 100-130 | 5,56/480 |
| 7 | 7-999 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1985 г. | 162 | 130-160 | 13,89/1200 |
| 8 | 7-301 | Тавдинский | в ремонте | 1981 г. | 135 | 105-130 | 5,56/480 |
| 9 | 7-647 | Тавдинский | эксплуатируемая | 1983 г. | 280 | 215-230; 238-255 | 11,1/959 |
| 10 | 7-646 | Тавдинский | наблюдательная | 1983 г. | 280 | 202-280 | 2,78/240 |
| 11 | КР-3 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1983 г. | 180 | 130-170 | 12,78/1104 |
| 12 | КР-2 | Тавдинский | эксплуатируемая | 1982 г. | 280 | 270-280 | 2,78/240 |
| 13 | КР-1 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1985 г. | 162 | 130-160 | 13,89/1200 |
| 14 | 1-А | экологическая | действующая | 2006 г. | 15,4 | 10,2-15,4 | н/д |
| 15 | 2-А | экологическая | действующая | 2006 г. | 15 | 10,05-15 | н/д |

Состав и технические характеристики скважин водозабора №1 (ВОС-5000) представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Состав и технические характеристики скважин водозабора № 1 (ВОС-5000)

| № п/п | Номер скважины по паспорту | Марка насоса | Дата установки | Мощность электродвигателя, кВт | Глубина погружения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7-763 | ЭЦВ 8-40-60 | 23.04.2021 г. | 11 | 36 |
| 2 | 7-762 | ЭЦВ 8-40-60 | 25.05.2021 г. | 11 | 48 |
| 3 | 7-771 | в ремонте | - | - | - |
| 4 | 7-998 | ЭЦВ 8-25-100 | 01.04.2018 г. | 11 | 40 |
| 5 | 7-997 | ЭЦВ 8-40-60нрк | 21.11.2018 г. | 11 | 48 |
| 6 | 7-302 | ЭЦВ 8-40-60нрк | 12.0.2021 г. | 11 | 54 |
| 7 | 7-999 | ЭЦВ 8-40-60 | 01.11.2021 г. | 11 | 44 |
| 8 | 7-301 | в ремонте | - | - | - |
| 9 | 7-647 | ЭЦВ 8-25-100 | 27.09.2021 г. | 11 | 54 |
| 10 | 7-646 | наблюдательная | - | - | - |
| 11 | КР-3 | ЭЦВ 8-40-60нрк | 14.09.2018 г. | 11 | 48 |
| 12 | КР-2 | ЭЦВ 8-40-60 | 15.06.2020 г. | 11 | 45 |
| 13 | КР-1 | ЭЦВ 8-40-60нрк | 24.05.2021 г. | 11 | 50 |
| 14 | 1-А | экологическая | - | - | - |
| 15 | 2-А | экологическая | - | - | - |

На водозаборе № 1 (ВОС-5000) организованы границы и режимы зон санитарной охраны – I-го, II-го и III-го поясов. Границы и режимы установлены Приказом Департамента по нефти, газу и минеральным ресурсам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 9-нп от 18.06.2010 г.

Зона санитарной охраны I-го пояса выдержана в радиусе 30,0 м от каждой скважины, благоустроена и озеленена, общее ограждение – имеется. Несанкционированное проникновение на территорию посторонних лиц и животных – исключено. На дверях павильонов артезианских скважин установлены замки.

В пределах II-го пояса зоны санитарной охраны водозабора №1 (ВОС-5000) отсутствуют источники бактериального и химического загрязнения (свалки, скотомогильники, заброшенные и поглощающие скважины). Границы зоны II-го пояса совмещена с границей I-го пояса.

Границы III-го пояса зоны санитарной охраны водозабора №1 (ВОС-5000) установлены длиной 1733,0 м (425,0 м вниз по потоку, 1308,0 м вверх по потоку), шириной 718,0 м.

Согласно дополнению №2 к лицензии на пользование недрами ХМН 03332 ВЭ величина максимально возможного водоотбора для участка водозабора №1 (ВОС-5000) установлена в объеме, не превышающем утвержденные запасы подземных вод – 5,795 тыс. м3/сутки.

Допустимый уровень понижения подземных вод – 65,0 м.

Артезианские скважины на территории водозабора №1 (ВОС-5000) расположены в наземных металлических отапливаемых павильонах. Конструкции оголовки скважины обеспечивают полную герметизацию, исключающую проникновение поверхностной воды и загрязнений. Скважины оборудованы контрольно-измерительной аппаратурой.

б) Водозабор № 2 («Кедровый»)

Водозабор № 2 («Кедровый»), двухрядный, линейный с расстоянием между скважинами 22,0-25,0 м, между рядами 90,0-100,0 м, расположен на расстоянии 6,0 км от черты г. Радужный вдоль автодороги на Северо-Варьеганское месторождение.

Артезианские скважины пробурены в период 1989-2006 гг. Эксплуатацию водозабора №2 осуществляет «РГЭС». Учет поднятой воды организован на всех скважинах.

Режим работы водозабора №2 («Кедровый») – круглогодичный, круглосуточный. Одновременно на водозаборе находятся в работе 4-6 скважин, остальные – в резерве.

Схема расположения скважин на водозаборе №2 («Кедровый») приведена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Схема расположения скважин на водозаборе №2 («Кедровый»)

Сведения о геолого-техническом состоянии артезианских скважин водозабора №2 («Кедровый») представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Геолого-техническое состояние скважин водозабора №2 («Кедровый»)

| № п/п | Номер скважины по паспорту | Водоносный горизонт | Состояние скважины | Ввод в эксплуатацию | Глубина, м | Интервал установки фильтра, м | Дебит л/сек / м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НЖ-252 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1989 г. | 172 | 145-163 | 18,05/1560 |
| 2 | НЖ-253 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1989 г. | 172 | 145-163 | 18,05/1560 |
| 3 | НЖ-254 | Атлым-новомихайловский | в ремонте | 1989 г. | 172 | 145-163 | 18,05/1560 |
| 4 | НЖ-255 | Атлым-новомихайловский | в ремонте | 1989 г. | 172 | 145-163 | 18,05/1560 |
| 5 | НЖ-256 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1989 г. | 172 | 145-163 | 18,05/1560 |
| 6 | НЖ-257 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1989 г. | 172 | 145-163 | 18,05/1560 |
| 7 | НЖ-258 | Атлым-новомихайловский | наблюдательная | 1989 г. | 172 | 145-163 | 18,05/1560 |
| 8 | НЖ-259 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1989 г. | 172 | 145-163 | 18,05/1560 |
| 9 | НЖ-260 | Атлым-новомихайловский | наблюдательная | 1989 г. | 172 | 145-163 | 18,05/1560 |
| 10 | НЖ-321 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1990 г. | 172 | 145-163 | 19,4/1680 |
| 11 | НЖ-320 | Атлым-новомихайловский | в ремонте | 1990 г. | 172 | 145-163 | 19,4/1680 |
| 12 | НЖ-108 | Атлым-новомихайловский | в ремонте | 1988 г. | 172 | 145-170 | 10/864 |
| 13 | НЖ-115 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1988 г. | 172 | 145-170 | 16,7/1440 |
| 14 | НЖ-175 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1988 г. | 172 | 145-170 | 16,7/1440 |
| 15 | НЖ-176 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1988 г. | 172 | 145-170 | 16,7/1440 |
| 16 | НЖ-177 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1988 г. | 172 | 145-170 | 16,7/1440 |
| 17 | НЖ-178 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1988 г. | 172 | 145-170 | 16,7/1440 |
| 18 | НЖ-179 | Атлым-новомихайловский | в ремонте | 1988 г. | 172 | 145-163 | 16,7/1440 |
| 19 | НЖ-323 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1990 г. | 172 | 145-163 | 19,44/1680 |
| 20 | НЖ-411 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1991 г. | 172 | 145-170 | 22,2/1923 |
| 21 | НЖ-412 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1991 г. | 172 | 145-170 | 20,56/1776 |
| 22 | НЖ-413 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1991 г. | 172 | 145-170 | 19,44/1680 |
| 23 | 3-А | экологическая | действующая | 2006 г. | 15,25 | 10,1-15,25 | н/д |
| 24 | 4-А | экологическая | действующая | 2006 г. | 15,1 | 9,9-15,1 | н/д |

Состав и технические характеристики скважин водозабора №2 («Кедровый») представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Состав и технические характеристики скважин водозабора №2 «(«Кедровый»)

| № п/п | Номер скважины по паспорту | Марка насоса | Дата установки | Мощность электродвигателя, кВт | Глубина погружения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НЖ-252 | ЭЦВ 8-40-60 | 29.03.2021 г. | 11 | 66 |
| 2 | НЖ-253 | ЭЦВ 8-40-60 | 20.05.2009 г. | 11 | 66 |
| 3 | НЖ-254 | в ремонте | - | - | - |
| 4 | НЖ-255 | в ремонте | - | - | - |
| 5 | НЖ-256 | ЭЦВ 8-40-60 | 30.05.2009 г. | 11 | 66 |
| 6 | НЖ-257 | ЭЦВ 8-40-60 | 01.06.2009 г. | 11 | 66 |
| 7 | НЖ-258 | наблюдательная | - | - | - |
| 8 | НЖ-259 | ЭЦВ 8-40-120нрк | 12.07.2018 г. | 22 | 60 |
| 9 | НЖ-260 | наблюдательная | - | - | - |
| 10 | НЖ-321 | ЭЦВ 8-40-60 | 03.06.2009 г. | 11 | 66 |
| 11 | НЖ-320 | в ремонте | - | - | - |
| 12 | НЖ-108 | в ремонте | - | - | - |
| 13 | НЖ-115 | ЭЦВ 8-40-60 | 04.12.2010 г. | 11 | 66 |
| 14 | НЖ-175 | ЭЦВ 8-40-60нрк | 13.07.2018 г. | 11 | 50 |
| 15 | НЖ-176 | ЭЦВ 8-40-120 | 07.02.2012 г. | 22 | 72 |
| 16 | НЖ-177 | ЭЦВ 8-40-120 | 25.08.2011 г. | 22 | 66 |
| 17 | НЖ-178 | ЭЦВ 8-40-120 | 17.04.2019 г. | 22 | 72 |
| 18 | НЖ-179 | в ремонте | - | - | - |
| 19 | НЖ-323 | ЭЦВ 8-40-120 | 28.02.2017 г. | 22 | 54 |
| 20 | НЖ-411 | ЭЦВ 8-40-120нрк | 10.07.2018 г. | 22 | 60 |
| 21 | НЖ-412 | ЭЦВ 8-40-60 | 10.05.2011 г. | 11 | 66 |
| 22 | НЖ-413 | ЭЦВ 8-40-120нрк | 10.07.2018 г. | 22 | 50 |
| 23 | 3-А | экологическая | - | - | - |
| 24 | 4-А | экологическая | - | - | - |

На водозаборе № 2 («Кедровый») организованы границы и режимы зон санитарной охраны – I-го, II-го и III-го поясов. Границы и режимы установлены Приказом Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Тюменской области Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.04.2005 г. № 228/э, подготовленного на основании заключения экспертной комиссии № 99/ээ от 01.04.2005 г.

Зона санитарной охраны I-го пояса выдержана в радиусе 30,0 м от каждой скважины, благоустроена и озеленена, ограждение общее. Несанкционированное проникновение на территорию посторонних лиц и животных – исключено. На дверях павильонов артезианских скважин установлены замки.

В пределах II-го пояса зоны санитарной охраны водозабора №2 («Кедровый») отсутствуют источники бактериального и химического загрязнения (свалки, скотомогильники, заброшенные и поглощающие скважины). Границы зоны II-го пояса составляет – вверх по потоку (северное направление) – 280,0 м, вниз по потоку (южное направление) – 280,0 м, в восточном и западном направлениях по 280,0 м.

Границы III-го пояса зоны санитарной охраны водозабора №2 («Кедровый») составляет от центра водозабора – вверх по потоку (северное направление) – 1891,0 м, вниз по потоку (южное направление) – 1891,0 м, в восточном и западном направлениях по 1891,0 м.

Согласно дополнению № 2 к лицензии на пользование недрами ХМН 03332 ВЭ величина максимально возможного водоотбора для участка водозабора №2 («Кедровый») установлена в объеме, не превышающем утвержденные запасы подземных вод – 21,1 тыс. м3/сутки.

Допустимый уровень понижения подземных вод – 65,0 м.

Артезианские скважины на территории водозабора № 2 («Кедровый») расположены в наземных металлических отапливаемых павильонах. Конструкции оголовки скважины обеспечивают полную герметизацию, исключающую проникновение поверхностной воды и загрязнений. Скважины оборудованы контрольно-измерительной аппаратурой.

в) Водозабор № 3 («Южный»).

Водозабор № 3 («Южный»), групповой (7 эксплуатационных скважин, расстояние между скважинами 75,0-180,0 м) и одиночный (2 эксплуатационных скважин, расположенных на расстоянии 340,0-450,0 м от крайних скважин группового водозабора) в микрорайоне «Южный» г. Радужный.

Артезианские скважины пробурены в период 1976-2006 гг. Эксплуатацию водозабора № 3 осуществляет «РГЭС». Учет поднятой воды организован на всех скважинах.

Режим работы водозабора №3 («Южный») – круглогодичный, круглосуточный. Одновременно на водозаборе находятся в работе 2-3 скважины, остальные – в резерве.

Сведения о геолого-техническом состоянии артезианских скважин водозабора №3 («Южный») представлены в таблице 20.

Таблица 20 – Геолого-техническое состояние скважин водозабора № 3 («Южный»)

| № п/п | № скважины по паспорту | Водоносный горизонт | Назначение скважины | Ввод в эксплуатацию | Глубина, м | Интервал установки фильтра, м | Дебит л/сек / м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7718 | Тавдинский | эксплуатируемая | 1976 г. | 285 | 210-220; 270-280 | 5,56/480 |
| 2 | 7719 | Тавдинский | эксплуатируемая | 1976 г. | 285 | 210-220; 270-280 | 8,33/720 |
| 3 | 7720 | Тавдинский | наблюдательная | 1976 г. | 290 | 210-220; 270-280 | 8,33/720 |
| 4 | 7721 | Тавдинский | эксплуатируемая | 1976 г. | 285 | 210-220; 270-280 | 8,7/751,7 |
| 5 | КР-38 | Атлым-новомихайловский | наблюдательная | 1992 г. | 175 | 160-170 | 5,56/480 |
| 6 | КР-39 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1992 г. | 175 | 155-165 | 8,33/720 |
| 7 | КР-40 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1992 г. | 135 | 125-135 | 12,5/1080 |
| 8 | КР-41 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1992 г. | 135 | 125-135 | 12,5/1080 |
| 9 | 5-А | экологическая | действующая | 2006 г. | 15,2 | 9,7-15,2 | н/д |

Состав и технические характеристики скважин водозабора № 3 («Южный») представлены в таблице 21.

Таблица 21 – Состав и технические характеристики скважин водозабора № 3 («Южный»)

| № п/п | Номер скважины по паспорту | Марка насоса | Дата установки | Мощность электродвигателя, кВт | Глубина погружения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7718 | ЭЦВ 6-16-75 | 28.08.2011 г. | 5,5 | 63 |
| 2 | 7719 | ЭЦВ 6-16-75 | 18.04.2019 г. | 5,5 | 63 |
| 3 | 7720 | наблюдательная | - | - | - |
| 4 | 7721 | ЭЦВ 8-10-110 | 15.06.2021 г. | 5,5 | 81 |
| 5 | КР-38 | наблюдательная | - | - | - |
| 6 | КР-39 | ЭЦВ 8-25-100нрк | 01.06.2019 г. | 11 | 82 |
| 7 | КР-40 | ЭЦВ 6-25-70 | 23.05.2018 г. | 11 | 70 |
| 8 | КР-41 | ЭЦВ 6-10-110 | 15.11.2021 г. | 5,5 | 70 |
| 9 | 5-А | экологическая | - | - | - |

На водозаборе № 3 («Южный») организованы границы и режимы зон санитарной охраны – I-го, II-го и III-го поясов. Границы и режимы установлены Приказом Департамента по нефти, газу и минеральным ресурсам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 10-нп от 18.06.2010 г.

Зона санитарной охраны I-го пояса водозабора №3 («Южный») выдержана в радиусе 30,0 м от каждой скважины, благоустроена и озеленена. Зона санитарной охраны I-го пояса огорожена общим забором, для недопущения на территорию несанкционированного проникновения посторонних лиц и животных. На дверях павильонов артезианских скважин установлены замки.

В пределах II-го пояса зоны санитарной охраны водозабора № 3 («Южный») отсутствуют источники бактериального и химического загрязнения (свалки, скотомогильники, заброшенные и поглощающие скважины). Границы зоны II-го пояса совмещена с границей I-го пояса.

Границы III-го пояса зоны санитарной охраны водозабора № 3 («Южный») установлены радиусом 1,45 км от центра водозабора.

Согласно дополнению №3 к лицензии на пользование недрами ХМН 03333 ВЭ величина максимально возможного водоотбора для участка водозабора № 3 («Южный») установлена в объеме, не превышающем утвержденные запасы подземных вод – 1,5 тыс. м3/сутки.

Допустимый уровень понижения подземных вод – 65,0 м.

Артезианские скважины на территории водозабора № 3 («Южный») расположены в наземных металлических отапливаемых павильонах. Конструкции оголовки скважины обеспечивают полную герметизацию, исключающую проникновение поверхностной воды и загрязнений. Скважины оборудованы контрольно-измерительной аппаратурой.

Для доведения воды поднятой из артезианских скважин водозаборов №№ 1-3 до требований СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и возможности ее использования для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения потребителей в г. Радужный используются водоочистные сооружения (далее – ВОС) общей проектной мощностью 20,0 тыс. м3/сутки.

- вода, поднятая на водозаборе №1 (ВОС-5000) поступает на ВОС-8000;

- вода, поднятая на водозаборе №2 («Кедровый») – на ВОС-15000;

- вода, поднятая на водозаборе №3 («Южный») – на ВОС-1000.

а) ВОС-15000. ВОС-15000 проектной мощностью 15,0 тыс. м3/сутки построены по проекту фирмы «Сальфра» (Италия) и введены в эксплуатацию в 1996 г.

Перечень и технические характеристики основного технологического оборудования, установленного на ВОС-15000 приведены в таблице 22.

Таблица 22 – Перечень и технические характеристики основного технологического оборудования, установленного на ВОС-15000

| № п/п | Наименование оборудования | Количество, ед. | Ввод в эксплуатацию | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аэраторы-дегазаторы: | 4 | 1996 г. |  |
| 2 | Нагнетательные быстрые фильтра композитного типа для очистки воды с кварцевой загрузкой | 10 | 1996 г. | Вертикальный, цилиндрической формы для устранения железа и марганца. Диаметр – 2,8 м, высота – 4,05 м. Загрузочный материал – кварц. |
| 3 | Нагнетательные быстрые фильтра для очистки воды с активированным углем | 10 | 1996 г. | Вертикальный, цилиндрической формы для устранения запахов и привкусов в воде. Диаметр – 2,8 м, высота – 4,05 м. Загрузочный материал – активированный уголь. |
| 4 | Камера реакции (хлопьеобразования) | 1 | 1996 г. | Объем камеры 49м3, перегородочного типа, снабжен электромешалкой. В камере происходит процесс коагулирования |
| 5 | Контактный осветлитель – флокулятор | 2 | 1996 г. | Объем – 1000 м3, диаметр – 18 м, высота – 4,5 м |
| 6 | Камера для сбора осветленной воды | 1 | 1996 г. | Объем – 47 м3 |
| 7 | Шламовая емкость | 1 | 1996 г. | Объем – 27 м3 |
| 8 | Бак-растворитель | 5 | 1996 г. | Объем – 12 м3, диаметр – 2,5 м, высота – 2,7 м. Вертикальный из стеклопастика |
| 9 | Технологические трубопроводы (внутриплощадочные водопроводные сети) |  | 1996 г. | Протяженность – 225,1м, диаметр – 159-400 мм, стальные трубы |
| 10 | Технологические трубопроводы (внутриплощадочные тепловые сети) |  | 2008 г. | Протяженность – 816,6 м, диаметр – 57-159 мм, стальные трубы |
| 11 | Резервуары чистой воды №№3, 4, 5. | 3 | 1988 г. | Объем – 2000 м3, высота – 10,5 м, диаметр – 15,5 м |

Перечень и технические характеристики насосного и компрессорного, вентиляторного оборудования, установленного на ВОС-15000 приведены в таблице 23.

Таблица 23 – Перечень и технические характеристики насосного, компрессорного, вентиляторного оборудования, установленного на ВОС-15000

| № п/п | Наименование (кол-во, шт.) | Тип (марка) | Изготовление | Ввод в эксплуатацию | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос предварительной аэрации (2 шт.) | DNP50-200/80 | 1999 г. 1994 г. | 2000 г. 1996 г. | 11 |
| 2 | Насос подачи воды в камеру реакции (3 шт.) | N4150-315C | 1994 г. 1994 г. 1999 г. | 1996 г. 1996 г. 2000 г. | 22 |
| 3 | Насос подачи воды на фильтры (5 шт.) Насос подачи воды на фильтры (3 шт.) | СМ80-200-184-22,0ААХ СМ100-200-181-30,0ААХ | 1994 г. 1994 г. | 1996 г. 2002 г. | 22 30 |
| 4 | Погружной насос для откачки шлама (2 шт.) | ZENIT DRENO 300/28 | 1994 г. 1999 г. | 1996 г. 2001 г. | 2,7 |
| 5 | Воздуходувка для промывки фильтров (2 шт.) | RB40 D1/V | 1994 г. 1994 г. | 1996 г. 1996 г. | 11 |
| 6 | Компрессор (3 шт.) | CECCATO TORPEDO PLUS | 1994 г. 1994 г. 2000 г. | 1996 г. 1996 г. 2019 г. | 3 |
| 7 | Сушилка для компрессора (1 шт.) | DLX6(D1) | 2004 г. | 2005 г. | 0,39 |
| 8 | Вентилятор на дегазаторах (4 шт.) | VICENZA EV561 | 1995 г. | 1996 г. | 18,5 |
| 9 | Термовентилятор (6 шт.) | VOLCANO | 2006 г. | 2007 г. | 0,61 |
| 10 | Шнековая установка для извести | FNV607891 STAWIMPIA NI | 1995 г. | 1996 г. | 2,2 |
| 11 | Шнековая установка для гипохлората кальция | FB M3LB2 | 1995 г. | 1996 г. | 2,2 |
| 12 | Грузоподъемное устройство для хлората железа |  | 2001 г. | 2002 г. | 2,2 |
| 13 | Насос-дозатор хлората железа (2 шт.) | DOSAPRO SERIES G | 1998 г. | 1999 г. | 0,37 |
| 14 | Насос-дозатор кальцинированной соды | DOSAPRO SERIES G POMPE F | 1995 г. | 1996 г. | 0,09 |
| 15 | Насос-дозатор гипохлората кальция | DOSAPRO SERIES G | 1998 г. 1998 г. | 1999 г. 1999 г. | 0,37 0,37 |
| 16 | Мешалка в баке дозировки химических реагентов (5 шт.) | AISI 316 P BONFIGLIO LI HVF 66/F | 1995 г. | 1996 г. | 2,5 |
| 17 | Мешалка в камере реакции | 45F BATCH 04/94 | 1995 г. | 1996 г. | 3 |
| 18 | Мешалки в осветлителях-флокуляторах (2 шт.) | VARIATORE ARI/VAR 19961746 | 1995 г. 1995 г. | 1996 г. 1996 г. | 0,55 |
| 19 | Соскабливатель грязи в осветлителе-флокуляторе (2 шт.) | BONFIGLIO- LI MT 71A 4/10 | 1995 г. 1995 г. | 1996 г. 1996 г. | 0,25 |
| 20 | Насос циркуляции отопления | Wilo-IPL | 2011 г. | 2011 г. | 4 |

На ВОС-15000 применяется следующая технология очистки и подготовки воды:

- аэрация-дегазация – насыщение исходной воды кислородом для окисления металлов, удаление газов (углекислоты, сероводорода);

- коррекция рН, дезинфекция и окисление – добавкой химреагентов – гипохлорита кальция, хлорного железа, извести (пушонки) – разрушается прочная связь железа с органическими веществами. В результате получается окисление железа – марганца, коррекция рН среды;

- осаждение – добавкой флокулянта, большая часть железа и марганца выпадают в осадок;

- фильтрация – для окончательной обработки и доведения воды до требуемого качества, она проходит стадию фильтрации через 2 последовательные ступени фильтров: 1 ступень – кварцевый песок (0,8-2,0 мм), 2 ступень – активированный уголь АГ-3;

- дезинфекция – 2-х ступенчатая: гипохлорид кальция; УФО.

б) ВОС-8000. ВОС-8000 проектной мощностью 8,0 тыс. м3/сутки введены в эксплуатацию в 1990 г.

Перечень и технические характеристики основного технологического оборудования водоподготовки, установленного на ВОС-8000 приведены в таблице 24.

Таблица 24 – Перечень и технические характеристики основного технологического оборудования водоподготовки, установленного на ВОС-8000

| № п/п | Наименование оборудования | Количество | Ввод в эксплуатацию | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напорные механические осветлительные фильтры марки ФОВ -1,4-0,6 (линия 1,2) | 23 | 1993 г. | Диаметр – 1,4 м, площадь сечения - 1,54 м2, высота загрузки – 1-1,2 м, загрузочный материал – кварцевый песок |
| 2 | Напорные механические осветлительные фильтры марки ФОВ -2-0,6 (линия №3) | 8 | 1987 г. | Диаметр – 2 м , общая площадь фильтрования – 25,2 м2, загрузочный материал – кварцевый песок |
| 3 | Аэраторы – дегазаторы 12 ВЭК | 3 секции | 1993 г. | Высота – 5 м, длина – 3 м, ширина – 3 м, площадь сечения одного бака – 9 м2, объем – 45 м3 |
| 4 | Сооружение оборотной воды |  | 2003 г. |  |
| 5 | Установка УФ-обеззараживания УДВ-72-10 | 2 | 2007 г. | Пропускная способность – 500 м3/час, рабочее давление – 10 кг/см2, 6,4, 1,2 кВт |
| 6 | Резервуары чистой воды №1,2 | 2 | 1987 г. | Объем – 1000 м3, высота – 8 м, диаметр – 11 м |

Перечень и технические характеристики насосного, компрессорного и вентиляторного оборудования, установленного на ВОС-8000 приведены в таблице 25.

Таблица 25 – Перечень и технические характеристики насосного, компрессорного и вентиляторного оборудования установленного на ВОС-8000

| № п/п | Наименование | Тип (марка) | Изготовление | Ввод в эксплуатацию | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция второго подъема с насосами подачи сетевой воды на город | Д 200/90 | 1988 г. 1988 г. 1995 г. 1988 г. 1995 г. 1995 г. | 1989 г. 1989 г. 1997 г. 1989 г. 1997 г. 1997 г. | 75 75 75 75 75 90 |
| 2 | Насос сетевой подачи воды на город | К 100-65-200а | 1998 г. 1998 г. 1998 г. 1998 г. 1998 г. 1998 г. 1998 г. | 2002 г. 2002 г. 2002 г. 2000 г. 2003 г. 2003 г. 2015 г. | 18,5 |
| 3 | Насос повысительный | КМ 150-125-250 | 1998 г. 1998 г. 2002 г. | 1999 г. 1999 г. 2005 г. | 18,5 |
| 4 | Воздуходувка на дегазаторы | ТВ42-1,4М0,1 | 1989 г. 1989 г. | 1989 г. 1989 г. | 55 |
| 5 | Вентилятор для принудительной вентиляции | ВЦ14-46315 | 1999 г. 1999 г. | 2000 г. 2000 г. | 1,5 |
| 6 | Компрессор для промывки фильтров | ВК-12М1 ВК-3М1 RB-LP40/F | 1988 г. 1988 г. 1998 г. | 1989 г. 1989 г. 2001 г. | 30 11 7,1 |
| 7 | Насос откачки промывной воды | К 80-65-160 | 1998 г. | 2004 г. | 7,5 |
| 8 | Насос откачки хоз.-бытовых стоков | SUPER T T4A3S- B/FM | 2008 г. 2008 г. | 2010 г. 2010 г. | 7,5 |

На ВОС-8000 применяется технология очистки и подготовки воды без применения химических реагентов:

Перечень и год ввода инженерных сетей на ВОС-8000 приведены в таблице 26.

Таблица 26 – Перечень и год ввода инженерных сетей на ВОС-8000

| № п/п | Наименование сооружений | Ввод в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водовод L= 225,1 м от ВОС-5000 до ВОС-8000 | 1996 г. |
| 2 | Водовод от ВОС-5000, ВОС-8000 до магистральных сетей L= 621 м | 2008 г. |
| 3 | Водовод резервного обеспечения Ду= 325 L= 978 м | 2008 г. |
| 4 | Тепловые сети L= 816,6 м | 2008 г. |
| 5 | Канализационные сети L= 441,3 м | 2008 г. |

в) ВОС-1000 ВОС-1000 проектной мощностью 1,0 тыс. м3/сутки введены в эксплуатацию в 2012 г.

Перечень и технические характеристики основного технологического оборудования водоподготовки, установленного на ВОС-1000 приведены в таблице 27.

Таблица 27 – Перечень и технические характеристики основного технологического оборудования водоподготовки, установленного на ВОС-1000

| № п/п | Наименование оборудования | Изготовление | Ввод в эксплуатацию | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок аэраторов-дегазаторов (8 ед.) | 2008 г. | 2010 г. | Емкость 11,5 м3 |
| 2 | Блок отстойников осветлителей-флокуляторов (3 ед.) | 2008 г. | 2010 г. | Емкость 11,5 м3 |
| 3 | Камера реакции (2 ед.) | 2008 г. | 2010 г. | Емкость 11,5 м3 |
| 4 | Фильтры осветлительные (4 ед.) | 2008 г. | 2010 г. | ФОВ-2,0-0,6 Фильтр-модуль с АГ-3 |
| 5 | Резервуары чистой воды | 1987 г. 1987 г. | 1987 г. 1987 г. | - |
| 6 | Сооружение оборотной воды (1 ед.) | 2008 г. | 2010 г. | - |
| 7 | Фильтр-модуль FE-1 (2 ед.) | - | - | - |

Перечень и технические характеристики насосного, компрессорного и прочего оборудования, установленного на ВОС-1000 приведены в таблице 28.

Таблица 28 – Перечень и технические характеристики насосного, компрессорного и прочего оборудования, установленного на ВОС-1000

| № п/п | Наименование | Тип (марка) | Изготовление | Ввод в эксплуатацию | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос дегазированной воды (3 ед.) | NM50/16BE | 2008 г. | 2010 г. | 5,5 |
| 2 | Насос осветленной воды (3 ед.) | NM50/16BE | 2008 г. | 2010 г. | 5,5 |
| 3 | Насос-дозатор (2 ед.) | POMPE D | 2008 г. | 2010 г. | 0,25 |
| 4 | Насос-дозатор | WIILDEN A1T | 2011 г. | 2011 г. | 0,25 |
| 5 | Насос оборотной воды | К-80-50-200а | 1999 г. | 2010 г. | 11 |
| 6 | Станция второго подъема «Калпеда» 3MXV 50-1504 (3 насоса) | MXV 50-16 | 2019 г. | 2020 г. | 5,5 |
| 7 | Компрессор воздушный | HOBBY 440/100 | 2011 г. | 2012 г. | 0,22 |
| 8 | Воздуходувка | ВР-3 ССМ | 2010 г. | 2010 г. | 11 |
| 9 | Вихревая воздуходувка | EVL 144/60 ERSTEVAK Ltd | 2019 г. | 2020 г. | 11 |
| 10 | Электромешалка (4 ед.) | - | 2008 г. | 2010 г. | 0,75/0,18 |
| 11 | Установка УФО (2 ед.) | УДВ-30/5-10-100 | 2008 г. | 2010 г. | 0,45 |

Перечень и год ввода инженерных сетей на ВОС-1000 приведены в таблице 29.

Таблица 29 – Перечень и год ввода инженерных сетей на ВОС-1000

| № п/п | Наименование сооружений | Ввод в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сборный трубопровод Ду= 219 мм от артезианской скважины КР-38, КР-39, КР-40, КР-41 до РК №1 | 1992 г. |
| 2 | Водоводы от артезианской скважины 7718 до РК№1, от 7719 до РК№1, от 7720 до РК№1, от 7721 до РК№1 Ду= 114 мм | 1976-1985 гг. |
| 3 | Тепловые сети L= 320 п.м от ВК№1 через ВОС до артезианской скважины 7718, КР-38 | 1992-2009 гг. |
| 4 | Канализационные сети от ВОС до здания КПП | 1992 г. |

На ВОС-1000 применяется следующая технология очистки и подготовки воды:

Исходная вода из водозабора поступает на очистные сооружения в блок аэратора-дегазатора, где насыщается кислородом и освобождается от сероводорода. После блока аэратора вода, насосами станции дегазированной воды, подается в бак хлопьеобразования, где перемешивается с химическими реагентами: хлорным железом, гипохлоритом кальция и известью для интенсификации процесса коагуляции. После перемешивания в баке хлопьеобразования, вода самотеком поступает в блок отстойников-осветлителей, где происходит осветление воды (осаждение крупных взвешенных частиц на конусное дно осветлителя) при помощи флокулянта. Затем после осветления, вода поступает в накопитель осветленной воды для усреднения расхода очистных сооружений и накопления осветленной воды.

Из накопителя вода при помощи насосов станции осветленной воды подается на кварцевые фильтры для последующей доочистки. После кварцевых фильтров вода под остаточным давлением поступает на окончательную ступень очистки – блок фильтров с активированным углем.

После угольных фильтров, вода самотеком поступает в резервуары чистой воды, откуда с помощью насосной станции II-го подъема, через установки ультрафиолетового излучения, подается в разводящую сеть микрорайона Южный г. Радужный.

## Баланс водоснабжения

Общий баланс подачи и реализации воды, составленный по предоставленным данным «РГЭС», за 2016-2021 гг., включая составляющие потерь питьевой воды (потери, неучтенные расходы), представлен в таблице 30.

Таблица 30 – Общий баланс подачи и реализации воды в г. Радужный

| Показатели | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | м3/год | 2621023,0 | 2696058,0 | 2678770,0 | 2539261,0 | 2361148,0 | 2205563,0 |
| Собственные нужды | м3/год | 254786,0 | 248986,0 | 248415,0 | 215143,0 | 182029,0 | 162041,0 |
| То же в % от поднятой | % | 9,70 | 9,24 | 9,27 | 8,47 | 7,71 | 7,35 |
| Подано в сеть | м3/год | 2366237,0 | 2447072,0 | 2430355,0 | 2324118,0 | 2179119,0 | 2043522,0 |
| Потери, неучтенные расходы | м3/год | 375 066,0 | 354917,0 | 331599,0 | 285186,0 | 219226,0 | 157937,0 |
| То же в % от поданной в сеть | % | 15,90 | 14,50 | 13,64 | 12,27 | 10,06 | 7,73 |
| Реализовано, в т.ч.: | м3/год | 1991270,0 | 2092155,0 | 2098756,0 | 2038932,0 | 1959893,0 | 1885585,0 |
| на нужды ГВС | м3/год | 796508,0 | 836862,0 | 749954,0 | 744672,0 | 732295,0 | 727039,0 |

Сведения о доле потребителей воды, оснащенных приборами учета и количестве потребителей воды, оснащенных программно-аппаратными комплексами в г. Радужный за 2016-2021 гг. представлено в таблице 31.

Таблица 31 – Сведения о доле потребителей воды, оснащенных приборами учета и количестве потребителей воды, оснащенных программно-аппаратными комплексами в г. Радужный

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля потребителей воды, оснащенных приборами учета расхода тепла, в т.ч: | % | 83,40 | 84,23 | 85,00 | 92,47 | 91,89 | 93,82 |
| Население |  | 82,60 | 84,60 | 85,00 | 92,00 | 91,65 | 94,03 |
| Бюджетные потребители |  | 83,40 | 83,60 | 83,90 | 98,80 | 99,30 | 98,40 |
| Прочие потребители |  | 84,20 | 84,50 | 86,10 | 93,00 | 88,91 | 90,47 |
| Количество потребителей воды, оснащенных программно-аппаратными комплексами, в т. ч.: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные потребители |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Качество питьевой воды

Результаты химических анализов воды на входе и выходе с ВОС-8000 (вход) за 2021 г. в г. Радужный представлены в таблице 32.

Таблица 32 – Результаты химических анализов воды на входе ВОС-8000 (вход) 2021 г. в г. Радужный

| Показатели | ПДК мг/дм3 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Среднее значение за год , мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель | 6-9ед.рН | 6,92 | 7,04 | 6,89 | 6,9 | 6,99 | 6,97 | 6,94 | 6,96 | 6,96 | 6,98 | 6,97 | 6,97 | 6,96 |
| Цветность | 50⁰цв. | 33 | 34 | 31 | 34 | 28 | 29 | 34 | 32 | 31 | 40 | 30 | 31 | 32 |
| Мутность | 10 | <0,58 | 0,82 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | 0,77 | 1,09 | 0,70 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | 0,28 |
| Аммиак и ионы аммония(суммарно) | 2 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 4,1 | 3,8 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,0 | 4,3 | 1,6 | 3,0 |
| Нитрат-ион (NO3) | 45 | 0,26 | 0,63 | 0,62 | 0,52 | 0,59 | 0,38 | 0,58 | 0,61 | 0,48 | 0,3 | 0,34 | 0,74 | 0,51 |
| Нитрит-ион (NO2) | 3,3 | <0,003 | 0,0049 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0,005 | 0,003 | <0,003 | 0,008 | 0,002 |
| Железо (общее) | 20 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,4 |
| Марганец | 2 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,15 |
| Медь | 1 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,09 | 0,06 |
| Полифосфаты (РО4) | 3,5 | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 1,7 | 0,95 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 |
| Сульфат-ион | 500 | 7,2 | 4,3 | 3,8 | 4,9 | 4,1 | 7,7 | 6,5 | 8,5 | 9,0 | 7,8 | 5,9 | 6,9 | 6,4 |
| Хлорид-ион | 350 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| Жесткость общая | 7 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 1,6 | 1,3 | 1,4 |
| Перманганатная окисляемость | 15 | 4,7 | 4,6 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 4,4 | 3,6 | 4,4 |
| Сухой остаток | 1000 | 153 | 145 | 140 | 143 | 147 | 153 | 149 | 169 | 168 | 140 | 156 | 151 | 151 |
| Нефтепродукты | 0,3 | 0,067 | 0,067 | 0,063 | 0,053 | 0,063 | 0,063 | 0,070 | 0,071 | 0,063 | 0,054 | 0,062 | 0,052 | 0,062 |
| Фенолы летучие | 0,001 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| Гидрокарбонаты | не уст. | 118 | 109 | 109 | 113 | 117 | 106 | 106 | 113 | 123 | 118 | 120 | 110 | 114 |
| Кальций | не уст. | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | 23 | 14 | 19 | 19 | 19 | 25 | 18 | 19 |
| Свободная углекислота | не уст. | 26,6 | 23,1 | 20,2 | 27,8 | 25,1 | 23 | 20,2 | 23,8 | 19,1 | 25,6 | 18,7 | 22,2 | 23,0 |

Информация об основных показателях финансово-хозяйственных показателях «РГЭС» по водоснабжению за 2020-2021 гг. представлена в таблице 33.

Таблица 33 – Информация об основных показателях финансово-хозяйственных показателях «РГЭС» по водоснабжению

| Показатель | Значения, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2020 г. АО «ГЭС» | 2021 г. АО «ГЭС» |
| Совокупный доход/выручка от реализации (по водоснабжению) | 109 391 | 108 844 |
| Ежегодные совокупные затраты на оказание услуг водоснабжения | 114 759 | 118 407 |
| Общий финансовый результат предприятия (прибыль (+) / убыток(-)) | 792 129 | 993 240 |
| в т.ч. по водоснабжению | - 5 368 | - 9 564 |

Информация об экономически обоснованном тарифе «РГЭС» по водоснабжению за 2020-2021 гг. представлена в таблице34.

Таблица 34 – Информация об экономически обоснованном тарифе «РГЭС» по водоснабжению

| Показатель | Значения, руб./м3 |
| --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. |
| Экономически обоснованный тариф на услуги водоснабжения (средний) | 55,85 | 57,78 |
| Экономически обоснованный тариф для населения на услуги водоснабжения | 67,02 | 69,33 |

Информация об основных фондах (средствах) системы водоснабжения на балансе «РГЭС» за 2020-2021 гг. представлена в таблице 35.

Таблица 35 – Информация об основных фондах (средствах) системы водоснабжения на балансе «РГЭС»

| Показатель | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. |
| Состояние сетей |  |  |  |
| Доля сетей водоснабжения (магистральные, уличные, внутриквартальные), имеющая уровень износа | % | 60,31 | 62,12 |
| ниже 30% | % | 18,4 | 9,1 |
| от 30% до 60% | % | 16,2 | 21,6 |
| выше 60% | % | 65,4 | 69,3 |
| требуют немедленной перекладки | % | 0 | 0 |
| Совокупные годовые расходы на планово-предупредительный ремонт сетей и сооружений ВКХ | тыс. руб. в год | 3416,424 | 4595,738 |
| в т.ч. по водоснабжению | тыс. руб. | 3416,424 | 4595,738 |
| Расходы на замену (перекладку) имеющихся сетей | тыс. руб. | 1749,258 | 2964,046 |
| в т.ч. сетей водоснабжения | тыс. руб. | 1749,258 | 2964,046 |
| Расходы на расширение или строительство новых сетей и сооружений ВКХ | тыс. руб. | 0 | 0 |
| в т.ч. сетей | тыс. руб. | 0 | 0 |
| в т.ч. сетей водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 |
| инвестиционные расходы предприятия (капитальные вложения) в основные фонды за отчетный период, всего и в том числе профинансированные из: | тыс. руб. | 0 | 0 |
| нераспределенной прибыли прошлых лет | тыс. руб. | 0 | 0 |

Информация о расходах энергетических ресурсов по «РГЭС» на деятельность по водоснабжению за 2020-2021 гг. представлена в таблице 36.

Таблица 36 – Информация о расходах энергетических ресурсов по «РГЭС» по водоснабжению

| Показатель | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии за год |  |  |
| Объем потребленной электроэнергии по водоснабжению | тыс. кВт*ч | 2102,176 | 2117,225 |
| Общий объем потребленной предприятием электроэнергии | тыс. кВт*ч | 2102,176 | 2117,225 |
| в т.ч по основному виду деятельности | тыс. кВт*ч | 2102,176 | 2117,225 |
| Объем потребленной тепловой энергии | Гкал | 1847,861 | 2225,303 |

## Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

Организацией, осуществляющей прием, транспортировку, очистку и отведение сточных вод на территории г. Радужный также является – «РГЭС» на основании концессионного соглашения и решений о предоставлении водного объекта в пользование.

Для осуществления организованного сброса очищенных сточных вод в р. Аган с территории г. Радужный Департаментом недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югра выданы «РГЭС» решения о предоставлении водного объекта в пользование:

- №1508 от 10.12.2018 г. сроком водопользования с 01.01.2019 г. по 06.08.2023 г. (КОС-15000);

- №1507 от 06.12.2018 г. сроком водопользования с 01.01.2019 г. по 15.10.2023 г. (КОС-400).

Между Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации г. Радужный («Концедент»), «РГЭС» («Предприятие») и АО «Горэлектросеть» («Концессионер») заключено концессионное соглашение в отношении объектов централизованной системы водоотведения муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры г. Радужный от 12.12.2016 г. в соответствии с которым в настоящее время осуществляется деятельность в сфере водоотведения.

Основными видами деятельности «РГЭС» являются:

- забор, сбор, очистка и распределение воды;

- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность.

Система централизованного водоотведения г. Радужный, эксплуатируемая «РГЭС», включает в себя следующие объекты:

а) Водоочистные сооружения:

Канализационные очистные сооружения (далее – КОС) КОС-15000 установленной мощностью 15,0 тыс. м3 (рядом с территорией КОС-15000 расположены законсервированные КОС-7000, мощностью 7,0 тыс. м3/сут.);

КОС-400 установленной мощностью 0,4 тыс. м3/сут.

На КОС сточные воды перед сбросом в р. Аган подвергаются механической и биологической очистке, а также обеззараживанию.

б) Сетевые сооружения:

- канализационные насосные станции (далее – КНС) – Главная КНС (далее – ГКНС); №4,7,8 (в зоне действия КОС-15000) и КНС №1,2 (в зоне действия КОС-400).

в) Канализационные сети:

Общая протяженность канализационных сетей составляет – 54330 п.м.

Прием сточных вод от потребителей осуществляется «РГЭС» на основании двухсторонних договоров водоотведения, заключенных в установленном порядке, по ценам (тарифам) утвержденным регулирующим органом. Зоны ответственности между «РГЭС» и потребителем устанавливаются на основании актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон в сетях водоотведения.

Численность населения, пользующегося услугой водоотведения в г. Радужный составляла в 2020 г. – 40059 чел.; в 2021 г. – 41946 чел.

В настоящее время централизованная ливневая канализация на территории г. Радужный отсутствует. Поверхностные воды попадают в реки и другие водные объекты без очистки.

Для приема, очистки и сброса сточных вод с территории г. Радужный в системе водоотведения города организованы двое канализационных очистных сооружения – КОС-15000 и КОС-400.

а) Канализационные очистные сооружения КОС-15000

КОС-15000 предназначены для приема и очистки сточных вод, образованных хозяйственной и производственной деятельностью г. Радужный. КОС-15000 запроектированы под производительность 15,0 тыс. м3/сутки, 625,0 м3/час, 5475,0 тыс. м3/год и введены в эксплуатацию в 1998 г.

Эксплуатацию КОС-15000 осуществляет «РГЭС». Режим работы очистных сооружений – круглосуточный, 365 дней в году. Фактическая мощность КОС-15000 за 2021 г. составила: 5,241 тыс. м3/сутки, 218,0 м3/час, 1913,003 тыс. м3/год.

Сточные воды от ГКНС г. Радужный по напорному трубопроводу диаметром 530 мм поступают в приемную камеру в цехе механической очистки КОС-15000.

Механические решетки РКЭ-09 служат для извлечения из сточных вод крупных грубодисперсных включений (более 5 мм) с механизированной выгрузкой их в мусоросборник. Песок удаляется с помощью эрлифта. Выгрузка песка из песколовок производится на песковые площадки. Далее сточные воды поступают в сборную камеру, где происходит их распределение по самотечным трубопроводам диаметром 320 мм в 3 резервуара обработки сточных вод (далее – РОСВ). РОСВ – предназначен для механической и биологической очистки сточных вод. Он представляет собой цилиндрический резервуар диаметром 23,0 м, в котором смонтированы:

- песколовка тангенциальная – 3 ед.;

- вторичные отстойники;

- мелкопузырчатые аэраторы;

- иловая камера;

- песковой и иловые эрлифты.

Сточные воды, освобожденные от крупных включений на решетках, поступают на песколовки, назначение которых – освободить сточные воды от тяжелых примесей минерального происхождения с размерами частиц 0,25-1 мм. Принцип действия песколовки гравитационный, т.е. минеральные частицы, удельный вес которых больше веса воды (1,6 г/см3), главным образом песок, выпадают в осадок. Песколовка состоит из 2-х частей: рабочей, где движется поток, и осадочной, в который собирается предназначенный для удаления песок. Удаляют песок с помощью эрлифта.

Биологическая очистка происходит в радиальном аэротенке (3 ед. с отстойниками по 2 ед. на каждый аэротенк), в котором происходит непосредственный контакт загрязнений с оптимальным количеством организмов активного ила в присутствии соответствующего количества растворенного кислорода с последующим отделением активного ила от очищенной воды. Аэротенк оборудован системой мелкопузырчатой аэрации, обеспечивающей насыщение иловой смеси кислородом и ее активное перемешивание при использовании воздуходувок с рабочим давлением 8 м.в.ст. Иловая смесь из аэротенка через переливные окна попадает во вторичный отстойник. Отстойник принят вертикальный шестигранной формы с коническим днищем и с зубчатым выпуском воды. Он оборудован струенаправляющей перегородкой и двумя эрлифтами для удаления осевшего ила. Задача вторичных отстойников отделение активного ила от очищенных сточных вод. Основная масса активного ила, отстоявшегося во вторичном отстойнике, должна перекачиваться снова в аэротенк. Однако активного ила осаждается больше, чем нужно для повторного использования, поэтому его избыточное количество следует ежедневно отделять и направлять в резервуар обработки осадка по результатам гидробиологического анализа.

Осветленные сточные воды отводятся через зубчатый перелив из РОСВ на фильтр доочистки (10 ед.) с гидроавтоматической системой, обеспечивающей автоматическую работу, как в режиме фильтрации, так и в режиме промывки, где происходит окончательное фильтрование осветленных вод через ершовую загрузку. Промывка фильтров осуществляется исходной сточной водой. Грязная промывная вода отводится в резервуар промывных вод, который служит усреднителем расхода, чтобы уменьшить залповый сброс в канализационную насосную станцию.

Очищенные воды самотеком поступают на станцию УФ-обеззараживания с целью уничтожения оставшихся в них патогенных бактерий и устранения опасности заражения воды водоема. Очищенные и обеззараженные сточные воды по самотечному коллектору сбрасываются в р. Аган.

Список и технические характеристики основных технологических сооружений КОС-15000 представлены в таблице 37.

Таблица 37 –Список и технические характеристики основных технологических сооружений КОС-15000

| Наименование сооружения | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Решетки | РКЭ-09 (2 шт.) |
| Шиберы | 2 шибера с размерами 2*0,82*0,9 м, 3 шибера с размерами 2*0,53*0,9 м |
| Песколовки вертикальные тангенциальные | 3 шт. Диаметр – 2 м, общая глубина – 3,67 м |
| Аэротенки смесительные | 3 шт. Диаметр - 22,8м, гидравлическая глубина-9м, рабочий объем-2870м3 |
| Вторичные отстойники с периферическим выпуском | 6 шт. Полная высота отстойника – 8,8 м, высота цилиндрической части – 3,9 м, высота конической части – 4,9 м, высота струенаправляющей перегородки – 2,5 м, площадь зеркала отстойника – 67 м2 |
| Фильтры доочистки | 10 шт. Размер в плане 3,95*2,4 м, полная высота – 4,35 м |
| УФО |  |
| Цех механического обезвоживания осадка |
| Резервуар обработки осадка |  |
| Илоуплотнитель избыточного ила | 1 шт. Размер в плане 9*3 м, рабочая высота – 3 м |
| Стабилизатор-минерализатор | 1 шт. Диаметр – 22,8 м, гидравлическая глубина – 5,5 м, рабочий объем – 1600 м3 |
| Илоуплотнитель стабилизированного ила | 1 шт. Размер в плане 9*3 м, рабочая высота – 3 м |
| Иловые площадки | 8 шт. Размер карты 54*12*2,4 м в бетонном исполнении с гравийным колодцем |
| Песковые площадки | 2 шт., Размеры карты 24*12*2,3 м в бетонном исполнении с гравийным колодцем |

Список и технические характеристики основного технологического оборудования КОС-15000 представлены в таблице 38.

Таблица 38 – Список и технические характеристики основного технологического оборудования КОС-15000

| № п/п | Наименование | Тип (модель) | Место установки, год ввода в эксплуатацию | Количество, ед. | Мощность электропривода, кВт | Производительность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Турбокомпрессор | ТВ-80-1,8М-01 | Машинный зал, 2010-2013 гг. | 2 | 200 | 6000 |
| 2 | Воздуходувный агрегат | DT-110\801 | Машинный зал, 2006-2008 гг. | 2 | 200 | 6000 |
| 3 | Механическая решетка | РКЭ-09 | Цех механической очистки, 2012 г. | 2 | 0,37 | 987,5 |
| 4 | Винтовой конвейер | КВЭ-3/7 | Цех механической очистки, 2012 г. | 1 | 0,75 | 4 |
| 5 | Пресс отжимной винтовой | ПВОЭ | Цех механической очистки, 2012 г. | 2 | 3 | 2 |
| 6 | УФ-установка | УДВ-288-1-Г-500Т | УФ-станция, 2000 г. | 3 | 400-1200 | до 15000 |
| 7 | Пресс – фильтр | ПЛ-06К | Цех механического обезвоживания, 2010 г. | 2 | 0,75 | 6 |
| 9 | Компрессор | МК50/101 | Цех механического обезвоживания, 2010 г. | 2 | 1,5 | 1000 л/мин |
| 10 | Мацератор | L202Pipeline | Цех механического обезвоживания, 2010 г. | 2 | 1,5 | - |
| 10 | Мацератор | L202Pipeline | Цех механического обезвоживания, 2010 г. | 2 | 1,5 | - |

Список и технические характеристики насосного оборудования КОС-15000 представлены в таблице 39.

Таблица 39 – Список и технические характеристики насосного оборудования КОС-15000

| № п/п | Наименование | Модель | Место установки, год ввода в эксплуатацию | Количество, ед. | Мощность электропривода, кВт | Производительность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос самовсасывающий | Т4А3S-B\FM | КНС-1,3, 2010-2011 гг. | 4 | 7,5 | 1-1000 |
| 2 | Насос флокулянта | NM021BY | Цех механического обезвоживания, 2010 г. | 2 | 0,75 | - |
| 3 | Насос промывной | CR5-11 | Цех механического обезвоживания, 2010 г. | 2 | 2,2 | 4 |
| 4 | Насос осадка | N-Lpos GY 06/18М | Цех механического обезвоживания, 2010 г. | 1 | - | 12 |

Технологический процесс очистки сточных вод включает в себя: механическую и биологическую очистку, обеззараживание.

б) Канализационные очистные сооружения КОС-400

КОС-400 предназначены для приема и очистки сточных вод, образованных хозяйственной и производственной деятельностью мкр. Южный г. Радужный. КОС-400 запроектированы под производительность 400,0 м3/сут., 18,75 м3/час, 164,25 тыс. м3/год и введены в эксплуатацию в 2010 г.

Эксплуатацию КОС-400 осуществляет «РГЭС». Режим работы очистных сооружений – круглосуточный, 365 в году. Фактическая мощность КОС-400 за 2021 г. составила: 152,8 м3/сут., 6,37 м3/час, 55,775 тыс. м3/год.

КОС-400 микрорайона «Южный» состоят из блочно-модульной конструкции полно-заводского изготовления (закрытого типа) и предназначены для механической и полной биологической очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод с последующей доочисткой и обеззараживанием. Здание состоит из 12-ти блоков. Размер станции в сборе 12100х9100х5600 мм.

На станции полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «Е-400М1БПФ» предусмотрены 2 параллельно работающие линии очистки.

Сточные воды от канализационной станции, поступая на станцию «Е-400М1БПФ» попадают на фильтрующее самоочищающееся устройство (далее – УФС). УФС предназначено для удаления крупных отбросов и взвешенных веществ минерального и органического происхождения размером более 1 мм.

После механической очистки сточные воды поступают в аэротенк-денитрификатор и далее в аэротенк. В аэротенке происходит контакт с аэрируемым активным илом в течении 4,4 часа. Далее смесь сточных вод с активным илом попадает во вторичный отстойник, где происходит осаждение активного ила в иловых бункерах и возврат его в аэротенк с помощью эрлифта. Осветленная вода подается на установку по доочистке сточных вод с синтетической загрузкой типа «Ерш», потом на фильтр. После фильтра очищенная вода подается на установку ультрафиолетового обеззараживания и сбрасывается в реку Аган.

Избыточный ил подается в стабилизатор, откуда осадок отводится в колодец стабилизированного активного ила. Из колодца осадок откачивается ассенизационной машиной и увозится на иловые площадки КОС-15000. Надиловая вода, при отключенной аэрации, отводится в аэротенк-денитрификатор.

Аэрация в аэротенках осуществляется воздухом, подаваемым воздуходувками. Сушка осадка предусматривается на иловых полях, как того требует технологический процесс.

Каждая линия блока очистки типа Е-400М1БПФ работает с использованием следующих водоотводящих сооружений:

- фильтрующее самоочищающееся устройство;

- аэротенк – денитрификатор;

- аэротенк;

- вторичный отстойник;

- блок доочистки I ступени;

- блок доочистки II ступени;

- безнапорный пуралатовый фильтр;

- стабилизатор;

- емкость приема надиловой воды;

- установка ультрафиолетового обеззараживания.

Список и технические характеристики основного технологического оборудования КОС-400 представлены в таблице 40.

Таблица 40 – Список и технические характеристики основного технологического оборудования КОС-400

| № п/п | Наименование | Количество, ед. | Ввод в эксплуатацию | Производительность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка обеззараживания УФО | 2 | 2013 г. | 450 |
| 2 | Воздуходувки | 2 | 2013 г. | 450 |
| 3 | Блок насосов | 1 | 2013 г. | 450 |
| 4 | Погружные мешалки | 4 | 2020 г. | 450 |
| 5 | Погружные насосы | 4 | 2020 г. | 450 |
| 6 | Блок аэротенка-стабилизатора | 1 | 2013 г. | 450 |
| 7 | Блок аэротенка 1-й линии очистки | 1 | 2013 г. | 450 |
| 8 | Блок аэротенка 2-й линии очистки | 1 | 2013 г. | 450 |
| 9 | Блок отстойника-доочистки 1-й линии очистки | 1 | 2013 г. | 450 |
| 10 | Блок отстойника-доочистки 2-й линии очистки | 1 | 2013 г. | 450 |

Технологический процесс очистки сточных вод включает в себя: механическую и биологическую очистку, обеззараживание. В основе процессов биологической очистки сточных вод лежит биохимическое окисление органических загрязнений микроорганизмами активного ила.

В настоящее время централизованная ливневая канализация на территории г. Радужный отсутствует. Поверхностные воды попадают в реки и другие водные объекты без очистки.

## Баланс водоотведения

Общий баланс приема и очистки сточных вод, составленный по предоставленным данным «РГЭС», за 2016-2021 гг., представлен в таблице 41.

Таблица 41 – Общий баланс приема и очистки сточных вод в г. Радужный

| Показатели | Значение по годам, тыс. м3 |
| --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Объем сточных вод, принятых в канализационную сеть в т.ч.: | 2357412 | 2279165 | 2327188 | 2183971 | 2007361 | 1968778 |
| от населения | 1567756 | 1555956 | 1631048 | 1635452 | 1635892 | 1588026 |
| от бюджетных организаций | 259567 | 239730 | 158 617 | 169989 | 138686 | 139834 |
| прочих | 159329 | 143917 | 219795 | 168580 | 131831 | 115967 |
| технологические нужды | 159521 | 174247 | 158788 | 132264 | 87171 | 87608 |
| неучтенный объем | 211239 | 165315 | 159708 | 77695 | 13779 | 37344 |
| Объем сточных вод, поступивших на КОС | 2357412 | 2279165 | 2327188 | 2183971 | 2007361 | 1968778 |
| Объем сточных вод, сброшенных в поверхностные водоемы в т.ч.: | 2357412 | 2279165 | 2327188 | 2183971 | 2007361 | 1968778 |
| ненормативно очищенных | 2357412 | 2279165 | 2327188 | 2183971 | 2007361 | 1968778 |

## Проблемы и направления их решения

Большая часть объектов централизованной системы водоотведения муниципального образования г. Радужный имеют достаточную степень технической надежности и экологической безопасности.

КНС-4, КНС-7, КНС-8, ГКНС, расположенные на территории основной застройки города имеют автоматизацию, диспетчеризацию технологических процессов с выводом пульта управления режимами КНС на ГКНС.

КОС-400 оснащены системой автоматизации процессом очистки сточных вод.

Значительный износ имеют канализационные насосные станции, расположенный в микрорайоне «Южный». Износ данных объектов водоотведения снижает их уровень надежности.

Достаточная степень надежность централизованной системы водоотведения обусловлена следующими факторами:

- низким и средним уровнем износа большинства объектов канализационного хозяйства;

- наличием резервного насосно-силового оборудования, а также наличия резервного запаса мощности объектов;

- наличием дублирующих коммуникаций (переключения на параллельных трубопроводах), наличие резервных насосов.

Решение вопросов повышения безопасности и надежности систем водоотведения и обеспечения их управляемости должно быть реализовано в следующих мероприятиях:

- реконструкция существующих КНС и очистных сооружений с заменой устаревшего оборудования на современное, энергоэффективное;

- повышение уровня автоматизации технологических процессов;

- обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы водоотведения;

Информация об основных финансово-хозяйственных показателях «РГЭС» по водоотведению за 2020-2021 гг. представлена в таблице 42.

Таблица 42 – Информация об основных показателях финансово-хозяйственных показателях «РГЭС» по водоотведению

| Показатель | Значения, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2020 г. АО «ГЭС» | 2021 г. АО «ГЭС» |
| Совокупный доход/выручка от реализации (по водоотведению) | 67244 | 67253 |
| Ежегодные совокупные затраты на оказание услуг водоотведения и очистки сточных вод | 93497 | 96205 |
| Общий финансовый результат предприятия (прибыль (+) / убыток(-)) | 792129 | 993240 |
| в т.ч. по водоотведению и очистке сточных вод | -26253 | -28952 |

Информация об экономически обоснованном тарифе «РГЭС» по водоотведению за 2020-2021 гг. представлена в таблице 43.

Таблица 43 – Информация об экономически обоснованном тарифе «РГЭС» по водоотведению

| Показатель | Значения, руб./м3 |
| --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. |
| Экономически обоснованный тариф на услуги водоотведения и очистки сточных вод (средний) | 35,30 | 36,51 |
| Экономически обоснованный тариф для населения по услуге водоотведения (канализации) | 42,36 | 43,81 |

Информация об основных фондах (средствах) системы водоотведения на балансе «РГЭС» за 2020-2021 гг. представлена в таблице 44.

Таблица 44 – Информация об основных фондах (средствах) системы водоотведения на балансе «РГЭС»

| Показатель | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. |
| Состояние сетей |  |  |  |
| Доля сетей водоотведения (магистральные, уличные, внутриквартальные), имеющая уровень износа | % |  |  |
| ниже 30% | % | 1 | 1 |
| от 30% до 60% | % |  |  |
| выше 60% | % |  |  |
| требуют немедленной перекладки | % |  |  |
| Совокупные годовые расходы на планово-предупредительный ремонт сетей и сооружений ВКХ | тыс. руб./год | 3499,264 | 4782,510 |
| в т.ч. по водоотведению | тыс. руб. | 3499,264 | 4782,510 |
| Расходы на замену (перекладку) имеющихся сетей | тыс. руб. | 0 | 2352,658 |
| в т.ч. сетей канализации | тыс. руб. | 0 | 2352,658 |
| Расходы на расширение или строительство новых сетей и сооружений ВКХ | тыс. руб. | 0 | 0 |
| в т.ч. сетей | тыс. руб. | 0 | 0 |
| в т.ч. сетей канализации | тыс. руб. | 0 | 0 |
| инвестиционные расходы предприятия (капитальные вложения) в основные фонды за отчетный период, всего и в том числе профинансированные из: | тыс. руб. | 10578,6 | 17228,0 |
| нераспределенной прибыли прошлых лет | тыс. руб. | 0 | 1521 |

Информация о расходах энергетических ресурсов по «РГЭС» на деятельность по водоотведению за 2020-2021 гг. представлена в таблице 45.

Таблица 45 – Информация о расходах энергетических ресурсов по «РГЭС» по водоотведению

| Показатель | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии за год |  |  |
| Объем потребленной электроэнергии по водоотведению | тыс. кВт*ч | 1743,076 | 1750,184 |
| Общий объем потребленной предприятием электроэнергии | тыс. кВт*ч | 1743,076 | 1750,184 |
| в т.ч по основному виду деятельности | тыс. кВт*ч | 1743,076 | 1750,184 |
| Объем потребленной тепловой энергии | Гкал | 1033,416 | 1239,001 |

## Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО

На основании соглашений об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.2018г. № 25 и от 23.04.2018г. № 26, заключенными с Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, акционерному обществу «Югра-Экология» ( далее – АО «Югра-Экология») присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

АО «Югра-Экология» осуществляет деятельность с октября 2018 г. по 2 территориальным зонам – «северной» и «южной». Город Радужный входит в северную зону.

Зоны деятельности АО «Югра-Экология» по обращению с ТКО на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (зеленый цвет – южная зона, коричневый цвет – северная зона) приведена на рисунке 10.

Рисунок 9 – Зоны деятельности АО «Югра-Экология» по обращению с ТКО на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Региональный оператор АО «Югра-Экология» осуществляет деятельность по сбору и размещению всех ТКО, образующихся в зоне его деятельности, строго в соответствии с действующим законодательством и осуществляет регулирование работы 200 операторов по сбору и транспортированию ТКО. АО «Югра-Экология» имеет лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию размещению отходов I-IV классов опасности от 04.10.2021 г. серия № Л020-00113-77/00113476, выданную Северо-уральским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в службе природопользования).

В целях обеспечения транспортирования ТКО региональный оператор вправе привлекать операторов по обращению с ТКО, осуществляющих деятельность по транспортированию ТКО, на основании договора на оказание услуг по транспортированию ТКО по цене, определенной сторонами такого договора, за исключением случаев, когда цены на услуги по транспортированию ТКО для регионального оператора формируются по результатам торгов.

Транспортировка мусора производится автотранспортом.

Вывоз ТКО от населения, проживающего в многоквартирных домах, не оборудованных мусоропроводами, осуществляется с контейнерных площадок, на которых установлено около 800 контейнеров объемом 0,75 м3. На территории города Радужный вывоз ТКО осуществляют организации в рамках заключенных договоров с Региональный оператор АО «Югра-Экология».

Уборка территории города производятся в рамках заключенных муниципальных контрактов. Заключение муниципальных контрактов осуществляет Казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ Радужный.

Жидкие коммунальные отходы (далее по тексту – ЖКО) от населения, из домовладений, имеющих нецентрализованное водоотведение и не канализованных объектов в г. Радужный, вывозятся филиал акционерного общества «Городские электрические сети» «Радужнинские городские энергетические сети» (далее – «РГЭС») в соответствии с заключенными договорами на очистные сооружения канализации КОС-400, расположенные на территории г. Радужный.

Селективные накопление и переработка отходов на территории г. Радужный – не осуществляются. Пункты приема вторичного сырья – отсутствуют. Ликвидация отходов на территории г. Радужный посредством сжигания – не производится.

При выполнении работ по накоплению и обезвреживанию биологических отходов в г. Радужный соблюдаются требования «Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов» (утв. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 № 626).

Медицинские отходы накапливаются на территориях соответствующих учреждений, в которых они образуются. Единые требования к организации системы накопления, перемещения, дезинфекции, временного хранения отходов в пределах лечебно-профилактических учреждений независимо от их формы собственности и ведомственной подчиненности установлены санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Накопление, вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов в г. Радужный регулируется законами, ГОСТом 12.3.031-83 «Работа с ртутью» и иными нормативными правовыми актами федерального уровня. Работы по накоплению и передаче на утилизацию ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования г. Радужный осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.12.2015 № 2352 «Об утверждении Порядка организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории города Радужный».

Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности и осуществляющими деятельность по обращению с ртутьсодержащими отходами (далее - специализированные организации). Размещение (хранение) ртутьсодержащих ламп осуществляется специализированными организациями в специально отведенных для этих целей местах в соответствии с установленными требованиями.

Специализированные организации должны вести учет образования и движения ртутьсодержащих ламп в соответствии с Порядком учета в области обращения с отходами, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.12.2020 № 1028.

Летнюю и зимнюю механическую уборку территорий в микрорайонах г. Радужный осуществляют организации в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Механизированную уборку городских дорог в г. Радужный осуществляет МУП СА по ООГХ г. Радужный в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.

Рисунок 10 – Титульный лист Лицензии (86) 6606-ср/П от 06.05.2019 г.

Для целей временного размещения отходов производства и потребления г. Радужный МУП по УО города Радужный используется (на срок 49 лет) в соответствии с договором аренды земельного участка № 16/2018 от 02.04.2018 с муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ Радужный.

Полигон ТБО г. Радужный ориентировочное месторасположение 10 км подъездной частной автомобильной дороги общего пользования к Северо-Варьеганскому-Тагринскому месторождению.

Сведения о полигоне ТБО г. Радужный, включенного в государственный реестр объектов размещения отходов (далее ГРОРО, ОРО) в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 31.12.2014 № 870 «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов», представлены в таблице 46.

Таблица 46 – Полигон ТБО г. Радужный, расположенный на территории г. Радужный

| № объекта в ГРОРО | 86-00528-З-00870-311214 |
| --- | --- |
| Наименование ОРО | Полигон твердых бытовых отходов в г. Радужный |
| Ближайший населенный пункт | г. Радужный, 9 км |
| Наименование эксплуатирующей организации | МУП по УО г. Радужный |
| Широта | 62.21742 |
| Долгота | 77.56489 |
| Проектная вместимость, тонн | 120000 |
| Мощность, тонн в год | 12000 |
| Накоплено, тонн | 102427 |
| Остаточная вместимость, тонн | 517987,67 м3 |
| Сведения о наличии заключения ГЭЭ | да |
| Сведения о наличии лицензии * у эксплуатирующей ОРО организации | да |
| Сведения о реквизитах документа, о включении ОРО в ГРОРО | №870 от 31.12.2014 г. |
| Технологические решения | захоронение |
| Сведения о санитарной зоне, м | 500 |
| Виды отходов и их коды по Федеральному классификационному каталогу отходов | 73111001724 | отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) |
|  | 73111002215 | отходы из жилищ крупногабаритные |
|  | 73120001724 | мусор и смет уличный |
|  | 73130002205 | растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками |
|  | 73310002725 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный |
|  | 73339002715 | смет с территории предприятия практически неопасный |
|  | 73510002725 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами |
|  | 73621001724 | отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные |
|  | 73710001725 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений |
|  | 73710002725 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий |
|  | 91920402604 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) |
|  | 92130101524 | фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные |

* Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

ГЭЭ – государственная экологическая экспертиза.

Территория участка полигона ТБО в г. Радужный приведена на рисунке 12.

Рисунок 11 – Территория участка полигона ТБО в г. Радужный

Прием ТКО на полигон ТБО г. Радужный осуществляется на основании двухсторонних договоров на оказание услуг по сбору и утилизации с ТКО, заключенных в установленном порядке, по ценам (тарифам) утвержденным регулирующим органом.

На осуществление деятельности по накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности МУП по УО г. Радужный от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования получена Лицензия 86 № 00258 от 13.01.2016. Срок действия – бессрочно.

Титульный лист Лицензии 86 № 00258 от 13.01.2016 приведен на рисунке 13.

Рисунок 12 – Титульный лист Лицензии 86 №00258 от 13.01.2016 г.

На сегодняшний день планово-регулярной системой накопления и вывоза коммунальных отходов охвачено все население г. Радужный. Система накопления коммунальных отходов – контейнерная. Вывоз мусора из контейнеров и бункеров накопителей осуществляется в соответствии с графиком утвержденным региональным оператором.

Обслуживание контейнерных площадок в г. Радужный осуществляют управляющие компании ООО «Субъект» и МУП СА по ООГХ г. Радужный.

Места расположения существующих контейнеров для мусора на территории г. Радужный представлены в таблице 47.

Таблица 47 – Места расположения существующих и планируемых контейнеров

| № п/п | Емкость контейнера, м3 | Количество, шт. | Месторасположение, адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,75 | 105 | 1 микрорайон |
| 2 | 0,75 | 78 | 3 микрорайон |
| 3 | 0,75 | 102 | 7 микрорайон |
| 4 | 0,75 | 30 | 4 микрорайон, дома № 1,15,16,2,17,18,29,7,8,10,25,3, 12 |
| 5 | 0,75 | 45 | 5 микрорайон, дома № 22,23,24,26,27,29,13,19,3,6, 14,17 |
| 6 | 0,75 | 93 | 9 микрорайон, дома № 25,26,32,36,50,27,28,29,31,33, 35,43,47,48,49,1,4,6,7,8,11,16,41,20,21,23,51,523,53,54,42 |
| 7 | 0,75 | 30 | 10 микрорайон, дома № 27,1,2,4,6,8,9,16/1,16/2 |
| 8 | 0,75 | 65 | 2 микрорайон, дома № 5,6,10,11,13,17,20,22,24, 26,30а,34а,37,39а,40. 6 микрорайон, дома № 3,13 |
| 9 | 0,75 | 101 (дома, оборудованные мусоропроводами, контейнеры установлены возле подъездов) | 2 микрорайон, дома № 1,2,3,23,23а,25,8,9. 6 микрорайон, дома № 1,2,4,5,9,10,11,12,14,15,16,18,19, 20,23,25,26 |
| 10 | 0,75 | не определено | мкр. Южный |

В зависимости от вида отходов и их класса опасности, образованные отходы направляются на обезвреживание, переработку и размещение на различные лицензированные предприятия.

На полигон ТБО г. Радужный поступают ТКО образованные от жизнедеятельности населения (из многоквартирных и частных домов), бюджетных организаций и учреждений, объектов соцкультбыта, от предприятий торговли, общественного питания, уличный и садово-парковый смет, строительный мусор и твердые бытовые и промышленные отходы от предприятий, расположенных на территории г. Радужный.

Отходы I, II, III классов опасности подвергается временному складированию (хранению) для последующей передачи с целью обезвреживания, использования и переработки в специализированные организации, имеющие соответствующую лицензию и оборудование для переработки отходов соответствующих классов.

Во избежание ухудшения экологической ситуации на территории г. Радужный производится мойка и дезинфекция контейнеров.

Жидкие коммунальные отходы (ЖКО) от населения, проживающего в не канализованных домовладениях в г. Радужный, вывозятся на канализационные очистные сооружения КОС-400, расположенные на территории г. Радужный.

Санитарная очистка территории г. Радужный осуществляется в соответствии с разработанной «Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования городской округ Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», предусматривающей комплекс мероприятий по:

- накоплению и транспортировке (вывозу) ТКО и КГО от населения;

- накоплению и транспортировке (вывозу) ТКО с территории предприятий и организаций;

- накоплению и транспортировке (вывозу) ЖКО;

- механизированной уборке территории г. Радужный, а также схеме размещения контейнерных площадок и мест временного хранения (накопления) отходов, специализированных площадок для КГО, для которых они оборудованы.

Ответственность за организацию санитарной очистки в г. Радужный возложена на администрацию г. Радужный.

Информация по плановому количеству образования ТКО в г. Радужный по видам и классам опасности указанная в распоряжении Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.10.2016 № 559-рп «О Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» представлена в таблице 48.

Таблица 48 – Плановое количество ТКО в г. Радужный

| Код ОКТМО | Наименование отхода | Код отхода | Класс опасности | Количество образования отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71877000 | Отходы коммунальные твердые: | 73100000000 | 4 | 5,136 |
|  | отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 73111001724 | 4 | 817,45 |
|  | отходы из жилищ крупногабаритные | 73111002215 | 5 | 3,675 |
|  | мусор и смет уличный | 73120001724 | 4 | 5,5 |
|  | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | 73300000000 | 4 | 6,883 |
|  | Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций: | 73310000000 | 4 | 4,201 |
|  | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 73310001724 | 4 | 719,84 |
|  | мусор и смет производственных помещений малоопасный | 73321001724 | 4 | 71,567 |
|  | мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | 73322001724 | 4 | 4,2765 |
|  | смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | 73331001714 | 4 | 8,5452 |
|  | смет с территории предприятия малоопасный | 73339001714 | 4 | 19,337 |
|  | смет с территории предприятия практически неопасный | 73339002715 | 5 | 182,96 |
|  | пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 73610001305 | 5 | 23,584 |
|  | отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие | 73610002724 | 4 | 0,091 |
|  | отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий | 73710002725 | 5 | 0,711 |

Полигон ТБО г. Радужный является специальным лицензируемым сооружением, предназначенным для изоляции и складирования твердых коммунальных частично промышленных отходов, гарантирующим надежность по охране окружающей среды и эпидемическую безопасность для населения.

Полигон ТБО г. Радужный ориентировочное месторасположение 10 км подъездной частной автомобильной дороги общего пользования к Северо-Варьеганскому-Тагринскому месторождению.

Характеристики полигона ТБО г. Радужный представлены в таблице 49.

Таблица 49 – Характеристики полигона ТБО г. Радужный

| Показатели | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  | Полигон ТБО г. Радужный |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 1995 г, в 2013 введены в эксплуатацию карты складирования 2-й очереди |
| Годовая мощность объекта, | тыс. м3 | 97,0 |
| Мощность полигона в плотном теле | тыс. м3 | 2086,57 |
| Фактически накоплено отходов, (в плотном теле) | тыс. м3 | 1901,04 |
| Площадь полигона | км2 | 110189 |
| Численность производственных рабочих на полигоне | чел. | 8 |
| Численность цехового персонала | чел. | 1 |
| Режим работы полигона | ч. | 8 |
| Количество рабочих дней, в год | дни | 300 |
| Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды | м3/год | 81,00 |
| Потребляемая мощность электроэнергии | кВт/ч | 188,34 |
| Площадь участка, в т. ч площадь складирования | га-га | 19,1-9,3 |
| Общее количество карт складирования, в т.ч. рабочих карт | ед. -ед. | 6 - 3 |
| Наличие установок наружного освещения | ед. | 3 |
| Наличие техники | ед. | 2 |
| Количество дней пожароопасного периода | дни | 62 |

Учет ТКО от потребителей, производится по установленным договорам и на основании данных по фактическому объему размещения отходов на полигонах (по выданным талонам).

Учет отходов на полигоне ТБО г. Радужный производится на стадии их размещения исходя из количества прибывших машин и технологической вместимости кузова. Размещаемые ТКО на полигоне ТБО – не взвешиваются. Контроль качественного состава принимаемых отходов ведется визуально.

Проблемы и направления их решения

Основными проблемами в сфере сбора и утилизации ТКО на территории г. Радужный являются:

- отсутствие на территории г. Радужный условий, обеспечивающих преимущественную утилизацию (использование) ТКО и их вторичную переработку;

- отсутствие специализированного объекта для приема снега (действующий полигон специально не оборудован);

- образование несанкционированных свалок.

Направлениями решения проблем в системе сбора и утилизации ТКО на территории в г. Радужный являются:

- инвентаризация мест размещения отходов, выявление и ликвидация несанкционированных свалок;

- увеличение территории под размещение (захоронение) и переработку ТКО действующего полигона ТБО;

- оборудование пункта приема вторсырья;

- проектирование и строительство стационарного снегоприемного пункта;

- включение потребителей частного сектора г. Радужный в общую систему обращения с отходами;

- проведение эколого-просветительской работы среди населения по вопросам обращения с отходами.

- работы среди населения по вопросам обращения с отходами.

## Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

На конец 2021 года в городе оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета многоквартирные жилые дома (в которых имеется техническая возможность):

- тепловой энергией – 78,3%;

- горячего водоснабжения – 97,8%;

- холодного водоснабжения – 99,7%;

- электроснабжения – 100,0%.

Дальнейшее оснащение многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета будет возможно после проведения капитального ремонта инженерных сетей тепло-водоснабжения.

Всего в городе оснащено индивидуальными приборами учета горячего водоснабжения 94,3% квартир, холодного водоснабжения – 93,0% квартир, электроэнергии – 100% квартир.

Динамика оснащенности объектов приборами учета энергоресурсов в процентах представлена в таблице 50.

Таблица 50 – Динамика оснащенности объектов приборами учета энергоресурсов в процентах

| Показатель | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля учреждений бюджетной сферы, оснащенных приборами учета тепла | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля учреждений бюджетной сферы, оснащенных приборами учета холодной воды | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля учреждений бюджетной сферы, оснащенных приборами учета горячей воды | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля многоквартирных жилых зданий, оснащенных коллективными приборами учета тепла | 89,4 | 27,0 | 52,2 | 62,8 | 78,3 |
| Доля многоквартирных жилых зданий, оснащенных коллективными приборами учета горячего водоснабжения | 100 | 65,1 | 97,3 | 97,8 | 97,8 |
| Доля многоквартирных жилых зданий, оснащенных коллективными приборами учета холодного водоснабжения | 43,6 | 96,9 | 99,5 | 96,7 | 99,7 |
| Доля квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды | 92,7 | 94,5 | 94,6 | 94,3 | 94,3 |
| Средний удельный расход тепловой энергии на цели отопления в жилых домах, в том числе в многоквартирных домах, подключенных к системам централизованного теплоснабжения, Гкал/ кв. м в год | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,26 |

# Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Перспективные показатели развития систем коммунальной инфраструктуры сформированы по базовому сценарию, соответствующему сценарию Генерального плана.

Фактические значения отдельных показателей основаны на информации отчета Главы г. Радужный о результатах его деятельности и деятельности Администрации городского округа за 2021 год и предварительных итогов социально-экономического развития городского округа.

Перечень перспективных объектов в соответствии с Генеральным планом, проектами планировок, техническими условиями на период с 2022 года по 2040 год представлен в таблице 51.

Перспективные показатели годового спроса на коммунальные ресурсы в г. Радужный на период до 2040 года по группам потребителей, представлены в таблице 52.

Таблица 51 – Перечень перспективных объектов в соответствии с Генеральным планом, проектами планировок, техническими условиями на период с 2022 г. по 2040 г.

| № ПП | Наименование объекта | Район | Тип застройки | Площадь застройки | Этажность | год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Жилой дом | 1 микрорайон | Ж | 1098,48 | 3 | 2028 |
| 3 | Жилой дом | 1 микрорайон | Ж | 1098,48 | 3 | 2029 |
| 86 | Магазин | 1 микрорайон | О | 780,00 | 1 | 2025 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | 2 микрорайон | Ж | 1400,00 | 3 | 2025 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | 2 микрорайон | Ж | 1400,00 | 3 | 2026 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | 2 микрорайон | Ж | 1400,00 | 3 | 2027 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | 2 микрорайон | Ж | 1400,00 | 3 | 2028 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | 2 микрорайон | Ж | 1400,00 | 3 | 2029 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | 2 микрорайон | Ж | 1400,00 | 3 | 2030 |
| 1 | Торговый комплекс | 4 микрорайон | О | 800,00 | 1 | 2024 |
| 11 | Многофункциональный комплекс | 5 микрорайон | О | 500,00 | 2 | 2026 |
| 6 | Автосалон | 7а микрорайон | О | 1811,00 | 2 | 2025 |
| 6 | Автосалон | 7а микрорайон | О | 1702,28 | 2 | 2025 |
| 20 | Автомойка | 7а микрорайон | О | 480,00 | 1 | 2025 |
| 5 | Гипермаркет | 7а микрорайон | О | 5680,92 | 1 | 2025 |
| 3 | Семейное кафе, Ресторан | 7а микрорайон | О | 2368,80 | 2 | 2025 |
| 1 | Объект коммерческого спроса | 7а микрорайон | О | 1277,02 | 4 | 2026 |
| 1 | Объект коммерческого спроса | 7а микрорайон | О | 1276,87 | 4 | 2026 |
| 1 | Объект коммерческого спроса | 7а микрорайон | О | 1276,87 | 4 | 2026 |
| 6 | Автосалон | 7а микрорайон | О | 2114,29 | 2 | 2026 |
| 18 | Автокомплекс | 7а микрорайон | О | 1454,41 | 2 | 2026 |
| 1 | Объект коммерческого спроса | 7а микрорайон | О | 1225,00 | 4 | 2027 |
| 8 | Культурно-досуговый центр | 7а микрорайон | О | 1225,00 | 4 | 2027 |
| 9 | Физкльтурно-оздоровительный клуб | 7а микрорайон | О | 1225,00 | 4 | 2027 |
| 2 | Гостиница | 7а микрорайон | О | 3024,00 | 3 | 2027 |
| 1 | Объект коммерческого спроса | 7а микрорайон | О | 800,00 | 4 | 2027 |
| 1 | Объект коммерческого спроса | 7а микрорайон | О | 1228,15 | 4 | 2028 |
| 7 | Торгово-офисный комплекс | 7а микрорайон | О | 7439,39 | 2 | 2028 |
| 19 | Сервисный автоцентр | 7а микрорайон | О | 420,00 | 1 | 2028 |
| 15 | АГЗС | 7а микрорайон | О | 326,34 | 1 | 2028 |
| 10 | Ветеринарная клиника | 7а микрорайон | О | 476,16 | 1 | 2028 |
| 1 | Ресторан | 8 микрорайон | О | 1156,00 | 2 | 2030 |
| 2 | Офисное здание | 8 микрорайон | О | 3000,00 | 3 | 2030 |
| 4 | Торговый центр (Рынок) | 8 микрорайон | О | 2095,00 | 2 | 2030 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 1102,00 | 5 | 2030 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 670,00 | 3 | 2030 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 1102,00 | 5 | 2030 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 670,00 | 3 | 2030 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 1102,00 | 5 | 2030 |
| 11 | Культурно-досуговый центр. Компьютерный центр | 8 микрорайон | О | 2150,00 | 2 | 2030 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом (1 секционный) | 8 микрорайон | Ж | 335,00 | 3 | 2031 |
| 13 | Многоквартирный жилой дом (1 секционный) | 8 микрорайон | Ж | 335,00 | 3 | 2031 |
| 15 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный). Аптека | 8 микрорайон | Ж | 335,00 | 3 | 2031 |
| 16 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 920,00 | 5 | 2031 |
| 17 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 665,00 | 4 | 2031 |
| 18 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 665,00 | 4 | 2031 |
| 19 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 920,00 | 5 | 2031 |
| 20 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 670,00 | 3 | 2031 |
| 21 | Детский сад на 190 мест. Бассейн | 8 микрорайон | О | 1235,00 | 2 | 2031 |
| 25 | Автостоянка крытая на 144 маш./мест | 8 микрорайон | О | 1460,00 | 3 | 2032 |
| 26 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 670,00 | 3 | 2032 |
| 27 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 920,00 | 5 | 2032 |
| 28 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный). Продовольственный магазин | 8 микрорайон | Ж | 905,00 | 4 | 2032 |
| 29 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 665,00 | 4 | 2032 |
| 30 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 920,00 | 5 | 2032 |
| 31 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 920,00 | 5 | 2032 |
| 32 | Детский сад на 320 мест. Бассейн | 8 микрорайон | О | 2189,00 | 2 | 2032 |
| 35 | Спортивный центр (корт) | 8 микрорайон | О | 3500,00 | 2 | 2032 |
| 36 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 670,00 | 3 | 2033 |
| 37 | Многоквартирный жилой дом (3-х секционный). Офис | 8 микрорайон | Ж | 871,00 | 9 | 2033 |
| 38 | Многоквартирный жилой дом (3-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 771,00 | 9 | 2033 |
| 39 | Многоквартирный жилой дом (3-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 771,00 | 9 | 2033 |
| 45 | Автостоянка крытая на 144 маш./мест | 8 микрорайон | О | 1460,00 | 3 | 2033 |
| 47 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 665,00 | 4 | 2033 |
| 48 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный). Продовольственный магазин | 8 микрорайон | Ж | 905,00 | 4 | 2033 |
| 49 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 665,00 | 4 | 2033 |
| 50 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 665,00 | 4 | 2033 |
| 51 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 665,00 | 4 | 2034 |
| 52 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 665,00 | 4 | 2034 |
| 53 | Многоквартирный жилой дом (3-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 771,00 | 9 | 2034 |
| 54 | Многоквартирный жилой дом (3-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 771,00 | 9 | 2034 |
| 55 | Многоквартирный жилой дом (1 секционный) | 8 микрорайон | Ж | 551,00 | 5 | 2034 |
| 56 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 1102,00 | 5 | 2034 |
| 58 | Детский сал на 140 мест. Бассейн | 8 микрорайон | О | 1235,00 | 1 | 2034 |
| 59 | Многоквартирный жилой дом (3-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 771,00 | 9 | 2034 |
| 60 | Многоквартирный жилой дом (1 секционный) | 8 микрорайон | Ж | 551,00 | 5 | 2034 |
| 61 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 1102,00 | 5 | 2035 |
| 62 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 1330,00 | 4 | 2035 |
| 63 | Многоквартирный жилой дом (3-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 771,00 | 9 | 2035 |
| 64 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 665,00 | 4 | 2035 |
| 65 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 665,00 | 4 | 2035 |
| 66 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный). Продовольственный магазин | 8 микрорайон | Ж | 905,00 | 4 | 2035 |
| 67 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 665,00 | 4 | 2035 |
| 68 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 665,00 | 4 | 2035 |
| 69 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 665,00 | 4 | 2035 |
| 71 | Детское кафе | 8 микрорайон | О | 476,00 | 1 | 2035 |
| 76 | Спортивный центр | 8 микрорайон | О | 3521,00 | 1 | 2035 |
| 77 | Духовно-оздоровительный центр | 8 микрорайон | О | 716,00 | 2 | 2035 |
| 2 | Общеобразовательная средняя школа на 1100 мест | 10 микрорайон | О | 3500,00 | 4 | 2024 |
| 3 | Детские ясли сад на 95 мест | 10 микрорайон | О | 1300,00 | 2 | 2024 |
| 5 | Объект торгового назначения | 10 микрорайон | О | 796,00 | 1 | 2024 |
| 11 | Индивидуальный жилой дом | 10 микрорайон | Ж | 670,00 | 2 | 2024 |
| 11 | Индивидуальный жилой дом | 10 микрорайон | Ж | 670,00 | 2 | 2025 |
| 11 | Индивидуальный жилой дом | 10 микрорайон | Ж | 670,00 | 2 | 2025 |
| 11 | Индивидуальный жилой дом | 10 микрорайон | Ж | 670,00 | 2 | 2025 |
| 11 | Индивидуальный жилой дом | 10 микрорайон | Ж | 670,00 | 2 | 2025 |
| 11 | Индивидуальный жилой дом | 10 микрорайон | Ж | 670,00 | 2 | 2026 |
| 13 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 40 квартир | 10 микрорайон | Ж | 442,40 | 5 | 2026 |
| 14 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 100 квартир | 10 микрорайон | Ж | 1290,40 | 5 | 2026 |
| 15 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 48 квартир | 10 микрорайон | Ж | 442,33 | 6 | 2026 |
| 16 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 40 квартир | 10 микрорайон | Ж | 442,40 | 5 | 2027 |
| 17 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 80 квартир | 10 микрорайон | Ж | 553,63 | 8 | 2027 |
| 18 | Многоквартирный многоэтажный жилой одноподъездный жилой дом на 36 квартир | 10 микрорайон | Ж | 279,22 | 9 | 2027 |
| 19 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 180 квартир | 10 микрорайон | Ж | 1297,56 | 9 | 2027 |
| 20 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 64 квартиры | 10 микрорайон | Ж | 442,38 | 8 | 2028 |
| 21 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 64 квартиры | 10 микрорайон | Ж | 442,38 | 8 | 2028 |
| 22 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 64 квартиры | 10 микрорайон | Ж | 442,38 | 8 | 2028 |
| 23 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 64 квартиры | 10 микрорайон | Ж | 1103,17 | 6 | 2028 |
| ТУ | 10 мкр. дом №58 | 10 микрорайон | Ж | 54,00 | 1 | 2022 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | 9 микрорайон | Ж | 401,00 | 2 | 2025 |
| ТУ | 9 мкр., район жилых домов 22 и 25 | 9 микрорайон | Ж | 1330,00 | 1 | 2023 |
| 4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (22 штуки) 1-4 очередь | 22 микрорайон | Ж | 2948,00 | 2 | 2024-2028 |
| 1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | 22 микрорайон | Ж | 10120,00 | 1 | 2024-2028 |
| 2 | Магазин | 22 микрорайон | О | 240,00 | 1 | 2028 |
| 5 | Административное здание | 22 микрорайон | О | 392,00 | 1 | 2028 |
| ТУ | 22 мкр., ул. Усадебная, дом.13 | 22 микрорайон | Ж | 124,70 | 1 | 2022 |
| ТУ | 22 мкр. 2 очередь, участок №1 | 22 микрорайон | Ж | 1200,00 | 1 | 2023 |
| ТУ | 22 мкр., 2 очередь, уч. № 30 (вагончик) | 22 микрорайон | О | 1200,00 | 1 | 2023 |
|  | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | Ж | 5300,00 | 2 | 2025-2034 |
| 21 | Объекты обслуживания автомобильного транспорта | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | П | 28146,67 | 1 | 2025 |
| 22 | Автозаправочная станция на 4 колонки | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | П | 600,00 | 1 | 2025 |
| 23 | Объекты производственного и коммунально-складского назначения | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | П | 10093,33 | 1 | 2026 |
| 24 | Производственные предприятия централизованного выполнения заказов | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | П | 1066,67 | 1 | 2026 |
| 25 | Склады материально-технического оборудования производственных предприятий | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | П | 8560,00 | 1 | 2027 |
| 26 | Общетоварные и специализированные склады | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | П | 9266,67 | 1 | 2027 |
| 27 | Пункт приема вторичного сырья | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | П | 120,00 | 1 | 2028 |
| 28 | Эксплуатационная организация для транспортной и коммунально-складской зоны | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | П | 533,33 | 1 | 2028 |
| 4 | Аптечные киоски в зоне малоэтажной жилой застройки | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О | 40,00 | 1 | 2029 |
| 5 | Помещения спортивно-досугового центра в зоне малоэтажной жилой застройки | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О | 680,00 | 1 | 2029 |
| 6 | Магазин продовольственных товаров (35,0 м2 торг. площ.) | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О | 320,00 | 1 | 2030 |
| 7 | Магазины промышленных товаров (42,0 м2 торг. площ.) | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О | 380,00 | 1 | 2030 |
| 7/1 | Автосалон (600,0 м2 торг. площ.) | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О | 5000,00 | 1 | 2031 |
| 8 | Рынки (20,0 м2 торг. площ.) | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О | 180,00 | 1 | 2031 |
| 9 | Предприятия общественного питания на 15 пос. мест | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О | 300,00 | 1 | 2032 |
| 9 | Предприятия общественного питания на 15 пос. мест | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О | 300,00 | 1 | 2032 |
| 10 | Предприятия социально-бытовых услуг (раскрой, ремонт одежды, парикмахерская) | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О |  | 1 | 2033 |
| 10 | Предприятия социально-бытовых услуг (раскрой, ремонт одежды, парикмахерская) | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О |  | 1 | 2033 |
| 11 | Прачечная | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О | 3082,00 | 1 | 2034 |
| 12 | Химчистка | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О | 3082,00 | 1 | 2034 |
| 13 | Административное здание | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О | 2600,00 | 1 | 2034 |
| 13 | Административное здание | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О | 3400,00 | 1 | 2034 |
| 4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | Ж | 7950,00 | 1 | 2025-2034 |
| 5 | Объект социальной инфраструктуры | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О | 1000,00 | 1 | 2034 |
| 6 | Магазин | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О | 250,00 | 1 | 2034 |
| ТУ | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» ул. Брусничная, дом 97 | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | Ж | 415,80 | 1 | 2022 |
|  | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Южный микрорайон | Ж | 4425,00 | 2 | 2024-2034 |
| 1 | Многофункциональный центр №1 | Южный микрорайон | О | 375,00 | 2 | 2034 |
| 2 | Многофункциональный центр №2 | Южный микрорайон | О | 375,00 | 2 | 2034 |
| 3 | Многофункциональный центр №3 | Южный микрорайон | О | 375,00 | 2 | 2034 |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами (7 штук) | Южный микрорайон | Ж | 2352,00 | 1 | 2024-2030 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | Южный микрорайон | Ж | 781,00 | 2 | 2023 |
| 9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Южный микрорайон | Ж | 17901,00 | 1 | 2024-2034 |
| 16 | Административное здание | Южный микрорайон | О | 776,00 | 1 | 2024 |
| 29 | Объект торговли | Южный микрорайон | О | 952,00 | 1 | 2025 |
| 63 | База отдыха | Южный микрорайон | О | 1586,00 | 1 | 2026 |
| 31 | Детское кафе | Южный микрорайон | О | 287,00 | 1 | 2027 |
| 20 | Баня-сауна. Кафе | Южный микрорайон | О | 1311,00 | 2 | 2028 |
| 40 | Спортивные залы | Южный микрорайон | О | 742,00 | 1 | 2029 |
| ТУ | мкр. Южный, ул. Геодезическая, 35 | Южный микрорайон | Ж |  | 1 | 2022 |
|  | Гаражи | Южный микрорайон | П | 6570,41 | 1 | 2024 |
|  | Стоянка для хранения задержанных большегрузных автотранспортных средств | Северо-Западная коммунальная зона | П | 3524,74 | 1 | 2022 |
| ТУ | Магазин «Шалунья» Рынок | Северо-Западная коммунальная зона | О | 272,90 | 1 | 2023 |
| ТУ | Сзкз, ул. Новая, строение 2, корпус 4, помещение 1001,1002 | Северо-Западная коммунальная зона | О | 595,60 | 1 | 2024 |
|  | 2-ая Промышленная улица | Южная промышленная зона | П | 2124,59 | 1 | 2023 |
|  | Застройка индивидуальными жилыми домами | Планируемый микрорайон Северный | Ж |  | 1 | 2035-2040 |
|  | Общественно-деловая застройка | Планируемый микрорайон Северный | О |  | 1 | 2035-2040 |

Таблица 52 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в г. Радужный

| Наименование показателя | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |
| Потребление электрической энергии млн кВт*ч | 287,05 | 288,64 | 288,64 | 289,79 | 289,79 | 289,79 | 290,45 | 291,11 | 291,77 | 292,43 | 293,09 | 293,75 | 294,41 | 294,41 | 295,07 | 295,73 | 296,39 | 297,05 | 297,71 | 298,37 |
| Присоединенная нагрузка МВт, всего, в т.ч.: | 100,618 | 100,618 | 101,018 | 101,018 | 101,018 | 101,248 | 101,478 | 101,708 | 101,938 | 102,168 | 102,399 | 102,629 | 102,629 | 102,629 | 102,86 | 103,093 | 103,093 | 103,093 | 103,324 | 103,324 |
| Жилые здания | 33,721 | 33,721 | 33,855 | 33,855 | 33,855 | 33,932 | 34,009 | 34,086 | 34,164 | 34,241 | 34,318 | 34,395 | 34,395 | 34,395 | 34,472 | 34,549 | 34,549 | 34,549 | 34,626 | 34,626 |
| Общественные здания | 8,648 | 8,648 | 8,682 | 8,682 | 8,682 | 8,702 | 8,722 | 8,741 | 8,761 | 8,781 | 8,801 | 8,821 | 8,821 | 8,821 | 8,841 | 8,862 | 8,862 | 8,862 | 8,883 | 8,883 |
| Промышленные здания | 28,159 | 28,159 | 28,271 | 28,271 | 28,271 | 28,336 | 28,4 | 28,464 | 28,529 | 28,593 | 28,658 | 28,722 | 28,722 | 28,722 | 28,787 | 28,852 | 28,852 | 28,852 | 28,917 | 28,917 |
| Прочие здания | 30,089 | 30,089 | 30,209 | 30,209 | 30,209 | 30,277 | 30,346 | 30,415 | 30,484 | 30,553 | 30,621 | 30,69 | 30,69 | 30,69 | 30,76 | 30,83 | 30,83 | 30,83 | 30,898 | 30,898 |
| Теплоснабжение |
| Потребление тепловой энергии Гкал | 382536,89 | 396472,65 | 386432,84 | 392728,61 | 410348,04 | 423424,83 | 440005,23 | 454677,58 | 457615,16 | 468799,42 | 474296,96 | 484133,56 | 492410,7 | 502690,75 | 513031,03 | 516038,23 | 519045,43 | 522052,63 | 525059,83 | 528067,02 |
| Присоединенная нагрузка Гкал/ч | 158,035 | 158,185 | 158,554 | 160,474 | 165,777 | 169,729 | 174,725 | 179,245 | 180,168 | 183,537 | 185,205 | 188,168 | 190,666 | 193,791 | 196,984 | 197,989 | 198,994 | 199,999 | 201,004 | 202,009 |
| Газоснабжение |
| Потребление газа млн м3 | 60,26 | 60,29 | 60,33 | 60,36 | 60,40 | 60,43 | 60,46 | 60,50 | 60,53 | 60,57 | 60,60 | 60,63 | 60,67 | 60,70 | 60,74 | 60,77 | 60,80 | 60,84 | 60,87 | 60,90 |
| Присоединенная нагрузка тыс. м3/ч, всего, в т.ч.: | 6,42 | 6,16 | 6,21 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| Жилые здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ресурсоснабжающие организации | 6,42 | 6,16 | 6,21 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| Водоснабжение |
| Потребление воды тыс. м3 | 1885,59 | 1898,69 | 1901,08 | 1903,47 | 1905,86 | 1908,24 | 1940,40 | 1982,43 | 2024,46 | 2066,48 | 2108,51 | 2150,53 | 2192,56 | 2234,58 | 2276,61 | 2318,63 | 2360,66 | 2402,68 | 2444,71 | 2496,60 |
| Присоединенная нагрузка тыс. м3/сутки, всего, в т.ч.: | 5,17 | 5,20 | 5,21 | 5,21 | 5,22 | 5,23 | 5,32 | 5,43 | 5,55 | 5,66 | 5,78 | 5,89 | 6,01 | 6,12 | 6,24 | 6,35 | 6,47 | 6,58 | 6,70 | 6,84 |
| Население | 4,66 | 4,69 | 4,70 | 4,71 | 4,71 | 4,72 | 4,80 | 4,90 | 5,01 | 5,11 | 5,21 | 5,32 | 5,42 | 5,52 | 5,63 | 5,73 | 5,84 | 5,94 | 6,04 | 6,17 |
| Бюджетные организации | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,33 |
| Прочие здания | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,34 |
| Водоотведение |
| Отведение стоков, тыс. м3 | 1968,78 | 2005,63 | 2008,16 | 2010,68 | 2013,20 | 2015,73 | 2051,00 | 2092,99 | 2134,99 | 2176,99 | 2218,98 | 2260,98 | 2302,98 | 2344,97 | 2386,97 | 2428,97 | 2470,96 | 2512,96 | 2554,96 | 2638,95 |
| Присоединенная нагрузка тыс. м3/сутки, всего, в т.ч.: | 5,39 | 5,49 | 5,50 | 5,51 | 5,52 | 5,52 | 5,62 | 5,73 | 5,85 | 5,96 | 6,08 | 6,19 | 6,31 | 6,42 | 6,54 | 6,65 | 6,77 | 6,88 | 7,00 | 7,23 |
| Население | 4,35 | 4,64 | 4,65 | 4,65 | 4,66 | 4,67 | 4,75 | 4,84 | 4,94 | 5,04 | 5,14 | 5,23 | 5,33 | 5,43 | 5,52 | 5,62 | 5,72 | 5,82 | 5,91 | 6,11 |
| Бюджетных организаций | 0,38 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,54 |
| Прочих | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,45 |
| Технологические нужды | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Неучтенный объем | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Твердые коммунальные отходы |
| Объем ТКО, поступающих на полигон ТБО, тыс. м3 | 83,90 | 84,01 | 84,11 | 84,22 | 84,32 | 84,43 | 84,53 | 84,64 | 84,75 | 84,85 | 85,04 | 85,23 | 85,42 | 85,61 | 85,80 | 85,99 | 86,18 | 86,37 | 86,56 | 86,75 |

# Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей. Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (вместе с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований)».

Целевые показатели определяют:

- критерии доступности для населения коммунальных услуг;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки;

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе;

- показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций)

- показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельные расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд, проценты потерь в сетях);

- показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м2, на 1 чел.);

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры г. Радужный применяются показатели и индикаторы в соответствии приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Показатели и индикаторы состояния коммунальной инфраструктуры отражают следующее:

- удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг;

- охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения;

- уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем;

- качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам;

- надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе;

- надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов;

- ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива;

- реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта: обеспечение бесперебойного электроснабжения; повышение качества и надежности электроснабжения; обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке;

- результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения являются: обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности; повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений; повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения;

- результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения являются: обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения; экономия водных ресурсов и электроэнергии;

- результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются: обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности; повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения; уменьшение техногенного воздействия на среду обитания; улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- результатами реализация мероприятий в обращении ТКО является улучшение экологической обстановки;

- результатом реализации мероприятий по системе ливневой канализации позволит достичь улучшение экологической обстановки, обеспечение организованного стока ливневых вод с проезжих частей в г. Радужный;

- результатом реализации мероприятий по установке приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях позволит достичь снижения потребления соответствующего энергетического ресурса, упорядочит расчеты между снабжающей организацией и потребителей в г. Радужный;

- результатом реализация энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении позволит достичь снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в г. Радужный.

Планируемые целевые показатели на период до 2040 г. по системам коммунальной инфраструктуры г. Радужный представлены в таблицах 53-58.

Таблица 53 – Целевые показатели Программы комплексного развития по системе электроснабжения

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели | Ед. изм. | Значение к 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг. Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100,0 |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения | % | 0,9 |
| 1.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки. Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения. | Потребление электрической энергии | млн. кВт*ч | 298,370 |
| 1.3 | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе. | Величина новых нагрузок | тыс. кВт | 2,706 |
| 1.4 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций). Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории г. Радужный | % | 100,0 |
|  |  | Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой МКД | % | 100,0 |
|  |  | Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100,0 |
| 1.5 | Показатели надежности системы электроснабжения. Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями. | Аварийность системы электроснабжения | кол-во аварий и повреждений на 1 км сети в год | 0,019 |
|  |  | Износ коммунальных систем | % | 52,0 |
| 1.6 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса. Повышение эффективности работы систем электроснабжения. Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения. | Потребление на собственные нужды | % | 2,0 |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии | % | 5,19 |
| 1.7 | Показатели эффективности потребления электрической энергии. | Удельное электропотребление в многоквартирных домах | на 1 чел | 11,600 |
| 1.8 | Показатели воздействия на окружающую среду. Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов | т. | 0,000 |

Таблица 54 – Целевые показатели Программы комплексного развития по системе теплоснабжения

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели | Ед. изм. | Значение к 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг. Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению | % | 100 |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения | % | 2,1 |
| 1.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки. Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения. | Потребление тепловой энергии | Гкал | 528067,02 |
|  |  | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 202,01 |
| 1.3 | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе. | Величина новых нагрузок | Гкал/ч | 43,97 |
| 1.4 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 |
| 1.5 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций). Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), бюджетных организаций в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории г. Радужный | % | 100/100 |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой МКД | % | 100 |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 |
| 1.6 | Показатели надежности системы теплоснабжения. Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | кол-во аварий и повреждений на 1 км сети в год | 0,75 |
|  |  | Износ коммунальных систем | % | 53,63 |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | % | 10,49 |
| 1.7 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса. Повышение эффективности работы системы теплоснабжения. | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 32,49 |
|  |  | Удельный расход топлива | тут./Гкал | 0,158 |
|  |  | Удельный расход воды | м3/Гкал | 1,33 |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей | чел. | 0,006 |
| 1.8 | Показатели эффективности потребления тепловой энергии. | Удельное теплопотребление в многоквартирных домах | на 1 м2 | 0,336 |
| 1.9 | Показатели воздействия на окружающую среду. Снижение негативного воздействия на окружающую среду. | Объем выбросов | т. | 150,3 |

Таблица 55 – Целевые показатели Программы комплексного развития по системе газоснабжения

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели | Ед. изм. | Значение к 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг. Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению | % | 0 |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения | % | 0 |
|  |  | Индекс нового строительства сетей | % | 0 |
| 1.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки. Обеспечение сбалансированности систем газоснабжения. | Потребление газа | млн. м3 | н/д |
|  |  | Присоединенная нагрузка | тыс. м3/ч | н/д |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей | % | н/д |
| 1.3 | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе. | Величина новых нагрузок | м3/ч | 0 |
| 1.4 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов). Обеспечение сбалансированности услугами газоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 |
|  |  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета | % | 0 |
| 1.5 | Показатели надежности системы газоснабжения. Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | кол-во аварий и повреждений на 1 км сети в год | 0 |
|  |  | Износ коммунальных систем | % | н/д |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/д |
| 1.6 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса Повышение эффективности работы систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь и неучтенных расходов газа | % | 0 |
| 1.7 | Показатели воздействия на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов | м3 | 0 |

Таблица 56 – Целевые показатели Программы комплексного развития по системе водоснабжения

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели | Ед. изм. | Значение к 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг. Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению | % | 100 |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения | % | 0,8 |
| 1.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки. Обеспечение сбалансированности систем водоснабжения. | Потребление воды | тыс. м3 | 2496,60 |
|  |  | Присоединенная нагрузка | тыс. м3/сут. | 6,84 |
| 1.3 | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе. | Величина новых нагрузок | тыс. м3/сут. | 1,67 |
| 1.4 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса. Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения населению. | Соответствие качества воды установленным требованиям | % | 90 |
| 1.5 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов). Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории г. Радужный | % | 100 |
|  |  | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД | % | 100 |
|  |  | Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 |
| 1.6 | Показатели надежности системы водоснабжения. Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | кол-во аварий и повреждений на 1 км сети в год | 0 |
|  |  | Износ коммунальных систем | % | 45 |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды | % | 7,73 |
| 1.7 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса. Повышение эффективности работы систем водоснабжения. Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения. | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/м3 | 1,31 |
|  |  | Потребление на собственные нужды | % | 8,7 |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей | чел. | 0,001 |
| 1.8 | Показатели эффективности потребления воды. | Удельное водопотребление в многоквартирных домах | на 1 чел. | 59 |

Таблица 57 – Целевые показатели Программы комплексного развития по системе водоотведения

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели | Ед. изм. | Значение к 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоотведения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоотведению | % | 100 |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном доходе населения | % | 0,7 |
| 1.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем водоотведения | Объем водоотведения | тыс. м3 | 2638,95 |
|  |  | Присоединенная нагрузка | тыс. м3/сут. | 7,23 |
| 1.3 | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | Величина новых нагрузок | тыс. м3/сут. | 1,84 |
| 1.4 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоотведения населению | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям | % | 100 |
| 1.5 | Показатели надежности системы водоотведения Повышение надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | кол-во аварий и повреждений на 1 км сети в год | 0 |
|  |  | Износ коммунальных систем | % | 39 |
| 1.6 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса Повышение эффективности работы систем водоотведения Обеспечение услугами водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/м3 | 0,56 |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей | чел. | 0,001 |
| 1.7 | Показатели эффективности водоотведения | Удельное отведение сточных вод в многоквартирных домах | на 1 чел. | 46,8 |

Таблица 58 – Целевые показатели Программы комплексного развития по системе обращения ТКО

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели | Ед. изм. | Значение к 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг. Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части обращения населению с ТКО. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе обращения с ТКО | % | 100 |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг ТКО в совокупном доходе населения | % | 0,4 |
| 1.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки. Обеспечение сбалансированности систем обращения с ТКО. | Объем образования ТКО от всех потребителей | тыс. м3 | 86,75 |
|  |  | Объем образования ТКО от населения | тыс. м3 | 41,55 |
|  |  | Объем ТКО поступившего на полигон ТБО | тыс. м3 | 86,75 |
|  |  | Удельное потребление (объем образования ТКО от всех категорий потребителей) | м3/чел. | 1,99 |
| 1.3 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса. Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг обращения с ТКО населению. | Соответствие качества обращения с ТКО установленным требованиям | % | 100 |
| 1.4 | Показатели надежности системы обращения с ТКО. Повышение надежности работы системы обращения с ТКО в соответствии с нормативными требованиями. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 |
|  |  | Коэффициент защищенности объектов от пожаров | час/день | 24 |
|  |  | Коэффициент защищенности объектов от пожаров (пожароустойчивость) | ед. | 1 |
|  |  | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 |
|  |  | Износ коммунальных систем | % | 39 |
| 1.5 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса. Повышение эффективности работы систем обращения с ТКО. Обеспечение услугами обращения с ТКО новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения. | Доля отходов, размещаемых на полигоне ТБО в общем объеме образования отходов | % | 100 |
|  |  | Доля объема отходов, накопление и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок, от общего объема отходов в год | % | 0 |
|  |  | Доля отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования | % | 0 |
| 1.6 | Показатели эффективности водоотведения. Удельное потребление ресурса. | Удельное потребление (объем образования ТКО от населения на 1 чел.) | м3/чел. | 2,14 |
| 1.7 | Показатели воздействия на окружающую среду. Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки. | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для размещения (захоронения) ТКО | % | 100 |
|  |  | Доля отходов, направленных на использование и обезвреживание (захоронение), в общем объеме образования отходов | % | 00 |
|  |  | Доля восстановленных земель, подвергшихся загрязнению в связи с размещением площадок временного размещения отходов (свалок, несанкционированных свалок), от их общего объема | % | 30 |

# Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень инвестиционных проектов перспективной схемы теплоснабжения г. Радужный на период до 2040 года представлен в таблице 59.

Многие инвестиционные затраты в комплексе проектов, заложенных в развитие системы теплоснабжения г. Радужный, не окупаются на протяжении всего прогнозного периода. Это связано в первую очередь с тем, что такие инфраструктурные проекты требуют больших капитальных затрат при невысоком значении экономического эффекта. Проект развития системы теплоснабжения социально значимый и наиболее оправданным является его финансирование из бюджетов различных уровней

Таблица 59 – Инвестиции в системе теплоснабжения

| Наименование мероприятия | Цель проекта | Источник информации | ВСЕГО, млн. руб. | Объем инвестиций (млн. руб.) и сроки реализации, без учета НДС | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |
| Строительство |  | 1666,086 | 8,261 | 31,778 | 827,157 | 267,291 | 48,518 | 22,810 | 24,168 | 43,498 | 56,215 | 16,000 | 38,935 | 109,452 | 82,122 | 32,989 | 14,223 | 14,223 | 14,223 | 14,223 | 0,000 |  |
| ЕТО №001 МУП "РТС" города Радужный |  |  | 1650,717 | 0,339 | 24,331 | 827,157 | 267,291 | 48,518 | 22,810 | 24,168 | 43,498 | 56,215 | 16,000 | 38,935 | 109,452 | 82,122 | 32,989 | 14,223 | 14,223 | 14,223 | 14,223 | 0,000 |  |
| Строительство новой газовой котельной в районе застройки Северного микрорайона мощностью 7 Гкал/ч | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Схема теплоснабжения | 78,686 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39,343 | 39,343 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №1 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 7,798 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,942 | 0,000 | 0,000 | 1,365 | 0,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №2 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 46,238 | 0,000 | 4,276 | 15,799 | 16,723 | 1,264 | 1,886 | 1,269 | 2,153 | 2,869 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №3 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 4,434 | 0,000 | 0,000 | 4,434 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №4 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 0,315 | 0,000 | 0,000 | 0,315 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №5 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 6,311 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,311 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №6 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 43,015 | 0,000 | 0,000 | 43,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №7 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 98,175 | 0,000 | 0,000 | 98,175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №7а | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 80,368 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45,678 | 18,848 | 6,376 | 9,465 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №8 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 281,428 | 0,000 | 0,000 | 109,824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,018 | 14,488 | 37,112 | 41,453 | 35,769 | 18,766 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №10 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 144,392 | 0,000 | 0,000 | 87,077 | 28,408 | 3,775 | 13,560 | 10,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №22 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 122,055 | 0,000 | 0,000 | 81,458 | 40,313 | 0,000 | 0,000 | 0,285 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне «жилой поселок «СУ-968» | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 194,624 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 128,916 | 17,551 | 0,863 | 1,212 | 40,803 | 1,752 | 1,512 | 0,823 | 0,078 | 1,113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в Северо-Западной коммунальной зоне | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 0,339 | 0,339 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в Южном микрорайоне | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 326,524 | 0,000 | 0,000 | 318,372 | 1,311 | 0,769 | 0,124 | 0,000 | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,898 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в планируемом микрорайоне «Северный» | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 71,115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,223 | 14,223 | 14,223 | 14,223 | 14,223 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство ЦТП 10/2 в 10 микрорайоне | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план, Схема теплоснабжения | 12,535 | 0,000 | 12,535 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство ЦТП в 22 микрорайоне | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план, Схема теплоснабжения | 7,521 | 0,000 | 7,521 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство ЦТП-11 в 7а микрорайоне | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план, Схема теплоснабжения | 50,138 | 0,000 | 0,000 | 50,138 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство ЦТП-8/1 в 8 микрорайоне | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план, Схема теплоснабжения | 27,576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство ЦТП-8/2 в 8 микрорайоне | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план, Схема теплоснабжения | 28,579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство ЦТП в микрорайоне «жилой поселок «СУ-968» | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план, Схема теплоснабжения | 18,551 | 0,000 | 0,000 | 18,551 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| ЕТО №002 ООО "Росна" |  |  | 15,369 | 7,922 | 7,447 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Установка новых котлоагрегатов в котельной ВРМЗ, в количестве 4х штук (мощностью 3 Гкал/ч– 2 шт. и 3,96 Гкал/ч – 2 шт.), с учетом ПНР | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Схема теплоснабжения | 5,672 | 3,192 | 2,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Установка новых котлоагрегатов в котельной ПМК, в количестве 4х штук мощностью 3 Гкал/ч каждый, с учетом ПНР | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Схема теплоснабжения | 4,060 | 2,030 | 2,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Установка новых котлоагрегатов в котельной БПО «ВН», в количестве 4х штук мощностью 3,96 Гкал/ч каждый, с учетом ПНР | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Схема теплоснабжения | 5,400 | 2,700 | 2,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в Южной промышленной зоне | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 0,237 | 0,000 | 0,237 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| ЕТО №003 НВФ ПАО НК «РуссНефть» |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| ЕТО №004 АО «Негуснефть» |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Реконструкция и модернизация |  | 1675,361 | 25,767 | 77,658 | 466,927 | 282,719 | 142,099 | 11,924 | 8,500 | 13,635 | 7,829 | 7,829 | 7,829 | 7,829 | 7,829 | 0,000 | 151,747 | 151,747 | 151,747 | 151,747 | 0,000 |  |
| ЕТО №001 МУП "РТС" города Радужный |  |  | 1565,751 | 17,938 | 61,999 | 459,098 | 274,890 | 134,270 | 4,094 | 0,670 | 5,806 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 151,747 | 151,747 | 151,747 | 151,747 | 0,000 |  |
| Реконструкция котельной КВГМ для повышения эффективности и надежности работы котельной | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Схема теплоснабжения | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция котельной Центральная для обеспечения существующей и перспективной тепловой нагрузки | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Режимно-наладочные работы котлов котельных КВГМ, №159, №160, Центральная | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 1,615 | 0,000 | 0,975 | 0,000 | 0,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Установка турбин мощностью 3,6 МВт и перевод котельных №159 и №160 в комбинированный режим выработки электрической и тепловой энергии | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Схема теплоснабжения | 606,988 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 151,747 | 151,747 | 151,747 | 151,747 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Модернизация системы телеметрии объектов теплоснабжения (котельные КВГМ, №159, №160, Диспетчерская АБК-1, ЦТП) | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Схема теплоснабжения | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Капитальный ремонт системы автоматического розжига и управления газовым оборудованием котлоагрегатов КВГМ-50 № 1,2,3 на котельной МУП «РТС» г. Радужный, совместимую (аппаратно и программно) с существующей системой «АМАКС | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Схема теплоснабжения | 9,158 | 9,158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Модернизация котельной "КВГМ" с заменой 2-х котлов КВГМ-50 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 159,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 83,400 | 75,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Капитальный ремонт с заменой 2-х емкостей резервного водоснабжения (РВС-2000 м3) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 31,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,500 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Капитальный ремонт железобетонной дымовой трубы Н=75 м | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 26,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,750 | 12,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от ТК02-2а до УТ2-66, протяженностью 140 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2020-2022 гг., Схема теплоснабжения | 1,182 | 1,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ2-66 до УТ2-46, протяженностью 140 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2020-2022 гг., Схема теплоснабжения | 0,645 | 0,645 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ 2-46 до УТ 2-26, протяженностью 72 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2020-2022 гг., Схема теплоснабжения | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ 2-26 до УТ 2-36, протяженностью 36 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2020-2022 гг., Схема теплоснабжения | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ2-36 до УТ2-56, протяженностью 122 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2020-2022 гг., Схема теплоснабжения | 0,297 | 0,297 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от ТК 6-6-5а до ТК 6-6-5, протяженностью 66 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2020-2022 гг., Схема теплоснабжения | 0,304 | 0,304 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ 7-3 до ж.д. №1 (от угла ж.д. №3 до ж.д. №1), протяженностью 100 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2020-2022 гг., Схема теплоснабжения | 0,461 | 0,461 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ-БК до детского отделения, протяженностью 278 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2020-2022 гг., Схема теплоснабжения | 1,282 | 1,282 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 108-89 мм (ППУ) от УТ 7-3 до ж.д. № 1, протяженностью 2x50 м | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2020-2022 гг., Схема теплоснабжения | 0,343 | 0,343 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ7-31 до УТ7-МОЦ7, протяженностью 430 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2020-2022 гг., Схема теплоснабжения | 2,667 | 2,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 159-108 мм (ППУ) от УТ-БК до детского отделения, протяженностью 2x134 м | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2020-2022 гг., Схема теплоснабжения | 1,299 | 1,299 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от УТ9-17 до УТ9-18, протяженностью 32 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,202 | 0,000 | 0,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от УТ9-18 до УТ9-19, протяженностью 114 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,718 | 0,000 | 0,718 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от УТ9-19 до УТ9-19а, протяженностью 12 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,076 | 0,000 | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ3-ЦТП до УТ3-11а, протяженностью 186 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,806 | 0,000 | 0,806 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ3-11а до здания № 12 (школа), протяженностью 44 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,114 | 0,000 | 0,114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от УТ5-16а до УТ5-32, протяженностью 66 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,429 | 0,000 | 0,429 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от ул. Ломоносова (минирынок) в сторону гостиницы "Южная", протяженностью 72 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,274 | 0,000 | 0,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 273 мм (ППУ) на территории котельной "Центральная", протяженностью 48 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,645 | 0,000 | 0,645 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от ТК Школьная 15 в сторону ул. Ломоносова 47, протяженностью 50 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,185 | 0,000 | 0,185 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от ТК Ломоносова 38 (поликлиника) в сторону магазина "Весна", протяженностью 130 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,475 | 0,000 | 0,475 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ9-17 до УТ9-18, протяженностью 32 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,136 | 0,000 | 0,136 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ9-18 до УТ9-19, протяженностью 114 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,467 | 0,000 | 0,467 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ9-19 до УТ9-19а, протяженностью 12 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 57 мм (ППУ) от УТ3-ЦТП до УТ3-11а, протяженностью 186 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,272 | 0,000 | 0,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 57 мм (ППУ) от УТ3-11а до здания № 12 (школа), протяженностью 44 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,062 | 0,000 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ3-ЦТП до УТ4-3/2, протяженностью 221 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,472 | 0,000 | 0,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 57 мм (ППУ) от УТ3-ЦТП до УТ4-3/2, протяженностью 221 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,321 | 0,000 | 0,321 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 57 мм (ППУ) от УТ4-3/2 до УТ4-3/1, протяженностью 346 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,498 | 0,000 | 0,498 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ3-6 до УТ3-2, протяженностью 200 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,849 | 0,000 | 0,849 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ5-14 до УТ5-11, протяженностью 46 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,195 | 0,000 | 0,195 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 57 мм (ППУ) от УТ5-11 до ж.д. № 11, протяженностью 74 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,104 | 0,000 | 0,104 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ5-11 до УТ5-10, протяженностью 54 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,245 | 0,000 | 0,245 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 57 мм (ППУ) от УТ5-10 до ж.д. № 1, протяженностью 168 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,247 | 0,000 | 0,247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ5-10 до УТ5-2, протяженностью 92 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,239 | 0,000 | 0,239 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 57 мм (ППУ) от УТ5-2 до ж.д. № 2, протяженностью 16 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,023 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 57 мм (ППУ) от УТ5-2 до ж.д. № 3, протяженностью 20 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,028 | 0,000 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 57 мм (ППУ) от УТ5-10 до ж.д. № 10, протяженностью 78 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,110 | 0,000 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ1-42 до здания № 42 МФЦ, протяженностью 108 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,295 | 0,000 | 0,000 | 0,295 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 89 мм (ППУ) от ж.д. 3 мкр № 2 до мечети, протяженностью 380 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,815 | 0,000 | 0,000 | 0,815 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ6-17 до ж.д. № 19, протяженностью 30 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от ТК 6-6-5 до ж.д. № 16, протяженностью 130 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,552 | 0,000 | 0,000 | 0,552 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ3-ЦТП до УТ3-5, протяженностью 128 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,884 | 0,000 | 0,000 | 0,884 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от ТК02-10 до ж.д. № 9, протяженностью 106 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,435 | 0,000 | 0,000 | 0,435 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 89 мм (ППУ) от ж.д. № 9 до ж.д. № 8, протяженностью 39 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от ТК ул Магистральная 10/1 до ул. Магистральная (школа), протяженностью 418 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от ул. Школьная (МБОУ СОШ № 6) до ТК- Школьная 28, протяженностью 260 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 1,550 | 0,000 | 0,000 | 1,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от котельной "Центральная" до пер. Таежный, протяженностью 70 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,420 | 0,000 | 0,000 | 0,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ1-43 до здания № 42 МФЦ, протяженностью 108 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,295 | 0,000 | 0,000 | 0,295 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ6-17 до ж.д. № 19, протяженностью 30 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ3-ЦТП до УТ3-5, протяженностью 128 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,575 | 0,000 | 0,000 | 0,575 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ6-17а до ТК6-6-5а, протяженностью 188 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,798 | 0,000 | 0,000 | 0,798 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от ТК6-6-5а до ТК6-6-5, протяженностью 66 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от ТК6-6-5 до ж.д. № 16, протяженностью 130 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,552 | 0,000 | 0,000 | 0,552 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 108 мм (ППУ) от ТК02-10 до ж.д. № 9, протяженностью 106 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,265 | 0,000 | 0,000 | 0,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от ж.д. № 9 до ж.д. № 8, протяженностью 39 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ2-37а до УТ2-37, протяженностью 106 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ2-37 до УТ2-41, протяженностью 108 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,459 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,459 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ2-41 до УТ2-40, протяженностью 22 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 89 мм (ППУ) от У2-40 до УТ2-43, протяженностью 60 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ2-37а доУТ2-36, протяженностью 107 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,278 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,278 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ2-36 до УТ2-33, протяженностью 43 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ2-33 до УТ2-34, протяженностью 122 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,317 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,317 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от ул. Ломоносова до ул. Магистральная ж.д. № 15, протяженностью 391 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 1,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от ТК Геодезическая-Аэродромная в сторону Аэродромная ж.д. №5, протяженностью 340 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 1,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 76 мм (ППУ) от пер Березовый ж.д. № 5/5 до пер. Малый, ж.д. № 5/1, протяженностью 150 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от ул. Магистральная до ул. Магистральная, ж.д. № 10/2, протяженностью 60 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от пер. Трудовой до пер. Сосновый, протяженностью 950 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 3,401 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,401 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ2-37а до УТ2-37, протяженностью 106 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ2-37 до УТ2-41, протяженностью 108 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,226 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,226 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ2-41 до УТ2-40, протяженностью 22 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ2-40 до УТ2-43, протяженностью 60 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ2-37а до УТ2-36, протяженностью 107 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ2-36 до УТ2-33, протяженностью 43 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ2-33 до УТ2-34, протяженностью 122 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ3-10 до УТ3-8, протяженностью 52 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ3-8 до ж.д. № 7, протяженностью 188 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,393 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,393 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Капитальный ремонт участков городских теплотрасс от задвижки №1 до ТК 1-1 (2Ду 720 ППУ) по адресу: ХМАО-Югра, г. Радужный, район городского рынка, протяженностью 2*210 м. | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 38,500 | 0,000 | 19,250 | 19,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Капитальный ремонт участков городских теплотрассТК9-01 - ТК9-02 (2Ду426 ППУ) по адресу: ХМАО-Югра, г. Радужный,9 микрорайон, протяженностью 2*350 м. | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 15,523 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,914 | 7,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Капитальный ремонт участков городских теплотрасс от ТК 3-6-1 до ТК 3-5-3 (2Ду 426 ППУ) по адресу: ХМАО-Югра, г. Радужный, 5 микрорайон, протяженностью 2*210 м. | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 9,092 | 0,000 | 0,000 | 4,635 | 4,457 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Капитальный ремонт участков городских теплотрасс от ТК 4-6-4 до ТК 9-01 (2Ду 426 ППУ) по адресу: ХМАО-Югра, г. Радужный, 9 микрорайон, протяженностью 2*310 м. | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 13,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,010 | 6,740 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция сетей теплоснабжения 2 Ду 219 мм (ППУ) от 22 мкр до мкр. «жилой поселок «СУ-968» протяженностью 1405 м | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 34,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,260 | 16,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра в 1 микрорайоне для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 13,153 | 0,000 | 13,153 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра в 3 микрорайоне для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 82,952 | 0,000 | 0,000 | 82,952 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра в 5 микрорайоне для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 81,157 | 0,000 | 0,000 | 81,157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра в 6 микрорайоне для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 13,078 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,078 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра в 7 микрорайоне для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 97,778 | 0,000 | 0,000 | 62,929 | 34,849 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра в 9 микрорайоне для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 11,247 | 0,000 | 0,000 | 11,247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра в 22 микрорайоне для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 31,917 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,917 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра в Северо-Западной коммунальной зоне для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 71,043 | 0,000 | 0,000 | 71,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра в Южном микрорайоне для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 39,062 | 0,000 | 0,000 | 39,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Реконструкция тепловых сетей в 1 микрорайоне для обеспечения расчетных гидравлических режимов | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 0,624 | 0,000 | 0,000 | 0,624 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция тепловых сетей в 2 микрорайоне для обеспечения расчетных гидравлических режимов | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 36,740 | 0,000 | 0,000 | 5,825 | 21,589 | 0,000 | 4,094 | 0,670 | 4,562 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция тепловых сетей в 6 микрорайоне для обеспечения расчетных гидравлических режимов | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 0,289 | 0,000 | 0,000 | 0,289 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция тепловых сетей в 9 микрорайоне для обеспечения расчетных гидравлических режимов | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 0,371 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,371 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция тепловых сетей в 22 микрорайоне для обеспечения расчетных гидравлических режимов | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 17,088 | 0,000 | 0,000 | 17,014 | 0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция тепловых сетей в микрорайоне «жилой поселок «СУ-968» для обеспечения расчетных гидравлических режимов | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 10,482 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,482 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция тепловых сетей в Северо-Западной коммунальной зоне для обеспечения расчетных гидравлических режимов | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 1,343 | 0,000 | 0,000 | 1,343 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция тепловых сетей в Южном микрорайоне для обеспечения расчетных гидравлических режимов | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 27,500 | 0,000 | 0,000 | 26,256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция с установкой ЧРП на ЦТП 4 мкр. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,139 | 0,000 | 0,139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция с установкой ЧРП на ЦТП 6 мкр. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,070 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция с установкой ЧРП на ЦТП 9 мкр. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,043 | 0,000 | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция с установкой ЧРП на Котельной №160 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,127 | 0,000 | 0,127 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция с установкой ЧРП на ЦТП 1 мкр. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция с установкой ЧРП на ЦТП 2 мкр. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция с установкой ЧРП на Станции ХВО | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция с установкой ЧРП на Водозаборе | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция с установкой ЧРП на ЦТП 5 мкр. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,102 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,102 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция с установкой ЧРП на МОЦ 6 мкр. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция с установкой ЧРП на ЦТП 10 мкр. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| ЕТО №002 ООО "Росна" |  |  | 54,741 | 3,910 | 7,820 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной ВРМЗ, протяженностью 1,63 км | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 17,991 | 1,285 | 2,570 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной БПО «ВН», протяженностью 3,125 км | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 36,750 | 2,625 | 5,250 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| ЕТО №003 НВФ ПАО НК «РуссНефть» |  |  | 54,869 | 3,919 | 7,839 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной ВУТТ, протяженностью 4,7 км | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 54,869 | 3,919 | 7,839 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| ЕТО №004 АО «Негуснефть» |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| ИТОГО по теплоснабжению |  | 3341,447 | 34,028 | 109,436 | 1294,084 | 550,009 | 190,617 | 34,734 | 32,667 | 57,133 | 64,044 | 23,829 | 46,764 | 117,282 | 89,951 | 32,989 | 165,970 | 165,970 | 165,970 | 165,970 | 0,000 |  |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Бюджет ХМАО-Югра |  | 8,242 | 8,242 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Бюджет г. Радужный |  | 0,916 | 0,916 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Иные источники финансирования |  | 3332,289 | 24,870 | 109,436 | 1294,084 | 550,009 | 190,617 | 34,734 | 32,667 | 57,133 | 64,044 | 23,829 | 46,764 | 117,282 | 89,951 | 32,989 | 165,970 | 165,970 | 165,970 | 165,970 | 0,000 |  |
| Итого по источникам: |  | 3341,447 | 34,028 | 109,436 | 1294,084 | 550,009 | 190,617 | 34,734 | 32,667 | 57,133 | 64,044 | 23,829 | 46,764 | 117,282 | 89,951 | 32,989 | 165,970 | 165,970 | 165,970 | 165,970 | 0,000 |  |

Примечание: * - Финансовые потребности на реализацию инвестиционных проектов и периоды их выполнения носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов, средств и степени фактической реализации мероприятий

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень инвестиционных проектов перспективной схемы водоснабжения г. Радужный на период до 2040 года представлен в таблице 60.

Многие инвестиционные затраты в комплексе проектов, заложенных на развитие системы водоснабжения г. Радужный, не окупаются на протяжении всего прогнозного периода. Это связано в первую очередь с тем, что инфраструктурные проекты, направленные на обеспечение надежности водоснабжения потребителей и подключения новых потребителей, требуют больших капитальных вложений при невысоком значении экономического эффекта. Проект развития системы водоснабжения социально значимый и наиболее оправданным является его финансирование из бюджетов различных уровней.

Таблица 60 – Инвестиции в системе водоснабжения

| Наименование мероприятия | Цель проекта | Источник информации | ВСЕГО, млн. руб. | Объем инвестиций (млн. руб.) и сроки реализации, без учета НДС | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |
| Строительство |  | 650,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,744 | 69,973 | 83,426 | 146,281 | 86,629 | 47,043 | 24,713 | 23,664 | 36,293 | 17,713 | 23,014 | 15,834 | 15,834 | 15,834 | 15,834 |  |
| Строительство ВОС Аэропорта производительностью 100 м3/сут (район бывшего аэропортового комплекса) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 7,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство сетей водоснабжения диаметром 50–400 мм, общей протяженностью 44,05 км, в т.ч.: | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 643,649 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,744 | 69,973 | 83,426 | 146,281 | 86,629 | 47,043 | 24,713 | 23,664 | 36,293 | 17,713 | 15,834 | 15,834 | 15,834 | 15,834 | 15,834 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №1 (общей протяженностью 0,59 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 8,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,383 | 0,000 | 7,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №2 (общей протяженностью 1,45 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 21,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,218 | 8,436 | 8,436 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №3 (общей протяженностью 0,65 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 9,479 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,479 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №4 (общей протяженностью 0,01 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 0,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №5 (общей протяженностью 0,24 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 3,551 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,551 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №7 (общей протяженностью 0,21 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 3,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №7а (общей протяженностью 3,43 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 50,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,006 | 27,516 | 12,507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №8 (общей протяженностью 6,08 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 90,337 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,570 | 15,942 | 15,056 | 15,056 | 17,713 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №9 (общей протяженностью 0,14 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 1,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №10 (общей протяженностью 2,97 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 43,297 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 10,817 | 3,029 | 19,470 | 9,951 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №22 (общей протяженностью 5,82 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 84,767 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,172 | 14,410 | 14,410 | 28,821 | 16,953 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайона «жилой поселок «СУ-968» (общей протяженностью 5,58 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 81,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,163 | 0,000 | 33,277 | 34,254 | 2,441 | 3,661 | 0,895 | 0,732 | 5,939 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Планируемый микрорайон "Северный" (общей протяженностью 5,43 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 79,168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,834 | 15,834 | 15,834 | 15,834 | 15,834 | Присоединение новых потребителей |
| Северо-Западная коммунальная зона (общей протяженностью 1,05 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 15,294 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,229 | 2,065 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Южный микрорайон (общей протяженностью 10,4 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 151,462 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,150 | 33,019 | 12,117 | 24,234 | 29,081 | 16,812 | 7,876 | 7,876 | 15,298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Реконструкция и модернизация |  | 667,579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 57,988 | 65,454 | 98,549 | 88,374 | 92,183 | 54,496 | 94,543 | 78,693 | 10,049 | 5,110 | 4,428 | 4,428 | 4,428 | 4,428 | 4,428 |  |
| Реконструкция магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения г. Радужный (протяженностью 16,34 км), в т.ч.: | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 238,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,476 | 19,942 | 49,311 | 55,774 | 29,733 | 19,896 | 6,984 | 6,643 | 10,049 | 5,110 | 4,428 | 4,428 | 4,428 | 4,428 | 4,428 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Микрорайон №1 (общей протяженностью 0,85 км) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 12,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Микрорайон №3 (общей протяженностью 0,72 км) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 10,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,240 | 5,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Микрорайон №4 (общей протяженностью 0,22 км) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 3,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Микрорайон №7 (общей протяженностью 1,57 км) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 22,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Микрорайон №10 (общей протяженностью 0,09 км) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 1,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Микрорайон №22 (общей протяженностью 0,88 км) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 12,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,440 | 6,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Северо-Западная коммунальная зона (общей протяженностью 0,27 км) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 3,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Южный микрорайон (общей протяженностью 0,04 км) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 0,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Основные магистрали вдоль улиц (обще2й протяженностью 11,69 км) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 170,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,006 | 16,692 | 21,121 | 38,154 | 21,973 | 13,456 | 6,984 | 6,643 | 10,049 | 5,110 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ВОС-8000 м3/сут. г. Радужный (1 этап.) в т.ч.: | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 140,261 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45,512 | 45,512 | 49,237 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Системы технологических трубопроводов, запорной арматуры в здании водоочистных сооружений, насосная станция 2 го подъема. Строительно-монтажные работы по устройству стен, кровли | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 80,868 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,956 | 26,956 | 26,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Замена оборудования: дегазаторов, распределительных устройств и загрузки напорных механических осветлительных фильтрах ФОВ (1-й и 2-й ступеней), Уф-оборудования | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 36,849 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,283 | 12,283 | 12,283 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Автоматизация технологических процессов фильтрования воды. Установка частотных регуляторов электродвигателей. Реконструкция электрооборудования. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план | 18,818 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,273 | 6,273 | 6,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Наружные сети водопровода, система водоотведения. Отопление и вентиляция | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 3,725 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,725 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Модернизация водозабора «Южный», в т.ч.: | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 42,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 15,000 | 27,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое обследование и геофизические исследования арт. Скважин | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Капитальный ремонт скважин | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 34,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Замена насосного оборудования на действующих скважинах | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ВОС-1000 м3/сут мкр. Южный, в т.ч.: | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 83,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,460 | 45,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Системы технологических трубопроводов, запорной арматуры в здании водоочистных сооружений | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 42,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,700 | 18,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Замена оборудования: дегазаторов распределительных устройств и загрузки напорных механических осветлительных фильтрах ФОВ-2,0-0,6, Уф-оборудования | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 22,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,760 | 7,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Автоматизация технологических процессов фильтрования воды. Установка частотных регуляторов электродвигателей. Реконструкция электрооборудования | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Наружные сети водопровода, система водоотведения. Отопление и вентиляция | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 2,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ВОС- 15000 м3/сут. г. Радужный, в т. ч.: | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 163,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,600 | 62,450 | 34,200 | 34,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Системы технологических трубопроводов, запорной арматуры в здании водоочистных сооружений, насосная станция 2го подъема. Строительно-монтажные работы по устройству стен, кровли | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 96,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 40,000 | 18,200 | 21,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Замена оборудования: дегазаторов, осветлителей-флокуляторов, фильтров с кварцевой загрузкой, фильтров с активированным углем, насосное оборудование | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 43,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,600 | 12,450 | 7,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Автоматизация технологических процессов фильтрования воды. Установка частотных регуляторов электродвигателей. Реконструкция электрооборудования. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Наружные сети водопровода, система водоотведения. Отопление и вентиляция | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 5,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| ИТОГО по водоснабжению |  | 1318,408 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 86,732 | 135,427 | 181,975 | 234,655 | 178,812 | 101,539 | 119,256 | 102,357 | 46,342 | 22,823 | 27,442 | 20,262 | 20,262 | 20,262 | 20,262 |  |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Бюджет ХМАО-Югра |  | 60,215 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,043 | 12,043 | 12,043 | 12,043 | 12,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Бюджет г. Радужный |  | 161,939 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 31,477 | 36,969 | 31,731 | 14,366 | 7,075 | 8,507 | 6,281 | 6,281 | 6,281 | 6,281 |  |
| Иные источники финансирования |  | 1096,254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 73,351 | 122,046 | 168,594 | 221,274 | 165,431 | 70,062 | 82,287 | 70,626 | 31,976 | 15,748 | 18,935 | 13,981 | 13,981 | 13,981 | 13,981 |  |
| Итого по источникам: |  | 1318,408 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 86,732 | 135,427 | 181,975 | 234,655 | 178,812 | 101,539 | 119,256 | 102,357 | 46,342 | 22,823 | 27,442 | 20,262 | 20,262 | 20,262 | 20,262 |  |

Примечание: * - Финансовые потребности на реализацию инвестиционных проектов и периоды их выполнения носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов, средств и степени фактической реализации мероприятий

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень инвестиционных проектов перспективной схемы водоотведения г. Радужный на период до 2040 года представлен в таблице 61.

Многие инвестиционные затраты в комплексе проектов, заложенных на развитие системы водоотведения г. Радужный, не окупаются на протяжении всего прогнозного периода. Это связано в первую очередь с тем, что инфраструктурные проекты, направленные на обеспечение надежности водоотведения потребителей и повышения экологической и энергетической эффективностей, требуют больших капитальных вложений при невысоком значении экономического эффекта. Проект развития системы водоотведения социально значимый и наиболее оправданным является его финансирование из бюджетов различных уровней.

Таблица 61 – Инвестиции в системе водоотведения

| Наименование мероприятия | Цель проекта | Источник информации | ВСЕГО, млн. руб. | Объем инвестиций (млн. руб.) и сроки реализации, без учета НДС | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |
| Строительство |  | 199,442 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,341 | 23,499 | 25,718 | 44,884 | 29,143 | 14,479 | 9,887 | 7,703 | 12,159 | 4,514 | 7,789 | 3,859 | 2,489 | 2,489 | 2,489 |  |
| Строительство канализационных очистных сооружений КОС Аэропорта производительностью 100 м3/сут | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 5,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство канализационной насосной станции (микрорайон 10) производительностью 1200 м3/сут | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 2,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство канализационной насосной станции (микрорайон 8) производительностью 900 м3/сут | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 1,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство канализационной насосной станции (микрорайон 7а) производительностью 500 м3/сут | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 1,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство канализационной насосной станции (микрорайона «жилой поселок «СУ-968») производительностью 100 м3/сут | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство канализационной насосной станции (микрорайона «жилой поселок «СУ-968») производительностью 200 м3/сут | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 0,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство канализационной насосной станции (планируемый микрорайон "Северный") производительностью 650 м3/сут | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 1,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство канализационной насосной станции (микрорайон 22) производительностью 150 м3/сут | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 0,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство канализационной насосной станции КНС-4 (микрорайон «Южный») производительностью 400 м3/сут | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 0,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство сетей водоотведения диаметром 160 – 315 мм общей протяженностью 29,94 км, в т.ч.: | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 185,502 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,611 | 22,759 | 24,868 | 44,884 | 28,083 | 14,479 | 7,997 | 7,703 | 12,159 | 4,514 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №1 (общей протяженностью 0,44 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 2,722 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,436 | 0,000 | 2,286 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №2 (общей протяженностью 0,03 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 0,193 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | 0,064 | 0,064 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №4 (общей протяженностью 0,05 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 0,298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №5 (общей протяженностью 0,09 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 0,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №6 (общей протяженностью 0,24 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 1,513 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,513 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №7а (общей протяженностью 2,39 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 14,813 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,963 | 8,147 | 3,703 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №8 (общей протяженностью 3,89 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 24,096 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,540 | 4,514 | 4,264 | 4,264 | 4,514 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №10 (общей протяженностью 2,58 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 15,984 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 4,001 | 1,119 | 7,177 | 3,676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №22 (общей протяженностью 4,62 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 28,631 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,436 | 4,867 | 4,867 | 9,735 | 5,726 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайона «жилой поселок «СУ-968» (общей протяженностью 3,53 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 21,882 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,000 | 8,950 | 9,212 | 0,656 | 0,985 | 0,241 | 0,197 | 1,597 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Перспективный микрорайон "Северный" (общей протяженностью 2,01 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 12,445 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | Присоединение новых потребителей |
| Южный микрорайон (общей протяженностью 10,07 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 62,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,120 | 13,593 | 4,988 | 9,977 | 11,972 | 6,921 | 3,242 | 3,242 | 6,298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Реконструкция и модернизация |  | 87,316 | 20,615 | 14,800 | 16,544 | 20,697 | 4,080 | 3,890 | 2,190 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Реконструкция канализационно-насосной станции КНС-1 (мкр. Южный), в том числе закупка, монтаж КНС блочно-модульного типа, подземного исполнения, оборудованной приборами учета сточных вод, системой автоматизации и диспетчеризации инв.№ 1343 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Инвестиционная программа по развитию системы водоотведения на период 2021-2025 гг. | 5,237 | 0,660 | 4,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция канализационно-насосной станции КНС-2 (мкр. Южный), в том числе закупка, монтаж КНС блочно-модульного типа, подземного исполнения, оборудованной приборами учета сточных вод, системой автоматизации и диспетчеризации инв.№ 1342 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Инвестиционная программа по развитию системы водоотведения на период 2021-2025 гг. | 2,850 | 0,000 | 0,000 | 2,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС-15000 м3/сутки), (в том числе: обследование, ПИР, СМР, ПНР) Строительство блоков механических решеток, аэротенков, установок обеззараживания, воздуходувного и насосного оборудования, запорной арматуры. инв.№ 71:137:001:004966170: 0001:20000 | Обеспечение выполнения экологических требований | Генеральный план, Инвестиционная программа по развитию системы водоотведения на период 2021-2025 гг. | 64,569 | 19,955 | 10,223 | 13,694 | 20,697 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Обеспечение выполнения экологических требований |
| Реконструкция канализационной насосной станции КНС-3 (микрорайон «Южный») производительностью 100 м3/сут | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 1,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция участков магистральных коллекторов диаметром 250-500 мм общей протяженностью 1,84 км | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 13,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,550 | 3,890 | 2,190 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Микрорайон №2 (общей протяженностью 0,63 км) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Микрорайон №4 (общей протяженностью 0,54 км) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 3,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Микрорайон №6 (общей протяженностью 0,31 км) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 2,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Южный микрорайон (общей протяженностью 0,36 км) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 2,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| ИТОГО по водоотведению |  | 286,758 | 20,615 | 14,800 | 16,544 | 20,697 | 12,421 | 27,389 | 27,908 | 49,384 | 29,143 | 14,479 | 9,887 | 7,703 | 12,159 | 4,514 | 7,789 | 3,859 | 2,489 | 2,489 | 2,489 |  |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Бюджет ХМАО-Югра |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Бюджет г. Радужный |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Иные источники финансирования |  | 286,758 | 20,615 | 14,800 | 16,544 | 20,697 | 12,421 | 27,389 | 27,908 | 49,384 | 29,143 | 14,479 | 9,887 | 7,703 | 12,159 | 4,514 | 7,789 | 3,859 | 2,489 | 2,489 | 2,489 |  |
| Итого по источникам: |  | 286,758 | 20,615 | 14,800 | 16,544 | 20,697 | 12,421 | 27,389 | 27,908 | 49,384 | 29,143 | 14,479 | 9,887 | 7,703 | 12,159 | 4,514 | 7,789 | 3,859 | 2,489 | 2,489 | 2,489 |  |

Примечание: * - Финансовые потребности на реализацию инвестиционных проектов и периоды их выполнения носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов, средств и степени фактической реализации мероприятий

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Перечень инвестиционных проектов перспективной схемы электроснабжения г. Радужный на период до 2040 года представлен в таблице 62.

Инвестиционные затраты в комплексе проектов, заложенных на развитие системы электроснабжения г. Радужный, не окупаются на протяжении всего прогнозного периода. Это связано в первую очередь с тем, что инфраструктурные проекты, направленные на обеспечение надежности электроснабжения потребителей и подключения новых потребителей, требуют больших капитальных вложений при невысоком значении экономического эффекта. Проект развития системы электроснабжения социально значимый и наиболее оправданным является его финансирование из бюджетов различных уровней.

Таблица 62 – Инвестиции в системе электроснабжения

| Наименование мероприятия | Цель проекта | Источник информации | ВСЕГО, млн руб. | Объем инвестиций (млн. руб.) и сроки реализации, без учета НДС | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |
| Строительство |  | 371,520 | 15,150 | 21,420 | 14,240 | 3,010 | 3,020 | 0,760 | 22,280 | 42,510 | 22,890 | 58,980 | 13,640 | 0,000 | 2,360 | 7,420 | 62,140 | 44,900 | 20,200 | 16,600 | 0,000 |  |
| Строительство объектов электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт на территории г. Радужный | Обеспечение присоединения новых потребителей | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 11,760 | 0,000 | 11,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство линий электропередач ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ в микрорайоне «жилой поселок «СУ-968» | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 8,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,050 | 7,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство 2КЛ-10кВ (мкр 7А) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 8,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,050 | 7,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ в микрорайоне «жилой поселок «СУ-968» | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 6,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,120 | 5,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство трансформаторной подстанции БКТП-10/0,4кВ (мкр.7А) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 24,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 23,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство сетей электроснабжения мкр. 8 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 22,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,120 | 21,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТПН-129 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 2,030 | 2,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Аэропорт" до РП-11 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2018-2022 гг. | 1,820 | 1,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство 2 КЛ-6 кВ от КТП-113 до ТП-33 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг., генеральный план | 5,300 | 0,000 | 5,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство КЛ-0,4кВ от КТПН-110 до КТП-160 (кабель АВБбШв 3*150, протяженностью 277м) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 1,240 | 0,000 | 1,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до жилого дома № 4 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг., генеральный план | 1,750 | 0,000 | 0,000 | 0,820 | 0,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство ВЛ 6 кВ ф.18 ПС 35/6кВ «Поселок» от ТП-18А до КТПН-110 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг., генеральный план | 2,120 | 0,000 | 0,000 | 0,820 | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до жилого дома № 2 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 1,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,890 | 0,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство 2 КЛ 10 кВ от ТП-91 до ТП-93 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Локальная смета, генеральный план | 6,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство 2 КЛ 10кВ кВ от ТП-53 до ТП-63 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Локальная смета, генеральный план | 6,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,570 | 6,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство 2КЛ 6кВ от РП-1 до ТП-15 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Локальная смета, генеральный план | 6,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,530 | 6,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство 2КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ПС 110/35/10кВ "Радужная" до ТП-83 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Локальная смета, генеральный план | 9,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство 2 КЛ 6кВ кВ от РП-11 до ТП-9 (Аэропорт) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 9,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,800 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство КЛ 0,4кВ кВ от ТП-9 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 4,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,680 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция 2КЛ-0,4кВ от КТПН-148 до АБК-1 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг., генеральный план | 1,110 | 0,000 | 0,780 | 0,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Строительсво 2КЛ-10кВ от ТП-64 до ТП-63 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг., генеральный план | 4,780 | 0,000 | 0,780 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Строительство 2 КЛ 6кВ от ТП-33 до ТП-14 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 6,720 | 0,000 | 0,780 | 5,940 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Строительство КЛ-10кВ от ТП-72 до ТП-73 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг., генеральный план | 3,110 | 0,000 | 0,780 | 2,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Строительство ВЛ 10 кВ ф.112 ПС «Промзона» до ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ «Котельная-3» | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план | 7,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,620 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Строительство ПС 35/10 кВ «Город-4» мощностью 2х4 МВА | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план | 71,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 35,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Строительство КЛ-35кВ от ВЛ-35кВ ф.ф.1,3 ПС 110/35/10кВ «Радужная» до ПС 35/10кВ «Город-4» | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план | 17,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,620 | 16,600 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Город-3» до КТПН-2303 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 11,300 | 11,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Город-3» до новой КТПН 10/0,4 кВ 22 мкр. | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 8,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ МК-148 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 17,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ 22 мкр. | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 12,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство трансформаторной подстанции КТПН-2303А | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 4,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство трансформаторной подстанции КТПН-10/0,4 кВ (мкр. 22) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 11,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,200 | 5,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП-21 до ВРУ 0,4 кВ ж.д.1 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 2,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство кабельных линий КЛ 6 кВ от ТП-156 до ТП-12 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 3,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство кабельных линий КЛ 6 кВ от РП-7 до ТП-156 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 4,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство кабельных линий КЛ 10 кВ от ТП-91 до ТП-92 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 5,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство кабельных линий КЛ 10 кВ от ТП-53 до ТП-91 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство линий электропередачи КЛ 0,4 кВ от ТП-53 до жилого дома № 24 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 0,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство КЛ-6кВ от ТП-13 до ТП-15 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 7,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,530 | 6,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП-11 до ВРУ 0,4 кВ ж/д 2 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 1,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП-26 до ВРУ 0,4 кВ ж/д 6 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 1,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП-21 до жилого дома № 1 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 5,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,100 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП-13 до жилого дома №46 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 2,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство ВЛ-10 кВ ф.112 ПС 110/35/10кВ «Промзона» до КТПН-92 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 8,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,780 | 2,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство трансформаторной подстанции КТПН-92 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план | 5,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция и модернизация |  | 1157,080 | 111,220 | 47,148 | 52,487 | 68,953 | 63,322 | 75,980 | 29,300 | 44,560 | 61,410 | 31,500 | 71,570 | 78,250 | 85,130 | 74,430 | 19,330 | 41,320 | 68,930 | 64,820 | 67,420 |  |
| Реконструкция ТП-41 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2018-2022 гг. | 4,830 | 2,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Реконструкция ПС 35/10кВ "Котельная-3" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2018-2022 гг. | 29,570 | 24,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция РП-1 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2018-2022 гг. | 16,980 | 14,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,690 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-156 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2018-2022 гг. | 8,220 | 8,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ПС 35/6кВ «Котельная-2» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2018-2022 гг. | 34,240 | 28,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,690 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция РП-7 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2018-2022 гг. | 2,130 | 0,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,250 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция ВЛ 6кВ ф.2, 8, 10, 16, 18, 22 КРУН "Варьеган" (воздушные линии 6кВ) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2018-2022 гг. | 37,900 | 8,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,200 | 9,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,080 | 6,950 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция 2 КЛ 6кВ от ТП-23 до ТП-24 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2018-2022 гг., генеральный план | 2,930 | 2,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция РП-5 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Локальный сметный расчет | 12,230 | 12,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ РП-5 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Локальный сметный расчет | 6,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-33 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 3,750 | 0,000 | 3,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-33 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 4,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ПС 35/6кВ "Город-2" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 20,700 | 0,000 | 20,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/6кВ "Город-2" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 6,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ПС 35/6кВ "Аэропорт" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 22,770 | 0,000 | 1,920 | 20,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/6кВ "Аэропорт" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 8,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция РП-4 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 7,040 | 2,050 | 0,000 | 4,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ РП-4 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 7,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,600 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция РП-6 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 5,280 | 0,000 | 0,000 | 2,740 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ РП-6 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 3,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ПС 35/10кВ "Город-3" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 10,940 | 0,000 | 0,000 | 0,670 | 10,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/10кВ "Город-3" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 7,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ПС 35/6кВ "Котельная-4" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг., генеральный план | 17,980 | 0,000 | 0,000 | 0,670 | 10,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,540 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/6кВ "Котельная-4" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг., генеральный план | 14,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,540 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция РП-11 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 18,560 | 0,000 | 0,000 | 2,010 | 16,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ РП-11 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 8,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-23 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 5,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,420 | 5,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Город-1" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг., генеральный план | 18,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 15,910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/10 кВ "Город-1" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг., генеральный план | 6,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ПС 10/6 кВ "Перевертыш" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 2,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,420 | 1,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 10/6 кВ "Перевертыш" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 7,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ПС 35/6 кВ «Причал» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 22,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 20,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/6 кВ «Причал» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 8,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ПС 35/10/6 кВ «ГТЭС» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг., генеральный план | 37,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,390 | 33,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/10/6 кВ «ГТЭС» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг., генеральный план | 8,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция КРУН «Варьеган» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 2,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,440 | 1,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ КРУН «Варьеган» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 5,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ПС 35/6кВ «Рославльская» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 20,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,190 | 18,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/6кВ «Рославльская» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 8,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция РП-8 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 9,490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,730 | 8,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ РП-8 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 7,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция КЛ-10кВ от РП-2 до ТП-71(кабель ААБл 3*120, протяженностью 403м) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 3,450 | 0,000 | 0,000 | 0,820 | 2,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция КЛ-6кВ от оп. №6 ф.108 ПС «Город-2» до КТПН-117 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг., генеральный план | 1,810 | 0,000 | 0,000 | 0,820 | 0,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция линий электропередачи ВЛ-10кВ ф.16 ПС 35/10кВ «Город-3» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 9,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,780 | 2,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,320 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция 2КЛ-10кВ от ТП-41 до ТП-42 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 5,264 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,894 | 4,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ВЛ 35 кВ ф.2,5 ф.3,6 ПС 110/35/10 кВ «Промзона» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг., Генеральный план | 51,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,730 | 6,190 | 17,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 15,200 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция ВЛ-10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ «Котельная-3» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, локальный сметный расчет | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция линий электропередачи ВЛ 35 кВ ф.1,3 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Локальный сметный расчет | 14,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция линий электропередачи ВЛ 10 кВ ф.ф. 102, 202 ПС110/35/10кВ "Радужная" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Локальный сметный расчет, генеральный план | 9,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,300 | 7,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция КТПН-114 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Инвестиционная программа на период 2018-2022 гг. | 6,690 | 2,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,960 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-1101 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Инвестиционная программа на период 2018-2022 гг. | 6,670 | 4,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТП-113 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг., генеральный план | 9,990 | 0,000 | 8,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТП-160 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг., генеральный план | 15,110 | 0,000 | 9,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,380 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-104 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг., генеральный план | 3,620 | 0,000 | 1,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-107 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг., генеральный план | 3,910 | 0,000 | 0,000 | 1,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-115 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг., генеральный план | 3,620 | 0,000 | 0,000 | 1,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-116 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг., генеральный план | 1,590 | 0,000 | 0,000 | 1,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-98 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг., генеральный план | 1,920 | 0,000 | 0,000 | 1,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция ТП-11 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг., генеральный план | 5,640 | 0,000 | 0,000 | 3,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,520 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция ТП-62 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг. | 6,728 | 0,000 | 0,638 | 6,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-108 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг. | 2,050 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 1,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-135 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг. | 4,970 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 4,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-23 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг. | 3,410 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 3,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-117 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг. | 11,197 | 0,000 | 0,000 | 0,667 | 10,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-118 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг. | 2,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,420 | 1,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-119 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг. | 2,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,420 | 1,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-63 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг., генеральный план | 2,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,420 | 1,664 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция ТП-14 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг. | 2,243 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,423 | 1,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-1102 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг. | 2,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,440 | 1,740 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-111 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг. | 1,804 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,444 | 1,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-25 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Локальный сметный расчет | 7,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-93 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план | 5,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-1001 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план | 7,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-1002 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план | 8,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция устройств РЗАиТ КТПН-42 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план | 4,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,990 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция устройств РЗАиТ КТПН-46 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план | 5,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,020 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-61 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 10,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,610 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-53 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-91 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 4,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ КТПН-112 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 5,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-1004 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 4,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-1004 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 4,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ КТПН-18 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ КТПН-23 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ КТПН-55 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/10кВ "Дачная" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 39,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ПС 35/6 кВ «Лесная» (за границами г. Радужный) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 23,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/6 кВ «Лесная» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 7,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,890 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция РП-2 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 23,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-12 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 4,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-24 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция РП-9 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 22,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,300 | 13,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,590 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ РП-9 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 7,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,660 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция КТПН-82 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 8,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция КТПН-103 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 7,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция КТПН-76 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция КТПН-105,106 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 9,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция КТПН-109 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 6,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция КТПН-9 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 8,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция КТПН-9А | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 8,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция КТПН-137 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 8,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция КТПН-102 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-115А | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 2,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-115А | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 7,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,860 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-9 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 6,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,920 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-31 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 8,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,300 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-31 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 4,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,560 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-32 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 8,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,100 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-32 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 3,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,510 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-42 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 3,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-64 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 9,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-72 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 7,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-75 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 7,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,390 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-75 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 5,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,270 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-92 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 9,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,380 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-92 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 3,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-94 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 9,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,100 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-1005 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 8,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,500 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция линий электропередачи КЛ 6 кВ от РП-5 до ТП-26 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 4,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция ВЛ б кВ ф.4,8,16 ПС 35/6кВ «Поселок» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 35,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,800 | 17,500 | 10,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция линий электропередачи ВЛ 10 кВ ф.ф.5,15 ПС 35/10 кВ «Город-3» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 3,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция 2КЛ 0,4 кВ от ТП-22 до жилого дома № 26 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 2,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция 2КЛ 0,4 кВ от ТП-32 до жилого дома № 5 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 4,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП-32 до жилого дома № 1 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 3,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция 4КЛ 0,4 кВ от ТП-32 до жилого дома № 4 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция 2КЛ 0,4 кВ от ТП-22 до ВРУ 0,4кВ ж/д 26 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 1,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция 2КЛ 0,4 кВ от ТП-32 до ВРУ 0,4кВ ж/д 5 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 1,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП-32 до ВРУ 0,4кВ ж/д 1 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 2,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция 4КЛ 0,4 кВ от ТП-32 до ВРУ 0,4кВ ж/д 4 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция линий электропередачи 4КЛ-0,4 кВ от ТП - 13 до жилого дома №46 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 3,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция линий электропередачи 4КЛ-0,4 кВ от ТП - 21 до жилого дома № 1 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до жилого дома № 3 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 0,820 | 0,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция 2КЛ 0,4 кВ от РП-1 до ВРУ 0,4 кВ ж/д 6 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 1,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция 2КЛ 0,4 кВ от РП-1 до ВРУ 0,4 кВ ж/д 12 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 2,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-51 до ВРУ 0,4 кВ ж/д 19 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция линий электропередачи КЛ 0,4 кВ от ТП-51 до жилого дома № 29 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 1,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Прочие инвестиционные проекты |  | 345,264 | 14,870 | 18,665 | 23,877 | 16,883 | 20,444 | 12,480 | 17,410 | 18,585 | 16,920 | 17,010 | 16,540 | 16,820 | 16,990 | 20,430 | 20,920 | 18,100 | 18,050 | 19,020 | 21,250 |  |
| Система видеонаблюдения объектов энергоснабжения г. Радужный |  | Инвестиционная программа на период 2018-2022 гг. | 2,570 | 2,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Приобретение специализированной техники и автотранспорта г. Радужный |  | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг., коммерческие предложения | 326,557 | 12,300 | 17,948 | 23,047 | 16,593 | 19,534 | 12,020 | 14,910 | 14,955 | 16,920 | 17,010 | 16,540 | 16,820 | 16,990 | 17,230 | 17,320 | 18,100 | 18,050 | 19,020 | 21,250 |  |
| Диагностическое оборудование |  | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг., коммерческие предложения | 3,207 | 0,000 | 0,717 | 0,830 | 0,290 | 0,910 | 0,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Модернизация АИСКУЭЭ |  | Генеральный план | 12,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 3,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,200 | 3,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| ИТОГО по электроснабжению |  | 1873,864 | 141,240 | 87,233 | 90,604 | 88,846 | 86,786 | 89,220 | 68,990 | 105,655 | 101,220 | 107,490 | 101,750 | 95,070 | 104,480 | 102,280 | 102,390 | 104,320 | 107,180 | 100,440 | 88,670 |  |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Бюджет ХМАО-Югра |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Бюджет г. Радужный |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Иные источники финансирования |  | 1873,864 | 141,240 | 87,233 | 90,604 | 88,846 | 86,786 | 89,220 | 68,990 | 105,655 | 101,220 | 107,490 | 101,750 | 95,070 | 104,480 | 102,280 | 102,390 | 104,320 | 107,180 | 100,440 | 88,670 |  |
| Итого по источникам: |  | 1873,864 | 141,240 | 87,233 | 90,604 | 88,846 | 86,786 | 89,220 | 68,990 | 105,655 | 101,220 | 107,490 | 101,750 | 95,070 | 104,480 | 102,280 | 102,390 | 104,320 | 107,180 | 100,440 | 88,670 |  |

Примечание: * - Финансовые потребности на реализацию инвестиционных проектов и периоды их выполнения носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов, средств и степени фактической реализации мероприятий

## Программа инвестиционных проектов ливневой канализации

Перечень инвестиционных проектов перспективной схемы ливневой канализации г. Радужный на период до 2040 года представлен в таблице 63.

Многие инвестиционные затраты в комплексе проектов, заложенных на развитие системы ливневой канализации г. Радужный, не окупаются на протяжении всего прогнозного периода. Это связано в первую очередь с тем, что инфраструктурные проекты, направленные на выполнение экологических требований, требуют больших капитальных вложений при невысоком значении экономического эффекта. Проект развития системы ливневой канализации социально значимый и наиболее оправданным является его финансирование из местного бюджета.

Таблица 63 – Инвестиции в системе ливневой канализации

| Наименование мероприятия | Цель проекта | Источник информации | ВСЕГО, млн. руб. | Объем инвестиций (млн. руб.) и сроки реализации, без учета НДС | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |
| Строительство |  | 406,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,510 | 94,755 | 122,000 | 122,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Строительство закрытой ливневой канализации, общей протяженностью 8,95 км | Обеспечение выполнения экологических требований | Генеральный план | 145,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36,310 | 36,310 | 36,310 | 36,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Обеспечение выполнения экологических требований |
| Строительство открытой ливневой канализации, общей протяженностью 7,69 км | Обеспечение выполнения экологических требований | Генеральный план | 124,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Обеспечение выполнения экологических требований |
| Строительство очистных сооружений поверхностного стока в количестве 5 ед. | Обеспечение выполнения экологических требований | Генеральный план | 136,225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,245 | 54,490 | 54,490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Обеспечение выполнения экологических требований |
| Реконструкция и модернизация |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| ИТОГО по ливневой канализации |  | 406,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,510 | 94,755 | 122,000 | 122,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Бюджет ХМАО-Югра |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Бюджет г. Радужный |  | 406,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,510 | 94,755 | 122,000 | 122,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Иные источники финансирования |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Итого по источникам: |  | 406,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,510 | 94,755 | 122,000 | 122,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

Примечание: * - Финансовые потребности на реализацию инвестиционных проектов и периоды их выполнения носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов, средств и степени фактической реализации мероприятий

## Программа инвестиционных проектов в системе сбора и утилизации ТКО

Перечень инвестиционных проектов перспективной схемы сбора и утилизации ТКО г. Радужный на период до 2040 года представлен в таблице 64.

Многие инвестиционные затраты в комплексе проектов, заложенных на развитие системы сбора и утилизации ТКО г. Радужный, не окупаются на протяжении всего прогнозного периода. Это связано в первую очередь с тем, что инфраструктурные проекты, направленные на обеспечение надежности обеспечения выполнения экологических требований, требуют больших капитальных вложений при невысоком значении экономического эффекта. Проект развития системы сбора и утилизации ТКО социально значимый и наиболее оправданным является его финансирование из местного бюджета.

Таблица 64 – Инвестиции в системе сбора и утилизации ТКО

| Наименование мероприятия | Цель проекта | Источник информации | ВСЕГО, млн. руб. | Объем инвестиций (млн. руб.) и сроки реализации, без учета НДС | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |
| Строительство |  | 31,194 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,778 | 2,778 | 2,778 | 4,242 | 2,832 | 2,880 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,472 | 1,472 | 1,422 | 1,422 | 1,422 |  |
| Приобретение и размещение контейнеров объемом 0,75 м3 для раздельного сбора отходов | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 18,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Оборудование придомовой территории бункерами вместимостью 8 м3 для крупногабаритных ТКО | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 6,624 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,672 | 0,672 | 0,720 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Приобретение и монтаж контейнеров для опасных отходов | Обеспечение выполнения экологических требований | Генеральный план | 5,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Обеспечение выполнения экологических требований |
| Реконструкция и модернизация |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Прочие инвестиционные проекты |  | 15,096 | 0,740 | 1,446 | 0,905 | 0,905 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |  |
| Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры |  | Генеральный план | 4,295 | 0,200 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок, проведение акций по выявлению несанкционированных свалок мусора в землях лесного фонда |  | Генеральный план | 10,801 | 0,540 | 1,081 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |  |
| ИТОГО по системе сбора и утилизации ТКО |  | 46,290 | 0,740 | 1,446 | 0,905 | 0,905 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 4,982 | 3,572 | 3,620 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,212 | 2,212 | 2,162 | 2,162 | 2,162 |  |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ |
| Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Бюджет ХМАО-Югра |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Бюджет г. Радужный |  | 46,290 | 0,74 | 1,446 | 0,905 | 0,905 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 4,982 | 3,572 | 3,62 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,212 | 2,212 | 2,162 | 2,162 | 2,162 |  |
| Иные источники финансирования |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Итого по источникам: |  | 46,290 | 0,740 | 1,446 | 0,905 | 0,905 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 4,982 | 3,572 | 3,620 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,212 | 2,212 | 2,162 | 2,162 | 2,162 |  |

Примечание: * - Финансовые потребности на реализацию инвестиционных проектов и периоды их выполнения носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов, средств и степени фактической реализации мероприятий

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий в 2022-2040 гг. ориентировочно составляет 7 273,032 млн. рублей.

В таблице 65 приведены источники инвестиций на реализацию всех мероприятий в системе коммунальных услуг г. Радужный.

Таблица 65 – Источники инвестиций

| Наименование источника инвестиций | ВСЕГО, млн. руб. | Объем инвестиций (млн. руб.) и сроки реализации, без учета НДС |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет ХМАО-Югра | 68,457 | 8,242 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,043 | 12,043 | 12,043 | 12,043 | 12,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет г. Радужный | 615,410 | 1,656 | 1,446 | 0,905 | 0,905 | 4,856 | 4,856 | 4,856 | 73,830 | 99,665 | 157,097 | 161,133 | 33,895 | 16,530 | 9,239 | 10,719 | 8,493 | 8,443 | 8,443 | 8,443 |
| Иные источники финансирования | 6589,165 | 186,725 | 211,469 | 1401,232 | 659,552 | 363,175 | 273,389 | 298,159 | 433,446 | 359,838 | 215,860 | 240,688 | 290,681 | 238,566 | 155,531 | 295,084 | 288,130 | 289,620 | 282,880 | 105,140 |
| Итого по источникам: | 7273,032 | 196,623 | 212,915 | 1402,137 | 660,457 | 380,074 | 290,288 | 315,058 | 519,319 | 471,546 | 372,957 | 401,821 | 324,576 | 255,096 | 164,770 | 305,803 | 296,623 | 298,063 | 291,323 | 113,583 |

Примечание: * - Финансовые потребности на реализацию инвестиционных проектов и периоды их выполнения носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов, средств и степени фактической реализации мероприятий

## Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях

Целевая муниципальная программа установки приборов учета в многоквартирных домах (в том числе общедомовых), а также в бюджетных организациях не реализуется. Установка общедомовых приборов учета осуществляется управляющими организациями, товариществами собственников жилья, а также сетевыми организациями, к сетевым объектам которых подключены потребляющие установки (объекты).

## Взаимосвязанность проектов

Анализ предложенного комплекса мероприятий в разрезе видов систем коммунальной инфраструктуры, позволяет сделать вывод о том, что генерированные монопроекты не обладают высокой степенью взаимосвязанности между собой и направлены на решение локальных задач в том или ином секторе жилищно-коммунального хозяйства.

- Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

## Краткое описание форм организации проектов

Для достижения цели и решения задач настоящей Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: средства федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетные источники – средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, инвестиционная надбавка к тарифу и плата за подключение к коммунальным сетям. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства. Потенциальным источником финансирования являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе и выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов.

В общем случае источники инвестиций на реализацию мероприятий, предусмотренными данной программой можно изобразить следующим образом (см. рисунок 13).

Рисунок 13 – Структура инвестиций

## Источники и объемы инвестиций по проектам

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год. Сводные данные объемов инвестиций для развития системы коммунальной инфраструктуры г. Радужный приведены в таблице 66.

Таблица 66 – Источники финансирования инвестиционных проектов по г. Радужный

| Показатель | Всего | Объем инвестиций (млн. руб.) и сроки реализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Объем инвестиций, предусмотренных для реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения | 3341,447 | 34,028 | 109,436 | 1294,084 | 550,009 | 190,617 | 34,734 | 32,667 | 57,133 | 64,044 | 23,829 | 46,764 | 117,282 | 89,951 | 32,989 | 165,970 | 165,970 | 165,970 | 165,970 | 0,000 |
| Источники инвестиций |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет ХМАО-Югра | 8,242 | 8,242 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет г. Радужный | 0,916 | 0,916 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Иные источники финансирования | 3332,289 | 24,870 | 109,436 | 1294,084 | 550,009 | 190,617 | 34,734 | 32,667 | 57,133 | 64,044 | 23,829 | 46,764 | 117,282 | 89,951 | 32,989 | 165,970 | 165,970 | 165,970 | 165,970 | 0,000 |
| Объем инвестиций, предусмотренных для реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения | 1318,408 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 86,732 | 135,427 | 181,975 | 234,655 | 178,812 | 101,539 | 119,256 | 102,357 | 46,342 | 22,823 | 27,442 | 20,262 | 20,262 | 20,262 | 20,262 |
| Источники инвестиций |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет ХМАО-Югра | 60,215 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,043 | 12,043 | 12,043 | 12,043 | 12,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет г. Радужный | 161,941 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 31,477 | 36,969 | 31,731 | 14,366 | 7,075 | 8,507 | 6,281 | 6,281 | 6,281 | 6,281 |
| Иные источники финансирования | 1096,254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 73,351 | 122,046 | 168,593 | 221,274 | 165,431 | 70,062 | 82,287 | 70,626 | 31,976 | 15,748 | 18,935 | 13,981 | 13,981 | 13,981 | 13,981 |
| Объем инвестиций, предусмотренных для реализации мероприятий по развитию системы водоотведения | 286,758 | 20,615 | 14,800 | 16,544 | 20,697 | 12,421 | 27,908 | 27,908 | 49,384 | 29,143 | 14,479 | 9,887 | 7,703 | 12,159 | 4,514 | 7,789 | 3,859 | 2,489 | 2,489 | 2,489 |
| Источники инвестиций |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет ХМАО-Югра | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет г. Радужный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Иные источники финансирования | 286,758 | 20,615 | 14,800 | 16,543 | 20,697 | 12,421 | 27,908 | 27,908 | 49,384 | 29,143 | 14,479 | 9,887 | 7,703 | 12,159 | 4,514 | 7,789 | 3,859 | 2,489 | 2,489 | 2,489 |
| Объем инвестиций, предусмотренных для реализации мероприятий по развитию системы электроснабжения | 1873,864 | 141,240 | 87,233 | 90,604 | 88,846 | 86,786 | 89,220 | 68,990 | 105,655 | 101,220 | 107,490 | 101,750 | 95,070 | 104,480 | 102,280 | 102,390 | 104,320 | 107,180 | 100,440 | 88,670 |
| Источники инвестиций |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет ХМАО-Югра | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет г. Радужный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Иные источники финансирования | 1873,864 | 141,240 | 87,233 | 90,604 | 88,846 | 86,786 | 89,220 | 68,990 | 105,655 | 101,220 | 107,490 | 101,750 | 95,070 | 104,480 | 102,280 | 102,390 | 104,320 | 107,180 | 100,440 | 88,670 |
| Объем инвестиций, предусмотренных для реализации мероприятий по развитию ливневой канализации | 406,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,510 | 94,755 | 122,000 | 122,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Источники инвестиций |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет ХМАО-Югра | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет г. Радужный | 406,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,510 | 94,755 | 122,000 | 122,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Иные источники финансирования | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем инвестиций, предусмотренных для реализации мероприятий по развитию системы сбора и утилизации ТКО | 46,290 | 0,740 | 1,446 | 0,905 | 0,905 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 4,982 | 3,572 | 3,620 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,212 | 2,212 | 2,162 | 2,162 | 2,162 |
| Источники инвестиций |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет ХМАО-Югра | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет г. Радужный | 46,290 | 0,74 | 1,446 | 0,905 | 0,905 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 4,982 | 3,572 | 3,62 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,212 | 2,212 | 2,162 | 2,162 | 2,162 |
| Иные источники финансирования | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общий объем финансирования программных мероприятий | 7273,032 | 196,623 | 212,915 | 1402,137 | 660,457 | 380,074 | 290,288 | 315,058 | 519,319 | 471,546 | 372,957 | 401,821 | 324,576 | 255,096 | 164,770 | 305,803 | 296,623 | 298,063 | 291,323 | 113,583 |
| Источники инвестиций |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет ХМАО-Югра | 68,457 | 8,242 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,043 | 12,043 | 12,043 | 12,043 | 12,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет г. Радужный | 615,412 | 1,656 | 1,446 | 0,905 | 0,905 | 4,856 | 4,856 | 4,856 | 73,830 | 99,665 | 157,097 | 161,133 | 33,895 | 16,530 | 9,239 | 10,719 | 8,493 | 8,443 | 8,443 | 8,443 |
| Иные источники финансирования | 6589,164 | 186,725 | 211,469 | 1401,232 | 659,552 | 363,175 | 273,389 | 298,159 | 433,446 | 359,838 | 215,860 | 240,688 | 290,681 | 238,566 | 155,531 | 295,084 | 288,130 | 289,620 | 282,880 | 105,140 |

В связи со значительным объемом инвестиционных вложений, планируемых к осуществлению в краткосрочный перспективе, необходимо оценить уровень дополнительной финансовой нагрузки на потребителей коммунальных ресурсов и, на основании, полученного результата сформулировать предложения о возможных источниках финансирования мероприятий программы.

## Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы

Оценка уровней тарифов, инвестиционных составляющих в тарифах (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Программы, проведена на основании и с учетом действующих цен (тарифов) на коммунальные ресурсы в г. Радужный и сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, инвестиционных составляющие в тарифе (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Программы.

Цены (тарифы) носят оценочный характер и могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития г. Радужный.

Прогнозные (2022-2040 гг.) цены (тарифы) за коммунальные ресурсы для населения, проживающего в г. Радужный представлены в таблице 67.

Таблица 67 – Прогнозные (2022-2040 гг.) цены (тарифы) за коммунальные ресурсы для населения, проживающего в г. Радужный

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2022 | Период Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1 | Тариф на отопление | руб./Гкал | 1 465,1 | 1 516,3 | 1 561,8 | 1 608,7 | 1 656,9 | 1 706,6 | 1 757,8 | 1 810,6 | 1 864,9 | 1 920,8 | 1 978,4 | 2 037,8 | 2 098,9 | 2 161,9 | 2 226,8 | 2 293,6 | 2 362,4 | 2 433,2 | 2 506,2 |
| 2 | Тариф на питьевую воду | руб./м³ | 69,3 | 71,4 | 74,3 | 77,2 | 80,3 | 83,5 | 86,9 | 90,4 | 94,0 | 97,7 | 101,6 | 105,7 | 109,9 | 114,3 | 118,9 | 123,7 | 128,6 | 133,7 | 139,1 |
| 3 | Тариф на услуги по водоотведению | руб./м³ | 43,8 | 45,1 | 46,9 | 48,8 | 50,8 | 52,8 | 54,9 | 57,1 | 59,4 | 61,8 | 64,2 | 66,8 | 69,5 | 72,2 | 75,1 | 78,1 | 81,3 | 84,5 | 87,9 |
| 4 | Тариф на электрическую энергию | руб./кВт*ч | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| 5 | Тариф на вывоз ТКО | руб./м³ | 717,0 | 738,5 | 760,6 | 783,5 | 807,0 | 831,2 | 856,1 | 881,8 | 908,2 | 935,5 | 963,6 | 992,5 | 1 022,2 | 1 052,9 | 1 084,5 | 1 117,0 | 1 150,5 | 1 185,1 | 1 220,6 |

## Прогноз доступности коммунальных услуг для населения

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 определены основные принципы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Росиийской Федерации. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2019-2023 годы» утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации, (см. таблицу 68).

Таблица 68 – Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг

| Субъект Российской Федерации | Средний индекс по субъекту Российской Федерации на I полугодие 2022 г. (процентов) | Средний индекс по субъекту Российской Федерации на II полугодие 2022 г. (процентов) |
| --- | --- | --- |
| 81. | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 0 | 3,4 |

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского округа – Югры от 14.12.2012 № 505-п «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг» устанавливаются уровни сумм. Вносимых населением за коммунальные услуги на территории в том числе г. Ханты-Мансийска, (см. таблицу 69).

Таблица 69 – Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг

| Наименование муниципального образования | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированных по муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с 1 января 2020 года, рублей в месяц |
| --- | --- |
|  | в отопительный период | в межотопительный период |
|  | на одиноко проживающего | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | на одиноко проживающего | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек |
| Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для нанимателей жилых помещений по договору социального найма жилого помещения государственного и муниципального жилищного фонда и договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, дифференцированных по муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, рублей в месяц |
| «Северная зона» |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Радужный | 5767,30 | 3858,78 | 3273,15 | 4080,36 | 2888,79 | 2514,03 |

Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского округа – Югры от 14.12.2018 №127 установлены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для г. Радужный:

- 2021 год с 01 января по 30 июня – 0;

- 2021 год с 01 июля по 31 декабря – 3,4;

- 2022-2023 годы с 01 января по 31 июня и с 01 июля по 31 декабря:

(ИПЦ(g-1) × Kg – 0,4) + 2, где

ИПЦ(g-1) – индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на год, предшествующий g-му году, на который рассчитываются индексы по субъектам РФ;

Kg – понижающий (повышающий) коэффициент на соответствующий год долгосрочного периода, определяемый с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

Действующие нормативы потребления коммунальных услуг установлены следующими нормативно-правовыми актами:

а) приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2017 № 12-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

б) приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.11.2018 № 65-нп «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям» и с приказом региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.12.2021 № 96-нп «О внесении изменений в некоторые приказы Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

в) постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.02.2018 № 24-п (в ред. от 30.11.2018) «О нормативах потребления коммунальных услуг и нормативах потребления коммунальных ресурсов по электроснабжению при отсутствии приборов учета в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

г) постановление администрации города Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.06.2021 № 999 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории города Радужный».

Средний размер коммунальных платежей к 2040 году составит:

- для одного проживающего в однокомнатной квартире – 7 705,47 руб. в месяц;

- для двух человек, проживающих в двухкомнатной квартире – 11 524,84 руб. в месяц;

- для трех человек, проживающих в трехкомнатной квартире – 15 344,22 руб. в месяц.

Результаты анализа прогнозной оценки доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса являются положительными. В отношении всех оценочных критериев услуги организаций коммунального комплекса на протяжении всего периода реализации программных мероприятий являются доступными. Это относится к сравнению, как с уровнем 2021 года, так и с оценочными нормативными уровнями. Расчетные значения проанализированных 3-х критериев на протяжении всех периодов реализации программных мероприятий отклоняются в положительную сторону с запасом, что позволяет сделать вывод о допустимости индексации тарифов на коммунальные услуги в соответствие с заданными темпами.

Таблица 70 – Целевые и фактические уровни оценки показателей доступности коммунальных услуг

| год |  | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | Уровень доступности | высокий | доступный | высокий | высокий |
|  | Значение критерия | 9,3 | 10,7 | 97,1 | 4,2 |
| Пределы индекса для уровня «высокий» | от 6,3 до 7,2 | до 8 | от 92 до 95 | не более 10 |
| Пределы индекса для уровня «доступный» | от 7,2 до 8,6 | от 8 до 12 | от 85 до 92 | от 10 до 15 |
| Пределы индекса для уровня «недоступный» | свыше 8,6 | свыше 12 | ниже 85 | свыше 15 |

# Управление программой

## Ответственный за реализацию Программы

Инвестиционные проекты реализуются непосредственно организациями коммунального комплекса г. Радужный. Конкретный способ реализации инвестиционных проектов (доля хозяйственного или подрядного способов) определяется в рамках план-графиков выполнения работ в отношении каждого инвестиционного проекта.

Закрепление зон ответственности, а также конкретных исполнителей (соисполнителей) мероприятий и контролирующего субъекта осуществляется рамками внутренних распорядительных документов организаций. Для осуществления общего административного контроля организации коммунального комплекса предоставляют в Управление ЖКХ, транспорта, связи и муниципального контроля – администрация г. Радужный копии данных распорядительных документов.

Общий контроль реализации инвестиционных проектов на уровне организаций коммунального комплекса осуществляется непосредственно директором (генеральным директором, председателем правления и т.д.) организации (далее – руководителем).

Основные направления ответственности по реализации программных мероприятий приведены в таблице 71.

Таблица 71 – Основные направления ответственности по реализации программных мероприятий

| Наименование организационных мероприятий | Зона ответственности | Контроль | Способ закрепления ответственности |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование план-графиков выполнения работ по каждому инвестиционному проекту (помесячно) | Структурное подразделение регулируемой организации (служба капитального строительства, ремонтно-эксплуатационная служба) | Заместитель руководителя по направлению (капитальное строительство, реконструкция, модернизация, капитальные и текущие ремонты) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Проведение конкурсных процедур (внесение проекта в план закупок, организация проведения торгов, заключение договора) | Структурное подразделение регулируемой организации (юридическая служба, договорной отдел) | Заместитель руководителя по направлению (юридическое направление) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Строительство, реконструкция и модернизация объектов хозяйственным способом | Структурное подразделение регулируемой организации (служба капитального строительства, ремонтно-эксплуатационная служба) | Заместитель руководителя по направлению (капитальное строительство, реконструкция, модернизация, капитальные и текущие ремонты) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Строительство, реконструкция и модернизация объектов подрядным способом | Структурное подразделение регулируемой организации – контроль подрядчика (служба капитального строительства, ремонтно-эксплуатационная служба) | Заместитель руководителя по направлению (капитальное строительство, реконструкция, модернизация, капитальные и текущие ремонты) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Финансирование инвестиционных проектов в соответствии с план-графиком работ | Финансово-экономические службы, бухгалтерия | Заместитель руководителя по направлению (финансы, экономика) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Общий контроль реализации инвестиционных проектов | Заместители руководителя по направлению | Руководитель организации | × |

## План-график работ по реализации Программы

Программа реализуется:

- исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления города Радужный – администрацией города;

- действующими организациями коммунального комплекса г. Радужный;

- концессионерами (при использовании механизмов муниципально-частного партнерства).

При реализации мероприятий Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры г. Радужный.

Порядок согласования и утверждения инвестиционных программ регулируемых организаций определяется следующими нормативно-правовыми актами:

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов».

Проект организации работ по реализации Программы приведен в таблице 72.

Таблица 72 – Предложения по организации работ по разработке инвестиционных программ, РСО, включенных в Программу

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры / Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса |
| 1.1. | Теплоснабжение | - | организация коммунального комплекса |
| 1.2. | Водоснабжение | до 1 марта (направляется в регулируемую организацию) | администрация г. Радужный |
| 1.3. | Водоотведение | до 1 марта (направляется в регулируемую организацию) | администрация г. Радужный |
| 1.4. | Электроснабжение | - | организация коммунального комплекса |
| 1.5. | Газоснабжение | - | организация коммунального комплекса |
| 1.6. | Обращение с твердыми коммунальными отходами | - | организация коммунального комплекса |
| 2. | Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные услуги |
| 2.1. | Теплоснабжение | до 15 апреля (представляется в Региональную службу по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); до 18 апреля (представляется на согласование в администрация г. Радужный); до 30 октября (Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утверждает инвестиционную программу) | Регулируемые организации; администрация г. Радужный; Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 2.2. | Водоснабжение | до 1 мая (направить в администрация г. Радужный для согласования); до 1 мая (направить в Региональную службу по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для утверждения инвестиционной программы) | Регулируемые организации; Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 2.3. | Водоотведение | до 1 мая (направить в администрация г. Радужный для согласования); до 1 мая (направить в Региональную службу по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для утверждения инвестиционной программы) | Регулируемые организации; Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 2.4. | Электроснабжение | до 5 апреля (представляется в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); до 1 ноября (Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утверждает инвестиционную программу) | Регулируемые организации; Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 2.5. | Обращение с твердыми коммунальными отходами | до 15 июля (представляется в Региональную службу по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); до 30 октября (Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утверждает инвестиционную программу); | Регулируемые организации; Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 3. | Утверждение тарифов на коммунальные услуги |
| 3.1. | Теплоснабжение | декабрь, (тепловая энергия, теплоноситель, ГВС, транспортировка тепловой энергии) | Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 3.2. | Водоснабжение | декабрь, (питьевая вода, техническая вода, транспортировка воды) | Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 3.3. | Водоотведение | декабрь, (отведение сточных вод, транспортировка сточных вод) | Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 3.4. | Электроснабжение | декабрь, (единые котловые тарифы, индивидуальные тарифы для взаиморасчета смежных сетевых организаций, сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков, тарифы для населения и приравненных к нему категорий) | Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 3.5. | Обращение с твердыми коммунальными отходами | декабрь, (вывоз и утилизация ТКО, уборка контейнерных площадок; утилизация и захоронение ТКО) | Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 4. | Принятие решений по выделению бюджетных средств с учетом финансового плана Программы на очередной финансовый год |
| 4.1. | Теплоснабжение | Ноябрь (в составе проекта бюджета города Ханты-Мансийск на очередной год и плановый период) | Дума г. Радужный |
| 4.2. | Водоснабжение | Ноябрь (в составе проекта бюджета города Ханты-Мансийск на очередной год и плановый период) | Дума г. Радужный |
| 4.3. | Водоотведение |  |  |
| 4.4. | Электроснабжение |  |  |
| 4.6. | Обращение с твердыми коммунальными отходами |  |  |
| 5. | Подготовка отчетов о реализации мероприятий (инвестиционных программ) и достижении основных показателей Программы |
| 5.1. | Теплоснабжение | ежеквартально | Регулируемые организации |
| 5.2. | Водоснабжение | ежеквартально | Регулируемые организации |
| 5.3. | Водоотведение | ежеквартально | Регулируемые организации |
| 5.4. | Электроснабжение | ежеквартально | Регулируемые организации |
| 5.5. | Обращение с твердыми коммунальными отходами | ежегодно | Регулируемые организации |
| 6. | Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д. |
| 6.1. | Теплоснабжение | в течение финансового года | Регулируемые организации |
| 6.2. | Водоснабжение | в течение финансового года | Регулируемые организации |
| 6.3. | Водоотведение | в течение финансового года | Регулируемые организации |
| 6.4. | Электроснабжение | в течение финансового года | Регулируемые организации |
| 6.5. | Обращение с твердыми коммунальными отходами | в течение финансового года | Регулируемые организации |
| 7. | Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Программы |
| 7.1. | Теплоснабжение | Оперативный (текущий) контроль – на постоянной основе, Итоговый контроль – полугодовой, ежегодно | Регулируемые организации; администрация г. Радужный |
| 7.2. | Водоснабжение |  |  |
| 7.3. | Водоотведение |  |  |
| 7.4. | Электроснабжение |  |  |
| 7.5. | Обращение с твердыми коммунальными отходами |  |  |

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава г. Радужный.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом г. Радужный, долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса г. Радужный.

При формировании областного бюджета, администрация г. Радужный:

- вносит предложения о финансировании программных мероприятий в соответствии с разработанной и утвержденной проектно-сметной документацией, и технико-экономическими обоснованиями;

- формирует перечень программных мероприятий для представления их к финансированию из областного бюджета в рамках реализации федеральных и региональных программ;

- осуществляет контроль за выполнением программных мероприятий.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.

Целью мониторинга выполнения Программы является ежегодный контроль ситуации, а также анализ выполнения мероприятий, предусмотренных Программой.

Управление ЖКХ, транспорта, связи и муниципального контроля – администрация г. Радужный один раз в год представляет на совещаниях при Главе г. Радужный отчет о ходе выполнения Программы, в случае исполнения Программы в целом – информацию за весь период реализации.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

- Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

КЦИi = , где:

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

- Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» и рассчитывается по формуле:

КБЗi =, где:

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

- Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формуле:

ЭПi =; ЭФ i=, где:

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРПi, (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактической) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значение показателя ЭПi.

Исполнительно-распорядительным органам рекомендовано обеспечить размещение на официальном сайте муниципального образования ежегодного отчета об эффективности реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, комплексного развития социальной инфраструктуры, в том числе отчетов о реализации предусмотренных указанными программами проектов, а также протоколов заседаний муниципальных общественных советов по вопросам привлечения инвестиций с информацией о рассмотрении указанных отчетов.

Рекомендованный срок: ежегодно до 1 марта следующего года за отчетным.

Информация и отчетность об исполнении мероприятий Программы, входящих в состав инвестиционных программ организаций коммунального комплекса г. Радужный, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями регулирующих органов государственной власти к формам и срокам раскрытия, в том числе с использованием ЕИАС.

## Порядок и сроки корректировки Программы

Внесение изменений в Программу осуществляется по итогам анализа отчета о ходе выполнения Программы путем внесения изменений в соответствующее решение Думы города Радужный, которым утверждена Программа.

При необходимости по итогам мониторинга разрабатываются предложения по корректировке программы комплексного развития.

Предложения по корректировке программы комплексного развития должны содержать:

- описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

- анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой начала реализации программы);

- анализ эффективности реализации программы комплексного развития соотношения (сравнительный анализ затрат, направленных на реализацию программы комплексного развития, с полученным эффектом);

- выводы и рекомендации.

Предложения по корректировке программ комплексного развития согласовываются главой города и являются основанием для:

- корректировки перечня мероприятий и изменения схем электро-, газо-, тепло-, водо-, снабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;

- внесения изменений в программу комплексного развития.

Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д. происходит в течение финансового года, но не чаще 1 раза в полугодие.

Планирование расходов на реализацию всех муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности, в перечне мероприятий которых предусмотрены ассигнования на закупку товаров, работ и услуг на обеспечение муниципальных нужд в основной части осуществлено с увязкой целевых статей расходов с основными мероприятиями муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

Приложение № 2

к решению Думы города

от 24.11.2022 № 216

# Программа комплексного развития систем

# коммунальной инфраструктуры городского округа Радужный Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на период до 2040 года

# (актуализация на 2023 год)

## Книга 2. Обосновывающие материалы

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2

1. Перспективные показатели развития и прогноз застройки городского округа Радужный для актуализации программы	4

1.1 Характеристика городского округа	4

1.2 Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз), который формируется на основе отчетных данных и с учетом перспективных данных из Генерального плана и программы социально-экономического развития города и включает обоснование для всего прогнозного периода (с выделением этапов) численности населения по половозрастной структуре, в том числе в трудоспособном возрасте и младше трудоспособного возраста, численность пенсионеров, а также средний размер семьи городского округа	10

1.3 Прогноз развития промышленности, в котором приводятся сведения об ожидаемых изменениях в промышленности с учетом перспективных данных из Генерального плана и программы социально-экономического развития города	13

1.4 Прогноз развития застройки городского округа с прогнозом развития жилищного фонда (в том числе ввод, снос и капитальный ремонт многоквартирных домов), прогноз ввода и сноса зданий бюджетных организаций, общественного и коммерческого назначения, сделанный на основе действующих в городском округе документов территориального планирования, проектов застройки территорий, утвержденных программ строительства, сноса, капитального ремонта домов, а также проектов таких документов	17

1.5 Прогноз изменения доходов населения, который формируется на основе отчетных данных, а также данных программы социально-экономического развития городского округа, с детализацией по доходным группам	18

1.6 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности	19

1.7 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры	20

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	30

2.1 Обоснование прогноза спроса на коммунальные ресурсы по каждому элементу территориального деления по каждому виду коммунального ресурса, с детализацией по многоквартирным домам, частной застройке, бюджетным организациям административно-коммерческим зданиям и промышленности.	30

2.2 Обоснование показателей годового потребления и нагрузки	30

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	37

3.1 Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также потребителями	37

3.2 Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения	47

3.2.1 Анализ эффективности и надежности имеющихся источников ресурсоснабжения	76

3.2.2 Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей	139

3.2.3 Анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности	161

3.2.4 Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса	172

3.2.5 Анализ показателей готовности системы ресурсоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решений	187

3.2.6 Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения	189

3.3 Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы (обеспечиваются ли необходимые объемы ремонтов и развития), платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы	204

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета, и сбора информации	219

4.1 Анализ состояния энергоресурсосбережения в городском округе Радужный, в том числе наличие обоснованной программы мер и источников финансирования мероприятий по энергоресурсосбережению в многоквартирных домах, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях	219

4.2 Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов	219

5. Целевые показатели развития каждой из коммунальной инфраструктуры	222

6. Перспективная схема электроснабжения городского округа	230

7. Перспективная схема теплоснабжения городского округа	246

8. Перспективная схема водоснабжения городского округа	263

9. Перспективная схема водоотведения городского округа	266

10. Перспективная схема обращения ТКО городского округа	270

11. Программа инвестиционных проектов в ливневой канализации	274

12. Программа инвестиционных проектов установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях	276

13. Программа инвестиционных проектов реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении	277

14. Общая программа проектов представляет совокупную программу инвестиционных проектов по всем системам ресурсоснабжения, в области энергоресурсосбережения (включая установку приборов учета)	278

15. Финансовые потребности для реализации программы	280

16. Организация реализации проектов	296

16.1 Распределение зон ответственности по реализации программных мероприятий	298

16.2 План-график работ по реализации Программы	299

16.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	302

16.4 Порядок и сроки корректировки Программы	303

17. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)	304

18. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги	309

19. Модель для расчета программы. Раздел включает описание моделей, с помощью которых осуществляются все расчеты т обоснования по программе	326

# Перспективные показатели развития и прогноз застройки городского округа Радужный для актуализации программы

## Характеристика городского округа

Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ Радужный (далее по тексту – г. Радужный) расположен в центре Западной Сибири, на реке Аган, в северо-западной части Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 680 км от г. Ханты-Мансийска. Территория городского округа граничит с межселенными территориями Нижневартовского района. С городом Нижневартовск город Радужный связывает автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения «г. Нижневартовск – г. Радужный», соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», III категории. Ближайший аэропорт, железнодорожный вокзал и речной порт находятся в г. Нижневартовске, расстояние до которого около 165 км.

Площадь городского округа составляет – 16 891,0 га.

Численность населения на 2021 г. – 44 127 чел.

Географические координаты: 77°45'00" в.д., 62°18'00" с.ш.

Город расположен в пределах Варьеганского нефтяного месторождения, в границах Варьеганского лицензионного участка. Кроме того, в окрестностях городского округа имеются следующие нефтяные месторождения, это – Северо-Варьеганское, Бахиловское, Северо-Хохряковское, Верхнеколик-Еганское, Сусликовское, Тагринское и Западно-Варьеганское. На Северо-Варьеганском, Бахиловском, Северо-Хохряковском, Верхнеколик-Еганском, Сусликовском лицензионных участках добычу нефти ведет компания ПАО «Варьеганнефтегаз», на Варьеганском, Тагринском и Западно-Варьеганском лицензионных участков добычу нефти осуществляет Нижневартовский филиал ПАО НК «РуссНефть».

Территория городского округа входит в подзону глееземов и подзолов северной тайги. Почвы на территории муниципального образования представлены почвами равнин: аллювиальными дерново-глеевыми и подзолами иллювиально-гумусовыми.

В границах городского округа доля жилых территорий составляет 1,4% или 238,5 га.

В соответствии с классификатором функциональных зон определен баланс жилых территорий городского округа по следующим видам застройки:

- зона многоэтажной жилой застройки;

- зона среднеэтажной жилой застройки;

- зона малоэтажной жилой застройки;

- зона индивидуальной жилой застройки.

Географическое положение г. Радужный показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Географическое положение г. Радужный

Климат

По строительно-климатическому районированию в соответствии с СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 территория г. Радужный относится к району – I, подрайону – IД. Для данного района характерна: суровая и длительная зима, обусловливающая максимальную теплозащиту зданий, большие объемы снегопереноса, короткий световой год, большая продолжительность отопительного периода, низкие средние температуры наиболее холодных пятидневок.

Климат на территории города резко континентальный, с продолжительной суровой зимой с сильными ветрами метелями и коротким нежарким летом. Среднегодовая температура воздуха составляет -2,8°C, абсолютный минимум температуры января -57°C, максимум июля +36°C. Температура воздуха в январе на 1-3°C ниже, чем в расположенных к западу и югу регионах.

Период с устойчивыми морозами достигает 180 дней, минимальные суммы отрицательных температур составляют 3000°C. Возможно понижение температуры до 50°C. Величина межгодовой изменчивости средней месячной температуры воздуха в январе -15°C. В апреле и октябре среднесуточная температура воздуха отрицательная (-3°С - -4°C). Наблюдаются резкие колебания температуры в течение суток.

Период с температурой воздуха более +10°C длится 80 дней, более +15°C – около месяца. Средняя температура в июле составляет +16°C. Из-за большой облачности продолжительность солнечного сияния в году менее 1700 часов. Радиационный баланс составляет около 1000 МдЖ/м2 год.

Увлажнение территории почти целиком зависит от влаги, приносимой с запада. Годовой ход осадков относится к континентальному. В холодный период выпадает около 20% годовой суммы. Большая часть их выпадает в первые месяцы зимы. Годовой минимум отмечается в феврале и составляет 14-28 мм. Максимальное за год количество осадков выпадает в июле-августе. Относительная влажность воздуха – 76,2%. При длительном залегании снежного покрова (более 200 дней) высота его составляет 70 см.

Ветер играет большую роль в формировании метеорологических условий в приземном слое воздуха, влияя на температуру воздуха, испарение с поверхности почв, транспирацию. Он воздействует на распределение снежного покрова. С ним связаны многие атмосферные явления (метели, изморози). Зимой повторяемость господствующих южных и юго-западных ветров составляет по всей территории 50-65%, в мае она падает до 16-25%. С июня по август преобладают северные ветры. Средняя скорость ветра – 3,1 м/с. Число дней в году с сильным ветром (более 15 м/сек) в среднем 18, наибольшее – 31, чаще всего сильные ветра бывают в марте-мае.

Сезонное промерзание почвы начинается во второй половине октября, достигает максимальной глубины к концу марта. Полное оттаивание грунта происходит в июне.

Средняя продолжительность солнечного сияния за год составляет 1632 часа, наименьшая в декабре – 14, наибольшая в июле – 275. Характерно позднее начало вегетационного периода – 20 мая.

Средние температуры воздуха января понижаются от -20°С до -27°С. В отдельные дни почти ежегодно температура ночью понижается до -36°С. В наиболее холодные зимы температура воздуха может понижаться до -47°С -51°С. Наряду с низкими температурами могут наблюдаться и высокие. Так в январе почти повсеместно отмечаются оттепели с максимальной температурой +2°С-+6°С, но оттепели зимой – явление редкое и кратковременное.

Преобладают ветры с северной составляющей. Средние месячные температуры июля самого теплого месяца года колеблются в районе +18ºС. В отдельные дни в июле-августе почти ежегодно температура воздуха днем может повышаться до +25°С-+35°С. Безморозный период длится до 127 дней. Имеют место резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды.

Основное количество осадков выпадает с мая по октябрь 350-400 мм.

Климатические параметры г. Радужный представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Климатические параметры г. Радужный

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| 1.1 | Абсолютная минимальная температура воздуха | °С | -50 |
| 1.2 | Температура воздуха наиболее холодных суток |  |  |
| 1.2.1 | обеспеченностью 0,98 | °С | -44 |
| 1.2.2 | обеспеченностью 0,92 | °С | -41 |
| 1.3 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки |  |  |
| 1.3.1 | обеспеченностью 0,98 | °С | -42 |
| 1.3.2 | обеспеченностью 0,92 | °С | -35 |
| 1.4 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 79 |
| 1.5 | Количество осадков за ноябрь – март | мм | 107 |
| 1.6 | Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль |  | ЮЗ |
| 2 | Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| 2.1 | Абсолютная максимальная температура воздуха | °С | 38 |
| 2.2 | Температура воздуха |  |  |
| 2.2.1 | обеспеченностью 0,98 | °С | 26 |
| 2.2.2 | обеспеченностью 0,95 | °С | 23 |
| 2.3 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода | °С | 24,2 |
| 2.4 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 73 |
| 2.5 | Количество осадков за апрель – октябрь | мм | 360 |
| 2.6 | Суточный максимум осадков | мм | 78 |
| 2.7 | Преобладающее направление ветра за июнь–август |  | З |

Источник: СП 131.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»

Экономика и инфраструктура

В структуре промышленного производства г. Радужный основную долю занимает добыча нефти (85,9% от общего объема отгруженной промышленной продукции). Занятость населения, уровень доходов в значительной мере определяются состоянием нефтегазодобычи.

Структура численности занятых в экономике г. Радужный по видам экономической деятельности по состоянию на 2021 г. представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структура численности занятых в экономике г. Радужный по видам экономической деятельности по состоянию на 2021 г.

Из рисунка 2 видно, что половину от общей численности занятых в экономике г. Радужный составляют занятые по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», второе место в структуре занятости имеет вид экономической деятельности «Образование».

На территории города расположены производственные базы следующих нефтяных компаний:

- ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз»;

- Нижневартовский филиал ПАО НК «РуссНефть»;

- АО «Негуснефть».

Кроме этого, значительную долю в структуре промышленного производства города занимают предприятия нефтесервисного профиля:

- ООО «РуссИнтеграл «Варьеган-Ремонт»;

- ООО «Варьеганская нефтяная буровая компания»;

- ООО «Трайкан Велл Сервис»;

- ООО «Вестор Оверсиз Холдингз».

Доля остальных видов экономической деятельности менее значительна: на обрабатывающий сектор приходится 6,7% всего промышленного производства, на обеспечение электрической энергией, газом, паром, кондиционирование воздуха – 6,9%; на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 0,5%. Значительная доля всей отгруженной продукции обрабатывающих производств приходится на производство машин и оборудования. К предприятиям данного вида деятельности относятся ООО «Алмаз-нефтесервис», ООО «Радоп». Предприятием пищевой промышленности в городе Радужный является ОАО «Хлебозавод».

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям – производителям промышленной продукции за 2020 г. составил 39 361,5 млн. руб. и уменьшился в сопоставимых ценах к уровню 2019 г. на 27,6%. За 2020 г. объем инвестиций в основной капитал в г. Радужный, по предварительной оценке, составил 2 845,4 млн. руб. или 102,2% относительно 2019 г. в сопоставимых ценах. Динамика показателей «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям – производителям промышленной продукции» и «Объем инвестиций в основной капитал» за период 2017–2020 гг. приведена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Динамика показателей «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям – производителям промышленной продукции» и «Объем инвестиций в основной капитал» за период 2017-2020 гг.

В городе Радужный отсутствуют сельскохозяйственные предприятия. Основная часть сельскохозяйственной продукции выращивается крестьянскими фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами. Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в 2020 г. составили 4,28 га. Валовые сборы картофеля в хозяйствах всех категорий возросли на 39% к уровню 2019 г., валовые сборы овощей – на 16%. Перечень объектов сельскохозяйственного назначения г. Радужный приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень объектов сельскохозяйственного назначения г. Радужный

| № п/п | Наименование | Местоположение | Количество голов скота, птицы | Объем произведенной продукции | Число работников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КФХ «Хуторок» глава Илларионова О.Я. | г. Радужный, СОНТ «Здоровье», участок 94 | 11 голов крупного рогатого скота (далее также –КРС), 10 голов мелкого рогатого скота (далее также – МРС), 8 кроликов, 450 голов домашней птицы | Мясо птицы – 3,4 тонны, яйцо – 55,0 тыс. шт. | 3 |
| 2 | ИП Куржос Н.А. | г. Радужный, микрорайон «жилой поселок «СУ-968», ул. Лесная, 23б | 1 голова КРС, 5 голов МРС, 2 свиньи, 10 кроликов, 100 голов домашней птицы | Молоко – 7,5 тонн, мясо птицы – 2,5 тонны | 3 |
| 3 | ИП Кер Д.И. | г. Радужный, мкр. «Южный» | 10 свиней | Мясо – 44,0 тонны | 2 |
| 4 | КФХ Глава Ерохов Н.В. | г. Радужный, Южная промышленная зона, ул. Сусликова Н.Н., 28 | 5 голов свиней, 70 голов домашней птицы | Мясо – 23,0 тонны | 3 |
| 5 | ИП Ергогло Л.П. | г. Радужный, Южная промышленная зона, ул. Сусликова Н.Н., 30 | 2 головы КРС, 15 свиней | Мясо – 12,0 тонн | 2 |
| 6 | ЛПХ Клочко С.В. | г. Радужный, ул. Буровиков, 232 | 2 головы МРС | Нет данных | Нет данных |
| 7 | ЛПХ Закирова М.С. | г. Радужный, мкр. 22, ул. Усадебная, 13 | 2 головы МРС | Нет данных | Нет данных |
| 8 | ЛПХ Муслимова М.В. | г. Радужный, мкр. «Южный», пер. Депутатский, 2 | 6 голов МРС | Нет данных | Нет данных |
| 9 | ЛПХ Абдузакиров К.М. | г. Радужный, ул. Магистральная, 105 | 1 лошадь | Нет данных | Нет данных |
| 10 | ЛПХ Швачка Н.Д. | г. Радужный, СНТ «ЗУМРАД» | 1 лошадь | Нет данных | Нет данных |
| 11 | ЛПХ Шабанова О.В. | г. Радужный, мкр. 22, ул. Восточная, 6 | 6 голов МРС, 40 голов домашней птицы | Нет данных | Нет данных |
| 12 | ЛПХ Цыпаков Р.М. | г. Радужный, микрорайон «жилой поселок «СУ-968», ул. Лесная, 22 | 5 лошадей, 5 голов МРС | Нет данных | Нет данных |
| 13 | ЛПХ Спиридонова А.Н. | г. Радужный, ОДПН «Баклажан» | 3 головы МРС | Нет данных | Нет данных |

В настоящее время зона концентрации промышленного производства преимущественно сосредоточена в южной части городского округа. Сельскохозяйственные территории расположены в центральной и западной частях, а также в южной части территории городского округа.

В течение 2020 г. на территории города Радужный осуществляли свою деятельность 1 150 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:

- 307 субъектов – малые предприятия (с учетом микропредприятий);

- 8 субъектов – средние предприятия;

- 835 субъектов – индивидуальные предприниматели.

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса оценивается порядка 3,5 тыс. человек, количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей – 0,8 тыс. человек и порядка 4,6 тыс. человек были заняты трудом по найму у отдельных граждан. Таким образом, малый и средний бизнес охватил более 42% работающего населения города. Малые и средние предприятия в городе Радужный составляют существенную часть сектора розничной торговли, в значительной мере формируют рынок услуг, занимают уверенные позиции в области строительства, малого производства, а также транспорта.

Туристическая сфера в городе Радужный представлена преимущественно деловым, рыболовным и охотничьим туризмом. На территории городского округа имеются гостиницы и база отдыха.

  - Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз), который формируется на основе отчетных данных и с учетом перспективных данных из Генерального плана и программы социально-экономического развития города и включает обоснование для всего прогнозного периода (с выделением этапов) численности населения по половозрастной структуре, в том числе в трудоспособном возрасте и младше трудоспособного возраста, численность пенсионеров, а также средний размер семьи городского округа

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в проектах документов территориального планирования, определяется на основе численности населения. На результаты демографических прогнозов опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских садов, дорог и транспортных средств и многое другое.

Город Радужный относится к небольшим городам Ханты-Мансийского автономного округа − Югры. Численность населения на начало 2021 г. составляла 44,1 тыс. человек. На протяжении последних шести лет наблюдается положительная динамика численности населения. Динамика численности населения г. Радужный представлена на рисунке 4. Ежегодный прирост численности населения в среднем составил 0,2 тыс. человек.

Рисунок 4 – Динамика численности населения г. Радужный за 2009-2021 гг., тыс. чел.

Уровень рождаемости в городе в течение анализируемого периода нестабильный: рождаемость то увеличивается, то снижается, но за последние 6 лет отмечено стабильное снижение. Наиболее высокий коэффициент рождаемости был отмечен в 2014 г. и составлял 17,1 на 1000 жителей, самый низкий – в 2019 г. составил 10,6 на 1000 жителей. В целом, за период 2010-2020 гг. число родившихся составило 7,1 тыс. чел.

Уровень смертности в течение анализируемого периода также нестабилен: присутствует как рост, так и снижение. На протяжении рассматриваемого периода времени число умерших варьировалось в диапазоне 189-273 чел. Самый высокий коэффициент смертности был отмечен в 2020 г. и составил 6,2 на 1000 жителей, наиболее низкий – в 2010 г. – 4,3 на 1000 чел. За период 2010-2020 гг. число умерших составило 2,5 тыс. чел. Одной из причин высокой смертности в 2020 г. является пандемия, вызванная распространением коронавирусной инфекции.

Средний разрыв между смертностью и рождаемостью на протяжении рассматриваемого периода составил 420 чел., суммарное значение естественного прироста – 4,6 тыс. чел. Динамика естественного движения населения г. Радужный представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Естественное движение населения г. Радужный за 2010-2021 гг., чел.

Неблагоприятным фактором формирования численности населения является миграционное движение. На протяжении анализируемого периода миграционной ситуации города свойственна повышенная интенсивность миграционных потоков, как прибывающих, так и выбывающих, но отток населения по-прежнему преобладает над притоком, за исключением 2020 г.

Динамика естественного механического движения населения города представлена на рисунке 6. Основными причинами оттока населения за пределы города Радужный являются: личные и семейный мотивы, возвращение на прежнее место жительства, смена работы, учебы, желание жить в городе с более высоким статусом, отъезд в регионы с более благоприятными климатическими условиями.

Рисунок 6 – Механическое движение населения г. Радужный за 2010-2021 гг., чел.

Возрастная структура населения играет активную роль в демографических процессах, оказывает влияние на величину всех демографических показателей. Тип возрастной структуры населения города Радужный можно отнести к регрессивному, где доля детей ниже доли лиц старшего поколения. В половозрастной структуре населения прослеживается практически равенство долей женского и мужского населения, (см. рисунок 7).

Рисунок 7 – Половозрастная структура населения г. Радужный за 2021 г., тыс. чел.

Населенный пункт город Радужный относится к числу самых «молодых» городов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Средний возраст горожан на начало 2016 г. составлял 33,8 года, продолжительность жизни – 72 года, что выше, чем в среднем по Российской Федерации (70,93 лет).

В целом демографическая ситуация в городе Радужный характеризуется следующими тенденциями:

- нестабильная динамика численности населения городского округа (наблюдается как увеличение, так и снижение);

- положительная динамика естественного прироста населения городского округа (в среднем рождаемость превышает смертность в 2,9 раз);

- интенсивная миграционная убыль населения за последние годы (в среднем 0,4 тыс. чел./год);

- прогрессивная возрастная структура населения города: доля детей – 23,8%, доля населения старше трудоспособного возраста – 16,3%.

Основной целью демографического развития города является улучшение демографической ситуации за счет увеличения продолжительности жизни, укрепления здоровья населения, создания благоприятных условий для рождения и воспитания детей, оптимизации миграционных потоков.

Стратегическое видение демографического потенциала города Радужный опирается на прогнозы, предложенные в СТП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и стратегии социально-экономического развития города Радужный до 2030 года, утвержденной решением Думы города Радужный от 08.11.2018 № 395 (далее также – ССЭР г. Радужный до 2030 года).

Согласно СТП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры демографический потенциал города Радужный к концу 2035 года был определен на уровне 52,0 тыс. чел. за счет активной демографической политики, направленной на устойчивое социально-экономическое развитие. Кроме того, прогнозировался рост численности трудовых ресурсов за счет наращивания миграционного притока. Согласно сложившейся динамике численности населения города Радужный очевидна завышена в демографических показателях в СТП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Стратегией социально-экономического развития города Радужный до 2030 года предусмотрено увеличение численности населения до 44,6 тыс. чел. Увеличение численности будет обеспечено за счет естественного прироста.

К концу расчетного срока (конец 2040 года) ожидается сохранение положительной динамики численности населения. Численность населения городского округа увеличится и составит 45,6 тыс. человек, согласно письму администрации города Радужный от 16.09.2021 № 001-Исх-4952. Прогнозируемые значения численности населения г. Радужный к концу 2040 г. приведены на рисунке 8.

Рисунок 8 – Прогнозируемые значения численности населения г. Радужный к концу 2040 г.

Положительная тенденция сохранится за счет естественного прироста и положительной, но иногда нулевой миграции населения.

  - Прогноз развития промышленности, в котором приводятся сведения об ожидаемых изменениях в промышленности с учетом перспективных данных из Генерального плана и программы социально-экономического развития города

Развитие потребительского рынка

По состоянию на конец 2021 года сфера потребительского рынка насчитывала 376 объектов торговли, общественного питания: 220 магазинов (83 – продовольственные, 121 – непродовольственные, 15 – со смешанным ассортиментом товаров, 1 – магазин — склад), 17 торговых комплексов, 19 павильонов, 17 объектов мелкорозничной торговли, 1 универсальный рынок, 71 объект общественного питания на 8 020 посадочных мест.

На потребительском рынке города Радужный на протяжении 2021 г. сохранялась высокая насыщенность основными продовольственными и непродовольственными товарами, которая полностью соответствовала спросу населения.

Торговля

На территории города присутствуют федеральные торговые сети, которые продолжают расширятся, тем самым открывают новые рабочие места. Развитие предприятий сетевого направления оказывает влияние на удовлетворение покупательского спроса, улучшение качества торгового обслуживания, а также способствует росту конкуренции на потребительском рынке. Наряду с развитием сетевого принципа организации торгового обслуживания на территории города присутствуют продовольственные магазины «шаговой доступности», магазины «эконом-класса». Кроме того, действует нестационарная торговля, которая осуществляется местным предприятием пищевой промышленности – ООО «Хлебозавод». ООО «Хлебозавод» является товаропроизводителем хлеба, хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, организует реализацию своей продукции посредством организации развозной торговли, осуществляемой вне стационарной торговой сети с использованием специализированных, специально оборудованных для торговли транспортных средств, а также мобильного оборудования, применяемого в комплекте с транспортным средством. В организации развозной торговли используются автомобили в количестве 5 единиц, а также 5 нестационарных торговых объектов.

На территории г. Радужный в 2021 году проводились самостоятельные ограниченные во времени, периодически повторяющиеся мероприятия, организуемые товаропроизводителями автономного округа:

- регулярные ярмарки сельскохозяйственных товаропроизводителей (крестьянские-фермерские хозяйства), на которых реализуется сельскохозяйственная продукция: мясо КРС, свинина, баранина, куры, утки, гуси, яйцо куриное, яйцо перепелиное, молоко, кисломолочные продукты;

- специализированные ярмарки, организуемые гражданами, владельцами личных подсобных хозяйств, на которых реализуется продукция огородничества, животноводства;

- открыт формат ежедневной ярмарки «Свежий хлеб» торговой марки «Веселый пекарь», принадлежащей ООО «Хлебозавод» г. Радужный.

В 2021 году на ярмарочных площадках города было организованно и проведено 4 крупных ярмарочных мероприятия: ярмарки белорусских и российских предприятий, на которой были представлены предприятия Республики Беларусь, пасхальная ярмарка местных товаропроизводителей и ярмарка местных товаропроизводителей приуроченная к празднику День Нефтяника.

В 2021 году розничный товарооборот оценивается в сумме 9 385,7 млн. руб., что в действующих ценах больше аналогичного показателя 2020 г. на 175,3 млн. руб.

В 2021 году была продолжена работа по мониторингу цен на продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости по 67 позициям, в результате необоснованного роста цен не зафиксировано. Дополнительно, в связи с распространением коронавирусной инфекции, проводился мониторинг наличия и установленных цен средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), лекарственных препаратов в торговой и аптечной сетях города.

Общественное питание

В 2021 году объем оборота деятельности ресторанов, кафе и других видов предприятий общественного питания оценивается в сумме 446,1 млн. руб., или 92,4% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах.

Всего в городе функционировало 71 предприятие общественного питания на 8 020 посадочных мест, в том числе в общедоступной открытой сети – 3 426 посадочных мест, при учебных заведениях – 3 600 посадочных мест, 994 посадочных места на предприятиях общественного питания при промышленных предприятиях.

Обеспеченность посадочными местами общественного питания общедоступной открытой сети на 1 тыс. жителей составила 77,5 посадочных мест, при нормативе 40

Развитие малого и среднего предпринимательства

Динамика показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Динамика показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства

| Показатель | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | ед. | 354 | 329 | 333 | 316 | 294 |
| Индивидуальные предприниматели | чел. | 893 | 944 | 919 | 834 | 808 |
| Самозанятые граждане | чел. | 0 | 0 | 0 | 332 | 466 |
| Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятиях в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | % | 22,2 | 22,9 | 24,6 | 24,8 | 25,0 |
| Объем средств, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, всего, в том числе: | млн. руб. | 2,0 | 3,4 | 3,2 | 6,3 | 2,8 |
| средства бюджета автономного округа | млн. руб. | 1,8 | 3,1 | 3,0 | 5,9 | 2,6 |
| средства бюджета г. Радужный | млн. руб. | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |

В течение 2021 года на территории муниципального образования осуществляли свою деятельность 1102 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе:

- 285 – малые предприятия (с учетом микропредприятий) (2020 г. – 307 ед.);

- 9 – средние предприятия (2020 г. – 8 ед.);

- 808 – индивидуальные предприниматели (2020 г. – 834).

Снижение численности субъектов малого предпринимательства в 2021 г. по сравнению с 2020 г. обусловлено переходом части предпринимателей в статус самозанятых граждан.

Малые и средние предприятия в г. Радужный составляют существенную часть сектора розничной торговли, в значительной мере формируют рынок услуг, занимают уверенные позиции в области строительства, малого производства, а также транспорта.

В 2021 году в структуре распределения малых и средних предприятий по видам экономической деятельности по-прежнему значительное количество сконцентрировано в сфере оптовой и розничной торговли (26,8% от общего количества малых и средних предприятий), строительстве (14,2%) и транспортной сфере (11,2%).

Основным инструментом решения стратегических задач, направленных на создание благоприятных условий для развития предпринимательской инициативы является реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Радужный на 2019-2025 гг. и на период до 2030 г.» (далее – Программа), в которой предусмотрен комплекс мер финансовой поддержки:

- субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально-значимые виды деятельности в социальной сфере, в виде возмещения части затрат: на аренду нежилых помещений; на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов;

- начинающим предпринимателям, в виде возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности (расходы на аренду помещений; оплата коммунальных услуг; приобретение основных средств (оборудование, оргтехника, мебель).

В 2021 году на реализацию мероприятий Программы направлено 2,8 млн. руб., из них: 2,6 млн. руб. – средства бюджета автономного округа и 0,2 млн. руб. – средства бюджета г. Радужный.

В соответствии с мероприятиями Программы оказана финансовая поддержка 19 субъектам малого и среднего предпринимательства:

- 18 Субъектам, осуществляющим социально-значимые виды деятельности на общую сумму 2,5 млн. руб., в том числе: 12 Субъектам в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения на сумму 1,1 млн. руб., 6 Субъектам в части возмещения затрат по приобретению оборудования (основных средств) на сумму 1,4 млн. руб.;

- 1 Субъекту, начинающему предпринимательскую деятельность на общую сумму 0,3 млн. руб.

Информационно-консультационную поддержку получили 605 чел.

В 2021 году за имущественной поддержкой субъекты малого предпринимательства не обращались.

В муниципальном образовании действует Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства г. Радужный при главе г. Радужный. Данный институт являются механизмом обратной связи с бизнесом. Он позволяет вовлекать представителей предпринимательского сообщества в рассмотрение вопросов предпринимательской деятельности. За 2021 г. проведено 3 заседания Совета.

В целях поддержки доступа субъектов малого и среднего предпринимательства г. Радужный к предоставлению услуг в социальной сфере в г. Радужный на базе отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей действует ресурсный центр поддержки социального предпринимательства в г. Радужный (далее – ресурсный центр социального предпринимательства). Ресурсный центр поддержки социального предпринимательства является элементом формирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере г. Радужный.

За 2021 год консультационную поддержку получил 31 субъект предпринимательской деятельности и 7 граждан, планирующих осуществлять деятельность в социальной сфере. По результатам проведенной работы 5 Субъектов получили статус «СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ».

В многофункциональном центре г. Радужный действует бизнес-окно по предоставлению услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства с возможностью предоставления широкого спектра государственных, муниципальных и сопутствующих услуг для создания и развития бизнеса, услуг АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», Фонда Югорская региональная микрокредитная компания.

Все услуги предоставляются по принципу «одного окна». В перспективе планируется расширение спектра услуг и автоматизация процессов их предоставления, что позволит осуществлять информационное взаимодействие в электронном виде и сократить временные издержки по предоставлению таких услуг.

В рамках стабилизации социальной напряженности на рынке труда на территории г. Радужный реализуется государственная программа «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 гг. и на период до 2030 г.». Одним из направлений программы является содействие развитию предпринимательства и самозанятости безработных граждан, в рамках которого предусмотрено оказание финансовой помощи безработным гражданам, желающим зарегистрировать собственный бизнес. За 2021 год оказана финансовая помощь безработным гражданам, желающим зарегистрировать собственный бизнес, в результате чего зарегистрировали предпринимательскую деятельность 21 чел. из числа безработных.

  - Прогноз развития застройки городского округа с прогнозом развития жилищного фонда (в том числе ввод, снос и капитальный ремонт многоквартирных домов), прогноз ввода и сноса зданий бюджетных организаций, общественного и коммерческого назначения, сделанный на основе действующих в городском округе документов территориального планирования, проектов застройки территорий, утвержденных программ строительства, сноса, капитального ремонта домов, а также проектов таких документов

По состоянию на 2021 г. общая площадь жилых помещений г. Радужный составляла 770,9 тыс. кв. м. Размер средней жилищной обеспеченности при численности населения 44,1 тыс. человек – 17,5 кв. м общей площади жилых помещений на человека. Показатель невысокий, он значительно ниже не только федерального уровня (26,9 кв. м), но и регионального (21,4 кв. м).

Основные характеристик жилищного фонда г. Радужный представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Основные характеристики жилищного фонда г. Радужный

| Показатель | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, тыс. кв. м | 770,8 | 771,0 | 770,7 | 764,9 | 770,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| водопроводом | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| канализацией | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| отоплением | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ваннами (душем) | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| горячим водоснабжением | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| напольными электрическими плитами | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Количество семей, получающих субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, семей | 1 277 | 760 | 712 | 941 | 1 172 |
| Сумма начисленных субсидий, млн. рублей | 31,1 | 31,0 | 26,9 | 41,6 | 43,8 |
| Сумма субсидий в расчете на 1 семью в месяц, рублей | 2 027,9 | 3 402,2 | 3 146,4 | 3 680,2 | 3 114,0 |
| Федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан в совокупном доходе семьи, в процентах | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Фактическая доля собственных расходов граждан за оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи, в процентах | 7,6 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,6 |
| Фактический уровень собираемости платежей населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, в процентах от начисленных платежей | 96,9 | 94,0 | 96,03 | 87,2 | 97,7 |
| Замена ветхих тепловых сетей, км | 2,2 | 1,6 | 1,306 | 1,701 | 3,13 |
| Уровень замены ветхих тепловых сетей, в процентах | 3,2 | 3,7 | 4,8 | 6,3 | 6,3 |
| Замена ветхих водопроводных сетей, км | 1,0 | 2,7 | 3,651 | 3,299 | 1,45 |
| Уровень замены ветхих водопроводных сетей, в процентах | 0,7 | 2,9 | 5,9 | 5,2 | 5,8 |

Жилищная политика, направленная на обеспечение жильем граждан льготных категорий; переселение граждан из непригодного для проживания жилья; создание условий для планомерного и комплексного развития городского округа, регулируется следующими документами:

- государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 476-п (далее – также государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы»);

- муниципальная программа города Радужный «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей г. Радужный», утвержденная постановлением администрации города Радужный от 25.01.2022 № 90 (далее – также муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей г. Радужный»).

Приоритеты и целевые показатели развития в области жилищного строительства определены с учетом целей национального проекта «Жилье и городская среда» и целевых ориентиров, установленных в стратегических документах г. Радужный.

Основные показатели жилищной сферы (площадь жилищного фонда, средняя обеспеченность площадью жилищного фонда, темпы жилищного строительства) находятся в прямой зависимости от динамики численности населения г. Радужный, инвестиционного спроса на освоение территорий в целях жилищного строительства, градостроительных возможностей территории.

Согласно государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» целевое значение показателя средней жилищной обеспеченности на регион прогнозируется на уровне 25,5 кв. м общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя.

С учетом прогнозируемой численности населения г. Радужный к концу 2040 г. и уровня средней жилищной обеспеченности, определенного Государственной программой, объем жилищного фонда должен достичь порядка 1,2 млн кв. м общей площади жилых помещений. Существующая жилая застройка будет сохранена, исходя из технического состояния жилищного фонда. Для достижения прогнозируемых параметров ежегодные темпы ввода жилья должны составить не менее 20 тыс. кв. м в год. Ввиду чего необходимо постепенно наращивать объемы жилищного строительства.

Стратегической целью демографической политики, как Российской Федерации, так и городского округа является улучшение демографической ситуации, в том числе за счет создания благоприятных условий для рождения и воспитания детей. Основой достижения установленной цели является создание условий для повышения доступности получения жилья.

Одной из важных задач, требующих решения, является сокращение числа граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Согласно муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей г. Радужный» к концу 2030 г. 62 семьи получат жилые помещения, являющиеся собственностью муниципального образования. Кроме того, 62 семьи отдельных категорий граждан будут обеспечены жилыми помещениями.

В целях улучшения жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения городского округа предусматривается несколько вариантов увеличения жилищного фонда: освоение новых территорий (северная часть территории населенного пункта), преобразование существующей застройки (4, 5 и 9 микрорайоны), а также точечная жилая застройка (1 и 2 микрорайоны). Развитие городской жилой застройки ориентировано на индивидуальные, малоэтажные и среднеэтажные жилые дома

  - Прогноз изменения доходов населения, который формируется на основе отчетных данных, а также данных программы социально-экономического развития городского округа, с детализацией по доходным группам

Средняя заработная плата работников организаций в г. Радужный за 2021 г. несколько ниже, чем в иных городских округах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в 2021 г. г. Радужный был на последнем 13-м месте по уровню средней заработной платы работников крупных и средних организаций среди городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), что объясняется как структурой экономики города, так и политикой предприятий города в отношении заработных плат. Реальные располагаемые денежные доходы населения в последние годы сокращались. Отношение среднемесячной заработной платы населения г. Радужный и прожиточного минимума за последние 7 лет сократилось с 4,7 раз до 4 раз. Несмотря на более высокие показатели доходов населения г. Радужный по сравнению со средними показателями по Российской Федерации, можно отметить тенденцию к определенному снижению уровня жизни населения города.

Сведения о финансовом состоянии населения в г. Радужный представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Сведения о финансовом состоянии населения в г. Радужный

| Показатель | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения, % | 102,0 | 103,9 | 100,1 | 93,2 | 97,5 |
| Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, рублей | 30 039,6 | 31 895,1 | 33 258,3 | 31 876,7 | 32 439,7 |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), рублей | 57 234,4 | 61 639,9 | 65 372,9 | 67 542,0 | 71 121,7 |
| Темпы роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы одного работника, % | 106,6 | 107,7 | 106,1 | 103,3 | 105,3 |
| Реальная начисленная заработная плата одного работника, % | 102,8 | 104,7 | 101,5 | 99,9 | 100,1 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), % | 0,71 | 0,48 | 0,81 | 4,60 | 0,79 |

  - Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Город Радужный – сравнительно молодой город, что положительно сказывается на состоянии его инженерной инфраструктуры: несмотря на то, что износ сетевого хозяйства в последние годы нарастал (по итогам 2021 года доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, составляла 23,68%; доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, составляла 30,57%), его уровень является средним и ниже среднего в сравнении с российскими городскими округами. В ближайшие годы предполагается снижение уровня износа сетевого хозяйства путем привлечения концессионеров в данную сферу (заключения концессионных соглашений).

Несмотря на то, что состояние жилищно-коммунального комплекса г. Радужный оценивается как сравнительно хорошее (отсутствие аварийного жилья в жилом фонде, сравнительно невысокий уровень износа тепловых и коммунальных сетей, отсутствие необходимости преодолевать инфраструктурные ограничения развития), суровые климатические условия требуют от жилищно-коммунального комплекса постоянного повышенного качества функционирования.

Основными задачами в этом вопросе на период до 2040 года для органов местного самоуправления будут являться: повышение качества коммунальных услуг, надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры, в т.ч. снижение уровня износа сетевого хозяйства; повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов; повышение энергоэффективности в муниципальном образовании. Указанные задачи должны решаться как программным методом (через формирование и реализацию соответствующих муниципальных программ), так и путем заключения концессионных соглашений.

Обеспечение экологической безопасности и благоустройство территории имеют своей целью повышение комфортности проживания, формирование привлекательной городской среды с современными форматами общественных пространств. При этом важными направлениями повышения экологической безопасности и благоустройства территории является решение проблемы обращения с отходами, а также вопросов утилизации снега. В частности, с учетом приближения окончания нормативного срока эксплуатации полигона ТБО г. Радужный, целесообразно заключение концессионного соглашения на проектирование и строительство нового полигона ТБО.

Обеспечение экологической безопасности – это комплексная задача, частично решаемая за счет повышения качества функционирования жилищно-коммунального комплекса. В частности, снижение уровня износа водопроводных сетей, реализуемое в рамках направления «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», будет способствовать повышению качества питьевой воды. В то же время в рамках данного направления перед органов местного самоуправления стоят самостоятельные задачи, такие как: создание институциональных, финансовых, организационных и других предпосылок для внедрения экологически эффективных технологий; улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения (в т.ч. 100%-ая ликвидация всех несанкционированных свалок); решение проблемы обращения с отходами; утилизация снега; благоустройство территории; развитие общественных пространств, в том числе с учетом современных форматов; внедрение и развитие механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.

Экологическая ситуация в г. Радужный может быть оценена как некритическая, более стабильная, чем в среднем по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Тем не менее, несмотря на текущее относительно благоприятное положение, необходимо отметить рост объемов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников за последние 10 лет на 130%.

  - Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

В части развития инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства предлагается реализовать на период до 2040 года следующие задачи:

- повышение качества коммунальных услуг, надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры;

- повышение надежности и эффективности работы водопроводных сетей и сетей водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения;

- повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов;

- повышение энергоэффективности в муниципальном образовании.

В части улучшения состояния экологической безопасности и благоустройства территории, в том числе решение проблемы обращения с отходами, утилизация снега предлагается реализовать на период до 2040 года следующие задачи:

- создание институциональных, финансовых, организационных и других предпосылок для внедрения экологически эффективных технологий;

- решение проблемы обращения с отходами;

- запуск в эксплуатацию нового полигона ТБО г. Радужный;

- утилизация снега;

- благоустройство территории и развитие общественных пространств, в том числе с учетом современных форматов.

Целевые показатели развития г. Радужный на период до 2040 года представлены в таблице 6.

Целевые показатели развития системы теплоснабжения г. Радужный на период до 2040 года представлены в таблице 7.

Целевые показатели развития системы водоснабжения г. Радужный на период до 2040 года представлены в таблице 8

Целевые показатели развития системы водоотведения г. Радужный на период до 2040 года представлены в таблице 9

Таблица 6 – Целевые показатели развития г. Радужный

| № п/п | Наименование показателя | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения (среднегодовая), тыс. чел. | 44,1 | 44,2 | 44,2 | 44,3 | 44,3 | 44,4 | 44,4 | 44,5 | 44,5 | 44,6 | 44,7 | 44,8 | 44,9 | 45 | 45,1 | 45,2 | 45,3 | 45,4 | 45,5 | 45,6 |
| 3 | Доля занятых в МСП в общей численности занятых, % | 21 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 |
| 4 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | 94,5 | 94,6 | 94,6 | 94,7 | 94,7 | 94,8 | 94,8 | 94,9 | 94,9 | 95,0 | 95,0 | 95,1 | 95,1 | 95,2 | 95,2 | 95,3 | 95,3 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
| 5 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан | 4,6 | 8,1 | 11,6 | 15,1 | 18,6 | 22,1 | 25,6 | 29,1 | 32,6 | 36,1 | 39,6 | 43,1 | 46,6 | 50,1 | 53,6 | 57,1 | 60,6 | 64,1 | 67,6 | 71,1 |
| 6 | Ликвидация несанкционированных свалок, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды | Механизм опробован, используется | Механизм отлажен | Механизм используется ежегодно, на постоянной основе |

Таблица 7 – Целевые показатели развития системы теплоснабжения г. Радужный

| № п/п | Параметр | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - МУП «РТС» г. Радужный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦТС-1 (Котельные КВГМ, №159, №160) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 31068,240 | 31070,530 | 32214,673 | 33952,651 | 39487,004 | 40440,676 | 41472,057 | 41896,483 | 42199,407 | 42213,106 | 42229,520 | 42235,621 | 42236,147 | 42249,188 | 42249,188 | 42249,188 | 42249,188 | 42249,188 | 42249,188 | 42249,188 |
| 2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 111626,206 | 68035,813 | 55229,691 | 38253,962 | 41434,125 | 43751,923 | 46349,760 | 48577,624 | 48667,615 | 48764,249 | 48909,725 | 48952,828 | 48995,932 | 49443,834 | 49443,834 | 49443,834 | 49443,834 | 49443,834 | 49443,834 | 49443,834 |
| 3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 3,593 | 2,190 | 1,714 | 1,127 | 1,049 | 1,082 | 1,118 | 1,159 | 1,153 | 1,155 | 1,158 | 1,159 | 1,160 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 |
| 4 | Величина технологических потерь теплоносителя, т | 136478,000 | 156871,705 | 156873,241 | 164491,485 | 169311,837 | 206877,440 | 209136,069 | 212752,219 | 213653,021 | 214463,773 | 214474,761 | 214494,271 | 214498,837 | 214499,190 | 214520,622 | 214520,622 | 214520,622 | 214520,622 | 214520,622 | 214520,622 |
| 5 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2 | 4,393 | 5,049 | 4,870 | 4,845 | 4,288 | 5,116 | 5,043 | 5,078 | 5,063 | 5,081 | 5,079 | 5,079 | 5,079 | 5,077 | 5,078 | 5,078 | 5,078 | 5,078 | 5,078 | 5,078 |
|  | Котельная Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 5215,274 | 5215,274 | 5215,274 | 8742,847 | 8752,253 | 8760,879 | 8761,717 | 8765,213 | 8765,660 | 8765,660 | 8765,660 | 8765,660 | 8765,660 | 8845,506 | 8845,506 | 8845,506 | 8845,506 | 8845,506 | 8845,506 | 8845,506 |
| 2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 11504,879 | 7012,187 | 5692,309 | 3933,040 | 4097,193 | 4278,929 | 4454,413 | 4972,961 | 5139,459 | 5254,771 | 5356,518 | 5458,266 | 5560,013 | 5768,989 | 5768,989 | 5768,989 | 5768,989 | 5768,989 | 5768,989 | 5768,989 |
| 3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2,206 | 1,345 | 1,091 | 0,450 | 0,468 | 0,488 | 0,508 | 0,567 | 0,586 | 0,599 | 0,611 | 0,623 | 0,634 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 | 0,652 |
| 4 | Величина технологических потерь теплоносителя, т | 14952,820 | 14952,820 | 14952,820 | 14952,820 | 26165,642 | 26170,833 | 26178,768 | 26179,198 | 26183,792 | 26184,091 | 26184,091 | 26184,091 | 26184,091 | 26184,091 | 26304,695 | 26304,695 | 26304,695 | 26304,695 | 26304,695 | 26304,695 |
| 5 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2 | 2,867 | 2,867 | 2,867 | 1,710 | 2,990 | 2,987 | 2,988 | 2,987 | 2,987 | 2,987 | 2,987 | 2,987 | 2,987 | 2,960 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 |
|  | Перспективная котельная Северного микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальная характеристика тепловых сетей, м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,178 | 352,356 | 528,535 | 704,713 | 880,891 | 880,891 |
| 2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3399,885 | 6799,771 | 10199,656 | 13599,542 | 16999,427 | 20399,313 |
| 3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,298 | 19,298 | 19,298 | 19,298 | 19,298 | 23,158 |
| 4 | Величина технологических потерь теплоносителя, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,595 | 949,191 | 1423,786 | 1898,382 | 2372,977 | 2372,977 |
| 5 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,694 | 2,694 | 2,694 | 2,694 | 2,694 | 2,694 |
|  | Итого по ЕТО №1 - МУП «РТС» г. Радужный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 36283,514 | 36285,804 | 37429,947 | 42695,498 | 48239,256 | 49201,555 | 50233,774 | 50661,696 | 50965,067 | 50978,766 | 50995,180 | 51001,281 | 51001,807 | 51094,694 | 51270,872 | 51447,050 | 51623,229 | 51799,407 | 51975,585 | 51975,585 |
| 2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 123131,085 | 75048,000 | 60922,000 | 42187,002 | 45531,318 | 48030,852 | 50804,173 | 53550,586 | 53807,075 | 54019,020 | 54266,243 | 54411,094 | 54555,945 | 55212,823 | 58612,708 | 62012,593 | 65412,479 | 68812,364 | 72212,250 | 75612,135 |
| 3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 3,394 | 2,068 | 1,628 | 0,988 | 0,944 | 0,976 | 1,011 | 1,057 | 1,056 | 1,060 | 1,064 | 1,067 | 1,070 | 1,081 | 1,143 | 1,205 | 1,267 | 1,328 | 1,389 | 1,455 |
| 4 | Величина технологических потерь теплоносителя, т | 151430,820 | 171824,526 | 171826,061 | 179444,306 | 195477,480 | 233048,272 | 235314,837 | 238931,416 | 239836,812 | 240647,864 | 240658,852 | 240678,362 | 240682,928 | 240683,281 | 241299,913 | 241774,508 | 242249,104 | 242723,699 | 243198,295 | 243198,295 |
| 5 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2 | 4,174 | 4,735 | 4,591 | 4,203 | 4,052 | 4,737 | 4,684 | 4,716 | 4,706 | 4,721 | 4,719 | 4,719 | 4,719 | 4,711 | 4,706 | 4,699 | 4,693 | 4,686 | 4,679 | 4,679 |
|  | ЕТО №2 - ООО «Росна» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная Южная промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 1014,500 | 1014,500 | 1016,102 | 1016,102 | 1016,102 | 1016,102 | 1016,102 | 1016,102 | 1016,102 | 1016,102 | 1016,102 | 1016,102 | 1016,102 | 1016,102 | 1016,102 | 1016,102 | 1016,102 | 1016,102 | 1016,102 | 1016,102 |
| 2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 839,000 | 839,000 | 845,614 | 845,614 | 845,614 | 845,614 | 845,614 | 845,614 | 845,614 | 845,614 | 845,614 | 845,614 | 845,614 | 845,614 | 845,614 | 845,614 | 845,614 | 845,614 | 845,614 | 845,614 |
| 3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,827 | 0,827 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 |
| 4 | Величина технологических потерь теплоносителя, т | 3021,290 | 3021,290 | 3021,290 | 3022,111 | 3022,111 | 3022,111 | 3022,111 | 3022,111 | 3022,111 | 3022,111 | 3022,111 | 3022,111 | 3022,111 | 3022,111 | 3022,111 | 3022,111 | 3022,111 | 3022,111 | 3022,111 | 3022,111 |
| 5 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2 | 2,978 | 2,978 | 2,973 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 |
|  | Котельная БПО «ВН» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 1303,000 | 1303,000 | 1303,000 | 1303,000 | 1303,000 | 1303,000 | 1303,000 | 1303,000 | 1303,000 | 1303,000 | 1303,000 | 1303,000 | 1303,000 | 1303,000 | 1303,000 | 1303,000 | 1303,000 | 1303,000 | 1303,000 | 1303,000 |
| 2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 |
| 3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 |
| 4 | Величина технологических потерь теплоносителя, т | 3742,528 | 3742,528 | 3742,528 | 3742,528 | 3742,528 | 3742,528 | 3742,528 | 3742,528 | 3742,528 | 3742,528 | 3742,528 | 3742,528 | 3742,528 | 3742,528 | 3742,528 | 3742,528 | 3742,528 | 3742,528 | 3742,528 | 3742,528 |
| 5 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 | 2,872 |
|  | Котельная ПМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 1059,000 | 1059,000 | 1059,000 | 1059,000 | 1059,000 | 1059,000 | 1059,000 | 1059,000 | 1059,000 | 1059,000 | 1059,000 | 1059,000 | 1059,000 | 1059,000 | 1059,000 | 1059,000 | 1059,000 | 1059,000 | 1059,000 | 1059,000 |
| 2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 551,000 | 551,000 | 551,000 | 551,000 | 551,000 | 551,000 | 551,000 | 551,000 | 551,000 | 551,000 | 551,000 | 551,000 | 551,000 | 551,000 | 551,000 | 551,000 | 551,000 | 551,000 | 551,000 | 551,000 |
| 3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| 4 | Величина технологических потерь теплоносителя, т | 2385,730 | 2385,730 | 2385,730 | 2385,730 | 2385,730 | 2385,730 | 2385,730 | 2385,730 | 2385,730 | 2385,730 | 2385,730 | 2385,730 | 2385,730 | 2385,730 | 2385,730 | 2385,730 | 2385,730 | 2385,730 | 2385,730 | 2385,730 |
| 5 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 |
|  | Котельная ВПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 319,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 |
| 2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 412,000 | 412,000 | 412,000 | 412,000 | 412,000 | 412,000 | 412,000 | 412,000 | 412,000 | 412,000 | 412,000 | 412,000 | 412,000 | 412,000 | 412,000 | 412,000 | 412,000 | 412,000 | 412,000 | 412,000 |
| 3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 |
| 4 | Величина технологических потерь теплоносителя, т | 720,778 | 720,778 | 720,778 | 720,778 | 720,778 | 720,778 | 720,778 | 720,778 | 720,778 | 720,778 | 720,778 | 720,778 | 720,778 | 720,778 | 720,778 | 720,778 | 720,778 | 720,778 | 720,778 | 720,778 |
| 5 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 |
|  | Котельная ВРМЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 |
| 2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 |
| 3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 |
| 4 | Величина технологических потерь теплоносителя, т | 877,812 | 877,812 | 877,812 | 877,812 | 877,812 | 877,812 | 877,812 | 877,812 | 877,812 | 877,812 | 877,812 | 877,812 | 877,812 | 877,812 | 877,812 | 877,812 | 877,812 | 877,812 | 877,812 | 877,812 |
| 5 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 |
|  | Итого по ЕТО №2 - ООО «Росна» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 4155,500 | 4155,500 | 4157,102 | 4157,102 | 4157,102 | 4157,102 | 4157,102 | 4157,102 | 4157,102 | 4157,102 | 4157,102 | 4157,102 | 4157,102 | 4157,102 | 4157,102 | 4157,102 | 4157,102 | 4157,102 | 4157,102 | 4157,102 |
| 2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 2524,000 | 2524,000 | 2530,614 | 2530,614 | 2530,614 | 2530,614 | 2530,614 | 2530,614 | 2530,614 | 2530,614 | 2530,614 | 2530,614 | 2530,614 | 2530,614 | 2530,614 | 2530,614 | 2530,614 | 2530,614 | 2530,614 | 2530,614 |
| 3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,607 | 0,607 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 |
| 4 | Величина технологических потерь теплоносителя, т | 10748,139 | 10748,139 | 10748,139 | 10748,960 | 10748,960 | 10748,960 | 10748,960 | 10748,960 | 10748,960 | 10748,960 | 10748,960 | 10748,960 | 10748,960 | 10748,960 | 10748,960 | 10748,960 | 10748,960 | 10748,960 | 10748,960 | 10748,960 |
| 5 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2 | 2,586 | 2,586 | 2,585 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 |
|  | ЕТО №3 - НВФ ПАО НК «РуссНефть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ВУТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 |
| 2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Величина технологических потерь теплоносителя, т | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 |
| 5 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 |
|  | Итого по ЕТО №3 - НВФ ПАО НК «РуссНефть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 | 1435,600 |
| 2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Величина технологических потерь теплоносителя, т | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 | 3094,682 |
| 5 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 |
|  | ЕТО №4 - АО «Негуснефть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №2 «БПО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 |
| 2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 277,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 |
| 3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,234 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 |
| 4 | Величина технологических потерь теплоносителя, т | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 |
| 5 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 |
|  | Итого по ЕТО №4 - АО «Негуснефть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 | 1181,933 |
| 2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 277,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 |
| 3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,234 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 |
| 4 | Величина технологических потерь теплоносителя, т | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 | 2077,250 |
| 5 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 |
|  | Итого по городскому округу Радужный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальная характеристика тепловых сетей, м² | 43056,547 | 43058,837 | 44204,582 | 49470,133 | 55013,891 | 55976,190 | 57008,409 | 57436,332 | 57739,702 | 57753,401 | 57769,815 | 57775,916 | 57776,442 | 57869,329 | 58045,507 | 58221,685 | 58397,864 | 58574,042 | 58750,220 | 58750,220 |
| 2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 125932,085 | 77947,000 | 63827,614 | 45092,616 | 48436,932 | 50936,467 | 53709,787 | 56456,200 | 56712,689 | 56924,634 | 57171,857 | 57316,708 | 57461,559 | 58118,437 | 61518,322 | 64918,208 | 68318,093 | 71717,979 | 75117,864 | 78517,750 |
| 3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2,925 | 1,810 | 1,444 | 0,912 | 0,880 | 0,910 | 0,942 | 0,983 | 0,982 | 0,986 | 0,990 | 0,992 | 0,995 | 1,004 | 1,060 | 1,115 | 1,170 | 1,224 | 1,279 | 1,336 |
| 4 | Величина технологических потерь теплоносителя, т | 167350,892 | 187744,597 | 187746,133 | 195365,198 | 211398,372 | 248969,165 | 251235,730 | 254852,309 | 255757,705 | 256568,757 | 256579,745 | 256599,255 | 256603,821 | 256604,173 | 257220,805 | 257695,401 | 258169,996 | 258644,592 | 259119,187 | 259119,187 |
| 5 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м2 | 3,887 | 4,360 | 4,247 | 3,949 | 3,843 | 4,448 | 4,407 | 4,437 | 4,429 | 4,442 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,434 | 4,431 | 4,426 | 4,421 | 4,416 | 4,411 | 4,411 |

Таблица 8 – Целевые показатели развития системы водоснабжения г. Радужный

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 |
| 5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 6 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/м3 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |

Таблица 9 – Целевые показатели развития системы водоотведения г. Радужный

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показателями качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения % | 95,83 | 50,0 | 50,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 1,56 | 1,56 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, кВт*ч/м3 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов г. Радужный до 2040 года произведен на основании прогнозной численности населения и перспективных показателей развития г. Радужный. Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и показателях присоединенной нагрузки.

## Обоснование прогноза спроса на коммунальные ресурсы по каждому элементу территориального деления по каждому виду коммунального ресурса, с детализацией по многоквартирным домам, частной застройке, бюджетным организациям административно-коммерческим зданиям и промышленности.

Перспективные показатели годового спроса на коммунальные ресурсы и нагрузки в г. Радужный на период до 2040 года представлены в таблице 11.

## Обоснование показателей годового потребления и нагрузки

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов произведен на основании прогнозной численности населения и перспективных показателей развития г. Радужный.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и показателях присоединенной нагрузки.

Перечень перспективных объектов в соответствии с Генеральным планом, проектами планировок, техническими условиями на период с 2022 года по 2040 год представлен в таблице 10.

Перспективные показатели годового спроса на коммунальные ресурсы в г. Радужный на период до 2040 года по группам потребителей представлены в табл. 12.

Таблица 10 – Перечень перспективных объектов в соответствии с Генеральным планом, проектами планировок, техническими условиями на период с 2022 г. по 2040 г.

| № ПП | Наименование объекта | Район | Тип застройки | Площадь застройки | Этажность | год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Жилой дом | 1 микрорайон | Ж | 1098,48 | 3 | 2028 |
| 3 | Жилой дом | 1 микрорайон | Ж | 1098,48 | 3 | 2029 |
| 86 | Магазин | 1 микрорайон | О | 780,00 | 1 | 2025 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | 2 микрорайон | Ж | 1400,00 | 3 | 2025 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | 2 микрорайон | Ж | 1400,00 | 3 | 2026 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | 2 микрорайон | Ж | 1400,00 | 3 | 2027 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | 2 микрорайон | Ж | 1400,00 | 3 | 2028 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | 2 микрорайон | Ж | 1400,00 | 3 | 2029 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | 2 микрорайон | Ж | 1400,00 | 3 | 2030 |
| 1 | Торговый комплекс | 4 микрорайон | О | 800,00 | 1 | 2024 |
| 11 | Многофункциональный комплекс | 5 микрорайон | О | 500,00 | 2 | 2026 |
| 6 | Автосалон | 7а микрорайон | О | 1811,00 | 2 | 2025 |
| 6 | Автосалон | 7а микрорайон | О | 1702,28 | 2 | 2025 |
| 20 | Автомойка | 7а микрорайон | О | 480,00 | 1 | 2025 |
| 5 | Гипермаркет | 7а микрорайон | О | 5680,92 | 1 | 2025 |
| 3 | Семейное кафе, Ресторан | 7а микрорайон | О | 2368,80 | 2 | 2025 |
| 1 | Объект коммерческого спроса | 7а микрорайон | О | 1277,02 | 4 | 2026 |
| 1 | Объект коммерческого спроса | 7а микрорайон | О | 1276,87 | 4 | 2026 |
| 1 | Объект коммерческого спроса | 7а микрорайон | О | 1276,87 | 4 | 2026 |
| 6 | Автосалон | 7а микрорайон | О | 2114,29 | 2 | 2026 |
| 18 | Автокомплекс | 7а микрорайон | О | 1454,41 | 2 | 2026 |
| 1 | Объект коммерческого спроса | 7а микрорайон | О | 1225,00 | 4 | 2027 |
| 8 | Культурно-досуговый центр | 7а микрорайон | О | 1225,00 | 4 | 2027 |
| 9 | Физкльтурно-оздоровительный клуб | 7а микрорайон | О | 1225,00 | 4 | 2027 |
| 2 | Гостиница | 7а микрорайон | О | 3024,00 | 3 | 2027 |
| 1 | Объект коммерческого спроса | 7а микрорайон | О | 800,00 | 4 | 2027 |
| 1 | Объект коммерческого спроса | 7а микрорайон | О | 1228,15 | 4 | 2028 |
| 7 | Торгово-офисный комплекс | 7а микрорайон | О | 7439,39 | 2 | 2028 |
| 19 | Сервисный автоцентр | 7а микрорайон | О | 420,00 | 1 | 2028 |
| 15 | АГЗС | 7а микрорайон | О | 326,34 | 1 | 2028 |
| 10 | Ветеринарная клиника | 7а микрорайон | О | 476,16 | 1 | 2028 |
| 1 | Ресторан | 8 микрорайон | О | 1156,00 | 2 | 2030 |
| 2 | Офисное здание | 8 микрорайон | О | 3000,00 | 3 | 2030 |
| 4 | Торговый центр (Рынок) | 8 микрорайон | О | 2095,00 | 2 | 2030 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 1102,00 | 5 | 2030 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 670,00 | 3 | 2030 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 1102,00 | 5 | 2030 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 670,00 | 3 | 2030 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 1102,00 | 5 | 2030 |
| 11 | Культурно-досуговый центр. Компьютерный центр | 8 микрорайон | О | 2150,00 | 2 | 2030 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом (1 секционный) | 8 микрорайон | Ж | 335,00 | 3 | 2031 |
| 13 | Многоквартирный жилой дом (1 секционный) | 8 микрорайон | Ж | 335,00 | 3 | 2031 |
| 15 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный). Аптека | 8 микрорайон | Ж | 335,00 | 3 | 2031 |
| 16 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 920,00 | 5 | 2031 |
| 17 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 665,00 | 4 | 2031 |
| 18 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 665,00 | 4 | 2031 |
| 19 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 920,00 | 5 | 2031 |
| 20 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 670,00 | 3 | 2031 |
| 21 | Детский сад на 190 мест. Бассейн | 8 микрорайон | О | 1235,00 | 2 | 2031 |
| 25 | Автостоянка крытая на 144 маш./мест | 8 микрорайон | О | 1460,00 | 3 | 2032 |
| 26 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 670,00 | 3 | 2032 |
| 27 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 920,00 | 5 | 2032 |
| 28 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный). Продовольственный магазин | 8 микрорайон | Ж | 905,00 | 4 | 2032 |
| 29 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 665,00 | 4 | 2032 |
| 30 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 920,00 | 5 | 2032 |
| 31 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 920,00 | 5 | 2032 |
| 32 | Детский сад на 320 мест. Бассейн | 8 микрорайон | О | 2189,00 | 2 | 2032 |
| 35 | Спортивный центр (корт) | 8 микрорайон | О | 3500,00 | 2 | 2032 |
| 36 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 670,00 | 3 | 2033 |
| 37 | Многоквартирный жилой дом (3-х секционный). Офис | 8 микрорайон | Ж | 871,00 | 9 | 2033 |
| 38 | Многоквартирный жилой дом (3-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 771,00 | 9 | 2033 |
| 39 | Многоквартирный жилой дом (3-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 771,00 | 9 | 2033 |
| 45 | Автостоянка крытая на 144 маш./мест | 8 микрорайон | О | 1460,00 | 3 | 2033 |
| 47 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 665,00 | 4 | 2033 |
| 48 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный). Продовольственный магазин | 8 микрорайон | Ж | 905,00 | 4 | 2033 |
| 49 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 665,00 | 4 | 2033 |
| 50 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 665,00 | 4 | 2033 |
| 51 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 665,00 | 4 | 2034 |
| 52 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 665,00 | 4 | 2034 |
| 53 | Многоквартирный жилой дом (3-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 771,00 | 9 | 2034 |
| 54 | Многоквартирный жилой дом (3-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 771,00 | 9 | 2034 |
| 55 | Многоквартирный жилой дом (1 секционный) | 8 микрорайон | Ж | 551,00 | 5 | 2034 |
| 56 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 1102,00 | 5 | 2034 |
| 58 | Детский сал на 140 мест. Бассейн | 8 микрорайон | О | 1235,00 | 1 | 2034 |
| 59 | Многоквартирный жилой дом (3-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 771,00 | 9 | 2034 |
| 60 | Многоквартирный жилой дом (1 секционный) | 8 микрорайон | Ж | 551,00 | 5 | 2034 |
| 61 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 1102,00 | 5 | 2035 |
| 62 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 1330,00 | 4 | 2035 |
| 63 | Многоквартирный жилой дом (3-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 771,00 | 9 | 2035 |
| 64 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 665,00 | 4 | 2035 |
| 65 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 665,00 | 4 | 2035 |
| 66 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный). Продовольственный магазин | 8 микрорайон | Ж | 905,00 | 4 | 2035 |
| 67 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 665,00 | 4 | 2035 |
| 68 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 665,00 | 4 | 2035 |
| 69 | Многоквартирный жилой дом (2-х секционный) | 8 микрорайон | Ж | 665,00 | 4 | 2035 |
| 71 | Детское кафе | 8 микрорайон | О | 476,00 | 1 | 2035 |
| 76 | Спортивный центр | 8 микрорайон | О | 3521,00 | 1 | 2035 |
| 77 | Духовно-оздоровительный центр | 8 микрорайон | О | 716,00 | 2 | 2035 |
| 2 | Общеобразовательная средняя школа на 1100 мест | 10 микрорайон | О | 3500,00 | 4 | 2024 |
| 3 | Детские ясли сад на 95 мест | 10 микрорайон | О | 1300,00 | 2 | 2024 |
| 5 | Объект торгового назначения | 10 микрорайон | О | 796,00 | 1 | 2024 |
| 11 | Индивидуальный жилой дом | 10 микрорайон | Ж | 670,00 | 2 | 2024 |
| 11 | Индивидуальный жилой дом | 10 микрорайон | Ж | 670,00 | 2 | 2025 |
| 11 | Индивидуальный жилой дом | 10 микрорайон | Ж | 670,00 | 2 | 2025 |
| 11 | Индивидуальный жилой дом | 10 микрорайон | Ж | 670,00 | 2 | 2025 |
| 11 | Индивидуальный жилой дом | 10 микрорайон | Ж | 670,00 | 2 | 2025 |
| 11 | Индивидуальный жилой дом | 10 микрорайон | Ж | 670,00 | 2 | 2026 |
| 13 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 40 квартир | 10 микрорайон | Ж | 442,40 | 5 | 2026 |
| 14 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 100 квартир | 10 микрорайон | Ж | 1290,40 | 5 | 2026 |
| 15 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 48 квартир | 10 микрорайон | Ж | 442,33 | 6 | 2026 |
| 16 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 40 квартир | 10 микрорайон | Ж | 442,40 | 5 | 2027 |
| 17 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 80 квартир | 10 микрорайон | Ж | 553,63 | 8 | 2027 |
| 18 | Многоквартирный многоэтажный жилой одноподъездный жилой дом на 36 квартир | 10 микрорайон | Ж | 279,22 | 9 | 2027 |
| 19 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 180 квартир | 10 микрорайон | Ж | 1297,56 | 9 | 2027 |
| 20 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 64 квартиры | 10 микрорайон | Ж | 442,38 | 8 | 2028 |
| 21 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 64 квартиры | 10 микрорайон | Ж | 442,38 | 8 | 2028 |
| 22 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 64 квартиры | 10 микрорайон | Ж | 442,38 | 8 | 2028 |
| 23 | Многоквартирный среднеэтажный жилой дом на 64 квартиры | 10 микрорайон | Ж | 1103,17 | 6 | 2028 |
| ТУ | 10 мкр. дом №58 | 10 микрорайон | Ж | 54,00 | 1 | 2022 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | 9 микрорайон | Ж | 401,00 | 2 | 2025 |
| ТУ | 9 мкр., район жилых домов 22 и 25 | 9 микрорайон | Ж | 1330,00 | 1 | 2023 |
| 4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (22 штуки) 1-4 очередь | 22 микрорайон | Ж | 2948,00 | 2 | 2024-2028 |
| 1 | Застройка индивидуальными жилыми домами (88 штук) 5 очередь | 22 микрорайон | Ж | 10120,00 | 1 | 2024-2028 |
| 2 | Магазин | 22 микрорайон | О | 240,00 | 1 | 2028 |
| 5 | Административное здание | 22 микрорайон | О | 392,00 | 1 | 2028 |
| ТУ | 22 мкр., ул. Усадебная, дом.13 | 22 микрорайон | Ж | 124,70 | 1 | 2022 |
| ТУ | 22 мкр. 2 очередь, участок №1 | 22 микрорайон | Ж | 1200,00 | 1 | 2023 |
| ТУ | 22 мкр., 2 очередь,уч №30 (вагончик) | 22 микрорайон | О | 1200,00 | 1 | 2023 |
|  | Застройка индивидуальными жилыми домами (53 штуки) | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | Ж | 5300,00 | 2 | 2025-2034 |
| 21 | Объекты обслуживания автомобильного транспорта | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | П | 28146,67 | 1 | 2025 |
| 22 | Автозаправочная станция на 4 колонки | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | П | 600,00 | 1 | 2025 |
| 23 | Объекты производственного и коммунально-складского назначения | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | П | 10093,33 | 1 | 2026 |
| 24 | Производственные предпри-ятия централизованного выполнения заказов | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | П | 1066,67 | 1 | 2026 |
| 25 | Склады материально-технического оборудования производственных предприятий | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | П | 8560,00 | 1 | 2027 |
| 26 | Общетоварные и специализированные склады | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | П | 9266,67 | 1 | 2027 |
| 27 | Пункт приема вторичного сырья | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | П | 120,00 | 1 | 2028 |
| 28 | Эксплуатационная организация для транспортной и коммунально-складской зоны | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | П | 533,33 | 1 | 2028 |
| 4 | Аптечные киоски в зоне малоэтажной жилой застройки | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О | 40,00 | 1 | 2029 |
| 5 | Помещения спортивно-досугового центра в зоне малоэтажной жилой застройки | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О | 680,00 | 1 | 2029 |
| 6 | Магазин продовольственных товаров (35,0 м2 торг. площ.) | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О | 320,00 | 1 | 2030 |
| 7 | Магазины промышленных товаров (42,0 м2 торг. площ.) | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О | 380,00 | 1 | 2030 |
| 7/1 | Автосалон (600,0 м2 торг. площ.) | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О | 5000,00 | 1 | 2031 |
| 8 | Рынки (20,0 м2 торг. площ.) | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О | 180,00 | 1 | 2031 |
| 9 | Предприятия общественного питания на 15 пос. мест | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О | 300,00 | 1 | 2032 |
| 9 | Предприятия общественного питания на 15 пос. мест | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О | 300,00 | 1 | 2032 |
| 10 | Предприятия социально-бытовых услуг (раскрой, ремонт одежды, парикмахерская) | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О |  | 1 | 2033 |
| 10 | Предприятия социально-бытовых услуг (раскрой, ремонт одежды, парикмахерская) | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О |  | 1 | 2033 |
| 11 | Прачечная | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О | 3082,00 | 1 | 2034 |
| 12 | Химчистка | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О | 3082,00 | 1 | 2034 |
| 13 | Административное здание | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О | 2600,00 | 1 | 2034 |
| 13 | Административное здание | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О | 3400,00 | 1 | 2034 |
| 4 | Застройка индивидуальными жилыми домами (69 штук) | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | Ж | 7950,00 | 1 | 2025-2034 |
| 5 | Объект социальной инфраструктуры | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О | 1000,00 | 1 | 2034 |
| 6 | Магазин | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | О | 250,00 | 1 | 2034 |
| ТУ | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» ул. Брусничная, дом 97 | микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | Ж | 415,80 | 1 | 2022 |
|  | Застройка индивидуальными жилыми домами (59 штук) | Южный микрорайон | Ж | 4425,00 | 2 | 2024-2034 |
| 1 | Многофункциональный центр №1 | Южный микрорайон | О | 375,00 | 2 | 2034 |
| 2 | Многофункциональный центр №2 | Южный микрорайон | О | 375,00 | 2 | 2034 |
| 3 | Многофункциональный центр №3 | Южный микрорайон | О | 375,00 | 2 | 2034 |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами (7 штук) | Южный микрорайон | Ж | 2352,00 | 1 | 2024-2030 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | Южный микрорайон | Ж | 781,00 | 2 | 2023 |
| 9 | Застройка одноквартирными жилыми домами (196 штук) | Южный микрорайон | Ж | 17901,00 | 1 | 2024-2034 |
| 16 | Административное здание | Южный микрорайон | О | 776,00 | 1 | 2024 |
| 29 | Объект торговли | Южный микрорайон | О | 952,00 | 1 | 2025 |
| 63 | База отдыха | Южный микрорайон | О | 1586,00 | 1 | 2026 |
| 31 | Детское кафе | Южный микрорайон | О | 287,00 | 1 | 2027 |
| 20 | Баня-сауна. Кафе | Южный микрорайон | О | 1311,00 | 2 | 2028 |
| 40 | Спортивные залы | Южный микрорайон | О | 742,00 | 1 | 2029 |
| ТУ | мкр. Южный, ул. Геодезическая, 35 | Южный микрорайон | Ж |  | 1 | 2022 |
|  | Гаражи | Южный микрорайон | П | 6570,41 | 1 | 2024 |
|  | Стоянка для хранения задержанных большегрузных автотранспортных средств | Северо-Западная коммунальная зона | П | 3524,74 | 1 | 2022 |
| ТУ | Магазин «Шалунья» Рынок | Северо-Западная коммунальная зона | О | 272,90 | 1 | 2023 |
| ТУ | Сзкз, ул. Новая, строение 2, корпус 4, помещение 1001,1002 | Северо-Западная коммунальная зона | О | 595,60 | 1 | 2024 |
|  | 2-ая Промышленная улица | Южная промышленная зона | П | 2124,59 | 1 | 2023 |
|  | Застройка индивидуальными жилыми домами | Планируемый микрорайон Северный | Ж |  | 1 | 2035-2040 |
|  | Общественно-деловая застройка | Планируемый микрорайон Северный | О |  | 1 | 2035-2040 |

Таблица 11 – Перспективные показатели годового спроса на коммунальные ресурсы и нагрузки в г. Радужный на период до 2040 года

| № | Наименование показателя | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения (среднегодовая), тыс. чел. | 44,1 | 44,2 | 44,2 | 44,3 | 44,3 | 44,4 | 44,4 | 44,5 | 44,5 | 44,6 | 44,7 | 44,8 | 44,9 | 45 | 45,1 | 45,2 | 45,3 | 45,4 | 45,5 | 45,6 |
| 3 | Доля занятых в МСП в общей численности занятых, % | 21 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 |
| 4 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | 94,5 | 94,6 | 94,6 | 94,7 | 94,7 | 94,8 | 94,8 | 94,9 | 94,9 | 95,0 | 95,0 | 95,1 | 95,1 | 95,2 | 95,2 | 95,3 | 95,3 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
| 5 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан | 4,6 | 8,1 | 11,6 | 15,1 | 18,6 | 22,1 | 25,6 | 29,1 | 32,6 | 36,1 | 39,6 | 43,1 | 46,6 | 50,1 | 53,6 | 57,1 | 60,6 | 64,1 | 67,6 | 71,1 |
| 6 | Ликвидация несанкционированных свалок, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды | Механизм опробован, используется | Механизм отлажен | Механизм используется ежегодно, на постоянной основе |

Таблица 12 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в г. Радужный

| Наименование показателя | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |
| Потребление электрической энергии млн кВт*ч | 287,05 | 288,64 | 288,64 | 289,79 | 289,79 | 289,79 | 290,45 | 291,11 | 291,77 | 292,43 | 293,09 | 293,75 | 294,41 | 294,41 | 295,07 | 295,73 | 296,39 | 297,05 | 297,71 | 298,37 |
| Присоединенная нагрузка МВт, всего, в т.ч.: | 100,618 | 100,618 | 101,018 | 101,018 | 101,018 | 101,248 | 101,478 | 101,708 | 101,938 | 102,168 | 102,399 | 102,629 | 102,629 | 102,629 | 102,86 | 103,093 | 103,093 | 103,093 | 103,324 | 103,324 |
| Жилые здания | 33,721 | 33,721 | 33,855 | 33,855 | 33,855 | 33,932 | 34,009 | 34,086 | 34,164 | 34,241 | 34,318 | 34,395 | 34,395 | 34,395 | 34,472 | 34,549 | 34,549 | 34,549 | 34,626 | 34,626 |
| Общественные здания | 8,648 | 8,648 | 8,682 | 8,682 | 8,682 | 8,702 | 8,722 | 8,741 | 8,761 | 8,781 | 8,801 | 8,821 | 8,821 | 8,821 | 8,841 | 8,862 | 8,862 | 8,862 | 8,883 | 8,883 |
| Промышленные здания | 28,159 | 28,159 | 28,271 | 28,271 | 28,271 | 28,336 | 28,4 | 28,464 | 28,529 | 28,593 | 28,658 | 28,722 | 28,722 | 28,722 | 28,787 | 28,852 | 28,852 | 28,852 | 28,917 | 28,917 |
| Прочие здания | 30,089 | 30,089 | 30,209 | 30,209 | 30,209 | 30,277 | 30,346 | 30,415 | 30,484 | 30,553 | 30,621 | 30,69 | 30,69 | 30,69 | 30,76 | 30,83 | 30,83 | 30,83 | 30,898 | 30,898 |
| Теплоснабжение |
| Потребление тепловой энергии Гкал | 382536,89 | 396472,65 | 386432,84 | 392728,61 | 410348,04 | 423424,83 | 440005,23 | 454677,58 | 457615,16 | 468799,42 | 474296,96 | 484133,56 | 492410,7 | 502690,75 | 513031,03 | 516038,23 | 519045,43 | 522052,63 | 525059,83 | 528067,02 |
| Присоединенная нагрузка Гкал/ч | 158,035 | 158,185 | 158,554 | 160,474 | 165,777 | 169,729 | 174,725 | 179,245 | 180,168 | 183,537 | 185,205 | 188,168 | 190,666 | 193,791 | 196,984 | 197,989 | 198,994 | 199,999 | 201,004 | 202,009 |
| Газоснабжение |
| Потребление газа млн м3 | 60,26 | 60,29 | 60,33 | 60,36 | 60,40 | 60,43 | 60,46 | 60,50 | 60,53 | 60,57 | 60,60 | 60,63 | 60,67 | 60,70 | 60,74 | 60,77 | 60,80 | 60,84 | 60,87 | 60,90 |
| Присоединенная нагрузка тыс. м3/ч, всего, в т.ч.: | 6,42 | 6,16 | 6,21 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| Жилые здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ресурсоснабжающие организации | 6,42 | 6,16 | 6,21 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| Водоснабжение |
| Потребление воды тыс. м3 | 1885,59 | 1898,69 | 1901,08 | 1903,47 | 1905,86 | 1908,24 | 1940,40 | 1982,43 | 2024,46 | 2066,48 | 2108,51 | 2150,53 | 2192,56 | 2234,58 | 2276,61 | 2318,63 | 2360,66 | 2402,68 | 2444,71 | 2496,60 |
| Присоединенная нагрузка тыс. м3/сутки, всего, в т.ч.: | 5,17 | 5,20 | 5,21 | 5,21 | 5,22 | 5,23 | 5,32 | 5,43 | 5,55 | 5,66 | 5,78 | 5,89 | 6,01 | 6,12 | 6,24 | 6,35 | 6,47 | 6,58 | 6,70 | 6,84 |
| Население | 4,66 | 4,69 | 4,70 | 4,71 | 4,71 | 4,72 | 4,80 | 4,90 | 5,01 | 5,11 | 5,21 | 5,32 | 5,42 | 5,52 | 5,63 | 5,73 | 5,84 | 5,94 | 6,04 | 6,17 |
| Бюджетные организации | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,33 |
| Прочие здания | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,34 |
| Водоотведение |
| Отведение стоков, тыс. м3 | 1968,78 | 2005,63 | 2008,16 | 2010,68 | 2013,20 | 2015,73 | 2051,00 | 2092,99 | 2134,99 | 2176,99 | 2218,98 | 2260,98 | 2302,98 | 2344,97 | 2386,97 | 2428,97 | 2470,96 | 2512,96 | 2554,96 | 2638,95 |
| Присоединенная нагрузка тыс. м3/сутки, всего, в т.ч.: | 5,39 | 5,49 | 5,50 | 5,51 | 5,52 | 5,52 | 5,62 | 5,73 | 5,85 | 5,96 | 6,08 | 6,19 | 6,31 | 6,42 | 6,54 | 6,65 | 6,77 | 6,88 | 7,00 | 7,23 |
| Население | 4,35 | 4,64 | 4,65 | 4,65 | 4,66 | 4,67 | 4,75 | 4,84 | 4,94 | 5,04 | 5,14 | 5,23 | 5,33 | 5,43 | 5,52 | 5,62 | 5,72 | 5,82 | 5,91 | 6,11 |
| Бюджетных организаций | 0,38 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,54 |
| Прочих | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,45 |
| Технологические нужды | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Неучтенный объем | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Твердые коммунальные отходы |
| Объем ТКО, поступающих на полигон ТБО, тыс. м3 | 83,90 | 84,01 | 84,11 | 84,22 | 84,32 | 84,43 | 84,53 | 84,64 | 84,75 | 84,85 | 85,04 | 85,23 | 85,42 | 85,61 | 85,80 | 85,99 | 86,18 | 86,37 | 86,56 | 86,75 |

# Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

## Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также потребителями

- Система электроснабжения

Электроснабжение г. Радужный является централизованным и осуществляется от Нижневартовской энергосистемы. Системообразующая сеть представлена высоковольтными линиями электропередачи (ЛЭП) 220 кВ. Покрытие электрических нагрузок г. Радужный осуществляется от понизительных подстанций (ПС) напряжением 35, 110 кВ через 2 опорные ПС 220 кВ, расположенные в границах города: ПС 220/110/35/6 кВ «Варьеган» и ПС 220/110/10 кВ «Мачтовая».

Также на территории г. Радужный находятся ПС 220/10 кВ «Компрессорная» и ПС 220/10/10 кВ «Зима», обеспечивающие электроэнергией промышленные объекты и объекты добычи и транспортировки нефти и газа.

Основными источниками питания системы электроснабжения г. Радужный являются понизительные подстанции ПС 220/110/35/6 кВ «Варьеган», ПС 110/35/10 кВ «Промзона», ПС 110/35/10 кВ «Радужная».

Резервными источниками питания являются подстанция ПС 110/35/10 кВ «Истоминская», ПС 110/35/6 кВ «КНС-1», «КНС-2».

Основными эксплуатирующими организациями в г. Радужный являются:

- Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири (сети и объекты напряжением 220 кВ);

- АО «Тюменьэнерго» (сети и объекты напряжением 110 кВ);

- Филиал акционерного общества «Городские электрические сети» «Радужнинские городские энергетические сети» (сокращенное наименование – Филиал АО «Горэлектросеть» «РГЭС») (далее – «РГЭС») (сети и объекты напряжением 35-0,4 кВ).

Основные показатели системы электроснабжения «РГЭС» для потребителей в г. Радужный» за 2017-2021 гг. представлены в таблице 13.

Таблица 13 – Основные показатели системы электроснабжения «РГЭС» для потребителей в г. Радужный за 2017-2021 годы

| Наименование показателя | Значение показатели по годам, тыс. кВт*ч |
| --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Объем полученной электроэнергии | 336 058,495 | 319 313,370 | 297363,11 | 189972,24 | 171829,403 |
| Потери электроэнергии в электрических сетях среднего напряжения 1-го уровня (35 кВ) | 10 252,252 | 2 814,905 | 2168,123 | 1977,321 | 2333,211 |
| Полезно используемая (реализованная) электроэнергия потребителями среднего напряжения 1-го уровня (35 кВ) | 172 837,311 | 164 891,054 | 158836,96 | 67822,872 | 45346,986 |
| Потери электроэнергии в электрических сетях среднего напряжения 2-го уровня (6,10 кВ) | 5 315,081 | 3 659,070 | 3745,539 | 3613,354 | 3798,639 |
| Полезно используемая (реализованная) электроэнергия потребителями среднего напряжения 2-го уровня (6,10 кВ) | 76 018,785 | 78 850,305 | 73147,294 | 60415,521 | 65998,868 |
| Потери электроэнергии в электрических сетях низкого напряжения (0,4 кВ) | 1 860,343 | 1 408,256 | 1359,847 | 1315,711 | 1673,188 |
| Полезно используемая (реализованная) электроэнергия потребителями низкого напряжения (0,4 кВ) | 44 081,403 | 43 311,246 | 41026,859 | 40020,471 | 37739,129 |
| Общее количество электроэнергии, полезно реализованной потребителям, в том числе: | 292 937,499 | 287 052,605 | 273011,113 | 168258,864 | 149084,983 |
| Населению | 41 696,172 | 41 074,871 | 39020,700 | 38093,185 | 36078,838 |
| Бюджетным потребителям | 9 824,006 | 9 634,671 | 9336,566 | 8215,204 | 8775,725 |
| Промышленным потребителям | 195 619,738 | 191 025,163 | 181969,616 | 98779,885 | 84426,640 |
| Прочим потребителям | 45 797,583 | 45 317,900 | 42684,231 | 23170,590 | 19803,780 |
| Суммарные потери электроэнергии в системе электроснабжения, в том числе: | 17 995,063 | 17 427,676 | 7 882,231 | 7273,509 | 6906,386 |
| Технические потери электроэнергии | 17 995,063 | 17 427,676 | 7 882,231 | 7273,509 | 6906,386 |

Отпуск электрической энергии потребителям осуществляется на основании двухсторонних договоров на передачу электрической энергии, заключенных в установленном порядке, по ценам (тарифам) утвержденным регулирующим органом. Зоны ответственности между «РГЭС» и потребителями в г. Радужный устанавливаются на основании актов о технологическом присоединении, актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

Сведения о потребителях электрической энергии «РГЭС» в г. Радужный за 2017-2021 гг. представлены в таблице 14.

Таблица 14 – Сведения о потребителях «РГЭС» в г. Радужный за 2017-2021 годы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество потребителей электрической энергии, в т. ч.: | ед. | 1453 | 1517 | 1596 | 1626 | 1708 |
| Население |  | 1014 | 1070 | 1138 | 1172 | 1249 |
| Бюджетные потребители |  | 69 | 69 | 69 | 67 | 66 |
| Промышленные потребители |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Прочие потребители |  | 366 | 374 | 385 | 383 | 389 |
| Электрические нагрузки (установленные мощности) потребителей электрической энергии, в т. ч.: | МВт | 98,627 | 100,063 | 101,499 | 102,395 | 101,386 |
| Население |  | 33,021 | 33,535 | 33,658 | 33,884 | 32,96 |
| Бюджетные потребители |  | 8,612 | 8,600 | 8,867 | 8,872 | 8,833 |
| Промышленные потребители |  | 27,355 | 28,004 | 28,308 | 28,627 | 28,605 |
| Прочие потребители |  | 29,639 | 29,923 | 30,667 | 31,013 | 30,988 |
| Электрические нагрузки (установленные мощности) потребителей электрической энергии (по уровню напряжения), в т. ч.: | МВт | 98,627 | 100,063 | 101,499 | 102,395 | 101,386 |
| Потребители среднего напряжения 1-го уровня (СН-1): 35 кВ. |  | 23,853 | 23,876 | 23,876 | 23,876 | 23,876 |
| Потребители среднего напряжения 2-го уровня (СН-2): 6,10 кВ |  | 41,064 | 41,951 | 42,871 | 43,465 | 43,328 |
| Потребители низкого напряжения (НН): 0,4 кВ |  | 33,711 | 34,235 | 34,753 | 35,054 | 34,182 |

- Система теплоснабжения

Зоной действия источника теплоснабжения является территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Н территории города Радужный централизованное теплоснабжение потребителей обеспечивают 11 котельных, находящиеся в эксплуатации организаций: МУП «РТС» города Радужный, АО «Негуснефть», НВФ ПАО НК «РуссНефть», и ООО «Росна». Услуги и тарифы перечисленных организаций регулируются Региональным контролирующим государственным органом - Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Зона действия системы теплоснабжения от котельных КВГМ, №159, №160 МУП «РТС» города Радужный охватывает северную часть города Радужный, включающую следующие микрорайоны: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №9, №10, №22, микрорайон «жилой поселок «СУ-968», Северо-Западную коммунальную зону.

Зона действия системы теплоснабжения от котельной Центральная МУП «РТС» города Радужный охватывает южную часть города Радужный, включающую микрорайон Южный.

Зона действия системы теплоснабжения от котельной Южная промзона ООО «Росна» охватывает промышленную зону Южной части города Радужный.

Зона действия системы теплоснабжения от котельной БПО «ВН» ООО «Росна» охватывает промышленную зону Южной части города Радужный.

Зона действия системы теплоснабжения от котельной ПМК ООО «Росна» охватывает промышленную зону Южной части города Радужный.

Зона действия системы теплоснабжения от котельной ВПК ООО «Росна» охватывает промышленную зону Южной части города Радужный.

Зона действия системы теплоснабжения от котельной ВРМЗ ООО «Росна» охватывает промышленную зону Южной части города Радужный.

Зона действия системы теплоснабжения от котельной ВУТТ НВФ ПАО НК «РуссНефть» охватывает промышленную зону Южной части города Радужный.

Зона действия системы теплоснабжения от котельной №2 «БПО» АО «Негуснефть» охватывает промышленную зону Южной части города Радужный.

Зоны действия централизованных источников теплоснабжения изображены на рисунке 9.

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории городского округа Радужный отсутствуют.

Рисунок 9 – Зоны действия источников тепловой энергии г. Радужный

- Система газоснабжения

Системе газоснабжения г. Радужный удовлетворяет основным требованиям, предъявляемым к системе газоснабжения – надежность и бесперебойность подачи ресурса, безопасность, простота и удобство в эксплуатации, возможность строительства и ввода в эксплуатацию объектов системы по частям.

Источником газоснабжения городского округа Радужный является попутный нефтяной газ, поставляемый ООО «ННК Северо-Варьеганское» и Нижневартовский филиал ПАО НК «РуссНефть» (микрорайон «Южный»).

Жилая застройка и общественные здания в г. Радужный – не газифицированы.

Отпуск газа потребителям осуществляется на основании двухсторонних договоров на поставку газа, заключенных в установленном порядке, по ценам (тарифам) утвержденным регулирующим органом. Зоны ответственности между газораспределительной организацией и потребителем устанавливаются на основании актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон в сетях газоснабжения.

- Система водоснабжения

Снабжение водой питьевого качества жителей и прочих потребителей г. Радужный, контроль качества питьевой воды, подаваемой потребителям, и эксплуатацию водопроводных сетей и сооружений осуществляет единственная организация, занятая в сфере водоснабжения – филиал акционерного общества «Городские электрические сети» «Радужнинские городские энергетические сети» (далее – «РГЭС») на основании концессионного соглашения и лицензий на право пользования недрами.

Для осуществления централизованного холодного водоснабжения на территории г. Радужный с целевым назначением добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения Департаментом недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для АО «Горэлектросеть» выданы лицензии на пользование недрами:

- ХМН №03332 ВЭ, сроком действия до 01.07.2033 г. (водозабор №1 (ВОС-5000), водозабор №2 («Кедровый»)). Лицензия оформлена на основании приказа Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №62-вд от 14.03.2017 г.;

- ХМН №03333 ВЭ, сроком действия до 01.07.2033 г. (водозабор №3 («Южный»)). Лицензия оформлена на основании приказа Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №61-вд от 14.03.2017 г.

Между Комитетом по управлению муниципальным имуществом («Концедент»), УП «Гороводоканал» г. Радужный («Предприятие») и АО «Горэлектросеть» («Концессионер») заключено концессионное соглашение в отношении объектов централизованной системы холодного водоснабжения г. Радужный № 01564.16 от 24.10.2016.

Основными видами деятельности «РГЭС» являются:

- забор, сбор, очистка и распределение воды;

- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность.

Деятельность «РГЭС» в системе централизованного холодного водоснабжения г. Радужный эксплуатирует:

а) Водозаборные сооружения:

- №1 (ВОС-5000) производительностью 5,795 тыс. м3/сут.;

- №2 («Кедровый); производительностью 21,1 тыс. м3/сут.;

- №3 («Южный») производительностью 1,0 тыс. м3/сут.

б) Водоочистные сооружения:

- ВОС-8000, производительностью 4,0 тыс. м3/сут.;

- ВОС-15000, производительностью 15,0 тыс. м3/сут.;

- ВОС-1000, производительностью 1,0 тыс. м3/сут.

в) Водопроводные сети:

- Общая протяженность водопроводных сетей составляет 94739 п.м.

Отпуск воды питьевого качества потребителям осуществляется «РГЭС» на основании двухсторонних договоров водоснабжения, заключенных в установленном порядке, по ценам (тарифам) утвержденным регулирующим органом. Зоны ответственности между «РГЭС» и потребителем устанавливаются на основании актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон в сетях водоснабжения.

Численность населения, пользующегося услугой водоснабжения включая потребителей, пользующихся водоразборными колонками в г. Радужный, составляла в 2020 год – 41981 чел.; в 2021 году – 43879 чел.

- Система водоотведения

Организацией, осуществляющей прием, транспортировку, очистку и отведение сточных вод на территории г. Радужный также является – «РГЭС» на основании концессионного соглашения и решений о предоставлении водного объекта в пользование.

Для осуществления организованного сброса очищенных сточных вод в р. Аган с территории г. Радужный Департаментом недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югра выданы «РГЭС» решения о предоставлении водного объекта в пользование:

- № 1508 от 10.12.2018 сроком водопользования с 01.01.2019 по 06.08.2023 (КОС-15000);

- № 1507 от 06.12.2018 сроком водопользования с 01.01.2019 по 15.10.2023 (КОС-400).

Между Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации г. Радужный («Концедент»), «РГЭС» («Предприятие») и АО «Горэлектросеть» («Концессионер») заключено концессионное соглашение в отношении объектов централизованной системы водоотведения муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры г. Радужный от 12.12.2016 в соответствии с которым в настоящее время осуществляется деятельность в сфере водоотведения.

Основными видами деятельности «РГЭС» являются:

- забор, сбор, очистка и распределение воды;

- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность.

Система централизованного водоотведения г. Радужный, эксплуатируемая «РГЭС», включает в себя следующие объекты:

а) Водоочистные сооружения:

Канализационные очистные сооружения (далее – КОС) КОС-15000 установленной мощностью 15,0 тыс. м3 (рядом с территорией КОС-15000 расположены законсервированные КОС-7000, мощностью 7,0 тыс. м3/сут.);

КОС-400 установленной мощностью 0,4 тыс. м3/сут.

На КОС сточные воды перед сбросом в р. Аган подвергаются механической и биологической очистке, а также обеззараживанию.

б) Сетевые сооружения:

- канализационные насосные станции (далее – КНС) – Главная КНС (далее – ГКНС); №4,7,8 (в зоне действия КОС-15000) и КНС №1,2 (в зоне действия КОС-400).

в) Канализационные сети:

Общая протяженность канализационных сетей составляет – 54330 п.м.

Прием сточных вод от потребителей осуществляется «РГЭС» на основании двухсторонних договоров водоотведения, заключенных в установленном порядке, по ценам (тарифам) утвержденным регулирующим органом. Зоны ответственности между «РГЭС» и потребителем устанавливаются на основании актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон в сетях водоотведения.

Численность населения, пользующегося услугой водоотведения в г. Радужный составляла в 2020 году – 41981 чел.; в 2021 году – 43879 чел.

В настоящее время централизованная ливневая канализация на территории г. Радужный отсутствует. Поверхностные воды попадают в реки и другие водные объекты без очистки.

- Система сбора и утилизации ТКО

На основании соглашений об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.2018 № 25 и от 23.04.2018 № 26, заключенными с Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, акционерному обществу «Югра-Экология» (далее – АО «Югра-Экология») присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

АО «Югра-Экология» осуществляет деятельность с октября 2018 года по 2 территориальным зонам – «северной» и «южной». Город Радужный входит в северную зону.

Зоны деятельности АО «Югра-Экология» по обращению с ТКО на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (зеленый цвет – южная зона, коричневый цвет – северная зона) приведена на рисунке 10.

Рисунок 10 – Зоны деятельности АО «Югра-Экология» по обращению с ТКО на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Региональный оператор АО «Югра-Экология» осуществляет деятельность по сбору и размещению всех ТКО, образующихся в зоне его деятельности, строго в соответствии с действующим законодательством и осуществляет регулирование работы 200 операторов по сбору и транспортированию ТКО. АО «Югра-Экология» имеет лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию размещению отходов I-IV классов опасности от 04.10.2021г. серия №Л020-00113-77/00113476, выданную Северо-уральским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в службе природопользования).

В целях обеспечения транспортирования ТКО региональный оператор вправе привлекать операторов по обращению с ТКО, осуществляющих деятельность по транспортированию ТКО, на основании договора на оказание услуг по транспортированию ТКО по цене, определенной сторонами такого договора, за исключением случаев, когда цены на услуги по транспортированию ТКО для регионального оператора формируются по результатам торгов.

Транспортировка мусора производится автотранспортом.

Вывоз ТКО от населения, проживающего в многоквартирных домах, не оборудованных мусоропроводами, осуществляется с контейнерных площадок, на которых установлено около 800 контейнеров объемом 0,75 м3. На территории города Радужный вывоз ТКО осуществляют организации заключивших договор с региональным оператором АО «Югра-Экология» на транспортировку ТКО.

Уборка территории города производятся в рамках заключенных муниципальных контрактов. Заключение муниципальных контрактов осуществляет Казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ Радужный.

Жидкие коммунальные отходы (далее по тексту – ЖКО) от населения, из домовладений, имеющих нецентрализованное водоотведение и не канализованных объектов в г. Радужный, вывозятся филиал акционерного общества «Городские электрические сети» «Радужнинские городские энергетические сети» (далее – «РГЭС») в соответствии с заключенными договорами на очистные сооружения канализации КОС-400, расположенные на территории г. Радужный.

Селективные накопление и переработка отходов на территории г. Радужный – не осуществляются. Пункты приема вторичного сырья – отсутствуют. Ликвидация отходов на территории г. Радужный посредством сжигания – не производится.

При выполнении работ по накоплению и обезвреживанию биологических отходов в г. Радужный соблюдаются требования «Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов» (утв. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 № 626).

Медицинские отходы накапливаются на территориях соответствующих учреждений, в которых они образуются. Единые требования к организации системы накопления, перемещения, дезинфекции, временного хранения отходов в пределах лечебно-профилактических учреждений независимо от их формы собственности и ведомственной подчиненности установлены санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Накопление, вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов в г. Радужный регулируется законами, ГОСТом 12.3.031-83 «Работа с ртутью» и иными нормативными правовыми актами федерального уровня. Работы по накоплению и передаче на утилизацию ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования г. Радужный осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.12.2015 № 2352 «Об утверждении Порядка организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории города Радужный».

Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности и осуществляющими деятельность по обращению с ртутьсодержащими отходами (далее - специализированные организации). Размещение (хранение) ртутьсодержащих ламп осуществляется специализированными организациями в специально отведенных для этих целей местах в соответствии с установленными требованиями.

Специализированные организации должны вести учет образования и движения ртутьсодержащих ламп в соответствии с Порядком учета в области обращения с отходами, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.12.2020 № 1028.

Летнюю и зимнюю механическую уборку территорий в микрорайонах г. Радужный осуществляют организации в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Механизированную уборку городских дорог в г. Радужный осуществляет МУП СА по ООГХ г. Радужный в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.

Рисунок 11 – Титульный лист Лицензии (86) 6606-ср/П от 06.05.2019 г.

Для целей временного размещения отходов производства и потребления г. Радужный МУП по УО города Радужный используется (на срок 49 лет) в соответствии с договором аренды земельного участка № 16/2018 от 02.04.2018 с муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ Радужный.

Полигон ТБО г. Радужный ориентировочное месторасположение 10 км подъездной частной автомобильной дороги общего пользования к Северо-Варьеганскому-Тагринскому месторождению.

Сведения о полигоне ТБО г. Радужный, включенного в государственный реестр объектов размещения отходов (далее ГРОРО, ОРО) в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 31.12.2014 № 870 «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов», представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Полигон ТБО г. Радужный, расположенный на территории г. Радужный

| № объекта в ГРОРО | 86-00528-З-00870-311214 |
| --- | --- |
| Наименование ОРО | Полигон твердых бытовых отходов в г. Радужный |
| Ближайший населенный пункт | г. Радужный, 9 км |
| Наименование эксплуатирующей организации | МУП по УО г. Радужный |
| Широта | 62.21742 |
| Долгота | 77.56489 |
| Проектная вместимость, тонн | 120000 |
| Мощность, тонн в год | 12000 |
| Накоплено, тонн | 102427 |
| Остаточная вместимость, тонн | 517987,67 м3 |
| Сведения о наличии заключения ГЭЭ | да |
| Сведения о наличии лицензии * у эксплуатирующей ОРО организации | да |
| Сведения о реквизитах документа, о включении ОРО в ГРОРО | № 870 от 31.12.2014 г. |
| Технологические решения | захоронение |
| Сведения о санитарной зоне, м | 500 |
| Виды отходов и их коды по Федеральному классификационному каталогу отходов | 73111001724 | отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) |
|  | 73111002215 | отходы из жилищ крупногабаритные |
|  | 73120001724 | мусор и смет уличный |
|  | 73130002205 | растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками |
|  | 73310002725 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный |
|  | 73339002715 | смет с территории предприятия практически неопасный |
|  | 73510002725 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами |
|  | 73621001724 | отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные |
|  | 73710001725 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений |
|  | 73710002725 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий |
|  | 91920402604 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) |
|  | 92130101524 | фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные |

* Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

ГЭЭ – государственная экологическая экспертиза.

Территория участка полигона ТБО в г. Радужный приведена на рисунке 12.

Рисунок 12 – Территория участка полигона ТБО в г. Радужный

Прием ТКО на полигон ТБО г. Радужный осуществляется на основании двухсторонних договоров на оказание услуг по сбору и утилизации с ТКО, заключенных в установленном порядке, по ценам (тарифам) утвержденным регулирующим органом.

На осуществление деятельности по накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности МУП по УО г. Радужный от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования получена Лицензия 86 № 00258 от 13.01.2016. Срок действия – бессрочно.

Титульный лист Лицензии 86 № 00258 от 13.01.2016 приведен на рисунке 13.

Рисунок 13 – Титульный лист Лицензии 86 №00258 от 13.01.2016 г.

## Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения

- Система электроснабжения

В г. Радужный 2 центра питания – ПС 220/110/10 кВ «Мачтовая» и ПС 220/110/10 кВ «Варьеган» принадлежащих филиалу ОАО «ФСК ЕЭС» Восточное ПМС. Питающие транзитные линии ВЛ-110 кВ Варьеган-Мачтовая.

В центральной части г. Радужный для нужд жилой и административной застройки задействованы 9 понизительных подстанций.

Наименование и основные характеристики подстанций (ПС) в центральной части г. Радужный представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Характеристики РС 35/6 (10) кВ в центральной части г. Радужный

| № п/п | Наименование понизительных подстанций | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Кирпичная» | 35/6 | 2х4,0 |
| 2 | ПС «Котельная-2» | 35/6 | 2х6,3 |
| 3 | ПС «Город-1» | 35/10 | 2х6,3 |
| 4 | ПС «Город-2» | 35/6 | 2х10 |
| 5 | ПС «Город-3» | 35/10 | 2х10 |
| 6 | ПС «Перевертыш» | 10/6 | 2х1,6 |
| 7 | ПС «Дачная» | 35/10 | 2х6,3 |
| 8 | ПС «Причал» | 35/6 | 2х4,0 |
| 9 | ПС «Аэропорт» | 35/6 | 2х4,0 |

В южной части г. Радужный для нужд жилой и административной застройки эксплуатируются 3 понизительные подстанции.

Наименование и основные характеристики подстанций (ПС) 35/6 (10) кВ в южной части г. Радужный представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Характеристика ПС 35/6 (10) кВ в южной части г. Радужный

| № п/п | Наименование источников электроэнергии и понизительных подстанций | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Поселок» | 35/6 | 2х4,0 |
| 2 | ПС «Котельная-3» | 35/10 | 2х6,3 |
| 3 | ПС «Котельная-4» | 35/6 | 2х4,0 |

В северной части г. Радужный для нужд жилой и административной застройки эксплуатируется 1 понизительная подстанция

Наименование и основные характеристики подстанций (ПС) 35/6 (10) кВ в северной части г. Радужный представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Характеристика ПС 35/6 (10) в северной части г. Радужный

| № п/п | Наименование источников электроэнергии и понизительных подстанций | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «ГТЭС» | 35/6/10 | 1х6,3+1х1,6 |

Питание электрических сетей г. Радужный осуществляется от ПС 110/35/10 кВ «Промзона», ПС 110/35/10 кВ «Радужная», ПС 220/110/35/6 кВ «Варьеган». В случае одновременного отключения (полного погашения) ПС 110/35/10кВ «Промзона» и ПС 110/35/10 кВ «Радужная» существует возможность резервного питания г. Радужный по сети 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «КНС-1» и «КНС-2».

От ПС 220/110/35/6 кВ «Варьеган» ВЛ-35 кВ ф.ф.№№1,3 технологически подключены объекты «РГЭС» для электроснабжения мкр. Южный и промышленной зоны, а именно: ПС 35/6 кВ «Котельная-4», ПС 35/6 кВ «Поселок».

От ПС 35/6 кВ «Котельная-4», ПС 35/6 кВ «Поселок» запитаны ТП, РП, КТПН непосредственно к которым подключены электроустановки потребителей.

К РУ-6 кВ ПС 220/110/35/6 кВ «Варьеган» подключены фидеры 2,8,10,16,18,22, от которых запитаны ВЛ-6 кВ для передачи электроэнергии промышленным предприятиям промзоны.

От ПС 110/35/10 кВ «Радужная» технологически подключены объекты «РГЭС» для электроснабжения города, а именно:

- по ВЛ-35 кВ ф.ф. №№1,3 – ПС 35/10 кВ «Город-1», ПС 35/10 кВ «Город-3», ПС 35/10 кВ «Дачная»;

- по ВЛ-35 кВ ф.1 – ПС 35/10/6 кВ «ГТЭС»;

- по ВЛ-35 кВ ф.ф. №№ 2,4 – ПС 35/6 кВ «Город-2»;

- по ВЛ-35 кВ ф. № 4 – ПС 35/6 кВ «Кирпичная»;

- по ВЛ-35 кВ ф. № 2 – ПС 35/6 кВ «Котельная-2».

От указанных подстанций запитаны РП, ТП, КТПН, непосредственно к которым подключены электроустановки потребителей.

От РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Радужная» к ф.ф.№№ 101, 201, 102, 202 подключены ВЛ-10 кВ, от которых также запитаны ТП, РП, КТПН города с целью возможного резервирования электроснабжения г. Радужный.

От ПС 110/35/10 кВ «Промзона» технологически запитаны объекты «РГЭС»:

- по ВЛ-35 кВ ф.ф. №№3,6 ПС 35/6 кВ «Причал», ПС 35/6 кВ «Аэропорт»;

- по ВЛ-35 кВ ф. №3 – ПС 35/6 кВ «Кирпичная», ПС «Котельная-3»;

- по ВЛ-35 кВ ф. №6 – ПС «Котельная-2»;

- по ВЛ-35 кВ ф. №2 – ПС «Котельная-3»;

- по ВЛ-35 кВ ф.ф. №№2,5 – ПС «Новоаганская», ПС «Лесная».

От РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Промзона» к ф.ф. №№ 106,112,204,205,206,211 подключены ВЛ-10 кВ, от которых запитаны ТП, КТПН и электроустановки потребителей.

От ПС 110/35/10 кВ «Истоминская» технологически запитаны объекты «РГЭС»:

- по ВЛ 35 кВ ф.ф. №№1,3 ПС 35/6 кВ Рославльская;

- по ВЛ 35 кВ ф.ф. №№2,4 ПС 35/6 кВ Новоаганская, Лесная (для резервного питания потребителей г. Радужный ч/з ВЛ 35 кВ ф.ф. №№2,5 ПС Промзона).

Все объекты имеют между собой электрические связи с целью возможного секционирования и перевода питания в аварийных и ремонтных режимах электроснабжения.

Сведения о оснащении потребителей г. Радужный системами (приборами) учета за 2017-2021 гг. представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Сведения о потребителей г. Радужный системами (приборами) учета

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля потребителей электрической энергии, оснащенных приборами учета расхода электроэнергии, в т.ч: | % | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
| Население |  | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Бюджетные потребители |  | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| Промышленные потребители |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Прочие потребители |  | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 |
| Количество потребителей электрической энергии, оснащенных АСКУЭ (АИИСКУЭ), в т. ч.: | ед. | 1449 | 1449 | 1596 | 1626 | 1708 |
| Население |  | 1020 | 1020 | 1138 | 1172 | 1249 |
| Бюджетные потребители |  | 68 | 68 | 69 | 67 | 66 |
| Промышленные потребители |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Прочие потребители |  | 357 | 357 | 389 | 387 | 393 |

- Система теплоснабжения

Функциональная структура теплоснабжения г. Радужный представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя, разделенное между разными юридическими и физическими лицами.

В г. Радужный преобладает централизованное теплоснабжение от крупных городских котельных, в эксплуатации организаций:

1. Муниципальное унитарное предприятие «Радужныйтеплосеть» городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее по тексту – МУП «РТС» города Радужный);

2. Акционерное общество «Негуснефть» (далее по тексту – АО «Негуснефть»);

3. Нижневартовский филиал Публичного акционерного общества Нефтегазовой компании «РуссНефть» (далее по тексту – НВФ ПАО НК «РуссНефть»);

Теплоснабжающая организация, в том числе единая теплоснабжающая организация до 01.06.2021 ПАО «Варьеганнефть», с 01.06.2021 НВФ ПАО НК «РуссНефть».

4. Общество с ограниченной ответственностью «Росна» (далее по тексту – ООО «Росна»).

Услуги и тарифы перечисленных организаций регулируются Региональным контролирующим государственным органом - Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В хозяйственном ведение МУП «РТС» города Радужный на основании приказов комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный находятся объекты: шесть котельных: КВГМ, №159, №160, «Центральная», «Южная» (на консервации) с общим количеством котлов – 23 шт., фактическая протяженность действующих тепловых сетей отопления и ГВС по городу на момент актуализации Схемы теплоснабжения составляет 95,85 км в двухтрубном исчислении, 11 ЦТП и другое имущество, относящееся к процессу производства и передачи тепловой энергии. Общая установленная мощность источников теплоснабжения составляет 275 Гкал/ч, в том числе 35 Гкал/ч на консервации. Присоединенная тепловая нагрузка – 147,38 Гкал/ч.

Котельная «Южная» на момент актуализации Схемы теплоснабжения находятся на консервации. Далее в Схеме теплоснабжения данная котельная учитываться не будет.

Котельная «ИМПАК» выведена из эксплуатации в 2017 г. Котельная «ИМПАК» изъята из хозяйственного ведения МУП «РТС» города Радужного на основании приказа К по УМИ №09 от 18.01.2022 г.

Котельные МУП «РТС» города Радужный вырабатывают тепловую энергию в виде горячей воды, осуществляя отпуск и передачу тепловой энергии конечным потребителям. Конечные потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения города Радужный через централизованные тепловые пункты (далее – ЦТП) по зависимой схеме теплоснабжения на отопление и вентиляцию, по закрытой схеме на ГВС.

В эксплуатации АО «Негуснефть» на территории города Радужный находится котельная № 2 «БПО» с тремя котлами, общая протяженность тепловых сетей 5,47 км в двухтрубном исчислении. Все объекты, входящие в систему теплоснабжения от котельной №2 «БПО» и находящиеся в эксплуатации АО «Негуснефть», являются собственностью организации. Котельная №2 «БПО» осуществляет отпуск тепловой энергии, как на собственные нужды организации, так и коммерческим предприятиям, находящимся на территории Южной промышленной зоны города Радужный.

В эксплуатации НВФ ПАО НК «РуссНефть» на территории города находится котельная ВУТТ. Имущество организации находится в собственности ПАО «Варьеганнефть» и передано во временное пользование по договору аренды НВФ ПАО НК «РуссНефть» состоящее из объектов: 1 котельная ВУТТ с четырьмя котлами и тепловыми сетями общей протяженность 4,728 км в двухтрубном исчислении. Котельная ВУТТ осуществляет отпуск тепловой энергии, как на собственные нужды организации, так и коммерческим предприятиям, находящимся на территории Южной промышленной зоны города Радужный.

В эксплуатации ООО «Росна» на территории города находятся котельные: Южная Промзона, БПО «ВН», ПМК, ВПК и ВРМЗ. Имущество в эксплуатационной ответственности ООО «Росна» находится в собственности стороннего юридического лица и передано во временное пользование организации. Перечень эксплуатируемых объектов состоит из 5 котельных с 24 котлами и тепловых сетей общей протяженность 11,30 км в двухтрубном исчислении. Котельные осуществляют отпуск тепловой энергии, как на собственные нужды организации, так и коммерческим предприятиям, находящимся на территории Южной промышленной зоны города Радужный.

В отдельно рассматриваемой системе теплоснабжения в эксплуатационной ответственности какой-либо из организации: МУП «РТС» города Радужный, АО «Негуснефть», НВФ ПАО НК «РуссНефть», ООО «Росна» эксплуатирующая организация является единственной организацией, исполняющей функции теплоснабжающей и теплосетевой организации. Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций представлены в таблице 20.

Таблица 20 – Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Источник тепловой энергии | Тепловые сети | Осуществление регулируемой деятельности | № ЕТО | ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | техническое обслуживание | собственник | техническое обслуживание |  |  |  |
| 1 | Котельная КВГМ | 628462, ХМАО-Югра, г. Радужный, ул. Новая, строение 6, корпус 1 | Администрация города Радужный | МУП «РТС» города Радужный | Администрация города Радужный | МУП «РТС» города Радужный | да | 1 | МУП «РТС» города Радужный |
| 2 | Котельная №159 | 628462, ХМАО-Югра, г. Радужный, ул. Новая, строение 6, корпус 10 | Администрация города Радужный | МУП «РТС» города Радужный | Администрация города Радужный | МУП «РТС» города Радужный | да | 1 | МУП «РТС» города Радужный |
| 3 | Котельная №160 | 628462, ХМАО-Югра, г. Радужный, ул. Новая, строение 6, корпус 7 | Администрация города Радужный | МУП «РТС» города Радужный | Администрация города Радужный | МУП «РТС» города Радужный | да | 1 | МУП «РТС» города Радужный |
| 4 | Котельная Центральная | 628462, ХМАО-Югра, г. Радужный, микрорайон Южный, ул. Ломоносова 24А | Администрация города Радужный | МУП «РТС» города Радужный | Администрация города Радужный | МУП «РТС» города Радужный | да | 1 | МУП «РТС» города Радужный |
| 5 | Котельная Южная промзона | Варьеганское м/р, г. Радужный, Промзона | Стороннее юридическое лицо | ООО «Росна» | Стороннее юридическое лицо | ООО «Росна» | да | 2 | ООО «Росна» |
| 6 | Котельная БПО «ВН» | Варьеганское м/р, г. Радужный, Промзона | Стороннее юридическое лицо | ООО «Росна» | Стороннее юридическое лицо | ООО «Росна» | да | 2 | ООО «Росна» |
| 7 | Котельная ПМК | Варьеганское м/р, г. Радужный, Промзона | Стороннее юридическое лицо | ООО «Росна» | Стороннее юридическое лицо | ООО «Росна» | да | 2 | ООО «Росна» |
| 8 | Котельная ВПК | Варьеганское м/р, г. Радужный, Промзона | Стороннее юридическое лицо | ООО «Росна» | Стороннее юридическое лицо | ООО «Росна» | да | 2 | ООО «Росна» |
| 9 | Котельная ВРМЗ | Варьеганское м/р, г. Радужный, Промзона | Стороннее юридическое лицо | ООО «Росна» | Стороннее юридическое лицо | ООО «Росна» | да | 2 | ООО «Росна» |
| 10 | Котельная ВУТТ | Южная промышленная зона, панель 17, территория производственной базы УТТ № 3 | ПАО «Варьеганнефть» | НВФ ПАО НК «РуссНефть» | ПАО «Варьеганнефть» | НВФ ПАО НК «РуссНефть» | да | 3 | НВФ ПАО НК «РуссНефть» |
| 11 | Котельная №2 «БПО» | Южная промышленная зона | АО «Негуснефть» | АО «Негуснефть» | АО «Негуснефть» | АО «Негуснефть» | да | 4 | АО «Негуснефть» |

Теплоснабжающие организации, предоставляющие услуги по теплоснабжению, представлены в таблице 21.

Таблица 21 – Эксплуатирующие компании

| Название организации | Адрес организации |
| --- | --- |
| МУП «РТС» города Радужный | 628462, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Радужный, промышленная зона Северо-западная коммунальная зона, Новая улица, дом 22 корпус 1 |
| АО «Негуснефть» | 628463, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Радужный, промышленная зона Южная промышленная зона, Индустриальная улица, строение 60 |
| НВФ ПАО НК «РуссНефть» | 628463, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Радужный, Южная Промышленная зона |
| ООО «Росна» | 628462, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Радужный, Южная Промышленная зона, улица суслика, производственная база ДДН ОАО "ВНГ" |

Территориальные зоны эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающих организации представлены на рисунке 14.

Рисунок 14 – Территориальные зоны эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающих организации

Система газоснабжения

Газоснабжение потребителей г. Радужный осуществляется от 2-х независимых источников, которые для надежности соединены между собой газопроводом:

Городская часть снабжается попутным нефтяным газом с первой ступени сепарации ДНС-2 Северо-Варьеганского месторождения на котельные «КВГМ», № 159, № 160, МУП «РТС» города Радужный.

Поселковая часть г. Радужный (мкр. Южный) источником снабжения попутным газом является Нижневартовский филиала ПАО НК «РуссНефть» с Варьеганского месторождения для снабжения котельных МУП «РТС» города Радужный и котельных ООО «Росна».

Попутный нефтяной газ, имеет низкую стоимость для потребителей. Однако использование попутного нефтяного газа не позволяет произвести газификацию индивидуальной жилой застройки.

Сведения о доле потребителей газа, оснащенных приборами учета и количестве потребителей газа, оснащенных программно-аппаратными комплексами в г. Радужный за 2017-2021 гг. представлено в таблице 22.

Таблица 22 – Сведения о доле потребителей газа. Оснащенных приборами учета и количестве потребителей газа, оснащенных программно-аппаратными комплексами в г. Радужный

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля потребителей газа, оснащенных приборами учета расхода тепла, в т.ч: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Население |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные потребители |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество потребителей газа, оснащенных программно-аппаратными комплексами, в т. ч.: | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Население |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные потребители |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Система водоснабжения

Подъем воды из недр на территории г. Радужный осуществляется на 3 водозаборах:

а) Водозабор № 1 (ВОС-5000), в состав которого входят артезианских 15 скважин;

б) Водозабор №2 («Кедровый»), в состав которого входят 24 артезианских скважин;

в) Водозабор № 3 («Южный»), в состав которого входят 9 артезианских скважин.

Схема расположения водозаборов на территории г. Радужный приведена на рисунке 15.

Рисунок 15 – Схема расположения водозаборов на территории г. Радужный

а) Водозабор №1 (ВОС-5000)

Водозабор № 1 (ВОС-5000), площадного типа с расстоянием между скважинами 75,0-100,0 м, расположен в городской черте в северо-западной коммунальной зоне, ул. Новая, 20.

Артезианские скважины пробурены в период 1981-2006 гг. Эксплуатацию водозабора № 1 (ВОС-5000) осуществляет ««РГЭС». Учет поднятой воды организован на всех скважинах.

Режим работы водозабора – круглогодичный, круглосуточный. Одновременно на водозаборе находятся в работе 3-4 скважины, остальные – в резерве.

Схема расположения скважин на водозаборе № 1 (ВОС-5000) приведена на рисунке 16.

Рисунок 16 – Схема расположения скважин на водозаборе №1 (ВОС-5000)

Сведения о геолого-техническом состоянии артезианских скважин водозабора № 1 (ВОС-5000) представлены в таблице 23.

Таблица 23 – Геолого-техническое состояние скважин водозабора № 1 (ВОС-5000)

| № п/п | Номер скважины по паспорту | Водоносный горизонт | Состояние скважины | Ввод в эксплуатацию | Глубина, м | Интервал установки фильтра, м | Дебит л/сек / м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7-763 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1984 г. | 152 | 130-150 | 9,7/838 |
| 2 | 7-762 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1984 г | 180 | 130-170 | 12,78/1104 |
| 3 | 7-771 | Атлым-новомихайловский | в ремонте | 1984 г . | 152 | 130-150 | 13,89/1200 |
| 4 | 7-998 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1985 г. | 162 | 130-160 | 13,89/1200 |
| 5 | 7-997 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1985 г. | 162 | 130-160 | 13,89/1200 |
| 6 | 7-302 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1981 г. | 135 | 100-130 | 5,56/480 |
| 7 | 7-999 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1985 г. | 162 | 130-160 | 13,89/1200 |
| 8 | 7-301 | Тавдинский | в ремонте | 1981 г. | 135 | 105-130 | 5,56/480 |
| 9 | 7-647 | Тавдинский | эксплуатируемая | 1983 г. | 280 | 215-230; 238-255 | 11,1/959 |
| 10 | 7-646 | Тавдинский | наблюдательная | 1983 г. | 280 | 202-280 | 2,78/240 |
| 11 | КР-3 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1983 г. | 180 | 130-170 | 12,78/1104 |
| 12 | КР-2 | Тавдинский | эксплуатируемая | 1982 г. | 280 | 270-280 | 2,78/240 |
| 13 | КР-1 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1985 г. | 162 | 130-160 | 13,89/1200 |
| 14 | 1-А | экологическая | действующая | 2006 г. | 15,4 | 10,2-15,4 | н/д |
| 15 | 2-А | экологическая | действующая | 2006 г. | 15 | 10,05-15 | н/д |

Состав и технические характеристики скважин водозабора №1 (ВОС-5000) представлены в таблице 24.

Таблица 24 – Состав и технические характеристики скважин водозабора № 1 (ВОС-5000)

| № п/п | Номер скважины по паспорту | Марка насоса | Дата установки | Мощность электродвигателя, кВт | Глубина погружения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7-763 | ЭЦВ 8-40-60 | 23.04.2021 г. | 11 | 36 |
| 2 | 7-762 | ЭЦВ 8-40-60 | 25.05.2021 г. | 11 | 48 |
| 3 | 7-771 | в ремонте | - | - | - |
| 4 | 7-998 | ЭЦВ 8-25-100 | 01.04.2018 г. | 11 | 40 |
| 5 | 7-997 | ЭЦВ 8-40-60нрк | 21.11.2018 г. | 11 | 48 |
| 6 | 7-302 | ЭЦВ 8-40-60нрк | 12.0.2021 г. | 11 | 54 |
| 7 | 7-999 | ЭЦВ 8-40-60 | 01.11.2021 г. | 11 | 44 |
| 8 | 7-301 | в ремонте | - | - | - |
| 9 | 7-647 | ЭЦВ 8-25-100 | 27.09.2021 г. | 11 | 54 |
| 10 | 7-646 | наблюдательная | - | - | - |
| 11 | КР-3 | ЭЦВ 8-40-60нрк | 14.09.2018 г. | 11 | 48 |
| 12 | КР-2 | ЭЦВ 8-40-60 | 15.06.2020 г. | 11 | 45 |
| 13 | КР-1 | ЭЦВ 8-40-60нрк | 24.05.2021 г. | 11 | 50 |
| 14 | 1-А | экологическая | - | - | - |
| 15 | 2-А | экологическая | - | - | - |

На водозаборе №1 (ВОС-5000) организованы границы и режимы зон санитарной охраны – I-го, II-го и III-го поясов. Границы и режимы установлены Приказом Департамента по нефти, газу и минеральным ресурсам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 9-нп от 18.06.2010 г.

Зона санитарной охраны I-го пояса выдержана в радиусе 30,0 м от каждой скважины, благоустроена и озеленена, общее ограждение – имеется. Несанкционированное проникновение на территорию посторонних лиц и животных – исключено. На дверях павильонов артезианских скважин установлены замки.

В пределах II-го пояса зоны санитарной охраны водозабора №1 (ВОС-5000) отсутствуют источники бактериального и химического загрязнения (свалки, скотомогильники, заброшенные и поглощающие скважины). Границы зоны II-го пояса совмещена с границей I-го пояса.

Границы III-го пояса зоны санитарной охраны водозабора №1 (ВОС-5000) установлены длиной 1733,0 м (425,0 м вниз по потоку, 1308,0 м вверх по потоку), шириной 718,0 м.

Согласно дополнению № 2 к лицензии на пользование недрами ХМН 03332 ВЭ величина максимально возможного водоотбора для участка водозабора №1 (ВОС-5000) установлена в объеме, не превышающем утвержденные запасы подземных вод – 5,795 тыс. м3/сут.

Допустимый уровень понижения подземных вод – 65,0 м.

Артезианские скважины на территории водозабора № 1 (ВОС-5000) расположены в наземных металлических отапливаемых павильонах. Конструкции оголовки скважины обеспечивают полную герметизацию, исключающую проникновение поверхностной воды и загрязнений. Скважины оборудованы контрольно-измерительной аппаратурой.

б) Водозабор № 2 («Кедровый»)

Водозабор № 2 («Кедровый»), двухрядный, линейный с расстоянием между скважинами 22,0-25,0 м, между рядами 90,0-100,0 м, расположен на расстоянии 6,0 км от черты г. Радужный вдоль автодороги на Северо-Варьеганское месторождение.

Артезианские скважины пробурены в период 1989-2006 гг. Эксплуатацию водозабора № 2 осуществляет «РГЭС». Учет поднятой воды организован на всех скважинах.

Режим работы водозабора № 2 («Кедровый») – круглогодичный, круглосуточный. Одновременно на водозаборе находятся в работе 4-6 скважин, остальные – в резерве.

Схема расположения скважин на водозаборе № 2 («Кедровый») приведена на рисунке 17.

Рисунок 17 – Схема расположения скважин на водозаборе №2 («Кедровый»)

Сведения о геолого-техническом состоянии артезианских скважин водозабора №2 («Кедровый») представлены в таблице 25.

Таблица 25 – Геолого-техническое состояние скважин водозабора №2 («Кедровый»)

| № п/п | Номер скважины по паспорту | Водоносный горизонт | Состояние скважины | Ввод в эксплуатацию | Глубина, м | Интервал установки фильтра, м | Дебит л/сек / м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НЖ-252 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1989 г. | 172 | 145-163 | 18,05/1560 |
| 2 | НЖ-253 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1989 г. | 172 | 145-163 | 18,05/1560 |
| 3 | НЖ-254 | Атлым-новомихайловский | в ремонте | 1989 г. | 172 | 145-163 | 18,05/1560 |
| 4 | НЖ-255 | Атлым-новомихайловский | в ремонте | 1989 г. | 172 | 145-163 | 18,05/1560 |
| 5 | НЖ-256 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1989 г. | 172 | 145-163 | 18,05/1560 |
| 6 | НЖ-257 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1989 г. | 172 | 145-163 | 18,05/1560 |
| 7 | НЖ-258 | Атлым-новомихайловский | наблюдательная | 1989 г. | 172 | 145-163 | 18,05/1560 |
| 8 | НЖ-259 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1989 г. | 172 | 145-163 | 18,05/1560 |
| 9 | НЖ-260 | Атлым-новомихайловский | наблюдательная | 1989 г. | 172 | 145-163 | 18,05/1560 |
| 10 | НЖ-321 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1990 г. | 172 | 145-163 | 19,4/1680 |
| 11 | НЖ-320 | Атлым-новомихайловский | в ремонте | 1990 г. | 172 | 145-163 | 19,4/1680 |
| 12 | НЖ-108 | Атлым-новомихайловский | в ремонте | 1988 г. | 172 | 145-170 | 10/864 |
| 13 | НЖ-115 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1988 г. | 172 | 145-170 | 16,7/1440 |
| 14 | НЖ-175 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1988 г. | 172 | 145-170 | 16,7/1440 |
| 15 | НЖ-176 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1988 г. | 172 | 145-170 | 16,7/1440 |
| 16 | НЖ-177 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1988 г. | 172 | 145-170 | 16,7/1440 |
| 17 | НЖ-178 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1988 г. | 172 | 145-170 | 16,7/1440 |
| 18 | НЖ-179 | Атлым-новомихайловский | в ремонте | 1988 г. | 172 | 145-163 | 16,7/1440 |
| 19 | НЖ-323 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1990 г. | 172 | 145-163 | 19,44/1680 |
| 20 | НЖ-411 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1991 г. | 172 | 145-170 | 22,2/1923 |
| 21 | НЖ-412 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1991 г. | 172 | 145-170 | 20,56/1776 |
| 22 | НЖ-413 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1991 г. | 172 | 145-170 | 19,44/1680 |
| 23 | 3-А | экологическая | действующая | 2006 г. | 15,25 | 10,1-15,25 | н/д |
| 24 | 4-А | экологическая | действующая | 2006 г. | 15,1 | 9,9-15,1 | н/д |

Состав и технические характеристики скважин водозабора № 2 («Кедровый») представлены в таблице 26.

Таблица 26 – Состав и технические характеристики скважин водозабора № 2 «(«Кедровый»)

| № п/п | Номер скважины по паспорту | Марка насоса | Дата установки | Мощность электродвигателя, кВт | Глубина погружения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НЖ-252 | ЭЦВ 8-40-60 | 29.03.2021 г. | 11 | 66 |
| 2 | НЖ-253 | ЭЦВ 8-40-60 | 20.05.2009 г. | 11 | 66 |
| 3 | НЖ-254 | в ремонте | - | - | - |
| 4 | НЖ-255 | в ремонте | - | - | - |
| 5 | НЖ-256 | ЭЦВ 8-40-60 | 30.05.2009 г. | 11 | 66 |
| 6 | НЖ-257 | ЭЦВ 8-40-60 | 01.06.2009 г. | 11 | 66 |
| 7 | НЖ-258 | наблюдательная | - | - | - |
| 8 | НЖ-259 | ЭЦВ 8-40-120нрк | 12.07.2018 г. | 22 | 60 |
| 9 | НЖ-260 | наблюдательная | - | - | - |
| 10 | НЖ-321 | ЭЦВ 8-40-60 | 03.06.2009 г. | 11 | 66 |
| 11 | НЖ-320 | в ремонте | - | - | - |
| 12 | НЖ-108 | в ремонте | - | - | - |
| 13 | НЖ-115 | ЭЦВ 8-40-60 | 04.12.2010 г. | 11 | 66 |
| 14 | НЖ-175 | ЭЦВ 8-40-60нрк | 13.07.2018 г. | 11 | 50 |
| 15 | НЖ-176 | ЭЦВ 8-40-120 | 07.02.2012 г. | 22 | 72 |
| 16 | НЖ-177 | ЭЦВ 8-40-120 | 25.08.2011 г. | 22 | 66 |
| 17 | НЖ-178 | ЭЦВ 8-40-120 | 17.04.2019 г. | 22 | 72 |
| 18 | НЖ-179 | в ремонте | - | - | - |
| 19 | НЖ-323 | ЭЦВ 8-40-120 | 28.02.2017 г. | 22 | 54 |
| 20 | НЖ-411 | ЭЦВ 8-40-120нрк | 10.07.2018 г. | 22 | 60 |
| 21 | НЖ-412 | ЭЦВ 8-40-60 | 10.05.2011 г. | 11 | 66 |
| 22 | НЖ-413 | ЭЦВ 8-40-120нрк | 10.07.2018 г. | 22 | 50 |
| 23 | 3-А | экологическая | - | - | - |
| 24 | 4-А | экологическая | - | - | - |

На водозаборе № 2 («Кедровый») организованы границы и режимы зон санитарной охраны – I-го, II-го и III-го поясов. Границы и режимы установлены Приказом Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Тюменской области Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.04.2005 г. № 228/э, подготовленного на основании заключения экспертной комиссии № 99/ээ от 01.04.2005 г.

Зона санитарной охраны I-го пояса выдержана в радиусе 30,0 м от каждой скважины, благоустроена и озеленена, ограждение общее. Несанкционированное проникновение на территорию посторонних лиц и животных – исключено. На дверях павильонов артезианских скважин установлены замки.

В пределах II-го пояса зоны санитарной охраны водозабора №2 («Кедровый») отсутствуют источники бактериального и химического загрязнения (свалки, скотомогильники, заброшенные и поглощающие скважины). Границы зоны II-го пояса составляет – вверх по потоку (северное направление) – 280,0 м, вниз по потоку (южное направление) – 280,0 м, в восточном и западном направлениях по 280,0 м.

Границы III-го пояса зоны санитарной охраны водозабора №2 («Кедровый») составляет от центра водозабора – вверх по потоку (северное направление) – 1891,0 м, вниз по потоку (южное направление) – 1891,0 м, в восточном и западном направлениях по 1891,0 м.

Согласно дополнению № 2 к лицензии на пользование недрами ХМН 03332 ВЭ величина максимально возможного водоотбора для участка водозабора №2 («Кедровый») установлена в объеме, не превышающем утвержденные запасы подземных вод – 21,1 тыс. м3/сут.

Допустимый уровень понижения подземных вод – 65,0 м.

Артезианские скважины на территории водозабора № 2 («Кедровый») расположены в наземных металлических отапливаемых павильонах. Конструкции оголовки скважины обеспечивают полную герметизацию, исключающую проникновение поверхностной воды и загрязнений. Скважины оборудованы контрольно-измерительной аппаратурой.

в) Водозабор № 3 («Южный»).

Водозабор № 3 («Южный»), групповой (7 эксплуатационных скважин, расстояние между скважинами 75,0-180,0 м) и одиночный (2 эксплуатационных скважин, расположенных на расстоянии 340,0-450,0 м от крайних скважин группового водозабора) в микрорайоне «Южный» г. Радужный.

Артезианские скважины пробурены в период 1976-2006 гг. Эксплуатацию водозабора №3 осуществляет «РГЭС». Учет поднятой воды организован на всех скважинах.

Режим работы водозабора №3 («Южный») – круглогодичный, круглосуточный. Одновременно на водозаборе находятся в работе 2-3 скважины, остальные – в резерве.

Сведения о геолого-техническом состоянии артезианских скважин водозабора № 3 («Южный») представлены в таблице 27.

Таблица 27 – Геолого-техническое состояние скважин водозабора № 3 («Южный»)

| № п/п | № скважины по паспорту | Водоносный горизонт | Назначение скважины | Ввод в эксплуатацию | Глубина, м | Интервал установки фильтра, м | Дебит л/сек / м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7718 | Тавдинский | эксплуатируемая | 1976 г. | 285 | 210-220; 270-280 | 5,56/480 |
| 2 | 7719 | Тавдинский | эксплуатируемая | 1976 г. | 285 | 210-220; 270-280 | 8,33/720 |
| 3 | 7720 | Тавдинский | наблюдательная | 1976 г. | 290 | 210-220; 270-280 | 8,33/720 |
| 4 | 7721 | Тавдинский | эксплуатируемая | 1976 г. | 285 | 210-220; 270-280 | 8,7/751,7 |
| 5 | КР-38 | Атлым-новомихайловский | наблюдательная | 1992 г. | 175 | 160-170 | 5,56/480 |
| 6 | КР-39 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1992 г. | 175 | 155-165 | 8,33/720 |
| 7 | КР-40 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1992 г. | 135 | 125-135 | 12,5/1080 |
| 8 | КР-41 | Атлым-новомихайловский | эксплуатируемая | 1992 г. | 135 | 125-135 | 12,5/1080 |
| 9 | 5-А | экологическая | действующая | 2006 г. | 15,2 | 9,7-15,2 | н/д |

Состав и технические характеристики скважин водозабора №3 («Южный») представлены в таблице 28.

Таблица 28 – Состав и технические характеристики скважин водозабора №3 («Южный»)

| № п/п | Номер скважины по паспорту | Марка насоса | Дата установки | Мощность электродвигателя, кВт | Глубина погружения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7718 | ЭЦВ 6-16-75 | 28.08.2011 г. | 5,5 | 63 |
| 2 | 7719 | ЭЦВ 6-16-75 | 18.04.2019 г. | 5,5 | 63 |
| 3 | 7720 | наблюдательная | - | - | - |
| 4 | 7721 | ЭЦВ 8-10-110 | 15.06.2021 г. | 5,5 | 81 |
| 5 | КР-38 | наблюдательная | - | - | - |
| 6 | КР-39 | ЭЦВ 8-25-100нрк | 01.06.2019 г. | 11 | 82 |
| 7 | КР-40 | ЭЦВ 6-25-70 | 23.05.2018 г. | 11 | 70 |
| 8 | КР-41 | ЭЦВ 6-10-110 | 15.11.2021 г. | 5,5 | 70 |
| 9 | 5-А | экологическая | - | - | - |

На водозаборе №3 («Южный») организованы границы и режимы зон санитарной охраны – I-го, II-го и III-го поясов. Границы и режимы установлены Приказом Департамента по нефти, газу и минеральным ресурсам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 10-нп от 18.06.2010 г.

Зона санитарной охраны I-го пояса водозабора № 3 («Южный») выдержана в радиусе 30,0 м от каждой скважины, благоустроена и озеленена. Зона санитарной охраны I-го пояса огорожена общим забором, для недопущения на территорию несанкционированного проникновения посторонних лиц и животных. На дверях павильонов артезианских скважин установлены замки.

В пределах II-го пояса зоны санитарной охраны водозабора № 3 («Южный») отсутствуют источники бактериального и химического загрязнения (свалки, скотомогильники, заброшенные и поглощающие скважины). Границы зоны II-го пояса совмещена с границей I-го пояса.

Границы III-го пояса зоны санитарной охраны водозабора №3 («Южный») установлены радиусом 1,45 км от центра водозабора.

Согласно дополнению №3 к лицензии на пользование недрами ХМН 03333 ВЭ величина максимально возможного водоотбора для участка водозабора №3 («Южный») установлена в объеме, не превышающем утвержденные запасы подземных вод – 1,5 тыс. м3/сут.

Допустимый уровень понижения подземных вод – 65,0 м.

Артезианские скважины на территории водозабора № 3 («Южный») расположены в наземных металлических отапливаемых павильонах. Конструкции оголовки скважины обеспечивают полную герметизацию, исключающую проникновение поверхностной воды и загрязнений. Скважины оборудованы контрольно-измерительной аппаратурой.

Для доведения воды поднятой из артезианских скважин водозаборов №№ 1-3 до требований СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и возможности ее использования для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения потребителей в г. Радужный используются водоочистные сооружения (далее – ВОС) общей проектной мощностью 20,0 тыс. м3/сут

вода, поднятая на водозаборе № 1 (ВОС-5000) поступает на ВОС-8000;

вода, поднятая на водозаборе № 2 («Кедровый») – на ВОС-15000;

вода, поднятая на водозаборе № 3 («Южный») – на ВОС-1000.

а) ВОС-15000. ВОС-15000 проектной мощностью 15,0 тыс. м3/сут. построены по проекту фирмы «Сальфра» (Италия) и введены в эксплуатацию в 1996 г.

Перечень и технические характеристики основного технологического оборудования, установленного на ВОС-15000 приведены в таблице 29.

Таблица 29 – Перечень и технические характеристики основного технологического оборудования, установленного на ВОС-15000

| № п/п | Наименование оборудования | Количество, ед. | Ввод в эксплуатацию | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аэраторы-дегазаторы: | 4 | 1996 г. |  |
| 2 | Нагнетательные быстрые фильтра композитного типа для очистки воды с кварцевой загрузкой | 10 | 1996 г. | Вертикальный, цилиндрической формы для устранения железа и марганца. Диаметр – 2,8 м, высота – 4,05 м. Загрузочный материал – кварц. |
| 3 | Нагнетательные быстрые фильтра для очистки воды с активированным углем | 10 | 1996 г. | Вертикальный, цилиндрической формы для устранения запахов и привкусов в воде. Диаметр – 2,8 м, высота – 4,05 м. Загрузочный материал – активированный уголь. |
| 4 | Камера реакции (хлопьеобразования) | 1 | 1996 г. | Объем камеры 49 м3, перегородочного типа, снабжен электромешалкой. В камере происходит процесс коагулирования |
| 5 | Контактный осветлитель – флокулятор | 2 | 1996 г. | Объем – 1000 м3, диаметр – 18 м, высота – 4,5 м |
| 6 | Камера для сбора осветленной воды | 1 | 1996 г. | Объем – 47 м3 |
| 7 | Шламовая емкость | 1 | 1996 г. | Объем – 27 м3 |
| 8 | Бак-растворитель | 5 | 1996 г. | Объем – 12 м3, диаметр – 2,5 м, высота – 2,7 м. Вертикальный из стеклопастика |
| 9 | Технологические трубопроводы (внутриплощадочные водопроводные сети) |  | 1996 г. | Протяженность – 225,1 м, диаметр – 159-400 мм, стальные трубы |
| 10 | Технологические трубопроводы (внутриплощадочные тепловые сети) |  | 2008 г. | Протяженность – 816,6 м, диаметр – 57-159 мм, стальные трубы |
| 11 | Резервуары чистой воды №№3, 4, 5. | 3 | 1988 г. | Объем – 2000 м3, высота – 10,5 м, диаметр – 15,5 м |

Перечень и технические характеристики насосного и компрессорного, вентиляторного оборудования, установленного на ВОС-15000 приведены в таблице 30.

Таблица 30 – Перечень и технические характеристики насосного, компрессорного, вентиляторного оборудования, установленного на ВОС-15000

| № п/п | Наименование (кол-во, шт.) | Тип (марка) | Изготовление | Ввод в эксплуатацию | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос предварительной аэрации (2 шт.) | DNP50-200/80 | 1999 г. 1994 г. | 2000 г. 1996 г. | 11 |
| 2 | Насос подачи воды в камеру реакции (3 шт.) | N4150-315C | 1994 г. 1994 г. 1999 г. | 1996 г. 1996 г. 2000 г. | 22 |
| 3 | Насос подачи воды на фильтры (5 шт.) Насос подачи воды на фильтры (3 шт.) | СМ80-200-184-22,0ААХ СМ100-200-181-30,0ААХ | 1994 г. 1994 г. | 1996 г. 2002 г. | 22 30 |
| 4 | Погружной насос для откачки шлама (2 шт.) | ZENIT DRENO 300/28 | 1994 г. 1999 г. | 1996 г. 2001 г. | 2,7 |
| 5 | Воздуходувка для промывки фильтров (2 шт.) | RB40 D1/V | 1994 г. 1994 г. | 1996 г. 1996 г. | 11 |
| 6 | Компрессор (3 шт.) | CECCATO TORPEDO PLUS | 1994 г. 1994 г. 2000 г. | 1996 г. 1996 г. 2019 г. | 3 |
| 7 | Сушилка для компрессора (1 шт.) | DLX6(D1) | 2004 г. | 2005 г. | 0,39 |
| 8 | Вентилятор на дегазаторах (4 шт.) | VICENZA EV561 | 1995 г. | 1996 г. | 18,5 |
| 9 | Термовентилятор (6 шт.) | VOLCANO | 2006 г. | 2007 г. | 0,61 |
| 10 | Шнековая установка для извести | FNV607891 STAWIMPIA NI | 1995 г. | 1996 г. | 2,2 |
| 11 | Шнековая установка для гипохлората кальция | FB M3LB2 | 1995 г. | 1996 г. | 2,2 |
| 12 | Грузоподъемное устройство для хлората железа |  | 2001 г. | 2002 г. | 2,2 |
| 13 | Насос-дозатор хлората железа (2 шт.) | DOSAPRO SERIES G | 1998 г. | 1999 г. | 0,37 |
| 14 | Насос-дозатор кальцинированной соды | DOSAPRO SERIES G POMPE F | 1995 г. | 1996 г. | 0,09 |
| 15 | Насос-дозатор гипохлората кальция | DOSAPRO SERIES G | 1998 г. 1998 г. | 1999 г. 1999 г. | 0,37 0,37 |
| 16 | Мешалка в баке дозировки химических реагентов (5 шт.) | AISI 316 P BONFIGLIO LI HVF 66/F | 1995 г. | 1996 г. | 2,5 |
| 17 | Мешалка в камере реакции | 45F BATCH 04/94 | 1995 г. | 1996 г. | 3 |
| 18 | Мешалки в осветлителях-флокуляторах (2 шт.) | VARIATORE ARI/VAR 19961746 | 1995 г. 1995 г. | 1996 г. 1996 г. | 0,55 |
| 19 | Соскабливатель грязи в осветлителе-флокуляторе (2 шт.) | BONFIGLIO- LI MT 71A 4/10 | 1995 г. 1995 г. | 1996 г. 1996 г. | 0,25 |
| 20 | Насос циркуляции отопления | Wilo-IPL | 2011 г. | 2011 г. | 4 |

На ВОС-15000 применяется следующая технология очистки и подготовки воды:

аэрация-дегазация – насыщение исходной воды кислородом для окисления металлов, удаление газов (углекислоты, сероводорода);

коррекция рН, дезинфекция и окисление – добавкой химреагентов – гипохлорита кальция, хлорного железа, извести (пушонки) – разрушается прочная связь железа с органическими веществами. В результате получается окисление железа – марганца, коррекция рН среды;

осаждение – добавкой флокулянта, большая часть железа и марганца выпадают в осадок;

фильтрация – для окончательной обработки и доведения воды до требуемого качества, она проходит стадию фильтрации через 2 последовательные ступени фильтров: 1 ступень – кварцевый песок (0,8-2,0 мм), 2 ступень – активированный уголь АГ-3;

дезинфекция – 2-х ступенчатая: гипохлорид кальция; УФО.

б) ВОС-8000. ВОС-8000 проектной мощностью 8,0 тыс. м3/сут. введены в эксплуатацию в 1990 г.

Перечень и технические характеристики основного технологического оборудования водоподготовки, установленного на ВОС-8000 приведены в таблице 31.

Таблица 31 – Перечень и технические характеристики основного технологического оборудования водоподготовки, установленного на ВОС-8000

| № п/п | Наименование оборудования | Количество | Ввод в эксплуатацию | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напорные механические осветлительные фильтры марки ФОВ -1,4-0,6 (линия 1,2) | 23 | 1993 г. | Диаметр – 1,4 м, площадь сечения - 1,54 м2, высота загрузки – 1-1,2 м, загрузочный материал – кварцевый песок |
| 2 | Напорные механические осветлительные фильтры марки ФОВ -2-0,6 (линия №3) | 8 | 1987 г. | Диаметр – 2 м , общая площадь фильтрования – 25,2 м2, загрузочный материал – кварцевый песок |
| 3 | Аэраторы – дегазаторы 12 ВЭК | 3 секции | 1993 г. | Высота – 5 м, длина – 3 м, ширина – 3 м, площадь сечения одного бака – 9 м2,объем – 45 м3 |
| 4 | Сооружение оборотной воды |  | 2003 г. |  |
| 5 | Установка УФ-обеззараживания УДВ-72-10 | 2 | 2007 г. | Пропускная способность – 500 м3/час, рабочее давление – 10 кг/см2, 6,4, 1,2 кВт |
| 6 | Резервуары чистой воды №1,2 | 2 | 1987 г. | Объем – 1000 м3, высота – 8 м, диаметр – 11 м |

Перечень и технические характеристики насосного, компрессорного и вентиляторного оборудования, установленного на ВОС-8000 приведены в таблице 32.

Таблица 32 – Перечень и технические характеристики насосного, компрессорного и вентиляторного оборудования установленного на ВОС-8000

| № п/п | Наименование | Тип (марка) | Изготовление | Ввод в эксплуатацию | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция второго подъема с насосами подачи сетевой воды на город | Д 200/90 | 1988 г. 1988 г. 1995 г. 1988 г. 1995 г. 1995 г. | 1989 г. 1989 г. 1997 г. 1989 г. 1997 г. 1997 г. | 75 75 75 75 75 90 |
| 2 | Насос сетевой подачи воды на город | К 100-65-200а | 1998 г. 1998 г. 1998 г. 1998 г. 1998 г. 1998 г. 1998 г. | 2002 г. 2002 г. 2002 г. 2000 г. 2003 г. 2003 г. 2015 г. | 18,5 |
| 3 | Насос повысительный | КМ 150-125-250 | 1998 г. 1998 г. 2002 г. | 1999 г. 1999 г. 2005 г. | 18,5 |
| 4 | Воздуходувка на дегазаторы | ТВ42-1,4М0,1 | 1989 г. 1989 г. | 1989 г. 1989 г. | 55 |
| 5 | Вентилятор для принудительной вентиляции | ВЦ14-46315 | 1999 г. 1999 г. | 2000 г. 2000 г. | 1,5 |
| 6 | Компрессор для промывки фильтров | ВК-12М1 ВК-3М1 RB-LP40/F | 1988 г. 1988 г. 1998 г. | 1989 г. 1989 г. 2001 г. | 30 11 7,1 |
| 7 | Насос откачки промывной воды | К 80-65-160 | 1998 г. | 2004 г. | 7,5 |
| 8 | Насос откачки хоз.-бытовых стоков | SUPER T T4A3S- B/FM | 2008 г. 2008 г. | 2010 г. 2010 г. | 7,5 |

На ВОС-8000 применяется технология очистки и подготовки воды без применения химических реагентов:

Перечень и год ввода инженерных сетей на ВОС-8000 приведены в таблице 33.

Таблица 33 – Перечень и год ввода инженерных сетей на ВОС-8000

| № п/п | Наименование сооружений | Ввод в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водовод L= 225,1 м от ВОС-5000 до ВОС-8000 | 1996 г. |
| 2 | Водовод от ВОС-5000, ВОС-8000 до магистральных сетей L= 621 м | 2008 г. |
| 3 | Водовод резервного обеспечения Ду= 325 L= 978 м | 2008 г. |
| 4 | Тепловые сети L= 816,6 м | 2008 г. |
| 5 | Канализационные сети L= 441,3 м | 2008 г. |

в) ВОС-1000. ВОС-1000 проектной мощностью 1,0 тыс. м3/сут. введены в эксплуатацию в 2012 году.

Перечень и технические характеристики основного технологического оборудования водоподготовки, установленного на ВОС-1000 приведены в таблице 34.

Таблица 34 – Перечень и технические характеристики основного технологического оборудования водоподготовки, установленного на ВОС-1000

| № п/п | Наименование оборудования | Изготовление | Ввод в эксплуатацию | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок аэраторов-дегазаторов (8 ед.) | 2008 г. | 2010 г. | Емкость 11,5 м3 |
| 2 | Блок отстойников осветлителей-флокуляторов (3 ед.) | 2008 г. | 2010 г. | Емкость 11,5 м3 |
| 3 | Камера реакции (2 ед.) | 2008 г. | 2010 г. | Емкость 11,5 м3 |
| 4 | Фильтры осветлительные (4 ед.) | 2008 г. | 2010 г. | ФОВ-2,0-0,6 Фильтр-модуль с АГ-3 |
| 5 | Резервуары чистой воды | 1987 г. 1987 г. | 1987 г. 1987 г. | - |
| 6 | Сооружение оборотной воды (1 ед.) | 2008 г. | 2010 г. | - |
| 7 | Фильтр-модуль FE-1 (2 ед.) | - | - | - |

Перечень и технические характеристики насосного, компрессорного и прочего оборудования, установленного на ВОС-1000 приведены в таблице 35.

Таблица 35 – Перечень и технические характеристики насосного, компрессорного и прочего оборудования, установленного на ВОС-1000

| № п/п | Наименование | Тип (марка) | Изготовление | Ввод в эксплуатацию | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос дегазированной воды (3 ед.) | NM50/16BE | 2008 г. | 2010 г. | 5,5 |
| 2 | Насос осветленной воды (3 ед.) | NM50/16BE | 2008 г. | 2010 г. | 5,5 |
| 3 | Насос-дозатор (2 ед.) | POMPE D | 2008 г. | 2010 г. | 0,25 |
| 4 | Насос-дозатор | WIILDEN A1T | 2011 г. | 2011 г. | 0,25 |
| 5 | Насос оборотной воды | К-80-50-200а | 1999 г. | 2010 г. | 11 |
| 6 | Станция второго подъема «Калпеда» 3MXV 50-1504 (3 насоса) | MXV 50-16 | 2019 г. | 2020 г. | 5,5 |
| 7 | Компрессор воздушный | HOBBY 440/100 | 2011 г. | 2012 г. | 0,22 |
| 8 | Воздуходувка | ВР-3 ССМ | 2010 г. | 2010 г. | 11 |
| 9 | Вихревая воздуходувка | EVL 144/60 ERSTEVAK Ltd | 2019 г. | 2020 г. | 11 |
| 10 | Электромешалка (4 ед.) | - | 2008 г. | 2010 г. | 0,75/0,18 |
| 11 | Установка УФО (2 ед.) | УДВ-30/5-10-100 | 2008 г. | 2010 г. | 0,45 |

Перечень и год ввода инженерных сетей на ВОС-1000 приведены в таблице 36.

Таблица 36 – Перечень и год ввода инженерных сетей на ВОС-1000

| № п/п | Наименование сооружений | Ввод в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сборный трубопровод Ду= 219 мм от артезианской скважины КР-38, КР-39, КР-40, КР-41 до РК №1 | 1992 г. |
| 2 | Водоводы от артезианской скважины 7718 до РК№1, от 7719 до РК№1, от 7720 до РК№1, от 7721 до РК№1 Ду= 114 мм | 1976-1985 гг. |
| 3 | Тепловые сети L= 320 п.м от ВК№1 через ВОС до артезианской скважины 7718, КР-38 | 1992-2009 гг. |
| 4 | Канализационные сети от ВОС до здания КПП | 1992 г. |

На ВОС-1000 применяется следующая технология очистки и подготовки воды:

Исходная вода из водозабора поступает на очистные сооружения в блок аэратора-дегазатора, где насыщается кислородом и освобождается от сероводорода. После блока аэратора вода, насосами станции дегазированной воды, подается в бак хлопьеобразования, где перемешивается с химическими реагентами: хлорным железом, гипохлоритом кальция и известью для интенсификации процесса коагуляции. После перемешивания в баке хлопьеобразования, вода самотеком поступает в блок отстойников-осветлителей, где происходит осветление воды (осаждение крупных взвешенных частиц на конусное дно осветлителя) при помощи флокулянта. Затем после осветления, вода поступает в накопитель осветленной воды для усреднения расхода очистных сооружений и накопления осветленной воды.

Из накопителя вода при помощи насосов станции осветленной воды подается на кварцевые фильтры для последующей доочистки. После кварцевых фильтров вода под остаточным давлением поступает на окончательную ступень очистки – блок фильтров с активированным углем.

После угольных фильтров, вода самотеком поступает в резервуары чистой воды, откуда с помощью насосной станции II-го подъема, через установки ультрафиолетового излучения, подается в разводящую сеть микрорайона Южный г. Радужный.

Баланс водоснабжения

Общий баланс подачи и реализации воды, составленный по предоставленным данным «РГЭС», за 2016-2021 годы, включая составляющие потерь питьевой воды (потери, неучтенные расходы), представлен в таблице 37.

Таблица 37 – Общий баланс подачи и реализации воды в г. Радужный

| Показатели | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | м3/год | 2621023,0 | 2696058,0 | 2678770,0 | 2539261,0 | 2361148,0 | 2205563,0 |
| Собственные нужды | м3/год | 254786,0 | 248986,0 | 248415,0 | 215143,0 | 182029,0 | 162041,0 |
| То же в % от поднятой | % | 9,70 | 9,24 | 9,27 | 8,47 | 7,71 | 7,35 |
| Подано в сеть | м3/год | 2366237,0 | 2447072,0 | 2430355,0 | 2324118,0 | 2179119,0 | 2043522,0 |
| Потери, неучтенные расходы | м3/год | 375 066,0 | 354917,0 | 331599,0 | 285186,0 | 219226,0 | 157937,0 |
| То же в % от поданной в сеть | % | 15,90 | 14,50 | 13,64 | 12,27 | 10,06 | 7,73 |
| Реализовано, в т.ч.: | м3/год | 1991270,0 | 2092155,0 | 2098756,0 | 2038932,0 | 1959893,0 | 1885585,0 |
| на нужды ГВС | м3/год | 796508,0 | 836862,0 | 749954,0 | 744672,0 | 732295,0 | 727039,0 |

Сведения о доле потребителей воды, оснащенных приборами учета и количестве потребителей воды, оснащенных программно-аппаратными комплексами в г. Радужный за 2016-2021 годы представлено в таблице 38.

Таблица 38 – Сведения о доле потребителей воды, оснащенных приборами учета и количестве потребителей воды, оснащенных программно-аппаратными комплексами в г. Радужный

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля потребителей воды, оснащенных приборами учета расхода тепла, в т.ч: | % | 83,40 | 84,23 | 85,00 | 92,47 | 91,89 | 93,82 |
| Население |  | 82,60 | 84,60 | 85,00 | 92,00 | 91,65 | 94,03 |
| Бюджетные потребители |  | 83,40 | 83,60 | 83,90 | 98,80 | 99,30 | 98,40 |
| Прочие потребители |  | 84,20 | 84,50 | 86,10 | 93,00 | 88,91 | 90,47 |
| Количество потребителей воды, оснащенных программно-аппаратными комплексами, в т. ч.: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные потребители |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Качество питьевой воды

Результаты химических анализов воды на входе и выходе с ВОС-8000 (вход) за 2021 год в г. Радужный представлены в таблице 39

Таблица 39 – Результаты химических анализов воды на входе ВОС-8000 (вход) 2021 год в г. Радужный

| Показатели | ПДК мг/дм3 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Среднее значение за год , мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель | 6-9ед.рН | 6,92 | 7,04 | 6,89 | 6,9 | 6,99 | 6,97 | 6,94 | 6,96 | 6,96 | 6,98 | 6,97 | 6,97 | 6,96 |
| Цветность | 50⁰цв. | 33 | 34 | 31 | 34 | 28 | 29 | 34 | 32 | 31 | 40 | 30 | 31 | 32 |
| Мутность | 10 | <0,58 | 0,82 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | 0,77 | 1,09 | 0,70 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | 0,28 |
| Аммиак и ионы аммония(суммарно) | 2 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 4,1 | 3,8 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,0 | 4,3 | 1,6 | 3,0 |
| Нитрат-ион (NO3) | 45 | 0,26 | 0,63 | 0,62 | 0,52 | 0,59 | 0,38 | 0,58 | 0,61 | 0,48 | 0,3 | 0,34 | 0,74 | 0,51 |
| Нитрит-ион (NO2) | 3,3 | <0,003 | 0,0049 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0,005 | 0,003 | <0,003 | 0,008 | 0,002 |
| Железо (общее) | 20 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,4 |
| Марганец | 2 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,15 |
| Медь | 1 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,09 | 0,06 |
| Полифосфаты (РО4) | 3,5 | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 1,7 | 0,95 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 |
| Сульфат-ион | 500 | 7,2 | 4,3 | 3,8 | 4,9 | 4,1 | 7,7 | 6,5 | 8,5 | 9,0 | 7,8 | 5,9 | 6,9 | 6,4 |
| Хлорид-ион | 350 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| Жесткость общая | 7 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 1,6 | 1,3 | 1,4 |
| Перманганатная окисляемость | 15 | 4,7 | 4,6 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 4,4 | 3,6 | 4,4 |
| Сухой остаток | 1000 | 153 | 145 | 140 | 143 | 147 | 153 | 149 | 169 | 168 | 140 | 156 | 151 | 151 |
| Нефтепродукты | 0,3 | 0,067 | 0,067 | 0,063 | 0,053 | 0,063 | 0,063 | 0,070 | 0,071 | 0,063 | 0,054 | 0,062 | 0,052 | 0,062 |
| Фенолы летучие | 0,001 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| Гидрокарбонаты | не уст. | 118 | 109 | 109 | 113 | 117 | 106 | 106 | 113 | 123 | 118 | 120 | 110 | 114 |
| Кальций | не уст. | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | 23 | 14 | 19 | 19 | 19 | 25 | 18 | 19 |
| Свободная углекислота | не уст. | 26,6 | 23,1 | 20,2 | 27,8 | 25,1 | 23 | 20,2 | 23,8 | 19,1 | 25,6 | 18,7 | 22,2 | 23,0 |

Система водоотведения

Для приема, очистки и сброса сточных вод с территории г. Радужный в системе водоотведения города организованы двое канализационных очистных сооружения – КОС-15000 и КОС-400.

а) Канализационные очистные сооружения КОС-15000

КОС-15000 предназначены для приема и очистки сточных вод, образованных хозяйственной и производственной деятельностью г. Радужный. КОС-15000 запроектированы под производительность 15,0 тыс. м3/сут., 625,0 м3/час, 5475,0 тыс. м3/год и введены в эксплуатацию в 1998 году.

Эксплуатацию КОС-15000 осуществляет «РГЭС». Режим работы очистных сооружений – круглосуточный, 365 дней в году. Фактическая мощность КОС-15000 за 2021 г. составила: 5,241 тыс. м3/сут., 218,0 м3/час, 1913,003 тыс. м3/год.

Сточные воды от ГКНС г. Радужный по напорному трубопроводу диаметром 530 мм поступают в приемную камеру в цехе механической очистки КОС-15000.

Механические решетки РКЭ-09 служат для извлечения из сточных вод крупных грубодисперсных включений (более 5 мм) с механизированной выгрузкой их в мусоросборник. Песок удаляется с помощью эрлифта. Выгрузка песка из песколовок производится на песковые площадки. Далее сточные воды поступают в сборную камеру, где происходит их распределение по самотечным трубопроводам диаметром 320 мм в 3 резервуара обработки сточных вод (далее – РОСВ). РОСВ – предназначен для механической и биологической очистки сточных вод. Он представляет собой цилиндрический резервуар диаметром 23,0 м, в котором смонтированы:

песколовка тангенциальная – 3 ед.;

вторичные отстойники;

мелкопузырчатые аэраторы;

иловая камера;

песковой и иловые эрлифты.

Сточные воды, освобожденные от крупных включений на решетках, поступают на песколовки, назначение которых – освободить сточные воды от тяжелых примесей минерального происхождения с размерами частиц 0,25-1 мм. Принцип действия песколовки гравитационный, т.е. минеральные частицы, удельный вес которых больше веса воды (1,6 г/см3), главным образом песок, выпадают в осадок. Песколовка состоит из 2-х частей: рабочей, где движется поток, и осадочной, в который собирается предназначенный для удаления песок. Удаляют песок с помощью эрлифта.

Биологическая очистка происходит в радиальном аэротенке (3 ед. с отстойниками по 2 ед. на каждый аэротенк), в котором происходит непосредственный контакт загрязнений с оптимальным количеством организмов активного ила в присутствии соответствующего количества растворенного кислорода с последующим отделением активного ила от очищенной воды. Аэротенк оборудован системой мелкопузырчатой аэрации, обеспечивающей насыщение иловой смеси кислородом и ее активное перемешивание при использовании воздуходувок с рабочим давлением 8 м.в.ст. Иловая смесь из аэротенка через переливные окна попадает во вторичный отстойник. Отстойник принят вертикальный шестигранной формы с коническим днищем и с зубчатым выпуском воды. Он оборудован струенаправляющей перегородкой и двумя эрлифтами для удаления осевшего ила. Задача вторичных отстойников отделение активного ила от очищенных сточных вод. Основная масса активного ила, отстоявшегося во вторичном отстойнике, должна перекачиваться снова в аэротенк. Однако активного ила осаждается больше, чем нужно для повторного использования, поэтому его избыточное количество следует ежедневно отделять и направлять в резервуар обработки осадка по результатам гидробиологического анализа.

Осветленные сточные воды отводятся через зубчатый перелив из РОСВ на фильтр доочистки (10 ед.) с гидроавтоматической системой, обеспечивающей автоматическую работу, как в режиме фильтрации, так и в режиме промывки, где происходит окончательное фильтрование осветленных вод через ершовую загрузку. Промывка фильтров осуществляется исходной сточной водой. Грязная промывная вода отводится в резервуар промывных вод, который служит усреднителем расхода, чтобы уменьшить залповый сброс в канализационную насосную станцию.

Очищенные воды самотеком поступают на станцию УФ-обеззараживания с целью уничтожения оставшихся в них патогенных бактерий и устранения опасности заражения воды водоема. Очищенные и обеззараженные сточные воды по самотечному коллектору сбрасываются в р. Аган.

Список и технические характеристики основных технологических сооружений КОС-15000 представлены в таблице 40.

Таблица 40 –Список и технические характеристики основных технологических сооружений КОС-15000

| Наименование сооружения | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Решетки | РКЭ-09 (2 шт.) |
| Шиберы | 2 шибера с размерами 2*0,82*0,9 м, 3 шибера с размерами 2*0,53*0,9 м |
| Песколовки вертикальные тангенциальные | 3 шт. Диаметр – 2 м, общая глубина – 3,67 м |
| Аэротенки смесительные | 3 шт. Диаметр - 22,8м, гидравлическая глубина-9м, рабочий объем-2870м3 |
| Вторичные отстойники с периферическим выпуском | 6 шт. Полная высота отстойника – 8,8 м, высота цилиндрической части – 3,9 м, высота конической части – 4,9 м, высота струенаправляющей перегородки – 2,5 м, площадь зеркала отстойника – 67 м2 |
| Фильтры доочистки | 10 шт. Размер в плане 3,95*2,4 м, полная высота – 4,35 м |
| УФО |  |
| Цех механического обезвоживания осадка |
| Резервуар обработки осадка |  |
| Илоуплотнитель избыточного ила | 1 шт. Размер в плане 9*3 м, рабочая высота – 3 м |
| Стабилизатор-минерализатор | 1 шт. Диаметр – 22,8 м, гидравлическая глубина – 5,5 м, рабочий объем – 1600 м3 |
| Илоуплотнитель стабилизированного ила | 1 шт. Размер в плане 9*3 м, рабочая высота – 3 м |
| Иловые площадки | 8 шт. Размер карты 54*12*2,4 м в бетонном исполнении с гравийным колодцем |
| Песковые площадки | 2 шт., Размеры карты 24*12*2,3 м в бетонном исполнении с гравийным колодцем |

Список и технические характеристики основного технологического оборудования КОС-15000 представлены в таблице 41.

Таблица 41 – Список и технические характеристики основного технологического оборудования КОС-15000

| № п/п | Наименование | Тип (модель) | Место установки, год ввода в эксплуатацию | Количество, ед. | Мощность электропривода, кВт | Производительность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Турбокомпрессор | ТВ-80-1,8М-01 | Машинный зал, 2010-2013 гг. | 2 | 200 | 6000 |
| 2 | Воздуходувный агрегат | DT-110\801 | Машинный зал, 2006-2008 гг. | 2 | 200 | 6000 |
| 3 | Механическая решетка | РКЭ-09 | Цех механической очистки, 2012 г. | 2 | 0,37 | 987,5 |
| 4 | Винтовой конвейер | КВЭ-3/7 | Цех механической очистки, 2012 г. | 1 | 0,75 | 4 |
| 5 | Пресс отжимной винтовой | ПВОЭ | Цех механической очистки, 2012 г. | 2 | 3 | 2 |
| 6 | УФ-установка | УДВ-288-1-Г-500Т | УФ-станция, 2000 г. | 3 | 400-1200 | до 15000 |
| 7 | Пресс – фильтр | ПЛ-06К | Цех механического обезвоживания, 2010 г. | 2 | 0,75 | 6 |
| 9 | Компрессор | МК50/101 | Цех механического обезвоживания, 2010 г. | 2 | 1,5 | 1000 л/мин |
| 10 | Мацератор | L202Pipeline | Цех механического обезвоживания, 2010 г. | 2 | 1,5 | - |
| 10 | Мацератор | L202Pipeline | Цех механического обезвоживания, 2010 г. | 2 | 1,5 | - |

Список и технические характеристики насосного оборудования КОС-15000 представлены в таблице 42.

Таблица 42 – Список и технические характеристики насосного оборудования КОС-15000

| № п/п | Наименование | Модель | Место установки, год ввода в эксплуатацию | Количество, ед. | Мощность электропривода, кВт | Производительность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос самовсасывающий | Т4А3S-B\FM | КНС-1,3, 2010-2011 гг. | 4 | 7,5 | 1-1000 |
| 2 | Насос флокулянта | NM021BY | Цех механического обезвоживания, 2010 г. | 2 | 0,75 | - |
| 3 | Насос промывной | CR5-11 | Цех механического обезвоживания, 2010 г. | 2 | 2,2 | 4 |
| 4 | Насос осадка | N-Lpos GY 06/18М | Цех механического обезвоживания, 2010 г. | 1 | - | 12 |

Технологический процесс очистки сточных вод включает в себя: механическую и биологическую очистку, обеззараживание.

б) Канализационные очистные сооружения КОС-400

КОС-400 предназначены для приема и очистки сточных вод, образованных хозяйственной и производственной деятельностью мкр. Южный г. Радужный. КОС-400 запроектированы под производительность 400,0 м3/сут., 18,75 м3/час, 164,25 тыс. м3/год и введены в эксплуатацию в 2010 г.

Эксплуатацию КОС-400 осуществляет «РГЭС». Режим работы очистных сооружений – круглосуточный, 365 в году. Фактическая мощность КОС-400 за 2021 г. составила: 152,8 м3/сут., 6,37 м3/час, 55,775 тыс. м3/год.

КОС-400 микрорайона «Южный» состоят из блочно-модульной конструкции полно-заводского изготовления (закрытого типа) и предназначены для механической и полной биологической очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод с последующей доочисткой и обеззараживанием. Здание состоит из 12-ти блоков. Размер станции в сборе 12100х9100х5600 мм.

На станции полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «Е-400М1БПФ» предусмотрены 2 параллельно работающие линии очистки.

Сточные воды от канализационной станции, поступая на станцию «Е-400М1БПФ» попадают на фильтрующее самоочищающееся устройство (далее – УФС). УФС предназначено для удаления крупных отбросов и взвешенных веществ минерального и органического происхождения размером более 1 мм.

После механической очистки сточные воды поступают в аэротенк-денитрификатор и далее в аэротенк. В аэротенке происходит контакт с аэрируемым активным илом в течении 4,4 часа. Далее смесь сточных вод с активным илом попадает во вторичный отстойник, где происходит осаждение активного ила в иловых бункерах и возврат его в аэротенк с помощью эрлифта. Осветленная вода подается на установку по доочистке сточных вод с синтетической загрузкой типа «Ерш», потом на фильтр. После фильтра очищенная вода подается на установку ультрафиолетового обеззараживания и сбрасывается в реку Аган.

Избыточный ил подается в стабилизатор, откуда осадок отводится в колодец стабилизированного активного ила. Из колодца осадок откачивается ассенизационной машиной и увозится на иловые площадки КОС-15000. Надиловая вода, при отключенной аэрации, отводится в аэротенк-денитрификатор.

Аэрация в аэротенках осуществляется воздухом, подаваемым воздуходувками. Сушка осадка предусматривается на иловых полях, как того требует технологический процесс.

Каждая линия блока очистки типа Е-400М1БПФ работает с использованием следующих водоотводящих сооружений:

фильтрующее самоочищающееся устройство;

аэротенк – денитрификатор;

аэротенк;

вторичный отстойник;

блок доочистки I ступени;

блок доочистки II ступени;

безнапорный пуралатовый фильтр;

стабилизатор;

емкость приема надиловой воды;

установка ультрафиолетового обеззараживания.

Список и технические характеристики основного технологического оборудования КОС-400 представлены в таблице 43.

Таблица 43 – Список и технические характеристики основного технологического оборудования КОС-400

| № п/п | Наименование | Количество, ед. | Ввод в эксплуатацию | Производительность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка обеззараживания УФО | 2 | 2013 г. | 450 |
| 2 | Воздуходувки | 2 | 2013 г. | 450 |
| 3 | Блок насосов | 1 | 2013 г. | 450 |
| 4 | Погружные мешалки | 4 | 2020 г. | 450 |
| 5 | Погружные насосы | 4 | 2020 г. | 450 |
| 6 | Блок аэротенка-стабилизатора | 1 | 2013 г. | 450 |
| 7 | Блок аэротенка 1-й линии очистки | 1 | 2013 г. | 450 |
| 8 | Блок аэротенка 2-й линии очистки | 1 | 2013 г. | 450 |
| 9 | Блок отстойника-доочистки 1-й линии очистки | 1 | 2013 г. | 450 |
| 10 | Блок отстойника-доочистки 2-й линии очистки | 1 | 2013 г. | 450 |

Технологический процесс очистки сточных вод включает в себя: механическую и биологическую очистку, обеззараживание. В основе процессов биологической очистки сточных вод лежит биохимическое окисление органических загрязнений микроорганизмами активного ила.

В настоящее время централизованная ливневая канализация на территории г. Радужный отсутствует. Поверхностные воды попадают в реки и другие водные объекты без очистки.

Баланс водоотведения

Общий баланс приема и очистки сточных вод, составленный по предоставленным данным «РГЭС», за 2016-2021 годы, представлен в таблице 44.

Таблица 44 – Общий баланс приема и очистки сточных вод в г. Радужный

| Показатели | Значение по годам, тыс. м3 |
| --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Объем сточных вод, принятых в канализационную сеть в т.ч.: | 2357412 | 2279165 | 2327188 | 2183971 | 2007361 | 1968778 |
| от населения | 1567756 | 1555956 | 1631048 | 1635452 | 1635892 | 1588026 |
| от бюджетных организаций | 259567 | 239730 | 158 617 | 169989 | 138686 | 139834 |
| прочих | 159329 | 143917 | 219795 | 168580 | 131831 | 115967 |
| технологические нужды | 159521 | 174247 | 158788 | 132264 | 87171 | 87608 |
| неучтенный объем | 211239 | 165315 | 159708 | 77695 | 13779 | 37344 |
| Объем сточных вод, поступивших на КОС | 2357412 | 2279165 | 2327188 | 2183971 | 2007361 | 1968778 |
| Объем сточных вод, сброшенных в поверхностные водоемы в т.ч.: | 2357412 | 2279165 | 2327188 | 2183971 | 2007361 | 1968778 |
| ненормативно очищенных | 2357412 | 2279165 | 2327188 | 2183971 | 2007361 | 1968778 |

Проблемы и направления их решения

Большая часть объектов централизованной системы водоотведения муниципального образования г. Радужный имеют достаточную степень технической надежности и экологической безопасности.

КНС-4, КНС-7, КНС-8, ГКНС, расположенные на территории основной застройки города имеют автоматизацию, диспетчеризацию технологических процессов с выводом пульта управления режимами КНС на ГКНС.

КОС-400 оснащены системой автоматизации процессом очистки сточных вод.

Значительный износ имеют канализационные насосные станции, расположенный в микрорайоне «Южный». Износ данных объектов водоотведения снижает их уровень надежности.

Достаточная степень надежность централизованной системы водоотведения обусловлена следующими факторами:

низким и средним уровнем износа большинства объектов канализационного хозяйства;

наличием резервного насосно-силового оборудования, а также наличия резервного запаса мощности объектов;

наличием дублирующих коммуникаций (переключения на параллельных трубопроводах), наличие резервных насосов.

Решение вопросов повышения безопасности и надежности систем водоотведения и обеспечения их управляемости должно быть реализовано в следующих мероприятиях:

реконструкция существующих КНС и очистных сооружений с заменой устаревшего оборудования на современное, энергоэффективное;

повышение уровня автоматизации технологических процессов;

обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы водоотведения;

развитие систем централизованного водоотведения за счет строительства новых и реконструкции старых канализационных сетей с применением современных материалов, и технологий.

В настоящее время централизованная ливневая канализация на территории г. Радужный отсутствует. Ввиду отсутствия организованного стока ливневых вод с проезжих частей поверхностные воды попадают в реки и другие водные объекты без очистки.

Система сбора и утилизации ТКО

Система сбора и утилизации ТКО на территории г. Радужный осуществляется в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также муниципального образования:

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», (ред. от 26.03.2022);

Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-Ф3 «Об отходах производства и потребления», (в ред. от 14.07.2022);

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», (в ред. от 02.07.2021);

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641», (в ред. 18.03.2021);

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.12.2020 № 1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I-IV классов опасности»;

приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 № 626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов»;

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.11.2016 г. № 79-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельным государственным полномочием по обращению с ТКО», (в ред. 27.02.2020 г.);

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.06.2011 № 191-п «О Концепции обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2030 года», (в ред. от 02.11.2017);

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.09.2017 № 351-п «Правила осуществления деятельности региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в автономном округе»;

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.09.2017 № 352-п «Порядок заключения соглашения между уполномоченным органом и региональным оператором по обращению с ТКО, примерная форма соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО в автономном округе»;

распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 767-рп «О внесении изменения в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.10.2016 № 559-рп «О Территориальной схеме обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2021 № 595-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Экологическая безопасность», (в ред. от 26.08.2022);

постановление администрации города Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.06.2021 № 999 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории города Радужный»;

приказами Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об установлении тарифов на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами;

решение Думы города Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.06.2018 № 369 «О Правилах благоустройства города Радужный», (в ред. 27.01.2022);

Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования городской округ Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.11.2021 № 1975;

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию»;

другими действующими нормативными правовыми актами.

На сегодняшний день планово-регулярной системой накопления и вывоза коммунальных отходов охвачено все население г. Радужный. Система накопления коммунальных отходов – контейнерная. Вывоз мусора из контейнеров и бункеров накопителей осуществляется в соответствии с графиком утвержденным региональным оператором.

Обслуживание контейнерных площадок в г. Радужный осуществляют управляющие компании ООО «Субъект» и МУП СА по ООГХ г. Радужный.

Места расположения существующих контейнеров для мусора на территории г. Радужный представлены в таблице 45.

Таблица 45 – Места расположения существующих и планируемых контейнеров

| № п/п | Емкость контейнера, м3 | Количество, шт. | Месторасположение, адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,75 | 105 | 1 микрорайон |
| 2 | 0,75 | 78 | 3 микрорайон |
| 3 | 0,75 | 102 | 7 микрорайон |
| 4 | 0,75 | 30 | 4 микрорайон, дома № 1, 15, 16, 2, 17, 18, 29, 7, 8, 10, 25, 3, 12 |
| 5 | 0,75 | 45 | 5 микрорайон, дома № 22, 23, 24, 26, 27, 29, 13, 19, 3, 6, 14, 17 |
| 6 | 0,75 | 93 | 9 микрорайон, дома № 25, 26, 32, 36, 50, 27, 28, 29, 31,33, 35, 43, 47, 48, 49, 1, 4, 6, 7, 8, 11, 16, 41, 20, 21, 23, 51, 523, 53, 54, 42 |
| 7 | 0,75 | 30 | 10 микрорайон, дома № 27, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 16/1, 16/2 |
| 8 | 0,75 | 65 | 2 микрорайон, дома № 5, 6, 10, 11, 13, 17, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 37, 39а, 40 6 микрорайон, дома № 3, 13 |
| 9 | 0,75 | 101 (дома, оборудованные мусоропроводами, контейнеры установлены возле подъездов) | 2 микрорайон, дома № 1, 2, 3, 23, 23а, 25, 8, 9 6 микрорайон, дома № 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26 |
| 10 | 0,75 | не определено | мкр. Южный |

В зависимости от вида отходов и их класса опасности, образованные отходы направляются на обезвреживание, переработку и размещение на различные лицензированные предприятия.

На полигон ТБО г. Радужный поступают ТКО образованные от жизнедеятельности населения (из многоквартирных и частных домов), бюджетных организаций и учреждений, объектов соцкультбыта, от предприятий торговли, общественного питания, уличный и садово-парковый смет, строительный мусор и твердые бытовые и промышленные отходы от предприятий, расположенных на территории г. Радужный.

Отходы I, II, III классов опасности подвергается временному складированию (хранению) для последующей передачи с целью обезвреживания, использования и переработки в специализированные организации, имеющие соответствующую лицензию и оборудование для переработки отходов соответствующих классов.

Во избежание ухудшения экологической ситуации на территории г. Радужный производится мойка и дезинфекция контейнеров.

Жидкие коммунальные отходы (ЖКО) от населения, проживающего в не канализованных домовладениях в г. Радужный, вывозятся на канализационные очистные сооружения КОС-400, расположенные на территории г. Радужный.

Санитарная очистка территории г. Радужный осуществляется в соответствии с разработанной «Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования городской округ Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», предусматривающей комплекс мероприятий по:

накоплению и транспортировке (вывозу) ТКО и КГО от населения;

накоплению и транспортировке (вывозу) ТКО с территории предприятий и организаций;

накоплению и транспортировке (вывозу) ЖКО;

механизированной уборке территории г. Радужный, а также схеме размещения контейнерных площадок и мест временного хранения (накопления) отходов, специализированных площадок для КГО, для которых они оборудованы.

Ответственность за организацию санитарной очистки в г. Радужный возложена на администрацию г. Радужный.

Информация по плановому количеству образования ТКО в г. Радужный по видам и классам опасности указанная в распоряжении Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.10.2016 № 559-рп «О Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» представлена в таблице 46.

Таблица 46 – Плановое количество ТКО в г. Радужный

| Код ОКТМО | Наименование отхода | Код отхода | Класс опасности | Количество образования отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71877000 | Отходы коммунальные твердые: | 73100000000 | 4 | 5,136 |
|  | отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 73111001724 | 4 | 817,45 |
|  | отходы из жилищ крупногабаритные | 73111002215 | 5 | 3,675 |
|  | мусор и смет уличный | 73120001724 | 4 | 5,5 |
|  | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | 73300000000 | 4 | 6,883 |
|  | Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций: | 73310000000 | 4 | 4,201 |
|  | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 73310001724 | 4 | 719,84 |
|  | мусор и смет производственных помещений малоопасный | 73321001724 | 4 | 71,567 |
|  | мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | 73322001724 | 4 | 4,2765 |
|  | смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | 73331001714 | 4 | 8,5452 |
|  | смет с территории предприятия малоопасный | 73339001714 | 4 | 19,337 |
|  | смет с территории предприятия практически неопасный | 73339002715 | 5 | 182,96 |
|  | пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 73610001305 | 5 | 23,584 |
|  | отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие | 73610002724 | 4 | 0,091 |
|  | отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий | 73710002725 | 5 | 0,711 |

Полигон ТБО г. Радужный является специальным лицензируемым сооружением, предназначенным для изоляции и складирования твердых коммунальных частично промышленных отходов, гарантирующим надежность по охране окружающей среды и эпидемическую безопасность для населения.

Полигон ТБО г. Радужный ориентировочное месторасположение 10 км подъездной частной автомобильной дороги общего пользования к Северо-Варьеганскому-Тагринскому месторождению.

Характеристики полигона ТБО г. Радужный представлены в таблице 47.

Таблица 47 – Характеристики полигона ТБО г. Радужный

| Показатели | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  | Полигон ТБОг. Радужный |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 1995 г, в 2013 введены в эксплуатацию карты складирования 2-й очереди |
| Годовая мощность объекта, | тыс. м3 | 97,0 |
| Мощность полигона в плотном теле | тыс. м3 | 2086,57 |
| Фактически накоплено отходов, (в плотном теле) | тыс. м3 | 1901,04 |
| Площадь полигона | км2 | 110189 |
| Численность производственных рабочих на полигоне | чел. | 8 |
| Численность цехового персонала | чел. | 1 |
| Режим работы полигона | ч. | 8 |
| Количество рабочих дней, в год | дни | 300 |
| Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды | м3/год | 81,00 |
| Потребляемая мощность электроэнергии | кВт/ч | 188,34 |
| Площадь участка, в т. ч площадь складирования | га-га | 19,1-9,3 |
| Общее количество карт складирования, в т.ч. рабочих карт | ед. -ед. | 6 - 3 |
| Наличие установок наружного освещения | ед. | 3 |
| Наличие техники | ед. | 2 |
| Количество дней пожароопасного периода | дни | 62 |

Учет ТКО от потребителей, производится по установленным договорам и на основании данных по фактическому объему размещения отходов на полигонах (по выданным талонам).

Учет отходов на полигоне ТБО г. Радужный производится на стадии их размещения исходя из количества прибывших машин и технологической вместимости кузова. Размещаемые ТКО на полигоне ТБО – не взвешиваются. Контроль качественного состава принимаемых отходов ведется визуально.

Проблемы и направления их решения

Основными проблемами в сфере сбора и утилизации ТКО на территории г. Радужный являются:

отсутствие на территории г. Радужный условий, обеспечивающих преимущественную утилизацию (использование) ТКО и их вторичную переработку;

отсутствие специализированного объекта для приема снега (действующий полигон специально не оборудован);

образование несанкционированных свалок.

Направлениями решения проблем в системе сбора и утилизации ТКО на территории в г. Радужный являются:

инвентаризация мест размещения отходов, выявление и ликвидация несанкционированных свалок;

увеличение территории под размещение (захоронение) и переработку ТКО действующего полигона ТБО;

оборудование пункта приема вторсырья;

проектирование и строительство стационарного снегоприемного пункта;

включение потребителей частного сектора г. Радужный в общую систему обращения с отходами;

проведение эколого-просветительской работы среди населения по вопросам обращения с отходами.

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников ресурсоснабжения

Система электроснабжения

Технические параметры

Основные технические характеристики источников электроснабжения г. Радужный:

количество понижающих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ – 64 ед., в т.ч.: однотрансформаторных ТП, КТП, КТПН – 34 ед., двухтрансформаторных ТП, КТП, КТПН – 30 ед.;

количество распределительных пунктов 10/0,4 кВ – 5 ед., в т.ч.: двухтрансформаторных РП – 4 ед.;

количество понижающих трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ – 104 ед., в т.ч.: однотрансформаторных ТП, КТП, КТПН – 70 ед., двухтрансформаторных ТП, КТП, КТПН – 34 ед.;

количество распределительных пунктов 6/0,4 кВ – 7 ед., в т.ч.: двухтрансформаторных РП – 3 ед.

Данные по подстанциям (ПС) эксплуатируемым «РГЭС» в г. Радужный представлены в таблице 48.

Таблица 48 – Данные по подстанциям (ПС) эксплуатируемым «РГЭС» в г. Радужный

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество ПС, присоединенных к электрическим сетям | ед. | 16 |
| Перечень ПС, передающих электроэнергию в электрические сети по уровням напряжения: | ед. |  |
| Среднего напряжения 1-го уровня (35 кВ) |  | 16 |
| Максимальная разрешенная электрическая нагрузка энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, присоединенных к ПС | кВА | 74104,1 |
| Установленная мощность ТП и КТП «РГЭС» (трансформаторная мощность), присоединенных к ПС | кВА | 133438 |
| Максимальная фактическая электрическая нагрузка энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, присоединенных к ПС (принимается по результатам измерений суточных графиков электрических нагрузок в сутки зимнего максимума): | кВА | 47214,1 |
| Количество и тип силовых трансформаторов на ПС | ед. (тип) | 7 (ТДНС-10000/35) |
|  |  | 4 (ТМ-4000/35) |
|  |  | 8 (ТМН-4000/35) |
|  |  | 12 (ТМН-6300/35) |
|  |  | 1 (ТОа-6300/35) |
| Полная установленная мощность силовых трансформаторов на ПС: | МВ-А | 199,9 |
| Батареи статических компенсаторов (БСК) |  |  |
| Количество | ед. | 206 |
| Установленная мощность | МВАр | 16 |
| Напряжение | кВ | 6-10 |
| Коэффициент износа оборудования ПС (среднее значение) | % | 50,27 |

Данные по распределительным пунктам (РП) эксплуатируемым «РГЭС» в г. Радужный представлены в таблице 49.

Таблица 49 – Данные по распределительным пунктам (РП) эксплуатируемым «РГЭС»

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| РП, находящиеся на балансе и/или обслуживании, в т. ч.: | ед. |  |
| Введенных в эксплуатацию в 1980-2000 гг. |  | 10 |
| Введенных в эксплуатацию после 2000 г. |  | 2 |
| РП, по уровню напряжения, в т. ч.: | ед. |  |
| Среднего напряжения 2-го уровня (6,10 кВ) |  | 12 |
| РП со 100% износом оборудования, в том числе: | ед. | 0 |
| Коэффициент износа оборудования РП (среднее значение) | % | 59,6 |
| Количество и полная установленная мощность трансформаторных подстанций (ТП и КТП), присоединенных к РП | ед. (кВ А) | 65 (81560) |
| Число центров питания (подстанций - ПС), присоединенных к РП | ед. | 7 |

Данные по трансформаторным подстанциям (ТП) и комплектным трансформаторным подстанциям (КТП) эксплуатируемым «РГЭС» в г. Радужный представлены в таблице 50.

Таблица 50 – Данные по ТП и КТП «РГЭС» в г. Радужный

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Общее количество ТП, находящихся на балансе и/или обслуживании, в т. ч.: | ед. |  |
| Введенных в эксплуатацию в 1980-2000 гг. |  | 42 |
| Введенных в эксплуатацию после 2000 г. |  | 11 |
| Количество ТП, по уровню напряжения, в т. ч.: | ед. |  |
| Среднего напряжения 2-го уровня (6,10 кВ) |  | 53 |
| Общее количество КТП, находящихся на балансе и/или обслуживаемых, в т. ч.: | ед. |  |
| Введенных в эксплуатацию в 1960-1980 гг. |  | 1 |
| Введенных в эксплуатацию в 1980-2000 гг. |  | 71 |
| Введенных в эксплуатацию после 2000 г. |  | 47 |
| Количество КТП, по уровню напряжения, в т. ч.: | ед. |  |
| Среднего напряжения 2-го уровня (6,10 кВ) |  | 119 |
| Общее количество и полная установленная мощность трансформаторов, установленных на ТП, в т. ч.: | ед. (кВ А) |  |
| На ТП, введенных в эксплуатацию в 1980-2000 гг. |  | 65560 |
| На ТП, введенных в эксплуатацию после 2000 г. |  | 14270 |
| Общее количество и полная установленная мощность трансформаторов, установленных на КТП, в т. ч.: | ед. (кВ А) |  |
| На КТП, введенных в эксплуатацию в 1960-1980 гг. |  | 400 |
| На КТП, введенных в эксплуатацию в 1980-2000 гг. |  | 34556 |
| На КТП, введенных в эксплуатацию после 2000 г. |  | 18228 |
| Число трансформаторов с полной установленной мощностью, кВ-А: | ед. |  |
| 1000 |  | 47 |
| 630 |  | 56 |
| 400 |  | 58 |
| 250 |  | 39 |
| 160 |  | 20 |
| 100 |  | 2 |
| 63 |  | 1 |
| 40 |  | 1 |
| 25 |  | 1 |
| Количество трансформаторных подстанций (ТП и КТП), оборудованными приборами технического учета расхода электроэнергии | ед. | 216 |
| Количество и полная установленная мощность ТП со 100% износом оборудования, в т. ч.: | ед. (кВ А) |  |
| Среднего напряжения 2-го уровня (10 кВ) |  | 1 (400) |
| Количество и полная установленная мощность КТП со 100% износом оборудования, в т. ч.: | ед. (кВ А) |  |
| Среднего напряжения 2-го уровня (6,10 кВ) |  | 10 (4340) |
| Коэффициент износа оборудования ТП (среднее значение) | % | 58,05 |
| Коэффициент износа оборудования КТП (среднее значение) | % | 69,9 |

Остаточный ресурс. Для поддержания требуемого уровня надежности и качества электроснабжения муниципального образования необходима постепенная замена силовых трансформаторов, исчерпавших нормативный срок эксплуатации.

Среднее значение коэффициента износа оборудования подстанций (ПС), эксплуатируемых «РГЭС» в г. Радужный по состоянию на 2021 год составляет – 50,27%

Среднее значение коэффициента износа оборудования распределительных пунктов (РП), эксплуатируемых «РГЭС» в г. Радужный по состоянию на 2021 год составляет – 59,6%

Среднее значение коэффициента износа оборудования трансформаторных подстанций (ТП), эксплуатируемых «РГЭС» в г. Радужный по состоянию на 2021 год составляет – 58,05%

Среднее значение коэффициента износа оборудования трансформаторных подстанций (КТП), эксплуатируемых «РГЭС» в г. Радужный по состоянию на 2021 год составляет – 69,9%

Ограничения использования мощностей

Резервы и дефициты мощности на подстанциях (ПС) 35/6 (10) кВ, эксплуатируемых «РГЭС» в г. Радужный представлены в таблице 51.

Таблица 51 – Резервы и дефициты мощности подстанций (ПС) 35/6 (10) кВ «РГЭС» в г. Радужный

| № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Количество установленных трансформаторов и их мощность, МВА | Резерв/ (-) дефицит мощности, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35/10 кВ "Город-1" | 2х6,3 | 0,0 |
| 2 | ПС 35/6 кВ "Город-2" | 2х10 | 0,0 |
| 3 | ПС 35/10 кВ "Город-3" | 2х10 | 0,0 |
| 4 | ПС 35/10 кВ "Дачная" | 2х6,3 | 3,97 |
| 5 | ПС 35/6 кВ "ГТЭС-2" | 1х6,3 | 5,59 |
| 6 | ПС 35/6 кВ "Аэропорт" | 2х4,0 | 0,96 |
| 7 | ПС35/6 кВ "Причал" | 2х4,0 | 3,34 |
| 8 | ПС 35/6 кВ "Котельная-2" | 2х6,3 | 4,41 |
| 9 | ПС 35/10 кВ "Котельная-3" | 2х6,3 | 0,69 |
| 10 | ПС 35/6 кВ "Котельная-4" | 2х4,0 | 1,84 |
| 11 | ПС 35/6 кВ "Кирпичная" | 2х4,0 | 1,8 |
| 12 | ПС 35/6 кВ "Поселок" | 2х4,0 | 0 |
| 13 | ПС 35/6 кВ "Лесная" | 2х4,0 | 3,03 |
| 14 | ПС 35/10 кВ "Новоаганская" | 2х6,3 | 1,26 |
|  | ИТОГО РЕЗЕРВ |  | 26,89 |

Ограничения использования мощности на подстанциях (ПС) 35/6 (10) кВ, эксплуатируемых «РГЭС» в г. Радужный – отсутствуют. В тоже время на отдельных подстанциях отсутствует запас мощности.

Резервы и дефициты мощности на трансформаторных подстанциях (ТП) 6 (10)/0,4 кВ, эксплуатируемых «РГЭС» в г. Радужный представлены в таблице 52.

Таблица 52 – Резервы и дефициты ТП 6 (10)/0,4 кВ «РГЭС» в г. Радужный

| № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Количество установленных трансформаторов и их мощность, МВА | резерв/ (-) дефицит мощности, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-11 | 2х630 | 0 |
| 2 | ТП-12 | 2х630 | 0 |
| 3 | ТП-13 | 2х1000 | 316,9 |
| 4 | ТП-14 | 1х400+1х630 | 0 |
| 5 | РП-1 | 2х1000+2х630 | 596,9 |
| 6 | ТП-21 | 2х1000 | 144,6 |
| 7 | ТП-22 | 2х400 | 122,2 |
| 8 | ТП-23 | 2х1000 | 0 |
| 9 | ТП-24 | 2х630 | 236,1 |
| 10 | ТП-25 | 2х1000 | 111,35 |
| 11 | ТП-26 | 2х1000 | 0 |
| 12 | ТП-31 | 2х1000 | 195,2 |
| 13 | ТП-32 | 2х1000 | 0 |
| 14 | ТП-33 | 2х630 | 0 |
| 15 | ТП-41 | 2х630 | 0 |
| 16 | ТП-42 | 2х1000 | 152,4 |
| 17 | ТП-51 | 2х1000 | 0 |
| 18 | ТП-53 | 2х1000 | 145,0 |
| 19 | ТП-61 | 2х1000 | 0 |
| 20 | ТП-62 | 2х1000 | 201,7 |
| 21 | ТП-63 | 2х1000 | 0 |
| 22 | ТП-64 | 2х1000 | 344,3 |
| 23 | ТП-64А | 2х630 | 70,6 |
| 24 | ТП-71 | 2х1000 | 0 |
| 25 | ТП-72 | 2х1000 | 124,6 |
| 26 | ТП-73 | 2х630 | 617,8 |
| 27 | ТП-74 | 2х1000 | 511,5 |
| 28 | ТП-75 | 2х160 | 44,2 |
| 29 | ТП-78 | 1х400+1х250 | 250 |
| 30 | РП-2 | 2х1000+2х630 | 99,3 |
| 31 | ТП-81 | 160 | 54 |
| 32 | ТП-82 | 250 | 0 |
| 33 | ТП-91 | 2х630 | 0 |
| 34 | ТП-92 | 2х630 | 0 |
| 35 | ТП-93 | 2х630 | 0 |
| 36 | ТП-94 | 2х1000 | 239,8 |
| 37 | ТП-1001 | 2х630 | 0 |
| 38 | ТП-1002 | 2х1000 | 976,4 |
| 39 | ТП-1003 | 2х630 | 660 |
| 40 | ТП-1004 | 2х630 | 0 |
| 41 | ТП-1005 | 2х630 | 820 |
| 42 | КТПН-1101 | 400 | 0 |
| 43 | КТПН-1102 | 400 | 0 |
| 44 | КТПН-2201 | 63 | 234 |
| 45 | КТПН-2202 | 160 | 0 |
| 46 | КТПН-2303 | 630 | 0 |
| 47 | КТПН-2304 | 250 | 0 |
| 48 | КТПН-2306 | 250 | 250 |
| 49 | КТПН-101 | 400 | 160 |
| 50 | КТПН-102 | 250 | 62 |
| 51 | КТПН-103 | 250 | 0 |
| 52 | КТПН-103А | 25 | 155 |
| 53 | КТПН-104 | 250 | 142 |
| 54 | КТПН-105 | 1х400 | 550 |
| 55 | КТПН-106 | 1х400 | 550 |
| 56 | КТПН-107 | 400 | 60 |
| 57 | КТПН-108 | 1х400+1х630 | 670 |
| 58 | КТПН-109 | 2х630 | 620 |
| 59 | КТП-110 | 1х400+1х400 | 0 |
| 60 | КТПН-111 | 250 | 42 |
| 61 | КТПН-112 | 2х630 | 383 |
| 62 | КТПН-112а | 2х630 | 547 |
| 63 | КТП-113 | 2х400 | 7 |
| 64 | КТПН-114 | 2х400 | 302 |
| 65 | КТПН-115а | 2х400 | 0 |
| 66 | КТПН-117 | 2х400 | 383 |
| 67 | КТПН-118 | 400 | 0 |
| 68 | КТПН-119 | 400 | 81 |
| 69 | КТПН-123 | 250 | 10 |
| 70 | КТПН-129 | 160 | 0 |
| 71 | КТПН-130 | 250 | 0 |
| 72 | КТПН-130.1 | 400 | 0 |
| 73 | КТПН-131 | 250 | 0 |
| 74 | КТПН-131А | 400 | 52 |
| 75 | КТПН-135 | 2х630 | 274,5 |
| 76 | КТПН-136 | 250 | 80 |
| 77 | КТПН-137 | 2х400 | 0 |
| 78 | КТПН-138 | 630 | 0 |
| 79 | КТПН-139 | 2х630 | 380 |
| 80 | КТП-140 | 2х1000 | 1028 |
| 81 | КТПН-141 | 2х1000 | 838 |
| 82 | КТПН-145 | 400 | 0 |
| 83 | КТПН-145А | 400 | 0 |
| 84 | КТПН-147 | 250 | 0 |
| 85 | КТПН-148 | 2х400 | 0 |
| 86 | КТПН-151 | 400 | 110 |
| 87 | КТПН-152 | 400 | 0 |
| 88 | КТПН-153 | 250 | 140 |
| 89 | КТПН-155 | 250 | 0 |
| 90 | ТП-156 | 2х400 | 0 |
| 91 | КТПН-157 | 250 | 0 |
| 92 | КТПН-160 | 2х630 | 754 |
| 93 | КТПН-161 | 250 | 0 |
| 94 | КТПН-167 | 160 | 239 |
| 95 | КТПН-168 | 160 | 220 |
| 96 | КТПН-169 | 250 | 45 |
| 97 | КТПН-170 | 100 | 0 |
| 98 | КТПН-171 | 100 | 10 |
| 99 | КТПН-173 | 250 | 37,8 |
| 100 | КТПН-174 | 160 | 89,2 |
| 101 | КТПН-36 | 250 | 26,5 |
| 102 | РП-3 | 2х630 | 141,3 |
| 103 | РП-4 | 2х630 | 394,45 |
| 104 | РП-11 | 2х630 | 655 |
| 105 | ТП-9 | 2х400 | 320 |
| 106 | КТПН-1 | 400 | 0 |
| 107 | КТПН-3 | 250 | 0 |
| 108 | КТПН-3А | 250 | 0 |
| 109 | КТПН-5 | 400 | 0 |
| 110 | КТПН-6 | 250 | 72,9 |
| 111 | КТПН-9 | 630 | 190 |
| 112 | КТПН-9А | 630 | 190 |
| 113 | КТПН-14 | 160 | 54 |
| 114 | КТПН-15 | 2х630 | 800 |
| 115 | КТПН-16 | 160 | 59 |
| 116 | КТПН-17 | 160 | 59 |
| 117 | КТПН-18 | 400 | 0 |
| 118 | ТП-18А | 2х400 | 0 |
| 119 | КТПН-22 | 250 | 0 |
| 120 | КТПН-23 | 630 | 0 |
| 121 | КТПН-24 | 250 | 0 |
| 122 | КТПН-25А | 160 | 0 |
| 123 | КТПН-26 | 400 | 60 |
| 124 | КТПН-26А | 400 | 60 |
| 125 | КТПН-27 | 400 | 0 |
| 126 | КТПН-28 | 630 | 0 |
| 127 | КТПН-29 | 160 | 54 |
| 128 | КТПН-31 | 400 | 0 |
| 129 | КТПН-32 | 250 | 0 |
| 130 | КТПН-33 | 160 | 0 |
| 131 | КТПН-34 | 400 | 0 |
| 132 | КТПН-35 | 400 | 47 |
| 133 | КТПН-36 | 160 | 31 |
| 134 | КТПН-41 | 250 | 0 |
| 135 | КТПН-42 | 400 | 0 |
| 136 | КТПН-43 | 250 | 102 |
| 137 | КТПН-44 | 400 | 78 |
| 138 | КТПН-45 | 400 | 135 |
| 139 | КТПН-45А | 400 | 135 |
| 140 | КТПН-46 | 250 | 0 |
| 141 | КТПН-47 | 630 | 20 |
| 142 | КТПН-49 | 160 | 44 |
| 143 | КТПН-55 | 630 | 0 |
| 144 | КТПН-56 | 250 | 101,5 |
| 145 | КТПН-57 | 630 | 90 |
| 146 | КТПН-59 | 250 | 0 |
| 147 | КТПМ-60 | 40 | 9,5 |
| 144 | КТПН-62 | 250 | 0 |
| 145 | КТПН-62А | 250 | 91 |
| 146 | КТПН-63 | 250 | 0 |
| 147 | КТПН-65 | 160 | 62 |
| 148 | КТПН-67 | 250 | 82 |
| 149 | КТПН-68 | 2х1000 | 709 |
| 150 | КТПН-69 | 3х1000 | 270 |
| 151 | КТПН-71 | 630 | 0 |
| 152 | КТПН-76 | 400 | 60 |
| 153 | КТПН-77 | 2х400 | 0 |
| 154 | КТПН-79А | 250 | 92 |
| 155 | КТПН-80 | 160 | 0 |
| 156 | КТПН-83 | 400 | 11,6 |
| 157 | КТПН-92 | 250 | 92 |
| 158 | КТПН-98 | 630 | 77 |
| 159 | КТПМ-100 | 250 | 0 |
| 160 | КТПН-108 | 160 | 104 |
| 161 | КТПН-109 | 250 | 132 |
| 162 | КТПН-110 | 2х250 | 0 |
| 163 | КТПН-115 | 400 | 160 |
| 164 | КТПН-116 | 400 | 160 |

Ограничения использования мощности на трансформаторных подстанциях (ТП) 6 (10)/0,4 кВ, эксплуатируемых «РГЭС» в г. Радужный – отсутствуют. В тоже время на отдельных трансформаторных подстанциях отсутствует запас мощности.

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов. Эксплуатация питающих ПС, РП, ТП осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов: ПУЭ, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей» и др.

Все необходимые мероприятия по наладке, ремонту и замерам на объектах электроснабжения производятся в соответствии с утвержденными планами. В случае отказов электрооборудования принимаются все возможные меры по скорейшему восстановлению электроснабжения.

Системы учета ресурсов

Сведения об оснащении системы электроснабжения г. Радужный системами (приборами) учета за 2017-2021 годы представлены в таблице 53.

Таблица 53 – Сведения о оснащении системы электроснабжения г. Радужный системами (приборами) учета

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля потребителей электрической энергии, оснащенных приборами учета расхода электроэнергии, в т.ч: | % | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
| Население |  | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Бюджетные потребители |  | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| Промышленные потребители |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Прочие потребители |  | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 |
| Количество потребителей электрической энергии, оснащенных АСКУЭ (АИИСКУЭ), в т. ч.: | ед. | 1412 | 1449 | 1596 | 1626 | 1708 |
| Население |  | 989 | 1020 | 1138 | 1172 | 1249 |
| Бюджетные потребители |  | 68 | 68 | 69 | 67 | 66 |
| Промышленные потребители |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Прочие потребители |  | 351 | 357 | 389 | 387 | 393 |

Расход ресурсов. Сети электроснабжения г. Радужный характеризуются следующими видами потерь электроэнергии: условно-постоянные (в т.ч. собственные нужды объектов электросетевого хозяйства), нагрузочные, обусловленные допустимыми погрешностями системы учета.

Структура фактических потерь в электрических сетях, эксплуатируемых «РГЭС» в г. Радужный за 2017-2021 годы представлена в таблице 54.

Таблица 54 – Структура фактических потерь в электрических сетях, эксплуатируемых «РГЭС» в г. Радужный

| Наименование показателя | Значение по годам, тыс. кВт*ч |
| --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Расход электроэнергии на собственные нужды центров питания (подстанций - ПС) | 573,17 | 606,235 | 491,276 | 368,05 | 558,065 |
| Потери электроэнергии в ВЛ и КЛ среднего напряжения 1-го уровня (35 кВ), в т. ч.: | 5664,667 | 305,055 | 234,386 | 249,539 | 276,24 |
| Условно-постоянные потери | 228,884 | 52,45 | 39,638 | 38,060 | 42,377 |
| Переменные (нагрузочные) потери | 5435,783 | 252,605 | 194,748 | 211,479 | 233,863 |
| Потери электроэнергии в ВЛ и КЛ среднего напряжения 2-го уровня (6,10 кВ), в т. ч.: | 1421,002 | 740,028 | 747,501 | 730,555 | 780,62 |
| Условно-постоянные потери | 304,164 | 198,009 | 206,902 | 202,464 | 221,058 |
| Переменные (нагрузочные) потери | 1116,838 | 542,019 | 540,599 | 528,091 | 559,562 |
| Потери электроэнергии в распределительных пунктах (РП) и трансформаторных подстанциях (ТП и КТП), в т. ч.: | 7908,494 | 4822,657 | 4233,262 | 4085,12 | 4414,023 |
| Потери холостого хода в трансформаторах | 6887,671 | 3845,812 | 3552,929 | 3394,572 | 3670,367 |
| Нагрузочные потери в трансформаторах | 861,986 | 752,209 | 680,333 | 690,548 | 743,656 |
| Расход электроэнергии на собственные нужды РП и ТП (КТП) | 158,837 | 224,636 | 207,237 | 157,411 | 168,031 |
| Потери электроэнергии в ВЛ и КЛ низкого напряжения (0,4 кВ), в т. ч.: | 1860,343 | 1408,256 | 1359,847 | 1315,711 | 1608,059 |
| Условно-постоянные потери | 477,017 | 367,06 | 354,871 | 384,191 | 476,092 |
| Переменные (нагрузочные) потери | 1383,326 | 1041,196 | 1001,976 | 931,520 | 1131,967 |

Проблемы и направления их решения

Основными проблемами источников электроснабжения г. Радужный являются:

отсутствие резервов электрической мощности для подключения перспективной нагрузки на ряде ПС, ТП, РП г. Радужный;

отсутствие технических возможностей для дополнительных присоединений потребителей к источникам электроснабжения (необходимость строительства сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей).

Направлениями решения проблем источников электроснабжения г. Радужный являются:

1. В целях обеспечения покрытия растущих нагрузок города, повышения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, снижения потерь электрической энергии требуется выполнение мероприятий:

по реконструкции объектов электросетевого хозяйства города, включающих в себя замену существующего оборудования, по истечении срока его эксплуатации;

по реконструкции объектов электросетевого хозяйства с целью увеличения пропускной способности и возможности присоединения новых потребителей;

по модернизации коммутационного оборудования, релейной защиты и автоматики, систем АСКУЭЭ на объектах электроэнергетики;

по строительству кабельных линий 0,4 кВ для питания жилых домов на территории г. Радужный;

по строительству кабельных линий 6-10 кВ для обеспечения бесперебойного электроснабжения;

по реконструкции воздушных линий 35, 6, 10 кВ, с заменой несущих конструкций, для повышения ее стойкости и прочности, а также монтажом устройств секционирования, автоматизирующих процесс поиска и локализации повреждения на линиях;

2. В целях обеспечения технической возможности для дополнительных присоединений потребителей к источникам электроснабжения требуется выполнение мероприятий:

по строительству новых сетей электроснабжения для подключения льготных категорий потребителей;

по строительству сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей максимальной мощностью до 150 кВт.

3. В целях реализации генерального плана г. Радужный, а также утвержденных проектов планировки микрорайонов требуется выполнение мероприятий:

по реконструкции существующих воздушных линий электропередачи 35, 6, 10 кВ;

по строительству сетей электроснабжения 10/0,4 кВ в планируемых к застройке микрорайонах;

по строительству подстанции 35 кВ «Город-4» в микрорайоне «жилой поселок «СУ-968»;

по строительству участка ВЛ-35 кВ Радужная до ПС 35/10 кВ «Город-4».

4. В целях обеспечения комфорта и безопасности жителей города в темное время суток, а также повышения энергетической эффективности систем уличного освещения требуется выполнение мероприятий:

по модернизации сетей уличного освещения дорог, дворовых территорий;

по ремонту электросетей в жилых домах и освещения мест общего пользования;

по строительству новых сетей наружного освещения.

Система теплоснабжения

а) Технические параметры системы теплоснабжения, эксплуатируемой МУП «РТС».

Структура основного оборудования котельных МУП «РТС» города Радужный представлена в таблице 55.

Таблица 55 – Структура основного оборудования котельных МУП «РТС» г. Радужный

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг.у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг.у.т./Гкал | Дата обследования котлов (капитальный ремонт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо - попутный нефтяной газ |
| 1 | КВГМ | 628462, ХМАО-Югра, г. Радужный, ул. Новая, строение 6, корпус 1 | КВГМ-50-150 | 1 | 06.2002 | 50 | 150 | 152,7 | 93,16 | 149,162 | 07.2022г. |
|  |  |  | КВГМ-50-150 | 1 | 06.2002 | 50 |  | 153,93 | 92,74 |  | 08.2019г. |
|  |  |  | КВГМ-50-150 | 1 | 12.1989 | 50 |  | 157,1 | 90,85 |  | 08.2019г. |
| 2 | Котельная №159 | 628462, ХМАО-Югра, г. Радужный, ул. Новая, строение 6, корпус 10 | ДЕ 16/14 ГМ | 1 | 12.1985 | 9 | 27 | 155 | 92,97 | 142,483 | 04.2021г. |
|  |  |  | ДЕ 16/14 ГМ | 1 | 12.1985 | 9 |  | 156 | 93,05 |  | 04.2021г. |
|  |  |  | ДЕ 16/14 ГМ | 1 | 12.1985 | 9 |  | 155 | 92,86 |  | 04.2021г. |
| 3 | Котельная №160 | 628462, ХМАО-Югра, г. Радужный, ул. Новая, строение 6, корпус 7 | ДЕ 16/14 ГМ | 1 | 12.1984 | 9 | 27 | 155 | 92,68 | 118,710 | 04.2021г. |
|  |  |  | ДЕ 16/14 ГМ | 1 | 12.1984 | 9 |  | 155 | 91,97 |  | 03.2021г. |
|  |  |  | ДЕ 16/14 ГМ | 1 | 12.1984 | 9 |  | 154 | 92,48 |  | 03.2021г. |
| 4 | Котельная "Центральная" | 628462, ХМАО-Югра, г. Радужный, микрорайон Южный, ул. Ломоносова 24А | ВКГМ-4 | 1 | 09.1984 | 4 | 36 |  | 96,59 | 171,458 | 08.2021 |
|  |  |  | ВКГМ-4 | 1 | 06.1982 | 4 |  |  | 96,58 |  | 07.2020 |
|  |  |  | ВКГМ-4 | 1 | 07.1984 | 4 |  |  | 96,96 |  | 06.2021 |
|  |  |  | ВКГМ-4 | 1 | 12.1984 | 4 |  |  | 87,65 |  | 08.2020 |
|  |  |  | ВКГМ-4 | 1 | 03.1987 | 4 |  |  | 87,75 |  | 07.2021 |
|  |  |  | ВКГМ-4 | 1 | 07.1984 | 4 |  | 160,6 | 87,55 |  | 07.2020 |
|  |  |  | ВКГМ-4 | 1 | 07.1984 | 4 |  | 160,5 | 90,15 |  | 06.2022 |
|  |  |  | ВКГМ-4 | 1 | 12.1984 | 4 |  | 160,5 | 96,73 |  | 08.2020 |
|  |  |  | ВКГМ-4 | 1 | 03.1987 | 4 |  | 157 | 96,73 |  | 05.2022 |
| 5 | Котельная "Южная"(на консервации) | 628462, ХМАО-Югра, г. Радужный, микрорайон Южный, ул. Магистральная | АВ - 4 | 1 |  | 7 | 35 |  | 88 |  |  |
|  |  |  | АВ - 4 | 1 |  | 7 |  |  | 88 |  |  |
|  |  |  | АВ - 4 | 1 |  | 7 |  |  | 88 |  |  |
|  |  |  | АВ - 4 | 1 |  | 7 |  |  | 88 |  |  |
|  |  |  | АВ - 4 | 1 |  | 7 |  |  | 88 |  |  |
| Всего | 23 |  | 275 | 275 |  |  |  |  |

Котельная КВГМ

Котельная КВГМ является источником теплоснабжения для нужд отопления, вентиляции и ГВС жилых домов капитального и некапитального исполнения микрорайонов города, объектов соцкультбыта города Радужный.

Год ввода котельной в эксплуатацию – 1989 год.

Котельная КВГМ оборудована тремя водогрейными котлами КВГМ-50, теплопроизводительностью 50 Гкал/ч. Год ввода котлов в эксплуатацию – 1989-2002. Основное топливо – попутный нефтяной газ. Резервное топливо попутный нефтяной газ из резервного газопровода. Источник газоснабжения: попутный газ Северо-Варьеганского месторождения, резервный ПАО НК «РуссНефть».

Схема ВПУ – механические фильтры, Na-катионированные фильтры. Деаэратор подпитки ДА-50, производительностью 50 м3/ч.

Установлены приборы учета э/энергии, отпуска тепловой энергии, подпитки, добычи воды из артскважин (РС 100-140А).

Температурный график – 115/70 С. В летнее время (с мая по сентябрь) котельная, как правило, не работает. В летнее время нагрузку ГВС обеспечивают паровые котлы котельных №159 и №160.

Для подачи теплоносителя в город используются четыре сетевых насоса марки 1Д 1250-125 и один сетевой насос 1Д 630-90. Для подпитки системы теплоснабжения установлены подпиточные насосы Grundfos СR 45 в количестве 4 штук, а также три насоса исходной воды – К 100-65-200.

Состав и назначение насосного оборудования с указанием типов, производительности, максимальных напоров и мощности электроприводов представлены в таблице 56.

Таблица 56 – Характеристики насосных агрегатов котельной КВГМ

| Тип насоса | Марка насоса | Кол-во/из них в работе | Подача | Напор | Мощность привода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м³/час | м | кВт |
| Сетевой | 1Д 1250-125 | 4/1 | 1250 | 125 | 630 |
| Сетевой | 1Д 630-90 | 1 | 630 | 90 | 250 |
| Исходной воды | КМ 100-65-200 | 2/1 | 100 | 65 | 30 |
| Исходной воды | К100-65-200 | 3/1 | 100 | 65 | 30 |
| Подпиточный | К 100-65-250 | 1 | 100 | 80 | 32 |
| Опрессовочный | ЦНСг-105-245 | 1 | 105 | 245 | 132 |
| Химический | Х50-32-125 | 2/1 | 12,5 | 20 | 4 |
| Рециркуляционный | CR 90-4-2 | 7 | 90 | 76 | 30 |
| Глубинный | ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 16 | 120 | 5,5 |
|  | ЭЦВ 6-16-100 | 1 | 16 | 110 | 5,5 |
|  | Pedrollo 4sr4/14-p | 1 | 6 | 92 | 1,1 |
| Блок подпиточных насосов Grundfoss | CR 45 | 4/1 | 45 | 38,8 | 7,5 |
| Насос для промывки котлов | К-100-65-250 | 1 | 100 | 80 | 45 |
| Насосная станция | К 150-125-315 | 3/2 | 200 | 32 | 30 |

На каждый котел установлены тягодутьевые устройства: вентилятор и дымосос. Состав тягодутьевых устройств (дымососы, вентиляторы) представлен в таблице 57.

Таблица 57 – Характеристики тягодутьевых устройств котельной КВГМ

| № п/п | Наименование, место установки | Тип устройства | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дымосос/вентилятор | Электродвигатель |
|  |  |  |  | Производительность, м3/ч | Напор, кгс/м2 | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
| 1 | Вентиляторы дутьевые | ВДН-17 | 3 | 75000 | 260 | 160 | 990 |
| 2 | Дымососы | ДН21 | 3 | 142000 | 0 | 160 | 744 |

Источником водоснабжения котельной КВГМ служат 3 артезианские скважины. Для докотловой обработки воды установлена двухступенчатая система водоочистки с натрий-катионитовыми фильтрами производительностью 30 и 40 т/ч. В котельной установлено 10 фильтров диаметрами 2000, 1500 и 1000 мм.

Перечень оборудования химводоподготовки, установленного на котельной КВГМ представлен в таблице 58.

Таблица 58 – Перечень оборудования химводоподготовки котельной КВГМ

| Наименование | Тип (марка) | Год установки | Количество, шт. | Производительность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фильтр натрий-катионитовый 1ступень | Ф 2000 | 1985 | 4 | 40 |
| Фильтр натрий-катионитовый 1ступень | Ф 1500 | 1993 | 2 | 40 |
| Фильтр натрий-катионитовый 2ступень | Ф 1000 | 1993 | 2 | 30 |
| Фильтр натрий-катионитовый 2ступень | Ф 1000 | 1993 | 2 | 30 |
| Деаэратор | ДА 50-50 | 1989 | 1 | 50 |

На котельной КВГМ установлен теплообменный аппарат FORCEL ВВТ-100-3400-2/2 в количестве одной штуки.

Котельная КВГМ оборудована автоматизированной системой управления технологическим процессом (АСУТП), разработанной на базе контроллеров MOSCAD, производства компании Motorola, и скада системы TRACE MODE версии 6.08 компании AdAstrA.

Для осуществления постоянного мониторинга и контроля параметров на котельной установлен специальный шкаф телеметрик системы «АМАКС», предназначенный для сбора, обработки и передачи информации о состоянии объекта, который осуществляет:

- контроль параметров температуры, давления, расхода воды;

- контроль параметров давления, температуры газа;

- регулирование разряжения и соотношения: газ-воздух.

Для отвода дымовых газов от трех водогрейных котлов КВГМ-50, работающих на газе установлена железобетонная дымовая труба высотой 75 метров и диаметром устья 8,2 м. Год постройки дымовой трубы – 1987.

Котельная № 159

Котельная № 159 установлена на одной площадке с котельными КВГМ и № 160 и может работать как на общий коллектор с котельной № 160, так и отдельно на промышленность. На общий коллектор котельная работает в межсезонные периоды и летний период, при этом котельная КВГМ выведена из работы.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1985.

Котельная № 159 оборудована тремя паровыми котлами ДЕ-16/14, теплопроизводительностью 9 Гкал/ч. Год ввода котлов в эксплуатацию – 1985. Основное топливо – попутный нефтяной газ.

Резервное топливо попутный нефтяной газ из резервного газопровода. Источник газоснабжения: попутный газ Северо-Варьеганского месторождения, резервный ПАО НК «РуссНефть».

Схема ХВО включает в себя – механические фильтры. Деаэратор подпитки котлов ДА-15 2 шт. производительностью 15 м3/ч.

Установлены приборы учета э/энергии.

Тепловая сеть – закрытая. Котельная может работать как на общий коллектор с котельной КВГМ и котельной № 160, так и отдельно на промышленность. На общий коллектор котельная работает в летний период, для обеспечения горячим водоснабжением потребителей города. Температурный график – 95/70 С.

Для подачи теплоносителя используются четыре питательных насоса, три насоса марки ЦНСГ 38-198 и один ЦНСГ 60-198.

Состав и назначение насосного оборудования с указанием типов, производительности, максимальных напоров и мощности электроприводов представлены в таблице 59.

Таблица 59 – Основные характеристики насосных агрегатов котельной №159

| Тип насоса | Марка насоса | Кол-во/из них в работе | Подача | Напор | Мощность привода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м³/час | м | кВт |
| Питательный | ЦНСГ 60-198 | 1 | 60 | 198 | 55 |
| Питательный | ЦНСГ 38-198 | 2 | 38 | 198 | 37 |
| Питательный | ЦНСГ 38-198 | 1 | 38 | 198 | 30 |
| Подпиточный | К 80-50-200 | 2 | 50 | 50 | 18,5 |

На каждом котле установлены тягодутьевые устройства: вентилятор и дымосос. Состав тягодутьевых устройств (дымососы, вентиляторы) представлен в таблице 60.

Таблица 60 – Характеристики тягодутьевых устройств котельной №159

| № п/п | Наименование, место установки | Тип устройства | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дымосос/вентилятор | Электродвигатель |
|  |  |  |  | Производительность, м3/ч | Напор, кгс/м2 | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
| 1 | Вентиляторы дутьевые | ВДН 10 | 3 | 20600 | 35,2 | 30 | 1500 |
| 2 | Дымососы | ДН 11,2 | 3 | 21850 | 12,4 | 45 | 1500 |

Для отвода дымовых газов от котлов установлены две металлические дымовые трубы высотой 36,26 м с диаметром устья 1 м.

Сведения о теплообменном оборудовании, установленном на котельной №159 представлены в таблице 61.

Таблица 61 – Основные характеристики теплообменного оборудования котельной №159

| № п/п | Наименование оборудования | Тип (марка) | Год установки | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Производительность, Гкал/ч | Площадь теплообмена, м2 | Диаметр, мм |
| 1 | Экономайзер | ЭП-1-330 | 1985 | 3 | - | 330,4 | - |
| 2 | Подогреватель пароводяной | ПП1-53-7-2 | 2017 | 4 | - | 53,9 | 630 |
| 3 | Подогреватель водоводяной | ВВП 16-325*4 | 2017 | 8 | - | 28,9 | 325 |

«-» – данные отсутствуют.

Источником водоснабжения котельной № 159 является артезианская скважина. Водоподготовка: механическая очистка воды из арт. скважин, умягчение в Na-катионитных фильтрах. Для удаления коррозионно-агрессивных газов из питательной воды паровых котлов и подпиточной воды на котельной № 159 установлены деаэраторы атмосферного давления.

Таблица 62 – Основные характеристики деаэраторов, установленных на котельной № 159

| Наименование | Тип (марка) | Год установки | Количество, шт. | Производительность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деаэратор | ДА 50-15 | 1984 | 2 | 50 |

Котельная № 159 оборудована автоматизированной системой управления технологическим процессом (АСУТП).

Для осуществления постоянного мониторинга и контроля параметров на котельной установлен специальный шкаф телеметрии системы «АМАКС», предназначенный для сбора, обработки и передачи информации о состоянии объекта, который осуществляет:

- контроль параметров температуры, давления, воды;

- регулирование разряжения и соотношения: газ-воздух.

Котельная № 160

Котельная № 160 установлена на одной площадке с котельными КВГМ и № 159 и может работать как на общий коллектор с котельной № 159, так и отдельно на промышленность. На общий коллектор котельная работает в межсезонные периоды и летний период, при этом котельная КВГМ выведена из работы.

Год ввода в эксплуатацию котельной – 1984.

Котельная № 160 оборудована тремя паровыми котлами ДЕ-16/14, теплопроизводительностью 9,0 Гкал/ч. Год ввода котлов в эксплуатацию – 1984. Основное топливо – попутный нефтяной газ.

Резервное топливо попутный нефтяной газ из резервного газопровода. Источник газоснабжения: попутный газ Северо-Варьеганского месторождения, резервный ЦППН ОАО «ВН».

Схема ХВО включает в себя – механические фильтры. Деаэратор подпитки котлов ДА-15 2 шт. производительностью 15 м3/ч.

Установлены приборы учета э/энергии.

Тепловая сеть – закрытая. Котельная может работать как на общий коллектор с котельной КВГМ и котельной № 159, так и отдельно на промышленность. На общий коллектор котельная работает в летний период, для обеспечения горячим водоснабжением потребителей города. Температурный график – 95/70°С.

Для подачи теплоносителя используются три сетевых насоса марки 1 Д630-90.

Состав и назначение насосного оборудования с указанием типов, производительности, максимальных напоров и мощности электроприводов представлены в таблице 63.

Таблица 63 – Основные характеристики насосных агрегатов котельной №160

| Тип насоса | Марка насоса | Кол-во/из них в работе | Подача | Напор | Мощность привода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м³/час | м | кВт |
| Сетевой | 1Д630-90 | 3 | 630 | 90 | 250 |
| Питательный | ЦНСг38-198 | 2 | 38 | 198 | 37 |
| Питательный | ЦНСг38-198 | 1 | 38 | 198 | 30 |
| Подпиточный | К 100-65-200 | 2 | 100 | 50 | 18,5 |

На каждый котел установлены тягодутьевые устройства: вентилятор и дымосос. Состав тягодутьевых устройств (дымососы, вентиляторы) представлен в таблице 64.

Таблица 64 – Характеристики тягодутьевых устройств в котельной №160

| № п/п | Наименование, место установки | Тип устройства | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дымосос/вентилятор | Электродвигатель |
|  |  |  |  | Производительность, м3/ч | Напор, кгс/м2 | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
| 1 | Вентиляторы дутьевые | ВДН 10 | 3 | 20600 | 35,2 | 30 | 1500 |
| 2 | Дымососы | ДН 11,2 | 3 | 21850 | 12,4 | 45 | 1500 |

Для отвода дымовых газов от котлов установлены две металлические дымовых трубы высотой 36,26 м с диаметром устья 1 м.

Сведения о теплообменном оборудовании, установленном на котельной № 160, представлены в таблице 65.

Таблица 65 – Основные характеристики теплообменного оборудования котельной №160

| № п/п | Наименование оборудования | Тип (марка) | Год установки | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Производительность, Гкал/ч | Площадь теплообмена, м2 | Диаметр, мм |
| 1 | Экономайзер | ЭП-1-330 | 1984 | 3 | н/д | 330,4 | н/д |
| 2 | Подогреватель пароводяной | ПП1-53-7-2 | 2017 | 4 | - | 53,9 | 630 |
| 3 | Подогреватель водоводяной | ВВП 16-325*4 | 2017 | 8 | - | 28,9 | 325 |

«-» – данные отсутствуют.

Источником водоснабжения котельной № 160 является артезианская скважина. Водоподготовка: механическая очистка воды из арт. скважин, умягчение в Na-катионитных фильтрах. Для удаления коррозионно-агрессивных газов из питательной воды паровых котлов и подпиточной воды на котельной № 160 установлены деаэраторы атмосферного давления.

Таблица 66 – Основные характеристики деаэраторов, установленных на котельной № 160

| Наименование | Тип (марка) | Год установки | Количество, шт. | Производительность, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деаэратор | ДА 50-15 | 1984 | 2 | 50 |

Котельная № 160 оборудована автоматизированной системой управления технологическим процессом (АСУТП).

Для осуществления постоянного мониторинга и контроля параметров на котельной установлен специальный шкаф телеметрии системы «АМАКС», предназначенный для сбора, обработки и передачи информации о состоянии объекта, который осуществляет:

- контроль параметров температуры, давления, воды;

- регулирование разряжения и соотношения: газ-воздух.

Котельная «Центральная»

Котельная Центральная является источником теплоснабжения для нужд отопления и вентиляции жилых домов капитального и некапитального исполнения, общественных зданий, объектов соцкультбыта и промышленных объектов микрорайона «Южный» города Радужный. Горячее водоснабжение потребителей отсутствует.

Котельная Центральная оборудована девятью водогрейными котлами ВКГМ-4, теплопроизводительностью 4,0 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию котлов – 1982-1987 годы.

Основное топливо – попутный газ. Резервное топливо попутный газ из резервного газопровода.

Схема ВПУ – механические фильтры, Na-катионированные фильтры.

Установлены приборы учета электроэнергии, отпускаемой тепловой энергии, а также подпиточной воды.

Тепловая сеть – закрытая. Температурный график – 95/70°С.

Для подачи теплоносителя в мкр. «Южный» используются пять сетевых насосов марки 1Д 630-90. Для подпитки системы теплоснабжения установлены два насоса марки КМ 80-50-200, а также питательные насосы марки Pedrollo 6SR44/8 – 1 шт., ЭЦВ8-40-40 – 2 шт.

Состав и назначение насосного оборудования с указанием типов, производительности, максимальных напоров и мощности электроприводов представлены в таблице 67.

Таблица 67 – Состав и характеристики насосного оборудования котельной Центральная

| Тип насоса | Марка насоса | Кол-во/из них в работе | Подача | Напор | Мощность привода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м³/час | м | кВт |
| Сетевой | 1Д630-90 | 5 | 630 | 90 | 250 |
| Питательный | Pedrollo 6SR | 1 | 60 | 87 | 11 |
| Питательный | ЭЦВ 8-40-40 | 2 | 40 | 40 | 6,5 |
| Подпиточный | КМ80-50-200 | 2 | 80 | 50 | 15 |

На котлах № 7, 8, 10, 11 установлены тягодутьевые устройства: дутьевой вентилятор. Состав тягодутьевых устройств (дымососы, вентиляторы) представлен в таблице 68.

Таблица 68 – Характеристики тягодутьевых устройств котельной Центральная

| № п/п | Наименование, место установки | Тип устройства | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дымосос/вентилятор | Электродвигатель |
|  |  |  |  | Производительность, м3/ч | Напор, кгс/м2 | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
| 1 | Вентиляторы дутьевые | ОН 04-55854-81 | 4 | 3200-9000 | 730-571 | 30 | 2900 |
| 2 | Дымососы | отсутствуют |

Для отвода дымовых газов от котлов на котельной установлены дымовые трубы. Данные о дымовых трубах представлены в таблице 69.

Таблица 69 – Характеристики дымовых труб котельной Центральная

| № трубы | Материал | Кол-во | Высота, м | Диаметр, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металл | 1 | 24 | 0,72 |
| 2 | Металл | 1 | 24 | 0,72 |
| 3 | Металл | 1 | 24 | 0,72 |
| 4 | Металл | 1 | 24 | 0,72 |
| 5 | Металл | 1 | 24 | 0,72 |
| 7 | Металл | 1 | 20 | 0,426 |
| 8 | Металл | 1 | 25 | 0,53 |
| 10 | Металл | 1 | 23 | 0,53 |
| 11 | Металл | 1 | 25 | 0,53 |

Теплообменное оборудование на котельной Центральная отсутствует.

Источником водоснабжения котельной Центральная является водозабор. Система химводоподготовки на теплоисточнике отсутствует.

Котельная Центральная оборудована блоками управления водогрейными котлами БУК-МП-11, САФАР-БЗК-ВОДА – 4 шт., горелками Unigas R515A c контроллером управления Siemens – 5шт.

Для осуществления постоянного мониторинга и контроля параметров работы котлов на котельной установлен специальный шкаф телемеханики на основе производства фирмы Motorolla, предназначенный для сбора, обработки и передачи информации о температуре и давлении теплоносителя.

б) Технические параметры системы теплоснабжения, эксплуатируемой ООО «Росна».

Котельные ООО «Росна» являются отопительными котельными, установленными в промзонах на промышленных предприятиях г. Радужный. В эксплуатации организации находится пять котельных. Основным видом топлива котельных предприятия ООО «Росна» является попутный нефтяной газ, резервным – нефть. Источником водоснабжения котельных служат артезианские скважины.

Для подготовки подпиточной воды на котельных ООО «Росна» установлены водоподготовительные установки с фильтрами типа ФОВ, ФИПа количестве 10 шт., насосы К-20-30 – 5 шт., а также аэрационные установки в количестве 3 шт.

Состав и характеристики основного оборудования котельных ООО «Росна» представлены в таблице 70.

Таблица 70 – Состав и характеристики основного оборудования котельных ООО «Росна»

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг.у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг.у.т./Гкал | Дата обследования котлов (капитальный ремонт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо - попутный нефтяной газ |
| 1 | Котельная Южная промзона | Варьеганское м/р, г. Радужный, Промзона | АВА-3 | 1 | 2001 | 3 | 20,5 |  | 87 |  |  |
|  |  |  | ПКМ-4м | 1 | 2001 | 2,6 |  |  | 87 |  |  |
|  |  |  | ПКМ-4м | 1 | 2001 | 2,6 |  |  | 87 |  |  |
|  |  |  | ПКМ-6,5 | 1 | 2001 | 4,3 |  |  | 87 |  |  |
|  |  |  | ВКГМ-4 | 1 | 2001 | 4 |  |  | 87 |  |  |
|  |  |  | ВКГМ-4 | 1 | 2001 | 4 |  |  | 87 |  |  |
| 2 | Котельная БПО «ВН» | Варьеганское м/р, г. Радужный, Промзона | ВКГМ-4 | 1 | 1988 | 3,96 | 15,84 |  | 87 |  | 1988 |
|  |  |  | ВКГМ-4 | 1 | 1989 | 3,96 |  |  | 87 |  | 1989 |
|  |  |  | ВКГМ-4 | 1 | 1989 | 3,96 |  |  | 87 |  | 1989 |
|  |  |  | ВКГМ-4 | 1 | 1988 | 3,96 |  |  | 87 |  | 1988 |
| 3 | Котельная ПМК | Варьеганское м/р, г. Радужный, Промзона | Импак | 1 | 1996 | 3 | 20 |  | 87 |  | 1996 |
|  |  |  | Импак | 1 | 1996 | 3 |  |  | 87 |  | 1996 |
|  |  |  | Импак | 1 | 1996 | 3 |  |  | 87 |  | 1996 |
|  |  |  | Импак | 1 | 1996 | 3 |  |  | 87 |  | 1996 |
|  |  |  | ВКГМ-4 | 1 | 2006 | 4 |  |  | 87 |  | 2006 |
|  |  |  | ВКГМ-4 | 1 | 2006 | 4 |  |  | 87 |  | 2006 |
| 4 | Котельная ВПК | Варьеганское м/р, г. Радужный, Промзона | ВКГМ-2,5 | 1 | 2001 | 2,5 | 11 |  | 87 |  | 2001 |
|  |  |  | ВКГМ-2,5 | 1 | 2001 | 2,5 |  |  | 87 |  | 2001 |
|  |  |  | Импак | 1 | 2001 | 3 |  |  | 87 |  | 2001 |
|  |  |  | Импак | 1 | 2001 | 3 |  |  | 87 |  | 2001 |
| 5 | Котельная ВРМЗ | Варьеганское м/р, г. Радужный, Промзона | HN-56/7 | 1 | 1983 | 3 | 13,92 |  | 87 |  | 1983 |
|  |  |  | HN-56/7 | 1 | 1983 | 3 |  |  | 87 |  | 1983 |
|  |  |  | КВГМ-4 | 1 | 1986 | 3,96 |  |  | 87 |  | 1986 |
|  |  |  | ВКГМ-4 | 1 | 1986 | 3,96 |  |  | 87 |  | 1986 |
| Всего | 24 |  | 81,26 | 81,26 |  |  |  |  |

В таблице 71 представлен состав насосного оборудования, установленного в котельных ООО «Росна».

Таблица 71 – Состав насосного оборудования котельных ООО «Росна»

| Тип насоса | Марка насоса | Кол-во, шт. | Подача | Напор | Мощность привода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м³/час | м | кВт |
| Южная промзона |
| Сетевой | Д320-50а | 3 | 300 | 39 | 55 |
| Сетевой | 1Д315-71 | 1 | 315 | 71 | 45 |
| Подпиточный | ЦНСГ-38-44 | 3 | 38 | 66 | 15 |
| Насосы ХВО | К-20-30 | 3 | 20 | 30 | 3,5 |
| Сырой воды | ЭЦВ 5-6,5-120 | 1 | 6,5 | 120 | 4 |
| Сырой воды | ЭЦВ 5-6,5-80 | 1 | 6,5 | 80 | 3 |
| БПО «ВН» |
| Сетевой | 1Д315-71а | 2 | 300 | 62 | 90 |
| Сетевой | 1Д315-50а | 1 | 300 | 42 | 55 |
| Подпиточный | LOTPU (Румыния) | 1 | н/д | н/д | н/д |
| Подпиточный | К-20-30 | 1 | 20 | 30 | 3,5 |
| Подпиточный | 6Е32 (Болгария) | 1 | 6 | 32 | н/д |
| ПМК |
| Сетевой | 1Д315-50а | 1 | 300 | 42 | 55 |
| Сетевой | 1Д315-71 | 1 | 315 | 71 | 45 |
| Сетевой | 1Д320-50а | 2 | 300 | 39 | 55 |
| Подпиточный | Х-50-32-125 | 2 | 12,5 | 20 | 4 |
| Подпиточный | КМ-100-80-160 | 1 | 100 | 32 | 15 |
| Насосы ХВО | КМ-100-80-160 | 2 | 100 | 32 | 15 |
| Сырой воды | ЭЦВ 5-6,3-80 | 1 | 6,3 | 80 | 3 |
| Сырой воды | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 10 | 110 | 5,5 |
| ВПК |
| Сетевой | К-100-65-200 | 3 | 60 | 54 | 22 |
| Сетевой | КМ-100-65-20 | 1 | 60 | 54 | 22 |
| Подпиточный | К-20-30 | 3 | 20 | 30 | 3,5 |
| Сырой воды | ЭЦВ 5-4-80 | 1 | 4 | 80 | 3 |
| Сырой воды | ЭЦВ 5-6,3-80 | 1 | 6,5 | 80 | 3 |
| ВРМЗ |
| Сетевой | Д320-50а | 1 | 300 | 39 | 55 |
| Сетевой | 1Д315-71 | 2 | 315 | 71 | 45 |
| Подпиточный | 6Е-32М | 2 | 6 | 32 | н/д |
| Подпиточный | ФГ-29/40 | 1 | 29 | 40 | 5,5 |
| Насосы ХВО | ДВ-32/26 | 4 | 32 | 26 | н/д |

Для отвода дымовых газов от котлов на котельных ООО «Росна» установлены 24 металлические дымовые трубы высотой 24,0 м с диаметром устья 0,53 м.

На каждый котел установлены тягодутьевые устройства: вентилятор и дымосос. Состав тягодутьевых устройств (дымососы, вентиляторы) котельных ООО «Росна» представлен в таблице 72.

Таблица 72 – Состав тягодутьевых устройств котельных ООО «Росна»

| №п/п | Наименование, место установки | Тип устройства | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дымосос/вентилятор | Электродвигатель |
|  |  |  |  | Производительность, м3/ч | Напор, кгс/м2 | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
| Южная промзона |
| 1 | Вентиляторы дутьевые | ВР 120-28 №5 | 5 | 1600-4500 | 460-359 | 7,5-11 | 2895 |
| 2 | Вентиляторы дутьевые | ВР 120-28 №6,3 | 1 | 3200-9000 | 730-571 | 22-30 | 2920 |
| БПО «ВН» |
| 1 | Вентиляторы дутьевые | ВР 120-28 №5 | 4 | 1600-4500 | 460-359 | 7,5-11 | 2895 |
| ПМК |
| 1 | Вентиляторы дутьевые | ВР 120-28 №5 | 5 | 1600-4500 | 460-359 | 7,5-11 | 2895 |
| 2 | Вентиляторы дутьевые | V 455-042 | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ВПК |
| 1 | Вентиляторы дутьевые | ВР 6-28 №5 | 4 | 2,6-6,8 | 737-670 | 18,5 | 2920 |
| ВРМЗ |
| 1 | Вентиляторы дутьевые | НСНВ-1-31-1-6 | 2 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Вентиляторы дутьевые | ВР 120-28 №5 | 2 | 1600-4500 | 460-359 | 7,5-11 | 2895 |

в) Технические параметры системы теплоснабжения, эксплуатируемой АО «Негуснефть».

АО «Негуснефть» осуществляет эксплуатацию отопительной котельной №2 «БПО» в черте г. Радужный, установленной на предприятии в Южной промышленной зоне.

Год ввода котельной в эксплуатацию – 2011 год. Основным видом топлива котельной предприятия АО «Негуснефть» является газ, резервным – мазут. Источником водоснабжения котельной служит артезианская скважина. На котельной установлены приборы учета тепловой энергии.

В котельной № 2 БПО г. Радужный установлен один котел КСВ – 2,0 и два GKS Dynatherm 2500 суммарной теплопроизводительностью 7,6 МВт/ч, два сетевых насоса типа Wilo и два подпиточных насоса типа Wilo. Частотные преобразователи Toshiba, установленные и введенные в эксплуатацию в 2012 году на котельной, позволяют обеспечить безударный пуск и останов насосных агрегатов, а также поддержание оптимального гидравлического режима работы.

Состав и характеристики основного оборудования котельной № 2 «БПО» АО «Негуснефть» представлены в таблице 73.

Таблица 73 – Состав и характеристики основного оборудования котельной №2 «БПО» АО «Негуснефть»

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг.у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг.у.т./Гкал | Дата обследования котлов (капитальный ремонт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо - попутный нефтяной газ |
| 1 | Котельная №2 "БПО" | Южная промышленная зона | КСВ-2.0 | 1 | 2004 | 1,72 | 6,54 |  | 92 |  | 2004 |
|  |  |  | GKS Dynatherm 2500 | 1 | 2012 | 2,41 |  |  | 92 |  | 2012 |
|  |  |  | GKS Dynatherm 2500 | 1 | 2013 | 2,41 |  |  | 92 |  | 2013 |
| Всего | 3 |  | 6,54 | 6,54 |  |  |  |  |

Состав и назначение насосного оборудования с указанием типов, производительности, максимальных напоров и мощности электроприводов, установленного в котельной №2 «БПО» АО «Негуснефть», представлены в таблице 74.

Таблица 74 – Состав насосного оборудования котельной АО «Негуснефть»

| Тип насоса | Марка насоса | Кол-во | Подача | Напор | Мощность привода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м³/час | м | кВт |
| Котельная №2 «БПО» |
| Сетевой | Wilo NL 150/400-55-4-12-50 | 2 | 340 | 40 | 55 |
| Подпиточный | Wilo MVI 1604/PN | 2 | 16 | 35 | 3 |
| Перекачивающий | К 50-32-125 | 2 | 12,5 | 20 | 2,2 |
| Перекачивающий | ВКС 2/26 | 2 | 7,2 | 26 | 4,5 |
| Перекачивающий | ЭЦВ 6-6.5/125 | 1 | 6,5 | 125 | 4 |
| Перекачивающий | ЭЦВ 6-6.5/125 | 1 | 6,5 | 125 | 4 |

Для отвода дымовых газов от котлов на котельной №2 «БПО» АО «Негуснефть» установлены дымовые трубы. Данные о дымовых трубах приведены в таблице 75.

Таблица 75 – Сведения о дымовых трубах котельной АО «Негуснефть»

| № п/п | Наименование | Материал | Кол-во | Высота, м | Диаметр, м | Паспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 «БПО» | металл | 1 | 12,5 | 0,7 | 02-Р-05/12-2,5-КМ |

На каждый котел установлены тягодутьевые устройства: вентилятор и дымосос. Состав тягодутьевых устройств (дымососы, вентиляторы) котельной № 2 «БПО» АО «Негуснефть» представлен в таблице 76.

Таблица 76 – Состав тягодутьевых устройств котельной АО «Негуснефть»

| № п/п | Наименование, место установки | Тип устройства | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дымосос/вентилятор | Электродвигатель |
|  |  |  |  | Производительность, м3/ч | Напор, кгс/м2 | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
| Котельная №2 «БПО» |
| 1 | Вентиляторы дутьевые | ВД 2,8 №4 | 1 | 2600 | 28 | 7,5 | 2980 |
| 2 | Вентилятор горелки | KP91A №1 | 1 | н/д | н/д | 4 | 2880 |
| 3 | Вентилятор горелки | R93A №2 | 2 | н/д | н/д | 7,5 | 2900 |

На данный момент на котельной установлены горелочные устройства Cibital Unigas № 1 KP 91 A.MD., №2 R 93 A.MD. В качестве управляющих устройств котлами используется стандартная модель пульта управления горелками и шкаф управления котлом (ШУК). Они обеспечивают выполнение следующих функций:

- регулирование мощности горелки в зависимости от температуры воды на выходе из котла;

- контроль температуры и давления воды на выходе из котла;

- автоматический останов котла в аварийных ситуациях, с запоминанием первопричины аварии и подачей аварийного сигнала на шкаф аварийной сигнализации (ШАС).

Предусмотрена автоматическая защита котла с отключением подачи газа на горелку, и сигнализация о работе защиты в следующих ситуациях:

- нарушение герметичности отсечных клапанов (автоматика горелки);

- понижение и повышение давления газа за пределы устойчивого режима работы горелки (автоматика горелки);

- понижение давления воздуха после вентилятора (автоматика горелки);

- погасание пламени горелки при розжиге или работе (автоматика горелки);

- повышение или понижение давления воды на выходе из котла;

- повышение температуры воды на выходе из котла выше допустимого;

- понижение разряжения у основания дымовой трубы.

В операторной котельной установлен шкаф аварийной сигнализации, который контролирует следующие параметры:

- давление воды в подающем трубопроводе;

- давление воды в обратном трубопроводе;

- температура воды в подающем трубопроводе;

- температура воды в обратном трубопроводе.

На шкафе предусмотрена индикация контролируемых параметров и светозвуковая сигнализация при выходе параметров за границы нормы. Так же на шкаф аварийной сигнализации поступают сигналы «Работа» и «Авария» со щитов управления котлами. При этом также включается светозвуковая сигнализация

г) Технические параметры системы теплоснабжения, эксплуатируемой НВФ ПАО НК «РуссНефть»

Котельная ВУТТ, Южная промышленная зона, панель 17, территория производственной базы УТТ № 3.

Котельная введена в эксплуатацию в 1991 году. Основным видом топлива котельной ВУТТ является попутный нефтяной газ, резервное топливо – нефть. Источником водоснабжения котельных служат артезианские скважины. Система водоочистки на котельной отсутствует. На котельной установлены приборы учета тепловой энергии.

Основными тепловыми нагрузками, покрываемыми котельной, является отопление производственной базы.

Состав и характеристики основного оборудования котельных НВФ ПАО НК «РуссНефть» представлены в таблице 77.

Таблица 77 - Состав и характеристики основного оборудования котельной ВУТТ

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг.у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг.у.т./Гкал | Дата обследования котлов (капитальный ремонт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо - попутный нефтяной газ |
| 1 | Котельная ВУТТ | Южная промышленная зона, панель 17, территория производственной базы УТТ № 3 | ВКГМ-2,5 №1 | 1 | 1986 | 2,5 | 13 |  |  |  | 30.08.2019 |
|  |  |  | ВКГМ-2,5 №2 | 1 | 1986 | 2,5 |  |  |  |  | 30.08.2019 |
|  |  |  | КВГМ-4 №3 | 1 | 1989 | 4 |  |  |  |  | 30.08.2019 |
|  |  |  | КВГМ-4 №4 | 1 | 1989 | 4 |  |  |  |  | 30.08.2019 |
| Всего | 4 |  | 13 | 13 |  |  |  |  |

Состав и назначение насосного оборудования с указанием типов, производительности, максимальных напоров и мощности электроприводов, установленного в котельной ВУТТ представлены в таблице 78.

Таблица 78 – Характеристики насосного оборудования на котельной ВУТТ

| Наименование насосной станции (ЦТП) | Продолжительность работы | Марка насоса (место установки) | Тип электродвигателя | Параметры работы в период с характерной температурой сетевой воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Характерная расч. температура сетевой воды, °С | Число агрегатов, шт. | Диаметр рабочего колеса, мм | Нормативный расход теплоносителя т/ч | Подача насоса, м куб./ч | Напор насоса, м | КПД агрегата, % | КПД электропривода, % | Нормируемая мощность агрегата, кВт | Число часов работы агрегатов, ч | Нормативные технологические затраты эл. энергии, кВт·ч |
| Вид теплоносителя: | Теплоноситель - вода (м.куб). | 612747,86 |
| Насосный блок | 6168 | Grundfos ТР 200-400/4 (насосный блок) | асинхронный 2-х полюсной | 25,84 | 1 | 400 | 300 | 433 | 35 | 95 | 98,00 | 45,04 | 6168 | 277796,30 |
| Насосный блок | 6168 | Grundfos ТР 200-400/4 (насосный блок) | асинхронный 2-х полюсной | 25,84 | 1 | 400 | 300 | 433 | 35 | 95 | 98,00 | 45,04 | 3084 | 138898,15 |
| Насосный блок | 6168 | Д315/71 (насосный блок) | асинхронный 2-х полюсной | 25,84 | 1 | 315 | 300 | 315 | 71 | 80 | 98,00 | 79,01 | 2166 | 171188,41 |
| Насосный блок | 6168 | К20/30 (насосный блок) | АИР | 24,54 | 1 | 300 | 10 | 20 | 30 | 80 | 51,55 | 4,03 | 2056 | 8288,33 |
| Насосный блок | 6168 | К20/30 (насосный блок) | АИР | 24,54 | 1 | 300 | 10 | 20 | 30 | 80 | 51,55 | 4,03 | 2056 | 8288,33 |
| Насосный блок | 6168 | К20/30 (насосный блок) | АИР | 24,54 | 1 | 300 | 10 | 20 | 30 | 80 | 51,55 | 4,03 | 2056 | 8288,33 |

Для отвода дымовых газов от котлов на котельной ВУТТ установлены дымовые трубы. Данные о дымовых трубах приведены в таблице 79.

Таблица 79 – Технические характеристики дымовых труб, установленных на котельных котельной ВУТТ

| № п/п | Наименование | Материал | Кол-во | Высота, м | Диаметр, м | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ВУТТ | сталь | 4 | 18,8 | 0,620 | 1986, 1989 |

На каждый котел установлены тягодутьевые устройства: вентилятор и дымосос. На котельной ВУТТ установлены 4 дутьевых вентилятора марки ЕВВН-6.

Перечень приборов и систем контроля, управления, сигнализации и противоаварийной автоматической защиты технологических процессов на котельной представлен в таблице 80.

Таблица 80 – Перечень приборов и систем контроля, управления, сигнализации и противоаварийной автоматической защиты технологических процессов на котельной

| № п/п | Наименование приборов, оборудования | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоанализатор TESTO | шт. | 1 |
| 2 | Прибор толщиномерный ультразвуковой TESTO | шт. | 1 |
| 3 | Пирометр TESTO 830-Т1 | шт. | 1 |
| 4 | Сигнализатор загазованности СТМ-10 в комплекте с датчиками | шт. | 3 |
| 5 | Сигнализатор загазованности АНКАТ в комплекте с датчиками | шт. | 1 |
| 6 | Газоанализатор переносной СГГ-20 | шт. | 1 |
| 7 | Щит управления котлом (релейная схема) | шт. | 4 |
| 8 | Датчик манометрический ДМ 5007А | шт. | 1 |
| 9 | Датчик манометрический ДМ 5001Е | шт. | 1 |
| 10 | Термометр сопротивления ТС 508 | шт. | 2 |
| 11 | Манометры технические разные | шт. | 56 |
| 12 | Датчик контроля факела UVS-1 | шт. | 4 |
| 13 | Датчик контроля температуры воды ТС-2 | шт. | 4 |
| 14 | Датчик давления воды ТС | шт. | 4 |
| 15 | Датчик давления газа DWG | шт. | 4 |
| 16 | Датчик давления воздуха DWGV | шт. | 4 |
| 17 | Сбросной пружинный предохранительный клапан СППК-4р Ду 100/16 | шт. | 2 |
| 18 | Сбросной пружинный предохранительный клапан СППК-4р Ду 65/16 | шт. | 1 |
| 19 | Сбросной пружинный предохранительный клапан СППК-4р Ду 80/16 | шт. | 5 |
| 20 | Сбросной пружинный предохранительный клапан СППК-4р Ду 50/16 | шт. | 1 |
| 21 | Регулятор давления газа РДБК-50 | шт. | 1 |
| 22 | Регулятор-отсекатель газа RMG-330а | шт. | 2 |
| 23 | Регулятор-отсекатель газа МР-50 | шт. | 2 |
| 24 | Электромагнитный клапан YH65-A4 | шт. | 4 |
| 25 | Электромагнитный клапан HOR1/2 | шт. | 4 |
| 26 | Корректор природного газа КЗ-485 | шт. | 1 |
| 27 | Датчик расхода газа ДРГМ -400 | шт. | 2 |

- Система газоснабжения

Технические параметры. Городская часть г. Радужный снабжается попутным нефтяным газом с первой ступени сепарации ДНС-2 Северо-Варьеганского месторождения по газопроводу диаметрами Ду530, Ду820 мм и через перемычку Ду325 мм, по газопроводу Ду720 мм самодавлением поступает на ПСО-1. Попутный нефтяной газ с первой ступени сепарации ДНС-3 и УПН Северо-Варьеганского месторождения по газопроводу диаметрами Ду530, Ду820 мм и через перемычку Ду325 мм, по газопроводу Ду720 мм также самодавлением поступает на ПСО-1. Пройдя сепарацию, газ с ПСО-1 направляется на коммерческий узел учета газа, после чего подается по газопроводу Ду820 мм длиной 27 км до точки врезки газопровода Ду530 мм. далее по газопроводу Ду530 мм длиной 3,2 км направляется на котельные «КВГМ», №159, 160, МУП «РТС».

Поселковая часть г. Радужный (мкр. Южный) источником снабжения попутным газом является Нижневартовский филиала ПАО НК «Русснефть». Попутный нефтяной газ с дожимных насосных станций с Рmax =3 кгс/см2 поступает на узел сепарации газа, расположенный на территории цеха ППН ОАО «Варьеганнефть». После сепарации газ поступает в газопровод диаметром Ду=300 мм Ру=16 для снабжения котельной УТТ ООО «ПБУ», котельных МУП «РТС» и котельных ООО «Росна»;

Для подачи газа на котельные и потребителям г. Радужный от газопровода высокого давления 16 кг/см2 используются газорегуляторные пункты (ГРП). В ГРП предусмотрены редуцирование, там расположены фильтры, запорная, регулирующая арматура и измерительные диафрагмы.

В ГРП автоматически поддерживается постоянное давление газа в сетях, независимо от интенсивности потребления газа, газом с низшей теплотворной способностью в пределах Q = (11002,00 – 10952,00) ккал/м3.

В качестве основного и резервного топлива на котельных используется попутный нефтяной газ. Аварийное топливо не предусмотрено.

Остаточный ресурс. Остаточный срок службы системы газоснабжения г. Радужный устанавливается на основе оценки технического состояния системы, условий эксплуатации, качества работ по восстановлению работоспособного состояния газопроводов, но не более 20 лет.

Ограничения использования мощностей. На текущий момент в г. Радужный дефицит потребления природного газа не наблюдается.

Качество эксплуатации. Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, снабжающие организации выполняют необходимые регламентные работы, предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающий содержание опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии.

Системы учета ресурсов. Источники газоснабжения и газорегуляторные станции г. Радужный оборудованы приборами учета

- Система водоснабжения

Технические параметры

Централизованное водоснабжение г. Радужный базируется на подземных безнапорных водах атлым-новомихайловского и тавдинского водоносных горизонтов. Водовмещающие породы представлены серыми мелко- и среднезернистыми песками с маломощными прослойками и линзами глин. Кровля атлым-новомихайловского горизонта вскрыта на глубине 45,0-60,0 м, подошва – 170,0-200,0 м. Вскрытая мощность тавдинского горизонта составляет 80,0 м. Рельеф местности относительно спокойный, абсолютные отметки земли в пределах 68,4-75,1 м.

Водоснабжение потребителей г. Радужный осуществляется от 3-х водозаборов: ВЗУ №1-3. Усредненные геодезические отметки водозаборов и скважин составляют:

- водозабор № 1 (ВЗУ №1) (Северо-Радужное месторождение) – 68,82 м;

- водозабор № 2 (ВЗУ №2) («Кедровый», Радужное месторождение) – 74,96 м;

- водозабор № 3 (ВЗУ №3) (Южно-Радужное месторождение) – 72,39 м.

Водозабор № 1 (ВЗУ №1) (Северо-Радужное месторождение), расположен в Северной промзоне города. Водозабор площадного типа, состоит из 13 скважин, из них 3 скважины на тавдинский горизонт, остальные на атлым-новомихайловский. Глубина скважин на атлым-новомихайловский горизонт от 135,0 до 180,0 м., на тавдинский от 180,0 до 280,0 м. Расстояние между скважинами 75,0-100,0 м. На площадке водозабора имеется 1 наблюдательная скважина на тавдинский водоносный горизонт. Глубина наблюдательной скважины 280,0 м. В 2006 г. пробурены 2 экологические скважины. Отметки земли на водозаборе в пределах 68,4-69,3 м. Скважины оборудованы манометрами, краниками для отбора проб, водомеры установлены на всех 12 работающих арт. скважинах.

Водозабор в эксплуатации с 1981 г. Дебит скважин 2,78-13,89 л/с. Величина максимально возможного водоотбора устанавливается в объеме, не превышающем утвержденные запасы подземных вод – 5,795 тыс. м3/сут. Допустимое понижение уровня подземных вод – 65,0 м. Суммарный дебет скважин ВЗУ №1 оценивается в 11,445 тыс. м3/сут.

По химическому составу подземные воды ВЗУ №1 не удовлетворяют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и превышает нормативы, установленные для воды питьевого качества, по следующим показателям:

- запах в 1,5 раза;

- привкус в 1,5 раза;

- цветность в 1,35-1,85 раз;

- содержание нефтепродуктов в 1,01-1,17 раз;

- содержание ион-аммония NH4+ в 1,4-1,75 раз;

- содержание железа в 12,67-16,67 раз;

- содержание марганца в 1,9-2,7 раз.

Сведения по геолого-техническому состоянию скважин водозабора №1 представлены в таблице 81.

Таблица 81 – Геолого-техническое состояние скважин водозабора №1

| № п/п | № скважины по паспорту | Назначение скважины | Техническое состояние | Год ввода в эксплуатацию | Абсолютная отметка устья | Глубина, м | Дебит л/сек / м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7-763 | эксплуатируемая | действующая | 1984 г. | 68,9 | 152,0 | 9,7/838 |
| 2 | 7-762 | эксплуатируемая | действующая | 1984 г. | 68,7 | 180,0 | 12,78/1104 |
| 3 | 7-771 | эксплуатируемая | в ремонте | 1984 г. | 69,2 | 152,0 | 13,89/1200 |
| 4 | 7-998 | эксплуатируемая | действующая | 1985 г. | 69,2 | 162,0 | 13,89/1200 |
| 5 | 7-997 | эксплуатируемая | действующая | 1985 г. | 68,8 | 162,0 | 13,89/1200 |
| 6 | 7-302 | эксплуатируемая | действующая | 1981 г. | 69,3 | 135,0 | 5,56/480 |
| 7 | 7-999 | эксплуатируемая | действующая | 1985 г. | 69,2 | 162,0 | 13,89/1200 |
| 8 | 7-301 | эксплуатируемая | в ремонте | 1981 г. | 69,1 | 135,0 | 5,56/480 |
| 9 | 7-647 | эксплуатируемая | действующая | 1983 г. | 68,5 | 280,0 | 11,1/959 |
| 10 | 7-646 | наблюдательная | наблюдательная | 1983 г. | 68,5 | 280,0 | 2,78/240 |
| 11 | КР-3 | эксплуатируемая | действующая | 1983 г. | 68,4 | 180,0 | 12,78/1104 |
| 12 | КР-2 | эксплуатируемая | действующая | 1982 г. | 68,4 | 280,0 | 2,78/240 |
| 13 | КР-1 | эксплуатируемая | действующая | 1985 г. | 68,4 | 162,0 | 13,89/1200 |
| 14 | 1-А | экологическая | действующая | 2006 г. | н/д | 15,4 | н/д |
| 15 | 2-А | экологическая | действующая | 2006 г. | н/д | 15,0 | н/д |

Водозабор № 2 (ВЗУ № 2) («Кедровый», Радужное месторождение) расположен в 6,0 км от города. Водозабор состоит из 22 эксплуатационных скважин, в том числе 18 рабочих, 2 наблюдательные, 2 резервные, все скважины на атлым-новомихайловский горизонт. Глубина скважин 172,0 м. Водозабор двухрядный, линейный с расстоянием между скважинами 22,0-25,0 м, между рядами – 90,0-100,0 м. В 2006 г. пробурены 2 экологические скважины. Отметки земли на водозаборе в пределах 74,7-75,1 м. Все скважины оборудованы манометрами, кранами для отбора проб воды, имеются отверстия для производства замеров уровней.

Для обеспечения города водой работают круглосуточно 5-6 скважин, остальные в резерве. Расход добычи воды на водозаборе «Кедровый» учитывается согласно показаниям расходомеров.

2 скважины – № 7, № 9 выведены из работы и по ним ведется наблюдение за продуктивным горизонтом. Ведется наблюдение за режимом и качеством подземных вод: замеры динамического уровня в эксплуатационных скважинах, статистического в наблюдательных, замеры температуры и полный анализ воды.

Водозабор в эксплуатации с 1988 г. Дебит скважин 10,0-22,2 л/с. Величина максимально возможного водоотбора устанавливается в объеме, не превышающем утвержденные запасы подземных вод – 21,1 тыс. м3/сут. Допустимое понижение уровня подземных вод – 65,0 м. Суммарный дебет скважин ВЗУ № 2 оценивается в 33,963 тыс. м3/сут.

По химическому составу подземные воды ВЗУ №2 не удовлетворяют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и превышает нормативы, установленные для воды питьевого качества, по следующим показателям:

- запах в 1,5 раза;

- привкус в 1,5 раза;

- цветность в 1,45-1,65 раз;

- содержание нефтепродуктов в 1,02-1,08 раз;

- содержание ион-аммония NH4+ в 1,025-1,4 раз;

- содержание железа в 12,33-15,67 раз;

- содержание марганца в 2,1-2,6 раз.

Сведения по геолого-техническому состоянию скважин водозабора №2 представлены в таблице 82.

Таблица 82 – Геолого-техническое состояние скважин водозабора №2

| № п/п | № скважины по паспорту | Назначение скважины | Техническое состояние | Год ввода в эксплуатацию | Абсолютная отметка устья | Глубина, м | Дебит л/сек / м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НЖ-252 | эксплуатируемая | действующая | 1989 г. | 75,10 | 172 | 18,05/1560 |
| 2 | НЖ-253 | эксплуатируемая | действующая | 1989 г. | 75,10 | 172 | 18,05/1560 |
| 3 | НЖ-254 | эксплуатируемая | в ремонте | 1989 г. | 75,05 | 172 | 18,05/1560 |
| 4 | НЖ-255 | эксплуатируемая | в ремонте | 1989 г. | 75,05 | 172 | 18,05/1560 |
| 5 | НЖ-256 | эксплуатируемая | действующая | 1989 г. | 75,00 | 172 | 18,05/1560 |
| 6 | НЖ-257 | эксплуатируемая | действующая | 1989 г. | 75,00 | 172 | 18,05/1560 |
| 7 | НЖ-258 | наблюдательная | действующая | 1989 г. | 74,90 | 172 | 18,05/1560 |
| 8 | НЖ-259 | эксплуатируемая | действующая | 1989 г. | 74,90 | 172 | 18,05/1560 |
| 9 | НЖ-260 | наблюдательная | действующая | 1989 г. | 75,00 | 172 | 18,05/1560 |
| 10 | НЖ-321 | эксплуатируемая | действующая | 1990 г. | 74,90 | 172 | 19,4/1680 |
| 11 | НЖ-320 | эксплуатируемая | в ремонте | 1990 г. | 75,00 | 172 | 19,4/1680 |
| 12 | НЖ-108 | эксплуатируемая | в ремонте | 1988 г. | 74,80 | 172 | 10/864 |
| 13 | НЖ-115 | эксплуатируемая | действующая | 1988 г. | 74,80 | 172 | 16,7/1440 |
| 14 | НЖ-175 | эксплуатируемая | действующая | 1988 г. | 74,70 | 172 | 16,7/1440 |
| 15 | НЖ-176 | эксплуатируемая | действующая | 1988 г. | 74,80 | 172 | 16,7/1440 |
| 16 | НЖ-177 | эксплуатируемая | действующая | 1988 г. | 74,70 | 172 | 16,7/1440 |
| 17 | НЖ-178 | эксплуатируемая | действующая | 1988 г. | 75,00 | 172 | 16,7/1440 |
| 18 | НЖ-179 | эксплуатируемая | в ремонте | 1988 г. | 75,10 | 172 | 16,7/1440 |
| 19 | НЖ-323 | эксплуатируемая | действующая | 1990 г. | 75,10 | 172 | 19,44/1680 |
| 20 | НЖ-411 | эксплуатируемая | действующая | 1991 г. | 75,05 | 172 | 22,2/1923 |
| 21 | НЖ-412 | эксплуатируемая | действующая | 1991 г. | 75,00 | 172 | 20,56/1776 |
| 22 | НЖ-413 | эксплуатируемая | действующая | 1991 г. | 75,10 | 172 | 19,44/1680 |
| 23 | 3-А | экологическая | действующая | 2006 г. | н/д | 15,25 | н/д |
| 24 | 4-А | экологическая | действующая | 2006 г. | н/д | 15,1 | н/д |

Водозабор № 3 (ВЗУ № 3) (Южно-Радужное месторождение), включает 8 скважин, 6 из которых составляют водозабор площадного типа. Расстояние между скважинами 75,0-180,0 м. 2 скважины удалены на расстоянии 350,0-400,0 м. 4 скважины эксплуатирует тавдинский горизонт, остальные атлым-новомихайловский. Глубина скважин 135,0-280,0 м. Скважины №№ 7720, КР-38 переведены в наблюдательные. В 2006 г. пробурена 1 экологическая скважина. Отметки земли на водозаборе в пределах 70,90-73,67 м.

Все артезианские скважины расположены в отапливаемых павильонах (здания насосных станций I-го подъема), которые закрываются на замки. Устья скважин загерметизированы, оборудованы КИП, водопроводными кранами для отбора проб.

Территории всех водозаборных сооружений огорожены в соответствии с требованиями по организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Водозабор в эксплуатации с 1976 г. Дебит скважин 8,7-12,5 л/с. Величина максимально возможного водоотбора устанавливается в объеме, не превышающем утвержденные запасы подземных вод – 1,5 тыс. м3/сут. Допустимое понижение уровня подземных вод – 65,0 м. Суммарный дебет скважин ВЗУ №3 оценивается в 6,032 тыс. м3/сут.

По химическому составу подземные воды ВЗУ №3 не удовлетворяют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и превышает нормативы, установленные для воды питьевого качества, по следующим показателям:

- запах в 1,5 раза;

- привкус в 1,5 раза;

- цветность в 1,35-1,85 раз;

- содержание нефтепродуктов в 1,02-1,08 раз;

- содержание ион-аммония NH4+ в 1,25-1,5 раз;

- содержание железа в 13,33-15,00 раз;

- содержание марганца в 1,7-2,9 раз.

Сведения по геолого-техническому состоянию скважин водозабора №3 представлены в таблице 83.

Таблица 83 – Геолого-техническое состояние скважин водозабора №3

| № п/п | № скважины по паспорту | Назначение скважины | Техническое состояние | Год ввода в эксплуатацию | Абсолютная отметка устья | Глубина, м | Дебит л/сек / м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КР-41 | эксплуатируемая | действующая | 1992 г. | 73,40 | 135 | 12,5/1080 |
| 2 | КР-40 | эксплуатируемая | действующая | 1992 г. | 72,80 | 135 | 12,5/1080 |
| 3 | КР-39 | эксплуатируемая | действующая | 1992 г. | 72,50 | 175 | 8,33/720 |
| 4 | КР-38 | наблюдательная | действующая | 1992 г. | 72,87 | 175 | 5,56/480 |
| 5 | 7721 | эксплуатируемая | действующая | 1976 г. | 70,90 | 285 | 8,7/751,7 |
| 6 | 7720 | наблюдательная | действующая | 1976 г. | 71,60 | 290 | 8,33/720 |
| 7 | 7719 | эксплуатируемая | действующая | 1976 г. | 71,40 | 285 | 8,33/720 |
| 8 | 7718 | эксплуатируемая | действующая | 1976 г. | 73,67 | 285 | 5,56/480 |
| 9 | 5-А | экологическая | действующая | 2006 г. | н/д | 15,2 | н/д |

Величина максимально возможного водоотбора устанавливается в объеме, не превышающем утвержденные запасы подземных вод. Лимит ВЗУ №1 – 2115,175 тыс. м3/год, ВЗУ №2 – 7701,52 тыс. м3/год, ВЗУ №3 – 547,5 тыс. м3/год.

Поднятая вода от скважин ВЗУ №1 под давлением подается по трубопроводу Ду=100 мм в сборный коллектор Ду=300 мм и далее через систему подземных трубопроводов с техническими колодцами на станцию обезжелезивания ВОС-8000. Режим работы арт. скважин – круглосуточный.

Поднятая вода от скважин ВЗУ №2 под давлением подается по трубопроводу Ду=100 мм в сборный коллектор Ду=500 мм и далее через систему подземных трубопроводов с техническими колодцами на станцию обезжелезивания ВОС-15000. Режим работы арт. скважин – круглосуточный.

Очистка и питьевой воды поднятой из артезианских скважин для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляется на водоочистных сооружениях (ВОС) общей фактической мощностью 20,0 тыс. м3/сут. Вода от ВЗУ №1 поступает на ВОС-8000 (8, 0 тыс. м3/сут.) и далее на ВОС-15000 (15,0 тыс. м3/сут.), от ВЗУ №2 – на ВОС-15000 (15,0 тыс. м3/сут.), от ВЗУ №3 – на ВОС-1000 (1,0 тыс. м3/сут.).

На ВОС-8000 происходит механическая очистка воды посредством дегазаторов-аэраторов, напорных осветлительных фильтров с кварцевой загрузкой. Очистка осуществляется без применения химических реагентов, тем самым значительно снижаются затраты.

На станции ВОС-8000 очистка добытой воды осуществляется поэтапно:

- Аэрация-дегазация.

- Фильтрация на напорных контактно-осветлительных фильтрах с кварцевой загрузкой.

- УФ-обеззараживание перед подачей воды в сеть.

Промывная вода с фильтров ВОС-8000 по безнапорному коллектору поступает в бак-накопитель промывной воды объемом 30,0 м3, при наполненииемкости срабатывает автоматическое включение насосного агрегата К80-65-160 (производительностью 50,0 м3/ч), по трубопроводу Ду=80 мм подается в камеру реакции для очистки на ВОС-15000 (15,0 тыс. м3/сут.). Установлен счетчик учета промывных вод (ВМХ-80, №9017707-00, установлен 20.12.2005 г.).

Очищенная вода поступает в резервуары чистой воды, находящиеся на территории ВОС: РЧВ – 3 ед. по 2000 м3, РЧВ – 2 ед. по 1000 м3. Из РЧВ станцией II-подъема, состоящей из 6 насосов, каждый мощностью – 200,0 м3/ч, очищенная вода на ВОС-15000.

Вода из скважин характеризуется высоким содержанием железа в виде солей: бикарбонат, сульфид, сульфогидрат, а также в связанном состоянии с органическими веществами и с перегнойными кислотами. Поэтому перед подачей потребителю обрабатывается на станции обезжелезивания ВОС-15000, построенной по проекту итальянской фирмы «Сальфра», путем окисления железа химреагентами. Для очистки подземной воды применяются химреагенты: гипохлорит кальция, гашеная известь, железно кислый хлорид, феннопол. Растворы реагентов подаются дозировано пропорционально количеству подаваемой воды в камеру смешения, где вступает в химическую реакцию с соединениями железа. Выпавшие в осадок соединения коагулируются и осаждаются в осветлители. После чего осевший осадок сбрасывается, а осветленная вода поступает на двухступенчатую фильтрацию в кварцевых, а затем угольных фильтрах.

Описание технологического процесса ВОС-15000:

Аэрация-дегазация – насыщение исходной воды кислородом для окисления металлов, удаление газов (углекислоты, сероводорода).

Коррекция рН, дезинфекция и окисление - Гипохлорит кальция, хлорное железо, известь-пушонка. Посредством химреагентов разрушается прочная связь железа с органическими веществами (окисление железа, марганца).

Осаждение – Феннопол (большая часть железа и марганца выпадают в осадок).

Фильтрация – Для окончательной обработки воды и доведения ее до требуемого качества. Вода проходит стадию фильтрации через 2 последовательные ступени фильтров: 1 ступень – кварцевый песок (0,8-2,0 мм), 2 ступень – активированный уголь АГ-3.

Дезинфекция – Станция ультрафиолетового обеззараживания.

Промывная вода с фильтров 1 и 2 линии ВОС-15000 по трубопроводу Ду=200 мм поступает в накопители дегазированной воды и с помощью группы насосов CALPEDA N 4150-315 С (3 шт. – 22 кВт) с дегазированной водой поступает в камеру реакции для очистки.

Для улучшения качества воды в системах водоснабжения мкр. Южный г. Радужный в 2005 г. были установлены фильтр-модули FE, производительностью 500,0 м3/сут. – 2 шт. В 2012 году введен в эксплуатацию объект ВОС-1000 (1,0 тыс. м3/сут).

Исходная вода из ВЗУ № 3 поступает на очистные сооружения в блок аэратора-дегазатора где насыщается кислородом и освобождается от сероводорода. После блока аэратора вода, насосами станции дегазированной воды, подается в бак хлопьеобразования, где перемешивается с химическими реагентами: хлорным железом, гипохлоритом натрия и известью для интенсификации процесса коагуляции. После перемешивания в баке хлопьеобразования, вода самотеком поступает в блок отстойников-осветлителей, где происходит осветление воды (осаждение крупных взвешенных частиц на конусное дно осветлителя). Затем, после осветления, вода поступает в накопитель осветленной воды для усреднения расхода очистных сооружений и накопления осветленной воды.

Из накопителя воды при помощи насосов станции осветленной воды подается на угольные фильтры для получения доочистки. После угольных фильтров вода под остаточным давлением поступает на окончательную ступень очистки – блок фильтров «Деферум» для обезжелезивания.

После фильтров «Деферум» вода самотеком поступает в резервуары чистой воды. откуда с помощью насосной станции II-го подъема, через установку ультрафиолетового излучения, подается в разводящую сеть мкр. Южный г. Радужный.

Результаты химических анализов воды на выходе с ВОС г. Радужный за 2021 год представлены в таблице 84.

Таблица 84 – Результаты химических анализов воды на выходе ВОС г. Радужный, 2021 год

| Период | Запах, балл | Привкус, балл | Водородный показатель, ед. рН | Цветность, град. цвет. | Мутность, мг/дм3 | Аммиак и ионы аммония суммарно, мг/дм3 | Аммиак и ионы аммония по азоту, мг/дм3 | Нитрат-ион (NO3), мг/дм3 | Нитрит-ион (NO2), мг/дм3 | Железо (общее), мг/дм3 | Марганец, мг/дм3 | Медь, мг/дм3 | Полифосфаты (РО4), мг/дм3 | Сульфат-ион, мг/дм3 | Хлорид-ион, мг/дм3 | Жесткость общая, оЖ | Перманганатная окисляемость, мг О2/дм3 | Сухой остаток, мг/дм3 | Нефтепродукты, мг/дм3 | Фенолы летучие, мг/дм3 | Остаточный активный хлор, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выход ВОС-15000 |
| январь | 0 | 0 | 7.1 | 11 | <0.58 | 0.1 |  | 2.1 | 0.17 | 0.25 | <0.05 | <0.02 | 0.10 | <2.0 | 34 | 1.8 | 1.5 | 178 | <0.05 | <0.002 | 0.42 |
| февраль | 0 | 0 | 7.7 | 8 | <0.58 | 0.1 |  | 1.9 | 0.40 | 0.11 | <0.05 | <0.02 | 0.07 | <2.0 | 35 | 2.3 | 1.9 | 170 | <0.05 | <0.002 | 0.43 |
| март | 0 | 0 | 7.2 | 14 | <0.58 | 0.5 |  | 1.8 | 0.21 | 0.24 | <0.05 | <0.02 | <0.01 | <2.0 | 35 | 1.8 | 1.5 | 169 | <0.05 | <0.002 | 0.49 |
| апрель | 0 | 0 | 7.4 | 16 | <0.58 | 0.9 |  | 2.0 | 0.12 | 0.20 | 0.06 | <0.02 | 0.09 | <2.0 | 33 | 2.1 | 2.4 | 159 | <0.05 | <0.002 | 0.43 |
| май | 0 | 0 | 7.5 | 11 | <0.58 | <0.1 |  | 1.7 | 0.26 | 0.20 | <0.05 | <0.02 | 0.03 | <2.0 | 42 | 2.2 | 2.7 | 204 | <0.05 | <0.002 | 0.44 |
| июнь | 0 | 0 | 7.2 | 15 | <0.58 | <0.1 |  | 1.6 | 0.13 | 0.14 | <0.05 | <0.02 | 0.03 | 2.4 | 33 | 1.9 | 2.9 | 190 | <0.05 | <0.002 | 0.44 |
| июль | 0 | 0 | 7.4 | 12 | <0.58 | <0.1 |  | 2.4 | 0.05 | 0.19 | <0.05 | <0.02 | <0.01 | 2.0 | 36 | 2.8 | 2.6 | 183 | <0.05 | <0.002 | 0.43 |
| август | 0 | 0 | 7.5 | 10 | <0.58 | 0.3 |  | 1.8 | 0.08 | 0.26 | <0.05 | <0.02 | 0.06 | 2.4 | 29 | 1.8 | 2.6 | 160 | <0.05 | <0.002 | 0.46 |
| сентябрь | 0 | 0 | 7.4 | 13 | <0.58 | <0.1 |  | 2.0 | 0.01 | 0.21 | <0.05 | <0.02 | 0.02 | 2.3 | 34 | 2.0 | 2.4 | 185 | <0.05 | <0.002 | 0.43 |
| октябрь | 0 | 0 | 7.3 | 15 | <0.58 | 0.2 |  | 1.4 | <0.003 | 0.13 | <0.05 | 0.04 | 0.04 | <2.0 | 36 | 2.2 | 2.5 | 144 | <0.05 | <0.002 | 0.37 |
| ноябрь | 0 | 0 | 7.5 | 13 | <0.58 | 0.4 |  | 1.4 | 0.14 | 0.22 | <0.05 | <0.02 | 0.01 | <2.0 | 30 | 2.2 | 2.4 | 139 | <0.05 | <0.002 | 0.37 |
| декабрь | 0 | 0 | 7.4 | 12 | <0.58 | <0.1 |  | 2.0 | 0.02 | 0.11 | <0.05 | <0.02 | <0.01 | 2.2 | 40 | 2.0 | 1.6 | 161 | <0.05 | <0.002 | 0.38 |
| выход ВОС-1000 |
| январь | 0 | 0 | 8.6 | 19 | 0.87 | 1.6 |  | 0.60 | 0.028 | 0.29 | <0.05 | 0.03 | 0.19 | <2.0 | 22 | 1.7 | 1.8 | 188 | <0.05 | <0.002 | 0.48 |
| февраль | 0 | 0 | 8.6 | 17 | 0.66 | 1.5 |  | 0.61 | 0.054 | 0.27 | <0.05 | <0.02 | 0.09 | <2.0 | 36 | 2.0 | 1.6 | 191 | <0.05 | <0.002 | 0.35 |
| март | 0 | 0 | 8.5 | 18 | <0.58 | 1.7 |  | 0.64 | 0.033 | 0.17 | <0.05 | <0.02 | 0.06 | <2.0 | 33 | 1.5 | 1.6 | 172 | <0.05 | <0.002 | 0.45 |
| апрель | 0 | 0 | 8.4 | 14 | 0.98 | 1.8 |  | 0.91 | 0.065 | 0.27 | <0.05 | 0.02 | 0.03 | <2.0 | 36 | 2.1 | 1.6 | 195 | <0.05 | <0.002 | 0.34 |
| май | 0 | 0 | 8.7 | 13 | <0.58 | 1.7 |  | 0.63 | 0.054 | 0.20 | <0.05 | <0.02 | 0.02 | <2.0 | 41 | 1.6 | 2.1 | 193 | <0.05 | <0.002 | 0.44 |
| июнь | 0 | 0 | 8.8 | 15 | <0.58 | 1.8 |  | 0.71 | 0.051 | 0.10 | <0.05 | <0.02 | 0.04 | <2.0 | 48 | 2.2 | 2.0 | 196 | <0.05 | <0.002 | 0.48 |
| июль | 0 | 0 | 8.7 | 6 | <0.58 | 1.7 |  | 0.40 | 0.039 | 0.18 | <0.05 | 0.03 | <0.01 | 5.0 | 56 | 2.1 | 1.9 | 189 | <0.05 | <0.002 | 0.48 |
| август | 0 | 0 | 8.9 | 10 | <0.58 | 2.6 |  | 0.40 | 0.057 | 0.15 | <0.05 | 0.06 | 0.03 | <2.0 | 54 | 1.9 | 1.7 | 198 | <0.05 | <0.002 | 0.48 |
| сентябрь | 0 | 0 | 8.9 | 14 | <0.58 | 1.8 |  | 0.67 | 0.12 | 0.17 | <0.05 | <0.02 | 0.05 | <2.0 | 33 | 1.7 | 1.8 | 167 | <0.05 | <0.002 | 0.35 |
| октябрь | 0 | 0 | 8.8 | 19 | <0.58 | 1.7 |  | 0.62 | 0.12 | 0.29 | <0.05 | <0.02 | 0.04 | <2.0 | 31 | 1.9 | 1.8 | 188 | <0.05 | <0.002 | 0.37 |
| ноябрь | 0 | 0 | 8.9 | 18 | <0.58 | 1.8 |  | 0.42 | 0.046 | 0.29 | <0.05 | <0.02 | 0.06 | 3.2 | 30 | 1.7 | 1.9 | 198 | <0.05 | <0.002 | 0.37 |
| декабрь | 0 | 0 | 8.9 | 12 | <0.58 | 1.6 |  | 0.46 | 0.023 | 0.30 | <0.05 | <0.02 | 0.03 | <2.0 | 43 | 1.6 | 1.5 | 154 | <0.05 | <0.002 | 0.41 |

На территории всех водозаборных узлов г. Радужный, обеспечивающих централизованное водоснабжение хозяйственно-питьевого и технического назначения, имеются насосные станции II-го подъема. Также в каждом микрорайоне имеются насосные станции III-го подъема, выполняющие функции повышения давления воды, транспортируемой насосными станциями III-го подъема с водозаборных узлов.

Водопроводная насосная станция II-го подъема ВОС-15000

В здании водопроводной насосной станции II-ого подъема установлено 12 насосных агрегатов, из них: 9 рабочих (3хД200/90УХЛ; 6хК100-65-200а) и 3 резервных (3хД200/90УХЛ). В электрическую схему обвязки насосного оборудования встроены частотные регуляторы, позволяющие в зависимости от давления воды в распределительной водопроводной сети понижать частоту тока электродвигателя насосной установки, а вследствие чего адаптировать рабочие характеристики его подачи и напора. В моменты максимального водопотребления происходит автоматический запуск дополнительного насоса (из состава резервных). Модуляция рабочих характеристик посредством изменения частоты тока, а также частоты вращения электродвигателя распространяется на последний включенный насос.

Водопроводная насосная станция II-го подъема ВОС-1000

В составе оборудования водопроводной насосной станции II-ого подъема имеется насосная установка Calpeda, состоящая из 3 насосов MXV 50-1504. Также имеется регулятор частоты тока электродвигателя насосной установки. В моменты максимального водопотребления происходит автоматический запуск дополнительного насоса (из состава резервных). Модуляция рабочих характеристик посредством изменения частоты тока, а также частоты вращения электродвигателя распространяется на последний включенный насос. Ввод в эксплуатацию данного объекта произведен в 2008 г. Износ насосной установки составляет 75%.

Подача холодной воды в многоэтажные дома микрорайонов города осуществляется 10 повысительными насосными станциями (ПНС) III-го подъема. На этих же станциях производится приготовление горячей воды и обеспечивается ее циркуляция.

ЦТП №146 – г. Радужный, 1 микрорайон, строение 15а;

ЦТП №42 – г. Радужный, 2 микрорайон, строение 3а;

ЦТП №112 – г. Радужный, 3 микрорайон, строение 11а;

ЦТП №25 – г. Радужный, 4 микрорайон, строение 20а;

ЦТП №34 – г. Радужный, 5 микрорайон, строение 29а;

ЦТП №33 – г. Радужный, 7 микрорайон, строение 6а;

ЦТП-9 – г. Радужный, 9 микрорайон, строение №35;

ЦТП-10 – г. Радужный, 10 микрорайон, строение №1а (в резерве);

ЦТП МОЦ №24 – г. Радужный, 7 микрорайон, здание 21;

ЦТП МОЦ – г. Радужный, 6 микрорайон, строение 29;

ЦТП-10.2 – г. Радужный, 10 микрорайон, строение №18.

Ограничения использования мощностей. Учитывая, что эксплуатационная производительность водозаборов ограничена фактической производительностью водоочистных сооружений г. Радужный и составляет 19,0 тыс. м3/сут. (г. Радужный) и 1,0 тыс. м3/сут. (мкр. Южный), а максимальное водопотребление на технологические и хозяйственно-питьевые нужды (с учетом утечек) составило на 2017 г. – 5,73 тыс. м3/сут., 2018 г. – 5,75 тыс. м3/сут.; 2019 г. – 5,75 тыс. м3/сут.; 2020 г. – 5,75 тыс. м3/сут.; 2021 г. – 5,75 тыс. м3/сут. соответственно, можно сделать вывод, что имеется резерв для дальнейшего развития централизованного водоснабжения потребителей г. Радужный водой питьевого качества.

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов. Эксплуатация объектов водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов (МДК 3.02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», и др.) Источниками водоснабжения г. Радужный являются подземные воды. На каждую скважину составляется паспорт, где записываются все сведения о скважине (конструкция, состояние, проект скважины, геологические разрезы, данные буровых журналов, акты о неполадках при бурении, сведения о пробных откачках, анализ воды, акты генеральных испытаний при эксплуатации, данные о ремонтах, изменения нормальных условий эксплуатации). В журнал работы скважины заносятся показания приборов, сведения о неисправностях. На очистных станциях дежурные ведут журнал дежурства и поддерживают связь с насосными станциями. Все резервуарныеемкости воды головных сооружений иемкости для хранения чистой воды оборудованы вентиляцией с очисткой воздуха от пыли, герметическими люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Прямым показателем качества эксплуатации, наладки и ремонтов выступает обеспечение потребителей водой в требуемом количестве заданного качества. Случаев подачи воды по графику (менее 24 часов в сутки) за 2021 год в г. Радужный не отмечено.

По данным производственной программы, доля проб питьевой воды соответствующей санитарным нормам и правилам после водоподготовки составляет 100%.

По данным разработанной схемы водоснабжения, после очистки наблюдается некоторое превышение предельно-допустимых концентраций по показателям:

- цветность;

- перманганатная окисляемость;

- сероводород;

- кремний.

В целом вода, подаваемая потребителям в г. Радужный, соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и пригодна к употреблению без дополнительной доочистки.

Системы учета ресурсов. В г. Радужный контроль водопотребления осуществляется путем снятия показаний с индивидуальных приборов учета (далее – ИПУ), установленных как у физических лиц, так и юридических лиц. Многоквартирные дома оборудованы общедомовыми приборами учета (далее – ОДПУ), что позволяет более точно вести учет водопотребления. Возникающая разница между объемами по ОДПУ и суммой ИПУ начисляется абонентам. Юридические лица устанавливают приборы учета, как правило, на границе эксплуатационной ответственности, что также позволяет вести более точный учет расхода воды.

Доля потребителей жилищного фонда г. Радужный, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета, составляет 84,7%, доля юридических лиц – 100%. При отсутствии приборов учета учет объема воды, отпускаемой населению производится по нормативам потребления коммунальных услуг установленным на основании Приказа Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 10-нп от 17.07.2019 г. «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемых на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению и признании утратившими силу некоторых приказов Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Расход ресурсов

Значение энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) в целом по «РГЭС» представлено в таблице 85.

Таблица 85 – Значение энергоэффективности подачи воды

| Период | Годовой расход электроэнергии, тыс. кВт*ч | Годовой расход воды, переданной потребителю (с учетом потерь и собственных нужд), тыс. м3 | Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 г. | 2580,192 | 2325,151 | 1,11 |
| 2018 г. | 2292,898 | 2430,355 | 0,94 |
| 2019 г. | 2211,091 | 2324,118 | 0,95 |
| 2020 г. | 2102,176 | 2179,119 | 0,96 |
| 2021 г. | 2117,225 | 2043,522 | 1,04 |

Проблемы и направления их решения

На основе анализа предоставленных исходных данных «РГЭС» в г. Радужный основные технические и технологические проблемы действующих систем централизованного водоснабжения ГО г. Радужный состоят в следующем:

- 25,4 км уличных и внутриквартальных сетей водоснабжения г. Радужный находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют поэтапной замены;

- наличие источников вторичного загрязнения питьевой воды в трассах изношенных водопроводных сетей;

- отсутствие автоматизированной системы удаленной диспетчеризации данных о напорах и расходах воды в контрольных точках централизованных систем водоснабжения не позволяют должным образом оценивать эффективность работы систем водоснабжения, а также планировать мероприятия, связанные с ремонтом и развитием городских сетей.

Направлениями решения проблем источников водоснабжения г. Радужный являются:

- техническое перевооружение источников водоснабжения;

- повышение эффективности управления источниками водоснабжения за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования электроэнергии ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса.

- Система водоотведения

Для приема, очистки и сброса сточных вод с территории г. Радужный в системе водоотведения города организованы двое канализационных очистных сооружения – КОС-15000 и КОС-400.

а) Канализационные очистные сооружения КОС-15000

КОС-15000 предназначены для приема и очистки сточных вод, образованных хозяйственной и производственной деятельностью г. Радужный. КОС-15000 запроектированы под производительность 15,0 тыс. м3/сут., 625 м3/час, 5475 тыс. м3/год и введены в эксплуатацию в 1998 г. Эксплуатацию КОС-15000 осуществляет «РГЭС». Режим работы очистных сооружений – круглосуточный, 365 дней в году. Фактическая мощность КОС-15000 составила: 5241,1 м3/сут., 218,38 м3/час, 1913,003 тыс. м3/год.

Технологическая схема очистки сточных вод, применяемая на КОС-15000, приведена на рисунке 18.

Рисунок 18 – Технологическая схема очистки сточных вод, применяемая на КОС-15000

Данные о проектной степени очистки сточных вод на КОС-15000 представлены в таблице 86.

Таблица 86 – Проектная степень очистки сточных вод на КОС-15000

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ и показателей | Степень очистки, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 89 |
| 2 | Азот аммония | 88 |
| 3 | Сульфаты | 13,4 |
| 4 | Фосфаты РО4 | 84 |
| 5 | Железо общее | 87 |
| 6 | Нефтепродукты | 87 |
| 7 | СПАВ | 89 |
| 8 | Медь | 87 |
| 9 | БПК пол | 89 |
| 10 | Фенолы | 88 |

Тип выпуска с КОС-15000 – рассеивающий. Выпуск осуществляется в р. Аган в 380 км от устья по самотечному трубопроводу диаметром – 600 мм протяженностью – 1050 м. Географические координаты места выпуска 62°06'52" с.ш., 77°24'25" в.д.

Схема выпуска с КОС-15000 в р. Аган приведена на рисунке 19.

Рисунок 19 – Схема выпуска с КОС-15000 в р. Аган

б) Канализационные очистные сооружения КОС-400

КОС-400 предназначены для приема и очистки сточных вод, образованных хозяйственной и производственной деятельностью мкр. Южный г. Радужный. КОС-400 запроектированы под производительность 400 м3/сут., 18,75 м3/час, 164,25 тыс. м3/год и введены в эксплуатацию в 2010 г. Эксплуатацию КОС-400 осуществляет «РГЭС». Режим работы очистных сооружений – круглосуточный, 365 в году. Фактическая мощность КОС-400 за 2021 г. составила: 252,8 м3/сут., 6,37 м3/час, 55,775 тыс. м3/год.

Технологическая схема очистки сточных вод, применяемая на КОС-400, приведена на рисунке 20.

Рисунок 20 – Технологическая схема очистки сточных вод, применяемая на КОС-400

Данные о проектной степени очистки сточных вод на КОС-400 приведены в таблице 87.

Таблица 87 – Проектная степень очистки сточных вод на КОС-400

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ и показателей | Степень очистки, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 85 |
| 2 | Азот аммония | 83 |
| 3 | Фосфаты РО4 | 52 |
| 4 | Железо общее | 84 |
| 5 | Нефтепродукты | 88 |
| 6 | СПАВ | 92 |
| 7 | БПК пол | 92 |
| 8 | Фенолы | 89 |

Тип выпуска с КОС-400 – рассеивающий. Выпуск осуществляется в р. Аган в 385,0 км от устья по самотечному трубопроводу диаметром – 530 мм протяженностью – 131,0 м. Географические координаты места выпуска 62°06'22" с.ш., 77°29'28" в.д.

Схема выпуска с КОС-400 в р. Аган приведена на рисунке 21.

Рисунок 21 – Схема выпуска с КОС-400 в р. Аган

В настоящее время централизованная ливневая канализация на территории г. Радужный отсутствует. Поверхностные воды попадают в реки и другие водные объекты без очистки.

Качество сточных вод

Результаты исследований качества сточной воды на входе и выходе КОС-15000 в г. Радужный за 2021 год представлены на рисунках 22-45.

Результаты исследований качества сточной воды на входе и выходе КОС-400 в г. Радужный за 2021 год представлены на рисунках 46-69.

| Рисунок 22 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на входе в КОС-15000 (январь 2021 г.) | Рисунок 23 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-15000 (январь 2021 г.) |
| --- | --- |
| Рисунок 24 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на входе в КОС-15000 (февраль 2021 г.) | Рисунок 25 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-15000 (февраль 2021 г.) |
| Рисунок 26 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на входе в КОС-15000 (март 2021 г.) | Рисунок 27 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-15000 (март 2021 г.) |
| Рисунок 28 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на входе в КОС-15000 (апрель 2021 г.) | Рисунок 29 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-15000 (апрель 2021 г.) |
| Рисунок 30 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на входе в КОС-15000 (май 2021 г.) | Рисунок 31 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-15000 (май 2021 г.) |
| Рисунок 32 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на входе в КОС-15000 (июнь 2021 г.) | Рисунок 33 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-15000 (июнь 2021 г.) |
| Рисунок 34 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на входе в КОС-15000 (июль 2021 г.) | Рисунок 35 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-15000 (июль 2021 г.) |
| Рисунок 36 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на входе в КОС-15000 (август 2021 г.) | Рисунок 37 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-15000 (август 2021 г.) |
| Рисунок 38 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на входе в КОС-15000 (сентябрь 2021 г.) | Рисунок 39 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-15000 (сентябрь 2021 г.) |
| Рисунок 40 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на входе в КОС-15000 (октябрь 2021 г.) | Рисунок 41 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-15000 (октябрь 2021 г.) |
| Рисунок 42 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на входе в КОС-15000 (ноябрь 2021 г.) | Рисунок 43 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-15000 (ноябрь 2021 г.) |
| Рисунок 44 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на входе в КОС-15000 (декабрь 2021 г.) | Рисунок 45 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-15000 (декабрь 2021 г.) |
| Рисунок 46 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на входе в КОС-400 (январь 2021 г.) | Рисунок 47 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-400 (январь 2021 г.) |
| Рисунок 48 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на входе в КОС-400 (февраль 2021 г.) | Рисунок 49 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-400 (февраль 2021 г.) |
| Рисунок 50 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на входе в КОС-400 (март 2021 г.) | Рисунок 51 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-400 (март 2021 г.) |
| Рисунок 52 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на входе в КОС-400 (апрель 2021 г.) | Рисунок 53 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-400 (апрель 2021 г.) |
| Рисунок 54 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на входе в КОС-400 (май 2021 г.) | Рисунок 55 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-400 (май 2021 г.) |
| Рисунок 56 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на входе в КОС-400 (июнь 2021 г.) | Рисунок 57 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-400 (июнь 2021 г.) |
| Рисунок 58 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на входе в КОС-400 (июль 2021 г.) | Рисунок 59 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-400 (июль 2021 г.) |
| Рисунок 60 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на входе в КОС-400 (август 2021 г.) | Рисунок 61 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-400 (август 2021 г.) |
| Рисунок 62 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на входе в КОС-400 (сентябрь 2021 г.) | Рисунок 63 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-400 (сентябрь 2021 г.) |
| Рисунок 64 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на входе в КОС-400 (октябрь 2021 г.) | Рисунок 65 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-400 (октябрь 2021 г.) |
| Рисунок 66 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на входе в КОС-400 (ноябрь 2021 г.) | Рисунок 67 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-400 (ноябрь 2021 г.) |
| Рисунок 68 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на входе в КОС-400 (декабрь 2021 г.) | Рисунок 69 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-400 (декабрь 2021 г.) |

Проблемы и направления их решения

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия потребителей в г. Радужный. Большая часть объектов централизованной системы водоотведения г. Радужный имеют достаточную степень технической надежности и экологической безопасности.

Для соблюдения надежного водоотведения от объектов в г. Радужный необходимо:

- иметь резерв насосно-силового оборудования, а также наличие резервного запаса мощности объектов;

- иметь дублирующие коммуникации, позволяющие производить переключения на параллельных трубопроводах.

- обеспечить бесперебойное водоотведение сточных вод и самоочищающие скорости на всех участках сетей;

- иметь устройства автоматизации, диспетчеризации технологических процессов транспортирования стоков через КНС и очистки сточных вод, с выводом на пульты управления режимами;

- обеспечить должный контроль за качеством очистки сточных вод в соответствии с САНПИН 2.1.3684-21 и последующее их обеззараживание перед сбросом в р. Аган, относящейся к категории рыбохозяйственных водоемов.

В результате анализа существующего состояния системы водоотведения были выявлены следующие проблемы, влияющие на надежное водоотведение г. Радужный:

- низким и средним уровнем износа объектов канализационного хозяйства. 10,1 км канализационных сетей водоотведения г. Радужный находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют поэтапной замены;

- значительным износом канализационных насосных станций, расположенных в мкр. «Южный».

Решение вопросов повышения безопасности и надежности систем водоотведения и обеспечения их управляемости должно быть реализовано в следующих мероприятиях:

- реконструкция существующих КНС и очистных сооружений с заменой устаревшего оборудования на современное, энергоэффективное;

- повышение уровня автоматизации технологических процессов;

- обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы водоотведения;

- развитие систем централизованного водоотведения за счет строительства новых и реконструкции старых канализационных сетей с применением современных материалов, и технологий.

Аварий на канализационных сетях в г. Радужный в период 2017-2021 гг. – не происходило. Количество засоров в 2021 году составило 50.

В настоящее время централизованная ливневая канализация на территории г. Радужный отсутствует. Ввиду отсутствия организованного стока ливневых вод с проезжих частей поверхностные воды попадают в реки и другие водные объекты без очистки.

- Система сбора и утилизации ТКО

Утилизация и захоронение (обезвреживание) ТКО является последним этапом санитарной очистки населенных пунктов, и играет существенную роль в охране окружающей природной среды, поскольку предотвращает от загрязнения почву, воздух и воду.

Характеристики полигона ТБО г. Радужный представлены в таблице 88.

Таблица 88 – Характеристики полигона ТБО г. Радужный

| Показатели | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  | Полигон ТБО г. Радужный |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 1995 г., в 2013 г. введены в эксплуатацию карты складирования 2-й очереди |
| Годовая мощность объекта, | тыс. м3 | 97,0 |
| Мощность полигона в плотном теле | тыс. м3 | 2086,57 |
| Фактически накоплено отходов, (в плотном теле) | тыс. м3 | 1901,04 |
| Площадь полигона | км2 | 110189 |
| Численность производственных рабочих на полигоне | чел. | 8 |
| Численность цехового персонала | чел. | 1 |
| Режим работы полигона | ч. | 8 |
| Количество рабочих дней, в год | дни | 300 |
| Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды | м3/год | 81,00 |
| Потребляемая мощность электроэнергии | кВт/ч | 188,34 |
| Площадь участка, в т. ч площадь складирования | га-га | 19,1-9,3 |
| Общее количество карт складирования, в т.ч. рабочих карт | ед.-ед. | 6-3 |
| Наличие установок наружного освещения | ед. | 3 |
| Наличие техники | ед. | 2 |
| Количество дней пожароопасного периода | дни | 62 |

Объемы обращения с отходами с разделением по классам опасности и видам отходов по полигону ТБО г. Радужный за 2021 год представлены в таблице 89.

Таблица 89 – Объемы обращения с отходами с разделением по классам опасности и видам отходов по полигону ТБО г. Радужный за 2021 год

| класс опасности | вид отходов | размещение на полигоне ТБО | итого | передача другим субъектам | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | лампы ртутные |  |  |  |  |
| II | аккумуляторы свинцовые |  |  |  |  |
| III | отработанные фильтры очистки масла, а/транспортных средств | 0,35 | 0,35 |  |  |
| IV | отходы из жилищ | 9099,3 | 12828,0 |  |  |
|  | мусор и смет уличный | 20,9 |  |  |  |
|  | мусор от офисных и бытовых помещений | 3689,7 |  |  |  |
|  | отходы уборки помещений гостиниц | 17,7 |  |  |  |
|  | обтирочный материал | 0,3 |  |  |  |
|  | фильтры воздушные | 0,1 |  |  |  |
| V | отходы из жилищ крупногабаритные | 3,7 | 753,7 |  |  |
|  | растительные отходы | 6 |  |  |  |
|  | мусор от офисных и бытовых помещений | 90,2 |  |  |  |
|  | смет с территории неопасный | 18,9 |  |  |  |
|  | отходы уборки территории и помещений оптовой торговли | 85,1 |  |  |  |
|  | отходы уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 485,2 |  |  |  |
|  | отходы уборки территории и помещений спортивных и зрелищных учреждений | 64,6 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 13582,1 |  | 0 |

Основными проблемами в сфере сбора и утилизации ТКО на территории г. Радужный являются:

- отсутствие на территории г. Радужный условий, обеспечивающих преимущественную утилизацию (использование) ТКО и их вторичную переработку;

- отсутствие специализированного объекта для приема снега (действующий полигон специально не оборудован);

- образование несанкционированных свалок.

Направлениями решения проблем в системе сбора и утилизации ТКО на территории в г. Радужный являются:

- инвентаризация мест размещения отходов, выявление и ликвидация несанкционированных свалок;

- увеличение территории под размещение (захоронение) и переработку ТКО действующего полигона ТБО;

- оборудование пункта приема вторсырья;

- проектирование и строительство стационарного снегоприемного пункта;

- включение потребителей частного сектора г. Радужный в общую систему обращения с отходами;

- проведение эколого-просветительской работы среди населения по вопросам обращения с отходами.

### Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей

- Система электроснабжения

Основные сведения по электрическим сетям, эксплуатируемым «РГЭС» в г. Радужный представлены в таблице 90.

Таблица 90 – Основные сведения по электрическим сетям, эксплуатируемым «РГЭС» в г. Радужный

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Общая протяженность электрических сетей, в т. ч.: | км |  |
| Воздушных линий (ВЛ) |  | 228,760 |
| Кабельных линий (КЛ) |  | 187,770 |
| Протяженность электрических сетей по уровням напряжения, в т. ч.: | км |  |
| Электрических сетей среднего напряжения 2-го уровня (6,10 кВ) |  | 184,780 |
| Электрических сетей низкого напряжения (0,4 кВ) |  | 135,780 |
| Протяженность ВЛ среднего напряжения 1-го уровня (35 кВ), в т. ч.: | км |  |
| Введенных в эксплуатацию до 1960 г. |  |  |
| Введенных в эксплуатацию в 1960-1980 гг. |  |  |
| Введенных в эксплуатацию в 1980-2000 гг. |  | 85,829 |
| Введенных в эксплуатацию после 2000 г. |  | 10,444 |
| Протяженность ВЛ среднего напряжения 2-го уровня (6,10 кВ), в т. ч.: | км |  |
| Введенных в эксплуатацию до 1960 г. |  |  |
| Введенных в эксплуатацию в 1960-1980 гг. |  |  |
| Введенных в эксплуатацию в 1980-2000 гг. |  | 39,814 |
| Введенных в эксплуатацию после 2000 г. |  | 43,002 |
| Протяженность ВЛ низкого напряжения (0,4 кВ), в т. ч.: | км |  |
| Введенных в эксплуатацию до 1960 г. |  |  |
| Введенных в эксплуатацию в 1960-1980 гг. |  |  |
| Введенных в эксплуатацию в 1980-2000 гг. |  | 37,33 |
| Введенных в эксплуатацию после 2000 г. |  | 49,119 |
| Протяженность КЛ среднего напряжения 1-го уровня (35 кВ), в т. ч.: | км |  |
| Введенных в эксплуатацию до 1960 г. |  |  |
| Введенных в эксплуатацию в 1960-1980 гг. |  |  |
| Введенных в эксплуатацию в 1980-2000 гг. |  |  |
| Введенных в эксплуатацию после 2000 г. |  | 0,696 |
| Протяженность КЛ среднего напряжения 2-го уровня (6,10 кВ), в т. ч.: | км |  |
| Введенных в эксплуатацию до 1960 г. |  |  |
| Введенных в эксплуатацию в 1960-1980 гг. |  |  |
| Введенных в эксплуатацию в 1980-2000 гг. |  | 39,154 |
| Введенных в эксплуатацию после 2000 г. |  | 65,085 |
| Протяженность КЛ низкого напряжения (0,4кВ), в т. ч.: | км |  |
| Введенных в эксплуатацию до 1960 г. |  |  |
| Введенных в эксплуатацию в 1960-1980 гг. |  |  |
| Введенных в эксплуатацию в 1980-2000 гг. |  | 26,956 |
| Введенных в эксплуатацию после 2000 г. |  | 55,140 |
| Протяженность ВЛ по номинальному сечению, мм2, в т. ч.: | км |  |
| 16 мм2 |  | 2,709 |
| 25 мм2 |  | 1,294 |
| 35 мм2 |  | 25,384 |
| 50 мм2 |  | 17,180 |
| 70 мм2 |  | 51,728 |
| 120 мм2 |  | 132,627 |
| Протяженность КЛ по номинальному сечению, мм2, в том числе: | км |  |
| 10 мм2 |  | 0,344 |
| 16 мм2 |  | 0,079 |
| 25 мм2 |  | 1,202 |
| 35 мм2 |  | 1,202 |
| 50 мм2 |  | 4,347 |
| 70 мм2 |  | 10,475 |
| 95 мм2 |  | 1,089 |
| 120 мм2 |  | 88,808 |
| 150 мм2 |  | 47,276 |
| 185 мм2 |  | 23,720 |
| 240 мм2 |  | 8,482 |
| Протяженность ВЛ, проложенных по новым технологиям (с использованием самонесущих изолированных проводов - СИП), в т. ч.: | км |  |
| Среднего напряжения 1-го уровня (35 кВ) |  | 0,41 |
| Среднего напряжения 2-го уровня (6,10 кВ) |  | 10,13 |
| Низкого напряжения (0,4 кВ) |  | 52,852 |
| Протяженность КЛ, проложенных по новым технологиям (с использованием изоляции из «сшитого» полиэтилена - СПЭ), в т. ч.: | км |  |
| Среднего напряжения 1-го уровня (35 кВ) |  | 0,696 |
| Среднего напряжения 2-го уровня (6,10 кВ) |  | 10,3 |
| Протяженность ВЛ со 100% износом, в т. ч: | км |  |
| ВЛ среднего напряжения 2-го уровня (6,10 кВ) |  | 6,308 |
| Протяженность КЛ со 100% износом, в т. ч.: | км |  |
| КЛ среднего напряжения 2-го уровня (6,10 кВ) |  | 15,208 |
| КЛ низкого напряжения (0,4 кВ) |  | 15,564 |
| Коэффициент износа ВЛ (среднее значение) | % | 49 |
| Коэффициент износа КЛ (среднее значение) | % | 51,71 |

Характеристика технических параметров и состояния.

В среднем на 2021 г. физический износ оборудования, использующегося «РГЭС» для передачи электрической энергии, составляет 49% для линий электропередач, 51% для кабельных линий. Для поддержания работоспособности системы электроснабжения необходима постепенная замена линий электропередачи, исчерпавших нормативный срок эксплуатации, увеличение пропускной способности существующих объектов, строительство новых.

Применяемые графики работы и их обоснованность.

Одно из главных требований, предъявляемых к системе электроснабжения, – бесперебойность работы. Таким образом, штатный режим работы объектов электросетевого хозяйства не предполагает технологических перерывов. В случае необходимости вывода элемента электрической схемы в ремонт должна быть задействована в работу резервируемая схема электроснабжения. В случае отсутствия возможности резервирования перерывы в эл. снабжении- в соответствии с категориями надежности эл. снабжения потребителей и договорными обязательствами. «РГЭС» достигается требуемая бесперебойность и надежность электроснабжения в соответствии с категориями надежности потребителей. В случае отсутствия возможности резервирования перерывы в электроснабжении возможны.

Статистика отказов и среднего времени восстановления работы.

Надежность работы электрических сетей, эксплуатируемых «РГЭС» в г. Радужный за 2017-2021 гг. можно охарактеризовать следующими показателями:

2017 г. – общее количество аварийных отключений и технологических нарушений – 16 ед.; продолжительность прекращения подачи электрической энергии – 1788 мин; недоотпуск электрической энергии – 5,4928 тыс. кВт*ч.

2018 г. – общее количество аварийных отключений и технологических нарушений – 9 ед.; продолжительность прекращения подачи электрической энергии – 899 мин; недоотпуск электрической энергии – 0,58196 тыс. кВт*ч.

2019 г. – общее количество аварийных отключений и технологических нарушений – 10 ед.; продолжительность прекращения подачи электрической энергии – 161 мин; недоотпуск электрической энергии – 0,716 тыс. кВт*ч.

2020 г. – общее количество аварийных отключений и технологических нарушений – 10 ед.; продолжительность прекращения подачи электрической энергии – 1101 мин; недоотпуск электрической энергии – 0,802 тыс. кВт*ч.

2021 г. – общее количество аварийных отключений и технологических нарушений – 10 ед.; продолжительность прекращения подачи электрической энергии – 654 мин; недоотпуск электрической энергии – 0,617 тыс. кВт*ч.

Причины и мероприятия по устранению аварийных отключений и технологических нарушений в сетях, эксплуатируемых «РГЭС» в г. Радужный за 2017-2021 годы, представлены в таблицах 91-95.

Качество эксплуатации. Эксплуатация электрических сетей осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов: ПУЭ, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила технической эксплуатации электрический станций и сетей» и др.

Все необходимые мероприятия по реконструкции, ремонту и пуско-наладочным работам на объектах электросетевого хозяйства производятся в соответствии с утвержденными графиками ППР и инвестиционной программе. В случае возникновения отказов на участках электрических сетей принимаются все необходимые меры по восстановлению электроснабжения в кратчайшие сроки.

Качество диспетчеризации.

В настоящее время для оперативного контроля и управления объектами электрических распределительных сетей г. Радужный, используется центрально-диспетчерская служба (ЦДС) «РГЭС». Основной задачей ЦДС является круглосуточное обеспечение бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей до границ балансовой и эксплуатационной ответственности сторон, поддержание наиболее надежной схемы электроснабжения объектов эл. сетевого хозяйства.

Заявки, поступающие от потребителей в центральную-диспетчерскую службу «РГЭС», выполняются оперативно, чем это предусмотрено законодательством.

Состояние учета. Количество точек поставки и учета электроэнергии на границе балансовой и эксплуатационной ответственности «РГЭС» представлены в таблице 96.

Таблица 91 – Количество точек поставки и учета электроэнергии на границе балансовой и эксплуатационной ответственности «РГЭС»

| № п/п | Категория точек поставки | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество | 3320 |
| 2. | Оборудованные приборами учета, в т.ч: | 2719 |
| 2.1. | Индивидуальные приборы учета (МКД + частный жил. фонд) | 1240 |
| 2.2. | Юридические лица | 1849 |
| 2.3. | Вводные устройства в многоквартирные жилые дома | 350 |
| 2.4. | Бесхозяйные объекты | 0 |
| 3 | Приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных | 2412 |

Таблица 92 – Причины и мероприятия по устранению аварийных отключений и технологических нарушений в сетях «РГЭС» в 2017 году

| № п/п | Месяц | Диспетчерское наименование | Дата время начала технол. нарушения | Дата время окончания технол. нарушения | Продолжительность, мин | Недоотпуск, тыс. кВт*ч | Причина технол. нарушения | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Апрель | РП-2 яч.10 кВ № 17 | 17.04.2017 15.11 | 17.04.2017 15.30 | 19 | 0,241 | Выход из строя КЛ-10 кВ ТП-72 яч.6 — ТП-74 яч.10 | Монтаж кабельных муфт |
| 2 | Май | ПС 35/6 кВ Котельная-2 яч.6 кВ № 12 | 25.05.2017 10.49 | 25.05.2017 11.34 | 45 | 0,082 | К.З. на СШ-0,4 кВ КТПН-108 | Отсоединение неисправного оборудования |
| 3 | Июнь | РП-10 яч. 10 кВ № 17 | 02.06.2017 21.30 | 03.06.2017 14.14 | 1004 | 0,136 | Выход из строя КЛ-10кВ потребителя (на КТПН-129) | Восстановление потребителем КЛ-10кВ, включение эл.оборудования |
| 4 | Июнь | ПС 35/10 кВ «Дачная» яч.10 кВ № 8 | 08.06.2017 19.19 | 08.06.2017 23.56 | 277 | 0,16 | Обрыв провода ВЛ-10кВ неустановленным транспортом | Ремонт поврежденной ВЛ-10кВ |
| 5 | Июнь | ПС 35/6 кВ «Аэропорт» яч.6 кВ № 7 | 16.06.2017 20.52 | 16.06.2017 22.12 | 80 | 0,0183 | Выход из строя КЛ-6 кВ РП-11 яч.12 — ТП-9 яч.4 | Напряжение подано от резервного источника, произведен ремонт поврежденного КЛ-6 кВ |
| 6 | Июль | ПС "Промзона" Ф.10 кВ №112, КЛ-10кВ: оп. №15-15/1/1 | 02.07.2017 11.13 | 02.07.2017 12.39 | 86 | 0,124 | Выход из строя КЛ-10кВ потребителя (Фоменко В.В.) с оп. 15 до оп. 15/1/1 Ф-112 10кВ ПС 110/35/10 Промзона (в стор. КТПН-97) | Отключение поврежденного оборудования потребителя (РЛНД на оп.15) |
| 7 | Июль | ПС "Промзона" Ф.10 кВ №112, КЛ-10кВ: оп. №15-15/1/1 | 03.07.2017 20.21 | 03.07.2017 21.01 | 37 | 0,0426 | Включение поврежденного оборуд-я -КЛ-10кВ потребителя с оп. 15 до оп. 15/1/1 Ф-112 10кВ ПС 110/35/10 Промзона (в стор. КТПН-97) неустановленными лицами | Отключение поврежденного оборудования потребителя |
| 8 | Июль | ПС "Рославльская " ВВ-6 кВ: яч. №4 | 15.07.2017 18.06 | 15.07.2017 18.16 | 10 | 0,194 | Отключение фидера потребителя действием МТО ф. А, С (гроза) | Включение фидера |
| 9 | Июль | ПС "Город-3" ВЛ-10кВ: яч. 5 | 15.07.2017 18.09 | 15.07.2017 18.20 | 11 | 0,0254 | Отключение фидера действием МТО (гроза) | Включение фидера |
| 10 | Июль | ПС "Город-3" ВЛ-10кВ: яч. 15 | 15.07.2017 18.09 | 15.07.2017 18.21 | 12 | 0,0104 | Отключение фидера действием МТЗ (гроза) | Включение фидера |
| 11 | Ноябрь | РП-5 ВВ-6кВ яч. №2 | 17.11.2017 14:13ч. | 17.11.2017 16:50ч. | 157 | 0,189 | Отключение фидера действием МТЗ, при К.З. на 1СШ-0,4кВ КТПН-109 (Ав.№2) | Произвели ремонт 1СШ, с отсоединением поврежденного оборудования |
| 12 | Декабрь | ПС 110/35/6кВ "Истоминская" ВЛ-35кВ №1 | 11.12.2017 15:02 | 11.12.2017 15:13 | 11 | 2,047 | Откл-е в сети ПАО «ФСК ЕЭС» Восточное ПМЭС ВЛ-110 Мачтовая-Истоминская-1 при выведенной в ремонт ВЛ-110 Мачтовая-Истоминская-2 | Напряжение подано от основного источника |
| 13 | Декабрь | ПС 110/35/6кВ "Истоминская" ВЛ-35кВ №2 | 11.12.2017 15:02 | 11.12.2017 15:07 | 5 | 0,136 | Откл-е в сети ПАО «ФСК ЕЭС» Восточное ПМЭС ВЛ-110 Мачтовая-Истоминская-1 при выведенной в ремонт ВЛ-110 Мачтовая-Истоминская-2 | Напряжение подано от резервного источника |
| 14 | Декабрь | ПС 110/35/6кВ "Истоминская" ВЛ-35кВ №3 | 11.12.2017 15:02 | 11.12.2017 15:13 | 11 | 1,489 | Откл-е в сети ПАО «ФСК ЕЭС» Восточное ПМЭС ВЛ-110 Мачтовая-Истоминская-1 при выведенной в ремонт ВЛ-110 Мачтовая-Истоминская-2 | Напряжение подано от основного источника |
| 15 | Декабрь | ПС 110/35/6кВ "Истоминская" ВЛ-35кВ №4 | 11.12.2017 15:02 | 11.12.2017 15:07 | 5 | 0,109 | Откл-е в сети ПАО «ФСК ЕЭС» Восточное ПМЭС ВЛ-110 Мачтовая-Истоминская-1 при выведенной в ремонт ВЛ-110 Мачтовая-Истоминская-2 | Напряжение подано от резервного источника |
| 16 | Декабрь | РП-1 ВВ-6кВ яч. №21,2 | 28.12.2017 15:26 | 28.12.2017 15:44 | 18 | 0,490 | Повреждение КЛ-6кВ при несанкционированных земляных работах сторонними лицами | Напряжение подано от основного источника |
| ИТОГО | 1788 | 5,49285 |  |  |

Таблица 93 – Причины и мероприятия по устранению аварийных отключений и технологических нарушений в сетях «РГЭС» в 2018 г.

| № п/п | Месяц | Диспетчерское наименование | Дата время начала технол. нарушения | Дата время окончания технол. нарушения | Продолжительность, мин | Недоотпуск, тыс. кВт*ч | Причина технол. нарушения | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Февраль | КЛ-0,4кВ: ТП-91 Р.№17- 0,4кВ на ж.д. №21 9мкр. | 26.02.18 08.31ч. | 26.02.18 10.35ч. | 124 | 0,0088 | Вышли из строя 2ф. (А, С) на КЛ-0,4кВ | Напряжение подано от резервного источника |
| 2 | Март | КЛ-0,4кВ: ТП-42 Р №12- 0,4кВ на ж.д. №1 4мкр. | 14.03.18 12.38ч. | 14.03.18 14.22ч. | 104 | 0,0288 | Повреждение 1КЛ-0,4кВ работниками УП РТС при земляных работах | Напряжение подано от резервного источника |
| 3 | Июль | ПС 36/6кВ "Лесная", с.Варьеган ВВ-6кВ яч.4 | 18.07.18 11.52ч. | 18.07.18 12.23ч. | 31 | 0,0697 | Гроза | Повторное включение после прохождения грозового фронта |
| 4 | Август | ПС 35/10кВ "Дачная" ВВ-10кВ яч.8 | 01.08.18 04.17ч. | 01.08.18 06.25ч. | 128 | 0,0738 | Попадание птицы на токоведущие части проходных изоляторов | Устранение КЗ после попадания птицы на токоведущие части проходных изоляторов |
| 5 | Ноябрь | ПС 35/6 кВ Аэропорт МВ-6кВ яч.4 | 02.11.18 13.31ч. | 02.11.18 14.57ч. | 86 | 0,140 | Наброс на ВЛ-6кВ в р-не опор 70-71 | Устранение наброса |
| 6 | Ноябрь | КЛ-0,4кВ: КТПН-14 Ав.№2- 0,4кВ на БСК | 09.11.18 14.48ч. | 09.11.18 15.10ч. | 22 | 0,0031 | Перегорел ПН-6кВ ф. "А" в рез-те КЗ на КЛ-0,4кВ на БСК | Замена перегоревшего в/в предохранителя ф. "А", отсоединение сгоревшего КЛ |
| 7 | Ноябрь | ПС 110/35/10кВ «Радужная» МВ-35кВ Ф. №1 | 26.11.18 17.35ч. | 26.11.18 18.45ч. | 70 | 0,0847 | В результате заводского брака перелом болтового натяжного зажима провода на оп. №17, что привело к К.З. на ВЛ | Замена болтового натяжного зажима |
| 8 | Декабрь | ТП-73 Ввод 0,4кВ №2 | 07.12.18 13.10ч. | 07.12.18 13.34ч. | 24 | 0,023 | Повреждены 2КЛ-0,4кВ от ТП-72 Р-10, 14 до МБОУ СОШ №5 персоналом МБОУ СОШ №5 при установке ограждения | Напряжение подано от резервного источника, ремонт КЛ |
| 9 | Декабрь | КТПН-135 Ввод 0,4кВ №2 | 17.12.18 13.15ч. | 17.12.18 18.25ч. | 310 | 0,1502 | КТПН-135 вв-0,4кВ №2 — выбит в связи с возгоранием прибора учета потребителя | Устранение последствий КЗ, монтаж нового прибора учета |
| ИТОГО | 899 | 0,58196 |  |  |

Таблица 94 – Причины и мероприятия по устранению аварийных отключений и технологических нарушений в сетях «РГЭС» в 2019 г.

| № п/п | Месяц | Диспетчерское наименование | Дата время начала технол. нарушения | Дата время окончания технол. нарушения | Продолжительность, мин | Недоотпуск, тыс. кВт*ч | Причина технол. нарушения | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Апрель | РП-4 ВВ-10кВ яч.19 | 02.04.2019 09.46ч | 02.04.2019 10.05ч | 19 | 0,0401 | Пробой изоляции в связи с нарушением герметичности кровли | Ремонт крыши |
| 2 | Июнь | РП-7 ВВ-6кВ яч.7,16 | 11.06.2019 02.02ч | 11.06.2019 02.22ч | 20 | 0,1657 | Неисправность КЛ-6кВ яч.16 РП-1 | Ремонт КЛ-6кВ яч.16 РП-1 |
| 3 | Июль | ПС 220/110/35/6кВ «Варьеган» ВВ-6кВ ф.16 | 04.07.2019 07.30ч | 04.07.2019 08.38ч | 68 | 0,4117 | Прохождение грозового фронта | Осмотры ВЛ. Повторное включение после прохождения грозового фронта |
| 4 | Август | ПС35/10кВ «Дачная» ф.5 | 02.08.2019 06.25ч. | 02.08.2019 06.42ч. | 17 | 0,0125 | Прохождение грозового фронта | Осмотры ВЛ. Повторное включение после прохождения грозового фронта |
| 5 | Ноябрь | ПС 35/10кВ «Город-1» ВВ-10кВ ф.207 | 21.11.2019 12.41ч. | 21.11.2019 13.01ч. | 20 | 0,05 | Нарушение изоляции КЛ-10кВ яч.207 | Ремонт КЛ-10кВ яч.207 |
| 6 | Декабрь | РП-7 РУ-6кВ яч.11 | 20.12.2019 07.10ч. | 20.12.2019 07.27ч. | 17 | 0,0364 | Нарушение изоляции КЛ-6кВ яч.11 | Ремонт КЛ-6кВ |
| ИТОГО: | 161 | 0,716 |  |  |

Таблица 95 – Причины и мероприятия по устранению аварийных отключений и технологических нарушений в сетях «РГЭС» в 2020 г.

| № п/п | Месяц | Диспетчерское наименование | Дата время начала технол. нарушения | Дата время окончания технол. нарушения | Продолжительность, мин | Недоотпуск, тыс. кВт*ч | Причина технол. нарушения | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Март | ПС 35/10кВ «Дачная» ВВ-10кВ яч.8 | 21.03.2020 20.15ч. | 21.03.2020 21.34ч. | 19 | 0,285 | Неисправность КЛ-10кВ | Ремонт КЛ-10кВ |
| 2 | Март | РП-2 яч.15 | 31.03.2020 15.08ч. | 31.03.2020 15.28ч. | 20 | 0,086 | Неисправность КЛ-10кВ | Ремонт КЛ-10кВ |
| 3 | Май | ПС 35/10кВ «Дачная» ВВ-10кВ яч.8 | 29.05.2020 00.00ч. | 29.05.2020 16.00ч. | 960 | 0,302 | Нарушение изоляции КЛ-10кВ яч.8 | Ремонт КЛ-10кВ |
| 4 | Июнь | ПС 35/6кВ «Город-2» ВВ-6кВ яч.108 | 18.06.2020 15.19ч. | 18.06.2020 15.55ч. | 36 | 0,0098 | Механическое повреждении КЛ-6кВ при выполнении земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ-6кВ |
| 5 | Июнь | РП-4 яч.3 | 26.06.2020 10.48ч. | 26.06.2020 11.04ч. | 16 | 0,0357 | Неисправность КЛ-10кВ | Ремонт КЛ-10кВ |
| 6 | Июль | ТП 6/0,4кВ №33 яч.10 | 07.07.2020 17.41ч. | 07.07.2020 18.13ч. | 32 | 0,0416 | Механическое повреждении КЛ-6кВ при выполнении земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ-6кВ |
| 7 | Октябрь | РП-3 яч.20 | 03.10.2020 09.00ч. | 03.10.2020 09.18ч. | 18 | 0,0421 | Неисправность КЛ-10кВ | Ремонт КЛ-10кВ |
| ИТОГО: | 1101 | 0,802 |  |  |

Таблица 96 – Причины и мероприятия по устранению аварийных отключений и технологических нарушений в сетях «РГЭС» в 2021 г.

| № п/п | Месяц | Диспетчерское наименование | Дата время начала технол. нарушения | Дата время окончания технол. нарушения | Продолжительность, мин | Недоотпуск, тыс. кВт*ч | Причина технол. нарушения | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Январь | КТПН 10/0,4кВ №83 | 19.01.2021 10.55ч. | 19.01.2021 15.30ч. | 275 | 0,201 | Неисправность оборудования, КЗ на СШ-0,4кВ | Выполнен ремонт поврежденного оборудования, повторное включение |
| 2 | Май | ПС 35/10кВ «Котельная-3» | 01.05.2021 18.45ч. | 01.05.2021 19.00ч. | 15 | 0,0905 | Попадание птицы на 1СШ-35кВ | Ремонт электрооборудования 1СШ-35кВ после попадания птицы |
| 3 | Июнь | ТП 10/0,4кВ №51 | 22.06.2021 14.13ч. | 22.06.2021 14.37ч. | 24 | 0,042 | Нарушение изоляции КЛ-10кВ | Ремонт КЛ-10кВ |
| 4 | Июль | РП-10 яч.7 | 24.07.2021 11.15ч. | 24.07.2021 13.42ч. | 147 | 0,0092 | Неисправность на КЛ потребителя | Ремонт КЛ-10кВ |
| 5 | Октябрь | ПС 35/10кВ «Котельная-3» | 23.10.2021 16.57ч. | 23.10.2021 20.10ч. | 193 | 0,273 | Неисправность на КТПН потребителя | Включение после устранения повреждения |
| ИТОГО: | 654 | 0,617 |  |  |

Проблемы и направления их решения

Проблемами сверхнормативной доли общедомового расхода электроэнергии в г. Радужный являются:

- неудовлетворительное состояние внутридомовых электрических сетей;

- нерациональное расходование электроэнергии в местах общего пользования.

Направлениями решения проблем в системе электрических сетей и электроснабжения потребителей являются:

- замена ламп в подъездных светильниках на энергосберегающие лампы;

- замена подъездных светильников на светильники энергосберегающие (светильники с компактными люминесцентными лампами или светодиодные);

- подключение к существующим светильникам автоматических датчиков включения освещения;

- рациональное расходование электроэнергии в местах общего пользования.

- Система теплоснабжения

Группа котельных: КВГМ, № 159 и № 160 работают в одной технологической зоне. Котельная КВГМ является источником теплоснабжения в микрорайонах: №1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, №1 0, № 22, микрорайон «жилой поселок «СУ-968», Северо-Западной коммунальной зоне г. Радужный.

Котельные КВГМ и № 159 установлены на одной площадке и могут работать на общий коллектор с котельной № 160, обеспечивая в отопительный период присоединенную отопительно-вентиляционную и ГВС нагрузку потребителей, так и отдельно на производственные нужды промышленных потребителей. В летний период (с мая по сентябрь) котельная КВГМ, как правило, не работает. Нагрузку ГВС обеспечивают паровые котельные № 159, 160.

В систему транспорта и распределения тепловой энергии от группы котельных входят тепловые сети: магистральные сети до потребителей и ЦТП, разводящие сети отопления и ГВС от ЦТП до потребителей. В эксплуатации МУП «РТС» города Радужный находится 11 ЦТП. В ЦТП производится групповое регулирование отпуска тепловой энергии и ГВС, а именно поддерживаются требуемые расход и температура теплоносителя, поступающего в распределительные или во внутриквартальные сети.

Гидравлическое изменение конфигурации схемы транспорта теплоносителя возможно путем открывания/закрывания отсечных задвижек.

Котельная Центральная является источником теплоснабжения для нужд отопления и вентиляции жилых домов капитального и некапитального исполнения, общественных зданий, объектов соцкультбыта и промышленных объектов в мкр. Южный города Радужный. Горячее водоснабжение потребителей отсутствует.

На территории города Радужный для обеспечения отопительно-вентиляционной нагрузки промышленных и прочих потребителей, размещенных на территории южной промзоны, функционируют семь котельных в эксплуатации организаций: АО «Негуснефть», НВФ ПАО НК «РуссНефть», ООО «Росна». Системы тепловых сетей от котельных: котельная №2 «БПО», ВУТТ, Южная промзона, БПО "ВН", ПМК, ВПК, ВРМЗ гидравлически не связаны. В системе транспорта и распределения тепловой энергии сетей ГВС нет.

Характеристика имеющихся на территории городского округа тепловых сетей представлена в таблице 97. Характеристика насосного оборудования, установленного на центральных тепловых пунктах представлена в таблице 98.

Таблица 97 – Характеристика тепловых сетей от источников теплоснабжения

| Наименование | Ед. из. | Характеристика тепловых сетей |
| --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения, связанный с тепловыми сетями |  | КВГМ, №159, №160, Центральная мкр. Южный | Южная промзона, БПО "ВН", ПМК, ВПК, ВРМЗ | котельная №2 «БПО» | ВУТТ |
| Наименование предприятия, эксплуатирующего тепловые сети |  | МУП «РТС» города Радужный | ООО «Росна» | АО «Негуснефть» | НВФ ПАО НК «РуссНефть» |
| Вид тепловых сетей (централизованный или локальный) |  | централизованные т/с |
| Протяженность трубопроводов тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | м | 95847,88, в т. ч. Отопление – 70139,28 ГВС – 25708,6 | 11300 | 5353,1 | 4728 |
| Система теплоснабжения |  | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
| Тип теплоносителя и его параметры | оС | Вода 115-70, 95-70, 60-5 | Вода 95-70 | Вода 95-70 | Вода 95-70 |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 1983-2020 | 1988-1989, 1996, 2001 | 1999,2004 | 1984 |
| Способ прокладки |  | Надземная, подземная | надземная | Надземная, подземная | Надземная, подземная, |
| Теплоизоляционный материал |  | Минвата, ППУ | Минвата, пленка Поликен | Минвата, пленка Поликен | ППМ, ППУ |

Таблица 98 – Характеристика насосного оборудования, установленного на центральных тепловых пунктах

| Наименование ЦТП, назначение | Марка насоса (место установки) | Тип эл. двигателя | Параметры работы в период с характерной температурой наружного воздуха |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Характерная температура наружного воздуха, °С | Число насосов, одновременно находящихся в работе, шт. | Диаметр рабочего колеса/диаметр после обрезки, мм | Нормативный расход теплоносителя через ЦТП, т/ч | Подача насоса, м3/ч | Напор насоса, м | КПД насоса | Нормируемая мощность (ЦТП) кВт | Число часов работы насосов, час |
| ЦТП 1 мкр. № 146 | TPE 100-390/2 | 22 | -10,08 | 1 | н/д | н/д | 178,4 | 32,9 | 0,75 | 21,464357 | 6552 |
|  | TPE 100-390/2 | 22 | -10,08 | 1 | н/д | н/д | 178,4 | 32,9 | 0,75 | 21,464357 | 6552 |
|  | TPE 100-390/2 | 22 | -10,08 | - | н/д | н/д | 178,4 | 32,9 | 0,75 | 21,464357 | 0 |
|  | TPE 100-390/2 | 22 | -10,08 | 1 | н/д | н/д | 178,4 | 32,9 | 0,75 | 21,464357 | 6552 |
| ЦТП 2 мкр. № 42 | TPE 100-390/2 | 22 | -10,08 | 1 | н/д | н/д | 178,4 | 32,9 | 0,75 | 21,464357 | 6552 |
|  | TPE 100-390/2 | 22 | -10,08 | 1 | н/д | н/д | 178,4 | 32,9 | 0,75 | 21,464357 | 6552 |
|  | TPE 100-390/2 | 22 | -10,08 | - | н/д | н/д | 178,4 | 32,9 | 0,75 | 21,464357 | 0 |
|  | TPE 100-390/2 | 22 | -10,08 | 1 | н/д | н/д | 178,4 | 32,9 | 0,75 | 21,464357 | 6552 |
| ЦТП 3 мкр. № 112 | TPE 100-250/4 | 11 | -10,08 | 1 | н/д | н/д | 131,3 | 20,7 | 0,75 | 9,9394468 | 6552 |
|  | TPE 100-250/4 | 11 | -10,08 | 1 | н/д | н/д | 131,3 | 20,7 | 0,75 | 9,9394468 | 6552 |
|  | TPE 100-250/4 | 11 | -10,08 | - | н/д | н/д | 131,3 | 20,7 | 0,75 | 9,9394468 | 0 |
|  | TPE 100-250/4 | 11 | -10,08 | 1 | н/д | н/д | 131,3 | 20,7 | 0,75 | 9,9394468 | 6552 |
| ЦТП 4 мкр. № 4 | TPE 100-250/4 | 11 | -10,08 | 1 | н/д | н/д | 131,3 | 20,7 | 0,75 | 9,9394468 | 6552 |
|  | TPE 100-250/4 | 11 | -10,08 | - | н/д | н/д | 131,3 | 20,7 | 0,75 | 9,9394468 | 0 |
|  | TPE 100-250/4 | 11 | -10,08 | - | н/д | н/д | 131,3 | 20,7 | 0,75 | 9,9394468 | 0 |
|  | TPE 100-250/4 | 11 | -10,08 | 1 | н/д | н/д | 131,3 | 20,7 | 0,75 | 9,9394468 | 6552 |
| ЦТП 5 мкр. 34 | TPE 100-250/4 | 11 | -10,08 | 1 | н/д | н/д | 131,3 | 20,7 | 0,75 | 9,9394468 | 6552 |
|  | TPE 100-250/4 | 11 | -10,08 | 1 | н/д | н/д | 131,3 | 20,7 | 0,75 | 9,9394468 | 6552 |
|  | TPE 100-250/4 | 11 | -10,08 | 1 | н/д | н/д | 131,3 | 20,7 | 0,75 | 9,9394468 | 6552 |
|  | TPE 100-250/4 | 11 | -10,08 | - | н/д | н/д | 131,3 | 20,7 | 0,75 | 9,9394468 | 0 |
| ЦТП 6 мкр. МОЦ-6 | CLM 150-27822,0 | 22 | -10,08 | 1 | 278 | н/д | 350 | 15,5 | 0,75 | 19,839325 | 6552 |
|  | CLM 150-27822,0 | 22 | -10,08 | 1 | 278 | н/д | 350 | 15,5 | 0,75 | 19,839325 | 6552 |
|  | CLM 150-27822,0 | 22 | -10,08 | 1 | 278 | н/д | 350 | 15,5 | 0,75 | 19,839325 | 6552 |
|  | CLM 150-27822,0 | 22 | -10,08 | - | 278 | н/д | 350 | 15,5 | 0,75 | 19,839325 | 0 |
| ЦТП 7 мкр. МОЦ-7 | NB 125-250/266 | 22 | -10,08 | 1 | 250 | н/д | 194,2 | 8,6 | 0,8 | 5,7259308 | 6552 |
|  | NB 125-250/266 | 22 | -10,08 | 1 | 250 | н/д | 194,2 | 8,6 | 0,8 | 5,7259308 | 6552 |
|  | NB 125-250/266 | 22 | -10,08 |  | 250 | н/д | 194,2 | 8,6 | 0,8 | 5,7259308 | 0 |
| ЦТП 9 мкр. №9 (новое) | TPE 150-200/4 | 15 | -10,08 | 1 | 200 | н/д | 254 | 16,4 | 0,92 | 13,370973 | 6552 |
|  | CLM 150-264-15 | 15 | -10,08 | 1 | 264 | н/д | 260 | 18 | 0,89 | 13,370973 | 6552 |
|  | CLM 150-264-15 | 15 | -10,08 | 1 | 264 | н/д | 260 | 18 | 0,89 | 13,370973 | 6552 |
|  | CLM 150-264-15 | 15 | -10,08 | - | 264 | н/д | 260 | 18 | 0,89 | 13,370973 | 0 |
| ЦТП 10 мкр. № 10 | LPE 100-125/137 | 7,5 | -10,08 | - | 125 | н/д | 96 | 20 | 0,89 | 18,483083 | 0 |
|  | LPE 100-125/137 | 7,5 | -10,08 | - | 125 | н/д | 96 | 20 | 0,89 | 18,483083 | 0 |
|  | LPE 100-125/137 | 7,5 | -10,08 | - | 125 | н/д | 96 | 20 | 0,89 | 18,483083 | 0 |
|  | LPE 100-125/137 | 7,5 | -10,08 | - | 125 | н/д | 96 | 20 | 0,89 | 18,483083 | 0 |
| ЦТП 10.2 мкр №10 | TPE 150-220/4 | 18,5 | -10,08 | 1 | н/д | н/д | 277,7 | 18,2 | 0,75 | 18,483083 | 6552 |
|  | ТPE 150-220/4 | 18,5 | -10,08 | 1 | н/д | н/д | 277,7 | 18,2 | 0,75 | 18,483083 | 6552 |
|  | ТPE 150-220/4 | 18,5 | -10,08 | 1 | н/д | н/д | 277,7 | 18,2 | 0,75 | 18,483083 | 6552 |
|  | ТPE 150-220/4 | 18,5 | -10,08 | - | н/д | н/д | 277,7 | 18,2 | 0,75 | 18,483083 | 0 |
| ЦТП 22 мкр. | Pedrollo 100/160A | 18,5 | -10,08 | 1 | н/д | н/д |  |  | 0,75 | 0 |  |
|  | Pedrollo 100/160A | 18,5 | -10,08 | 1 | н/д | н/д |  |  | 0,75 | 0 |  |
|  | Pedrollo 100/160A | 18,5 | -10,08 |  | н/д | н/д |  |  | 0,75 | 0 |  |
| CУ-968 | КМ 150-125-25с | 18,5 | -10,08 | 1 | н/д | н/д |  |  | 0,75 | 0 |  |
|  | КМ 150-125-25с | 18,5 | -10,08 | 1 | н/д | н/д |  |  | 0,75 | 0 |  |

- Система газоснабжения

Общая протяженность газовых сетей составляет 26 км. Обслуживание городских сетей осуществляет МУП «РТС» (14,249 км), подающие сети находятся на балансе снабжающих организаций и обслуживаются ими самостоятельно.

Генеральная схема сетей газоснабжения г. Радужный и ее основные характеристики отображены на рисунке 70.

Попутный нефтяной газ, извлекаемый в процессе добычи нефти, является высококалорийным топливом, но еще большую ценность представляет, как сырье для нефтехимической и химической промышленности. Он содержит много этана, пропана, бутана и т.д. идущих на получение пластмасс, синтетических каучуков и др. продуктов.

Химический анализ проб газа представлен на рисунках 71-72.

Рисунок 70 – Генеральная схема газоснабжения

| Рисунок 71 – Химический анализ проб газа (начало) | Рисунок 72 – Химический анализ проб газа (окончание) |
| --- | --- |

Характеристика технических параметров и состояния. Надежность систем газоснабжения характеризуется также их долговечностью и ремонтопригодностью. Практика эксплуатации систем газоснабжения показывает, что для газовых труб и оборудования сетей понятие долговечности не является определяющим, так как фактический срок эксплуатации оводов значительно меньше их физических возможностей. Исходя из требований безопасности использования газа, срок эксплуатации газопроводов выбирают таким, чтобы исключить фактор старения газопровода.

Резервирование. Основным элементом распределительных систем является возможность резервирования. Газовые сети имеют ничтожно малую аккумулирующую способность, поэтому связь между подачей газа в сеть и его потреблением – жесткая. Следовательно, емкость газовой сети не может служить резервом для повышения надежности системы. Рассредоточенность потребителей газа у распределительных систем существенно ограничивает использование аварийных источников газа.

В связи с отсутствием резервного топлива на данных котельных, требующегоемкости для хранения, расчет запасов топлива (в соответствии с Инструкцией, утв. Приказом Минэнерго России №66 от 045.09. 2007 г.) – не производился.

В соответствии с требованиями СП 89.13330.2016 «Котельные установки» п. 13.45 приемныеемкости для хранения жидкого топлива на газовых котельных при доставке резервного топлива автомобильным транспортом должны обеспечивать 5-суточный расход жидкого топлива. На основании предоставленных данных резервное топливо на котельных в рассматриваемый период не использовалось.

Применяемые графики работы и их обоснованность. Одним из главных требований, предъявляемых к системе газоснабжения, – бесперебойность и безаварийность снабжения природным газом потребителей муниципального образования г. Радужный. Штатный режим работы источников газоснабжения, газовых сетей и оборудования не предполагает технологических перерывов. Усилиями снабжающих организаций достигается требуемая бесперебойность и надежность газоснабжения в соответствии с категорийностью потребителей в части надежности.

Статистика отказов и среднего времени восстановления работы. Надежная и безотказная работа источников и сетей газоснабжения является важным фактором нормального функционирования системы газоснабжения. В связи с этим в г. Радужный предусмотрены меры по повышению надежности ГРС, сводящие к минимуму возможность полных отказов, приводящих к срыву газоснабжения.

Качество эксплуатации. Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, снабжающие организации выполняют необходимые регламентные работы, предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающий содержание опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии.

Качество диспетчеризации. Диспетчеризация системы газоснабжения на источниках тепловой энергии в г. Радужный предусматривает:

отслеживание состояния загазованности в помещении и вывод информации на единый диспетчерский пульт;

активация светозвуковой сигнализации при превышении нормы загазованности;

автоматическое включение вытяжного вентилятора и перекрытие подачи газа при повышении уровня загазованности в помещении;

подача сигнала тревоги на единый диспетчерский пульт при аварийной ситуации;

возможность управления системой как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Состояние учета. В настоящее время потери, обусловленные погрешностями системы учета газоснабжения, включаются в состав коммерческих потерь, что не обеспечивает ясного представления о структуре потерь в целом и целесообразных направлениях работ по их снижению.

Проблемы и направления их решения.

Проблемами в системе газоснабжения г. Радужный являются:

отсутствие систем газоснабжения для целей развития коммунально-бытовых и промышленных предприятий.

Направлениями решения проблем сетей газоснабжения г. Радужный являются:

строительство газопровода высокого давления, предназначенного для подачи газа коммунально-бытовым и промышленным предприятиям.

Система водоснабжения

Схема и структура сетей

В г. Радужный организована централизованная закольцованная система хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения. Очищенная вода с водоочистных сооружений вода транспортируется по водоводам в городскую распределительную сеть. Водопроводные сети выполнены из стальных водогазопроводных труб, изготовленных по ГОСТ 10704-91. Водопроводные сети города проложены, в основном, в подземном исполнении. Глубина заложения водопроводных сетей составляет от 1,5 до 4,5 м. Антикоррозийное покрытие – лак битумный. Утепление – минеральная вата, пленка ПВХ.

По состоянию на 2022 год в эксплуатации «РГЭС» находятся 94,739 км водопроводных сетей холодного водоснабжения, проложенных подземным способом ниже глубины промерзания почвы.

Сведения о протяженности водопроводных (хозяйственно-бытовых и пожарных) сетей и количестве колодцев, камер, пожарных гидрантов на них на территории микрорайонов и объектов г. Радужный представлены в таблице 99.

Таблица 99 – Сведения о протяженности водопроводных сетей и количестве колодцев, камер, пожарных гидрантов в г. Радужный

| № п/п | Территория прокладки | Наименование сооружений | Количество, п.м, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 микрорайон | Внутриквартальные сети холодного водоснабжения | 3485,8 |
|  |  | Пожарный водовод | 1 462,50 |
|  |  | Колодцы, камеры | 52 |
|  |  | Пожарные гидранты | 18 |
| 2 | 2 микрорайон | Внутриквартальные сети холодного водоснабжения | 3319,5 |
|  |  | Пожарный водовод | 1034,5 |
|  |  | Колодцы, камеры | 59 |
|  |  | Пожарные гидранты | 15 |
| 3 | 3 микрорайон | Внутриквартальные сети холодного водоснабжения | 1828,8 |
|  |  | Пожарный водовод | 767 |
|  |  | Колодцы, камеры | 24 |
|  |  | Пожарные гидранты | 11 |
| 4 | 4 микрорайон | Внутриквартальные сети холодного водоснабжения | 1655,6 |
|  |  | Пожарный водовод | 387,5 |
|  |  | Колодцы, камеры | 36 |
|  |  | Пожарные гидранты | 10 |
| 5 | 5 микрорайон | Внутриквартальные сети холодного водоснабжения | 2122,3 |
|  |  | Пожарный водовод | 684 |
|  |  | Колодцы, камеры | 24 |
|  |  | Пожарные гидранты | 13 |
| 6 | 6 микрорайон | Внутриквартальные сети холодного водоснабжения | 2821,5 |
|  |  | Пожарный водовод | 538,3 |
|  |  | Колодцы, камеры | 35 |
|  |  | Пожарные гидранты | 8 |
| 7 | 7 микрорайон | Внутриквартальные сети холодного водоснабжения | 2302,5 |
|  |  | Пожарный водовод | 1365,5 |
|  |  | Колодцы, камеры | 29 |
|  |  | Пожарные гидранты | 14 |
| 8 | 9 микрорайон | Внутриквартальные сети холодного водоснабжения | 3953,2 |
|  |  | Колодцы, камеры | 56 |
|  |  | Пожарные гидранты | 12 |
| 9 | 10 микрорайон | Внутриквартальные сети холодного водоснабжения | 3671,7 |
|  |  | Колодцы, камеры | 27 |
|  |  | Задвижки и пожарные гидранты | 13 |
| 10 | 22 микрорайон, СУ 968 | Внутриквартальные сети холодного водоснабжения | 7815,1 |
|  |  | Колодцы, камеры | 5 |
|  |  | Пожарные гидранты | 11 |
| 11 | Больничный комплекс, КНС-7,8 | Внутриквартальные сети холодного водоснабжения | 1412,54 |
|  |  | колодцы, камеры | 13 |
|  |  | Пожарные гидранты | 4 |
| 12 | Северо-западная коммунальная зона | Внутриквартальные сети холодного водоснабжения | 769 |
|  |  | Колодцы, камеры | 16 |
|  |  | Пожарные гидранты | 12 |
| 13 | городская котельная | Пожарные гидранты | 1 |
| 14 | мкр. Южный | Внутриквартальные сети холодного водоснабжения | 17419 |
|  |  | Колодцы, камеры | 30 |
|  |  | Задвижки, пожарные гидранты, пож. стоянки | 25 |
|  | ИТОГО: |  |
|  | Магистральные сети | 15308,14 |
|  | Магистральный водовод | 20882,5 |
|  | Внутриквартальные сети | 50395,00 |
|  | Внутриплощадочные сети | 2182,24 |
|  | Пожарный водовод | 7332,7 |
|  | ВСЕГО | 94738,9 |
|  | Колодцы, камеры | 392 |
|  | Поные гидранты | 167 |

Характеристика технических параметров и состояния. Водопроводные сети г. Радужный проложены, в основном, в подземном исполнении: в непроходных каналах (также имеется бесканальная прокладка). Водоводы закольцованы. Сети выполнены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 10704-91. Антикоррозийное покрытие – лак битумный. Утепление – минеральная вата, пленка ПВХ. Технический износ сетей 63,85%, бухгалтерский износ 84,66%. Количество водопроводных колодцев – 392 шт. Количество пожарных гидрантов – 167 шт.

Показатели производственной деятельности «РГЭС» в г. Радужный представлены в таблице 100.

Таблица 100 – Показатели производственной деятельности «Водоканал г. Радужный» в г. Радужный

| Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 2447,072 | 2430,355 | 2 324, 118 | 2 179,119 | 2 043,522 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 354,917 | 331,599 | 285,186 | 219,226 | 157,937 |
| в т. ч. технологические | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| то же в процентах от поданной в сеть | % | 14,5 | 13,6 | 12,27 | 10,06 | 7,73 |
| то же в процентах от реализованной | % | 16,9 | 15,8 | 13,99 | 11,19 | 8,38 |
| Отпущено воды всего | тыс. м3 | 2092,160 | 2098,760 | 2 038,932 | 1 959,893 | 1 885,585 |
| расходы на нужды предприятия | тыс. м3 | 248,990 | 248,420 | 215,143 | 182,029 | 162,041 |
| Расходы на пожаротушение | тыс. м3 | 0,485 | 0,503 |  |  |  |
| По категориям потребителей | тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| Население (жилой фонд) | тыс. м3 | 1848,633 (88,36%) | 1871,929 (89,18%) | 1812,026 (86,34%) | 1773,084 (84,48%) | 1701,670 (81,08%) |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 116,675 (5,58%) | 102,459 (4,88%) | 114,313 (5,45%) | 95,566 (4,55%) | 90,559 (4,33%) |
| Промышленные предприятия, торговые организации, ИП. | тыс. м3 | 126,847 (6,06%) | 124,369 (5,93%) | 112,593 (5,52%) | 91,243 (4,66%) | 92,956 (4,93%) |
| Максимальный суточный расход воды | тыс. м3 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 |

Резервирование. Обеспечение надежности системы водоснабжения является одной из основных задач при проектировании и строительстве. Если в результате каких-либо причин снижается качество водообеспечения объекта ниже допустимого предела, то имеет место «отказ» системы. Надежность систем подачи воды достигается структурным резервированием отдельных элементов системы, т.е. параллельным включением нескольких взаимозаменяемых элементов или путем «временного» резервирования.

Применяемые графики работы и их обоснованность. Режим работы насосных станции I-го подъема равномерный в течение суток. Число часов работы насосов зависит от уровня воды в регулирующих резервуарах, который зависит от величины водоразбора в сети.

График работы насосной станции II-го подъема в течение суток неравномерный. В работе могут находиться от 1 до 2 насосов. Все насосы оборудованы системой частотного регулирования привода с поддержанием заданного давления на выходе станции, независимо от водоразбора.

Качество эксплуатации. Прямым показателем качества эксплуатации, наладки и ремонтов выступает обеспечение потребителей водой в требуемом количестве заданного качества.

Количество часов бесперебойного предоставления услуг в 2021 году составило 8760 часов. Случаев подачи воды по графику (менее 24 часов в сутки) за 2021 год в г. Радужный – не отмечено.

Состояние учета

Для организации достоверного учета поднятой и потребленной воды в централизованной системе холодного водоснабжения г. Радужный организован коммерческий и технический учет.

а) Водозабор № 1 (ВОС-5000). Сведения о приборах учета воды установленных на водозаборе № 1 (ВОС-5000) приведены в таблице 101.

Таблица 101 – Сведения о приборах учета воды установленных на водозаборе № 1 (ВОС-5000)

| Наименование сооружения | Тип (модель) прибора учета | Изготовление |
| --- | --- | --- |
| Артскважина №1 (7-763) | "US-800"№0609/33-21 | 2021 г. |
| Артскважина №2 (7-762) | "ВЗЛЕТ ЭМ"№800123 | 2008 г. |
| Артскважина №3 (7-771) | в ремонте |  |
| Артскважина №4 (7-998) | «US-800» №0610/34-21 | 2021 г. |
| Артскважина №5 (7-997) | "US-800"№0611/35-21 | 2021 г. |
| Артскважина №6 (7-302) | "US-800"№0612/36-21 | 2021 г. |
| Артскважина №7 (7-999) | "US-800"№0613/37-21 | 2021 г. |
| Артскважина №8 (7-301) | в ремонте |  |
| Артскважина №9 (7-647) | "US-800"№0614/38-21 | 2021 г. |
| Артскважина №11 (КР-3) | "US-800"№0604/44-22 | 2022 г. |
| Артскважина №12 (КР-2) | "US-800"№0615/39-21 | 2021 г. |
| Артскважина №13 (КР-1) | ВСХНд-100 № 13520541 | 2013 г. |

б) Водозабор № 2 («Кедровый»). Сведения о приборах учета воды установленных на водозаборе № 2 («Кедровый») приведены в таблице 102.

Таблица 102 – Сведения о приборах учета воды установленных на водозаборе № 2 («Кедровый»)

| Наименование сооружения | Тип (модель) прибора учета | Изготовление |
| --- | --- | --- |
| Артскважина №1 (НЖ-252) | "US-800"№0605/29-21 | 2021 г. |
| Артскважина №2 (НЖ-253) | "US-800"№0606/30-21 | 2021 г. |
| Артскважина №3 (НЖ-254) | Без агрегата |  |
| Артскважина №5 (НЖ-256) | "US-800"№1501/196-20 | 2020 г. |
| Артскважина №6 (НЖ-257) | "US-800"№1502/197-20 | 2020 г. |
| Артскважина №8 (НЖ-259) | "US-800"№3517/984-20 | 2020 г. |
| Артскважина №10 (НЖ-321) | "US-800"№2202/334-20 | 2020 г. |
| Артскважина №13 (НЖ-115) | "US-800"№2500/377-20 | 2020 г. |
| Артскважина №14 (НЖ-175) | "US-800"№2905/543-20 | 2020 г. |
| Артскважина №15 (НЖ-176) | "US-800"№0607/31-21 | 2021 г. |
| Артскважина №16 (НЖ-177) | "US-800"№0605/45-22 | 2022 г. |
| Артскважина №17 (НЖ-178) | ВСХНд-100 № 13520543 | 2013 г. |
| Артскважина №19 (НЖ-323) | "US-800"№4125/1161-20 | 2020 г. |
| Артскважина №20 (НЖ-411) | "US-800"№4120/1157-20 | 2020 г. |
| Артскважина №21 (НЖ-412) | "US-800"№0606/46-22 | 2022 г. |
| Артскважина №22 (НЖ-413) | "US-800"№0608/32-21 | 2021 г. |

в) Водозабор №3 («Южный»). Сведения о приборах учета воды установленных на водозаборе №3 (Южный) приведены в таблице 103.

Таблица 103 – Сведения о приборах учета воды установленных на водозаборе № 3 («Южный»)

| Наименование сооружения | Тип (модель) прибора учета | Изготовление |
| --- | --- | --- |
| Артскважина (7718) | "US-800"№0603 | 2022 г. |
| Артскважина (7719) | Взлет ЭМ №800845 | 2016 г. |
| Артскважина (7721) | "US-800"№0616 | 2020 г. |
| Артскважина КР-39 | ПРЭМ №684679 | 2017 г. |
| Артскважина КР-40 | ПРЭМ 50LO-FOD № 677839 | 2017 г. |
| Артскважина КР-41 | "US-800"№0617 | 2021 г. |

Все счетчики, установленные на сооружениях водоснабжения г. Радужный прошли в установленном порядке аттестацию (поверку) и признаны пригодными для работы в качестве приборов учета.

Диспетчеризация. В г. Радужный функционирует диспетчерская служба, осуществляющая круглосуточный оперативно-диспетчерский контроль за соблюдением режимов и управление режимами работы систем водоснабжения в целях обеспечения потребителей водой.

Основными задачами диспетчерской являются:

учет инцидентов и аварийных ситуаций в системе;

координация и оперативный контроль хода выполнения работ по своевременному и квалифицированному устранению аварийных ситуаций, последствий аварий и инцидентов;

координация работы аварийно-диспетчерских служб;

круглосуточный обмен оперативной информацией согласно действующим положениям.

Информацию о заявках и нештатных ситуациях в системе водоснабжения принимает дежурный диспетчер, полученная информация заносится в журнал. Круглосуточно в оперативном управлении диспетчера находится дежурный слесарь- сантехник.

Единая автоматизированная система диспетчеризации и автоматизации производственных процессов – отсутствует.

Статистика отказов и среднего времени восстановления работы.

Статистика отказов и среднее время восстановлений после аварийных ситуаций на водопроводных сетях «РГЭС» представлены в таблице 104.

Таблица 104 – Статистика отказов и среднее время восстановлений после аварийных ситуаций на водопроводных сетях «Водоканал г. Радужный» в г. Радужный

| Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| количество аварий на водоводах в год | случай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| протяженность водоводов | км | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 18,26 |
| количество аварий на уличных водопроводных сетях в год | случай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| протяженность уличных водопроводных сетей | км | 24,54 | 24,54 | 24,54 | 24,54 | 24,54 |
| протяженность уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене | км | 20,98 | 20,98 | 20,73 | 20,73 | 20,73 |
| количество аварий на внутриквартальных сетях в год | случай | 10 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| протяженность внутриквартальных сетей | км | 51,93 | 51,93 | 51,93 | 51,93 | 51,93 |
| протяженность внутриквартальных сетей, нуждающихся в замене |  | 8,5 | 8,5 | 7,067 | 5,49 | 4,67 |

Проблемы и направления их решения.

Фактические показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения, эксплуатируемой «РГЭС» в г. Радужный за 2020-2021 гг. представлены в таблице 105.

Таблица 105 – Показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения

эксплуатируемой «РГЭС» в г. Радужный

| Показатель | Факт 2020 г. | Факт 2021 г. |
| --- | --- | --- |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений или иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед/км | 0,04 | 0,04 |

В системе централизованного водоснабжения г. Радужный существуют ряд проблем:

25,4 км уличных и внутриквартальных сетей водоснабжения г. Радужный находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют поэтапной замены;

отсутствие автоматизированной системы удаленной диспетчеризации данных о напорах и расходах воды в контрольных точках централизованных систем водоснабжения не позволяют должным образом контролировать эффективность работы систем водоснабжения, а также планировать мероприятия, связанные с ремонтом и развитием городских сетей.

наличие источников вторичного загрязнения питьевой воды в трассах изношенных водопроводных сетей.

Направлениями решения проблем в системе водоснабжения г. Радужный являются:

поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ и строительство новых, с использованием современных технологий и материалов;

комплексное внедрение систем автоматизации и диспетчеризации на всех стадиях производства и передачи воды.

Система водоотведения

Характеристика технических параметров и состояния.

Система централизованного водоотведения г. Радужный представлена сетью канализационных напорных и самотечных коллекторов. В основном канализационные сети выполнены:

магистральные сети – железобетонные с раструбным соединением, стальные, чугунные;

внутриквартальные сети – чугунные.

Протяженность канализационных сетей составляет 54,33 км, в т.ч. протяженность напорных и самотечных коллекторов 8,4 км, протяженность уличных и внутриквартальных сетей – 45,93 км.

В основной застройке г. Радужный сбор и транспортировка на КНС осуществляется сетью самотечных и напорных коллекторов диаметром 250-1000 мм. Транспортировка стоков от КНС осуществляется диаметром 250-400 мм. Транспортировка стоков от ГКНС осуществляется по напорным коллекторам диаметром 500 мм*2ед.

Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене – 10,1 км.

Глубина заложения составляет канализационного коллектора от 4,5 до 6,0 м., внутриквартальные сети – от 2,8 до 4,0 м.

Показатели производственной деятельности «РГЭС» в г. Радужный представлены в таблице 106.

Таблица 106 – Показатели производственной деятельности «РГЭС» в г. Радужный

| Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. |
| Очистка сточных вод | тыс.м3 | 2007,361 | 1968,778 |
| Расход сточных вод | тыс. м3 | 2007,361 | 1968,778 |
| Жилые здания | тыс.м3 | 1635,892 | 1588,025 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 138,686 | 139,834 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 131,831 | 115,967 |

На территории основной застройки г. Радужный, эксплуатируется четыре канализационных насосных станции: КНС-4, КНС-7, КНС-8, ГКНС. Транспортировка стоков с КНС-4, КНС-7, КНС-8 осуществляется на ГКНС и далее на КОС-15000.

На территории микрорайона «Южный» г. Радужный, эксплуатируется две канализационные насосные станции: КНС-1, КНС-2. Транспортировка стоков с КНС-1, КНС-2 осуществляется на КОС-400.

Аварий, технологических нарушений на канализационных сетях в г. Радужный в течение 6 последних лет (2017-2021 гг.) – не происходило. В 2020 г. произошло 75 засора на канализационной сети, в 2021 г. – 50 случая. Засоры устранялись силами эксплуатационного персонала и ремонтных служб «РГЭС».

Данные о протяженности и состоянии участков канализационной сетей и количестве смотровых колодцев по территориям прокладки в г. Радужный представлены в таблице 107.

Таблица 107 – Данные о протяженности канализационных сетей и количестве смотровых колодцев по территориям прокладки в г. Радужный

| № п/п | Территория прокладки | Наименование сооружений | Количество, п.м, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 микрорайон | Канализационная сеть | 4456,2 |
|  |  | Смотровые колодцы | 200 |
| 2 | 2 микрорайон | Канализационная сеть | 4550,0 |
|  |  | Смотровые колодцы | 197 |
| 3 | 3 микрорайон | Канализационная сеть | 2122,5 |
|  |  | Смотровые колодцы | 75 |
| 4 | 4 микрорайон | Канализационная сеть | 1818,1 |
|  |  | Смотровые колодцы | 77 |
| 5 | 5 микрорайон | Канализационная сеть | 2565,4 |
|  |  | Смотровые колодцы | 99 |
| 6 | 6 микрорайон | Канализационная сеть | 3842,5 |
|  |  | Смотровые колодцы | 174 |
| 7 | 7 микрорайон | Канализационная сеть | 3749 |
|  |  | Смотровые колодцы | 169 |
| 8 | 9 микрорайон | Канализационная сеть | 3596,9 |
|  |  | Смотровые колодцы | 126 |
| 9 | 10 микрорайон | Канализационная сеть | 1565 |
|  |  | Смотровые колодцы | 66 |
| 10 | Больничный комплекс | Канализационная сеть | 1262,81 |
|  |  | Смотровые колодцы | 60 |
| 11 | г. Радужный | Самотечный коллектор | 9870,7 |
|  |  | Смотровые колодцы | 195 |
|  |  | Канализационная сеть | 9271,3 |
|  |  | Смотровые колодцы | 244 |
| 13 | ИТОГО: | Напорный коллектор | 6891,95 |
|  |  | Самотечный коллектор | 9870,7 |
|  |  | Канализационная сеть | 37537 |
|  |  | Смотровые колодцы | 1427 |
| 14 | ВСЕГО: | Протяженность сетей системы водоотведения | 54330,0 |
|  |  | - сети водоотведения в удовлетворительном состоянии | 44230 |
|  |  | - ветхие сети водоотведения в неудовлетворительном состоянии | 10100 |
|  |  | доля ветхих участков, подлежащих замене сетей Кс | 19% |

Перечень и характеристика участков ветхих сетей канализации в г. Радужный приведен в таблице 108.

Таблица 108 – Перечень и характеристика участков ветхих сетей канализации в г. Радужный

| № п/п | Участок | Длина, м | Микрорайон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Самотечный канализационный коллектор, вдоль улицы №3,№8 КК6-6-КК6-КК5-7 чугун Ø350 мм – 604 м, чугун Ø 200 мм – 200 м, ст. Ø 200 мм – 16 м) | 820 | 5, 6 |
| 2 | Самотечный канализационный коллектор, КК7 до КК6, улица №5, 5 микрорайон (чугун Ø 350 мм) | 403 | 5 |
| 3 | Самотечный канализационный коллектор, вдоль улиц №1-12 улица Новая) от КК7/1 до КК1 (ж/б Ø 800 м-1614,5 м, ст Ø 700 мм – 325 м) | 1939,5 | 5, 4, 2, 1, 3 мкр |
| 4 | Напорный канализационный коллектор, от ГКНС до р.к №1.21 (2 Ø500 – 1750 м, Ø300 – 122,5 м ст) | 3622,5 | от ГКНС до КОС-15 |
| 5 | Самотечный канализационный коллектор, вдоль улицы №2 от ККГ-2 до ГКНС (ж/б Ø600 мм – 746,5 м, ж/б Ø800 мм – 669 м) | 1414,5 | 3, 7 мкр. |
| 6 | Самотечный канализационный коллектор, КК12 до КК-29 (ж/б Ø600 мм) | 55 | от 7 мкр. до 7а мкр. |
| 7 | Самотечный канализационный коллектор, от КК6-18 до ККГ-2 (ж/б Ø 400 мм – 116 м, ж/б Ø500 мм – 282,5 м, ж/б Ø600 мм – 114,5 м, чуг. Ø300 мм – 340,5 м) | 853,5 | 6, 7 |
| 8 | Сети канализации от КНС1 до реки Аган (мкр. Южный) | 920 | мкр. Южный |
| 9 | Самотечный канализационный коллектор (район гостиницы Аган-Град) | 72 | 1 мкр |
|  | ИТОГО | 10100 |  |

Сведения о насосном оборудовании ГКНС, КНС-4, КНС-7, КНС-8 представлены в таблице 109.

Таблица 109 – Сведения о насосном оборудовании ГКНС, КНС -4, КНС-7, КНС-8

| № п/п | Наименование | Ввод в эксплуатацию | Количество, тип (марка) насосного оборудования | Год ввода насосного оборудования | Проектная производительность, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГКНС | 2003 г. | 3 шт. – « Грундфос S1.80.125.400.400.4 | 2018 г. | 350-1300 |
| 2 | КНС №4 | 1989 г. | 3 шт. «Грундфос» S1.80.100.125.4 | 2009 г. | 150-450 |
| 3 | КНС №7 | 2002 г. | 3 шт. - Насос Грундфос SE 1.85.15.130.452 | 2018 г. | 150-450 |
| 4 | КНС №8 | 1992 г. | 3 шт. – «Грундфос» S1.80.100.125.4 | 2010 г. | 150-450 |

Б) Канализационные насосные станции КНС-1, КНС-2 для транспортировки сточных вод.

Сведения о насосном оборудовании КНС-1, КНС-2 представлены в таблице 110.

Таблица 110 – Сведения о насосном оборудовании КНС-1, КНС-2, КНС-3

| № п/п | Наименование | Ввод в эксплуатацию | Количество, тип (марка) насосного оборудования | Год ввода насосного оборудования | Проектная производительность, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС №1 | 1983 | 2 шт. - СМ 150-125-315 | 1983г. | 150-450 |
| 2 | КНС №2 | 2006 (1984) | 2 шт. - СМ 150-125-315 | 1997г. | 150-450 |
| 3 | КНС №3 | 2006 (1985) |  |  |  |

В настоящее время централизованная ливневая канализация на территории г. Радужный отсутствует. Ввиду отсутствия организованного стока ливневых вод с проезжих частей поверхностные воды попадают в реки и другие водные объекты без очистки.

Состояние учета.

Для организации достоверного определения количества сточных вод, проведших через канализационные очистные сооружения, на них организован технический учет.

а) КОС-15000. Сведения о приборе учета сточных вод, установленных на КОС-15000 представлены в таблице 111.

Таблица 111 – Сведения о приборах учета воды установленных на водозаборе КОС-15000

| Наименование сооружения | Тип (модель) прибора учета | Изготовление |
| --- | --- | --- |
| КОС-15000 | расходомером электромагнитный «МастерФлоу МФ И-300, Ду300 – 2 шт. | 2018 г. |

б) КОС-400. Сведения о приборе учета сточных вод, установленных на КОС-400, приведены в таблице 112.

Таблица 112 – Сведения о приборах учета воды установленных на водозаборе КОС-400

| Наименование сооружения | Тип (модель) прибора учета | Изготовление |
| --- | --- | --- |
| КОС-400 | преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ 80 LO-FD №698672 | 2018г. |

Расходомер установлен на самотечном трубопроводе подачи стока на фильтрующее самоочищающееся устройство, в узле учета, расположенном в помещении механических решеток на территории очистных сооружений.

Система сбора и утилизации ТКО

Эффективность и надежность эксплуатации полигона ТБО г. Радужный обеспечивается проектными решениями и соблюдением правил обслуживания специализированных сооружений по накоплению и захоронению отходов.

Основные натуральные показатели работы полигона ТБО г. Радужный, обеспечивающие его эффективность и надежность приведены в таблице 113.

Таблица 113 – Основные натуральные показатели работы полигона ТБО г. Радужный

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная мощность полигона, тыс.м3 | 2086578 |
| 2 | Общий объем накоплений, тыс.м3 | 1901,04 |
| 3 | Высота слоя отходов (1 очередь), м | 18,0 |
| 4 | Высота слоя отходов (2 очередь), м | 3,0 |
| 5 | Верхний слой изолирующего материала | песок |
| 6 | Толщина верхнего слоя изоляции | 0,25 |

Качественные показатели услуг по захоронению отходов полигона ТКО г. Радужный, обеспечивающие его эффективность и надежность приведены в таблице 114.

Таблица 114 – Качественные показатели услуг по захоронению отходов полигона ТБО г. Радужный

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество возгораний | 0 |
| 2 | Количество взятых проб | 35 |
| 3 | Из них превышающих ПДК | 0 |

Анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности

Система электроснабжения

Источники выработки электрической энергии на территории г. Радужный – отсутствуют.

Территория зоны обслуживания «РГЭС» включает в себя г. Радужный, а также находящиеся в других муниципальных образованиях – пос. Новоаганск, д. Варьеган, в том числе потребителей механизированного фонда добычи нефти Рославльского месторождения.

Зоны действия подстанций (ПС) 35/6 (10) кВ, эксплуатируемых «РГЭС» в г. Радужный представлены в таблице 115.

Таблица 115 – Зоны действия подстанций (ПС) 35/6 (10) кВ «РГЭС» в г. Радужный

| Зона действия ПС | Название районов, микрорайонов или предприятий |
| --- | --- |
| ПС 35/6 кВ «Аэропорт» | Дачные садовые участки, территория аэропорта г. Радужный |
| ПС 35/10 кВ «Город-1» | мкр. 6,7,8, 9 г. Радужный |
| ПС 35/6 кВ «Город-2» | мкр.1,2,3, ГСК, Водозабор |
| ПС 35/10 кВ «Город-3» | мкр. 4,5,9,10,22, микрорайон «жилой поселок «СУ-968», Больничный комплекс |
| ПС 35/6 кВ «Котельная-2» | Котельная г. Радужный |
| ПС 35/6 кВ «Кирпичная» | КОС, ГСК |
| ПС 35/10 кВ «Котельная-3» | ОАО «ВН», ОАО «Негуснефть», др. промышленные предприятия на территории Южной промышленной зоны г. Радужный |
| ПС 35/6 кВ «Котельная-4» | Центральная котельная мкр. Южный, водозабор мкр. Южный |
| ПС 35/6 кВ «Причал» | Дачные садовые участки |
| ПС 35/6 кВ «Рославльская» | ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» Рославльское месторождение |
| ПС 35/6 кВ «Рославльская-БКНС» | ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» Рославльское месторождение |
| ПС 35/10/6 кВ «ГТЭС» | ОАО «ВН», ВОС "Кедровый", Полигон ТБО г. Радужный |
| ПС 35/10 кВ «Дачная» | ВОС «Кедровый», дачные садовые участки |
| ПС 35/6 кВ «Поселок» | мкр. Южный г. Радужный |
| ПС 35/6 кВ «Лесная» | с. Варьеган |
| ПС 35/6 кВ «Новоаганская» | пгт. Новоаганск |
| ПС 35/10 кВ «Город-1» | РП-2 |
| ПС 35/6 кВ «Город-2» | РП-1,5,6,7,8 |
| ПС 35/10 кВ «Город-3» | РП-3,4 |
| ПС 35/10 кВ «Котельная-3» | РП-10,12 |
| ПС 35/6 кВ «Котельная-4» | РП-9 |
| ПС 35/6 кВ «Аэропорт» | РП-11 |

Зоны действия системы электроснабжения, обслуживаемой «РГЭС» в г. Радужный показаны на рисунках 73-74.

Рисунок 73 – Зона действия системы электроснабжения г. Радужный, обслуживаемой «РГЭС»

Рисунок 74 – Зона действия системы электроснабжения г. Радужный мкр. Южный, обслуживаемой «РГЭС»

Система теплоснабжения

Зоной действия источника теплоснабжения является территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Н территории г. Радужный централизованное теплоснабжение потребителей обеспечивают 11 котельных, находящиеся в эксплуатации организаций: МУП «РТС» г. Радужный, АО «Негуснефть», НВФ ПАО НК «РуссНефть», и ООО «Росна». Услуги и тарифы перечисленных организаций регулируются Региональным контролирующим государственным органом – Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Технологические зоны деятельности котельных: КВГМ, № 159, № 160, Центральная, котельная № 2 «БПО», ВУТТ, Южная Промзона, БПО «ВН», ПМК, ВПК и ВРМЗ, условно расположены на территории трех крупных частей г. Радужный:

1. северная часть г. Радужный выше реки Аган, включающая в себя микрорайоны: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 10, № 22, микрорайон «жилой поселок «СУ-968», Северо-Западную коммунальную зону г. Радужный;

2. южная часть г. Радужный – микрорайон Южный;

3. южная часть г. Радужный – территория Южной промзоны г. Радужный.

Зоны действия котельных: КВГМ, № 159, № 1 60 включают в себя микрорайоны № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9, № 10, № 22, микрорайон «жилой поселок «СУ-968», Северо-Западную коммунальную зону г. Радужный.

Зоны действия котельных: Центральная, котельная № 2 «БПО», ВУТТ, Южная Промзона, БПО «ВН», ПМК, ВПК и ВРМЗ охватывают мкр. Южный г. Радужный и Южную промзону.

Зоны действия централизованных источников теплоснабжения изображены на рисунках 75-76.

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории г. Радужный отсутствуют.

Рисунок 75 – Зоны действия источников тепловой энергии г. Радужный

Рисунок 76 – Зоны действия источников тепловой энергии г. Радужный мкр. Южный

Базовый спрос на тепловую мощность представлен в таблицах 116-117:

в разрезе источников тепловой энергии;

в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Таблица 116 – Спрос на тепловую энергии в разрезе источников тепловой энергии на 01.01.2022 г. (по договорным нагрузкам)

| № п/п | Наименование источника | Население | Прочие | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |
|  | ЕТО №1 - МУП «РТС» города Радужный |
| 1 | Котельная КВГМ | 65,069 | 34,816 | 99,885 | 36,281 | 13,384 | 49,665 | 101,350 | 48,200 | 149,550 |
| 2 | Котельная №159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная Центральная | 4,548 |  | 4,548 | 2,152 |  | 2,152 | 6,700 |  | 6,700 |
|  | Итого по ЕТО №1 - МУП «РТС» города Радужный | 69,617 | 34,816 | 104,433 | 38,433 | 13,384 | 51,817 | 108,050 | 48,200 | 156,250 |
|  | ЕТО №2 - ООО «Росна» |
| 5 | Котельная Южная промзона |  |  |  | 2,240 |  | 2,240 | 2,240 |  | 2,240 |
| 6 | Котельная БПО «ВН» |  |  |  | 1,570 |  | 1,570 | 1,570 |  | 1,570 |
| 7 | Котельная ПМК |  |  |  | 1,870 |  | 1,870 | 1,870 |  | 1,870 |
| 8 | Котельная ВПК |  |  |  | 1,360 |  | 1,360 | 1,360 |  | 1,360 |
| 9 | Котельная ВРМЗ |  |  |  | 0,780 |  | 0,780 | 0,780 |  | 0,780 |
|  | Итого по ЕТО №2 - ООО «Росна» |  |  |  | 7,820 |  | 7,820 | 7,820 |  | 7,820 |
|  | ЕТО №3 - НВФ ПАО НК «РуссНефть» |
| 10 | Котельная ВУТТ |  |  |  | 6,140 |  | 6,140 | 6,140 |  | 6,140 |
|  | Итого по ЕТО №3 - НВФ ПАО НК «РуссНефть» |  |  |  | 6,140 |  | 6,140 | 6,140 |  | 6,140 |
|  | ЕТО №4 - АО «Негуснефть» |
| 11 | Котельная №2 «БПО» |  |  |  | 4,030 |  | 4,030 | 4,030 |  | 4,030 |
|  | Итого по ЕТО №4 - АО «Негуснефть» |  |  |  | 4,030 |  | 4,030 | 4,030 |  | 4,030 |
|  | Итого по городскому округу Радужный | 69,617 | 34,816 | 104,433 | 56,423 | 13,384 | 69,807 | 126,040 | 48,200 | 174,240 |

Таблица 117 – Спрос на тепловую энергию в разрезе элементов территориального деления

| Единица территориального деления | Население | Прочие | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |
| микрорайон №1 | 7,003 | 2,896 | 9,899 | 5,494 | 1,074 | 6,568 | 12,498 | 3,970 | 16,467 |
| микрорайон №2 | 9,310 | 5,431 | 14,742 | 3,701 | 3,348 | 7,049 | 13,011 | 8,779 | 21,790 |
| микрорайон №3 | 7,142 | 3,751 | 10,894 | 1,327 | 0,081 | 1,408 | 8,470 | 3,832 | 12,302 |
| микрорайон №4 | 2,177 | 1,507 | 3,684 | 1,219 | 0,151 | 1,370 | 3,396 | 1,659 | 5,054 |
| микрорайон №5 | 5,286 | 2,982 | 8,268 | 3,627 | 0,489 | 4,115 | 8,912 | 3,471 | 12,383 |
| микрорайон №6 | 12,672 | 7,222 | 19,894 | 3,635 | 2,675 | 6,310 | 16,307 | 9,897 | 26,204 |
| микрорайон №7 | 12,341 | 6,000 | 18,341 | 3,496 | 2,319 | 5,816 | 15,837 | 8,319 | 24,157 |
| микрорайон №7а |  |  |  | 0,053 |  | 0,053 | 0,053 |  | 0,053 |
| микрорайон №8 |  |  |  | 0,138 |  | 0,138 | 0,138 |  | 0,138 |
| микрорайон №9 | 5,811 | 4,325 | 10,136 | 1,422 | 0,713 | 2,135 | 7,232 | 5,039 | 12,271 |
| микрорайон №10 | 1,578 | 0,701 | 2,279 | 0,147 | 0,033 | 0,181 | 1,725 | 0,735 | 2,460 |
| микрорайон №22 | 1,240 |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  | 1,240 |
| микрорайон «жилой поселок «СУ-968» | 0,434 |  | 0,434 | 0,046 |  | 0,046 | 0,480 |  | 0,480 |
| Северо-Западная коммунальная зона |  |  |  | 12,050 | 2,500 | 14,550 | 12,050 | 2,500 | 14,550 |
| Южный микрорайон | 4,548 |  | 4,548 | 2,152 |  | 2,152 | 6,700 |  | 6,700 |
| Южная промышленная зона |  |  |  | 17,990 |  | 17,990 | 17,990 |  | 17,990 |
| Итого по городскому округу Радужный | 69,543 | 34,816 | 104,359 | 56,497 | 13,384 | 69,881 | 126,040 | 48,200 | 174,240 |

Система газоснабжения

Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников

Для подачи газа на котельные г. Радужный от газопровода высокого давления 16 кг/см2 используются газорегуляторные пункты (ГРП). В ГРП предусмотрены редуцирование, там расположены фильтры, запорная, регулирующая арматура и измерительные диафрагмы.

В ГРП автоматически поддерживается постоянное давление газа в сетях, независимо от интенсивности потребления газа, газом с низшей теплотворной способностью в пределах Q = (11002,00 – 10952,00) ккал/м3.

Система газоснабжения имеет достаточную мощность, обслуживающие предприятия экономически устойчивы и в достаточной мере технически оснащены.

Система водоснабжения

Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников

В соответствии с определением, данным в Федеральном законе от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: Нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

В г. Радужный селитебных территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения, не выявлено. Существует ряд отдельных объектов, снабжение водой которых осуществляется посредством привозной бутилированной воды или индивидуальных скважин.

Зоны централизованного и децентрализованного водоснабжения на территории г. Радужный представлены на рисунках 77-78.

Рисунок 77 – Зоны централизованного и децентрализованного водоснабжения г. Радужный

Рисунок 78 – Зоны централизованного и децентрализованного водоснабжения г. Радужный мкр. Южный

Балансы мощности и нагрузки

Эксплуатационная производительность водозаборов ограничена фактической производительностью водоочистных сооружений ГО г. Радужный и составляет 15,0 тыс. м3/сут., 5475,0 тыс. м3/год (г. Радужный) и 1,0 тыс. м3/сут., 365,0 тыс. м3/год (мкр. Южный).

Общий баланс подачи и реализации воды, за 2017-2021 гг. по г. Радужный представлен в таблице 118.

Таблица 118 – Общий баланс подачи и реализации воды в г. Радужный

| Показатели | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | м3/год | 2696058,0 | 2678770,0 | 2539261,0 | 2361148,0 | 2205563,0 |
| Собственные нужды | м3/год | 248986,0 | 248415,0 | 215143,0 | 182029,0 | 162041,0 |
| То же в % от поднятой | % | 9,24 | 9,27 | 8,47 | 7,71 | 7,35 |
| Подано в сеть | м3/год | 2447072,0 | 2430355,0 | 2324118,0 | 2179119,0 | 2043522,0 |
| Потери, неучтенные расходы | м3/год | 354917,0 | 331599,0 | 285186,0 | 219226,0 | 157937,0 |
| То же в % от поданной в сеть | % | 14,50 | 13,64 | 12,27 | 10,06 | 7,73 |
| Реализовано | м3/год | 2092155,0 | 2098756,0 | 2038932,0 | 1959893,0 | 1885585,0 |

Можно сделать вывод, что системе водоснабжения г. Радужный имеется резерв в 64,06% для дальнейшего развития централизованного водоснабжения потребителей водой питьевого качества.

Система водоотведения

Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников

В соответствии с определением, данным в Федеральном законе от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: Нецентрализованная система водоотведения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой водоотведения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

В г. Радужный селитебных территорий, 85% территорий охвачено централизованными системами водоотведения. Существует ряд отдельных объектов, водоотведение от которых осуществляется посредством индивидуальных источников канализования (выгребные ямы, септики).

Зоны централизованного водоотведения на территории г. Радужный приведены на рисунках 79-80.

Рисунок 79 – Зона централизованного водоотведения г. Радужный

Рисунок 80 – Зона централизованного водоотведения г. Радужный мкр. Южный

В настоящее время централизованная ливневая канализация на территории г. Радужный отсутствует. Ввиду отсутствия организованного стока ливневых вод с проезжих частей поверхностные воды попадают в реки и другие водные объекты без очистки.

Балансы мощности и нагрузки

Общий баланс приема и очистки сточных вод за 2017-2021 годы по г. Радужный представлен в таблице 119.

Таблица 119 – Общий баланс приема и очистки сточных вод в г. Радужный

| Показатели | Значение по годам, тыс. м3 |
| --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Объем сточных вод, принятых в канализационную сеть | 2279165 | 2327188 | 2183971 | 2007361 | 1968778 |
| в т.ч. от населения | 1555956 | 1631048 | 1635452 | 1635892 | 1588026 |
| бюджетных организаций | 239730 | 158 617 | 169989 | 138686 | 139834 |
| прочих | 143917 | 219795 | 168580 | 131831 | 115967 |
| Технологические нужды | 174247 | 158788 | 132264 | 87171 | 87608 |
| неучтенный объем | 165315 | 159708 | 77695 | 13779 | 37344 |
| Объем сточных вод, поступивших на КОС | 2279165 | 2327188 | 2183971 | 2007361 | 1968778 |
| Объем сточных вод, сброшенных в поверхностные водоемы | 2279165 | 2327188 | 2183971 | 2007361 | 1968778 |
| в т.ч. ненормативно очищенных | 2279165 | 2327188 | 2183971 | 2007361 | 1968778 |

Система сбора и утилизации ТКО

Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников

Из общего объема ТКО, вывезенного от потребителей г. Радужный, 100% размещается на полигоне ТБО г. Радужный.

Твердые коммунальные отходы IV класса опасности, образуемые потребителями г. Радужный, размещаются действующем полигоне ТБО. Отходы I, II, III классов опасности подвергается временному складированию (хранению) для последующей передачи с целью обезвреживания, использования и переработки.

Утилизация биологических отходов осуществляется на установке для термического уничтожения биологических отходов марки QUICK FIRE (крематор КД-90), установленной в хозяйственной зоне полигона ТБО.

Месторасположение контейнерных площадок для сбора ТКО представлены на рисунках 81-82,

На рисунке 83 представлена зона сбора и утилизации ТКО в г. Радужный.

Рисунок 81 – Месторасположение контейнерных площадок для сбора ТКО г. Радужный

Рисунок 82 – Месторасположение контейнерных площадок для сбора ТКО г. Радужный мкр. Южный

Рисунок 83 – Зона сбора и утилизации ТКО в г. Радужный

В рамках Программы разработаны следующие мероприятия:

организовать селективное накопление отходов с выделением потока отходов с повышенным содержанием вторичного сырья;

создать мощности по сортировке отходов в качестве вторичного сырья;

развить технологии переработки вторичного сырья;

завершить рекультивацию несанкционированных свалок на территории автономного округа.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Система электроснабжения

Максимальные фактические электрические нагрузки потребителей электрической энергии, присоединенных к подстанциям (ПС) 35/6 (10) кВ, эксплуатируемых «РГЭС» в г. Радужный за период 2017-2021 гг. (по результатам специальных измерений графиков нагрузок в сутки зимнего максимума) представлены в таблице 120.

Таблица 120 – Максимальные фактические электрические нагрузки потребителей электрической энергии, присоединенных к ПС 35/6 (10) кВ «РГЭС» в г. Радужный

| № п/п | Наименование подстанции | Фактические нагрузки потребителей электрической энергии по годам, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | ПС 35/6 кВ «Аэропорт» | 263 | 333 | 630 | 480 | 480 |
| 2 | ПС 35/10 кВ «Город-1» | 2544 | 2508 | 2510 | 1750 | 1750 |
| 3 | ПС 35/6 кВ «Город-2» | 4980 | 4956 | 4970 | 4570 | 4570 |
| 4 | ПС 35/10 кВ «Город-3» | 2736 | 2820 | 2820 | 2530 | 2530 |
| 5 | ПС 35/6 кВ «Котельная-2» | 1022 | 1382 | 1380 | 1000 | 1000 |
| 6 | ПС 35/6 кВ «Кирпичная» | 216,00 | 244,00 | 500 | 470 | 470 |
| 7 | ПС 35/10 кВ «Котельная-3» | 1632 | 1500 | 1500 | 1190 | 1190 |
| 8 | ПС 35/6 кВ «Котельная-4» | 327 | 352 | 350 | 290 | 290 |
| 9 | ПС 35/6 кВ «Причал» | 10,30 | 10,30 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 10 | ПС 35/6 кВ «Рославльская» | 3144 | 3780 | 3670 | 1392 | 1846 |
| 11 | ПС 35/6 кВ «Рославльская-БКНС» | 1952 | 2059 | 2060 | 1058 | 604 |
| 12 | ПС 35/10/6 кВ «ГТЭС» | 100 | 136 | 130 | 150 | 150 |
| 13 | ПС 35/10 кВ «Дачная» | 127 | 133 | 190 | 80 | 80 |
| 14 | ПС 35/6 кВ «Поселок» | 924 | 792 | 1510 | 1360 | 1360 |
| 15 | ПС 35/6 кВ «Лесная» | 817 | 669 | 690 | 610 | 610 |
| 16 | ПС 35/6 кВ «Новоаганская» | 914 | 1036 | 1040 | 1040 | 1040 |

Резервы и дефициты мощности на подстанциях (ПС) 35/6 (10) кВ, эксплуатируемых «РГЭС» в г. Радужный представлены в таблице 121.

Таблица 121 – Резервы и дефициты мощности ПС 35/6 (10) кВ «РГЭС» в г. Радужный

| № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Количество установленных трансформаторов и их мощность, МВА | Резерв/ (-) дефицит мощности, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35/10 кВ «Город-1» | 2х6,3 | 0,0 |
| 2 | ПС 35/6 кВ «Город-2» | 2х10 | 0,0 |
| 3 | ПС 35/10 кВ «Город-3» | 2х10 | 0,0 |
| 4 | ПС 35/10 кВ «Дачная» | 2х6,3 | 3,97 |
| 5 | ПС 35/6 кВ «ГТЭС-2» | 1х6,3 | 5,59 |
| 6 | ПС 35/6 кВ «Аэропорт» | 2х4,0 | 0,96 |
| 7 | ПС35/6 кВ «Причал» | 2х4,0 | 3,34 |
| 8 | ПС 35/6 кВ «Котельная-2» | 2х6,3 | 4,41 |
| 9 | ПС 35/10 кВ «Котельная-3» | 2х6,3 | 0,69 |
| 10 | ПС 35/6 кВ «Котельная-4» | 2х4,0 | 1,84 |
| 11 | ПС 35/6 кВ «Кирпичная» | 2х4,0 | 1,8 |
| 12 | ПС 35/6 кВ «Поселок» | 2х4,0 | 0 |
| 13 | ПС 35/6 кВ «Лесная» | 2х4,0 | 3,03 |
| 14 | ПС 35/10 кВ «Новоаганская» | 2х6,3 | 1,26 |

Дефицит мощности подстанциях (ПС) 35/6 (10) кВ, эксплуатируемых «РГЭС» в г. Радужный – отсутствует. В тоже время на отдельных трансформаторных подстанциях отсутствует запас мощности.

Резервы и дефициты мощности на трансформаторных подстанциях (ТП) 6 (10)/0,4 кВ, эксплуатируемых «РГЭС» в г. Радужный представлены в таблице 122.

Таблица 122 – Резервы и дефициты ТП 6 (10)/0,4 кВ «РГЭС» в г. Радужный

| № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Количество установленных трансформаторов и их мощность, МВА | резерв/ (-) дефицит мощности, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-11 | 2х630 | 0 |
| 2 | ТП-12 | 2х630 | 0 |
| 3 | ТП-13 | 2х1000 | 316,9 |
| 4 | ТП-14 | 1х400+1х630 | 0 |
| 5 | РП-1 | 2х1000+2х630 | 596,9 |
| 6 | ТП-21 | 2х1000 | 144,6 |
| 7 | ТП-22 | 2х400 | 122,2 |
| 8 | ТП-23 | 2х1000 | 0 |
| 9 | ТП-24 | 2х630 | 236,1 |
| 10 | ТП-25 | 2х1000 | 111,35 |
| 11 | ТП-26 | 2х1000 | 0 |
| 12 | ТП-31 | 2х1000 | 195,2 |
| 13 | ТП-32 | 2х1000 | 0 |
| 14 | ТП-33 | 2х630 | 0 |
| 15 | ТП-41 | 2х630 | 0 |
| 16 | ТП-42 | 2х1000 | 152,4 |
| 17 | ТП-51 | 2х1000 | 0 |
| 18 | ТП-53 | 2х1000 | 145 |
| 19 | ТП-61 | 2х1000 | 0 |
| 20 | ТП-62 | 2х1000 | 201,7 |
| 21 | ТП-63 | 2х1000 | 0 |
| 22 | ТП-64 | 2х1000 | 344,3 |
| 23 | ТП-64А | 2х630 | 70,6 |
| 24 | ТП-71 | 2х1000 | 0 |
| 25 | ТП-72 | 2х1000 | 124,6 |
| 26 | ТП-73 | 2х630 | 617,8 |
| 27 | ТП-74 | 2х1000 | 511,5 |
| 28 | ТП-75 | 2х160 | 44,2 |
| 29 | ТП-78 | 1х400+1х250 | 250 |
| 30 | РП-2 | 2х1000+2х630 | 99,3 |
| 31 | ТП-81 | 160 | 54 |
| 32 | ТП-82 | 250 | 6 |
| 33 | ТП-91 | 2х630 | 0 |
| 34 | ТП-92 | 2х630 | 0 |
| 35 | ТП-93 | 2х630 | 0 |
| 36 | ТП-94 | 2х1000 | 239,8 |
| 37 | ТП-1001 | 2х630 | 0 |
| 38 | ТП-1002 | 2х1000 | 976,4 |
| 39 | ТП-1003 | 2х630 | 660 |
| 40 | ТП-1004 | 2х630 | 0 |
| 41 | ТП-1005 | 2х630 | 820 |
| 42 | КТПН-1101 | 400 | 0 |
| 43 | КТПН-1102 | 400 | 0 |
| 44 | КТПН-2201 | 63 | 234 |
| 45 | КТПН-2202 | 160 | 0 |
| 46 | КТПН-2303 | 630 | 0 |
| 47 | КТПН-2304 | 250 | 0 |
| 48 | КТПН-2306 | 250 | 250 |
| 49 | КТПН-101 | 400 | 160 |
| 50 | КТПН-102 | 250 | 62 |
| 51 | КТПН-103 | 250 | 0 |
| 52 | КТПН-103А | 25 | 155 |
| 53 | КТПН-104 | 250 | 142 |
| 54 | КТПН-105 | 1х400 | 550 |
| 55 | КТПН-106 | 1х400 | 550 |
| 56 | КТПН-107 | 400 | 60 |
| 57 | КТПН-108 | 1х400+1х630 | 670 |
| 58 | КТПН-109 | 2х630 | 620 |
| 59 | КТП-110 | 1*400+1*400 | 0 |
| 60 | КТПН-111 | 250 | 42 |
| 61 | КТПН-112 | 2х630 | 383 |
| 62 | КТПН-112а | 2х630 | 547 |
| 63 | КТП-113 | 2х400 | 7 |
| 64 | КТПН-114 | 2х400 | 302 |
| 65 | КТПН-115а | 2х400 | 0 |
| 66 | КТПН-117 | 2х400 | 383 |
| 67 | КТПН-118 | 400 | 0 |
| 68 | КТПН-119 | 400 | 81 |
| 69 | КТПН-123 | 250 | 10 |
| 70 | КТПН-129 | 160 | 0 |
| 71 | КТПН-130 | 250 | 0 |
| 72 | КТПН-130.1 | 400 | 0 |
| 73 | КТПН-131 | 250 | 0 |
| 74 | КТПН-131А | 400 | 52 |
| 75 | КТПН-135 | 2х630 | 274,5 |
| 76 | КТПН-136 | 250 | 80 |
| 77 | КТПН-137 | 2х400 | 0 |
| 78 | КТПН-138 | 630 | 0 |
| 79 | КТПН-139 | 2х630 | 380 |
| 80 | КТП-140 | 2х1000 | 1028 |
| 81 | КТПН-141 | 2х1000 | 838 |
| 82 | КТПН-145 | 400 | 0 |
| 83 | КТПН-145А | 400 | 0 |
| 84 | КТПН-147 | 250 | 0 |
| 85 | КТПН-148 | 2х400 | 0 |
| 86 | КТПН-151 | 400 | 110 |
| 87 | КТПН-152 | 400 | 0 |
| 88 | КТПН-153 | 250 | 140 |
| 89 | КТПН-155 | 250 | 0 |
| 90 | ТП-156 | 2х400 | 0 |
| 91 | КТПН-157 | 250 | 0 |
| 92 | КТПН-160 | 2х630 | 754 |
| 93 | КТПН-161 | 250 | 0 |
| 94 | КТПН-167 | 160 | 239 |
| 95 | КТПН-168 | 160 | 229 |
| 96 | КТПН-169 | 250 | 45 |
| 97 | КТПН-170 | 100 | 0 |
| 98 | КТПН-171 | 100 | 10 |
| 99 | КТПН-173 | 250 | 37,8 |
| 100 | КТПН-174 | 160 | 89,2 |
| 101 | КТПН-36 | 250 | 26,5 |
| 102 | РП-3 | 2х630 | 141,3 |
| 103 | РП-4 | 2х630 | 394,45 |
| 104 | РП-11 | 2х630 | 655 |
| 105 | ТП-9 | 2х400 | 320 |
| 106 | КТПН-1 | 400 | 0 |
| 107 | КТПН-3 | 250 | 0 |
| 108 | КТПН-3А | 250 | 0 |
| 109 | КТПН-5 | 400 | 0 |
| 110 | КТПН-6 | 250 | 72,9 |
| 111 | КТПН-9 | 630 | 190 |
| 112 | КТПН-9А | 630 | 190 |
| 113 | КТПН-14 | 160 | 54 |
| 114 | КТПН-15 | 2х630 | 800 |
| 115 | КТПН-16 | 160 | 59 |
| 116 | КТПН-17 | 160 | 59 |
| 117 | КТПН-18 | 400 | 0 |
| 118 | ТП-18А | 2х400 | 0 |
| 119 | КТПН-22 | 250 | 0 |
| 120 | КТПН-23 | 630 | 0 |
| 121 | КТПН-24 | 250 | 0 |
| 122 | КТПН-25А | 160 | 0 |
| 123 | КТПН-26 | 400 | 60 |
| 124 | КТПН-26А | 400 | 60 |
| 125 | КТПН-27 | 400 | 0 |
| 126 | КТПН-28 | 630 | 0 |
| 127 | КТПН-29 | 160 | 54 |
| 128 | КТПН-31 | 400 | 0 |
| 129 | КТПН-32 | 250 | 0 |
| 130 | КТПН-33 | 160 | 0 |
| 131 | КТПН-34 | 400 | 0 |
| 132 | КТПН-35 | 400 | 47 |
| 133 | КТПН-36 | 160 | 31 |
| 134 | КТПН-41 | 250 | 0 |
| 135 | КТПН-42 | 400 | 0 |
| 136 | КТПН-43 | 250 | 102 |
| 137 | КТПН-44 | 400 | 78 |
| 138 | КТПН-45 | 400 | 135 |
| 139 | КТПН-45А | 400 | 135 |
| 140 | КТПН-46 | 250 | 0 |
| 141 | КТПН-47 | 630 | 20 |
| 142 | КТПН-49 | 160 | 44 |
| 143 | КТПН-55 | 630 | 0 |
| 144 | КТПН-56 | 250 | 101,5 |
| 145 | КТПН-57 | 630 | 90 |
| 146 | КТПН-59 | 250 | 0 |
| 147 | КТПМ-60 | 40 | 9,5 |
| 144 | КТПН-62 | 250 | 0 |
| 145 | КТПН-62А | 250 | 91 |
| 146 | КТПН-63 | 250 | 0 |
| 147 | КТПН-65 | 160 | 62 |
| 148 | КТПН-67 | 250 | 82 |
| 149 | КТПН-68 | 2х1000 | 709 |
| 150 | КТПН-69 | 3х1000 | 270 |
| 151 | КТПН-71 | 630 | 0 |
| 152 | КТПН-76 | 400 | 60 |
| 153 | КТПН-77 | 2х400 | 0 |
| 154 | КТПН-79А | 250 | 92 |
| 155 | КТПН-80 | 160 | 49 |
| 156 | КТПН-83 | 400 | 11,6 |
| 157 | КТПН-92 | 250 | 92 |
| 158 | КТПН-98 | 630 | 92 |
| 159 | КТПМ-100 | 250 | 0 |
| 160 | КТПН-108 | 160 | 104 |
| 161 | КТПН-109 | 250 | 132 |
| 162 | КТПН-110 | 2х250 | 0 |
| 163 | КТПН-115 | 400 | 160 |
| 164 | КТПН-116 | 400 | 160 |
|  | ИТОГО РЕЗЕРВ |  | 22645,1 |

Дефицит мощности трансформаторных подстанциях (ТП) 6 (10)/0,4 кВ, эксплуатируемых «РГЭС» в г. Радужный – отсутствует. В тоже время на отдельных трансформаторных подстанциях отсутствует запас мощности.

Оценка имеющихся (2021 г.) резервов и дефицитов мощности в системе электроснабжения г. Радужный и ожидаемых (2022-2040 гг.) резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса представлены в таблице 123.

Таблица 123 – Оценка существующих и перспективных резервов и дефицитов в системе электроснабжения в г. Радужный

| Наименование показателя | Значение показателей по годам, тыс. кВт*ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| Объем полученной электроэнергии | 171829,403 | 158272,035 | 322360,74 | 323095,05 | 323829,36 | 324563,66 | 325297,97 | 326032,28 | 326766,59 | 327500,89 | 327500,89 | 327500,89 | 327500,89 | 327500,89 | 327500,89 | 327500,89 | 327500,89 | 327500,89 | 327500,89 | 327500,89 |
| Потери электроэнергии в электрических сетях среднего напряжения 1-го уровня (35 кВ) | 2333,211 | 2502,886 | 3841,77 | 2848,24 | 2854,72 | 2861,19 | 2867,66 | 2874,14 | 2880,61 | 2887,08 | 2887,08 | 2887,08 | 2887,08 | 2887,08 | 2887,08 | 2887,08 | 2887,08 | 2887,08 | 2887,08 | 2887,08 |
| Полезно используемая (реализованная) электроэнергия потребителями среднего напряжения 1-го уровня (35 кВ) | 45346,986 | 29588,650 | 166464,7 | 166843,89 | 167223,08 | 167602,27 | 167981,46 | 168360,65 | 168739,84 | 169119,03 | 169119,03 | 169119,03 | 169119,03 | 169119,03 | 169119,03 | 169119,03 | 169119,03 | 169119,03 | 169119,03 | 169119,03 |
| Потери электроэнергии в электрических сетях среднего напряжения 2-го уровня (6,10 кВ) | 3798,639 | 3698,414 | 3693,99 | 3702,4 | 3710,82 | 3719,23 | 3727,65 | 3736,06 | 3744,48 | 3752,89 | 3752,89 | 3752,89 | 3752,89 | 3752,89 | 3752,89 | 3752,89 | 3752,89 | 3752,89 | 3752,89 | 3752,89 |
| Полезно используемая (реализованная) электроэнергия потребителями среднего напряжения 2-го уровня (6,10 кВ) | 65998,868 | 64996,868 | 79602,01 | 79784,14 | 79965,47 | 80146,8 | 80328,12 | 80509,45 | 80690,78 | 80872,11 | 80872,11 | 80872,11 | 80872,11 | 80872,11 | 80872,11 | 80872,11 | 80872,11 | 80872,11 | 80872,11 | 80872,11 |
| Потери электроэнергии в электрических сетях низкого напряжения (0,4 кВ) | 1673,188 | 1421,509 | 1421,7 | 1424,93 | 1428,17 | 1431,41 | 1434,65 | 1437,89 | 1441,13 | 1444,37 | 1444,37 | 1444,37 | 1444,37 | 1444,37 | 1444,37 | 1444,37 | 1444,37 | 1444,37 | 1444,37 | 1444,37 |
| Полезно используемая (реализованная) электроэнергия потребителями низкого напряжения (0,4 кВ) | 37739,129 | 41142,791 | 43724,59 | 43824,19 | 43923,79 | 44023,39 | 44122,99 | 44222,59 | 44322,19 | 44421,79 | 44421,79 | 44421,79 | 44421,79 | 44421,79 | 44421,79 | 44421,79 | 44421,79 | 44421,79 | 44421,79 | 44421,79 |
| Общее количество электроэнергии, полезно реализованной потребителям, в том числе: | 149084,983 | 135728,309 | 289792,1 | 290452,22 | 291112,33 | 291772,45 | 292432,57 | 293092,69 | 293752,81 | 294412,93 | 294412,93 | 294412,93 | 294412,93 | 294412,93 | 294412,93 | 294412,93 | 294412,93 | 294412,93 | 294412,93 | 294412,93 |
| Населению | 36078,838 | 38547,760 | 41466,87 | 41561,33 | 41655,79 | 41750,24 | 41844,7 | 41939,16 | 42033,62 | 42128,07 | 42128,07 | 42128,07 | 42128,07 | 42128,07 | 42128,07 | 42128,07 | 42128,07 | 42128,07 | 42128,07 | 42128,07 |
| Бюджетным потребителям | 8775,725 | 7774,44 | 9726,62 | 9748,78 | 9770,93 | 9793,09 | 9815,24 | 9837,4 | 9859,56 | 9881,71 | 9881,71 | 9881,71 | 9881,71 | 9881,71 | 9881,71 | 9881,71 | 9881,71 | 9881,71 | 9881,71 | 9881,71 |
| Промышленным потребителям | 84426,640 | 72885,412 | 192848,22 | 193287,51 | 193726,8 | 194166,08 | 194605,37 | 195044,66 | 195483,95 | 195923,24 | 195923,24 | 195923,24 | 195923,24 | 195923,24 | 195923,24 | 195923,24 | 195923,24 | 195923,24 | 195923,24 | 195923,24 |
| Прочим потребителям | 19803,780 | 16520,693 | 45750,39 | 45854,61 | 45958,82 | 46063,04 | 46167,25 | 46271,47 | 46375,68 | 46479,9 | 46479,9 | 46479,9 | 46479,9 | 46479,9 | 46479,9 | 46479,9 | 46479,9 | 46479,9 | 46479,9 | 46479,9 |
| Суммарные потери электроэнергии в системе электроснабжения, в том числе: | 6906,386 | 7805,038 | 7957,46 | 7975,58 | 7993,71 | 8011.83 | 8029,96 | 8048,09 | 8066,21 | 8084,34 | 8084,34 | 8084,34 | 8084,34 | 8084,34 | 8084,34 | 8084,34 | 8084,34 | 8084,34 | 8084,34 | 8084,34 |
| Технические потери электроэнергии | 6906,386 | 7805,038 | 7957,46 | 7975,58 | 7993,71 | 8011.83 | 8029,96 | 8048,09 | 8066,21 | 8084,34 | 8084,34 | 8084,34 | 8084,34 | 8084,34 | 8084,34 | 8084,34 | 8084,34 | 8084,34 | 8084,34 | 8084,34 |

Система теплоснабжения

Котельные № 159 и № 160 МУП «РТС» города Радужный расположены на одной площадке с котельной КВГМ МУП «РТС» города Радужный, подключены в общую с ней сеть и работают в летний период на нужды ГВС либо в переходные периоды, когда тепловые нагрузки потребителей заметно ниже расчетных и основная котельная КВГМ выведена из работы. В зимний период котельные № 159, № 160 обеспечивают покрытие собственных нужд котельной КВГМ. В связи с этим, в балансах установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто котельные КВГМ, № 159 и № 160 рассматриваются единым блоком.

Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблице 124.

Таблица 124 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных, Гкал/час

| № п/п | Наименование показателя | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 - МУП «РТС» города Радужный |  |  |
|  | ЦТС-1 (Котельные КВГМ, №159, №160) |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | 204,000 | 204,000 |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной КВГМ | 150,000 | 150,000 |
| 1.2 | Установленная тепловая мощность котельной №159 | 27,000 | 27,000 |
| 1.3 | Установленная тепловая мощность котельной №160 | 27,000 | 27,000 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность станции | 167,970 | 167,970 |
| 2.1 | Располагаемая тепловая мощность котельной КВГМ | 118,600 | 118,600 |
| 2.2 | Располагаемая тепловая мощность котельной №159 | 26,370 | 26,370 |
| 2.3 | Располагаемая тепловая мощность котельной №160 | 23,000 | 23,000 |
| 3. | Затраты тепла на собственные нужды | 2,894 | 2,894 |
| 3.1 | Затраты тепла на собственные нужды котельной КВГМ | 1,298 | 1,298 |
| 3.2 | Затраты тепла на собственные нужды котельной №159 | 0,954 | 0,954 |
| 3.3 | Затраты тепла на собственные нужды котельной №160 | 0,642 | 0,642 |
| 4. | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 10,610 | 10,610 |
| 5. | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 140,950 | 149,550 |
| 6.0.1 | отопление и вентиляция | 124,220 | 101,350 |
| 6.0.2 | горячее водоснабжение | 16,730 | 48,200 |
| 7. | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 128,265 | 133,534 |
| 7.0.1 | отопление и вентиляция | 113,040 | 90,496 |
| 7.0.2 | горячее водоснабжение | 15,224 | 43,038 |
| 8. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 13,516 | 4,916 |
| 8.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), % | 8,05% | 2,93% |
| 9. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 26,202 | 20,932 |
| 9.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), % | 15,60% | 12,46% |
| 10. | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 115,076 | 115,076 |
| 10.1 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла (котельная КВГМ) | 67,302 | 67,302 |
| 10.2 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла (котельная №159) | 16,416 | 16,416 |
| 10.3 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла (котельная №160) | 13,358 | 13,358 |
| 11. | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 96,811 | 100,484 |
| 12. | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1984,700 | 1356,543 |
| 13. | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,071 | 0,108 |
|  | Котельная Центральная |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | 36,000 | 36,000 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность станции | 33,680 | 33,680 |
| 3. | Затраты тепла на собственные нужды | 0,237 | 0,237 |
| 4. | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,350 | 1,350 |
| 5. | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 6,430 | 6,700 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | 6,430 | 6,700 |
| 6.2 | горячее водоснабжение |  |  |
| 7. | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 6,173 | 8,310 |
| 7.1 | отопление и вентиляция | 6,173 | 8,310 |
| 7.2 | горячее водоснабжение |  |  |
| 8. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 25,663 | 25,393 |
| 8.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), % | 76,20% | 75,39% |
| 9. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 25,920 | 23,783 |
| 9.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), % | 76,96% | 70,61% |
| 10. | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 29,443 | 29,443 |
| 11. | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 6,623 | 8,505 |
| 12. | Зона действия источника тепловой мощности, га | 691,200 | 233,859 |
| 13. | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,011 | 0,042 |
|  | Итого по ЕТО №1 - МУП «РТС» города Радужный |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | 240,000 | 240,000 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность станции | 201,650 | 201,650 |
| 3. | Затраты тепла на собственные нужды | 3,131 | 3,131 |
| 4. | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 11,960 | 11,960 |
| 5. | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 147,380 | 156,250 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | 130,650 | 108,050 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | 16,730 | 48,200 |
| 7. | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 134,437 | 141,844 |
| 7.1 | отопление и вентиляция | 119,213 | 98,806 |
| 7.2 | горячее водоснабжение | 15,224 | 43,038 |
| 8. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 39,179 | 30,309 |
| 8.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), % | 19,43% | 15,03% |
| 9. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 52,122 | 44,715 |
| 9.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), % | 25,85% | 22,17% |
| 10. | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 144,519 | 144,519 |
| 11. | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 103,434 | 108,989 |
| 12. | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2675,900 | 1590,402 |
| 13. | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,056 | 0,099 |
|  | ЕТО №2 - ООО «Росна» |  |  |
|  | Котельная Южная промзона |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | 20,500 | 20,500 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность станции | 18,520 | 18,520 |
| 3. | Затраты тепла на собственные нужды | 0,381 | 0,381 |
| 4. | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,900 | 0,900 |
| 5. | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 2,240 | 2,240 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | 2,240 | 2,240 |
| 6.2 | горячее водоснабжение |  |  |
| 7. | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 2,090 | 2,016 |
| 7.1 | отопление и вентиляция | 2,090 | 2,016 |
| 7.2 | горячее водоснабжение |  |  |
| 8. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 14,999 | 14,999 |
| 8.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), % | 80,99% | 80,99% |
| 9. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 15,149 | 15,223 |
| 9.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), % | 81,80% | 82,20% |
| 10. | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 14,139 | 14,139 |
| 11. | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 2,331 | 2,273 |
| 12. | Зона действия источника тепловой мощности, га | 136,200 | 45,212 |
| 13. | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,025 | 0,073 |
|  | Котельная БПО «ВН» |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | 15,840 | 15,840 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность станции | 11,640 | 11,640 |
| 3. | Затраты тепла на собственные нужды | 0,238 | 0,238 |
| 4. | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,512 | 0,512 |
| 5. | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 1,570 | 1,570 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | 1,570 | 1,570 |
| 6.2 | горячее водоснабжение |  |  |
| 7. | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,510 | 1,413 |
| 7.1 | отопление и вентиляция | 1,510 | 1,413 |
| 7.2 | горячее водоснабжение |  |  |
| 8. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 9,320 | 9,320 |
| 8.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), % | 80,07% | 80,07% |
| 9. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 9,380 | 9,477 |
| 9.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), % | 80,58% | 81,42% |
| 10. | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,442 | 7,442 |
| 11. | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,320 | 1,256 |
| 12. | Зона действия источника тепловой мощности, га | 43,200 | 19,738 |
| 13. | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,052 | 0,110 |
|  | Котельная ПМК |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | 20,000 | 20,000 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность станции | 19,760 | 19,760 |
| 3. | Затраты тепла на собственные нужды | 0,407 | 0,407 |
| 4. | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,924 | 0,924 |
| 5. | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 1,870 | 1,870 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | 1,870 | 1,870 |
| 6.2 | горячее водоснабжение |  |  |
| 7. | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,770 | 1,683 |
| 7.1 | отопление и вентиляция | 1,770 | 1,683 |
| 7.2 | горячее водоснабжение |  |  |
| 8. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 16,559 | 16,559 |
| 8.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), % | 83,80% | 83,80% |
| 9. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 16,659 | 16,746 |
| 9.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), % | 84,31% | 84,75% |
| 10. | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 15,353 | 15,353 |
| 11. | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 2,137 | 2,068 |
| 12. | Зона действия источника тепловой мощности, га | 109,600 | 17,356 |
| 13. | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,028 | 0,174 |
|  | Котельная ВПК |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | 11,000 | 11,000 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность станции | 9,840 | 9,840 |
| 3. | Затраты тепла на собственные нужды | 0,203 | 0,203 |
| 4. | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,433 | 0,433 |
| 5. | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 1,360 | 1,360 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | 1,360 | 1,360 |
| 6.2 | горячее водоснабжение |  |  |
| 7. | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,277 | 1,224 |
| 7.1 | отопление и вентиляция | 1,277 | 1,224 |
| 7.2 | горячее водоснабжение |  |  |
| 8. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,844 | 7,844 |
| 8.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), % | 79,72% | 79,72% |
| 9. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 7,927 | 7,980 |
| 9.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), % | 80,56% | 81,10% |
| 10. | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,637 | 6,637 |
| 11. | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,178 | 1,141 |
| 12. | Зона действия источника тепловой мощности, га | 39,900 | 17,059 |
| 13. | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,048 | 0,109 |
|  | Котельная ВРМЗ |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | 13,920 | 13,920 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность станции | 11,440 | 11,440 |
| 3. | Затраты тепла на собственные нужды | 0,234 | 0,234 |
| 4. | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,502 | 0,502 |
| 5. | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,780 | 0,780 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | 0,780 | 0,780 |
| 6.2 | горячее водоснабжение |  |  |
| 7. | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,770 | 0,702 |
| 7.1 | отопление и вентиляция | 0,770 | 0,702 |
| 7.2 | горячее водоснабжение |  |  |
| 8. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 9,924 | 9,924 |
| 8.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), % | 86,75% | 86,75% |
| 9. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 9,934 | 10,002 |
| 9.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), % | 86,84% | 87,43% |
| 10. | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,246 | 7,246 |
| 11. | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,822 | 0,779 |
| 12. | Зона действия источника тепловой мощности, га | 67,700 | 38,276 |
| 13. | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,022 | 0,038 |
|  | Итого по ЕТО №2 - ООО «Росна» |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | 81,260 | 81,260 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность станции | 71,200 | 71,200 |
| 3. | Затраты тепла на собственные нужды | 1,463 | 1,463 |
| 4. | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,271 | 3,271 |
| 5. | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 7,820 | 7,820 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | 7,820 | 7,820 |
| 6.2 | горячее водоснабжение |  |  |
| 7. | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 7,417 | 7,038 |
| 7.1 | отопление и вентиляция | 7,417 | 7,038 |
| 7.2 | горячее водоснабжение |  |  |
| 8. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 58,646 | 58,646 |
| 8.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), % | 82,37% | 82,37% |
| 9. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 59,049 | 59,428 |
| 9.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), % | 82,93% | 83,47% |
| 10. | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 50,817 | 50,817 |
| 11. | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 7,788 | 7,517 |
| 12. | Зона действия источника тепловой мощности, га | 396,600 | 137,640 |
| 13. | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,031 | 0,086 |
|  | ЕТО №3 - НВФ ПАО НК «РуссНефть» |  |  |
|  | Котельная ВУТТ |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | 13,000 | 13,000 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность станции | 13,000 | 13,000 |
| 3. | Затраты тепла на собственные нужды | 0,227 | 0,227 |
| 4. | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,861 | 0,861 |
| 5. | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 6,140 | 6,140 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | 6,140 | 6,140 |
| 6.2 | горячее водоснабжение |  |  |
| 7. | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 7,550 | 5,526 |
| 7.1 | отопление и вентиляция | 7,550 | 5,526 |
| 7.2 | горячее водоснабжение |  |  |
| 8. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 5,772 | 5,772 |
| 8.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), % | 44,40% | 44,40% |
| 9. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,362 | 6,386 |
| 9.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), % | 33,55% | 49,12% |
| 10. | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,773 | 8,773 |
| 11. | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 5,777 | 4,387 |
| 12. | Зона действия источника тепловой мощности, га | 129,200 | 77,251 |
| 13. | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,067 | 0,086 |
|  | Итого по ЕТО №3 - НВФ ПАО НК «РуссНефть» |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | 13,000 | 13,000 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность станции | 13,000 | 13,000 |
| 3. | Затраты тепла на собственные нужды | 0,227 | 0,227 |
| 4. | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,861 | 0,861 |
| 5. | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 6,140 | 6,140 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | 6,140 | 6,140 |
| 6.2 | горячее водоснабжение |  |  |
| 7. | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 7,550 | 5,526 |
| 7.1 | отопление и вентиляция | 7,550 | 5,526 |
| 7.2 | горячее водоснабжение |  |  |
| 8. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 5,772 | 5,772 |
| 8.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), % | 44,40% | 44,40% |
| 9. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,362 | 6,386 |
| 9.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), % | 33,55% | 49,12% |
| 10. | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,773 | 8,773 |
| 11. | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 5,777 | 4,387 |
| 12. | Зона действия источника тепловой мощности, га | 129,200 | 77,251 |
| 13. | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,067 | 0,086 |
|  | ЕТО №4 - АО «Негуснефть» |  |  |
|  | Котельная №2 «БПО» |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | 6,540 | 6,540 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность станции | 6,540 | 6,540 |
| 3. | Затраты тепла на собственные нужды | 0,025 | 0,025 |
| 4. | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,300 | 0,300 |
| 5. | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 4,030 | 4,030 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | 4,030 | 4,030 |
| 6.2 | горячее водоснабжение |  |  |
| 7. | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 3,750 | 3,627 |
| 7.1 | отопление и вентиляция | 3,750 | 3,627 |
| 7.2 | горячее водоснабжение |  |  |
| 8. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,185 | 2,185 |
| 8.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), % | 33,41% | 33,41% |
| 9. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,465 | 2,588 |
| 9.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), % | 37,69% | 39,57% |
| 10. | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,105 | 4,105 |
| 11. | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 2,552 | 2,474 |
| 12. | Зона действия источника тепловой мощности, га | 75,700 | 35,893 |
| 13. | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,054 | 0,110 |
|  | Итого по ЕТО №4 - АО «Негуснефть» |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | 6,540 | 6,540 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность станции | 6,540 | 6,540 |
| 3. | Затраты тепла на собственные нужды | 0,025 | 0,025 |
| 4. | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,300 | 0,300 |
| 5. | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 4,030 | 4,030 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | 4,030 | 4,030 |
| 6.2 | горячее водоснабжение |  |  |
| 7. | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 3,750 | 3,627 |
| 7.1 | отопление и вентиляция | 3,750 | 3,627 |
| 7.2 | горячее водоснабжение |  |  |
| 8. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,185 | 2,185 |
| 8.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), % | 33,41% | 33,41% |
| 9. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,465 | 2,588 |
| 9.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), % | 37,69% | 39,57% |
| 10. | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,105 | 4,105 |
| 11. | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 2,552 | 2,474 |
| 12. | Зона действия источника тепловой мощности, га | 75,700 | 35,893 |
| 13. | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,054 | 0,110 |
|  | Итого по городскому округу Радужный |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность | 340,800 | 340,800 |
| 2. | Располагаемая тепловая мощность станции | 292,390 | 292,390 |
| 3. | Затраты тепла на собственные нужды | 4,846 | 4,846 |
| 4. | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 16,392 | 16,392 |
| 5. | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 165,370 | 174,240 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | 148,640 | 126,040 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | 16,730 | 48,200 |
| 7. | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 153,154 | 158,035 |
| 7.1 | отопление и вентиляция | 137,930 | 114,997 |
| 7.2 | горячее водоснабжение | 15,224 | 43,038 |
| 8. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 105,782 | 96,912 |
| 8.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), % | 36,18% | 33,14% |
| 9. | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 117,998 | 113,117 |
| 9.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), % | 40,36% | 38,69% |
| 10. | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 208,214 | 208,214 |
| 11. | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 119,550 | 123,367 |
| 12. | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3277,400 | 1841,186 |
| 13. | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,053 | 0,097 |

В) Система газоснабжения

Производительность существующей системы газоснабжения г. Радужный рассчитаны на удовлетворения спроса на газ источников тепловой энергии с потреблением на уровне настоящего периода, так и с учетом перспективного спроса. Система газоснабжения г. Радужный имеет достаточный резерв мощности в системе ресурсоснабжения при существующем положении, так и с учетом будущего спроса.

Таблица 125 – Базовые и перспективные топливные балансы

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка тепловой энергии, Гкал | 514931,880 | 481588,654 | 457065,343 | 451490,229 | 480890,137 | 502860,098 | 527238,071 | 551359,300 | 553605,072 | 555462,134 | 557630,219 | 558898,056 | 560165,893 | 565930,145 | 569381,028 | 572831,912 | 576282,796 | 579733,680 | 583184,563 | 586635,447 |
| 2. | Отпуск в сеть, Гкал | 508468,970 | 474419,654 | 450260,452 | 444767,554 | 473722,675 | 495363,665 | 519375,100 | 543153,562 | 545374,247 | 547209,272 | 549349,731 | 550603,853 | 551857,974 | 557545,225 | 560945,111 | 564344,996 | 567744,882 | 571144,767 | 574544,653 | 577944,538 |
| 3. | Затрачено условного топлива, т.у.т., в т.ч.: | 80744,564 | 75632,570 | 73827,282 | 71983,628 | 76518,002 | 79904,371 | 83662,822 | 87369,556 | 87710,508 | 87993,232 | 88324,464 | 88516,673 | 88708,883 | 89591,689 | 90132,339 | 90672,989 | 91213,639 | 91754,289 | 92294,939 | 92835,589 |
| 3.1 | уголь, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | природный газ, т.у.т. | 80744,564 | 75632,570 | 73827,282 | 71983,628 | 76518,002 | 79904,371 | 83662,822 | 87369,556 | 87710,508 | 87993,232 | 88324,464 | 88516,673 | 88708,883 | 89591,689 | 90132,339 | 90672,989 | 91213,639 | 91754,289 | 92294,939 | 92835,589 |
| 3.3 | СУГ, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 156,806 | 157,048 | 161,525 | 159,436 | 159,117 | 158,900 | 158,681 | 158,462 | 158,435 | 158,414 | 158,393 | 158,377 | 158,362 | 158,309 | 158,299 | 158,289 | 158,279 | 158,270 | 158,260 | 158,251 |
| 5. | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 158,799 | 159,421 | 163,966 | 161,846 | 161,525 | 161,304 | 161,084 | 160,856 | 160,826 | 160,804 | 160,780 | 160,763 | 160,746 | 160,690 | 160,679 | 160,669 | 160,660 | 160,650 | 160,640 | 160,631 |
| 6. | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | уголь, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | природный газ, тыс. м3 | 55300,058 | 50992,678 | 50687,684 | 49423,538 | 52531,497 | 54852,624 | 57428,773 | 59969,688 | 60203,479 | 60397,330 | 60624,420 | 60756,223 | 60888,026 | 61493,230 | 61863,819 | 62234,407 | 62604,995 | 62975,583 | 63346,171 | 63716,759 |
| 6.3 | СУГ, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | уголь, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | природный газ, ккал/кг | 10221 | 10382 | 10196 | 10195 | 10196 | 10197 | 10198 | 10198 | 10198 | 10198 | 10198 | 10198 | 10198 | 10199 | 10199 | 10199 | 10199 | 10199 | 10199 | 10199 |
| 7.3 | СУГ, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля в топливном балансе, %, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | уголь, % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2 | природный газ, % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 8.3 | СУГ, % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

#### Система водоснабжения

Производительность системы централизованного водоснабжения г. Радужный ограничена производительностью водоочистных сооружений населенного пункта.

Информация по производительности водоочистных сооружений г. Радужный представлена в таблице 126.

Таблица 126 – Производительность ВОС г. Радужный

| № п/п | ВОС | Производительность, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВОС-8000 | 4000 |
| 2 | ВОС-15000 | 15000 |
| 3 | ВОС-1000 | 1000 |

Существующий и прогнозный баланс распределения водопроводной воды в г. Радужный на базовый (2021 г.) и на перспективный период (2022-2040 гг.) представлены в таблице 128.

Вывод: В настоящее время и в перспективе производительность водоочистных сооружений г. Радужный достаточна для обеспечения потребности в воде питьевого качества потребителей услуги централизованного водоснабжения г. Радужный.

#### Система водоотведения

Информация по производительности КОС и КНС г. Радужный представлена в таблице 127.

Таблица 127 – Производительность КОС, КНС г. Радужный

| № п/п | КОС, КНС | Производительность, тыс. м3/год (м3/сут.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | КОС-15000 | 5475 (15000) |
| 2 | КОС-400 | 146 (400) |
| 3 | КНС-7, КНС-8, КНС-4, ГКНС | 7727 (66) |
| 4 | КНС-1, КНС-2, КНС-3 | 438 (26) |

Существующий и прогнозный баланс распределения сточных вод в г. Радужный на базовый (2021 г.) и на перспективный период (2022-2040 гг.) представлены в таблице 129.

Вывод: В настоящее время и в перспективе производительности КОС и КНС г. Радужный достаточно для обеспечения потребности в транспортировке и очистке стоков в централизованной системе водоотведения г. Радужный.

В настоящее время централизованная ливневая канализация на территории г. Радужный отсутствует. Ввиду отсутствия организованного стока ливневых вод с проезжих частей поверхностные воды попадают в реки и другие водные объекты без очистки.

Таблица 128 – Существующий и прогнозный баланс распределения водопроводной воды в г. Радужный

| Наименование показателя | Значение показателей по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| Суммарная проектная производительность технологических зон | 8760,00 | 8760,00 | 8760,00 | 8760,00 | 8760,00 | 8760,00 | 8760,00 | 8760,00 | 8760,00 | 8760,00 | 8760,00 | 8760,00 | 8760,00 | 8760,00 | 8760,00 | 8760,00 | 8796,50 | 8796,50 | 8796,50 | 8796,50 |
| Поднято воды | 2205,56 | 2220,90 | 2223,69 | 2226,49 | 2229,28 | 2232,07 | 2269,69 | 2318,85 | 2368,01 | 2417,16 | 2466,32 | 2515,48 | 2564,63 | 2613,79 | 2662,95 | 2712,11 | 2761,26 | 2810,42 | 2859,58 | 2920,27 |
| Собственные нужды | 162,04 | 162,04 | 162,04 | 162,04 | 162,04 | 162,04 | 162,04 | 162,04 | 162,04 | 162,04 | 162,04 | 162,04 | 162,04 | 162,04 | 162,04 | 162,04 | 162,04 | 162,04 | 162,04 | 162,04 |
| Подано в сеть | 2043,52 | 2058,86 | 2061,65 | 2064,44 | 2067,24 | 2070,03 | 2107,65 | 2156,81 | 2205,96 | 2255,12 | 2304,28 | 2353,44 | 2402,59 | 2451,75 | 2500,91 | 2550,06 | 2599,22 | 2648,38 | 2697,54 | 2758,23 |
| Потери, неучтенные расходы | 157,94 | 159,15 | 159,37 | 159,58 | 159,80 | 160,01 | 162,92 | 166,72 | 170,52 | 174,32 | 178,12 | 181,92 | 185,72 | 189,52 | 193,32 | 197,12 | 200,92 | 204,72 | 208,52 | 213,21 |
| То же в % от поданной в сеть | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 |
| Всего реализовано, в т.ч.: | 1885,59 | 1898,69 | 1901,08 | 1903,47 | 1905,86 | 1908,24 | 1940,40 | 1982,43 | 2024,46 | 2066,48 | 2108,51 | 2150,53 | 2192,56 | 2234,58 | 2276,61 | 2318,63 | 2360,66 | 2402,68 | 2444,71 | 2496,60 |
| Населению | 1701,67 | 1689,83 | 1691,96 | 1694,09 | 1696,21 | 1698,34 | 1726,96 | 1764,36 | 1801,77 | 1839,17 | 1876,57 | 1913,97 | 1951,38 | 1988,78 | 2026,18 | 2063,58 | 2100,99 | 2138,39 | 2175,79 | 2221,97 |
| Бюджетным потребителям | 90,96 | 115,82 | 115,97 | 116,11 | 116,26 | 116,40 | 118,36 | 120,93 | 123,49 | 126,06 | 128,62 | 131,18 | 133,75 | 136,31 | 138,87 | 141,44 | 144,00 | 146,56 | 149,13 | 152,29 |
| Прочим потребителям | 92,96 | 94,93 | 95,05 | 95,17 | 95,29 | 95,41 | 97,02 | 99,12 | 101,22 | 103,32 | 105,43 | 107,53 | 109,63 | 111,73 | 113,83 | 115,93 | 118,03 | 120,13 | 122,24 | 124,83 |
| Резерв/дефицит, тыс. м3/год | 6554,44 | 6539,10 | 6536,31 | 6533,51 | 6530,72 | 6527,93 | 6490,31 | 6441,15 | 6391,99 | 6342,84 | 6293,68 | 6244,52 | 6195,37 | 6146,21 | 6097,05 | 6047,89 | 6035,24 | 5986,08 | 5936,92 | 5876,23 |
| Резерв/дефицит, % | 74,8 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,5 | 74,1 | 73,5 | 73,0 | 72,4 | 71,8 | 71,3 | 70,7 | 70,2 | 69,6 | 69,0 | 68,6 | 68,1 | 67,5 | 66,8 |

Таблица 129 – Существующий и прогнозный баланс распределения сточных вод г. Радужный

| Наименование показателя | Значение показателей по годам |
| --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| Производительность по КОС г. Радужный | 5621,00 | 5621,00 | 5621,00 | 5621,00 | 5621,00 | 5621,00 | 5621,00 | 5621,00 | 5621,00 | 5621,00 | 5621,00 | 5621,00 | 5621,00 | 5621,00 | 5621,00 | 5621,00 | 5657,50 | 5657,50 | 5657,50 | 5657,50 |
| Объем отведенных стоков по г. Радужный | 1968,78 | 2005,63 | 2008,16 | 2010,68 | 2013,20 | 2015,73 | 2051,00 | 2092,99 | 2134,99 | 2176,99 | 2218,98 | 2260,98 | 2302,98 | 2344,97 | 2386,97 | 2428,97 | 2470,96 | 2512,96 | 2554,96 | 2638,95 |
| Поступление всего: | 1968,78 | 2005,63 | 2008,16 | 2010,68 | 2013,20 | 2015,73 | 2051,00 | 2092,99 | 2134,99 | 2176,99 | 2218,98 | 2260,98 | 2302,98 | 2344,97 | 2386,97 | 2428,97 | 2470,96 | 2512,96 | 2554,96 | 2638,95 |
| Технологические нужды | 87,61 | 88,25 | 88,36 | 88,47 | 88,58 | 88,69 | 90,24 | 92,09 | 93,94 | 95,79 | 97,64 | 99,48 | 101,33 | 103,18 | 105,03 | 106,87 | 108,72 | 110,57 | 112,42 | 116,11 |
| Население | 1588,03 | 1624,56 | 1626,61 | 1628,65 | 1630,70 | 1632,74 | 1661,31 | 1695,33 | 1729,34 | 1763,36 | 1797,38 | 1831,39 | 1865,41 | 1899,43 | 1933,45 | 1967,46 | 2001,48 | 2035,50 | 2069,51 | 2137,55 |
| Бюджет | 139,83 | 142,40 | 142,58 | 142,76 | 142,94 | 143,12 | 145,62 | 148,60 | 151,58 | 154,57 | 157,55 | 160,53 | 163,51 | 166,49 | 169,47 | 172,46 | 175,44 | 178,42 | 181,40 | 187,37 |
| Прочие | 115,97 | 118,33 | 118,48 | 118,63 | 118,78 | 118,93 | 121,01 | 123,49 | 125,96 | 128,44 | 130,92 | 133,40 | 135,88 | 138,35 | 140,83 | 143,31 | 145,79 | 148,26 | 150,74 | 155,70 |
| неучтенный объем | 37,34 | 38,11 | 38,15 | 38,20 | 38,25 | 38,30 | 38,97 | 39,77 | 40,56 | 41,36 | 42,16 | 42,96 | 43,76 | 44,55 | 45,35 | 46,15 | 46,95 | 47,75 | 48,54 | 50,14 |
| Резерв (+)/дефицит (-) проектной производительности КОС г. Радужный | 3652,22 | 3615,37 | 3612,84 | 3610,32 | 3607,80 | 3605,27 | 3570,00 | 3528,01 | 3486,01 | 3444,01 | 3402,02 | 3360,02 | 3318,02 | 3276,03 | 3234,03 | 3192,03 | 3186,54 | 3144,54 | 3102,54 | 3018,55 |
| то же в % | 65,0 | 64,3 | 64,3 | 64,2 | 64,2 | 64,1 | 63,5 | 62,8 | 62,0 | 61,3 | 60,5 | 59,8 | 59,0 | 58,3 | 57,5 | 56,8 | 56,3 | 55,6 | 54,8 | 53,4 |

#### Система обращения с ТКО

Прогноз резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для захоронения (обезвреживания) ТКО, от потребителей г. Радужный с учетом перспективного спроса на коммунальные ресурсы и применяемых технологий в рамках реализации запланированных мероприятий сформирован на основании и с учетом следующих условий:

- расчет объема образования ТКО произведен на основании прогноза численности населения;

- в расчете принят полный охват системой обращения ТКО населения, проживающего в многоквартирных домах и в частном жилищном фонде;

- объем образования ТКО от бюджетных потребителей и прочих потребителей принят на основании прогноза, определенного «Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования городской округ Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», с учетом его корректировки в связи с корректировкой прогнозной численности населения;

Для исключения дефицита мощности существующего полигона ТБО г. Радужный предлагается к 2026 году провести его реконструкцию, с организаций дополнительных карт вместимостью 2000 тыс. м3 ТКО. При этом планируется поступление ТКО от потребителей г. Радужный до 90 тыс. м3 в год.

Оценка ожидаемых (2022-2040 гг.) резервов и дефицитов мощности в системе сбора и утилизации ТКО г. Радужный на перспективу, с учетом будущего спроса представлены в таблице 130.

- Таблица 130 – Оценка существующих и перспективных резервов и дефицитов в системе сбора и утилизации ТКО в г. Радужный

| Показатель | Объемы обращения ТКО по годам, тыс. т |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| проектная мощность полигона ТБО | 2086,57 | 2086,57 | 4086,57 | 4086,57 | 4086,57 | 4086,57 | 4086,57 | 4086,57 | 4086,57 | 4086,57 | 4086,57 | 4086,6 | 4086,57 | 4086,57 | 4086,57 | 4086,57 | 4086,57 | 4086,57 | 4086,57 | 4086,57 |
| накоплено на начало года | 1901,4 | 1985,30 | 2069,31 | 2153,42 | 2237,64 | 2321,96 | 2406,39 | 2490,92 | 2575,56 | 2660,31 | 2745,16 | 2830,20 | 2915,43 | 3000,85 | 3086,47 | 3172,27 | 3258,26 | 3344,45 | 3430,82 | 3517,38 |
| поступление в год | 83,90 | 84,01 | 84,11 | 84,22 | 84,32 | 84,43 | 84,53 | 84,64 | 84,75 | 84,85 | 85,04 | 85,23 | 85,42 | 85,61 | 85,80 | 85,99 | 86,18 | 86,37 | 86,56 | 86,75 |
| накоплено на конец года | 1985,30 | 2069,31 | 2153,42 | 2237,64 | 2321,96 | 2406,39 | 2490,92 | 2575,56 | 2660,31 | 2745,16 | 2830,20 | 2915,43 | 3000,85 | 3086,47 | 3172,27 | 3258,26 | 3344,45 | 3430,82 | 3517,38 | 3604,14 |
| резерв/дефицит полигона ТБО | 101,27 | 17,26 | 1933,15 | 1848,93 | 1764,61 | 1680,18 | 1595,65 | 1511,01 | 1426,26 | 1341,41 | 1256,37 | 1171,17 | 1085,72 | 1000,10 | 914,30 | 828,31 | 742,12 | 655,75 | 569,19 | 482,43 |
| Доля резерва от проектной мощности, % | 4,9 | 0,8 | 47,3 | 45,2 | 43,2 | 41,1 | 39,0 | 37,0 | 34,9 | 32,8 | 30,7 | 28,7 | 26,6 | 24,5 | 22,4 | 20,3 | 18,2 | 16,0 | 13,9 | 11,8 |

### Анализ показателей готовности системы ресурсоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решений

#### Система электроснабжения

В г. Радужный постоянно ведется систематизация выявленных дефектов в работе оборудования и сетей, технологических режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

Мероприятия по подготовке объектов электроснабжения к работе выполняется в соответствии с утвержденными графиками ППР; отклонений и нарушений при выполнении намеченных планов – не зафиксировано.

Схема сети электроснабжения, мощности подстанционного оборудования г. Радужный гарантирует бесперебойность электроснабжения.

Качество услуг электроснабжения определено условиями договора и гарантирует бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Проблемы в готовности системы электроснабжения г. Радужный – отсутствуют.

#### Система теплоснабжения

В г. Радужный подготовка котельных и тепловых сетей к отопительному периоду начинается в предыдущем периоде с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

Непосредственная подготовка систем теплоснабжения к эксплуатации в зимних условиях заканчивается не позднее срока, установленного для данной местности с учетом ее климатической зоны.

Проблемы в готовности системы теплоснабжения г. Радужный – отсутствуют.

#### Система газоснабжения

В качестве показателя надежности системы принимается готовность системы к эффективной и безотказной работе, которая оценивается по результатам испытаний.

Для расчета показателей надежности системы, помимо характеристик интенсивности отказов элементов, необходимо также задавать характеристики, описывающие затраты времени на восстановление их работоспособности - ремонт или замену.

Прямое улучшение показателей надежности систем контроля и управления связано с определенными техническими трудностями, поэтому часто повышают надежность путем резервирования малонадежных приборов и устройств. При этом приобретает большое значение другая качественная характеристика приборов, называемая ремонтопригодностью.

При оценке показателей надежности системы телемеханики целесообразно считать отказом только события, при которых система телемеханики не выполняет заданную функцию в течение времени, большего некоторой заданной величины, принятой за критерий оценки наличия отказа. Таким образом, перерыв и отказ системы отличаются только продолжительностью.

Проблемы в готовности системы газоснабжения г. Радужный – отсутствуют.

#### Система водоснабжения

В г. Радужный подготовка объектов водоснабжения начинается с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлических и технологических режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

Мероприятия по подготовке объектов водоснабжения к работе выполнялись в соответствии с утвержденными графиками; отклонений и нарушений при выполнении намеченных планов не зафиксировано.

Сети водоснабжения г. Радужный закольцованы, что гарантирует бесперебойность водоснабжения. Насосное оборудование имеет резерв как по производительности, так и взаимозаменяемости в случае нештатных ситуаций.

Качество услуг водоснабжения определено условиями договора и гарантирует бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Основными проблемами, снижающими показатели готовности системы водоснабжения г. Радужный, являются:

- часть сетей имеют срок эксплуатации превышающий нормативный;

- низкая степень автоматизации и диспетчеризации объектов.

#### Система водоотведения

В г. Радужный подготовка объектов водоотведения начинается с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлических и технологических режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

Мероприятия по подготовке объектов водоотведения к работе выполнялись в соответствии с утвержденными графиками; отклонений и нарушений при выполнении намеченных планов не зафиксировано.

Схема сети водоотведения г. Радужный гарантирует бесперебойность водоотведения. Насосное оборудование имеет резерв как по производительности, так и взаимозаменяемости в случае нештатных ситуаций.

Качество услуг водоотведения определено условиями договора и гарантирует бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Проблемы в готовности системы водоотведения г. Радужный – отсутствуют.

В настоящее время централизованная ливневая канализация на территории г. Радужный отсутствует. Ввиду отсутствия организованного стока ливневых вод с проезжих частей поверхностные воды попадают в реки и другие водные объекты без очистки.

#### Система сбора и утилизации ТКО

Показатели готовности системы сбора и утилизации ТКО в г. Радужный рассмотрены на отдельных существенных направлениях деятельности указанного направления, влияющих на возможности круглогодичного и круглосуточного обеспечения обращения ТКО в городе:

а) Обеспечение полигона ТБО г. Радужный электроснабжением.

Объем потреблением электрической энергии по полигону ТБО г. Радужный за 2021 г. представлен в таблице 131.

Таблица 131 – Объем потреблением электрической энергии по полигону ТБО г. Радужный за 2021 год

| Период | 2021 г. |
| --- | --- |
| Объем потребления, тыс. кВт*ч | 167,31 |

б) Обеспечение полигона ТБО г. Радужный расходными материалами.

Основным расходным материалом для ведения технологического процесса на полигоне ТБО г. Радужный является – песок. Песком находящиеся на полигоне ТБО отходы изолируются для захоронения.

Расходы на изолирующие материалы (песок) для захоронения ТКО по полигону ТБО г. Радужный за 2021 г. представлен в таблице 132.

Таблица 132 – Расходы на изолирующие материалы (песок) по полигону ТБО г. Радужный за 2021 год

| Период | 2021 г. |
| --- | --- |
| Объем песка, т | 6,0 |

в) Обеспечение полигона ТБО г. Радужный ГСМ и спецтехникой.

Для ведения транспортных работ на полигоне ТБО г. Радужный требуется запас топлива и наличие специальной техники. Специальная техника используется на полигоне ТБО г. Радужный для выполнения транспортных работ по складированию ТБО (перевозке, разработке, перемещению и укладке материала для изоляции).

Виды работ, осуществляемые специальной техникой на полигоне ТБО г. Радужный и их количество за 2021 г. представлено в таблице 133.

Таблица 133 – Виды работ, осуществляемые специальной техникой на полигоне ТБО г. Радужный и их количество за 2021 год

| Вид работ | Продолжительность, машино-часы |
| --- | --- |
| Доставка | 1992,00 |
| Завоз воды | 72,00 |
| Транспортирование изолирующего материала | 348,00 |
| Погрузка изолирующего груза | 116,00 |
| Откачка канализации | 6,00 |

Проблемы в готовности системы обращения ТКО г. Радужный – отсутствуют.

### Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

#### Система электроснабжения

В г. Радужный собственные источники генерации электроэнергии – не предусмотрены. При транспортировке и распределении электрической энергии воздействия на окружающую среду минимальны и выражены незначительными шумами и маловероятными техногенными авариями на трансформаторных подстанциях, влекущие за собой протекание масла. От иных объектов электроснабжения вредное воздействие на окружающую среду – отсутствует.

Электромагнитные поля от трансформаторного оборудования не выходят за металлические ограждающие кожуха.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде от системы электроснабжения необходимо по возможности применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

#### Система теплоснабжения

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ действующими предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Источники тепловой энергии муниципального образования г. Радужный работают на попутном нефтяном газе. Нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, оксида азота, диоксида серы.

Все теплоснабжающие организации имеют разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

Загрязняющие вещества от котельных г. Радужный в полном объеме выбрасываются в воздух без очистки.

#### Система газоснабжения

Проблем воздействия системы газоснабжения г. Радужный на окружающую среду – не выявлено.

#### Система водоснабжения

В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» источники водоснабжения имеют зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02- 84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Все скважины водозабора имеют зоны санитарной охраны первого пояса, размеры которых соответствуют 30 метрам. Зоны санитарной охраны первого пояса ограждены забором, благоустроены и озеленены. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

#### Система водоотведения

Протоколы результатов исследований качества сточной воды на выходе КОС-15000 в г. Радужный за 2021 год представлены на рисунках 84-95.

Протоколы результатов исследований качества сточной воды на выходе КОС-400 в г. Радужный за 2021 год представлены на рисунках 96-107.

Результаты исследований показывают, что системы водоотведения г. Радужный не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, сверх допустимых значений.

В настоящее время централизованная ливневая канализация на территории г. Радужный отсутствует. Ввиду отсутствия организованного стока ливневых вод с проезжих частей поверхностные воды попадают в реки и другие водные объекты без очистки.

| Рисунок 84 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-15000 (январь 2021 г.) | Рисунок 85 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-15000 (февраль 2021 г.) |
| --- | --- |
| Рисунок 86 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-15000 (март 2021 г.) | Рисунок 87 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-15000 (апрель 2021 г.) |
| Рисунок 88 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-15000 (май 2021 г.) | Рисунок 89 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-15000 (июнь 2021 г.) |
| Рисунок 90 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-15000 (июль 2021 г.) | Рисунок 91 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-15000 (август 2021 г.) |
| Рисунок 92 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-15000 (сентябрь 2021 г.) | Рисунок 93 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-15000 (октябрь 2021 г.) |
| Рисунок 94 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-15000 (ноябрь 2021 г.) | Рисунок 95 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-15000 (декабрь 2021 г.) |
| Рисунок 96 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-400 (январь 2021 г.) | Рисунок 97 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-400 (февраль 2021 г.) |
| Рисунок 98 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-400 (март 2021 г.) | Рисунок 99 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-400 (апрель 2021 г.) |
| Рисунок 100 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-400 (май 2021 г.) | Рисунок 101 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-400 (июнь 2021 г.) |
| Рисунок 102 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-400 (июль 2021 г.) | Рисунок 103 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-400 (август 2021 г.) |
| Рисунок 104 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-400 (сентябрь 2021 г.) | Рисунок 105 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-400 (октябрь 2021 г.) |
| Рисунок 106 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-400 (ноябрь 2021 г.) | Рисунок 107 – Протокол результатов исследований качества сточной воды на выходе с КОС-400 (декабрь 2021 г.) |

Система обращения с ТКО

Объекты размещения (захоронения) ТКО потенциально опасны для окружающей среды. Значение показателя соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для размещения (захоронения) ТКО, определяемый как отношение общего количество произведенных проб (воды, воздуха, др.), соответствующих установленным требованиям, к общему количеству проб.

Основными проблемами являются: загрязнение атмосферного воздуха; загрязнение почвы; загрязнение водного бассейна.

Негативное воздействие на окружающую среду оказывают стихийно образующиеся несанкционированные свалки.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду на территории г. Радужный регулярно проводятся следующие мероприятия:

ликвидация несанкционированных свалок;

проведение акций по уборке лесных участков;

вывоз крупногабаритного мусора из частного сектора;

регулярное информирование жителей по вопросам сбора и утилизации ТК

3.3 Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы (обеспечиваются ли необходимые объемы ремонтов и развития), платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

А) Система электроснабжения

Анализ финансового состояния «РГЭС» в г. Радужный за 2015-2017 гг. в объеме информации размещенной на сайте организации представлены в таблице 134.

Таблица 134 – Анализ финансового состояния «РГЭС» в г. Радужный за 2015-2017 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт за 2015 г. | утвержденное на 2016 г. | предложения на 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели эффективности деятельности организации |  |  |  |  |
| 1.1. | Выручка | тыс. руб. | 448 988,00 | 467 831,34 | 557 972,06 |
| 1.2. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | 32 252,00 | 49 780,75 | 60 021,36 |
| 1. 3. | EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. руб. | 87 645,00 | 106 475,33 | 128 762,08 |
| 1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 19 894,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 % и более | % | 7,0 | 11,0 | 11,0 |
| 3.3. | Заявленная мощность | МВт | 44,73 | 43,49 | 44,50 |
| 3. | Объем полезного отпуска электроэнергии — всего | кВт·ч | 304 300 | 287 390 | 298 770 |
| 3.5 | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей3 | тыс. кВт | 44 483 | 47 550 | 45 042 |
| 3.6. | Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) | % | 5,209 | 5,193% с учетом приказа Минэнерго России от 30.09.2014 №674 | 5,193% с учетом приказа Минэнерго России от 30.09.2014г. №674 |
| 3.7. | Реквизиты программы энергоэффек- тивности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)3 |  | долгосрочная программа на 2015-2019 гг., утверждена ген. директором ОАО "РГЭС" 02.09.2014 | долгосрочная программа на 2015-2019 гг., утверждена ген. директором ОАО "РГЭС" 02.09.2014 | долгосрочная программа на 2015-2019 гг., утверждена ген. директором ОАО "РГЭС" 02.09.2014 |
| 4. | Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации — всего | тыс. руб. | 263 353,12 | 344 142,75 | 398 557,26 |
| 4. | Расходы, связанные с производством и реализацией; подконтрольные расходы — всего | тыс. руб. | 155 005,60 | 148 079,71 | 176 788,42 |
|  | в том числе: оплата труда |  | 124 383,86 | 117 046,16 | 140 167,29 |
|  | ремонт основных фондов |  | 524,09 | 0,00 | 0,00 |
|  | материальные затраты |  | 16 951,96 | 16 504,14 | 18 842,03 |
| 4.2 | Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1; неподконтрольные расходы — всего | тыс. руб. | 130 147,59 | 149 453,76 | 187 881,88 |
| 4. | Выпадающие, излишние доходы(расходы) прошлых лет | тыс. руб. | -21 800,07 | 46 609,28 | 33 886,96 |
| 4. | Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников | тыс. руб. | 17 408,13 | 35 127,46 | 34 998,76 |
| 4.4.1. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) |  | Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры от 27.08.2015 г. №95-П | Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры от 27.08.2015 г. №95-П | Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры от 27.08.2015 г. №95-П |
|  | Справочно: |  |  |  |  |
|  | Объем условных единиц | у. е. | 5 489,63 | 5 508,47 | 5 528,82 |
|  | Операционные расходы на условную единицу | тыс. руб. (у. е.) | 47,97 | 62,48 | 72,09 |
| 5. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности |  |  |  |  |
| 5. | Среднесписочная численность персонала | человек | 178 | 186 | 186 |
| 5.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. руб. на чел. | 58 134 | 52 440 | 62 799 |
| 5.3. | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) |  | Коллективный договор на 2014-2016 гг. | Коллективный договор на 2014-2016 гг. | Коллективный договор на 2014-2016 гг. |
|  | Справочно: |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. руб | 1 064 | 1 064 | 1 064 |
|  | Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |

Расчет необходимой валовой выручки сетевой организации на технологическое присоединение «РГЭС» в г. Радужный за 2015-2016 гг. в объеме информации размещенной на сайте организации представлены в таблице 135.

Таблица 135 – Расчет необходимой валовой выручки «РГЭС» в г. Радужный на технологическое присоединение

|  | Показатели | Ожидаемые данные за текущий период (2015 год), тыс. руб. | Плановые показатели на следующий период (2016 год), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению - всего | 1 934 | 2 107 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | вспомогательные материалы | 46 | 64 |
|  | энергия на хозяйственные нужды | 4 | 6 |
|  | оплата труда | 1 357 | 1 337 |
|  | отчисления на страховые взносы | 353 | 405 |
|  | прочие расходы - всего | 166 | 220 |
|  | из них: |  |  |
|  | работы и услуги производственного характера | 0 | 0 |
|  | налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций | 1 | 1 |
|  | работы и услуги непроизводственного характера - всего | 165 | 219 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | услуги связи | 13 | 13 |
|  | расходы на охрану и пожарную безопасность | 2 | 1 |
|  | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 8 | 9 |
|  | плата за аренду имущества | 0 | 0 |
|  | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 142 | 196 |
|  | внереализационные расходы - всего | 8 | 75 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | расходы на услуги банков | 7 | 29 |
|  | процент за пользование кредитом | 0 | 0 |
|  | прочие обоснованные расходы | 0 | 0 |
|  | денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) | 1 | 46 |
| 2. | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0 | 3 359 |
| 3. | Выпадающие доходы (экономия средств) Итого (размер необходимой валовой выручки) | 1 911 | 4 839 |

Б) Система теплоснабжения

Сведения об основных финансово-хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций представлены в таблицах 136-139.

Таблица 136 – Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП «РТС» г. Радужный

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - наименование отсутствует |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 29.03.2022 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 308 470,10 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 271 679,12 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2.1 | прочее | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | млн.мз | 38,72 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 1 085,23 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 57 519,14 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 5,90 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 9 752,8700 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 792,41 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 205,58 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 79 432,72 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 24 088,02 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 23 216,69 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 6 672,54 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 22 859,25 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 755,25 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 28 843,16 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 13 494,89 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 256,37 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 13 543,10 |
| 3.15.1 | ТМЦ, услуги производственного характера, работы и услуги по договорам со сторонними организациями, и другие | тыс. руб. | 13 543,10 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -5 226,22 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 832,05 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 13 270,10 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 13 270,10 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 16 037,00 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 2 767,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9cd1fcfb-3e37-4ee8-9bf0-b26e11645c8f |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 240,00 |
| 8.1 | котельная "КВГМ" | Гкал/ч | 150,00 |
| 8.2 | котельная №159 | Гкал/ч | 27,00 |
| 8.3 | котельная №160 | Гкал/ч | 27,00 |
| 8.4 | котельная "Центральная" | Гкал/ч | 36,00 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 147,38 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 436,4830 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 308,0950 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 244,9192 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 63,1758 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 0,00 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 123,13 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 44,18 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 166,00 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 34,00 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 160,1700 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 160,1700 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 150,5900 |
| 18.1 | котельная "КВГМ" | кг усл. топл./Гкал | 149,1620 |
| 18.2 | котельная №159 | кг усл. топл./Гкал | 142,4830 |
| 18.3 | котельная №160 | кг усл. топл./Гкал | 118,7100 |
| 18.4 | котельная "Центральная" | кг усл. топл./Гкал | 171,4580 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,03 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,35 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=a61429e6-08e4-4ec5-af1b-bf3c572fd385 |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=a61429e6-08e4-4ec5-af1b-bf3c572fd385 |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=a61429e6-08e4-4ec5-af1b-bf3c572fd385 |

Таблица 137 – Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО «Росна»

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - Регулируемый вид деятельности: котельные Южная Промзона, ВРМЗ, ВПК, БПО ВН, ПМК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 29.03.2022 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 78 042,32 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 63 571,80 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 4 300,31 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 3,32 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 7 989,39 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 6,05 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 1 321,3900 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 1 458,71 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 36 644,21 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 10 844,87 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 415,39 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 1 463,29 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 3 726,66 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 3 726,66 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 1 029,28 |
| 3.15.1 | Другие расходы, связанные с производством тепловой энергии | тыс. руб. | 1 029,28 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 14 470,53 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 14 470,53 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=aa73515f-9d5d-41d9-82b6-ba604e35f573 |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 80,20 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 14,11 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 41,2900 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 34,3700 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 8,86 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 3,58 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 3,58 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 67,00 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 0,00 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 160,0400 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 160,0400 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 160,0400 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 32,00 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,50 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x |  |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x |  |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  |

Таблица 138 – Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности НВФ ПАО НК «РуссНефть»

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - наименование отсутствует |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 29.03.2022 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 2 397,44 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 1 656,46 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2.1 | газ природный по нерегулируемой цене | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 896,36 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 0,45 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х | Прочее |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,39 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 6,26 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 216,8800 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 1,13 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 637,67 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 198,75 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 7,04 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2,06 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 1,16 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 599,26 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 209,00 |
| 3.15.1 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 209,00 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 740,98 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 617,48 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x |  |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 13,00 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 6,14 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 8,9636 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 2,4469 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1,9880 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,0610 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,4589 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 0,00 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,00 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,00 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 11,00 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 1,90 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 159,1800 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 159,1800 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 143,3000 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,02 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,04 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x |  |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x |  |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  |

Таблица 139 – Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «Негуснефть»

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система теплоснабжения: - наименование отсутствует |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 29.03.2022 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 7 765,40 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 7 122,25 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2.1 | газ природный по нерегулируемой цене | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 916,30 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 3,20 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 701,54 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 6,02 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 116,6000 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 110,49 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 2 630,95 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 789,74 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1 037,95 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 300,29 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 1 319,20 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 78,37 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 105,97 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 85,63 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 38,14 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 9,61 |
| 3.15.1 | налог на имущество | тыс. руб. | 9,61 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 643,15 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 643,15 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=08b437da-9afd-4f92-80d6-142104156067 |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 6,54 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 0,11 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 6,0580 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 0,7440 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,7440 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 0,00 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,28 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,00 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 4,00 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 1,00 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 156,0300 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 0,0000 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 196,6309 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 19,25 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,06 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=029f41b5-a75f-46c0-8ab8-a15dfb07f6d5 |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e8f9f5d5-5dff-4724-b598-a36aeb520b83 |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=b5768d53-1553-4a80-98a7-69c52a1a423f |

В) Система водоснабжения

Информация об основных показателях финансово-хозяйственных показателях «РГЭС» по водоснабжению за 2020-2021 гг. представлена в таблице 140.

Таблица 140 – Информация об основных показателях финансово-хозяйственных показателях «РГЭС» по водоснабжению

| Показатель | Значения, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2020 г. АО «ГЭС» | 2021 г. АО «ГЭС» |
| Совокупный доход/выручка от реализации (по водоснабжению) | 109 391 | 108 844 |
| Ежегодные совокупные затраты на оказание услуг водоснабжения | 114 759 | 118 407 |
| Общий финансовый результат предприятия (прибыль (+) / убыток(-)) | 792 129 | 993 240 |
| в т.ч. по водоснабжению | - 5 368 | - 9 564 |

Информация об экономически обоснованном тарифе «РГЭС» по водоснабжению за 2020-2021 годы представлена в таблице 141.

Таблица 141 – Информация об экономически обоснованном тарифе «РГЭС» по водоснабжению

| Показатель | Значения, руб. / м3 |
| --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. |
| Экономически обоснованный тариф на услуги водоснабжения (средний) | 55,85 | 57,78 |
| Экономически обоснованный тариф для населения на услуги водоснабжения | 67,02 | 69,33 |

Информация об основных фондах (средствах) системы водоснабжения на балансе «РГЭС» за 2020-2021 годы представлена в таблице 142.

Таблица 142 – Информация об основных фондах (средствах) системы водоснабжения на балансе «РГЭС»

| Показатель | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. |
| Состояние сетей |  |  |  |
| Доля сетей водоснабжения (магистральные, уличные, внутриквартальные), имеющая уровень износа | % | 60,31 | 62,12 |
| ниже 30% | % | 18,4 | 9,1 |
| от 30% до 60% | % | 16,2 | 21,6 |
| выше 60% | % | 65,4 | 69,3 |
| требуют немедленной перекладки | % | 0 | 0 |
| Совокупные годовые расходы на планово-предупредительный ремонт сетей и сооружений ВКХ | тыс. руб. в год | 3416,424 | 4595,738 |
| в т.ч. по водоснабжению | тыс. руб. | 3416,424 | 4595,738 |
| Расходы на замену (перекладку) имеющихся сетей | тыс. руб. | 1749,258 | 2964,046 |
| в т.ч. сетей водоснабжения | тыс. руб. | 1749,258 | 2964,046 |
| Расходы на расширение или строительство новых сетей и сооружений ВКХ | тыс. руб. | 0 | 0 |
| в т.ч. сетей | тыс. руб. | 0 | 0 |
| в т.ч. сетей водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 |
| инвестиционные расходы предприятия (капитальные вложения) в основные фонды за отчетный период, всего и в том числе профинансированные из: | тыс. руб. | 0 | 0 |
| нераспределенной прибыли прошлых лет | тыс. руб. | 0 | 0 |

Информация о расходах энергетических ресурсов по «РГЭС» на деятельность по водоснабжению за 2020-2021 годы представлена в таблице 143.

Таблица 143 – Информация о расходах энергетических ресурсов по «РГЭС» по водоснабжению

| Показатель | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии за год |  |  |
| Объем потребленной электроэнергии по водоснабжению | тыс. кВт*ч | 2102,176 | 2117,225 |
| Общий объем потребленной предприятием электроэнергии | тыс. кВт*ч | 2102,176 | 2117,225 |
| в т.ч по основному виду деятельности | тыс. кВт*ч | 2102,176 | 2117,225 |
| Объем потребленной тепловой энергии | Гкал | 1847,861 | 2225,303 |

Г) Система водоотведения

Информация об основных финансово-хозяйственных показателях «РГЭС» по водоотведению за 2020-2021 годы представлена в таблице 144.

Таблица 144 – Информация об основных показателях финансово-хозяйственных показателях «РГЭС» по водоотведению

| Показатель | Значения, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2020 г. АО «ГЭС» | 2021 г.АО «ГЭС» |
| Совокупный доход/выручка от реализации (по водоотведению) | 67244 | 67253 |
| Ежегодные совокупные затраты на оказание услуг водоотведения и очистки сточных вод | 93497 | 96205 |
| Общий финансовый результат предприятия (прибыль (+) / убыток(-)) | 792129 | 993240 |
| в т.ч. по водоотведению и очистке сточных вод | -26253 | -28952 |

Информация об экономически обоснованном тарифе «РГЭС» по водоотведению за 2020-2021 годы представлена в таблице 145.

Таблица 145 – Информация об экономически обоснованном тарифе «РГЭС» по водоотведению

| Показатель | Значения, руб./м3 |
| --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. |
| Экономически обоснованный тариф на услуги водоотведения и очистки сточных вод (средний) | 35,30 | 36,51 |
| Экономически обоснованный тариф для населения по услуге водоотведения (канализации) | 42,36 | 43,81 |

Информация об основных фондах (средствах) системы водоотведения на балансе «РГЭС» за 2020-2021 гг. представлена в таблице 146.

Таблица 146 – Информация об основных фондах (средствах) системы водоотведения на балансе «РГЭС»

| Показатель | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. |
| Состояние сетей |  |  |  |
| Доля сетей водоотведения (магистральные, уличные, внутриквартальные), имеющая уровень износа | % |  |  |
| ниже 30% | % | 1 | 1 |
| от 30% до 60% | % |  |  |
| выше 60% | % |  |  |
| требуют немедленной перекладки | % |  |  |
| Совокупные годовые расходы на планово-предупредительный ремонт сетей и сооружений ВКХ | тыс. руб в год | 3499,264 | 4782,510 |
| в т.ч. по водоотведению | тыс. руб | 3499,264 | 4782,510 |
| Расходы на замену (перекладку) имеющихся сетей | тыс. руб | 0 | 2352,658 |
| в т.ч. сетей канализации | тыс. руб | 0 | 2352,658 |
| Расходы на расширение или строительство новых сетей и сооружений ВКХ | тыс. руб | 0 | 0 |
| в т.ч. сетей | тыс. руб | 0 | 0 |
| в т.ч. сетей канализации | тыс. руб | 0 | 0 |
| инвестиционные расходы предприятия (капитальные вложения) в основные фонды за отчетный период, всего и в том числе профинансированные из: | тыс. руб | 10578,6 | 17228,0 |
| нераспределенной прибыли прошлых лет | тыс. руб | 0 | 1521 |

Информация о расходах энергетических ресурсов по «РГЭС» на деятельность по водоотведению за 2020-2021 оды представлена в таблице 147.

Таблица 147 – Информация о расходах энергетических ресурсов по «РГЭС» по водоотведению

| Показатель | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии за год |  |  |
| Объем потребленной электроэнергии по водоотведению | тыс. кВт*ч | 1743,076 | 1750,184 |
| Общий объем потребленной предприятием электроэнергии | тыс. кВт*ч | 1743,076 | 1750,184 |
| в т.ч по основному виду деятельности | тыс. кВт*ч | 1743,076 | 1750,184 |
| Объем потребленной тепловой энергии | Гкал | 1033,416 | 1239,001 |

# Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета, и сбора информации

4.1. Анализ состояния энергоресурсосбережения в городском округе Радужный, в том числе наличие обоснованной программы мер и источников финансирования мероприятий по энергоресурсосбережению в многоквартирных домах, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях

Основная цель программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в г. Радужный: Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в г. Радужный за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий, организаций и потребителей, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы города на энергосберегающий путь развития.

При этом планируется:

сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере;

сокращение бюджетных расходов на предоставление мер социальной поддержки населению на оплату жилищно-коммунальных услуг;

снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и воды;

сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии;

сокращение потерь тепловой и электрической энергии и воды;

повышение уровня компетенции населения и специалистов в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

4.2. Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов

Сведения о доле потребителей электрической энергии, оснащенных приборами учета и количестве потребителей электрической энергии, оснащенных программно-аппаратными комплексами в г. Радужный за 2017-2021 годы представлено в таблице 148.

Таблица 148 – Сведения о доле потребителей электрической энергии, оснащенных приборами учета и количестве потребителей электрической энергии, оснащенных программно-аппаратными комплексами в г. Радужный

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля потребителей электрической энергии, оснащенных приборами учета расхода электрической энергии, в т.ч: | % | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
| Население |  | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Бюджетные потребители |  | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| Промышленные потребители |  | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Прочие потребители |  | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 |
| Количество потребителей электрической энергии, оснащенных программно-аппаратными комплексами, в т. ч.: | ед. | 1412 | 1449 | 1596 | 1626 | 1708 |
| Население |  | 989 | 1020 | 1138 | 1172 | 1249 |
| Бюджетные потребители |  | 68 | 68 | 69 | 67 | 66 |
| Промышленные потребители |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Прочие потребители |  | 351 | 357 | 389 | 387 | 393 |

Сведения о доле потребителей воды, оснащенных приборами учета и количестве потребителей воды, оснащенных программно-аппаратными комплексами в г. Радужный за 2017-2021 годы, представлено в таблице 149.

Таблица 149 – Сведения о доле потребителей воды, оснащенных приборами учета и количестве потребителей воды, оснащенных программно-аппаратными комплексами в г. Радужный

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля потребителей воды, оснащенных приборами учета расхода тепла, в т.ч: | % | 84,23 | 85,00 | 92,47 | 91,89 | 93,82 |
| Население |  | 84,6 | 85 | 92 | 91,65 | 94,03 |
| Бюджетные потребители |  | 83,6 | 83,9 | 98,8 | 99,3 | 98,4 |
| Прочие потребители |  | 84,5 | 86,1 | 93 | 88,91 | 90,47 |
| Количество потребителей воды, оснащенных программно-аппаратными комплексами, в т. ч.: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные потребители |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Сведения о доле потребителей газа, оснащенных приборами учета и количестве потребителей газа, оснащенных программно-аппаратными комплексами в г. Радужный за 2017-2021 годы, представлено в таблице 150.

Таблица 150 – Сведение о доле потребителей газа, оснащенных приборами учета и количестве потребителей газа, оснащенных программно-аппаратными комплексами в г. Радужный

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля потребителей газа, оснащенных приборами учета расхода тепла, в т.ч: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Население |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные потребители |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество потребителей газа, оснащенных программно-аппаратными комплексами, в т. ч.: | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Население |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные потребители |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Потребители сбрасывающие сточную воду и осуществляющие обращение ТКО в г. Радужный за 2017-2021 годы, приборов учета – не имеют.

Сведения о потреблении энергетических ресурсов и потреблении энергетических ресурсов по приборам учета в г. Радужный за 2021-2040 годы, представлены в таблице 151.

Таблица 151 – Сведения о потреблении энергетических ресурсов и потреблении энергетических ресурсов по приборам учета в г. Радужный

| Наименование показателя | Потребление электроэнергии по годам, тыс. кВт*ч |
| --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| Общее количество электроэнергии, реализованной потребителям | 149084,983 | 135728,309 | 289792,1 | 290452,22 | 291112,33 | 291772,45 | 292432,57 | 293092,69 | 293752,81 | 294412,93 | 294412,93 | 294412,93 | 294412,93 | 294412,93 | 294412,93 | 294412,93 | 294412,93 | 294412,93 | 294412,93 | 294412,93 |
| Общее количество электроэнергии, реализованной потребителям по приборам учета, в том числе: | 149084,983 | 135728,309 | 289792,1 | 290452,22 | 291112,33 | 291772,45 | 292432,57 | 293092,69 | 293752,81 | 294412,93 | 294412,93 | 294412,93 | 294412,93 | 294412,93 | 294412,93 | 294412,93 | 294412,93 | 294412,93 | 294412,93 | 294412,93 |
| Населению | 36078,838 | 38547,760 | 41466,87 | 41561,33 | 41655,79 | 41750,24 | 41844,7 | 41939,16 | 42033,62 | 42128,07 | 42128,07 | 42128,07 | 42128,07 | 42128,07 | 42128,07 | 42128,07 | 42128,07 | 42128,07 | 42128,07 | 42128,07 |
| Бюджетным потребителям | 8775,725 | 7774,444 | 9726,62 | 9748,78 | 9770,93 | 9793,09 | 9815,24 | 9837,4 | 9859,56 | 9881,71 | 9881,71 | 9881,71 | 9881,71 | 9881,71 | 9881,71 | 9881,71 | 9881,71 | 9881,71 | 9881,71 | 9881,71 |
| Промышленным потребителям | 84426,640 | 72885,412 | 192848,22 | 193287,51 | 193726,8 | 194166,08 | 194605,37 | 195044,66 | 195483,95 | 195923,24 | 195923,24 | 195923,24 | 195923,24 | 195923,24 | 195923,24 | 195923,24 | 195923,24 | 195923,24 | 195923,24 | 195923,24 |
| Прочим потребителям | 19803,780 | 16520,693 | 45750,39 | 45854,61 | 45958,82 | 46063,04 | 46167,25 | 46271,47 | 46375,68 | 46479,9 | 46479,9 | 46479,9 | 46479,9 | 46479,9 | 46479,9 | 46479,9 | 46479,9 | 46479,9 | 46479,9 | 46479,9 |
| Наименование показателя | Потребление тепловой энергии по годам, Гкал |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| Общее количество тепловой энергии, реализованной потребителям | 382536,89 | 396472,65 | 386432,84 | 392728,61 | 410348,04 | 423424,83 | 440005,23 | 454677,58 | 457615,16 | 468799,42 | 474296,96 | 484133,56 | 492410,7 | 502690,75 | 513031,03 | 516038,23 | 519045,43 | 522052,63 | 525059,83 | 528067,02 |
| Наименование показателя | Потребление газа по годам, млн м3 |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| Общее количество газа, реализованного потребителям | 60,26 | 60,29 | 60,33 | 60,36 | 60,40 | 60,43 | 60,46 | 60,50 | 60,53 | 60,57 | 60,60 | 60,63 | 60,67 | 60,70 | 60,74 | 60,77 | 60,80 | 60,84 | 60,87 | 60,90 |
| Общее количество газа, реализованного потребителям по приборам учета, в том числе: | 60,26 | 60,29 | 60,33 | 60,36 | 60,40 | 60,43 | 60,46 | 60,50 | 60,53 | 60,57 | 60,60 | 60,63 | 60,67 | 60,70 | 60,74 | 60,77 | 60,80 | 60,84 | 60,87 | 60,90 |
| Населению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетным потребителям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочим потребителям | 60,26 | 60,29 | 60,33 | 60,36 | 60,40 | 60,43 | 60,46 | 60,50 | 60,53 | 60,57 | 60,60 | 60,63 | 60,67 | 60,70 | 60,74 | 60,77 | 60,80 | 60,84 | 60,87 | 60,90 |
| Наименование показателя | Потребление воды по годам, тыс. м3 |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| Общее количество воды, реализованной потребителям | 1885,59 | 1898,69 | 1901,08 | 1903,47 | 1905,86 | 1908,24 | 1940,40 | 1982,43 | 2024,46 | 2066,48 | 2108,51 | 2150,53 | 2192,56 | 2234,58 | 2276,61 | 2318,63 | 2360,66 | 2402,68 | 2444,71 | 2496,60 |
| Общее количество воды, реализованной потребителям по приборам учета, в том числе: | 1773,60 | 1785,93 | 1788,17 | 1790,42 | 1792,67 | 1794,91 | 1825,16 | 1864,69 | 1904,22 | 1943,75 | 1983,28 | 2022,81 | 2062,34 | 2101,87 | 2141,40 | 2180,93 | 2220,46 | 2259,99 | 2299,52 | 2348,33 |
| Населению | 1600,00 | 1611,12 | 1613,15 | 1615,17 | 1617,20 | 1619,23 | 1646,52 | 1682,18 | 1717,84 | 1753,50 | 1789,16 | 1824,82 | 1860,48 | 1896,14 | 1931,80 | 1967,46 | 2003,12 | 2038,78 | 2074,44 | 2118,47 |
| Бюджетным потребителям | 89,51 | 90,13 | 90,24 | 90,36 | 90,47 | 90,58 | 92,11 | 94,10 | 96,10 | 98,09 | 100,09 | 102,08 | 104,08 | 106,07 | 108,07 | 110,06 | 112,06 | 114,05 | 116,05 | 118,51 |
| Прочим потребителям | 84,09 | 84,68 | 84,78 | 84,89 | 85,00 | 85,10 | 86,54 | 88,41 | 90,28 | 92,16 | 94,03 | 95,91 | 97,78 | 99,66 | 101,53 | 103,40 | 105,28 | 107,15 | 109,03 | 111,34 |
| Наименование показателя | Потребление сточных вод по годам, тыс. м3 |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| Общее количество сточных вод, переданных потребителями | 1968,78 | 2005,63 | 2008,16 | 2010,68 | 2013,20 | 2015,73 | 2051,00 | 2092,99 | 2134,99 | 2176,99 | 2218,98 | 2260,98 | 2302,98 | 2344,97 | 2386,97 | 2428,97 | 2470,96 | 2512,96 | 2554,96 | 2638,95 |
| Наименование показателя | Обращение ТКО по годам, тыс. м3 |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| Общее количество ТКО, переданных потребителями | 1985,30 | 2069,31 | 2153,42 | 2237,64 | 2321,96 | 2406,39 | 2490,92 | 2575,56 | 2660,31 | 2745,16 | 2830,20 | 2915,43 | 3000,85 | 3086,47 | 3172,27 | 3258,26 | 3344,45 | 3430,82 | 3517,38 | 3604,14 |

# Целевые показатели развития каждой из коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей. Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (вместе с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований)».

Целевые показатели определяют:

критерии доступности для населения коммунальных услуг;

показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки;

величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе;

показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций)

показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельные расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд, проценты потерь в сетях);

показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м2, на 1 чел.);

показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры г. Радужный применяются показатели и индикаторы в соответствии приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Показатели и индикаторы состояния коммунальной инфраструктуры отражают следующее:

удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг;

охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения;

уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем;

качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам;

надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе;

надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов;

ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива;

реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта: обеспечение бесперебойного электроснабжения; повышение качества и надежности электроснабжения; обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке;

результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения являются: обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности; повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений; повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения;

результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения являются: обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения; экономия водных ресурсов и электроэнергии;

результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются: обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности; повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения; уменьшение техногенного воздействия на среду обитания; улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

результатами реализация мероприятий в обращении ТКО является улучшение экологической обстановки;

результатом реализации мероприятий по системе ливневой канализации позволит достичь улучшение экологической обстановки, обеспечение организованного стока ливневых вод с проезжих частей в г. Радужный;

результатом реализации мероприятий по установке приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях позволит достичь снижения потребления соответствующего энергетического ресурса, упорядочит расчеты между снабжающей организацией и потребителей в г. Радужный;

результатом реализация энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении позволит достичь снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в г. Радужный.

Планируемые целевые показатели на период до 2040 года по системам коммунальной инфраструктуры г. Радужный представлены в таблицах 152-157.

Таблица 152 – Целевые показатели Программы комплексного развития по системе электроснабжения

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели | Значение к 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, % | 100 |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, % | 0,9 |
| 1.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения | Потребление электрической энергии, млн кВт∙ч | 298,37 |
| 1.3 | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | Величина новых нагрузок, тыс. кВт | 2,706 |
| 1.4 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций) Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории г. Радужный, % | 100 |
|  |  | Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой МКД, % | 100 |
|  |  | Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % | 100 |
| 1.5 | Показатели надежности системы электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год) | 0,019 |
|  |  | Износ коммунальных систем, % | 52 |
| 1.6 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Потребление на собственные нужды, % | 2 |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии, % | 5,19 |
| 1.7 | Показатели эффективности потребления электрической энергии | Удельное электропотребление в многоквартирных домах, на 1 чел. | 11,6 |
| 1.8 | Показатели воздействия на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов, т | 0 |

Таблица 153 – Целевые показатели Программы комплексного развития по системе теплоснабжения

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели | Значение к 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, % | 100 |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, % | 2,1 |
| 1.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал | 528067,02 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 202,01 |
| 1.3 | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | Величина новых нагрузок, Гкал/ч | 43,97 |
| 1.4 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день | 24 |
| 1.5 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций) Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), бюджетных организаций в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории г. Радужный, % | 100/100 |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой МКД, % | 100 |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % | 100 |
| 1.6 | Показатели надежности системы теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | 0,75 |
|  |  | Износ коммунальных систем, % | 53,63 |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % | 10,49 |
| 1.7 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал | 32,49 |
|  |  | Удельный расход топлива, т у.т./Гкал | 0,158 |
|  |  | Удельный расход воды, м3/Гкал | 1,33 |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. | 0,006 |
| 1.8 | Показатели эффективности потребления тепловой энергии | Удельное теплопотребление в многоквартирных домах, на 1 м2 | 0,336 |
| 1.9 | Показатели воздействия на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов, т | 150,3 |

Таблица 154 – Целевые показатели Программы комплексного развития по системе газоснабжения

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели | Значение к 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, % | 0 |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения, % | 0 |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % | 0 |
| 1.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем газоснабжения | Потребление газа, млн. м3 | н/д |
|  |  | Присоединенная нагрузка, тыс. м3/ч | н/д |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % | н/д |
| 1.3 | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | Величина новых нагрузок, м3/ч | 0 |
| 1.4 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов) Обеспечение сбалансированности услугами газоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, % | 100 |
|  |  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, % | 0 |
| 1.5 | Показатели надежности системы газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | 0 |
|  |  | Износ коммунальных систем, % | н/д |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | н/д |
| 1.6 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса Повышение эффективности работы систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь и неучтенных расходов газа, % | 0 |
| 1.7 | Показатели воздействия на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов, м3 | 0 |

Таблица 155 – Целевые показатели Программы комплексного развития по системе водоснабжения

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели | Значение к 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению, % | 100 |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения, % | 0,8 |
| 1.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем водоснабжения | Потребление воды, тыс. м3 | 2496,60 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, тыс. м3/сутки | 6,84 |
| 1.3 | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | Величина новых нагрузок, тыс. м3/сутки | 1,67 |
| 1.4 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения населению | Соответствие качества воды установленным требованиям, % | 90 |
| 1.5 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов) Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории г. Радужный, % | 100 |
|  |  | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, % | 100 |
|  |  | Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % | 100 |
| 1.6 | Показатели надежности системы водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | 0 |
|  |  | Износ коммунальных систем, % | 45 |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % | 7,73 |
| 1.7 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3 | 1,31 |
|  |  | Потребление на собственные нужды, % | 8,7 |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. | 0,001 |
| 1.8 | Показатели эффективности потребления воды | Удельное водопотребление в многоквартирных домах, на 1 чел. | 59 |

Таблица 156 – Целевые показатели Программы комплексного развития по системе водоотведения

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели | Значение к 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоотведения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоотведению, % | 100 |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном доходе населения, % | 0,7 |
| 1.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем водоотведения | Объем водоотведения, тыс. м3 | 2638,95 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, тыс. м3/сут. | 7,23 |
| 1.3 | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | Величина новых нагрузок, тыс. м3/сутки | 1,84 |
| 1.4 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоотведения населению | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % | 100 |
| 1.5 | Показатели надежности системы водоотведения Повышение надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | 0 |
|  |  | Износ коммунальных систем, % | 39 |
| 1.6 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса Повышение эффективности работы систем водоотведения Обеспечение услугами водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3 | 0,56 |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. | 0,001 |
| 1.7 | Показатели эффективности водоотведения | Удельное отведение сточных вод в многоквартирных домах, на 1 чел. | 46,8 |

Таблица 157 – Целевые показатели Программы комплексного развития по системе обращения ТКО

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели | Значение к 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части обращения населению с ТКО | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе обращения с ТКО, % | 100 |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг ТКО в совокупном доходе населения, % | 0,4 |
| 1.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем обращения с ТКО | Объем образования ТКО от всех потребителей, тыс. м3 | 86,75 |
|  |  | Объем образования ТКО от населения, тыс. м3 | 41,55 |
|  |  | Объем ТКО поступившего на полигон ТБО, тыс. м3 | 86,75 |
|  |  | Удельное потребление (объем образования ТКО от всех категорий потребителей), м3/чел. | 1,99 |
| 1.3 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг обращения с ТКО населению | Соответствие качества обращения с ТКО установленным требованиям, % | 100 |
| 1.4 | Показатели надежности системы обращения с ТКО Повышение надежности работы системы обращения с ТКО в соответствии с нормативными требованиями | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день | 24 |
|  |  | Коэффициент защищенности объектов от пожаров, час/день | 24 |
|  |  | Коэффициент защищенности объектов от пожаров (пожароустойчивость), ед. | 1 |
|  |  | Наличие контроля качества товаров и услуг, % | 100 |
|  |  | Износ коммунальных систем, % | 39 |
| 1.5 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса Повышение эффективности работы систем обращения с ТКО Обеспечение услугами обращения с ТКО новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля отходов, размещаемых на полигоне ТБО в общем объеме образования отходов, % | 100 |
| 1.6 |  | Доля объема отходов, накопление и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок, от общего объема отходов в год, % | 0 |
|  |  | Доля отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования, % | 0 |
| 1.7 | Показатели эффективности водоотведения Удельное потребление ресурса | Удельное потребление (объем образования ТКО от населения на 1 чел.), м3/чел. | 2,14 |
| 1.8 | Показатели воздействия на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для размещения (захоронения) ТКО, % | 100 |
|  |  | Доля отходов, направленных на использование и обезвреживание (захоронение), в общем объеме образования отходов, % | 00 |
|  |  | Доля восстановленных земель, подвергшихся загрязнению в связи с размещением площадок временного размещения отходов (свалок, несанкционированных свалок), от их общего объема, % | 30 |

# Перспективная схема электроснабжения городского округа

Перспективная схема электроснабжения г. Радужный на период до 2040 г., включает в себя перечень мероприятий и проектов, обеспечивающих развитие и спрос на услуги электроснабжения для решения поставленных инженерно-технических задач и обеспечения целевых показателей развития городской коммунальной инфраструктуры.

Перспективная схема электроснабжения г. Радужный необходима для решения следующих задач:

Задача 1. Строительство объектов системы электроснабжения.

Технические параметры проектов: Новое строительство линейных объектов (установка трансформаторов и другого подстанционного оборудования, опор, монтаж провода и арматуры воздушных линий электропередачи, прокладка кабельных линий различных напряжений) с целью увеличения пропускной способности электрической сети и увеличения допустимой токовой нагрузки, обеспечение возможности резервирования для надежного электроснабжения существующих и планируемых к присоединению потребителей. Снижение капитальных и эксплуатационных затрат на обслуживание электросетевых объектов.

Ожидаемые эффекты:

сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды. Оптимизация режимов работы электрических сетей в соответствии с присоединенными электрическими нагрузками;

увеличение пропускной способности электрической сети в связи с увеличением нагрузки;

возможность присоединение новых потребителей, обеспечение доступности и удовлетворение спроса на электрическую энергию;

обеспечение бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии, сокращение продолжительности перерывов электроснабжения.

Задача 2. Реконструкция и техническое перевооружение системы электроснабжения

Технические параметры проектов:

а) Реконструкция трансформаторных подстанций с целью повышения надежности электроснабжения, в том числе путем замены устройств РЗиА, создания условий для дополнительного технологического присоединения к РП, ТП, по которым выбрана проектная мощность. Снижение затрат на эксплуатацию и ремонты источников электроснабжения.

Реконструкция ПС, ТП, РП, с целью замены оборудования, исчерпавшего ресурс или имеющих номинальную мощность ниже требуемой нагрузки. Монтаж устройств компенсации реактивной мощности. Монтаж контроллеров и датчиков систем телемеханизации и диспетчеризации.

б) Реконструкция линейных объектов электроснабжения с целью увеличение пропускной способности электрической сети для надежного обеспечения существующих и планируемых к присоединению потребителей. Обеспечение возможности резервирования для повышения надежности электроснабжения. Снижение капитальных и эксплуатационных затрат на обслуживание электрических сетей.

Ожидаемые эффекты:

а) Реконструкция сооружений:

снижение потерь в силовых трансформаторах, в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей;

сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды. Оптимизация режимов работы электрических сетей в соответствии с присоединенными электрическими нагрузками;

снижение затрат на ремонт оборудования;

увеличение возможности транзита электроэнергии через ТП, ПС;

возможность присоединение новых потребителей, обеспечение доступности и удовлетворение спроса на электрическую энергию;

обеспечение бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии, сокращение продолжительности перерывов электроснабжения.

б) Реконструкция сетей:

увеличение пропускной способности электрической сети в связи с увеличением нагрузки;

возможность присоединение новых потребителей, обеспечение доступности и удовлетворение спроса на электрическую энергию;

снижение затрат на ремонт сетей;

обеспечение бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии, сокращение продолжительности перерывов электроснабжения.

Задача 3. Организационные мероприятия системы электроснабжения

Технические параметры проектов: Приобретение специальной техники с целью обновления устаревшего автомобильного парка; проектно-изыскательские работы для строительства объектов системы электроснабжения; приобретение компьютерной и организационной техники с целью решения вопросов диспетчеризации, видеонаблюдения, приборного учета ресурса.

Ожидаемые эффекты:

возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта электросетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети

обеспечения контроля за расходом электрической энергии;

снижение затрат на ремонт специальной техники, улучшение условий труда работающих.

Сведения о перспективных мероприятиях и затраты на их реализацию развития системы электроснабжения г. Радужный представлены в таблице 158.

Таблица 158 – Перспективная схема электроснабжения г. Радужный

| Наименование мероприятия | Цель проекта | Источник информации | ВСЕГО, млн руб. | Объем инвестиций (млн. руб.) и сроки реализации, без учета НДС | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |
| Строительство |  | 371,520 | 15,150 | 21,420 | 14,240 | 3,010 | 3,020 | 0,760 | 22,280 | 42,510 | 22,890 | 58,980 | 13,640 | 0,000 | 2,360 | 7,420 | 62,140 | 44,900 | 20,200 | 16,600 | 0,000 |  |
| Строительство объектов электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт на территории г. Радужный | Обеспечение присоединения новых потребителей | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 11,760 | 0,000 | 11,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство линий электропередач ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ в микрорайоне «жилой поселок «СУ-968» | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 8,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,050 | 7,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство 2КЛ-10кВ (мкр 7А) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 8,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,050 | 7,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ в микрорайоне «жилой поселок «СУ-968» | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 6,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,120 | 5,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство трансформаторной подстанции БКТП-10/0,4кВ (мкр.7А) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 24,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 23,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство сетей электроснабжения мкр. 8 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 22,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,120 | 21,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТПН-129 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 2,030 | 2,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Аэропорт" до РП-11 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2018-2022 гг. | 1,820 | 1,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство 2 КЛ-6 кВ от КТП-113 до ТП-33 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг., генеральный план | 5,300 | 0,000 | 5,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство КЛ-0,4кВ от КТПН-110 до КТП-160 (кабель АВБбШв 3*150, протяженностью 277м) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 1,240 | 0,000 | 1,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до жилого дома № 4 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг., генеральный план | 1,750 | 0,000 | 0,000 | 0,820 | 0,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство ВЛ 6 кВ ф.18 ПС 35/6кВ «Поселок» от ТП-18А до КТПН-110 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг., генеральный план | 2,120 | 0,000 | 0,000 | 0,820 | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до жилого дома № 2 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 1,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,890 | 0,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство 2 КЛ 10 кВ от ТП-91 до ТП-93 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Локальная смета, генеральный план | 6,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство 2 КЛ 10кВ кВ от ТП-53 до ТП-63 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Локальная смета, генеральный план | 6,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,570 | 6,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство 2КЛ 6кВ от РП-1 до ТП-15 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Локальная смета, генеральный план | 6,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,530 | 6,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство 2КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ПС 110/35/10кВ "Радужная" до ТП-83 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Локальная смета, генеральный план | 9,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство 2 КЛ 6кВ кВ от РП-11 до ТП-9 (Аэропорт) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 9,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,800 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство КЛ 0,4кВ кВ от ТП-9 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 4,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,680 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция 2КЛ-0,4кВ от КТПН-148 до АБК-1 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг., генеральный план | 1,110 | 0,000 | 0,780 | 0,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Строительсво 2КЛ-10кВ от ТП-64 до ТП-63 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг., генеральный план | 4,780 | 0,000 | 0,780 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Строительство 2 КЛ 6кВ от ТП-33 до ТП-14 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 6,720 | 0,000 | 0,780 | 5,940 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Строительство КЛ-10кВ от ТП-72 до ТП-73 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг., генеральный план | 3,110 | 0,000 | 0,780 | 2,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Строительство ВЛ 10 кВ ф.112 ПС «Промзона» до ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ «Котельная-3» | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план | 7,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,620 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Строительство ПС 35/10 кВ «Город-4» мощностью 2х4 МВА | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план | 71,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 35,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Строительство КЛ-35кВ от ВЛ-35кВ ф.ф.1,3 ПС 110/35/10кВ «Радужная» до ПС 35/10кВ «Город-4» | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план | 17,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,620 | 16,600 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Город-3» до КТПН-2303 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 11,300 | 11,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Город-3» до новой КТПН 10/0,4 кВ 22 мкр. | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 8,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ МК-148 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 17,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ 22 мкр. | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 12,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство трансформаторной подстанции КТПН-2303А | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 4,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство трансформаторной подстанции КТПН-10/0,4 кВ (мкр. 22) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 11,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,200 | 5,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП-21 до ВРУ 0,4 кВ ж.д.1 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 2,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство кабельных линий КЛ 6 кВ от ТП-156 до ТП-12 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 3,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство кабельных линий КЛ 6 кВ от РП-7 до ТП-156 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 4,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство кабельных линий КЛ 10 кВ от ТП-91 до ТП-92 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 5,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство кабельных линий КЛ 10 кВ от ТП-53 до ТП-91 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство линий электропередачи КЛ 0,4 кВ от ТП-53 до жилого дома № 24 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 0,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство КЛ-6кВ от ТП-13 до ТП-15 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 7,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,530 | 6,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП-11 до ВРУ 0,4 кВ ж/д 2 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 1,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП-26 до ВРУ 0,4 кВ ж/д 6 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 1,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП-21 до жилого дома № 1 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 5,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,100 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП-13 до жилого дома №46 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 2,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство ВЛ-10 кВ ф.112 ПС 110/35/10кВ «Промзона» до КТПН-92 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 8,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,780 | 2,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство трансформаторной подстанции КТПН-92 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план | 5,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция и модернизация |  | 1157,080 | 111,220 | 47,148 | 52,487 | 68,953 | 63,322 | 75,980 | 29,300 | 44,560 | 61,410 | 31,500 | 71,570 | 78,250 | 85,130 | 74,430 | 19,330 | 41,320 | 68,930 | 64,820 | 67,420 |  |
| Реконструкция ТП-41 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2018-2022 гг. | 4,830 | 2,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Реконструкция ПС 35/10кВ "Котельная-3" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2018-2022 гг. | 29,570 | 24,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция РП-1 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2018-2022 гг. | 16,980 | 14,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,690 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-156 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2018-2022 гг. | 8,220 | 8,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ПС 35/6кВ «Котельная-2» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2018-2022 гг. | 34,240 | 28,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,690 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция РП-7 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2018-2022 гг. | 2,130 | 0,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,250 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция ВЛ 6кВ ф.2, 8, 10, 16, 18, 22 КРУН "Варьеган" (воздушные линии 6кВ) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2018-2022 гг. | 37,900 | 8,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,200 | 9,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,080 | 6,950 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция 2 КЛ 6кВ от ТП-23 до ТП-24 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2018-2022 гг., генеральный план | 2,930 | 2,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция РП-5 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Локальный сметный расчет | 12,230 | 12,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ РП-5 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Локальный сметный расчет | 6,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-33 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 3,750 | 0,000 | 3,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-33 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 4,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ПС 35/6кВ "Город-2" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 20,700 | 0,000 | 20,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/6кВ "Город-2" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 6,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ПС 35/6кВ "Аэропорт" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 22,770 | 0,000 | 1,920 | 20,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/6кВ "Аэропорт" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 8,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция РП-4 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 7,040 | 2,050 | 0,000 | 4,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ РП-4 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 7,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,600 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция РП-6 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 5,280 | 0,000 | 0,000 | 2,740 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ РП-6 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 3,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ПС 35/10кВ "Город-3" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 10,940 | 0,000 | 0,000 | 0,670 | 10,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/10кВ "Город-3" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 7,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ПС 35/6кВ "Котельная-4" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг., генеральный план | 17,980 | 0,000 | 0,000 | 0,670 | 10,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,540 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/6кВ "Котельная-4" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг., генеральный план | 14,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,540 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция РП-11 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 18,560 | 0,000 | 0,000 | 2,010 | 16,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ РП-11 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 8,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-23 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 5,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,420 | 5,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Город-1" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг., генеральный план | 18,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 15,910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/10 кВ "Город-1" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг., генеральный план | 6,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ПС 10/6 кВ "Перевертыш" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 2,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,420 | 1,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 10/6 кВ "Перевертыш" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 7,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ПС 35/6 кВ «Причал» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 22,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 20,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/6 кВ «Причал» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 8,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ПС 35/10/6 кВ «ГТЭС» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг., генеральный план | 37,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,390 | 33,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/10/6 кВ «ГТЭС» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг., генеральный план | 8,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция КРУН «Варьеган» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 2,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,440 | 1,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ КРУН «Варьеган» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 5,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ПС 35/6кВ «Рославльская» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 20,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,190 | 18,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/6кВ «Рославльская» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 8,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция РП-8 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 9,490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,730 | 8,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ РП-8 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 7,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция КЛ-10кВ от РП-2 до ТП-71(кабель ААБл 3*120, протяженностью 403м) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 3,450 | 0,000 | 0,000 | 0,820 | 2,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция КЛ-6кВ от оп. №6 ф.108 ПС «Город-2» до КТПН-117 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг., генеральный план | 1,810 | 0,000 | 0,000 | 0,820 | 0,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция линий электропередачи ВЛ-10кВ ф.16 ПС 35/10кВ «Город-3» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 9,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,780 | 2,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,320 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция 2КЛ-10кВ от ТП-41 до ТП-42 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 5,264 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,894 | 4,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ВЛ 35 кВ ф.2,5 ф.3,6 ПС 110/35/10 кВ «Промзона» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг., Генеральный план | 51,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,730 | 6,190 | 17,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 15,200 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция ВЛ-10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ «Котельная-3» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, локальный сметный расчет | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция линий электропередачи ВЛ 35 кВ ф.1,3 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Локальный сметный расчет | 14,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция линий электропередачи ВЛ 10 кВ ф.ф. 102, 202 ПС110/35/10кВ "Радужная" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Локальный сметный расчет, генеральный план | 9,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,300 | 7,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция КТПН-114 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Инвестиционная программа на период 2018-2022 гг. | 6,690 | 2,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,960 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-1101 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Инвестиционная программа на период 2018-2022 гг. | 6,670 | 4,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТП-113 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг., генеральный план | 9,990 | 0,000 | 8,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТП-160 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг., генеральный план | 15,110 | 0,000 | 9,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,380 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-104 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг., генеральный план | 3,620 | 0,000 | 1,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-107 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг., генеральный план | 3,910 | 0,000 | 0,000 | 1,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-115 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг., генеральный план | 3,620 | 0,000 | 0,000 | 1,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-116 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг., генеральный план | 1,590 | 0,000 | 0,000 | 1,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-98 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг., генеральный план | 1,920 | 0,000 | 0,000 | 1,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция ТП-11 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг., генеральный план | 5,640 | 0,000 | 0,000 | 3,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,520 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция ТП-62 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг. | 6,728 | 0,000 | 0,638 | 6,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-108 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг. | 2,050 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 1,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-135 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг. | 4,970 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 4,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-23 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг. | 3,410 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 3,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-117 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг. | 11,197 | 0,000 | 0,000 | 0,667 | 10,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-118 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг. | 2,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,420 | 1,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-119 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг. | 2,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,420 | 1,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-63 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг., генеральный план | 2,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,420 | 1,664 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция ТП-14 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг. | 2,243 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,423 | 1,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-1102 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг. | 2,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,440 | 1,740 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция КТПН-111 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг. | 1,804 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,444 | 1,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-25 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Локальный сметный расчет | 7,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-93 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план | 5,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-1001 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план | 7,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-1002 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план | 8,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция устройств РЗАиТ КТПН-42 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план | 4,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,990 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция устройств РЗАиТ КТПН-46 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план | 5,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,020 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-61 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 10,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,610 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-53 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-91 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 4,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ КТПН-112 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 5,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-1004 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 4,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-1004 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 4,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ КТПН-18 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ КТПН-23 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ КТПН-55 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/10кВ "Дачная" | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 39,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ПС 35/6 кВ «Лесная» (за границами г. Радужный) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 23,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/6 кВ «Лесная» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 7,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,890 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция РП-2 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 23,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-12 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 4,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-24 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция РП-9 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 22,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,300 | 13,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,590 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ РП-9 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 7,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,660 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция КТПН-82 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 8,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция КТПН-103 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 7,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция КТПН-76 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция КТПН-105,106 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 9,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция КТПН-109 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 6,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция КТПН-9 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 8,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция КТПН-9А | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 8,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция КТПН-137 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 8,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция КТПН-102 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-115А | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 2,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-115А | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 7,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,860 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-9 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 6,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,920 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-31 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 8,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,300 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-31 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 4,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,560 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-32 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 8,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,100 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-32 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 3,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,510 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-42 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 3,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-64 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 9,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-72 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 7,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-75 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 7,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,390 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-75 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 5,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,270 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-92 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 9,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,380 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-92 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 3,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-94 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 9,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,100 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ТП-1005 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 8,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,500 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция линий электропередачи КЛ 6 кВ от РП-5 до ТП-26 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 4,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция ВЛ б кВ ф.4,8,16 ПС 35/6кВ «Поселок» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 35,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,800 | 17,500 | 10,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция линий электропередачи ВЛ 10 кВ ф.ф.5,15 ПС 35/10 кВ «Город-3» | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 3,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция 2КЛ 0,4 кВ от ТП-22 до жилого дома № 26 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 2,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция 2КЛ 0,4 кВ от ТП-32 до жилого дома № 5 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 4,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП-32 до жилого дома № 1 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 3,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция 4КЛ 0,4 кВ от ТП-32 до жилого дома № 4 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция 2КЛ 0,4 кВ от ТП-22 до ВРУ 0,4кВ ж/д 26 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 1,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция 2КЛ 0,4 кВ от ТП-32 до ВРУ 0,4кВ ж/д 5 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 1,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП-32 до ВРУ 0,4кВ ж/д 1 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 2,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция 4КЛ 0,4 кВ от ТП-32 до ВРУ 0,4кВ ж/д 4 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция линий электропередачи 4КЛ-0,4 кВ от ТП - 13 до жилого дома №46 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 3,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция линий электропередачи 4КЛ-0,4 кВ от ТП - 21 до жилого дома № 1 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до жилого дома № 3 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 0,820 | 0,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция 2КЛ 0,4 кВ от РП-1 до ВРУ 0,4 кВ ж/д 6 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 1,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция 2КЛ 0,4 кВ от РП-1 до ВРУ 0,4 кВ ж/д 12 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 2,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-51 до ВРУ 0,4 кВ ж/д 19 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое перевооружение и реконструкция линий электропередачи КЛ 0,4 кВ от ТП-51 до жилого дома № 29 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Инвестиционная программа на период с 2023-2027 гг. | 1,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Прочие инвестиционные проекты |  | 345,264 | 14,870 | 18,665 | 23,877 | 16,883 | 20,444 | 12,480 | 17,410 | 18,585 | 16,920 | 17,010 | 16,540 | 16,820 | 16,990 | 20,430 | 20,920 | 18,100 | 18,050 | 19,020 | 21,250 |  |
| Система видеонаблюдения объектов энергоснабжения г. Радужный |  | Инвестиционная программа на период 2018-2022 гг. | 2,570 | 2,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Приобретение специализированной техники и автотранспорта г. Радужный |  | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг., коммерческие предложения | 326,557 | 12,300 | 17,948 | 23,047 | 16,593 | 19,534 | 12,020 | 14,910 | 14,955 | 16,920 | 17,010 | 16,540 | 16,820 | 16,990 | 17,230 | 17,320 | 18,100 | 18,050 | 19,020 | 21,250 |  |
| Диагностическое оборудование |  | Инвестиционная программа на период 2023-2027 гг., коммерческие предложения | 3,207 | 0,000 | 0,717 | 0,830 | 0,290 | 0,910 | 0,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Модернизация АИСКУЭЭ |  | Генеральный план | 12,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 3,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,200 | 3,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| ИТОГО по электроснабжению |  | 1873,864 | 141,240 | 87,233 | 90,604 | 88,846 | 86,786 | 89,220 | 68,990 | 105,655 | 101,220 | 107,490 | 101,750 | 95,070 | 104,480 | 102,280 | 102,390 | 104,320 | 107,180 | 100,440 | 88,670 |  |

Примечание: * - Финансовые потребности на реализацию инвестиционных проектов и периоды их выполнения носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов, средств и степени фактической реализации мероприятий

# Перспективная схема теплоснабжения городского округа

Перспективная схема теплоснабжения г. Радужный на период до 2040 г., включает в себя перечень мероприятий и проектов, обеспечивающих развитие и спрос на услуги теплоснабжения для решения поставленных инженерно-технических задач и обеспечения целевых показателей развития городской коммунальной инфраструктуры.

Необходимые капитальные вложения в реализацию мероприятий составят 3 341,447 млн. руб., без учета НДС.

Перспективная схема теплоснабжения г. Радужный необходима для решения следующих задач:

Задача 1. Строительство объектов системы теплоснабжения.

Технические параметры проектов: Новое строительство котельной и тепловых сетей с целью получения возможности подключения перспективных потребителей.

Необходимые капитальные затраты – 1 666,086 млн. руб., без учета НДС.

Ожидаемые эффекты:

возможность присоединение новых потребителей, обеспечение доступности и удовлетворение спроса на тепловую энергию.

Задача 2. Реконструкция и техническое перевооружение системы теплоснабжения.

Технические параметры проектов:

а) Техническое перевооружение котельных с целью повышения надежности теплоснабжения. Снижение затрат на эксплуатацию и ремонты источников тепловой энергии. Монтаж оборудования системы автоматизации.

б) Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС с целью увеличение пропускной способности трубопроводов для бесперебойного и надежного обеспечения теплом существующих и планируемых к присоединению потребителей. Снижение эксплуатационных затрат на обслуживание тепловых сетей.

в) Техническое перевооружение ЦТП с целью повышения эффективности работы объектов

Необходимые капитальные затраты – 1 675,361 млн. руб., без учета НДС.

Ожидаемые эффекты:

снижение потерь в тепловых сетях и сетях ГВС, увеличение технико-экономических показателей;

снижение затрат на транспортировку тепла;

снижение затрат на ремонт трубопроводов и оборудования;

увеличение пропускной способности тепловой сети;

возможность присоединение новых потребителей, обеспечение доступности и удовлетворение спроса на тепловую энергию;

обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения потребителей, сокращение продолжительности перерывов теплоснабжения.

Задача 3. Организационные мероприятия системы теплоснабжения

Капитальные затраты – отсутствуют.

Перспективная схема теплоснабжения г. Радужный по годам реализации представлена в таблице 159.

Таблица 159 – Перспективная схема теплоснабжения г. Радужный

| Наименование мероприятия | Цель проекта | Источник информации | ВСЕГО, млн. руб. | Объем инвестиций (млн. руб.) и сроки реализации, без учета НДС | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |
| Строительство |  | 1666,086 | 8,261 | 31,778 | 827,157 | 267,291 | 48,518 | 22,810 | 24,168 | 43,498 | 56,215 | 16,000 | 38,935 | 109,452 | 82,122 | 32,989 | 14,223 | 14,223 | 14,223 | 14,223 | 0,000 |  |
| ЕТО №001 МУП "РТС" города Радужный |  |  | 1650,717 | 0,339 | 24,331 | 827,157 | 267,291 | 48,518 | 22,810 | 24,168 | 43,498 | 56,215 | 16,000 | 38,935 | 109,452 | 82,122 | 32,989 | 14,223 | 14,223 | 14,223 | 14,223 | 0,000 |  |
| Строительство новой газовой котельной в районе застройки Северного микрорайона мощностью 7 Гкал/ч | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Схема теплоснабжения | 78,686 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39,343 | 39,343 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №1 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 7,798 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,942 | 0,000 | 0,000 | 1,365 | 0,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №2 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 46,238 | 0,000 | 4,276 | 15,799 | 16,723 | 1,264 | 1,886 | 1,269 | 2,153 | 2,869 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №3 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 4,434 | 0,000 | 0,000 | 4,434 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №4 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 0,315 | 0,000 | 0,000 | 0,315 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №5 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 6,311 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,311 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №6 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 43,015 | 0,000 | 0,000 | 43,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №7 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 98,175 | 0,000 | 0,000 | 98,175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №7а | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 80,368 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45,678 | 18,848 | 6,376 | 9,465 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №8 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 281,428 | 0,000 | 0,000 | 109,824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,018 | 14,488 | 37,112 | 41,453 | 35,769 | 18,766 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №10 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 144,392 | 0,000 | 0,000 | 87,077 | 28,408 | 3,775 | 13,560 | 10,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №22 | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 122,055 | 0,000 | 0,000 | 81,458 | 40,313 | 0,000 | 0,000 | 0,285 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне «жилой поселок «СУ-968» | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 194,624 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 128,916 | 17,551 | 0,863 | 1,212 | 40,803 | 1,752 | 1,512 | 0,823 | 0,078 | 1,113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в Северо-Западной коммунальной зоне | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 0,339 | 0,339 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в Южном микрорайоне | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 326,524 | 0,000 | 0,000 | 318,372 | 1,311 | 0,769 | 0,124 | 0,000 | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,898 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в планируемом микрорайоне «Северный» | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 71,115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,223 | 14,223 | 14,223 | 14,223 | 14,223 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство ЦТП 10/2 в 10 микрорайоне | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план, Схема теплоснабжения | 12,535 | 0,000 | 12,535 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство ЦТП в 22 микрорайоне | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план, Схема теплоснабжения | 7,521 | 0,000 | 7,521 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство ЦТП-11 в 7а микрорайоне | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план, Схема теплоснабжения | 50,138 | 0,000 | 0,000 | 50,138 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство ЦТП-8/1 в 8 микрорайоне | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план, Схема теплоснабжения | 27,576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство ЦТП-8/2 в 8 микрорайоне | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план, Схема теплоснабжения | 28,579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Строительство ЦТП в микрорайоне «жилой поселок «СУ-968» | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план, Схема теплоснабжения | 18,551 | 0,000 | 0,000 | 18,551 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| ЕТО №002 ООО "Росна" |  |  | 15,369 | 7,922 | 7,447 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Установка новых котлоагрегатов в котельной ВРМЗ, в количестве 4х штук (мощностью 3 Гкал/ч– 2 шт. и 3,96 Гкал/ч – 2 шт.), с учетом ПНР | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Схема теплоснабжения | 5,672 | 3,192 | 2,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Установка новых котлоагрегатов в котельной ПМК, в количестве 4х штук мощностью 3 Гкал/ч каждый, с учетом ПНР | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Схема теплоснабжения | 4,060 | 2,030 | 2,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Установка новых котлоагрегатов в котельной БПО «ВН», в количестве 4х штук мощностью 3,96 Гкал/ч каждый, с учетом ПНР | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Схема теплоснабжения | 5,400 | 2,700 | 2,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в Южной промышленной зоне | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 0,237 | 0,000 | 0,237 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| ЕТО №003 НВФ ПАО НК «РуссНефть» |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| ЕТО №004 АО «Негуснефть» |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Реконструкция и модернизация |  | 1675,361 | 25,767 | 77,658 | 466,927 | 282,719 | 142,099 | 11,924 | 8,500 | 13,635 | 7,829 | 7,829 | 7,829 | 7,829 | 7,829 | 0,000 | 151,747 | 151,747 | 151,747 | 151,747 | 0,000 |  |
| ЕТО №001 МУП "РТС" города Радужный |  |  | 1565,751 | 17,938 | 61,999 | 459,098 | 274,890 | 134,270 | 4,094 | 0,670 | 5,806 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 151,747 | 151,747 | 151,747 | 151,747 | 0,000 |  |
| Реконструкция котельной КВГМ для повышения эффективности и надежности работы котельной | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план, Схема теплоснабжения | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция котельной Центральная для обеспечения существующей и перспективной тепловой нагрузки | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Режимно-наладочные работы котлов котельных КВГМ, №159, №160, Центральная | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 1,615 | 0,000 | 0,975 | 0,000 | 0,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Установка турбин мощностью 3,6 МВт и перевод котельных №159 и №160 в комбинированный режим выработки электрической и тепловой энергии | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Схема теплоснабжения | 606,988 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 151,747 | 151,747 | 151,747 | 151,747 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Модернизация системы телеметрии объектов теплоснабжения (котельные КВГМ, №159, №160, Диспетчерская АБК-1, ЦТП) | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Схема теплоснабжения | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Капитальный ремонт системы автоматического розжига и управления газовым оборудованием котлоагрегатов КВГМ-50 № 1,2,3 на котельной МУП «РТС» г. Радужный, совместимую (аппаратно и программно) с существующей системой «АМАКС | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Схема теплоснабжения | 9,158 | 9,158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Модернизация котельной "КВГМ" с заменой 2-х котлов КВГМ-50 | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 159,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 83,400 | 75,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Капитальный ремонт с заменой 2-х емкостей резервного водоснабжения (РВС-2000 м3) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 31,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,500 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Капитальный ремонт железобетонной дымовой трубы Н=75 м | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 26,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,750 | 12,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от ТК02-2а до УТ2-66, протяженностью 140 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2020-2022 гг., Схема теплоснабжения | 1,182 | 1,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ2-66 до УТ2-46, протяженностью 140 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2020-2022 гг., Схема теплоснабжения | 0,645 | 0,645 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ 2-46 до УТ 2-26, протяженностью 72 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2020-2022 гг., Схема теплоснабжения | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ 2-26 до УТ 2-36, протяженностью 36 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2020-2022 гг., Схема теплоснабжения | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ2-36 до УТ2-56, протяженностью 122 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2020-2022 гг., Схема теплоснабжения | 0,297 | 0,297 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от ТК 6-6-5а до ТК 6-6-5, протяженностью 66 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2020-2022 гг., Схема теплоснабжения | 0,304 | 0,304 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ 7-3 до ж.д. №1 (от угла ж.д. №3 до ж.д. №1), протяженностью 100 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2020-2022 гг., Схема теплоснабжения | 0,461 | 0,461 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ-БК до детского отделения, протяженностью 278 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2020-2022 гг., Схема теплоснабжения | 1,282 | 1,282 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 108-89 мм (ППУ) от УТ 7-3 до ж.д. № 1, протяженностью 2x50 м | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2020-2022 гг., Схема теплоснабжения | 0,343 | 0,343 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ7-31 до УТ7-МОЦ7, протяженностью 430 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2020-2022 гг., Схема теплоснабжения | 2,667 | 2,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 159-108 мм (ППУ) от УТ-БК до детского отделения, протяженностью 2x134 м | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2020-2022 гг., Схема теплоснабжения | 1,299 | 1,299 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от УТ9-17 до УТ9-18, протяженностью 32 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,202 | 0,000 | 0,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от УТ9-18 до УТ9-19, протяженностью 114 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,718 | 0,000 | 0,718 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от УТ9-19 до УТ9-19а, протяженностью 12 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,076 | 0,000 | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ3-ЦТП до УТ3-11а, протяженностью 186 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,806 | 0,000 | 0,806 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ3-11а до здания № 12 (школа), протяженностью 44 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,114 | 0,000 | 0,114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от УТ5-16а до УТ5-32, протяженностью 66 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,429 | 0,000 | 0,429 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от ул. Ломоносова (минирынок) в сторону гостиницы "Южная", протяженностью 72 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,274 | 0,000 | 0,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 273 мм (ППУ) на территории котельной "Центральная", протяженностью 48 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,645 | 0,000 | 0,645 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от ТК Школьная 15 в сторону ул. Ломоносова 47, протяженностью 50 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,185 | 0,000 | 0,185 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от ТК Ломоносова 38 (поликлиника) в сторону магазина "Весна", протяженностью 130 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,475 | 0,000 | 0,475 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ9-17 до УТ9-18, протяженностью 32 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,136 | 0,000 | 0,136 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ9-18 до УТ9-19, протяженностью 114 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,467 | 0,000 | 0,467 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ9-19 до УТ9-19а, протяженностью 12 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 57 мм (ППУ) от УТ3-ЦТП до УТ3-11а, протяженностью 186 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,272 | 0,000 | 0,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 57 мм (ППУ) от УТ3-11а до здания № 12 (школа), протяженностью 44 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,062 | 0,000 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ3-ЦТП до УТ4-3/2, протяженностью 221 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,472 | 0,000 | 0,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 57 мм (ППУ) от УТ3-ЦТП до УТ4-3/2, протяженностью 221 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,321 | 0,000 | 0,321 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 57 мм (ППУ) от УТ4-3/2 до УТ4-3/1, протяженностью 346 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,498 | 0,000 | 0,498 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ3-6 до УТ3-2, протяженностью 200 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,849 | 0,000 | 0,849 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ5-14 до УТ5-11, протяженностью 46 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,195 | 0,000 | 0,195 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 57 мм (ППУ) от УТ5-11 до ж.д. № 11, протяженностью 74 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,104 | 0,000 | 0,104 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ5-11 до УТ5-10, протяженностью 54 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,245 | 0,000 | 0,245 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 57 мм (ППУ) от УТ5-10 до ж.д. № 1, протяженностью 168 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,247 | 0,000 | 0,247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ5-10 до УТ5-2, протяженностью 92 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,239 | 0,000 | 0,239 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 57 мм (ППУ) от УТ5-2 до ж.д. № 2, протяженностью 16 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,023 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 57 мм (ППУ) от УТ5-2 до ж.д. № 3, протяженностью 20 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,028 | 0,000 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 57 мм (ППУ) от УТ5-10 до ж.д. № 10, протяженностью 78 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,110 | 0,000 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ1-42 до здания № 42 МФЦ, протяженностью 108 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,295 | 0,000 | 0,000 | 0,295 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 89 мм (ППУ) от ж.д. 3 мкр № 2 до мечети, протяженностью 380 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,815 | 0,000 | 0,000 | 0,815 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ6-17 до ж.д. № 19, протяженностью 30 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от ТК 6-6-5 до ж.д. № 16, протяженностью 130 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,552 | 0,000 | 0,000 | 0,552 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ3-ЦТП до УТ3-5, протяженностью 128 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,884 | 0,000 | 0,000 | 0,884 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от ТК02-10 до ж.д. № 9, протяженностью 106 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,435 | 0,000 | 0,000 | 0,435 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 89 мм (ППУ) от ж.д. № 9 до ж.д. № 8, протяженностью 39 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от ТК ул Магистральная 10/1 до ул. Магистральная (школа), протяженностью 418 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от ул. Школьная (МБОУ СОШ № 6) до ТК- Школьная 28, протяженностью 260 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 1,550 | 0,000 | 0,000 | 1,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от котельной "Центральная" до пер. Таежный, протяженностью 70 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,420 | 0,000 | 0,000 | 0,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ1-43 до здания № 42 МФЦ, протяженностью 108 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,295 | 0,000 | 0,000 | 0,295 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ6-17 до ж.д. № 19, протяженностью 30 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ3-ЦТП до УТ3-5, протяженностью 128 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,575 | 0,000 | 0,000 | 0,575 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ6-17а до ТК6-6-5а, протяженностью 188 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,798 | 0,000 | 0,000 | 0,798 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от ТК6-6-5а до ТК6-6-5, протяженностью 66 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от ТК6-6-5 до ж.д. № 16, протяженностью 130 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,552 | 0,000 | 0,000 | 0,552 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 108 мм (ППУ) от ТК02-10 до ж.д. № 9, протяженностью 106 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,265 | 0,000 | 0,000 | 0,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от ж.д. № 9 до ж.д. № 8, протяженностью 39 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ2-37а до УТ2-37, протяженностью 106 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ2-37 до УТ2-41, протяженностью 108 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,459 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,459 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ2-41 до УТ2-40, протяженностью 22 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 89 мм (ППУ) от У2-40 до УТ2-43, протяженностью 60 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ2-37а доУТ2-36, протяженностью 107 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,278 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,278 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ2-36 до УТ2-33, протяженностью 43 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ2-33 до УТ2-34, протяженностью 122 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,317 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,317 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от ул. Ломоносова до ул. Магистральная ж.д. № 15, протяженностью 391 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 1,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от ТК Геодезическая-Аэродромная в сторону Аэродромная ж.д. №5, протяженностью 340 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 1,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 76 мм (ППУ) от пер Березовый ж.д. № 5/5 до пер. Малый, ж.д. № 5/1, протяженностью 150 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от ул. Магистральная до ул. Магистральная, ж.д. № 10/2, протяженностью 60 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от пер. Трудовой до пер. Сосновый, протяженностью 950 м.п | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 3,401 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,401 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ2-37а до УТ2-37, протяженностью 106 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ2-37 до УТ2-41, протяженностью 108 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,226 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,226 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ2-41 до УТ2-40, протяженностью 22 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ2-40 до УТ2-43, протяженностью 60 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ2-37а до УТ2-36, протяженностью 107 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ2-36 до УТ2-33, протяженностью 43 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ2-33 до УТ2-34, протяженностью 122 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ3-10 до УТ3-8, протяженностью 52 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ3-8 до ж.д. № 7, протяженностью 188 м.п. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,393 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,393 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Капитальный ремонт участков городских теплотрасс от задвижки №1 до ТК 1-1 (2Ду 720 ППУ) по адресу: ХМАО-Югра, г. Радужный, район городского рынка, протяженностью 2*210 м. | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 38,500 | 0,000 | 19,250 | 19,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Капитальный ремонт участков городских теплотрассТК9-01 - ТК9-02 (2Ду426 ППУ) по адресу: ХМАО-Югра, г. Радужный,9 микрорайон, протяженностью 2*350 м. | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 15,523 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,914 | 7,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Капитальный ремонт участков городских теплотрасс от ТК 3-6-1 до ТК 3-5-3 (2Ду 426 ППУ) по адресу: ХМАО-Югра, г. Радужный, 5 микрорайон, протяженностью 2*210 м. | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 9,092 | 0,000 | 0,000 | 4,635 | 4,457 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Капитальный ремонт участков городских теплотрасс от ТК 4-6-4 до ТК 9-01 (2Ду 426 ППУ) по адресу: ХМАО-Югра, г. Радужный, 9 микрорайон, протяженностью 2*310 м. | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 13,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,010 | 6,740 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция сетей теплоснабжения 2 Ду 219 мм (ППУ) от 22 мкр до мкр. «жилой поселок «СУ-968» протяженностью 1405 м | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 34,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,260 | 16,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра в 1 микрорайоне для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 13,153 | 0,000 | 13,153 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра в 3 микрорайоне для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 82,952 | 0,000 | 0,000 | 82,952 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра в 5 микрорайоне для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 81,157 | 0,000 | 0,000 | 81,157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра в 6 микрорайоне для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 13,078 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,078 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра в 7 микрорайоне для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 97,778 | 0,000 | 0,000 | 62,929 | 34,849 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра в 9 микрорайоне для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 11,247 | 0,000 | 0,000 | 11,247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра в 22 микрорайоне для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 31,917 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,917 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра в Северо-Западной коммунальной зоне для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 71,043 | 0,000 | 0,000 | 71,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра в Южном микрорайоне для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Обеспечение присоединения новых потребителей | Схема теплоснабжения | 39,062 | 0,000 | 0,000 | 39,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Реконструкция тепловых сетей в 1 микрорайоне для обеспечения расчетных гидравлических режимов | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 0,624 | 0,000 | 0,000 | 0,624 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция тепловых сетей в 2 микрорайоне для обеспечения расчетных гидравлических режимов | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 36,740 | 0,000 | 0,000 | 5,825 | 21,589 | 0,000 | 4,094 | 0,670 | 4,562 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция тепловых сетей в 6 микрорайоне для обеспечения расчетных гидравлических режимов | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 0,289 | 0,000 | 0,000 | 0,289 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция тепловых сетей в 9 микрорайоне для обеспечения расчетных гидравлических режимов | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 0,371 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,371 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция тепловых сетей в 22 микрорайоне для обеспечения расчетных гидравлических режимов | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 17,088 | 0,000 | 0,000 | 17,014 | 0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция тепловых сетей в микрорайоне «жилой поселок «СУ-968» для обеспечения расчетных гидравлических режимов | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 10,482 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,482 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция тепловых сетей в Северо-Западной коммунальной зоне для обеспечения расчетных гидравлических режимов | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 1,343 | 0,000 | 0,000 | 1,343 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция тепловых сетей в Южном микрорайоне для обеспечения расчетных гидравлических режимов | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 27,500 | 0,000 | 0,000 | 26,256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция с установкой ЧРП на ЦТП 4 мкр. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,139 | 0,000 | 0,139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция с установкой ЧРП на ЦТП 6 мкр. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,070 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция с установкой ЧРП на ЦТП 9 мкр. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,043 | 0,000 | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция с установкой ЧРП на Котельной №160 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,127 | 0,000 | 0,127 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция с установкой ЧРП на ЦТП 1 мкр. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция с установкой ЧРП на ЦТП 2 мкр. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция с установкой ЧРП на Станции ХВО | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция с установкой ЧРП на Водозаборе | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция с установкой ЧРП на ЦТП 5 мкр. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,102 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,102 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция с установкой ЧРП на МОЦ 6 мкр. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция с установкой ЧРП на ЦТП 10 мкр. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Программа энергосбережения на 2023-2025 гг., Схема теплоснабжения | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| ЕТО №002 ООО "Росна" |  |  | 54,741 | 3,910 | 7,820 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной ВРМЗ, протяженностью 1,63 км | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 17,991 | 1,285 | 2,570 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной БПО «ВН», протяженностью 3,125 км | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 36,750 | 2,625 | 5,250 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| ЕТО №003 НВФ ПАО НК «РуссНефть» |  |  | 54,869 | 3,919 | 7,839 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной ВУТТ, протяженностью 4,7 км | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Схема теплоснабжения | 54,869 | 3,919 | 7,839 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| ЕТО №004 АО «Негуснефть» |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| ИТОГО по теплоснабжению |  | 3341,447 | 34,028 | 109,436 | 1294,084 | 550,009 | 190,617 | 34,734 | 32,667 | 57,133 | 64,044 | 23,829 | 46,764 | 117,282 | 89,951 | 32,989 | 165,970 | 165,970 | 165,970 | 165,970 | 0,000 |  |

Примечание: * - Финансовые потребности на реализацию инвестиционных проектов и периоды их выполнения носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов, средств и степени фактической реализации мероприятий

# Перспективная схема водоснабжения городского округа

Перспективная схема водоснабжения г. Радужный на период до 2040 г., включает в себя перечень мероприятий и проектов, обеспечивающих развитие и спрос на услуги водоснабжения для решения поставленных инженерно-технических задач и обеспечения целевых показателей развития городской коммунальной инфраструктуры.

Необходимые капитальные вложения в реализацию мероприятий составят 1 318,408 млн. руб., без учета НДС.

Перспективная схема водоснабжения г. Радужный необходима для решения следующих задач:

Задача 1. Строительство объектов системы водоснабжения.

Технические параметры проектов: Новое строительство водопроводных сетей с целью получения возможности подключения перспективных потребителей. Строительство ВОС производительностью 100 м3/сут. (район бывшего аэропортового комплекса).

Необходимые капитальные затраты – 650,829 млн. руб., без учета НДС.

Ожидаемые эффекты:

возможность присоединение новых потребителей, обеспечение доступности и удовлетворение спроса на воду.

Задача 2. Реконструкция и техническое перевооружение системы водоснабжения.

Технические параметры проектов:

а) реконструкция водоочистных сооружений с целью повышения качества и надежности водоснабжения. Снижение затрат на эксплуатацию и ремонты водоочистных сооружений.

б) реконструкция водопроводных сетей с целью увеличение пропускной способности трубопроводов для бесперебойного и надежного обеспечения водой существующих и планируемых к присоединению потребителей. Снижение эксплуатационных затрат на обслуживание водопроводных сетей.

Необходимые капитальные затраты – 667,579 млн. руб., без учета НДС.

Ожидаемые эффекты:

снижение затрат на подъем, подготовку и транспортировку воды, увеличение технико-экономических показателей;

повышение качества питьевой воды;

снижение потерь в водопроводных сетях;

увеличение пропускной способности водопроводной сети;

снижение затрат на ремонт трубопроводов и оборудования;

возможность присоединение новых потребителей, обеспечение доступности и удовлетворение спроса на воду;

обеспечение бесперебойного и надежного водоснабжения потребителей, сокращение продолжительности перерывов водоснабжения.

Задача 3. Организационные мероприятия системы водоснабжения

Необходимые капитальные затраты – отсутствуют.

Перспективная схема водоснабжения г. Радужный на период до 2040 г. представлена в таблице 160.

Таблица 160 – Перспективная схема водоснабжения г. Радужный

| Наименование мероприятия | Цель проекта | Источник информации | ВСЕГО, млн. руб. | Объем инвестиций (млн. руб.) и сроки реализации, без учета НДС | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |
| Строительство |  | 650,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,744 | 69,973 | 83,426 | 146,281 | 86,629 | 47,043 | 24,713 | 23,664 | 36,293 | 17,713 | 23,014 | 15,834 | 15,834 | 15,834 | 15,834 |  |
| Строительство ВОС Аэропорта производительностью 100 м3/сут (район бывшего аэропортового комплекса) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 7,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство сетей водоснабжения диаметром 50–400 мм, общей протяженностью 44,05 км, в т.ч.: | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 643,649 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,744 | 69,973 | 83,426 | 146,281 | 86,629 | 47,043 | 24,713 | 23,664 | 36,293 | 17,713 | 15,834 | 15,834 | 15,834 | 15,834 | 15,834 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №1 (общей протяженностью 0,59 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 8,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,383 | 0,000 | 7,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №2 (общей протяженностью 1,45 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 21,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,218 | 8,436 | 8,436 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №3 (общей протяженностью 0,65 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 9,479 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,479 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №4 (общей протяженностью 0,01 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 0,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №5 (общей протяженностью 0,24 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 3,551 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,551 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №7 (общей протяженностью 0,21 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 3,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №7а (общей протяженностью 3,43 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 50,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,006 | 27,516 | 12,507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №8 (общей протяженностью 6,08 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 90,337 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,570 | 15,942 | 15,056 | 15,056 | 17,713 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №9 (общей протяженностью 0,14 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 1,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №10 (общей протяженностью 2,97 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 43,297 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 10,817 | 3,029 | 19,470 | 9,951 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №22 (общей протяженностью 5,82 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 84,767 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,172 | 14,410 | 14,410 | 28,821 | 16,953 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайона «жилой поселок «СУ-968» (общей протяженностью 5,58 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 81,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,163 | 0,000 | 33,277 | 34,254 | 2,441 | 3,661 | 0,895 | 0,732 | 5,939 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Планируемый микрорайон "Северный" (общей протяженностью 5,43 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 79,168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,834 | 15,834 | 15,834 | 15,834 | 15,834 | Присоединение новых потребителей |
| Северо-Западная коммунальная зона (общей протяженностью 1,05 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 15,294 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,229 | 2,065 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Южный микрорайон (общей протяженностью 10,4 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 151,462 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,150 | 33,019 | 12,117 | 24,234 | 29,081 | 16,812 | 7,876 | 7,876 | 15,298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Реконструкция и модернизация |  | 667,579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 57,988 | 65,454 | 98,549 | 88,374 | 92,183 | 54,496 | 94,543 | 78,693 | 10,049 | 5,110 | 4,428 | 4,428 | 4,428 | 4,428 | 4,428 |  |
| Реконструкция магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения г. Радужный (протяженностью 16,34 км), в т.ч.: | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 238,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,476 | 19,942 | 49,311 | 55,774 | 29,733 | 19,896 | 6,984 | 6,643 | 10,049 | 5,110 | 4,428 | 4,428 | 4,428 | 4,428 | 4,428 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Микрорайон №1 (общей протяженностью 0,85 км) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 12,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Микрорайон №3 (общей протяженностью 0,72 км) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 10,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,240 | 5,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Микрорайон №4 (общей протяженностью 0,22 км) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 3,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Микрорайон №7 (общей протяженностью 1,57 км) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 22,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Микрорайон №10 (общей протяженностью 0,09 км) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 1,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Микрорайон №22 (общей протяженностью 0,88 км) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 12,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,440 | 6,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Северо-Западная коммунальная зона (общей протяженностью 0,27 км) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 3,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Южный микрорайон (общей протяженностью 0,04 км) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 0,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Основные магистрали вдоль улиц (обще2й протяженностью 11,69 км) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 170,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,006 | 16,692 | 21,121 | 38,154 | 21,973 | 13,456 | 6,984 | 6,643 | 10,049 | 5,110 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ВОС-8000 м3/сут. г. Радужный (1 этап.) в т.ч.: | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 140,261 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45,512 | 45,512 | 49,237 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Системы технологических трубопроводов, запорной арматуры в здании водоочистных сооружений, насосная станция 2 го подъема. Строительно-монтажные работы по устройству стен, кровли | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 80,868 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,956 | 26,956 | 26,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Замена оборудования: дегазаторов, распределительных устройств и загрузки напорных механических осветлительных фильтрах ФОВ (1-й и 2-й ступеней), Уф-оборудования | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 36,849 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,283 | 12,283 | 12,283 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Автоматизация технологических процессов фильтрования воды. Установка частотных регуляторов электродвигателей. Реконструкция электрооборудования. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план | 18,818 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,273 | 6,273 | 6,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Наружные сети водопровода, система водоотведения. Отопление и вентиляция | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 3,725 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,725 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Модернизация водозабора «Южный», в т.ч.: | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 42,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 15,000 | 27,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Техническое обследование и геофизические исследования арт. Скважин | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Капитальный ремонт скважин | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 34,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Замена насосного оборудования на действующих скважинах | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ВОС-1000 м3/сут мкр. Южный, в т.ч.: | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 83,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,460 | 45,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Системы технологических трубопроводов, запорной арматуры в здании водоочистных сооружений | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 42,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,700 | 18,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Замена оборудования: дегазаторов распределительных устройств и загрузки напорных механических осветлительных фильтрах ФОВ-2,0-0,6, Уф-оборудования | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 22,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,760 | 7,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Автоматизация технологических процессов фильтрования воды. Установка частотных регуляторов электродвигателей. Реконструкция электрооборудования | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Наружные сети водопровода, система водоотведения. Отопление и вентиляция | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 2,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция ВОС- 15000 м3/сут. г. Радужный, в т. ч.: | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 163,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,600 | 62,450 | 34,200 | 34,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Системы технологических трубопроводов, запорной арматуры в здании водоочистных сооружений, насосная станция 2го подъема. Строительно-монтажные работы по устройству стен, кровли | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 96,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 40,000 | 18,200 | 21,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Замена оборудования: дегазаторов, осветлителей-флокуляторов, фильтров с кварцевой загрузкой, фильтров с активированным углем, насосное оборудование | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 43,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,600 | 12,450 | 7,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Автоматизация технологических процессов фильтрования воды. Установка частотных регуляторов электродвигателей. Реконструкция электрооборудования. | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Наружные сети водопровода, система водоотведения. Отопление и вентиляция | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 5,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| ИТОГО по водоснабжению |  | 1318,408 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 86,732 | 135,427 | 181,975 | 234,655 | 178,812 | 101,539 | 119,256 | 102,357 | 46,342 | 22,823 | 27,442 | 20,262 | 20,262 | 20,262 | 20,262 |  |

Примечание: * - Финансовые потребности на реализацию инвестиционных проектов и периоды их выполнения носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов, средств и степени фактической реализации мероприятий

# Перспективная схема водоотведения городского округа

Перспективная схема водоотведении г. Радужный на период до 2040 г., включает в себя перечень мероприятий и проектов, обеспечивающих развитие и спрос на услуги водоотведения для решения поставленных инженерно-технических задач и обеспечения целевых показателей развития городской коммунальной инфраструктуры.

Необходимые капитальные вложения в реализацию мероприятий составят 286,758 млн. руб., без учета НДС.

Перспективная схема водоотведении г. Радужный необходима для решения следующих задач:

Задача 1. Строительство объектов системы водоотведения.

Технические параметры проектов: Новое строительство канализационных сетей и КНС общей производительностью 4,1 тыс. м3/сут., с целью получения возможности подключения перспективных потребителей, строительство КОС производительностью 100 м3/сут., (район бывшего аэропортового комплекса).

Необходимые капитальные затраты – 199,442 млн. руб., без учета НДС.

Ожидаемые эффекты:

возможность присоединение новых потребителей, обеспечение доступности и удовлетворение спроса на стоки.

Задача 2. Реконструкция и техническое перевооружение системы водоотведения.

Технические параметры проектов: реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций с целью выполнения нормативных требований к показателям очистки сточных вод, повышения качества, бесперебойности и надежности водоотведения. Снижение затрат на очистку и транспортировку сточных вод, эксплуатацию и ремонты сооружений. Улучшение условий труда.

Необходимые капитальные затраты – 87,316 млн. руб., без учета НДС.

Ожидаемые эффекты:

снижение затрат на очистку и транспортировку сточных вод, увеличение технико-экономических показателей;

повышение качества очистки сточных вод;

снижение затрат на ремонт трубопроводов и оборудования;

возможность присоединение новых потребителей, обеспечение доступности и удовлетворение спроса на воду;

обеспечение бесперебойного и надежного водоотведения потребителей.

Задача 3. Организационные мероприятия системы водоотведения

Необходимые капитальные затраты – отсутствуют.

Перспективная схема водоотведения г. Радужный на период до 2040 года, представлена в таблице 161.

Таблица 161 – Перспективная схема водоотведение г. Радужный

| Наименование мероприятия | Цель проекта | Источник информации | ВСЕГО, млн. руб. | Объем инвестиций (млн. руб.) и сроки реализации, без учета НДС | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |
| Строительство |  | 199,442 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,341 | 23,499 | 25,718 | 44,884 | 29,143 | 14,479 | 9,887 | 7,703 | 12,159 | 4,514 | 7,789 | 3,859 | 2,489 | 2,489 | 2,489 |  |
| Строительство канализационных очистных сооружений КОС Аэропорта производительностью 100 м3/сут | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 5,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство канализационной насосной станции (микрорайон 10) производительностью 1200 м3/сут | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 2,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство канализационной насосной станции (микрорайон 8) производительностью 900 м3/сут | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 1,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство канализационной насосной станции (микрорайон 7а) производительностью 500 м3/сут | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 1,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство канализационной насосной станции (микрорайона «жилой поселок «СУ-968») производительностью 100 м3/сут | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство канализационной насосной станции (микрорайона «жилой поселок «СУ-968») производительностью 200 м3/сут | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 0,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство канализационной насосной станции (планируемый микрорайон "Северный") производительностью 650 м3/сут | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 1,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство канализационной насосной станции (микрорайон 22) производительностью 150 м3/сут | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 0,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство канализационной насосной станции КНС-4 (микрорайон «Южный») производительностью 400 м3/сут | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 0,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Строительство сетей водоотведения диаметром 160 – 315 мм общей протяженностью 29,94 км, в т.ч.: | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 185,502 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,611 | 22,759 | 24,868 | 44,884 | 28,083 | 14,479 | 7,997 | 7,703 | 12,159 | 4,514 | 2,488 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №1 (общей протяженностью 0,44 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 2,722 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,436 | 0,000 | 2,286 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №2 (общей протяженностью 0,03 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 0,193 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | 0,064 | 0,064 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №4 (общей протяженностью 0,05 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 0,298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №5 (общей протяженностью 0,09 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 0,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №6 (общей протяженностью 0,24 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 1,513 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,513 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №7а (общей протяженностью 2,39 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 14,813 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,963 | 8,147 | 3,703 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №8 (общей протяженностью 3,89 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 24,096 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,540 | 4,514 | 4,264 | 4,264 | 4,514 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №10 (общей протяженностью 2,58 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 15,984 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 4,001 | 1,119 | 7,177 | 3,676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайон №22 (общей протяженностью 4,62 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 28,631 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,436 | 4,867 | 4,867 | 9,735 | 5,726 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Микрорайона «жилой поселок «СУ-968» (общей протяженностью 3,53 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 21,882 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,000 | 8,950 | 9,212 | 0,656 | 0,985 | 0,241 | 0,197 | 1,597 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Перспективный микрорайон "Северный" (общей протяженностью 2,01 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 12,445 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | Присоединение новых потребителей |
| Южный микрорайон (общей протяженностью 10,07 км) | Обеспечение присоединения новых потребителей | Генеральный план | 62,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,120 | 13,593 | 4,988 | 9,977 | 11,972 | 6,921 | 3,242 | 3,242 | 6,298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Присоединение новых потребителей |
| Реконструкция и модернизация |  | 87,316 | 20,615 | 14,800 | 16,544 | 20,697 | 4,080 | 3,890 | 2,190 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Реконструкция канализационно-насосной станции КНС-1 (мкр. Южный), в том числе закупка, монтаж КНС блочно-модульного типа, подземного исполнения, оборудованной приборами учета сточных вод, системой автоматизации и диспетчеризации инв.№ 1343 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Инвестиционная программа по развитию системы водоотведения на период 2021-2025 гг. | 5,237 | 0,660 | 4,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция канализационно-насосной станции КНС-2 (мкр. Южный), в том числе закупка, монтаж КНС блочно-модульного типа, подземного исполнения, оборудованной приборами учета сточных вод, системой автоматизации и диспетчеризации инв.№ 1342 | Обеспечение выполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Генеральный план, Инвестиционная программа по развитию системы водоотведения на период 2021-2025 гг. | 2,850 | 0,000 | 0,000 | 2,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС-15000 м3/сутки), (в том числе: обследование, ПИР, СМР, ПНР) Строительство блоков механических решеток, аэротенков, установок обеззараживания, воздуходувного и насосного оборудования, запорной арматуры. инв.№ 71:137:001:004966170: 0001:20000 | Обеспечение выполнения экологических требований | Генеральный план, Инвестиционная программа по развитию системы водоотведения на период 2021-2025 гг. | 64,569 | 19,955 | 10,223 | 13,694 | 20,697 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Обеспечение выполнения экологических требований |
| Реконструкция канализационной насосной станции КНС-3 (микрорайон «Южный») производительностью 100 м3/сут | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 1,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Реконструкция участков магистральных коллекторов диаметром 250-500 мм общей протяженностью 1,84 км | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 13,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,550 | 3,890 | 2,190 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Микрорайон №2 (общей протяженностью 0,63 км) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Микрорайон №4 (общей протяженностью 0,54 км) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 3,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Микрорайон №6 (общей протяженностью 0,31 км) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 2,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Южный микрорайон (общей протяженностью 0,36 км) | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 2,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| ИТОГО по водоотведению |  | 286,758 | 20,615 | 14,800 | 16,544 | 20,697 | 12,421 | 27,389 | 27,908 | 49,384 | 29,143 | 14,479 | 9,887 | 7,703 | 12,159 | 4,514 | 7,789 | 3,859 | 2,489 | 2,489 | 2,489 |  |

Примечание: * - Финансовые потребности на реализацию инвестиционных проектов и периоды их выполнения носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов, средств и степени фактической реализации мероприятий

# Перспективная схема обращения ТКО городского округа

Перспективная схема обращения ТКО г. Радужный на период до 2040 года, включает в себя перечень мероприятий и проектов, обеспечивающих развитие и спрос на услуги обращения ТКО для решения поставленных инженерно-технических задач и обеспечения целевых показателей развития городской коммунальной инфраструктуры.

Необходимые капитальные вложения в реализацию мероприятий составят 46,290 млн. руб., без учета НДС.

Перспективная схема обращения ТКО г. Радужный необходима для решения следующих задач:

Задача 1. Строительство объектов системы обращения ТКО.

Технические параметры проектов:

а) Оборудование пункта приема вторичного сырья для целей приема стеклотары, металлолома, алюминиевых банок, пластиковых бутылок, бумаги (макулатуры) и картона;

б) Оборудование стационарного снегоприемного пункта для целей складирования снега и осуществления процесса очистки талых вод в период снеготаяния от крупной фракции мусора, нерастворимых соединений (отходы камнедробления и песка, применяемые для посыпки дорог в зимнее время), нефтепродуктов.

Необходимые капитальные затраты – 31,194 млн. руб., без учета НДС.

Ожидаемые эффекты:

а) Оборудование пункта приема вторичного сырья:

улучшение экологической ситуации, снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду на территории г. Радужный и вовлечение отходов в хозяйственный оборот;

обеспечение доступности услуги по утилизации ТКО для потребителей;

уменьшение количества отходов, поступающих на захоронение. Снижение затрат на захоронение ТКО;

увеличение доли отходов, направленных на вторичную переработку и вовлеченных в хозяйственный оборот.

б) Оборудование стационарного снегоприемного пункта:

улучшение экологической ситуации, снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду на территории г. Радужный;

уменьшение попадания загрязненных стоков в канализацию при таянье снега;

обеспечение соответствия условий размещения снега санитарным требованиям.

Задача 2. Реконструкция и техническое перевооружение системы обращения ТКО.

Необходимые капитальные затраты – отсутствуют.

Задача 3. Организационные мероприятия системы обращения ТКО.

Технические параметры проектов:

а) Инвентаризация объектов для возможной утилизации ТКО и выявление и ликвидация несанкционированных свалок с целью устранения, оценки и ликвидации накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления;

б) Организация раздельного накопления отходов для целей выделения ценных компонентов с последующим транспортированием отходов в пункты приема.

ТКО должны быть разделены на три основных потока:

«сухие» – вторичное сырье, пригодное для промышленной переработки (пластмасса, стекло, металлы, макулатура, текстиль), составляющее 35-45% от общей массы. «Сухие» вторичные ресурсы должны направляться на мусоросортировочные комплексы. Отделение «сухих» вторичных ресурсов от «влажных» и «хвостов» позволяет предотвратить загрязнение основной доли вторсырья, в несколько раз повысить экономическую эффективность раздельного накопления и улучшить санитарные условия работающих.

«влажные» – биоразлагаемые отходы для компостирования (пищевые и садовые отходы, влажные и загрязненные отходы бумаги), составляющие 25-35% от общей массы. «Влажные» биоразлагаемые отходы компостируются на заводах или полевым методом.

прочие не перерабатываемые отходы («хвосты», а также отходы, которые, в принципе, могут быть переработаны, но экономически обоснованные технологии переработки в данном регионе для них отсутствуют), составляющее 40-20% от общей массы. «Хвосты» направляются на свалку для захоронения (как вариант – предварительно спрессованные)

в) Создание системы экологического образования и информирования населения по вопросам обращения с отходами (эколого-просветительская работа), для целей привлечения внимания общественности к проблемам в сфере обращения с отходами, охраны окружающей среды и экологии, обеспечение раздельного накопления отходов.

В состав эколого-просветительской работы входят:

регулярное освещение в местном СМИ действий администрации г. Радужный в сфере защиты окружающей среды, обращения с отходами, благоустройства и санитарного содержания территорий и объектов;

организация доступа населения к информации о межрегиональных и межмуниципальных центрах накопления компонентов, входящих в состав ТКО, которые могут быть утилизированы (использованы), в целях вовлечения их в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, полуфабрикатов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии;

организация работы детских и молодежных экологических отрядов;

включение вопросов формирования экологической культуры, экологического образования и воспитания в муниципальные программы;

проведение информационных и агитационных кампаний среди населения в целях повышения информированности о способах минимизации образования отходов, способах их удаления, в том числе посредством утилизации (использования);

организация просветительской работы по повышению экологической культуры населения путем издания и распространения специализированной литературы, подготовки статей в сети интернет, издания буклетов, привлечения населения и организации к участию в субботниках, изготовление баннеров, плакатов, информационных аншлагов с монтажом.

Необходимые капитальные затраты – 15,096 млн. руб., без учета НДС.

Ожидаемые эффекты:

а) Инвентаризация объектов:

снижение негативного воздействия на здоровье человека, окружающую среду и повышение уровня экологической безопасности, снижение экологического ущерба;

снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец 2021 г. должна составлять 0 га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

б) Организация раздельного накопления отходов

снижение негативного воздействия на здоровье человека, окружающую среду и повышение уровня экологической безопасности, снижение экологического ущерба;

в) эколого-просветительская работа

повышение общественной активности граждан путем вовлечения их в решение проблем охраны окружающей среды, повышение экологической культуры населения;

снижение негативного воздействия на окружающую среду и повышение уровня экологической безопасности

обеспечение населения информацией в области охраны окружающей среды.

Перспективная схема обращения ТКО г. Радужный на период до 2040 года, представлена в таблице 162.

Таблица 162 – Перспективная схема по системе сбора и утилизации ТКО

| Наименование мероприятия | Цель проекта | Источник информации | ВСЕГО, млн. руб. | Объем инвестиций (млн. руб.) и сроки реализации, без учета НДС | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |
| Строительство |  | 31,194 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,778 | 2,778 | 2,778 | 4,242 | 2,832 | 2,880 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,472 | 1,472 | 1,422 | 1,422 | 1,422 |  |
| Приобретение и размещение контейнеров объемом 0,75 м3 для раздельного сбора отходов | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 18,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Оборудование придомовой территории бункерами вместимостью 8 м3 для крупногабаритных ТКО | Обеспечение повышения надежности предоставления коммунальной услуги | Генеральный план | 6,624 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,672 | 0,672 | 0,720 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | Повышение надежности предоставления коммунальной услуги |
| Приобретение и монтаж контейнеров для опасных отходов | Обеспечение выполнения экологических требований | Генеральный план | 5,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Обеспечение выполнения экологических требований |
| Реконструкция и модернизация |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Прочие инвестиционные проекты |  | 15,096 | 0,740 | 1,446 | 0,905 | 0,905 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |  |
| Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры |  | Генеральный план | 4,295 | 0,200 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок, проведение акций по выявлению несанкционированных свалок мусора в землях лесного фонда |  | Генеральный план | 10,801 | 0,540 | 1,081 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |  |
| ИТОГО по системе сбора и утилизации ТКО |  | 46,290 | 0,740 | 1,446 | 0,905 | 0,905 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 4,982 | 3,572 | 3,620 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,212 | 2,212 | 2,162 | 2,162 | 2,162 |  |

Примечание: * - Финансовые потребности на реализацию инвестиционных проектов и периоды их выполнения носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов, средств и степени фактической реализации мероприятий

# Программа инвестиционных проектов в ливневой канализации

Программа инвестиционных проектов в ливневой канализации г. Радужный на период до 2040 года, включает в себя перечень мероприятий и проектов, обеспечивающих развитие и спрос на услуги отведения ливневых вод для решения поставленных инженерно-технических задач и обеспечения целевых показателей развития городской коммунальной инфраструктуры.

На территории городского округа г. Радужный расположено множество водных объектов: озера Ай-Агунлор, Помнлор и Сымтулор, реки Аган, Агрнъеган, Негусъяун, а также старицы, ручьи и заболоченные территории. Рельеф местности равнинный, существующий естественный уклон недостаточен для обеспечения отвода поверхностных вод, в результате поверхностные сточные воды застаиваются в пониженных местах.

В настоящее время централизованная ливневая канализация на территории г. Радужный отсутствует. Поверхностные воды попадают в реки и другие водные объекты без очистки. Анализ современного состояния территории г. Радужный выявил необходимость вертикальной планировки территории, организации поверхностного стока, его сборе, очистке и сбросе.

Для лучшего обеспечения сбора и отвода поверхностных сточных вод с территории г. Радужный, предлагается устройство магистральных ливневых коллекторов и лотков вдоль магистральных улиц. Для очистки сбрасываемых вод предлагается устройство очистных сооружений закрытого типа.

Необходимые капитальные вложения в реализацию программы составят 406,265 млн. руб., без учета НДС.

Программа инвестиционных проектов в ливневую канализацию г. Радужный необходима для решения следующих задач:

Задача 1. Строительство объектов системы ливневой канализации.

Технические параметры проектов: Строительство канализации дождевой самотечной открытой и закрытой, общей протяженностью 16,64 км Строительство очистных сооружений поверхностного стока в количестве 5 ед.

Необходимые капитальные затраты – 406,265 млн. руб., без учета НДС.

Ожидаемые эффекты:

улучшение качества воды в водных объектах г. Радужный;

снижение негативного воздействия на окружающую среду и повышение уровня экологической безопасности, оздоровление общей санитарной обстановки;

улучшение уровня благоустройства улично-дорожной сети

Задача 2. Реконструкция и техническое перевооружение системы ливневой канализации.

Капитальные затраты – отсутствуют.

Задача 3. Организационные мероприятия системы водоотведения

Капитальные затраты – отсутствуют.

Перспективная схема ливневой канализации г. Радужный на период до 2040 года представлена в таблице 163.

Таблица 163 – Перспективная схема ливневой канализации г. Радужный

| Наименование мероприятия | Цель проекта | Источник информации | ВСЕГО, млн. руб. | Объем инвестиций (млн. руб.) и сроки реализации, без учета НДС | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |
| Строительство |  | 406,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,510 | 94,755 | 122,000 | 122,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Строительство закрытой ливневой канализации, общей протяженностью 8,95 км | Обеспечение выполнения экологических требований | Генеральный план | 145,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36,310 | 36,310 | 36,310 | 36,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Обеспечение выполнения экологических требований |
| Строительство открытой ливневой канализации, общей протяженностью 7,69 км | Обеспечение выполнения экологических требований | Генеральный план | 124,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Обеспечение выполнения экологических требований |
| Строительство очистных сооружений поверхностного стока в количестве 5 ед. | Обеспечение выполнения экологических требований | Генеральный план | 136,225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,245 | 54,490 | 54,490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Обеспечение выполнения экологических требований |
| Реконструкция и модернизация |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| ИТОГО по ливневой канализации |  | 406,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,510 | 94,755 | 122,000 | 122,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

Примечание: * - Финансовые потребности на реализацию инвестиционных проектов и периоды их выполнения носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов, средств и степени фактической реализации мероприятий

# Программа инвестиционных проектов установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях

Программа инвестиционных проектов установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях г. Радужный на период до 2040 года отсутствует.

Программа инвестиционных проектов реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

Программа инвестиционных проектов реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении г. Радужный на период до 2040 года отсутствует.

Общая программа проектов представляет совокупную программу инвестиционных проектов по всем системам ресурсоснабжения, в области энергоресурсосбережения (включая установку приборов учета)

Общая программа инвестиционных проектов включает:

инвестиционные проекты по направлению электроснабжения;

инвестиционные проекты по направлению теплоснабжения;

инвестиционные проекты по направлению водоснабжения;

инвестиционные проекты по направлению водоотведения;

инвестиционные проекты по направлению ливневой канализации;

инвестиционные проекты по направлению обращения с отходами, в том числе с ТКО.

Динамика финансирования проектов составлена на основании заявленных мероприятий инициаторами проектов, а также в соответствии с предложениями генерального плана и схем теплоснабжения и газоснабжения г. Радужный.

На рисунке 108 представлена графическая интерпретация динамики.

Рисунок 108 – Динамика реализации проектов Программы по годам, млн. руб. (без учета НДС)

В таблице 164 представлена сводная информация по направлениям.

Таблица 164 – Сводная информация по проектам Программы в г. Радужный в разрезе основных направлений, млн. руб.

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Общий объем финансирования, млн. руб. без учета НДС | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022-2030 гг. | 2031-2040 гг. |
| 1 | Теплоснабжение | 3 341,447 | 2 366,752 | 974,695 |
| 2 | Электроснабжение | 1 873,864 | 859,794 | 1 014,070 |
| 3 | Водоснабжение | 1 318,408 | 817,601 | 500,807 |
| 4 | Водоотведение | 286,758 | 218,901 | 67,857 |
| 5 | Ливневая канализация | 406,265 | 162,265 | 244,000 |
| 6 | Обращение с ТКО | 46,290 | 23,104 | 23,186 |
| 7 | Итого | 7 273,032 | 4 448,417 | 2 824,615 |
|  | в том числе: | - | - | - |
|  | Строительство | 3 325,334 | 2 199,290 | 1 126,044 |
|  | Модернизация и реконструкция | 3 587,338 | 2 081,297 | 1 506,041 |
|  | Прочие инвестиционные проекты | 360,360 | 167,830 | 192,530 |
|  | в том числе: | - | - | - |
|  | - федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - бюджет ХМАО-Югра | 68,457 | 68,457 | 0,000 |
|  | - бюджет г. Радужный | 615,410 | 192,975 | 422,435 |
|  | - иные источники финансирования | 6 589,165 | 4 186,985 | 2 402,180 |

Рисунок 109 – Структура источников финансирования проектов Программы, млн. руб.

Финансовые потребности для реализации программы

Общие финансовые потребности в реализации программы составляют 7 273,032 млн. руб. с учетом инфляции в период реализации программы.

В таблице 165 представлены необходимые финансовые потребности для реализации программы г. Радужный.

В таблице 166 представлены объемы инвестиционных вложений в разрезе коммунальных ресурсов.

В таблицах 167-173 приведены изменения совокупных эксплуатационных затрат по каждой коммунальной системе и в целом.

# Программа инвестиционных проектов реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

# Программа инвестиционных проектов реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении г. Радужный на период до 2040 года отсутствует.

# Общая программа проектов представляет совокупную программу инвестиционных проектов по всем системам ресурсоснабжения, в области энергоресурсосбережения (включая установку приборов учета)

проекты по направлению обращения с отходами, в том числе с ТКО. Общая программа инвестиционных проектов включает:

инвестиционные проекты по направлению электроснабжения;

инвестиционные проекты по направлению теплоснабжения;

инвестиционные проекты по направлению водоснабжения;

инвестиционные проекты по направлению водоотведения;

инвестиционные проекты по направлению ливневой канализации;

инвестиционные

Динамика финансирования проектов составлена на основании заявленных мероприятий инициаторами проектов, а также в соответствии с предложениями генерального плана и схем теплоснабжения и газоснабжения г. Радужный.

На рисунке 108 представлена графическая интерпретация динамики.

Рисунок 108 – Динамика реализации проектов Программы по годам, млн. руб. (без учета НДС)

В таблице 164 представлена сводная информация по направлениям.

Таблица 164 – Сводная информация по проектам Программы в г. Радужный в разрезе основных направлений, млн. руб.

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Общий объем финансирования, млн. руб. без учета НДС | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022-2030 гг. | 2031-2040 гг. |
| 1 | Теплоснабжение | 3 341,447 | 2 366,752 | 974,695 |
| 2 | Электроснабжение | 1 873,864 | 859,794 | 1 014,070 |
| 3 | Водоснабжение | 1 318,408 | 817,601 | 500,807 |
| 4 | Водоотведение | 286,758 | 218,901 | 67,857 |
| 5 | Ливневая канализация | 406,265 | 162,265 | 244,000 |
| 6 | Обращение с ТКО | 46,290 | 23,104 | 23,186 |
| 7 | Итого | 7 273,032 | 4 448,417 | 2 824,615 |
|  | в том числе: | - | - | - |
|  | Строительство | 3 325,334 | 2 199,290 | 1 126,044 |
|  | Модернизация и реконструкция | 3 587,338 | 2 081,297 | 1 506,041 |
|  | Прочие инвестиционные проекты | 360,360 | 167,830 | 192,530 |
|  | в том числе: | - | - | - |
|  | - федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - бюджет ХМАО-Югра | 68,457 | 68,457 | 0,000 |
|  | - бюджет г. Радужный | 615,410 | 192,975 | 422,435 |
|  | - иные источники финансирования | 6 589,165 | 4 186,985 | 2 402,180 |

Рисунок 109 – Структура источников финансирования проектов Программы, млн. руб.

# Финансовые потребности для реализации программы

Общие финансовые потребности в реализации программы составляют 7 273,032 млн. руб. с учетом инфляции в период реализации программы.

В таблице 165 представлены необходимые финансовые потребности для реализации программы г. Радужный.

В таблице 166 представлены объемы инвестиционных вложений в разрезе коммунальных ресурсов.

В таблицах 167-173 приведены изменения совокупных эксплуатационных затрат по каждой коммунальной системе и в целом.

Таблица 165 – Финансовые потребности для реализации программы г. Радужный

| № п/п | Технические мероприятия | Предполагаемая стоимость работ, млн. руб. | Финансовые потребности, млн. руб. по годам, без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1.1. | СТРОИТЕЛЬСТВО |
| 1.1.1. | ЕТО №001 МУП "РТС" города Радужный | 1650,717 | 0,339 | 24,331 | 827,157 | 267,291 | 48,518 | 22,810 | 24,168 | 43,498 | 56,215 | 16,000 | 38,935 | 109,452 | 82,122 | 32,989 | 14,223 | 14,223 | 14,223 | 14,223 | 0,000 |
| 1.1.1.1 | Строительство новой газовой котельной в районе застройки Северного микрорайона мощностью 7 Гкал/ч | 78,686 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39,343 | 39,343 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №1 | 7,798 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,942 | 0,000 | 0,000 | 1,365 | 0,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.3 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №2 | 46,238 | 0,000 | 4,276 | 15,799 | 16,723 | 1,264 | 1,886 | 1,269 | 2,153 | 2,869 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.4 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №3 | 4,434 | 0,000 | 0,000 | 4,434 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.5 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №4 | 0,315 | 0,000 | 0,000 | 0,315 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.6 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №5 | 6,311 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,311 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.7 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №6 | 43,015 | 0,000 | 0,000 | 43,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.8 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №7 | 98,175 | 0,000 | 0,000 | 98,175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.9 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №7а | 80,368 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45,678 | 18,848 | 6,376 | 9,465 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.10 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №8 | 281,428 | 0,000 | 0,000 | 109,824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,018 | 14,488 | 37,112 | 41,453 | 35,769 | 18,766 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.11 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №10 | 144,392 | 0,000 | 0,000 | 87,077 | 28,408 | 3,775 | 13,560 | 10,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.12 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне №22 | 122,055 | 0,000 | 0,000 | 81,458 | 40,313 | 0,000 | 0,000 | 0,285 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.13 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в микрорайоне «жилой поселок «СУ-968» | 194,624 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 128,916 | 17,551 | 0,863 | 1,212 | 40,803 | 1,752 | 1,512 | 0,823 | 0,078 | 1,113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.14 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в Северо-Западной коммунальной зоне | 0,339 | 0,339 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.15 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в Южном микрорайоне | 326,524 | 0,000 | 0,000 | 318,372 | 1,311 | 0,769 | 0,124 | 0,000 | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,898 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.16 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в Северном микрорайоне | 71,115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,223 | 14,223 | 14,223 | 14,223 | 14,223 | 0,000 |
| 1.1.1.17 | Строительство ЦТП 10/2 в 10 микрорайоне | 12,535 | 0,000 | 12,535 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.18 | Строительство ЦТП в 22 микрорайоне | 7,521 | 0,000 | 7,521 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.19 | Строительство ЦТП-11 в 7а микрорайоне | 50,138 | 0,000 | 0,000 | 50,138 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.20 | Строительство ЦТП-8/1 в 8 микрорайоне | 27,576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.21 | Строительство ЦТП-8/2 в 8 микрорайоне | 28,579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.22 | Строительство ЦТП в микрорайоне СУ-968 | 18,551 | 0,000 | 0,000 | 18,551 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2. | ЕТО №002 ООО "Росна" | 15,369 | 7,922 | 7,447 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1 | Установка новых котлоагрегатов в котельной ВРМЗ, в количестве 4х штук (мощностью 3 Гкал/ч– 2 шт. и 3,96 Гкал/ч – 2 шт.), с учетом ПНР | 5,672 | 3,192 | 2,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.2 | Установка новых котлоагрегатов в котельной ПМК, в количестве 4х штук мощностью 3 Гкал/ч каждый, с учетом ПНР | 4,060 | 2,030 | 2,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.3 | Установка новых котлоагрегатов в котельной БПО «ВН», в количестве 4х штук мощностью 3,96 Гкал/ч каждый, с учетом ПНР | 5,400 | 2,700 | 2,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.4 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в Южной промышленной зоне | 0,237 | 0,000 | 0,237 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3. | ЕТО №003 НВФ ПАО НК «РуссНефть» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4. | ЕТО №004 АО «Негуснефть» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ИТОГО по строительству | 1666,086 | 8,261 | 31,778 | 827,157 | 267,291 | 48,518 | 22,810 | 24,168 | 43,498 | 56,215 | 16,000 | 38,935 | 109,452 | 82,122 | 32,989 | 14,223 | 14,223 | 14,223 | 14,223 | 0,000 |
| 1.2. | РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ |
| 1.2.1. | ЕТО №001 МУП "РТС" города Радужный | 1 565,751 | 17,938 | 61,999 | 459,098 | 274,890 | 134,270 | 4,094 | 0,670 | 5,806 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 151,747 | 151,747 | 151,747 | 151,747 | 0,000 |
| 1.2.1.1 | Реконструкция котельной КВГМ для повышения эффективности и надежности работы котельной | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.2 | Реконструкция котельной Центральная для обеспечения существующей и перспективной тепловой нагрузки | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.3 | Режимно-наладочные работы котлов котельных КВГМ, №159, №160, Центральная | 1,615 | 0,000 | 0,975 | 0,000 | 0,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.4 | Установка турбин мощностью 3,6 МВт и перевод котельных №159 и №160 в комбинированный режим выработки электрической и тепловой энергии | 606,988 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 151,747 | 151,747 | 151,747 | 151,747 | 0,000 |
| 1.2.1.5 | Модернизация системы телеметрии объектов теплоснабжения (котельные КВГМ, №159, №160, Диспетчерская АБК-1, ЦТП) | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.6 | Капитальный ремонт системы автоматического розжига и управления газовым оборудованием котлоагрегатов КВГМ-50 № 1,2,3 на котельной МУП «РТС» г. Радужный, совместимую (аппаратно и программно) с существующей системой «АМАКС | 9,158 | 9,158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.7 | Модернизация котельной "КВГМ" с заменой 2-х котлов КВГМ-50 | 159,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 83,400 | 75,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.8 | Капитальный ремонт с заменой 2-х емкостей резервного водоснабжения (РВС-2000 м3) | 31,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,500 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.9 | Капитальный ремонт железобетонной дымовой трубы Н=75 м | 26,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,750 | 12,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.10 | Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от ТК02-2а до УТ2-66, протяженностью 140 м.п | 1,182 | 1,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.11 | Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ2-66 до УТ2-46, протяженностью 140 м.п | 0,645 | 0,645 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.12 | Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ 2-46 до УТ 2-26, протяженностью 72 м.п | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.13 | Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ 2-26 до УТ 2-36, протяженностью 36 м.п | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.14 | Замена тепловой сети 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ2-36 до УТ2-56, протяженностью 122 м.п | 0,297 | 0,297 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.15 | Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от ТК 6-6-5а до ТК 6-6-5, протяженностью 66 м.п | 0,304 | 0,304 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.16 | Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ 7-3 до ж.д. №1 (от угла ж.д. №3 до ж.д. №1), протяженностью 100 м.п | 0,461 | 0,461 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.17 | Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ-БК до детского отделения, протяженностью 278 м.п | 1,282 | 1,282 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.18 | Замена сети ГВС 2Ду 108-89 мм (ППУ) от УТ 7-3 до ж.д. № 1, протяженностью 2x50 м | 0,343 | 0,343 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.19 | Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ7-31 до УТ7-МОЦ7, протяженностью 430 м.п | 2,667 | 2,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.20 | Замена сети ГВС 2Ду 159-108 мм (ППУ) от УТ-БК до детского отделения, протяженностью 2x134 м | 1,299 | 1,299 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.21 | Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от УТ9-17 до УТ9-18, протяженностью 32 м.п | 0,202 | 0,000 | 0,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.22 | Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от УТ9-18 до УТ9-19, протяженностью 114 м.п | 0,718 | 0,000 | 0,718 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.23 | Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от УТ9-19 до УТ9-19а, протяженностью 12 м.п | 0,076 | 0,000 | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.24 | Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ3-ЦТП до УТ3-11а, протяженностью 186 м.п | 0,806 | 0,000 | 0,806 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.25 | Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ3-11а до здания № 12 (школа), протяженностью 44 м.п | 0,114 | 0,000 | 0,114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.26 | Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от УТ5-16а до УТ5-32, протяженностью 66 м.п | 0,429 | 0,000 | 0,429 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.27 | Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от ул. Ломоносова (минирынок) в сторону гостиницы "Южная", протяженностью 72 м.п | 0,274 | 0,000 | 0,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.28 | Замена тепловой сети 2Ду 273 мм (ППУ) на территории котельной "Центральная", протяженностью 48 м.п | 0,645 | 0,000 | 0,645 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.29 | Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от ТК Школьная 15 в сторону ул. Ломоносова 47, протяженностью 50 м.п | 0,185 | 0,000 | 0,185 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.30 | Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от ТК Ломоносова 38 (поликлиника) в сторону магазина "Весна", протяженностью 130 м.п | 0,475 | 0,000 | 0,475 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.31 | Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ9-17 до УТ9-18, протяженностью 32 м.п. | 0,136 | 0,000 | 0,136 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.32 | Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ9-18 до УТ9-19, протяженностью 114 м.п. | 0,467 | 0,000 | 0,467 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.33 | Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ9-19 до УТ9-19а, протяженностью 12 м.п. | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.34 | Замена сети ГВС 2Ду 57 мм (ППУ) от УТ3-ЦТП до УТ3-11а, протяженностью 186 м.п. | 0,272 | 0,000 | 0,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.35 | Замена сети ГВС 2Ду 57 мм (ППУ) от УТ3-11а до здания № 12 (школа), протяженностью 44 м.п. | 0,062 | 0,000 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.36 | Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ3-ЦТП до УТ4-3/2, протяженностью 221 м.п. | 0,472 | 0,000 | 0,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.37 | Замена сети ГВС 2Ду 57 мм (ППУ) от УТ3-ЦТП до УТ4-3/2, протяженностью 221 м.п. | 0,321 | 0,000 | 0,321 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.38 | Замена сети ГВС 2Ду 57 мм (ППУ) от УТ4-3/2 до УТ4-3/1, протяженностью 346 м.п. | 0,498 | 0,000 | 0,498 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.39 | Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ3-6 до УТ3-2, протяженностью 200 м.п. | 0,849 | 0,000 | 0,849 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.40 | Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ5-14 до УТ5-11, протяженностью 46 м.п. | 0,195 | 0,000 | 0,195 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.41 | Замена сети ГВС 2Ду 57 мм (ППУ) от УТ5-11 до ж.д. № 11, протяженностью 74 м.п. | 0,104 | 0,000 | 0,104 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.42 | Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ5-11 до УТ5-10, протяженностью 54 м.п. | 0,245 | 0,000 | 0,245 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.43 | Замена сети ГВС 2Ду 57 мм (ППУ) от УТ5-10 до ж.д. № 1, протяженностью 168 м.п. | 0,247 | 0,000 | 0,247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.44 | Замена сети ГВС 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ5-10 до УТ5-2, протяженностью 92 м.п. | 0,239 | 0,000 | 0,239 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.45 | Замена сети ГВС 2Ду 57 мм (ППУ) от УТ5-2 до ж.д. № 2, протяженностью 16 м.п. | 0,023 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.46 | Замена сети ГВС 2Ду 57 мм (ППУ) от УТ5-2 до ж.д. № 3, протяженностью 20 м.п. | 0,028 | 0,000 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.47 | Замена сети ГВС 2Ду 57 мм (ППУ) от УТ5-10 до ж.д. № 10, протяженностью 78 м.п. | 0,110 | 0,000 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.48 | Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ1-42 до здания № 42 МФЦ, протяженностью 108 м.п | 0,295 | 0,000 | 0,000 | 0,295 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.49 | Замена тепловой сети 2Ду 89 мм (ППУ) от ж.д. 3 мкр № 2 до мечети, протяженностью 380 м.п | 0,815 | 0,000 | 0,000 | 0,815 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.50 | Замена тепловой сети 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ6-17 до ж.д. № 19, протяженностью 30 м.п | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.51 | Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от ТК 6-6-5 до ж.д. № 16, протяженностью 130 м.п | 0,552 | 0,000 | 0,000 | 0,552 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.52 | Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ3-ЦТП до УТ3-5, протяженностью 128 м.п | 0,884 | 0,000 | 0,000 | 0,884 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.53 | Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от ТК02-10 до ж.д. № 9, протяженностью 106 м.п | 0,435 | 0,000 | 0,000 | 0,435 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.54 | Замена тепловой сети 2Ду 89 мм (ППУ) от ж.д. № 9 до ж.д. № 8, протяженностью 39 м.п | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.55 | Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от ТК ул Магистральная 10/1 до ул. Магистральная (школа), протяженностью 418 м.п | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.56 | Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от ул. Школьная (МБОУ СОШ № 6) до ТК- Школьная 28, протяженностью 260 м.п | 1,550 | 0,000 | 0,000 | 1,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.57 | Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от котельной "Центральная" до пер. Таежный, протяженностью 70 м.п | 0,420 | 0,000 | 0,000 | 0,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.58 | Замена сети ГВС 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ1-43 до здания № 42 МФЦ, протяженностью 108 м.п. | 0,295 | 0,000 | 0,000 | 0,295 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.59 | Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ6-17 до ж.д. № 19, протяженностью 30 м.п. | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.60 | Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ3-ЦТП до УТ3-5, протяженностью 128 м.п. | 0,575 | 0,000 | 0,000 | 0,575 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.61 | Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ6-17а до ТК6-6-5а, протяженностью 188 м.п. | 0,798 | 0,000 | 0,000 | 0,798 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.62 | Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от ТК6-6-5а до ТК6-6-5, протяженностью 66 м.п. | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.63 | Замена сети ГВС 2Ду 159 мм (ППУ) от ТК6-6-5 до ж.д. № 16, протяженностью 130 м.п. | 0,552 | 0,000 | 0,000 | 0,552 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.64 | Замена сети ГВС 2Ду 108 мм (ППУ) от ТК02-10 до ж.д. № 9, протяженностью 106 м.п. | 0,265 | 0,000 | 0,000 | 0,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.65 | Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от ж.д. № 9 до ж.д. № 8, протяженностью 39 м.п | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.66 | Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ2-37а до УТ2-37, протяженностью 106 м.п | 0,276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.67 | Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ2-37 до УТ2-41, протяженностью 108 м.п | 0,459 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,459 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.68 | Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от УТ2-41 до УТ2-40, протяженностью 22 м.п | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.69 | Замена тепловой сети 2Ду 89 мм (ППУ) от У2-40 до УТ2-43, протяженностью 60 м.п | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.70 | Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ2-37а доУТ2-36, протяженностью 107 м.п | 0,278 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,278 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.71 | Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ2-36 до УТ2-33, протяженностью 43 м.п | 0,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.72 | Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ2-33 до УТ2-34, протяженностью 122 м.п | 0,317 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,317 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.73 | Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от ул. Ломоносова до ул. Магистральная ж.д. № 15, протяженностью 391 м.п | 1,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.74 | Замена тепловой сети 2Ду 219 мм (ППУ) от ТК Геодезическая-Аэродромная в сторону Аэродромная ж.д. №5, протяженностью 340 м.п | 1,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.75 | Замена тепловой сети 2Ду 76 мм (ППУ) от пер Березовый ж.д. № 5/5 до пер. Малый, ж.д. № 5/1, протяженностью 150 м.п | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.76 | Замена тепловой сети 2Ду 108 мм (ППУ) от ул. Магистральная до ул. Магистральная, ж.д. № 10/2, протяженностью 60 м.п | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.77 | Замена тепловой сети 2Ду 159 мм (ППУ) от пер. Трудовой до пер. Сосновый, протяженностью 950 м.п | 3,401 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,401 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.78 | Замена сети ГВС 2Ду 108 мм (ППУ) от УТ2-37а до УТ2-37, протяженностью 106 м.п. | 0,276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.79 | Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ2-37 до УТ2-41, протяженностью 108 м.п. | 0,226 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,226 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.80 | Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ2-41 до УТ2-40, протяженностью 22 м.п. | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.81 | Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ2-40 до УТ2-43, протяженностью 60 м.п. | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.82 | Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ2-37а до УТ2-36, протяженностью 107 м.п. | 0,224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.83 | Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ2-36 до УТ2-33, протяженностью 43 м.п. | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.84 | Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ2-33 до УТ2-34, протяженностью 122 м.п. | 0,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.85 | Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ3-10 до УТ3-8, протяженностью 52 м.п. | 0,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.86 | Замена сети ГВС 2Ду 89 мм (ППУ) от УТ3-8 до ж.д. № 7, протяженностью 188 м.п. | 0,393 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,393 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.87 | Капитальный ремонт участков городских теплотрасс от задвижки №1 до ТК 1-1 (2Ду 720 ППУ) по адресу: ХМАО-Югра, г. Радужный, район городского рынка, протяженностью 2*210 м. | 38,500 | 0,000 | 19,250 | 19,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.88 | Капитальный ремонт участков городских теплотрассТК9-01 - ТК9-02 (2Ду426 ППУ) по адресу: ХМАО-Югра, г. Радужный,9 микрорайон, протяженностью 2*350 м. | 15,523 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,914 | 7,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.89 | Капитальный ремонт участков городских теплотрасс от ТК 3-6-1 до ТК 3-5-3 (2Ду 426 ППУ) по адресу: ХМАО-Югра, г. Радужный, 5 микрорайон, протяженностью 2*210 м. | 9,092 | 0,000 | 0,000 | 4,635 | 4,457 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.90 | Капитальный ремонт участков городских теплотрасс от ТК 4-6-4 до ТК 9-01 (2Ду 426 ППУ) по адресу: ХМАО-Югра, г. Радужный, 9 микрорайон, протяженностью 2*310 м. | 13,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,010 | 6,740 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.91 | Реконструкция сетей теплоснабжения 2 Ду 219 мм (ППУ) от 22 мкр до микрорайона «жилой поселок «СУ-968» протяженностью 1405 м | 34,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,260 | 16,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.92 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра в 1 микрорайоне для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 13,153 | 0,000 | 13,153 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.93 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра в 3 микрорайоне для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 82,952 | 0,000 | 0,000 | 82,952 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.94 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра в 5 микрорайоне для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 81,157 | 0,000 | 0,000 | 81,157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.95 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра в 6 микрорайоне для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 13,078 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,078 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.96 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра в 7 микрорайоне для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 97,778 | 0,000 | 0,000 | 62,929 | 34,849 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.97 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра в 9 микрорайоне для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 11,247 | 0,000 | 0,000 | 11,247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.98 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра в 22 микрорайоне для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 31,917 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,917 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.99 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра в Северо-Западной коммунальной зоне для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 71,043 | 0,000 | 0,000 | 71,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.100 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра в Южном микрорайоне для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 39,062 | 0,000 | 0,000 | 39,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.101 | Реконструкция тепловых сетей в 1 микрорайоне для обеспечения расчетных гидравлических режимов | 0,624 | 0,000 | 0,000 | 0,624 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.102 | Реконструкция тепловых сетей в 2 микрорайоне для обеспечения расчетных гидравлических режимов | 36,740 | 0,000 | 0,000 | 5,825 | 21,589 | 0,000 | 4,094 | 0,670 | 4,562 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.103 | Реконструкция тепловых сетей в 6 микрорайоне для обеспечения расчетных гидравлических режимов | 0,289 | 0,000 | 0,000 | 0,289 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.104 | Реконструкция тепловых сетей в 9 микрорайоне для обеспечения расчетных гидравлических режимов | 0,371 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,371 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.105 | Реконструкция тепловых сетей в 22 микрорайоне для обеспечения расчетных гидравлических режимов | 17,088 | 0,000 | 0,000 | 17,014 | 0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.106 | Реконструкция тепловых сетей в микрорайоне «жилой поселок «СУ-968» для обеспечения расчетных гидравлических режимов | 10,482 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,482 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.107 | Реконструкция тепловых сетей в Северо-Западной коммунальной зоне для обеспечения расчетных гидравлических режимов | 1,343 | 0,000 | 0,000 | 1,343 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.108 | Реконструкция тепловых сетей в Южном микрорайоне для обеспечения расчетных гидравлических режимов | 27,500 | 0,000 | 0,000 | 26,256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.109 | Реконструкция с установкой ЧРП на ЦТП 4 мкр. | 0,139 | 0,000 | 0,139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.110 | Реконструкция с установкой ЧРП на ЦТП 6 мкр. | 0,070 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.111 | Реконструкция с установкой ЧРП на ЦТП 9 мкр. | 0,043 | 0,000 | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.112 | Реконструкция с установкой ЧРП на Котельной №160 | 0,127 | 0,000 | 0,127 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.113 | Реконструкция с установкой ЧРП на ЦТП 1 мкр. | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.114 | Реконструкция с установкой ЧРП на ЦТП 2 мкр. | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.115 | Реконструкция с установкой ЧРП на Станции ХВО | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.116 | Реконструкция с установкой ЧРП на Водозаборе | 0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.117 | Реконструкция с установкой ЧРП на ЦТП 5 мкр. | 0,102 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,102 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.118 | Реконструкция с установкой ЧРП на МОЦ 6 мкр. | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.119 | Реконструкция с установкой ЧРП на ЦТП 10 мкр. | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2. | ЕТО №002 ООО "Росна" | 54,741 | 3,910 | 7,820 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 3,910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной ВРМЗ, протяженностью 1,63 км | 17,991 | 1,285 | 2,570 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 1,285 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.2 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной БПО «ВН», протяженностью 3,125 км | 36,750 | 2,625 | 5,250 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3. | ЕТО №003 НВФ ПАО НК «РуссНефть» | 54,869 | 3,919 | 7,839 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3.1 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной ВУТТ, протяженностью 4,7 км | 54,869 | 3,919 | 7,839 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 3,919 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4. | ЕТО №004 АО «Негуснефть» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по реконструкции и модернизации | 1 675,361 | 25,767 | 77,658 | 466,927 | 282,719 | 142,099 | 11,924 | 8,500 | 13,635 | 7,829 | 7,829 | 7,829 | 7,829 | 7,829 | 0,000 | 151,747 | 151,747 | 151,747 | 151,747 | 0,000 |
|  | Итого по системе теплоснабжения | 3 341,447 | 34,028 | 109,436 | 1 294,084 | 550,009 | 190,617 | 34,734 | 32,667 | 57,133 | 64,044 | 23,829 | 46,764 | 117,282 | 89,951 | 32,989 | 165,970 | 165,970 | 165,970 | 165,970 | 0,000 |
| 2. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 2.1. | СТРОИТЕЛЬСТВО |
| 2.1.1 | Строительство ВОС Аэропорта производительностью 100 м3/сут (район бывшего аэропортового комплекса) | 7,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2 | Строительство сетей водоснабжения диаметром 50–400 мм, общей протяженностью 44,05 км, в т.ч.: | 643,649 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,744 | 69,973 | 83,426 | 146,281 | 86,629 | 47,043 | 24,713 | 23,664 | 36,293 | 17,713 | 15,834 | 15,834 | 15,834 | 15,834 | 15,834 |
|  | Микрорайон №1 (общей протяженностью 0,59 км) | 8,643 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,383 | 0,000 | 7,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Микрорайон №2 (общей протяженностью 1,45 км) | 21,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,218 | 8,436 | 8,436 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Микрорайон №3 (общей протяженностью 0,65 км) | 9,479 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,479 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Микрорайон №4 (общей протяженностью 0,01 км) | 0,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Микрорайон №5 (общей протяженностью 0,24 км) | 3,551 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,551 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Микрорайон №7 (общей протяженностью 0,21 км) | 3,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Микрорайон №7а (общей протяженностью 3,43 км) | 50,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,006 | 27,516 | 12,507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Микрорайон №8 (общей протяженностью 6,08 км) | 90,337 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,570 | 15,942 | 15,056 | 15,056 | 17,713 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Микрорайон №9 (общей протяженностью 0,14 км) | 1,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Микрорайон №10 (общей протяженностью 2,97 км) | 43,297 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 10,817 | 3,029 | 19,470 | 9,951 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Микрорайон №22 (общей протяженностью 5,82 км) | 84,767 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,172 | 14,410 | 14,410 | 28,821 | 16,953 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Микрорайона «жилой поселок «СУ-968» (общей протяженностью 5,58 км) | 81,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,163 | 0,000 | 33,277 | 34,254 | 2,441 | 3,661 | 0,895 | 0,732 | 5,939 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Планируемый «микрорайон «Северный» (общей протяженностью 5,43 км) | 79,168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,834 | 15,834 | 15,834 | 15,834 | 15,834 |
|  | Северо-Западная коммунальная зона (общей протяженностью 1,05 км) | 15,294 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,229 | 2,065 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Южный микрорайон (общей протяженностью 10,4 км) | 151,462 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,150 | 33,019 | 12,117 | 24,234 | 29,081 | 16,812 | 7,876 | 7,876 | 15,298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ИТОГО по строительству | 650,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,744 | 69,973 | 83,426 | 146,281 | 86,629 | 47,043 | 24,713 | 23,664 | 36,293 | 17,713 | 23,014 | 15,834 | 15,834 | 15,834 | 15,834 |
| 2.2. | РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ |
| 2.2.1 | Реконструкция магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения г. Радужный (протяженностью 16,34 км), в т.ч.: | 238,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,476 | 19,942 | 49,311 | 55,774 | 29,733 | 19,896 | 6,984 | 6,643 | 10,049 | 5,110 | 4,428 | 4,428 | 4,428 | 4,428 | 4,428 |
|  | Микрорайон №1 (общей протяженностью 0,85 км) | 12,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Микрорайон №3 (общей протяженностью 0,72 км) | 10,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,240 | 5,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Микрорайон №4 (общей протяженностью 0,22 км) | 3,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Микрорайон №7 (общей протяженностью 1,57 км) | 22,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Микрорайон №10 (общей протяженностью 0,09 км) | 1,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Микрорайон №22 (общей протяженностью 0,88 км) | 12,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,440 | 6,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Северо-Западная коммунальная зона (общей протяженностью 0,27 км) | 3,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Южный микрорайон (общей протяженностью 0,04 км) | 0,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Основные магистрали вдоль улиц (обще2й протяженностью 11,69 км) | 170,328 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,006 | 16,692 | 21,121 | 38,154 | 21,973 | 13,456 | 6,984 | 6,643 | 10,049 | 5,110 | 4,428 | 4,428 | 4,428 | 4,428 | 4,428 |
| 2.2.2 | Реконструкция ВОС-8000 м3/сут. г. Радужный (1 этап.) в т.ч.: | 140,261 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45,512 | 45,512 | 49,238 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Системы технологических трубопроводов, запорной арматуры в здании водоочистных сооружений, насосная станция 2-го подъема. Строительно-монтажные работы по устройству стен, кровли | 80,868 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,956 | 26,956 | 26,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Замена оборудования: дегазаторов, распределительных устройств и загрузки напорных механических осветлительных фильтрах ФОВ (1-й и 2-й ступеней), Уф-оборудования | 36,849 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,283 | 12,283 | 12,283 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Автоматизация технологических процессов фильтрования воды. Установка частотных регуляторов электродвигателей. Реконструкция электрооборудования. | 18,819 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,273 | 6,273 | 6,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Наружные сети водопровода, система водоотведения. Отопление и вентиляция | 3,725 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,725 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.3 | Модернизация водозабора «Южный», в т.ч.: | 42,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 15,000 | 27,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Техническое обследование и геофизические исследования арт. Скважин | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Капитальный ремонт скважин | 34,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Замена насосного оборудования на действующих скважинах | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.4 | Реконструкция ВОС-1000 м3/сут мкр. Южный, в т.ч.: | 83,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,460 | 45,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Системы технологических трубопроводов, запорной арматуры в здании водоочистных сооружений | 42,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,700 | 18,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Замена оборудования: дегазаторов распределительных устройств и загрузки напорных механических осветлительных фильтрах ФОВ-2,0-0,6, Уф-оборудования | 22,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,760 | 7,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Автоматизация технологических процессов фильтрования воды. Установка частотных регуляторов электродвигателей. Реконструкция электрооборудования | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Наружные сети водопровода, система водоотведения. Отопление и вентиляция | 2,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.5 | Реконструкция ВОС- 15000 м3/сут. г. Радужный, в т. ч.: | 163,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,600 | 62,450 | 34,200 | 34,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Системы технологических трубопроводов, запорной арматуры в здании водоочистных сооружений, насосная станция 2-го подъема. Строительно-монтажные работы по устройству стен, кровли | 96,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 40,000 | 18,200 | 21,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Замена оборудования: дегазаторов, осветлителей-флокуляторов, фильтров с кварцевой загрузкой, фильтров с активированным углем, насосное оборудование | 43,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,600 | 12,450 | 7,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Автоматизация технологических процессов фильтрования воды. Установка частотных регуляторов электродвигателей. Реконструкция электрооборудования. | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Наружные сети водопровода, система водоотведения. Отопление и вентиляция | 5,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ИТОГО по реконструкции и модернизации | 667,579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 57,988 | 65,454 | 98,549 | 88,374 | 92,183 | 54,496 | 94,543 | 78,693 | 10,049 | 5,110 | 4,428 | 4,428 | 4,428 | 4,428 | 4,428 |
|  | Итого по системе водоснабжения | 1 318,408 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 86,732 | 135,427 | 181,975 | 234,655 | 178,812 | 101,539 | 119,256 | 102,357 | 46,342 | 22,823 | 27,442 | 20,262 | 20,262 | 20,262 | 20,262 |
| 3. | ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 3.1. | СТРОИТЕЛЬСТВО |
| 3.1.1 | Строительство канализационных очистных сооружений КОС Аэропорта производительностью 100 м3/сут | 5,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2 | Строительство канализационной насосной станции (микрорайон 10) производительностью 1200 м3/сут | 2,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.3 | Строительство канализационной насосной станции (микрорайон 8) производительностью 900 м3/сут | 1,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.4 | Строительство канализационной насосной станции (микрорайон 7а) производительностью 500 м3/сут | 1,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.5 | Строительство канализационной насосной станции (микрорайона «жилой поселок «СУ-968») производительностью 100 м3/сут | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.6 | Строительство канализационной насосной станции (микрорайона «жилой поселок «СУ-968») производительностью 200 м3/сут | 0,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.7 | Строительство канализационной насосной станции (планируемый «микрорайон «Северный») производительностью 650 м3/сут | 1,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.8 | Строительство канализационной насосной станции (микрорайон 22) производительностью 150 м3/сут | 0,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.9 | Строительство канализационной насосной станции КНС-4 (микрорайон «Южный») производительностью 400 м3/сут | 0,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.10 | Строительство сетей водоотведения диаметром 160 – 315 мм общей протяженностью 29,94 км, в т.ч.: | 185,502 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,611 | 22,759 | 24,868 | 44,884 | 28,083 | 14,479 | 7,997 | 7,703 | 12,159 | 4,514 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 |
|  | Микрорайон №1 (общей протяженностью 0,44 км) | 2,722 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,436 | 0,000 | 2,286 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Микрорайон №2 (общей протяженностью 0,03 км) | 0,193 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | 0,064 | 0,064 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Микрорайон №4 (общей протяженностью 0,05 км) | 0,298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Микрорайон №5 (общей протяженностью 0,09 км) | 0,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Микрорайон №6 (общей протяженностью 0,24 км) | 1,513 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,513 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Микрорайон №7а (общей протяженностью 2,39 км) | 14,813 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,963 | 8,147 | 3,703 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Микрорайон №8 (общей протяженностью 3,89 км) | 24,096 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,540 | 4,514 | 4,264 | 4,264 | 4,514 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Микрорайон №10 (общей протяженностью 2,58 км) | 15,984 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 4,001 | 1,119 | 7,177 | 3,676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Микрорайон №22 (общей протяженностью 4,62 км) | 28,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,436 | 4,867 | 4,867 | 9,735 | 5,726 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Микрорайона «жилой поселок «СУ-968» (общей протяженностью 3,53 км) | 21,882 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,000 | 8,950 | 9,212 | 0,656 | 0,985 | 0,241 | 0,197 | 1,597 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Планируемый «микрорайон «Северный» (общей протяженностью 2,01 км) | 12,442 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 |
|  | Южный микрорайон (общей протяженностью 10,07 км) | 62,354 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,120 | 13,593 | 4,988 | 9,977 | 11,972 | 6,921 | 3,242 | 3,242 | 6,298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ИТОГО по строительству | 199,442 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,341 | 23,499 | 25,718 | 44,884 | 29,143 | 14,479 | 9,887 | 7,703 | 12,159 | 4,514 | 7,789 | 3,859 | 2,489 | 2,489 | 2,489 |
| 3.2. | РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ |
| 3.2.1 | Реконструкция канализационно-насосной станции КНС-1 (мкр. Южный), в том числе закупка, монтаж КНС блочно-модульного типа, подземного исполнения, оборудованной приборами учета сточных вод, системой автоматизации и диспетчеризации инв.№ 1343 | 5,237 | 0,660 | 4,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.2 | Реконструкция канализационно-насосной станции КНС-2 (мкр. Южный), в том числе закупка, монтаж КНС блочно-модульного типа, подземного исполнения, оборудованной приборами учета сточных вод, системой автоматизации и диспетчеризации инв.№ 1342 | 2,850 | 0,000 | 0,000 | 2,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.3 | Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС-15000 м3/сутки), (в том числе: обследование, ПИР, СМР, ПНР) Строительство блоков механических решеток, аэротенков, установок обеззараживания, воздуходувного и насосного оборудования, запорной арматуры. инв.№ 71:137:001:004966170: 0001:20000 | 64,569 | 19,955 | 10,223 | 13,694 | 20,697 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.4 | Реконструкция канализационной насосной станции КНС-3 (микрорайон «Южный») производительностью 100 м3/сут | 1,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.5 | Реконструкция участков магистральных коллекторов диаметром 250-500 мм общей протяженностью 1,84 км | 13,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,550 | 3,890 | 2,190 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Микрорайон №2 (общей протяженностью 0,63 км) | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Микрорайон №4 (общей протяженностью 0,54 км) | 3,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Микрорайон №6 (общей протяженностью 0,31 км) | 2,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Южный микрорайон (общей протяженностью 0,36 км) | 2,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ИТОГО по реконструкции и модернизации | 87,316 | 20,615 | 14,800 | 16,543 | 20,697 | 4,080 | 3,890 | 2,190 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по системе водоотведения | 286,758 | 20,615 | 14,800 | 16,544 | 20,697 | 12,421 | 27,389 | 27,908 | 49,384 | 29,143 | 14,479 | 9,887 | 7,703 | 12,159 | 4,514 | 7,789 | 3,859 | 2,489 | 2,489 | 2,489 |
| 4. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| 4.1. | СТРОИТЕЛЬСТВО |
| 4.1.1 | Строительство объектов электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт на территории г. Радужный | 11,760 | 0,000 | 11,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.2 | Строительство линий элетропередач ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ в микрорайоне «жилой поселок «СУ-968» | 8,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,050 | 7,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ (мкр 7А) | 8,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,050 | 7,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ СУ-968 | 6,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 23,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.5 | Строительство трансформаторной подстанции БКТП-10/0,4кВ (мкр.7А) | 24,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,120 | 21,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.6 | Строительство сетей электроснабжения мкр. 8 | 22,420 | 2,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.7 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТПН-129 | 2,030 | 1,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.8 | Строительство ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ "Аэропорт" до РП-11 | 1,820 | 0,000 | 5,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.9 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от КТП-113 до ТП-33 | 5,300 | 0,000 | 1,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.10 | Строительство КЛ-0,4кВ от КТПН-110 до КТП-160 (кабель АВБбШв 3*150, протяженностью 277м) | 1,240 | 0,000 | 0,000 | 0,820 | 0,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.11 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до жилого дома № 4 | 1,750 | 0,000 | 0,000 | 0,820 | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.12 | Строительство ВЛ 6 кВ ф.18 ПС 35/6кВ «Поселок» от ТП-18А до КТПН-110 | 2,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,890 | 0,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.13 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до жилого дома № 2 | 1,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.14 | Строительство 2 КЛ 10 кВ от ТП-91 до ТП-93 | 6,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,570 | 6,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.15 | Строительство 2 КЛ 10кВ кВ от ТП-53 до ТП-63 | 6,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,530 | 6,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.16 | Строительство 2КЛ 6кВ от РП-1 до ТП-15 | 6,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.17 | Строительство 2КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ПС 110/35/10кВ "Радужная" до ТП-83 | 9,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,800 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.18 | Строительство 2 КЛ 6кВ кВ от РП-11 до ТП-9 (Аэропорт) | 9,800 | 0,000 | 0,780 | 0,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.19 | Строительство КЛ 0,4кВ кВ от ТП-9 | 4,680 | 0,000 | 0,780 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.20 | Техническое перевооружение и реконструкция 2КЛ-0,4кВ от КТПН-148 до АБК-1 | 1,110 | 0,000 | 0,780 | 5,940 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.21 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-64 до ТП-63 | 4,780 | 0,000 | 0,780 | 2,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.22 | Строительство 2 КЛ 6кВ от ТП-33 до ТП-14 | 6,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,620 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.23 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-72 до ТП-73 | 3,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 35,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.24 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.112 ПС «Промзона» до ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ «Котельная-3» | 7,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,620 | 16,600 | 0,000 |
| 4.1.25 | Строительство ПС 35/10 кВ «Город-4» мощностью 2х4 МВА | 71,100 | 11,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.26 | Строительство КЛ-35кВ от ВЛ-35кВ ф.ф.1,3 ПС 110/35/10кВ «Радужная» до ПС 35/10кВ «Город-4» | 17,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.27 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Город-3» до КТПН-2303 | 11,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.28 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Город-3» до новой КТПН 10/0,4 кВ 22 мкр. | 8,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.29 | Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ МК-148 | 17,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.30 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-10/0,4 кВ 22 мкр. | 12,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,200 | 5,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.31 | Строительство трансформаторной подстанции КТПН-2303А | 4,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.32 | Строительство трансформаторной подстанции КТПН-10/0,4 кВ (мкр. 22) | 11,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.33 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП-21 до ВРУ 0,4 кВ ж.д.1 | 2,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.34 | Строительство кабельных линий КЛ 6 кВ от ТП-156 до ТП-12 | 3,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.35 | Строительство кабельных линий КЛ 6 кВ от РП-7 до ТП-156 | 4,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.36 | Строительство кабельных линий КЛ 10 кВ от ТП-91 до ТП-92 | 5,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.37 | Строительство кабельных линий КЛ 10 кВ от ТП-53 до ТП-91 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,530 | 6,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.38 | Строительство линий электропередачи КЛ 0,4 кВ от ТП-53 до жилого дома № 24 | 0,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.39 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-13 до ТП-15 | 7,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.40 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП-11 до ВРУ 0,4 кВ ж/д 2 | 1,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,100 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.41 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП-26 до ВРУ 0,4 кВ ж/д 6 | 1,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.42 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП-21 до жилого дома № 1 | 5,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,780 | 2,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.43 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП-13 до жилого дома №46 | 2,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.44 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.112 ПС 110/35/10кВ «Промзона» до КТПН-92 | 8,700 | 111,220 | 47,148 | 52,487 | 68,953 | 63,322 | 75,980 | 29,300 | 44,560 | 61,410 | 31,500 | 71,570 | 78,250 | 85,130 | 74,430 | 19,330 | 41,320 | 68,930 | 64,820 | 67,420 |
| 4.1.45 | Строительство трансформаторной подстанции КТПН-92 | 5,210 | 2,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ИТОГО по строительству | 371,520 | 128,550 | 68,568 | 66,727 | 71,963 | 66,342 | 76,740 | 50,460 | 81,420 | 84,300 | 90,480 | 85,210 | 78,250 | 90,140 | 81,850 | 81,470 | 86,220 | 84,450 | 81,420 | 67,420 |
| 4.2. | РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ |
| 4.2.1 | Реконструкция ТП-41 | 4,830 | 2,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Котельная-3" | 29,570 | 24,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.3 | Реконструкция РП-1 | 16,980 | 14,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,690 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.4 | Реконструкция ТП-156 | 8,220 | 8,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.5 | Реконструкция ПС 35/6кВ «Котельная-2» | 34,240 | 28,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,690 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.6 | Реконструкция РП-7 | 2,130 | 0,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,250 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.7 | Техническое перевооружение и реконструкция ВЛ 6кВ ф.2, 8, 10, 16, 18, 22 КРУН "Варьеган" (воздушные линии 6кВ) | 37,900 | 8,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,200 | 9,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,080 | 6,950 |
| 4.2.8 | Реконструкция 2 КЛ 6кВ от ТП-23 до ТП-24 | 2,930 | 2,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.9 | Реконструкция РП-5 | 12,230 | 12,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.10 | Реконструкция устройств РЗАиТ РП-5 | 6,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.11 | Реконструкция ТП-33 | 3,750 | 0,000 | 3,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.12 | Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-33 | 4,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.13 | Реконструкция ПС 35/6кВ "Город-2" | 20,700 | 0,000 | 20,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.14 | Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/6кВ "Город-2" | 6,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.15 | Реконструкция ПС 35/6кВ "Аэропорт" | 22,770 | 0,000 | 1,920 | 20,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.16 | Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/6кВ "Аэропорт" | 8,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.17 | Реконструкция РП-4 | 7,040 | 2,050 | 0,000 | 4,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.18 | Реконструкция устройств РЗАиТ РП-4 | 7,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,600 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.19 | Реконструкция РП-6 | 5,280 | 0,000 | 0,000 | 2,740 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.20 | Реконструкция устройств РЗАиТ РП-6 | 3,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.21 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Город-3" | 10,940 | 0,000 | 0,000 | 0,670 | 10,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.22 | Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/10кВ "Город-3" | 7,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.23 | Реконструкция ПС 35/6кВ "Котельная-4" | 17,980 | 0,000 | 0,000 | 0,670 | 10,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,540 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.24 | Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/6кВ "Котельная-4" | 14,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,540 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.25 | Реконструкция РП-11 | 18,560 | 0,000 | 0,000 | 2,010 | 16,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.26 | Реконструкция устройств РЗАиТ РП-11 | 8,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.27 | Реконструкция ТП-23 | 5,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,420 | 5,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.28 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Город-1" | 18,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 15,910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.29 | Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/10 кВ "Город-1" | 6,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.30 | Реконструкция ПС 10/6 кВ "Перевертыш" | 2,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,420 | 1,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.31 | Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 10/6 кВ "Перевертыш" | 7,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.32 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Причал» | 22,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 20,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.33 | Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/6 кВ «Причал» | 8,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.34 | Реконструкция ПС 35/10/6 кВ «ГТЭС» | 37,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,390 | 33,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.35 | Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/10/6 кВ «ГТЭС» | 8,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.36 | Реконструкция КРУН «Варьеган» | 2,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,440 | 1,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.37 | Реконструкция устройств РЗАиТ КРУН «Варьеган» | 5,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.38 | Реконструкция ПС 35/6кВ «Рославльская» | 20,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,190 | 18,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.39 | Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/6кВ «Рославльская» | 8,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.40 | Реконструкция РП-8 | 9,490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,730 | 8,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.41 | Реконструкция устройств РЗАиТ РП-8 | 7,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.42 | Реконструкция КЛ-10кВ от РП-2 до ТП-71(кабель ААБл 3*120, протяженностью 403м) | 3,450 | 0,000 | 0,000 | 0,820 | 2,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.43 | Реконструкция КЛ-6кВ от оп. №6 ф.108 ПС «Город-2» до КТПН-117 | 1,810 | 0,000 | 0,000 | 0,820 | 0,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.44 | Техническое перевооружение и реконструкция линий электропередачи ВЛ-10кВ ф.16 ПС 35/10кВ «Город-3» | 9,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,780 | 2,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,320 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.45 | Техническое перевооружение и реконструкция 2КЛ-10кВ от ТП-41 до ТП-42 | 5,264 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,894 | 4,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.46 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ф.2,5 ф.3,6 ПС 110/35/10 кВ «Промзона» | 51,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,730 | 6,190 | 17,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 15,200 |
| 4.2.47 | Техническое перевооружение и реконструкция ВЛ-10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ «Котельная-3» | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.48 | Техническое перевооружение и реконструкция линий электропередачи ВЛ 35 кВ ф.1,3 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | 14,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.49 | Техническое перевооружение и реконструкция линий электропередачи ВЛ 10 кВ ф.ф. 102, 202 ПС110/35/10кВ "Радужная" | 9,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,300 | 7,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.50 | Реконструкция КТПН-114 | 6,690 | 2,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,960 |
| 4.2.51 | Реконструкция КТПН-1101 | 6,670 | 4,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.52 | Реконструкция КТП-113 | 9,990 | 0,000 | 8,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.53 | Реконструкция КТП-160 | 15,110 | 0,000 | 9,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,380 | 0,000 |
| 4.2.54 | Реконструкция КТПН-104 | 3,620 | 0,000 | 1,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.55 | Реконструкция КТПН-107 | 3,910 | 0,000 | 0,000 | 1,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.56 | Реконструкция КТПН-115 | 3,620 | 0,000 | 0,000 | 1,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.57 | Реконструкция КТПН-116 | 1,590 | 0,000 | 0,000 | 1,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.58 | Реконструкция КТПН-98 | 1,920 | 0,000 | 0,000 | 1,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.59 | Реконструкция ТП-11 | 5,640 | 0,000 | 0,000 | 3,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,520 | 0,000 |
| 4.2.60 | Реконструкция ТП-62 | 6,728 | 0,000 | 0,638 | 6,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.61 | Реконструкция КТПН-108 | 2,050 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 1,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.62 | Реконструкция КТПН-135 | 4,970 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 4,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.63 | Реконструкция КТПН-23 | 3,410 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 3,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.64 | Реконструкция КТПН-117 | 11,197 | 0,000 | 0,000 | 0,667 | 10,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.65 | Реконструкция КТПН-118 | 2,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,420 | 1,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.66 | Реконструкция КТПН-119 | 2,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,420 | 1,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.67 | Реконструкция КТПН-63 | 2,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,420 | 1,664 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.68 | Реконструкция ТП-14 | 2,243 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,423 | 1,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.69 | Реконструкция КТПН-1102 | 2,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,440 | 1,740 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.70 | Реконструкция КТПН-111 | 1,804 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,444 | 1,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.71 | Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-25 | 7,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.72 | Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-93 | 5,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.73 | Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-1001 | 7,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.74 | Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-1002 | 8,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.75 | Реконструкция устройств РЗАиТ КТПН-42 | 4,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,990 | 0,000 |
| 4.2.76 | Реконструкция устройств РЗАиТ КТПН-46 | 5,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,020 | 0,000 |
| 4.2.77 | Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-61 | 10,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,610 |
| 4.2.78 | Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-53 | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.79 | Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-91 | 4,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.80 | Реконструкция устройств РЗАиТ КТПН-112 | 5,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.81 | Реконструкция ТП-1004 | 4,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.82 | Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-1004 | 4,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.83 | Реконструкция устройств РЗАиТ КТПН-18 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.84 | Реконструкция устройств РЗАиТ КТПН-23 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.85 | Реконструкция устройств РЗАиТ КТПН-55 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.86 | Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/10кВ "Дачная" | 39,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.87 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Лесная» (за границами г. Радужный) | 23,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.88 | Реконструкция устройств РЗАиТ ПС 35/6 кВ «Лесная» | 7,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,890 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.89 | Реконструкция РП-2 | 23,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.90 | Реконструкция ТП-12 | 4,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.91 | Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-24 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.92 | Реконструкция РП-9 | 22,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,300 | 13,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,590 | 0,000 |
| 4.2.93 | Реконструкция устройств РЗАиТ РП-9 | 7,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,660 | 0,000 |
| 4.2.94 | Реконструкция КТПН-82 | 8,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.95 | Реконструкция КТПН-103 | 7,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.96 | Реконструкция КТПН-76 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.97 | Реконструкция КТПН-105,106 | 9,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.98 | Реконструкция КТПН-109 | 6,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.99 | Реконструкция КТПН-9 | 8,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.100 | Реконструкция КТПН-9А | 8,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.101 | Реконструкция КТПН-137 | 8,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.102 | Реконструкция КТПН-102 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.103 | Реконструкция ТП-115А | 2,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.104 | Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-115А | 7,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,860 | 0,000 |
| 4.2.105 | Реконструкция ТП-9 | 6,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,920 | 0,000 |
| 4.2.106 | Реконструкция ТП-31 | 8,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,300 | 0,000 |
| 4.2.107 | Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-31 | 4,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,560 |
| 4.2.108 | Реконструкция ТП-32 | 8,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,100 |
| 4.2.109 | Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-32 | 3,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,510 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.110 | Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-42 | 3,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.111 | Реконструкция ТП-64 | 9,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.112 | Реконструкция ТП-72 | 7,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.113 | Реконструкция ТП-75 | 7,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,390 |
| 4.2.114 | Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-75 | 5,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,270 |
| 4.2.115 | Реконструкция ТП-92 | 9,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,380 |
| 4.2.116 | Реконструкция устройств РЗАиТ ТП-92 | 3,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.117 | Реконструкция ТП-94 | 9,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,100 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.118 | Реконструкция ТП-1005 | 8,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,500 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.119 | Техническое перевооружение и реконструкция линий электропередачи КЛ 6 кВ от РП-5 до ТП-26 | 4,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.120 | Техническое перевооружение и реконструкция ВЛ б кВ ф.4,8,16 ПС 35/6кВ «Поселок» | 35,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,800 | 17,500 | 10,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.121 | Техническое перевооружение и реконструкция линий электропередачи ВЛ 10 кВ ф.ф.5,15 ПС 35/10 кВ «Город-3» | 3,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.122 | Реконструкция 2КЛ 0,4 кВ от ТП-22 до жилого дома № 26 | 2,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.123 | Реконструкция 2КЛ 0,4 кВ от ТП-32 до жилого дома № 5 | 4,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.124 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП-32 до жилого дома № 1 | 3,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.125 | Реконструкция 4КЛ 0,4 кВ от ТП-32 до жилого дома № 4 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.126 | Реконструкция 2КЛ 0,4 кВ от ТП-22 до ВРУ 0,4кВ ж/д 26 | 1,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.127 | Реконструкция 2КЛ 0,4 кВ от ТП-32 до ВРУ 0,4кВ ж/д 5 | 1,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.128 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП-32 до ВРУ 0,4кВ ж/д 1 | 2,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.129 | Реконструкция 4КЛ 0,4 кВ от ТП-32 до ВРУ 0,4кВ ж/д 4 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.130 | Техническое перевооружение и реконструкция линий электропередачи 4КЛ-0,4 кВ от ТП - 13 до жилого дома №46 | 3,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.131 | Техническое перевооружение и реконструкция линий электропередачи 4КЛ-0,4 кВ от ТП - 21 до жилого дома № 1 | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.132 | Техническое перевооружение и реконструкция 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до жилого дома № 3 | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 0,820 | 0,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.133 | Техническое перевооружение и реконструкция 2КЛ 0,4 кВ от РП-1 до ВРУ 0,4 кВ ж/д 6 | 1,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.134 | Техническое перевооружение и реконструкция 2КЛ 0,4 кВ от РП-1 до ВРУ 0,4 кВ ж/д 12 | 2,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.135 | Техническое перевооружение и реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-51 до ВРУ 0,4 кВ ж/д 19 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.136 | Техническое перевооружение и реконструкция линий электропередачи КЛ 0,4 кВ от ТП-51 до жилого дома № 29 | 1,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ИТОГО по реконструкции и модернизации | 1 157,080 | 111,220 | 47,148 | 52,487 | 68,953 | 63,322 | 75,980 | 29,300 | 44,560 | 61,410 | 31,500 | 71,570 | 78,250 | 85,130 | 74,430 | 19,330 | 41,320 | 68,930 | 64,820 | 67,420 |
| 4.3. | ПРОЧИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ |
| 4.3.1 | Система видеонаблюдения объектов энергоснабжения г. Радужный | 2,570 | 2,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3.2 | Приобретение специализированной техники и автотранспорта г. Радужный | 326,557 | 12,300 | 17,948 | 23,047 | 16,593 | 19,534 | 12,020 | 14,910 | 14,955 | 16,920 | 17,010 | 16,540 | 16,820 | 16,990 | 17,230 | 17,320 | 18,100 | 18,050 | 19,020 | 21,250 |
| 4.3.3 | Диагностическое оборудование | 3,207 | 0,000 | 0,717 | 0,830 | 0,290 | 0,910 | 0,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3.4 | Модернизация АИСКУЭЭ | 12,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 3,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,200 | 3,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ИТОГО по прочим инвестиционным проектам | 345,264 | 14,870 | 18,665 | 23,877 | 16,883 | 20,444 | 12,480 | 17,410 | 18,585 | 16,920 | 17,010 | 16,540 | 16,820 | 16,990 | 20,430 | 20,920 | 18,100 | 18,050 | 19,020 | 21,250 |
|  | Итого по системе электроснабжения | 1 873,864 | 254,640 | 134,381 | 143,091 | 157,799 | 150,108 | 165,200 | 97,170 | 144,565 | 162,630 | 138,990 | 173,320 | 173,320 | 192,260 | 176,710 | 121,720 | 145,640 | 171,430 | 165,260 | 156,090 |
| 5. | ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ |
| 5.1. | СТРОИТЕЛЬСТВО |
| 5.1.1. | Строительство закрытой ливневой канализации, общей протяженностью 8,95 км | 145,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36,310 | 36,310 | 36,310 | 36,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.2. | Строительство открытой ливневой канализации, общей протяженностью 7,69 км | 124,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.3. | Строительство очистных сооружений поверхностного стока в количестве 5 ед. | 136,225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,245 | 54,490 | 54,490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ИТОГО по строительству | 406,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,510 | 94,755 | 122,000 | 122,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2. | РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ |
| 5.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по реконструкции и модернизации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по системе газоснабжения | 406,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,510 | 94,755 | 122,000 | 122,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | СИСМЕТА СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ТКО |
| 6.1. | СТРОИТЕЛЬСТВО |
| 6.1.1. | Приобретение и размещение контейнеров объемом 0,75 м3 для раздельного сбора отходов | 18,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
| 6.1.2. | Оборудование придомовой территории бункерами вместимостью 8 м3 для крупногабаритных ТКО | 6,624 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,672 | 0,672 | 0,720 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 |
| 6.1.3. | Приобретение и монтаж контейнеров для опасных отходов | 5,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ИТОГО по строительству | 31,194 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,778 | 2,778 | 2,778 | 4,242 | 2,832 | 2,880 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,472 | 1,472 | 1,422 | 1,422 | 1,422 |
| 6.2. | РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ |
| 6.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по реконструкции и модернизации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. | ПРОЧИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ |
| 6.3.1. | Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры | 4,295 | 0,200 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 6.3.2. | Ликвидация несанкционированных свалок, проведение акций по выявлению несанкционированных свалок мусора в землях лесного фонда | 10,801 | 0,540 | 1,081 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
|  | ИТОГО по прочим инвестиционным проектам | 15,096 | 0,740 | 1,446 | 0,905 | 0,905 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
|  | Итого по системе газоснабжения | 46,290 | 0,740 | 1,446 | 0,905 | 0,905 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 4,982 | 3,572 | 3,620 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,212 | 2,212 | 2,162 | 2,162 | 2,162 |
|  | ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: | 7273,032 | 196,623 | 212,915 | 1402,137 | 660,457 | 380,074 | 290,288 | 315,058 | 519,319 | 471,546 | 372,957 | 401,821 | 324,576 | 255,096 | 164,770 | 305,803 | 296,623 | 298,063 | 291,323 | 113,583 |
|  | СТРОИТЕЛЬСТВО | 3325,336 | 23,411 | 53,198 | 841,397 | 270,301 | 91,401 | 119,820 | 158,370 | 348,925 | 292,464 | 261,382 | 210,599 | 142,243 | 134,358 | 64,060 | 108,638 | 80,288 | 54,168 | 50,568 | 19,745 |
|  | РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ | 3587,336 | 157,603 | 139,606 | 535,958 | 372,369 | 267,489 | 157,248 | 138,539 | 151,059 | 161,422 | 93,825 | 173,942 | 164,772 | 103,008 | 79,540 | 175,505 | 197,495 | 225,105 | 220,995 | 71,848 |
|  | ПРОЧИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ | 360,360 | 15,610 | 20,111 | 24,782 | 17,788 | 21,184 | 13,220 | 18,150 | 19,325 | 17,660 | 17,750 | 17,280 | 17,560 | 17,730 | 21,170 | 21,660 | 18,840 | 18,790 | 19,760 | 21,990 |

Таблица 166 – Объемы инвестиционных вложений в разрезе коммунальных услуг

| Наименование энергоресурса | Финансовые потребности, млн. руб. по годам, без учета НДС | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |
| Теплоснабжение, млн. руб. | 34,028 | 109,436 | 1294,084 | 550,009 | 190,617 | 34,734 | 32,667 | 57,133 | 64,044 | 23,829 | 46,764 | 117,282 | 89,951 | 32,989 | 165,970 | 165,970 | 165,970 | 165,970 | 0,000 | 3341,447 |
| Водоснабжение, млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 86,732 | 135,427 | 181,975 | 234,655 | 178,812 | 101,539 | 119,256 | 102,357 | 46,342 | 22,823 | 27,442 | 20,262 | 20,262 | 20,262 | 20,262 | 1318,408 |
| Водоотведение, млн. руб. | 20,615 | 14,800 | 16,544 | 20,697 | 12,421 | 27,389 | 27,908 | 49,384 | 29,143 | 14,479 | 9,887 | 7,703 | 12,159 | 4,514 | 7,789 | 3,859 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 286,758 |
| Электроснабжение, млн. руб. | 141,240 | 87,233 | 90,604 | 88,846 | 86,786 | 89,220 | 68,990 | 105,655 | 101,220 | 107,490 | 101,750 | 95,070 | 104,480 | 102,280 | 102,390 | 104,320 | 107,180 | 100,440 | 88,670 | 1873,864 |
| Ливневой канализации, млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,510 | 94,755 | 122,000 | 122,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 406,265 |
| Сбор и утилизация ТКО, млн. руб. | 0,740 | 1,446 | 0,905 | 0,905 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 4,982 | 3,572 | 3,620 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,212 | 2,212 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 46,290 |
| Всего | 196,624 | 212,915 | 1402,136 | 660,458 | 380,073 | 290,288 | 315,057 | 519,319 | 471,548 | 372,957 | 401,822 | 324,576 | 255,097 | 164,770 | 305,802 | 296,622 | 298,062 | 291,322 | 113,583 | 7273,032 |

Таблица 167 – Изменения совокупных эксплуатационных затрат по системе теплоснабжения

| Показатели | Значение показателя, млн. руб./год |
| --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Всего капитальные затраты | 34,028 | 109,436 | 1294,084 | 550,009 | 190,617 | 34,734 | 32,667 | 57,133 | 64,044 | 23,829 | 46,764 | 117,282 | 89,951 | 32,989 | 165,970 | 165,970 | 165,970 | 165,970 | 0,000 |
| изменение совокупных эксплуатационных затрат, в т.ч. | 0,000 | -21,855 | -280,520 | -389,443 | -426,724 | -432,998 | -439,280 | -450,098 | -462,476 | -467,049 | -476,338 | -499,794 | -517,734 | -523,062 | -555,140 | -588,087 | -621,281 | -654,475 | -653,285 |
| снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов экономии | 0,000 | 21,887 | 280,704 | 390,706 | 428,829 | 435,776 | 442,309 | 453,736 | 466,545 | 471,311 | 480,664 | 504,120 | 522,110 | 528,708 | 561,902 | 595,096 | 628,290 | 661,484 | 661,484 |
| повышение затрат за счет амортизационных отчислений | 0,000 | 0,032 | 0,184 | 1,262 | 2,105 | 2,777 | 3,030 | 3,638 | 4,069 | 4,261 | 4,326 | 4,326 | 4,376 | 5,646 | 6,762 | 7,009 | 7,009 | 7,009 | 8,198 |

Таблица 168 – Изменения совокупных эксплуатационных затрат по системе водоснабжения

| Показатели | Значение показателя, млн. руб./год |
| --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Всего капитальные затраты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 86,731 | 135,427 | 181,974 | 234,655 | 178,812 | 101,539 | 119,256 | 102,357 | 46,343 | 22,823 | 27,442 | 20,262 | 20,262 | 20,262 | 20,262 |
| изменение совокупных эксплуатационных затрат, в т.ч. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -17,346 | -44,424 | -80,765 | -127,376 | -162,945 | -182,863 | -206,474 | -226,664 | -235,585 | -239,632 | -244,757 | -248,718 | -252,764 | -256,816 | -260,869 |
| снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов экономии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,346 | 44,432 | 80,826 | 127,757 | 163,520 | 183,828 | 207,679 | 228,150 | 237,419 | 241,984 | 247,472 | 251,524 | 255,577 | 259,629 | 263,682 |
| повышение затрат за счет амортизационных отчислений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0,061 | 0,381 | 0,575 | 0,965 | 1,205 | 1,487 | 1,834 | 2,352 | 2,715 | 2,807 | 2,813 | 2,813 | 2,813 |

Таблица 169 – Изменения совокупных эксплуатационных затрат по системе водоотведения

| Показатели | Значение показателя, млн. руб./год |
| --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Всего капитальные затраты | 20,615 | 14,800 | 16,543 | 20,697 | 12,421 | 27,389 | 27,908 | 49,384 | 29,145 | 14,478 | 9,888 | 7,703 | 12,159 | 4,514 | 7,788 | 3,858 | 2,488 | 2,488 | 2,488 |
| изменение совокупных эксплуатационных затрат, в т.ч. | 0,000 | -2,960 | -6,260 | -10,389 | -12,758 | -18,167 | -23,734 | -33,599 | -39,415 | -42,195 | -44,117 | -45,654 | -48,084 | -48,839 | -50,281 | -51,022 | -51,512 | -52,009 | -52,507 |
| снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов экономии | 0,000 | 2,960 | 6,269 | 10,408 | 12,892 | 18,370 | 23,952 | 33,829 | 39,658 | 42,553 | 44,531 | 46,071 | 48,503 | 49,406 | 50,964 | 51,735 | 52,233 | 52,731 | 53,228 |
| повышение затрат за счет амортизационных отчислений | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,019 | 0,135 | 0,203 | 0,218 | 0,230 | 0,243 | 0,358 | 0,414 | 0,418 | 0,419 | 0,567 | 0,683 | 0,714 | 0,721 | 0,722 | 0,722 |

Таблица 170 – Изменения совокупных эксплуатационных затрат по системе электроснабжения

| Показатели | Значение показателя, млн. руб./год |
| --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Всего капитальные затраты | 141,240 | 87,233 | 90,604 | 88,846 | 86,786 | 89,220 | 68,990 | 105,655 | 101,220 | 107,490 | 101,750 | 95,070 | 104,480 | 102,280 | 102,390 | 104,320 | 107,180 | 100,440 | 88,670 |
| изменение совокупных эксплуатационных затрат, в т.ч. | 0,000 | -17,374 | -35,384 | -53,018 | -70,218 | -87,908 | -101,508 | -122,527 | -142,621 | -163,982 | -184,109 | -202,892 | -223,591 | -243,813 | -264,069 | -284,722 | -305,798 | -325,487 | -342,915 |
| снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов экономии | 0,000 | 17,447 | 35,567 | 53,337 | 70,694 | 88,538 | 102,336 | 123,467 | 143,711 | 165,209 | 185,559 | 204,573 | 225,469 | 245,925 | 266,403 | 287,267 | 308,703 | 328,791 | 346,525 |
| повышение затрат за счет амортизационных отчислений | 0,000 | 0,072 | 0,183 | 0,318 | 0,475 | 0,630 | 0,828 | 0,940 | 1,090 | 1,227 | 1,450 | 1,681 | 1,878 | 2,112 | 2,334 | 2,545 | 2,905 | 3,304 | 3,610 |

Таблица 171 – Изменения совокупных эксплуатационных затрат по системе ливневой канализации

| Показатели | Значение показателя, млн. руб./год |
| --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Всего капитальные затраты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,510 | 94,755 | 122,000 | 122,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| изменение совокупных эксплуатационных затрат, в т.ч. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -13,502 | -32,453 | -56,853 | -81,253 | -80,540 | -80,184 | -80,184 | -80,184 | -80,184 | -80,184 | -80,184 | -80,184 |
| снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов экономии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,502 | 32,453 | 56,853 | 81,253 | 81,253 | 81,253 | 81,253 | 81,253 | 81,253 | 81,253 | 81,253 | 81,253 |
| повышение затрат за счет амортизационных отчислений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,713 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 |

Таблица 172 – Изменения совокупных эксплуатационных затрат по системе сбора и утилизации ТКО

| Показатели | Значение показателя, млн. руб./год |
| --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Всего капитальные затраты | 0,740 | 1,446 | 0,905 | 0,905 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 4,982 | 3,572 | 3,620 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,212 | 2,212 | 2,162 | 2,162 | 2,162 |
| изменение совокупных эксплуатационных затрат, в т.ч. | 0,000 | -0,289 | -0,470 | -0,651 | -1,345 | -2,044 | -2,747 | -3,744 | -4,458 | -5,182 | -5,615 | -6,048 | -6,480 | -6,913 | -7,356 | -7,798 | -8,230 | -8,663 | -9,095 |
| снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов экономии | 0,000 | 0,289 | 0,470 | 0,651 | 1,355 | 2,058 | 2,762 | 3,758 | 4,473 | 5,197 | 5,630 | 6,062 | 6,495 | 6,928 | 7,370 | 7,813 | 8,245 | 8,678 | 9,110 |
| повышение затрат за счет амортизационных отчислений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |

Таблица 173 – Изменения совокупных эксплуатационных затрат в целом по программе г. Радужный

| Показатели | Значение показателя, млн. руб./год |
| --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Всего капитальные затраты | 196,624 | 212,915 | 1402,136 | 660,458 | 380,073 | 290,288 | 315,057 | 519,319 | 471,548 | 372,957 | 401,822 | 324,576 | 255,097 | 164,770 | 305,802 | 296,622 | 298,062 | 291,322 | 113,583 |
| изменение совокупных эксплуатационных затрат, в т.ч. | 0,000 | -42,479 | -322,634 | -453,502 | -528,392 | -585,540 | -648,034 | -750,845 | -844,368 | -918,124 | -997,905 | -1061,591 | -1111,659 | -1142,443 | -1201,786 | -1260,530 | -1319,770 | -1377,634 | -1398,855 |
| снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов экономии | 0,000 | 42,583 | 323,010 | 455,102 | 531,116 | 589,174 | 652,185 | 756,049 | 850,359 | 924,950 | 1005,315 | 1070,230 | 1121,249 | 1154,203 | 1215,364 | 1274,688 | 1334,301 | 1392,565 | 1415,282 |
| повышение затрат за счет амортизационных отчислений | 0,000 | 0,104 | 0,376 | 1,600 | 2,725 | 3,633 | 4,152 | 5,204 | 5,991 | 6,826 | 7,410 | 8,639 | 9,591 | 11,761 | 13,577 | 14,158 | 14,531 | 14,932 | 16,427 |

В связи с тем, что собственные бюджетные средства муниципального образования не позволяют компенсировать все затраты, связанные с инвестициями в реализацию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, очевидно, что в инвестициях будут участвовать бюджеты более высокого уровня и, возможно, средства внебюджетных источников. Однако, данные о дополнительных источниках инвестирования, на момент составления программы, не рассматриваются, в связи с высокой долей неопределенности относительно их финансовых возможностей.

# Организация реализации проектов

Система организации реализации проектов, отраженных в Программе, включает в себя организационную схему вариантов реализации проектов, в том числе этапы согласования и утверждения инвестиционных проектов, выбор способа их реализации, проведение муниципальных конкурсных процедур, алгоритм мониторинга реализации проектов, оценку достижения соответствующих целевых индикаторов.

Основным принципом организации реализации проектов является сбалансированность интересов органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации проектов Программы.

Общий контроль за организацией реализации проектов осуществляет исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрация г. Радужный.

При реализации мероприятий Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры г. Радужный.

Состав, предлагаемых к реализации в Программе проектов включает в себя:

проекты, реализуемые действующими на территории организациями, в том числе регулируемыми;

проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов на условиях концессии.

Основные достоинства и недостатки вариантов реализации проектов представлены в таблице 174.

Таблица 174 – Достоинства и недостатки вариантов реализации проектов

| Виды проектов | Источник финансирования | Достоинства/Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Проекты, реализуемые действующими на территории организациями (за счет инвестиционных средств, в рамках программного развития территории) | Частные инвестиции, в том числе концессионная схема | Наиболее эффективная форма реализации проекта. Затраты и экономический эффект сосредоточены в рамках инвестора |
| Проекты, реализуемые действующими на территории регулируемыми организациями (в рамках заявок на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры) | 1) Наличие технической возможности подключения – плата заявителя. 2) Наличие технической возможности подключения с выпадающими доходами – инвестиционная программа за счет всего круга потребителей коммунального ресурса. 3) Отсутствие технической возможности подключения – индивидуальный проект – плата заявителя | Наличие выпадающих доходов – длительный цикл возмещения регулируемой организацией затраченных средств (1-2 года), в частности в отношении «льготной категории» заявителей |
| Проекты, реализуемые действующими на территории организациями (за счет бюджетных средств в рамках программного развития территории) | Бюджетные средства (муниципальные и государственные финансы) | Прямые затраты бюджетной системы за счет полного круга налогоплательщиков с отложенным социальным и экономическим эффектами (увеличение поступления от вновь созданных мощностей) |

Проекты, финансирование которых осуществляется за счет муниципальных целевых бюджетных средств, подлежат ежегодному включению в состав расходной части бюджета г. Радужный. Проекты, финансирование которых осуществляется за счет государственных целевых бюджетных средств, подлежат ежегодному включению в состав расходной части бюджета соответствующего уровня, а также бюджета городского округа при условии реализации проекта в форме субвенций и субсидий от бюджета вышестоящего уровня. Определение исполнителя проекта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проекты, реализуемые за счет привлекаемых частных инвестиционных средств, в рамках программного развития территории г. Радужный, реализуется на основании действующей нормативно-правовой базы г. Радужный в сфере инвестиционной деятельности.

Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, при наличии технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере установленной платы за технологическое присоединение в отношении неограниченного круга лиц. Выпадающие доходы от реализации мероприятий по технологическому присоединению подлежат включению в инвестиционные программы регулируемых организаций на очередной период регулирования в соответствии со сроками рассмотрения таких программ. Внутрихозяйственными источниками финансирования данных мероприятий являются: амортизация, прибыль после уплаты налогов, внешние займы.

Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, при отсутствии технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере установленной платы за технологическое присоединение в отношении индивидуального проекта, включающего мероприятия по реконструкции, модернизации строительству, обеспечивающие техническую возможность подключения к действующей системе коммунальной инфраструктуры.

Порядок согласования и утверждения инвестиционных программ регулируемых организаций определяется следующими нормативно-правовыми актами:

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов».

Исполнение обязательств регулируемыми организациями по заключаемым договорам на технологическое присоединение осуществляется в рамках хозяйственного или подрядного способа в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Механизм организации реализации проектов Программы определяется в зависимости от следующих факторов:

- форма собственности на объекты системы коммунальной инфраструктуры и форма эксплуатации такой инфраструктуры ресурсоснабжающей организацией (организацией коммунального комплекса);

- источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, внебюджетный);

- технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;

- экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

16.1. Распределение зон ответственности по реализации программных мероприятий

Инвестиционные проекты реализуются непосредственно организациями коммунального комплекса г. Радужный. Конкретный способ реализации инвестиционных проектов (доля хозяйственного или подрядного способов) определяется в рамках план-графиков выполнения работ в отношении каждого инвестиционного проекта.

Закрепление зон ответственности, а также конкретных исполнителей (соисполнителей) мероприятий и контролирующего субъекта осуществляется рамками внутренних распорядительных документов организаций. Для осуществления общего административного контроля организации коммунального комплекса предоставляют в Управление ЖКХ, транспорта, связи и муниципального контроля – администрация г. Радужный копии данных распорядительных документов.

Общий контроль реализации инвестиционных проектов на уровне организаций коммунального комплекса осуществляется непосредственно директором (генеральным директором, председателем правления и т.д.) организации (далее – руководителем).

Основные направления ответственности по реализации программных мероприятий приведены в таблице 175.

Таблица 175 – Основные направления ответственности по реализации программных мероприятий

| Наименование организационных мероприятий | Зона ответственности | Контроль | Способ закрепления ответственности |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование план-графиков выполнения работ по каждому инвестиционному проекту (помесячно) | Структурное подразделение регулируемой организации (служба капитального строительства, ремонтно-эксплуатационная служба) | Заместитель руководителя по направлению (капитальное строительство, реконструкция, модернизация, капитальные и текущие ремонты) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Проведение конкурсных процедур (внесение проекта в план закупок, организация проведения торгов, заключение договора) | Структурное подразделение регулируемой организации (юридическая служба, договорной отдел) | Заместитель руководителя по направлению (юридическое направление) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Строительство, реконструкция и модернизация объектов хозяйственным способом | Структурное подразделение регулируемой организации (служба капитального строительства, ремонтно-эксплуатационная служба) | Заместитель руководителя по направлению (капитальное строительство, реконструкция, модернизация, капитальные и текущие ремонты) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Строительство, реконструкция и модернизация объектов подрядным способом | Структурное подразделение регулируемой организации – контроль подрядчика (служба капитального строительства, ремонтно-эксплуатационная служба) | Заместитель руководителя по направлению (капитальное строительство, реконструкция, модернизация, капитальные и текущие ремонты) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Финансирование инвестиционных проектов в соответствии с план-графиком работ | Финансово-экономические службы, бухгалтерия | Заместитель руководителя по направлению (финансы, экономика) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Общий контроль реализации инвестиционных проектов | Заместители руководителя по направлению | Руководитель организации | × |

## План-график работ по реализации Программы

Программа реализуется:

- исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления г. Радужный – администрацией города;

- действующими организациями коммунального комплекса г. Радужный;

- концессионерами (при использовании механизмов муниципально-частного партнерства).

При реализации мероприятий Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры г. Радужный.

Порядок согласования и утверждения инвестиционных программ регулируемых организаций определяется следующими нормативно-правовыми актами:

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»;

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

- Постановление Правительства РФ от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»;

- Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов».

Проект организации работ по реализации Программы приведен в таблице 176.

Таблица 176 – Предложения по организации работ по разработке инвестиционных программ, РСО, включенных в Программу

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры / Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса |
| 1.1. | Теплоснабжение | - | организация коммунального комплекса |
| 1.2. | Водоснабжение | до 1 марта (направляется в регулируемую организацию) | администрация г. Радужный |
| 1.3. | Водоотведение | до 1 марта (направляется в регулируемую организацию) | администрация г. Радужный |
| 1.4. | Электроснабжение | - | организация коммунального комплекса |
| 1.5. | Газоснабжение | - | организация коммунального комплекса |
| 1.6. | Обращение с твердыми коммунальными отходами | - | организация коммунального комплекса |
| 2. | Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные услуги |
| 2.1. | Теплоснабжение | до 15 апреля (представляется в Региональную службу по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); до 18 апреля (представляется на согласование в администрация г. Радужный); до 30 октября (Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утверждает инвестиционную программу) | Регулируемые организации; администрация г. Радужный; Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 2.2. | Водоснабжение | до 1 мая (направить в администрация г. Радужный для согласования); до 1 мая (направить в Региональную службу по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для утверждения инвестиционной программы) | Регулируемые организации; Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 2.3. | Водоотведение | до 1 мая (направить в администрация г. Радужный для согласования); до 1 мая (направить в Региональную службу по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для утверждения инвестиционной программы) | Регулируемые организации; Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 2.4. | Электроснабжение | до 5 апреля (представляется в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); до 1 ноября (Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утверждает инвестиционную программу) | Регулируемые организации; Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 2.5. | Обращение с твердыми коммунальными отходами | до 15 июля (представляется в Региональную службу по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); до 30 октября (Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утверждает инвестиционную программу); | Регулируемые организации; Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 3. | Утверждение тарифов на коммунальные услуги |
| 3.1. | Теплоснабжение | декабрь, (тепловая энергия, теплоноситель, ГВС, транспортировка тепловой энергии) | Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 3.2. | Водоснабжение | декабрь, (питьевая вода, техническая вода, транспортировка воды) | Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 3.3. | Водоотведение | декабрь, (отведение сточных вод, транспортировка сточных вод) | Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 3.4. | Электроснабжение | декабрь, (единые котловые тарифы, индивидуальные тарифы для взаиморасчета смежных сетевых организаций, сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков, тарифы для населения и приравненных к нему категорий) | Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 3.5. | Обращение с твердыми коммунальными отходами | декабрь, (вывоз и утилизация ТКО, уборка контейнерных площадок; утилизация и захоронение ТКО) | Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 4. | Принятие решений по выделению бюджетных средств с учетом финансового плана Программы на очередной финансовый год |
| 4.1. | Теплоснабжение | Ноябрь (в составе проекта бюджета города Ханты-Мансийск на очередной год и плановый период) | Дума г. Радужный |
| 4.2. | Водоснабжение | Ноябрь (в составе проекта бюджета города Ханты-Мансийск на очередной год и плановый период) | Дума г. Радужный |
| 4.3. | Водоотведение |  |  |
| 4.4. | Электроснабжение |  |  |
| 4.6. | Обращение с твердыми коммунальными отходами |  |  |
| 5. | Подготовка отчетов о реализации мероприятий (инвестиционных программ) и достижении основных показателей Программы |
| 5.1. | Теплоснабжение | ежеквартально | Регулируемые организации |
| 5.2. | Водоснабжение | ежеквартально | Регулируемые организации |
| 5.3. | Водоотведение | ежеквартально | Регулируемые организации |
| 5.4. | Электроснабжение | ежеквартально | Регулируемые организации |
| 5.5. | Обращение с твердыми коммунальными отходами | ежегодно | Регулируемые организации |
| 6. | Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д. |
| 6.1. | Теплоснабжение | в течение финансового года | Регулируемые организации |
| 6.2. | Водоснабжение | в течение финансового года | Регулируемые организации |
| 6.3. | Водоотведение | в течение финансового года | Регулируемые организации |
| 6.4. | Электроснабжение | в течение финансового года | Регулируемые организации |
| 6.5. | Обращение с твердыми коммунальными отходами | в течение финансового года | Регулируемые организации |
| 7. | Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Программы |
| 7.1. | Теплоснабжение | Оперативный (текущий) контроль – на постоянной основе, Итоговый контроль – полугодовой, ежегодно | Регулируемые организации; администрация г. Радужный |
| 7.2. | Водоснабжение |  |  |
| 7.3. | Водоотведение |  |  |
| 7.4. | Электроснабжение |  |  |
| 7.5. | Обращение с твердыми коммунальными отходами |  |  |

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава г. Радужный.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом г. Радужный, долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса г. Радужный.

При формировании областного бюджета, администрация г. Радужный:

- вносит предложения о финансировании программных мероприятий в соответствии с разработанной и утвержденной проектно-сметной документацией, и технико-экономическими обоснованиями;

- формирует перечень программных мероприятий для представления их к финансированию из областного бюджета в рамках реализации федеральных и региональных программ;

- осуществляет контроль за выполнением программных мероприятий.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.

Целью мониторинга выполнения Программы является ежегодный контроль ситуации, а также анализ выполнения мероприятий, предусмотренных Программой.

Управление ЖКХ, транспорта, связи и муниципального контроля – администрация г. Радужный один раз в год представляет на совещаниях при Главе г. Радужный отчет о ходе выполнения Программы, в случае исполнения Программы в целом – информацию за весь период реализации.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

- Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

КЦИi = , где:

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

- Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» и рассчитывается по формуле:

КБЗi =, где:

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

- Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формуле:

ЭПi =; ЭФ i=, где:

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРПi, (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактической) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значение показателя ЭПi.

Исполнительно-распорядительным органам рекомендовано обеспечить размещение на официальном сайте муниципального образования ежегодного отчета об эффективности реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, комплексного развития социальной инфраструктуры, в том числе отчетов о реализации предусмотренных указанными программами проектов, а также протоколов заседаний муниципальных общественных советов по вопросам привлечения инвестиций с информацией о рассмотрении указанных отчетов.

Рекомендованный срок: ежегодно до 1 марта следующего года за отчетным.

Информация и отчетность об исполнении мероприятий Программы, входящих в состав инвестиционных программ организаций коммунального комплекса г. Радужный, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями регулирующих органов государственной власти к формам и срокам раскрытия, в том числе с использованием ЕИАС.

## Порядок и сроки корректировки Программы

Внесение изменений в Программу осуществляется по итогам анализа отчета о ходе выполнения Программы путем внесения изменений в соответствующее Решение Думы г. Радужный, которым утверждена Программа.

При необходимости по итогам мониторинга разрабатываются предложения по корректировке программы комплексного развития.

Предложения по корректировке программы комплексного развития должны содержать:

а) описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

б) анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой начала реализации программы);

в) анализ эффективности реализации программы комплексного развития соотношения (сравнительный анализ затрат, направленных на реализацию программы комплексного развития, с полученным эффектом);

г) выводы и рекомендации.

Предложения по корректировке программ комплексного развития согласовываются Главой, города и являются основанием для:

а) корректировки перечня мероприятий и изменения схем электро-, газо-, тепло-, водо-, снабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;

б) внесения изменений в программу комплексного развития.

Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д. происходит в течение финансового года, но не чаще 1 раза в полугодие.

Планирование расходов на реализацию всех муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности, в перечне мероприятий которых предусмотрены ассигнования на закупку товаров, работ и услуг на обеспечение муниципальных нужд в основной части осуществлено с увязкой целевых статей расходов с основными мероприятиями муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

17 Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)

Инвестиционные проекты систем ресурсоснабжения структурированы по следующим признакам:

- Коммунальные системы:

- электроснабжение;

- теплоснабжение;

- водоснабжение;

- водоотведение;

- обращение с ТКО

- ливневая канализация.

- Цели реализации:

- нацеленные на присоединение новых потребителей;

- обеспечивающие повышение надежности предоставления коммунальной услуги;

- обеспечивающие выполнение экологических требований;

- обеспечивающие выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- прочие инвестиционные проекты.

- Сроки окупаемости:

- быстроокупаемые (сроки окупаемости до 7 лет);

- среднеокупаемые (сроки окупаемости от 7 до 15 лет);

- долгоокупаемые (сроки окупаемости более 15 лет).

- Источники финансирования:

- федеральный бюджет;

- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югра;

- бюджет города Радужный;

- иные источники финансирования.

В таблицах 177-183 представлены инвестиционные мероприятия настоящей Программы по системам коммунальных услуг и в целом.

Таблица 177 – Распределение мероприятий в системе электроснабжения

| Группы инвестиционных проектов | Всего, млн. руб. | Капитальные вложения по годам реализации Программы, млн. руб./год, без учета НДС |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Проекты по целям реализации: | 1873,864 | 141,240 | 87,233 | 90,604 | 88,846 | 86,786 | 89,220 | 68,990 | 105,655 | 101,220 | 107,490 | 101,750 | 95,070 | 104,480 | 102,280 | 102,390 | 104,320 | 107,180 | 100,440 | 88,670 |
| нацеленные на присоединение новых потребителей | 154,980 | 13,480 | 11,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,120 | 37,350 | 1,200 | 40,600 | 0,000 | 0,000 | 5,010 | 6,320 | 27,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения | 1118,024 | 105,470 | 32,910 | 36,030 | 50,520 | 58,654 | 73,640 | 39,460 | 49,720 | 83,100 | 49,260 | 73,500 | 56,610 | 80,500 | 70,340 | 9,310 | 51,220 | 87,410 | 46,910 | 63,460 |
| обеспечивающие выполнение экологических требований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении | 255,596 | 7,420 | 23,898 | 30,697 | 21,443 | 7,688 | 3,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,620 | 11,710 | 21,640 | 1,980 | 5,190 | 45,020 | 35,000 | 1,720 | 34,510 | 3,960 |
| прочие инвестиционные проекты | 345,264 | 14,870 | 18,665 | 23,877 | 16,883 | 20,444 | 12,480 | 17,410 | 18,585 | 16,920 | 17,010 | 16,540 | 16,820 | 16,990 | 20,430 | 20,920 | 18,100 | 18,050 | 19,020 | 21,250 |
| Проекты по срокам окупаемости: | 1873,864 | 141,240 | 87,233 | 90,604 | 88,846 | 86,786 | 89,220 | 68,990 | 105,655 | 101,220 | 107,490 | 101,750 | 95,070 | 104,480 | 102,280 | 102,390 | 104,320 | 107,180 | 100,440 | 88,670 |
| быстроокупаемые проекты (срок окупаемости до 7 лет) | 225,048 | 12,410 | 9,567 | 19,810 | 17,953 | 11,758 | 6,280 | 6,630 | 8,350 | 11,150 | 10,640 | 14,210 | 16,110 | 14,360 | 21,580 | 3,640 | 19,410 | 11,640 | 4,990 | 4,560 |
| среднеокупаемые проекты (срок окупаемости 7-15 лет) | 526,252 | 17,690 | 15,608 | 22,880 | 1,980 | 11,454 | 13,130 | 18,150 | 29,860 | 26,660 | 20,840 | 27,200 | 56,640 | 49,230 | 52,850 | 7,990 | 26,300 | 55,410 | 38,280 | 34,100 |
| долгоокупаемые проекты (срок окупаемости более 15 лет) | 1122,564 | 111,140 | 62,058 | 47,914 | 68,913 | 63,574 | 69,810 | 44,210 | 67,445 | 63,410 | 76,010 | 60,340 | 22,320 | 40,890 | 27,850 | 90,760 | 58,610 | 40,130 | 57,170 | 50,010 |
| Проекты по источникам финансирования: | 1873,864 | 141,240 | 87,233 | 90,604 | 88,846 | 86,786 | 89,220 | 68,990 | 105,655 | 101,220 | 107,490 | 101,750 | 95,070 | 104,480 | 102,280 | 102,390 | 104,320 | 107,180 | 100,440 | 88,670 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет ХМАО-Югра | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет г. Радужный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные источники финансирования | 1873,864 | 141,240 | 87,233 | 90,604 | 88,846 | 86,786 | 89,220 | 68,990 | 105,655 | 101,220 | 107,490 | 101,750 | 95,070 | 104,480 | 102,280 | 102,390 | 104,320 | 107,180 | 100,440 | 88,670 |

За период реализации настоящей Программы на инвестиционные проекты в системе электроснабжения г. Радужный предполагается потратить 1 873,864 млн. руб.

Таблица 178 – Распределение мероприятий в системе теплоснабжения

| Группы инвестиционных проектов | Всего, млн. руб. | Капитальные вложения по годам реализации Программы, млн. руб./год, без учета НДС |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2037 |
| Проекты по целям реализации: | 3341,447 | 34,028 | 109,436 | 1294,084 | 550,009 | 190,617 | 34,734 | 32,667 | 57,133 | 64,044 | 23,829 | 46,764 | 117,282 | 89,951 | 32,989 | 165,970 | 165,970 | 165,970 | 165,970 | 0,000 |
| нацеленные на присоединение новых потребителей | 2033,656 | 0,339 | 37,721 | 1195,549 | 347,135 | 48,518 | 22,810 | 24,168 | 43,498 | 56,215 | 16,000 | 38,935 | 70,109 | 42,779 | 32,989 | 14,223 | 14,223 | 14,223 | 14,223 | 0,000 |
| обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения | 631,428 | 7,829 | 54,909 | 83,065 | 191,635 | 142,099 | 11,924 | 8,500 | 13,635 | 7,829 | 7,829 | 7,829 | 47,172 | 47,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| обеспечивающие выполнение экологических требований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении | 676,363 | 25,860 | 16,806 | 15,470 | 11,239 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 151,747 | 151,747 | 151,747 | 151,747 | 0,000 |
| прочие инвестиционные проекты | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 19,000 |
| Проекты по срокам окупаемости: | 3341,447 | 34,028 | 109,436 | 1294,084 | 550,009 | 190,617 | 34,734 | 32,667 | 57,133 | 64,044 | 23,829 | 46,764 | 117,282 | 89,951 | 32,989 | 165,970 | 165,970 | 165,970 | 165,970 | 0,000 |
| быстроокупаемые проекты (срок окупаемости до 7 лет) | 52,098 | 11,150 | 11,863 | 17,474 | 11,611 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| среднеокупаемые проекты (срок окупаемости 7-15 лет) | 55,951 | 15,050 | 12,701 | 9,635 | 10,399 | 6,311 | 0,000 | 1,365 | 0,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| долгоокупаемые проекты (срок окупаемости более 15 лет) | 3233,398 | 7,829 | 84,872 | 1266,974 | 528,000 | 184,306 | 34,734 | 31,302 | 56,642 | 64,044 | 23,829 | 46,764 | 117,282 | 89,951 | 32,989 | 165,970 | 165,970 | 165,970 | 165,970 | 0,000 |
| Проекты по источникам финансирования: | 3341,447 | 34,028 | 109,436 | 1294,084 | 550,009 | 190,617 | 34,734 | 32,667 | 57,133 | 64,044 | 23,829 | 46,764 | 117,282 | 89,951 | 32,989 | 165,970 | 165,970 | 165,970 | 165,970 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет ХМАО-Югра | 8,242 | 8,242 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет г. Радужный | 0,916 | 0,916 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные источники финансирования | 3332,289 | 24,870 | 109,436 | 1294,084 | 550,009 | 190,617 | 34,734 | 32,667 | 57,133 | 64,044 | 23,829 | 46,764 | 117,282 | 89,951 | 32,989 | 165,970 | 165,970 | 165,970 | 165,970 | 0,000 |

За период реализации настоящей Программы на инвестиционные проекты в системе теплоснабжения г. Радужный предполагается потратить 3 341,447 млн. руб.

Таблица 179 – Распределение мероприятий в системе водоснабжения

| Группы инвестиционных проектов | Всего, млн. руб. | Капитальные вложения по годам реализации Программы, млн. руб./год, без учета НДС |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Проекты по целям реализации: | 1318,408 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 86,731 | 135,427 | 181,974 | 234,655 | 178,812 | 101,539 | 119,256 | 102,357 | 46,343 | 22,823 | 27,442 | 20,262 | 20,262 | 20,262 | 20,262 |
| нацеленные на присоединение новых потребителей | 650,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,744 | 69,973 | 83,426 | 146,281 | 86,629 | 47,043 | 24,713 | 23,664 | 36,293 | 17,713 | 23,014 | 15,834 | 15,834 | 15,834 | 15,834 |
| обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения | 613,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51,715 | 59,181 | 92,276 | 88,374 | 82,183 | 45,496 | 94,543 | 62,693 | 10,049 | 5,110 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 |
| обеспечивающие выполнение экологических требований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении | 53,819 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,273 | 6,273 | 6,273 | 0,000 | 10,000 | 9,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие инвестиционные проекты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Проекты по срокам окупаемости: | 1318,408 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 86,732 | 135,427 | 181,975 | 234,655 | 178,812 | 101,539 | 119,256 | 102,357 | 46,342 | 22,823 | 27,442 | 20,262 | 20,262 | 20,262 | 20,262 |
| быстроокупаемые проекты (срок окупаемости до 7 лет) | 24,657 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,470 | 3,434 | 8,712 | 3,551 | 1,320 | 0,400 | 0,000 | 2,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| среднеокупаемые проекты (срок окупаемости 7-15 лет) | 38,401 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,479 | 1,383 | 0,000 | 7,260 | 0,000 | 5,100 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 7,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| долгоокупаемые проекты (срок окупаемости более 15 лет) | 1255,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82,261 | 122,514 | 171,880 | 231,104 | 170,232 | 101,139 | 114,156 | 91,587 | 46,342 | 22,823 | 20,262 | 20,262 | 20,262 | 20,262 | 20,262 |
| Проекты по источникам финансирования: | 1318,408 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 86,731 | 135,427 | 181,974 | 234,655 | 178,812 | 101,539 | 119,256 | 102,357 | 46,343 | 22,823 | 27,442 | 20,262 | 20,262 | 20,262 | 20,262 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет ХМАО-Югра | 60,215 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,043 | 12,043 | 12,043 | 12,043 | 12,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет г. Радужный | 161,939 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 31,477 | 36,969 | 31,731 | 14,366 | 7,075 | 8,507 | 6,281 | 6,281 | 6,281 | 6,281 |
| иные источники финансирования | 1096,254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 73,351 | 122,046 | 168,594 | 221,274 | 165,431 | 70,062 | 82,287 | 70,626 | 31,976 | 15,748 | 18,935 | 13,981 | 13,981 | 13,981 | 13,981 |

За период реализации настоящей Программы на инвестиционные проекты в системе водоснабжения г. Радужный предполагается потратить 1 318,408 млн. руб.

Таблица 180 – Распределение мероприятий в системе водоотведения

| Группы инвестиционных проектов | Всего, млн. руб. | Капитальные вложения по годам реализации Программы, млн. руб./год, без учета НДС |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Проекты по целям реализации: | 286,758 | 20,615 | 14,800 | 16,544 | 20,697 | 12,421 | 27,389 | 27,908 | 49,384 | 29,143 | 14,479 | 9,887 | 7,703 | 12,159 | 4,514 | 7,789 | 3,859 | 2,489 | 2,489 | 2,489 |
| нацеленные на присоединение новых потребителей | 199,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,341 | 23,499 | 25,718 | 44,884 | 29,145 | 14,479 | 9,888 | 7,703 | 12,159 | 4,514 | 7,789 | 3,859 | 2,489 | 2,489 | 2,489 |
| обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения | 14,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,080 | 3,890 | 2,190 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| обеспечивающие выполнение экологических требований | 64,569 | 19,955 | 10,223 | 13,694 | 20,697 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении | 8,087 | 0,660 | 4,577 | 2,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие инвестиционные проекты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Проекты по срокам окупаемости: | 286,758 | 20,615 | 14,800 | 16,544 | 20,697 | 12,421 | 27,389 | 27,908 | 49,384 | 29,143 | 14,479 | 9,888 | 7,703 | 12,159 | 4,514 | 7,789 | 3,859 | 2,489 | 2,489 | 2,489 |
| быстроокупаемые проекты (срок окупаемости до 7 лет) | 31,449 | 0,000 | 0,000 | 2,850 | 0,000 | 6,810 | 4,928 | 5,021 | 5,137 | 3,411 | 0,032 | 1,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| среднеокупаемые проекты (срок окупаемости 7-15 лет) | 10,537 | 0,660 | 4,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| долгоокупаемые проекты (срок окупаемости более 15 лет) | 244,772 | 19,955 | 10,223 | 13,694 | 20,697 | 5,611 | 22,461 | 22,887 | 44,247 | 25,732 | 14,447 | 7,997 | 7,703 | 12,159 | 4,514 | 2,489 | 2,488 | 2,489 | 2,489 | 2,489 |
| Проекты по источникам финансирования: | 286,758 | 20,615 | 14,800 | 16,544 | 20,697 | 12,421 | 27,389 | 27,908 | 49,384 | 29,143 | 14,479 | 9,887 | 7,703 | 12,159 | 4,514 | 7,789 | 3,859 | 2,489 | 2,489 | 2,489 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет ХМАО-Югра | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет г. Радужный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные источники финансирования | 286,758 | 20,615 | 14,800 | 16,544 | 20,697 | 12,421 | 27,389 | 27,908 | 49,384 | 29,143 | 14,479 | 9,887 | 7,703 | 12,159 | 4,514 | 7,789 | 3,859 | 2,489 | 2,489 | 2,489 |

За период реализации настоящей Программы на инвестиционные проекты в системе водоотведения г. Радужный предполагается потратить 286,758 млн. руб.

Таблица 181 – Распределение мероприятий в системе ливневой канализации

| Группы инвестиционных проектов | Всего, млн. руб. | Капитальные вложения по годам реализации Программы, млн. руб./год, без учета НДС |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Проекты по целям реализации: | 406,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,510 | 94,755 | 122,000 | 122,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нацеленные на присоединение новых потребителей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| обеспечивающие выполнение экологических требований | 406,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,510 | 94,755 | 122,000 | 122,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие инвестиционные проекты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Проекты по срокам окупаемости: | 406,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,510 | 94,755 | 122,000 | 122,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| быстроокупаемые проекты (срок окупаемости до 7 лет) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| среднеокупаемые проекты (срок окупаемости 7-15 лет) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| долгоокупаемые проекты (срок окупаемости более 15 лет) | 406,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,510 | 94,755 | 122,000 | 122,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Проекты по источникам финансирования: | 406,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,510 | 94,755 | 122,000 | 122,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет ХМАО-Югра | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет г. Радужный | 406,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,510 | 94,755 | 122,000 | 122,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные источники финансирования | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

За период реализации настоящей Программы на инвестиционные проекты в системе ливневой канализации г. Радужный предполагается потратить 406,265 млн. руб.

Таблица 182 – Распределение мероприятий в системе сбора и утилизации ТКО

| Группы инвестиционных проектов | Всего, млн. руб. | Капитальные вложения по годам реализации Программы, млн. руб./год, без учета НДС |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Проекты по целям реализации: | 46,290 | 0,740 | 1,446 | 0,905 | 0,905 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 4,982 | 3,572 | 3,620 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,212 | 2,212 | 2,162 | 2,162 | 2,162 |
| нацеленные на присоединение новых потребителей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения | 25,554 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 2,832 | 2,832 | 2,880 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,472 | 1,472 | 1,422 | 1,422 | 1,422 |
| обеспечивающие выполнение экологических требований | 5,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие инвестиционные проекты | 15,096 | 0,740 | 1,446 | 0,905 | 0,905 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| Проекты по срокам окупаемости: | 46,290 | 0,740 | 1,446 | 0,905 | 0,905 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 4,982 | 3,572 | 3,620 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,212 | 2,212 | 2,162 | 2,162 | 2,162 |
| быстроокупаемые проекты (срок окупаемости до 7 лет) | 4,295 | 0,200 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| среднеокупаемые проекты (срок окупаемости 7-15 лет) | 23,065 | 0,540 | 1,081 | 0,540 | 0,540 | 2,238 | 2,238 | 2,238 | 2,622 | 1,212 | 1,260 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,972 | 0,972 | 0,972 | 0,972 | 0,972 |
| долгоокупаемые проекты (срок окупаемости более 15 лет) | 18,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
| Проекты по источникам финансирования: | 46,290 | 0,740 | 1,446 | 0,905 | 0,905 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 4,982 | 3,572 | 3,620 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,212 | 2,212 | 2,162 | 2,162 | 2,162 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет ХМАО-Югра | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет г. Радужный | 46,290 | 0,74 | 1,446 | 0,905 | 0,905 | 3,518 | 3,518 | 3,518 | 4,982 | 3,572 | 3,620 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,212 | 2,212 | 2,162 | 2,162 | 2,162 |
| иные источники финансирования | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

За период реализации настоящей Программы на инвестиционные проекты в системе сбора и утилизации ТКО г. Радужный предполагается потратить 46,290 млн. руб.

Таблица 183 – Распределение мероприятий в системе коммунальных услуг в г. Радужный

| Группы инвестиционных проектов | Всего, млн. руб. | Капитальные вложения по годам реализации Программы, млн. руб./год, без учета НДС |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2038 | 2040 |
| Проекты по целям реализации: | 7273,033 | 196,624 | 212,915 | 1402,136 | 660,458 | 380,073 | 290,288 | 315,057 | 519,319 | 471,548 | 372,957 | 401,822 | 324,576 | 255,097 | 164,770 | 305,802 | 296,622 | 298,062 | 291,322 | 113,583 |
| нацеленные на присоединение новых потребителей | 3038,905 | 13,819 | 49,481 | 1195,549 | 347,135 | 85,603 | 116,282 | 145,431 | 272,014 | 173,190 | 118,122 | 73,535 | 101,477 | 96,241 | 61,536 | 72,165 | 33,915 | 32,545 | 32,545 | 18,322 |
| обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения | 2403,429 | 113,299 | 87,819 | 119,095 | 242,155 | 257,915 | 150,003 | 143,793 | 159,061 | 175,944 | 105,465 | 177,297 | 167,899 | 139,146 | 76,874 | 15,211 | 57,121 | 93,261 | 52,761 | 69,311 |
| обеспечивающие выполнение экологических требований | 476,474 | 19,955 | 10,223 | 13,694 | 20,697 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 68,920 | 94,755 | 122,000 | 122,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении | 993,864 | 33,940 | 45,281 | 49,017 | 32,682 | 13,961 | 9,373 | 6,273 | 0,000 | 10,000 | 9,620 | 11,710 | 37,640 | 1,980 | 5,190 | 196,767 | 186,747 | 153,467 | 186,257 | 3,960 |
| прочие инвестиционные проекты | 360,360 | 16,610 | 22,111 | 27,782 | 21,788 | 26,184 | 19,220 | 25,150 | 27,325 | 26,660 | 27,750 | 28,280 | 29,560 | 30,730 | 35,170 | 36,660 | 34,840 | 35,790 | 37,760 | 40,990 |
| Проекты по срокам окупаемости: | 7273,033 | 196,624 | 212,915 | 1402,136 | 660,458 | 380,073 | 290,288 | 315,057 | 519,319 | 471,548 | 372,957 | 401,822 | 324,576 | 255,097 | 164,770 | 305,802 | 296,622 | 298,062 | 291,322 | 113,583 |
| быстроокупаемые проекты (срок окупаемости до 7 лет) | 337,546 | 23,760 | 21,795 | 40,499 | 29,929 | 23,238 | 14,842 | 20,563 | 17,238 | 16,081 | 11,272 | 16,300 | 19,080 | 14,560 | 21,780 | 3,840 | 20,980 | 11,840 | 5,190 | 4,760 |
| среднеокупаемые проекты (срок окупаемости 7-15 лет) | 654,207 | 33,940 | 33,967 | 33,055 | 12,919 | 20,003 | 24,847 | 23,136 | 32,973 | 35,132 | 22,100 | 33,224 | 65,564 | 50,154 | 53,774 | 21,442 | 27,272 | 56,382 | 39,252 | 35,072 |
| долгоокупаемые проекты (срок окупаемости более 15 лет) | 6281,280 | 138,924 | 157,153 | 1328,582 | 617,610 | 336,832 | 250,600 | 271,359 | 469,109 | 420,336 | 339,585 | 352,298 | 239,932 | 190,383 | 89,216 | 280,520 | 248,370 | 229,840 | 246,880 | 73,751 |
| Проекты по источникам финансирования: | 7273,033 | 196,624 | 212,915 | 1402,136 | 660,458 | 380,073 | 290,288 | 315,057 | 519,319 | 471,549 | 372,957 | 401,822 | 324,576 | 255,097 | 164,770 | 305,802 | 296,622 | 298,062 | 291,322 | 113,583 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет ХМАО-Югра | 68,457 | 8,242 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,043 | 12,043 | 12,043 | 12,043 | 12,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет г. Радужный | 615,412 | 1,656 | 1,446 | 0,905 | 0,905 | 4,856 | 4,856 | 4,856 | 73,830 | 99,665 | 157,097 | 161,133 | 33,895 | 16,530 | 9,239 | 10,719 | 8,493 | 8,443 | 8,443 | 8,443 |
| иные источники финансирования | 6589,164 | 186,726 | 211,469 | 1401,231 | 659,553 | 363,174 | 273,389 | 298,158 | 433,446 | 359,841 | 215,860 | 240,689 | 290,681 | 238,567 | 155,531 | 295,083 | 288,129 | 289,619 | 282,879 | 105,139 |

За период реализации настоящей Программы на инвестиционные проекты в системе коммунальных услуг в г. Радужный предполагается потратить 7 273,033 млн. руб.

18 Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации введено ограничение повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги посредством утверждения индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях.

Указанное ограничение позволяет исключить случаи резкого роста платы граждан за коммунальные услуги и является механизмом для принятия сбалансированных решений в сфере регулирования тарифов ресурсоснабжающих организаций, установления нормативов потребления коммунальных услуг населением и бюджетного планирования при одновременном обеспечении инвестиционной привлекательности отрасли.

Согласно п.37 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», предельные индексы – это максимальное изменение платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) к размеру вносимой платы за коммунальные услуги в декабре предыдущего календарного года. При этом преимущественно для большей части потребителей муниципального образования (город, поселок городского типа, сельское поселение) фактический рост платы граждан за коммунальные услуги может составлять величину меньшую от утвержденного предельного индекса.

Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.12.2018 № 127 установлены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для г. Радужный

2021 год с 01 января по 30 июня – 0;

2021 год с 01 июля по 31 декабря – 3,4;

2022-2023 годы с 01 января по 31 июня и с 01 июля по 31 декабря:

(ИПЦ(g-1) × Kg – 0,4) + 2,

где ИПЦ(g-1) индекс потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на год, предшествующий g-му году, на который рассчитываются индексы по субъектам РФ, Kg – понижающий (повышающий) коэффициент на соответствующий год долгосрочного периода, определяемый с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации

Прогнозные среднегодовые тарифы на услуги ресурсоснабжения для городского округа на период реализации Программы представлены в таблице 184.

Таблица 184 - Прогнозные среднегодовые тарифы на услуги ресурсоснабжения для г. Радужный

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2022 | Период Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2035 | 2040 |
| 1 | Тариф на отопление | руб./Гкал | 1 465,1 | 1 516,3 | 1 561,8 | 1 608,7 | 1 656,9 | 1 706,6 | 2 161,9 | 2 506,2 |
| 2 | Тариф на питьевую воду | руб./м³ | 69,3 | 71,4 | 74,3 | 77,2 | 80,3 | 83,5 | 114,3 | 139,1 |
| 3 | Тариф на услуги по водоотведению | руб./м³ | 43,8 | 45,1 | 46,9 | 48,8 | 50,8 | 52,8 | 72,2 | 87,9 |
| 4 | Тариф на электрическую энергию | руб./м³ | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 3,1 | 3,6 |
| 5 | Тариф на вывоз ТКО | руб./кВтхч | 717,0 | 738,5 | 760,6 | 783,5 | 807,0 | 831,2 | 1 052,9 | 1 220,6 |

Сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 г. определены размеры индекса стоимости коммунальных услуг на период до 2024 г. в размере 3-5%: рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, кроме населения, в среднем по стране в период 2020-2024 гг. составит не более 3% ежегодно, что соответствует ранее принятым параметрам. В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по Российской Федерации сохранится на уровне 5% ежегодно.

Действующие нормативы потребления коммунальных услуг установлены следующими нормативно-правовыми актами:

а) приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2017 № 12-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Таблица 185 – Нормативы потребления горячего и холодного водоснабжения, водоотведения населением в жилых помещениях и на общедомовые нужды при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| № п/п | Категории жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,843 | 3,331 | 7,174 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,930 | 3,461 | 7,391 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,982 | 3,539 | 7,521 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | куб. метр в месяц на человека | 4,763 | 3,885 | 8,648 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1550 мм и душем | куб. метр в месяц на человека | 3,887 | 3,396 | 7,283 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | куб. метр в месяц на человека | 3,707 | 3,127 | 6,834 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, куб. метр в месяц на человека водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,499 | 2,815 | 6,314 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,491 | 1,303 | 3,794 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | куб. метр в месяц на человека | 2,780 | 2,377 | 5,157 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | куб. метр в месяц на человека | 2,290 | 1,637 | 3,927 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | куб. метр в месяц на человека | 1,678 | 0,719 | 2,397 |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,375 | 2,799 | 7,174 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,481 | 2,910 | 7,391 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,545 | 2,976 | 7,521 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | куб. метр в месяц на человека | 5,382 | 3,266 | 8,648 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм и душем | куб. метр в месяц на человека | 4,428 | 2,855 | 7,283 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | куб. метр в месяц на человека | 4,208 | 2,626 | 6,834 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,953 | 2,361 | 6,314 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,178 | 1,616 | 3,794 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | куб. метр в месяц на человека | 3,153 | 2,004 | 5,157 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | куб. метр в месяц на человека | 2,552 | 1,375 | 3,927 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | куб. метр в месяц на человека | 1,802 | 0,595 | 2,397 |
| Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения |
| 12. | Утратил силу с 1 июля 2019 года. - Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.05.2019 № 6-нп |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,572 | - | 6,572 |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,789 | - | 6,789 |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 6,355 | - | 6,355 |
| 16. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа, не оборудованные водонагревателями | куб. метр в месяц на человека | 4,256 | - | 4,256 |
| 17. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами, без ванн | куб. метр в месяц на человека | 6,089 | - | 6,089 |
| 18. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами, без ванн, не оборудованные водонагревателями | куб. метр в месяц на человека | 4,227 | - | 4,227 |
| 19. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 5,348 | - | 5,348 |
| 20. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 4,385 | - | 4,385 |
| 21. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 4,708 | - | 4,708 |
| 22. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 4,157 | - | 4,157 |
| 23. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 3,793 | - | 3,793 |
| 24. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 3,414 | - | 3,414 |
| 25. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, без ванн, без душа, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 3,474 | - | 3,474 |
| 26. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 4,227 | - | 4,227 |
| 27. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками. | куб. метр в месяц на человека | 3,612 | - | 3,612 |
| 28. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душа, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 3,178 | - | 3,178 |
| 29. | Дома, общежития квартирного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, ваннами и душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными водонагревательными устройствами | куб. метр в месяц на человека | 6,704 | - | 6,704 |
| 30. | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными водонагревательными устройствами | куб. метр в месяц на человека | 3,927 | - | 3,927 |
| 31. | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | куб. метр в месяц на человека | 3,614 | - | 3,614 |
| 32. | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, без душевых и без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | куб. метр в месяц на человека | 2,397 | - | 2,397 |
| 33. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками, без унитазов | куб. метр в месяц на человека | 2,020 | - | 2,020 |
| 34. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, без септиков | куб. метр в месяц на человека | 1,641 | - | - |
| 35. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и душами | куб. метр в месяц на человека | 4,458 | - | 4,458 |

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях применяются отдельно для закрытых и открытых систем отопления.

При отсутствии горячей воды из открытых систем отопления в неотопительный период применяются только нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях. Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях в этом случае принимаются равными нормативам потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях.

4. Установленные нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу только при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренными Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.

5. Для многоквартирных и жилых домов с нецентрализованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления, в случае самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению применяются нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, установленные для жилых домов с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления. (п. 5 введен приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.05.2019 № 6-нп)

Таблица 186 – Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании водоразборных колонок на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

| Наименование | Ед. изм. | Для водоразборных колонок, расположенных на улице | Для водоразборных кранов, расположенных на участках, но не подведенных к дому |
| --- | --- | --- | --- |
| Норматив водопотребления | м3 в месяц на человека | 1,216 | 1,824 |

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании водоразборных колонок устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании водоразборных колонок разработаны с применением расчетного метода.

3. Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению при использовании водоразборных колонок не устанавливаются.

Таблица 187 – Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

| Категории домов и конструктивные характеристики систем ГВС многоквартирных и жилых домов | Ед. изм. | Норматив расхода тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный метод | Аналоговый метод |
| Многоквартирные и жилые дома с открытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) |
| С изолированными стояками |
| - полотенцесушителями | Гкал на 1 м3 воды | 0,0772 | - |
| - без полотенцесушителей | Гкал на 1 м3 воды | 0,0710 | - |
| С неизолированными стояками |
| - полотенцесушителями | Гкал на 1 м3 воды | 0,0834 | - |
| - без полотенцесушителей | Гкал на 1 м3 воды | 0,0772 | - |
| Многоквартирные и жилые дома с закрытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) |
| С изолированными стояками |
| - полотенцесушителями | Гкал на 1 м3 воды | 0,0741 | - |
| - без полотенцесушителей | Гкал на 1 м3 воды | 0,0679 | - |
| С неизолированными стояками |
| - полотенцесушителями | Гкал на 1 м3 воды | - | 0,1002 (0,0803) |
| - без полотенцесушителей | Гкал на 1 м3 воды | 0,0741 | - |

Примечание:

1. Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению разработаны с применением:

1) метода аналогов для следующих категорий многоквартирных и жилых домов:

- многоквартирные и жилые дома с закрытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) с неизолированными стояками и полотенцесушителями;

2) расчетного метода для иных категорий многоквартирных и жилых домов.

3. Для многоквартирных и жилых домов с нецентрализованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления, в случае самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению применяются нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, установленные для многоквартирных и жилых домов с закрытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Таблица 188 – Нормативы потребления коммунальных ресурсов по холодному, горячему водоснабжению и отведению сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах на территории ханты-Мансийского автономного округа – Югры, м3 на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц

| № п/п | Категории жилищного фонда | Этажность | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 1-5 | 0,032 | 0,032 | 0,064 |
|  |  | 6-9 | 0,026 | 0,026 | 0,052 |
|  |  | 10-16 | 0,022 | 0,022 | 0,044 |
|  |  | более 16 | 0,016 | 0,016 | 0,032 |
| 2 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и производством горячей воды в индивидуальных тепловых пунктах при закрытых системах горячего водоснабжения и в автономных крышных котельных, с водоотведением | 1-5 | 0,036 | 0,036 | 0,072 |
|  |  | 6-9 | 0,0024 | 0,024 | 0,048 |
|  |  | 10-16 | 0,018 | 0,018 | 0,036 |
|  |  | более 16 | 0,013 | 0,013 | 0,026 |
| 3 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями. водоотведением | 1-5 | 0,045 | х | 0,045 |
|  |  | 6-9 | 0,035 | х | 0,035 |
|  |  | 10-16 | 0,019 | х | 0,019 |
|  |  | более 16 | 0,039 | х | 0,039 |
| 4 | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 1-5 | 0,034 | х | 0,034 |
|  |  | 6-9 | 0,023 | х | 0,023 |
|  |  | 10-16 | 0,035 | х | 0,035 |
|  |  | более 16 | 0,020 | х | 0,020 |
| 5 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | 1-5 | 0,019 | х | х |
|  |  | 6-9 | - | х | х |
|  |  | 10-16 | - | х | х |
|  |  | более 16 | - | х | х |
| 6 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения | 1-5 | 0,041 | 0,041 | х |
|  |  | 6-9 | - | - | х |
|  |  | 10-16 | - | - | х |
|  |  | более 16 | - | - | х |
| Дополнительные категории: |
| 7 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения с водонагревателями | 1-5 | 0,031 | 0,031 | х |
|  |  | 6-9 | - | - | х |
|  |  | 10-16 | - | - | х |
|  |  | более 16 | - | - | х |
| 8 | Многоквартирные дома коридорного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением (бывшие общежития) | 1-5 | 0,014 | х | 0,014 |
| (п.8 в ред. приказа Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры от 07.02.2020 №1-нп) |
| 9 | Многоквартирные дома коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением (бывшие общежития) | 1-5 | 0,014 | 0,014 | 0,028 |

Примечание:

Нормативы потребления коммунальных ресурсов по холодному, горячему водоснабжению и отведению сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных ресурсов, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме определены с применением расчетного метода.

3. Установленные нормативы потребления коммунального ресурса по холодному, горячему водоснабжению, отведению сточных вод в целях содержания общего имущества применяются для расчета размера платы за потребленный коммунальный ресурс в случаях и порядке, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354.

4. Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.

5. Нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах определены исходя из суммы нормативов потребления коммунальных ресурсов по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах.

6. Для многоквартирных домов с переменной этажностью применяется норматив потребления холодного, горячего водоснабжения и отведения сточных вод по минимальной этажности многоквартирного дома.

7. Утратил силу. – Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.04.2020 № 6-нп.

Таблица 189 – Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| № п/п | Направления использования коммунального ресурса | Ед. изм. | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полив земельного участка | м3 в месяц на 1 м2 поливного участка | 0,03 |
| 2 | Полив стационарных теплиц | м3 на м2 площади теплиц в месяц | 0,15 |
| 3 | Водоснабжение и приготовление пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного |  |  |
| 3.1 | Коровы, лошади | м3 в месяц на 1 голову животного | 1,82 |
| 3.2 | Свиньи | м3 в месяц на 1 голову животного | 0,62 |
| 3.3 | Овцы, козы | м3 в месяц на 1 голову животного | 0,13 |
| 3.4 | Птицы и другие мелкие животные | м3 в месяц на 1 голову животного | 0,03 |
| 4 | Бани, сауны частного сектора из расчета одной помывки в неделю | м3 в месяц на 1 человека | 1,04 |
| 5 | Ручная (шланговая) мойка легковых автомобилей | м3 в месяц на 1 автомобиль | 0,24 |
| 6 | Водоснабжение закрытых бассейнов | м3 в месяц на 1 м3 объема бассейна | 3,29 |

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу только при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354.

4. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению для полива земельных участков, полива стационарных теплиц, водоснабжению и приготовлению пищи для сельскохозяйственных животных, ручной (шланговой) мойки легковых автомобилей не устанавливается.

В банях, саунах и закрытых бассейнах норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению может применяться равным нормативу потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению только в том случае, если имеются присоединенные сети канализации.

6. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек установлены с учетом продолжительности сельскохозяйственного поливочного периода на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с июня по август.

б). Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.11.2018 № 65-нп «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям» и с приказом региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.12.2021 № 96-нп «О внесении изменений в некоторые приказы Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в таблице 190 представлены тарифы на тепловую энергию для потребителей.

Таблица 190 – Тариф на тепловую энергию для потребителей

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| Муниципальное унитарное предприятие "Радужныйтеплосеть" городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории г. Радужный |
|  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 1160,15 | 1183,32 |
|  |  | 2020 | 1161,02 | 1161,02 |
|  |  | 2021 | 1161,02 | 1200,49 |
|  |  | 2022 | 1200,49 | 1241,27 |
|  |  | 2023 | 1241,27 | 1285,92 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |
|  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 1392,18 | 1419,98 |
|  |  | 2020 | 1393,22 | 1393,22 |
|  |  | 2021 | 1393,22 | 1440,59 |
|  |  | 2022 | 1440,59 | 1489,52 |
|  |  | 2023 | 1489,52 | 1543,10 |
| Акционерное общество "Негуснефть" | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории г. Радужный |
|  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 1231,39 | 1231,39 |
|  |  | 2020 | 1231,39 | 1281,86 |
|  |  | 2021 | 1281,86 | 1444,93 |
|  |  | 2022 | 1444,93 | 1498,33 |
|  |  | 2023 | 1498,33 | 1545,09 |

в) Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.02.2018 № 24-п (в ред. от 30.11.2018) «О нормативах потребления коммунальных услуг и нормативах потребления коммунальных ресурсов по электроснабжению при отсутствии приборов учета в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Таблица 191 – Нормативы потребления электроэнергии на территории Ханты-Мансийского автономного округа- Югры

| Количество комнат в жилом помещении | Нормативы потребления в зависимости от численности проживающих в жилом помещении (кВт·ч на 1 человека в месяц) |
| --- | --- |
|  | 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 и более человек |
| Раздел I. МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ЖИЛЫЕ ДОМА И ОБЩЕЖИТИЯ КВАРТИРНОГО ТИПА, НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СТАЦИОНАРНЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПЛИТАМИ |
| 1 комната | 97,3 | 60,3 | 46,7 | 38,0 | 33,1 |
| 2 комнаты | 125,6 | 77,8 | 60,3 | 49,0 | 42,7 |
| 3 комнаты | 142,1 | 88,1 | 68,2 | 55,4 | 48,3 |
| 4 и более комнат | 153,8 | 95,3 | 73,8 | 60,0 | 52,3 |
| Раздел II. МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ЖИЛЫЕ ДОМА И ОБЩЕЖИТИЯ КВАРТИРНОГО ТИПА, ОБОРУДОВАННЫЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СТАЦИОНАРНЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПЛИТАМИ |
| 1 комната | 139,0 | 86,2 | 66,7 | 54,2 | 47,3 |
| 2 комнаты | 164,0 | 101,7 | 78,7 | 64,0 | 55,8 |
| 3 комнаты | 179,3 | 111,2 | 86,1 | 69,9 | 61,0 |
| 4 и более комнат | 190,4 | 118,1 | 91,4 | 74,3 | 64,8 |

Таблица 192 – Нормативы потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах

| № | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Нормативы потребления |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с лампами накаливания | с энергоэффективными лампами |
| 1 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и насосным оборудованием | кВт ч в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,96 | 0,37 |
| 2 | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами (1 ед. в подъезде), без насосного оборудования |  | 2,47 | 1,85 |
| 3 | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами (2 ед. и более в подъезде), без насосного оборудования |  | 3,06 | 2,18 |
| 4 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами, с насосным оборудованием |  | 1,38 | 0,78 |
| 5 | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами (1 ед. в подъезде) и насосным оборудованием |  | 3,16 | 2,53 |
| 6 | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами (2 ед. и более в подъезде) и насосным оборудованием |  | 4,03 | 3,19 |
|  | Дополнительные нормативы по всем категориям домов |
| 7 | Дополнительный норматив для многоквартирных домов всех категорий на обогрев помещений, входящих в состав общего имущества | кВт ч в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 12,58 |
| 8 | Дополнительный норматив для многоквартирных домов всех категорий при наличии вентиляторов для принудительной вентиляции |  | 0,60 |
| 9 | Дополнительный норматив для многоквартирных домов всех категорий с электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения |  | 1,06 |

г) постановление администрации города Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.06.2021 № 999 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории города Радужный»

Таблица 193 – Временные нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории г. Радужный

| Наименование категории объектов | Расчетная единица | Годовой норматив накопления ТКО |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/год | кг/год |
| Предприятия торговли |
| Продовольственные магазины | 1 кв.м общей площади | 0,256 | 15,695 |
| Промтоварные магазины | 1 кв.м общей площади | 0,256 | 12,045 |
| Супермаркет, магазин смешанной торговли | 1 м2 общей площади | 0,219 | 17,520 |
| Продовольственные рынки | 1 м2 общей площади | 0,015 | 3,650 |
| Дошкольные и учебные заведения |
| Общеобразовательные учреждения | 1 учащийся | 0,183 | 15,695 |
| Дошкольные образовательные учреждения | 1 воспитанник | 0,438 | 43,800 |
| Учреждения дополнительного образования | 1 учащийся | 0,292 | 27,375 |
| Культурно-развлекательные, спортивные учреждения |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры | 1 место | 0,219 | 26,645 |
| Спортивные клубы, центры, комплексы | 1 место | 0,183 | 20,075 |
| Предприятия общественного питания |
| Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 0,548 | 51,100 |
| Предприятия службы быта |
| Гостиницы | 1 место | 0,803 | 85,045 |
| Предприятия в сфере похоронных услуг |
| Кладбища | 1 га общей площади | 32,485 | 3364,570 |
| Предприятия транспортной инфраструктуры |
| Автозаправочные станции | 1 машино/место | 7,556 | 404,420 |
| Гаражи, парковки закрытого типа | 1 машино/место | 0,840 | 76,650 |
| Автомойки | 1 машино-место | 6,680 | 528,520 |
| Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 1 пассажир/сутки | 0,292 | 43,800 |
| Домовладения |
| Многоквартирные жилые дома | 1 проживающий | 1,653* | 156,758* |
| Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 2,152* | 278,553* |
| * норматив накопления с учетом крупногабаритных отходов |
| Административные здания, учреждения, конторы |
| Административные, офисные учреждения | 1 сотрудник | 1,168 | 137,970 |
| Банки, финансовые учреждения | 1 сотрудник | 1,460 | 122,275 |

Расчет платы за коммунальные услуги в 2021 году приведены в таблицах 194-196.

Таблица 194 – Расчет платы за коммунальные услуги (1 чел., работающий, 35 м2, 4-этажный многоквартирный жилой дом со стенами из блоков до 1999 года постройки с полным благоустройством центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, с водоотведением) для 2022 года

| Вид услуги | Тариф | Объем потребления | Расчет | Итог, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН |  |
| Холодное, горячее водоснабжение | 69,33 | 69,33 | 3,93 | 0,036 | 69,33 руб./м3 × 3,93 м3/чел. × 1 чел. | 69,33 руб./м3 × 0,036 м3/м2 × 35 м2 | 359,82 |
|  | руб./м3 | руб./м3 | м3/чел. | м3/м2 |  |  |  |
| Водоотведение | 43,81 | 43,81 | 7,391 | 0,072 | 43,81руб./м3 × 7,391 м3/чел. × 1 чел. | 43,81 руб./м3 × 0,072 м3/м2 ×35 м2 | 434,20 |
|  | руб./м3 | руб./м3 | м3/чел. | м3/м2 |  |  |  |
| Отопление | 1416,905 | × | 0,0772 | × | 2701,6 руб / Гкал × 0,0772 Гкал / м2 × 35 м2 | 3828,48 |
|  | руб./Гкал |  | Гкал/м2 |  |  |  |
| Электроснабжение | 2,125 | 2,125 | 78,7 | 1,06 | 2,125руб./кВтч × 78,7 кВтч/чел. × 1 чел. | 2,125 руб./кВтч × 1,06 кВтч/м2 × 35 м2 | 246,08 |
|  | руб./кВтч | руб./кВтч | кВтч/чел. | кВтч/м2 |  |  |  |
| ТКО | 716,975 | × | 0,128 | × | 716,975 руб./кВтч ×0,128 м3 × 1 чел. | 91,77 |
|  | руб./м3 |  | м3/чел. |  |  |  |
| Итого |  | 4526,15 |

Таблица 195 – Расчет платы за коммунальные услуги (2 чел., работающий, 50 м2, 4-этажный многоквартирный жилой дом со стенами из блоков до 1999 года постройки с полным благоустройством центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, с водоотведением) для 2022 года

| Вид услуги | Тариф | Объем потребления | Расчет | Итог, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН |  |
| Холодное, горячее водоснабжение | 69,33 | 69,33 | 3,93 | 0,036 | 69,33 руб./м3 × 3,93 м3/чел. × 2 чел. | 69,33 руб./м3 × 0,036 м3/м2 × 50 м2 | 669,73 |
|  | руб./м3 | руб./м3 | м3/чел. | м3/м2 |  |  |  |
| Водоотведение | 43,81 | 43,81 | 7,391 | 0,072 | 43,81руб./м3 × 7,391 м3/чел. × 2 чел. | 43,81 руб./м3 × 0,072 м3/м2 ×050 м2 | 805,32 |
|  | руб./м3 | руб./м3 | м3/чел. | м3/м2 |  |  |  |
| Отопление | 1416,905 | × | 0,0772 | × | 2701,6 руб / Гкал × 0,0772 Гкал / м2 × 50 м2 | 5469,25 |
|  | руб./Гкал |  | Гкал/м2 |  |  |  |
| Электроснабжение | 2,125 | 2,125 | 78,7 | 1,06 | 2,125руб./кВтч × 78,7 кВтч/чел. × 2 чел. | 2,125 руб./кВтч × 1,06 кВтч/м2 × 50м2 | 447,10 |
|  | руб./кВтч | руб./кВтч | кВтч/чел. | кВтч/м2 |  |  |  |
| ТКО | 716,975 | × | 0,128 | × | 716,975 руб./кВтч ×0,128 м3 × 2 чел. | 183,55 |
|  | руб./м3 |  | м3/чел. |  |  |  |
| Итого |  | 6769,63 |

Таблица 196 – Расчет платы за коммунальные услуги (3 чел., работающий, 65 м2, 4-этажный многоквартирный жилой дом со стенами из блоков до 1999 года постройки с полным благоустройством центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, с водоотведением) для 2022 года

| Вид услуги | Тариф | Объем потребления | Расчет | Итог, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН |  |
| Холодное, горячее водоснабжение | 69,33 | 69,33 | 3,93 | 0,036 | 69,33 руб./м3 × 3,93 м3/чел. × 3 чел. | 69,33 руб./м3 × 0,036 м3/м2 × 65 м2 | 979,63 |
|  | руб./м3 | руб./м3 | м3/чел. | м3/м2 |  |  |  |
| Водоотведение | 43,81 | 43,81 | 7,391 | 0,072 | 43,81руб./м3 × 7,391 м3/чел. × 3 чел. | 43,81 руб./м3 × 0,072 м3/м2 × 65 м2 | 1176,43 |
|  | руб./м3 | руб./м3 | м3/чел. | м3/м2 |  |  |  |
| Отопление | 1416,905 | × | 0,0772 | × | 2701,6 руб / Гкал × 0,0772 Гкал / м2 × 65 м2 | 7110,03 |
|  | руб./Гкал |  | Гкал/м2 |  |  |  |
| Электроснабжение | 2,125 | 2,125 | 78,7 | 1,06 | 2,125руб./кВтч × 78,7 кВтч/чел. × 3 чел. | 2,125 руб./кВтч × 1,06 кВтч/м2 × 65м2 | 648,13 |
|  | руб./кВтч | руб./кВтч | кВтч/чел. | кВтч/м2 |  |  |  |
| ТКО | 716,975 | × | 0,128 | × | 716,975 руб./кВтч ×0,128 м3 × 3 чел. | 275,32 |
|  | руб./м3 |  | м3/чел. |  |  |  |
| Итого |  | 9013,11 |

Прогноз изменения среднего размера платы за коммунальные услуги приведен в таблице 197.

Таблица 197 – Прогноз изменения среднего размера платы за коммунальные услуги

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2022 | Периоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2035 | 2040 |
| Однокомнатная квартира (1 чел.) | руб./мес. | 4 526,15 | 4 661,93 | 4 801,79 | 4 945,85 | 5 094,22 | 5 247,05 | 6 646,80 | 7 705,47 |
| Двухкомнатная квартира (2 чел.) | руб./мес. | 6 769,63 | 6 972,72 | 7 181,90 | 7 397,36 | 7 619,28 | 7 847,86 | 9 941,43 | 11 524,84 |
| Трехкомнатная квартира (3 чел.) | руб./мес. | 9 013,11 | 9 283,50 | 9 562,01 | 9 848,87 | 10 144,33 | 10 448,66 | 13 236,06 | 15 344,22 |

Средний размер коммунальных платежей к 2040 году составит:

- для одного проживающего в однокомнатной квартире – 7 705,47 руб. в месяц;

- для двух человек, проживающих в двухкомнатной квартире – 11 524,84 руб. в месяц;

- для трех человек, проживающих в трехкомнатной квартире – 15 344,22 руб. в месяц.

Результаты анализа прогнозной оценки доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса являются положительными. В отношении всех оценочных критериев услуги организаций коммунального комплекса на протяжении всего периода реализации программных мероприятий являются доступными. Это относится к сравнению, как с уровнем 2021 года, так и с оценочными нормативными уровнями. Расчетные значения проанализированных 3-х критериев на протяжении всех периодов реализации программных мероприятий отклоняются в положительную сторону с запасом, что позволяет сделать вывод о допустимости индексации тарифов на коммунальные услуги в соответствие с заданными темпами.

В соответствии со ст.159 Жилищного Кодекса Российской Федерации гражданам предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в случае если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Размеры региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются субъектами Российской Федерации. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Субсидии предоставляются гражданам Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Условия предоставления субсидий также регулируются постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Для расчета размера и предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг применяются:

региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированный по муниципальным образованиям;

региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями на 25.11.2021) установлен размер социальной нормы площади жилья:

40 м2 общей площади жилого помещения – на одиноко проживающего человека;

46 м2 общей площади жилого помещения – на семью из двух человек;

18 м2 общей площади жилого помещения – на одного человека в семье, состоящей из трех и более человек;

6 м2 жилой площади – на одного человека, проживающего в общежитии.

Установлен федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг – 22%.

В соответствии с пунктом 6 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг устанавливается, исходя из размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей по договорам социального найма, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры которых соответствуют средним условиям в муниципальном образовании, размера платы, используемой для расчета платы за содержание жилого помещения для указанных нанимателей, цен, тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг, используемых для расчета платы за коммунальные услуги. Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг устанавливается для собственников жилых помещений исходя из размера платы, используемой для расчета платы за содержание жилого помещения для указанных нанимателей, минимального размера взноса на капитальный ремонт (при уплате в соответствии с настоящим Кодексом взносов на капитальный ремонт), цен, тарифов на ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, и нормативов потребления коммунальных услуг, используемых для расчета платы за коммунальные услуги.

Таблица 198 – Целевые и фактические уровни оценки показателей доступности коммунальных услуг

| год |  | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | Уровень доступности | высокий | доступный | высокий | высокий |
|  | Значение критерия | 9,3 | 10,7 | 97,1 | 4,2 |
| Пределы индекса для уровня «высокий» | от 6,3 до 7,2 | до 8 | от 92 до 95 | не более 10 |
| Пределы индекса для уровня «доступный» | от 7,2 до 8,6 | от 8 до 12 | от 85 до 92 | от 10 до 15 |
| Пределы индекса для уровня «недоступный» | свыше 8,6 | свыше 12 | ниже 85 | свыше 15 |

Результаты анализа прогнозной оценки доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса являются отрицательными в связи с тем, что доля расходов на коммунальные услуги превышает индекс «недоступный» на протяжении всего срока Программы. В отношении других оценочных критериев товары и услуги организаций коммунального комплекса на протяжении всего периода реализации программных мероприятий являются доступными. Это относится к сравнению, как с уровнями 2020-2021 гг., так и с оценочными нормативными уровнями. Заданные темпы изменения основных показателей (среднедушевого дохода, тарифов на коммунальные услуги) не ухудшают текущую ситуацию по доступности товаров и услуг коммунального комплекса. Расчетные значения 4-х критериев на протяжении всех периодов реализации программных мероприятий отклоняются в положительную сторону с существенным запасом, что позволяет сделать вывод о допустимости индексации тарифов на коммунальные услуги в соответствие с заданными темпами.

# 19 Модель для расчета программы. Раздел включает описание моделей, с помощью которых осуществляются все расчеты обоснования по программе

Модель расчетов, произведенных в Программе, является взаимоувязанным комплексом по группам показателей:

- показатели социально-экономического развития;

- спрос на коммунальные ресурсы в количественном выражении в разрезе систем коммунальной инфраструктуры;

- целевые показатели Программы в разрезе систем коммунальной инфраструктуры;

- показатели критериев доступности коммунальных услуг;

- тарифы на коммунальные услуги в разрезе систем коммунальной инфраструктуры.

Система показателей включает показатели в денежном и количественном выражении в зависимости от специфики коммунального ресурса. Расчеты произведены в составе программного обеспечения MS Excel и являются отдельным отчетным элементом.

В составе показателей социально-экономического развития ключевыми являются: среднегодовая численность населения, среднемесячные доходы на душу населения, динамика площади жилого фонда, индекс промышленного производства, индекс потребительских цен. Группа показателей социально-экономического развития является базовой и участвуют в расчетах показателей остальных групп.

Спрос на коммунальные ресурсы определен исходя от достигнутых уровней потребления коммунальных ресурсов в 2021 году с учетом прогнозной динамики численности населения и темпов роста промышленного производства.

Целевые показатели являются производными от показателей численности населения, спроса на коммунальные ресурсы, удельных величин потребления коммунальных ресурсов многоквартирными домами и муниципальными учреждениями, показателей аварийности, обеспеченности приборами учета, потерь коммунального ресурса.

Показатели критериев доступности коммунальных услуг являются производными, состав которых определен нормативными актами Российской Федерации.

Прогнозные тарифы на коммунальные услуги и технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры определены исходя из текущих тарифов и прогнозного индекса потребительских цен.

Изменение прогноза по базовым показателям влечет пересчет всей модели расчетов Программы.

Формирование Программы инвестиционных проектов осуществляется на основании блок-схемы для расчета Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Радужный.

Для проведения расчетов по Программе использованы первичные данные о показателях систем ресурсоснабжения: об основных технических характеристиках, производстве, отпуске, потерях, реализации (отпуске) и др., статистике аварий, отказов. С учетом институциональной структуры, зон действия источников определены балансы мощности и ресурса, резервы и дефициты системы, надежность работы систем.

Расчет целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры, а также расчет перспективного спроса на услуги коммунального хозяйства, проводился с использованием первичных данных о показателях развития г. Радужный, динамике численности населения, ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, частной жилой застройки, площадей бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий, прогнозируемых изменений в промышленности на период действия программы, экономических показателей развития г. Радужный.

Все расчеты в Программе производились с помощью программы электронных таблиц Microsoft Office Excel по алгоритмам, определенным для каждого расчетного показателя, исходя из полученных первичных данных.

Оформление схем взаимодействия процессов в модели исполнено в нотации IDEF0 в соответствии с Р 50.1.028-2001 «Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования».

Блок-схема Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Радужный представлена на рисунке 110.

Рисунок 110 – Модель Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Радужный

# Footnotes

Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.10.2016 № 559-рп «О Территориальной схеме обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –Югры»

Используется показатель – 1 проживающий в 1-комнатной квартире площадью 35 м2.

Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 21.10.2016 №559-рп «О Территориальной схеме обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –Югры»

Приложение 2 к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2017 № 12-нп.

Приложение 3 к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2017 № 12-нп.

Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению по категории "многоквартирные и жилые дома с закрытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) с неизолированными стояками и полотенцесушителями" в размере 0,1002 Гкал на 1 м3 воды действует на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, за исключением муниципального образования г. Нижневартовска.

На территории муниципального образования г. Нижневартовска для указанной категории многоквартирных и жилых домов действует норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в размере 0,0803 Гкал на 1 м3 воды.

Приложение 4 к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2017 года 12-нп.

Приложение 5 к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2017 года № 12-нп.

Используется показатель – 1 проживающий в 1-комнатной квартире площадью 35 м2.

# Text boxes

Бюджет

г. Радужный

Взаимосвязанность проектов

Программный документ

Паспорт Программы

Характеристика состояния СКИ

Планы развития ГП и прогноз развития

Целевые показатели

Анализ существующего состояния СКИ

Анализ состояния установки приборов учёта и энергосбережения

Обоснование перспективных показателей

Прогноз потребности в коммунальных ресурсах

Перечень мероприятий программы

Система электроснабжения

Система водоснабжения

Система водоотведения

Система теплоснабжения

Система обращения с ТКО

Перечень мероприятий программы

Реализация проектов

Источники и объёмы финансирования

Уровень тарифов

Критерии доступности для населения